Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 367/04.10.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de SC AGRO VEST ZEN SRL  cu sediul in jud. Timis, comuna Remetea Mare, sat Remetea Mare, nr.83, jud. Timis,  înregistrată la APM Timiş cu nr.10166RP/23.08.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11794RP/29.09.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 04.10.2017, ca proiectul  „Construire ferma suine de 500 capete ITEXT”, propus a fi amplasat in comuna Remetea Mare, localitatea Remetae Mare,  CF.402531, nr.top. A863/1/30 ,  jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1 e) – instalatii de crestere intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr.1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

Prin proiect se propune  construirea unei ferme de îngrășare porci, cu o capacitate de 500 locuri, într-o hală tehnologică, pe un teren arabil in extravilanul  localitatii  Remetea Mar ( CF.nr.402531).

Sistemul de funcționare al fermei va fi totul plin-totul gol.

Popularea se face cu toate animalele unei serii de creștere și îngrășare, adică 500 capete,  la greutatea > 15 kg. Porcii sunt îngrășați până la greutatea de abatorizare, cca. 110 kg, când se finalizează ciclul de creștere și îngrășare. După igienizarea fermei, se începe un nou ciclu de creștere și îngrășare. Numărul ciclurilor este de 2,6 /an.

Ferma de creştere şi îngrăşare porci va fi compusă din:

-corp filtru  sanitar şi administrativ;

-hală îngrășare porci, cu silozuri  aferente pentru furaje;

-spaţiu circulaţie cu rampă de încărcare-descărcare, camera frigo, necropsie;

-reţele electrice exterioare şi iluminat exterior;

-canalizare, staţie de pompare, bazin stocare dejecţii;

-drumuri, platforme, sistematizare verticală, împrejmuiri;

-platforme echipamente;

-reţele şi rezervoare G.P.L.

-foraj apă şi reţele de alimentare cu apă;

-grup electrogen;

-post de transformare.

Bilanțul teritorial propus:

Suprafaţa totală a terenului este de 15000 m2

Hală porci							  540 m2

Corp filtru&administrativ		 	         	       	  84 m2

Spațiu de circulaţie, camera frigo, necropsie           	             51,40 m2

Lagună stocare dejecţii			     	             1600 m2

Cabine puţuri apă:				             	 2 m2

Suprafață platforme betonate echipamente/utilaje	             117,25 m2

Drumuri pietruite						 840 m2

Suprafaţă construită 					             3234,65 m2

Spatiu verde 							 11765,35 m2(75%)

Se vor amenaja 4 locuri de parcare betonate .

Corp filtru  sanitar si administrativ

Ferma va dispune de o clădire independentă cu funcţiunea de filtru sanitar şi spaţiu administrativ cu următoarele dimensiuni:

- lungime:		11,20 m

- lăţime:		  	  7,50 m

- înălţime:		  3,80 m

- suprafaţa construită: 	84,00 m2

Funcţional clădirea corpului filtru-administrativ este formată din două zone:

- Zona de filtru:

    - hol de acces din exterior;

    - vestiar murdar;

    - vestiar curat;

    - filtru sanitar cu cabină de duş;

    - grup sanitar cu acces din vestiarul curat;

- Zona administrativă:

- hol de acces din exterior;

- birou cu loc de luat masa;

farmacie veterinară: 					.

În zona filtrului şi a grupului sanitar, ventilaţia se va asigura cu ventilatoare de tavan, de mică putere, cu acţionare electrică.

Hală creștere și îngrășare

În incinta fermei propuse va exista o hală porci cu următoarele dimensiuni:

- lungime: 38,25 m;

- lăţime:	14,90 m;

- înălţime:  5,20 m;

Suprafaţa construită: 540,00 m2;

Sistemul de canalizare – hală

Dejecţiile de la animale, precum şi apele uzate rezultate în urma proceselor de spălare a halei, se vor colecta prin intermediul sistemului intern de canalizare prevăzut la hala de îngrăşare porci.

Pardoseala boxelor este din beton plin și 4 fâșii de grătare (pardoseală tip parțial cu grătare).

Din cele 44 boxe va avea două zone: pardoseala betonată plină si zonă de grătare cu fantă de maxim 18 mm.

Boxele sunt realizate din otel galvanizat la cald cu o înălţime de 0,82 m de la podea.

Sub grătarele de beton, la cota -0,6 m, pentru colectarea dejecțiilor, vor exista 4 rânduri de cuve din beton, cu pernă de apă de aprox. 3-5 cm.

Periodic, cuvele se golesc prin intermediul sifoanelor de pardoseala (care sunt închise cu dopuri) şi a sistemului de canalizare, prin intermediul căruia dejecţiile ajung printr-un efect de sucţiune în canalizarea exterioară a fermei.

Spălarea halelor se face cu jet de apă şi detergenţi biodegradabili.

Sistemul de ventilare – hală

Hala este prevăzută pe ambii pereţi longitudinali cu goluri de ventilaţie acoperite cu clapete din material plastic cu deschidere controlată.

Deschiderea clapetelor de admisie aer este comandată automat, de un sistem computerizat, în funcţie de indicaţiile de temperatură, umiditate , noxe, date de senzorii montaţi în interiorul halei.

La toate golurile sunt montate plase .

În planul acoperişului pe toată lungimea halei sunt montate 9 exhaustoare pentru evacuarea aerului uzat.

In cazul temperaturilor ridicate a fost prevăzut un sistem de duze de ceaţă la presiune ridicata cu pompa de presiune înalta comandat de calculatorul central . Reţeaua de duze este amplasată în zona golurilor de admisie aer respectiv in zona centrală.

Sistemul de încălzire și climatizare

Încălzirea ambientului se va realiza cu 2 aeroterme cu combustibil GPL cu P=40kW, Q=2,40 kg/h.

Sistemul fiind dotat cu senzor de temperatură și umiditate ce asigură un control al mediului electronic și complet automatizat compus dintr-un calculator pentru eficienţă şi rezultate maxime existând trei senzori de temperatură şi un senzor de umiditate.

În cazul temperaturilor ridicate a fost prevăzut un sistem cu duze de ceaţă la presiune ridicată cu pompă de presiune înaltă comandat de calculatorul central. Reţeaua de duze va fi amplasată în zona golurilor de admisie aer respectiv în zona centrală.

Energia termica pentru incalzirea filtrului sanitar  va fi furnizata de o centrala termica murala P=24Kw, consum GPL Q=1,9 kg/h.

Sistemul de furajare

Hrănirea purceilor se face prin intermediul unui tub cu șnec care aduce hrana din silozurile  de furaj exterioare  şi o descărcare în hrănitoarele din interiorul boxelor.

Silozurile pentru stocarea hranei vor fi amplasate în zona din spatele halei și conectate cu hala prin intermediul unui șnec cu acţionare electrică cu funcţionare automată.

Alimentarea silozurilor  se face din exteriorul incintei împrejmuite de pe drumul cu ajutorul unor maşini speciale care se cuplează la gurile de alimentare şi care aduc hrana gata preparata de la FNC.

Silozurile propuse sunt din tabla galvanizata si  vor avea o capacitate de 10,5 m3/buc.

Sistemul de adăpare

Adăparea se face cu ajutorul bolurilor de băut amplasate în fiecare boxă.

Apa pentru adăpare şi întreţinere, va proveni din sursă proprie, 1 puţ forat de adâncime.

Sistemul de boxare

În hală vor fi amplasate un număr de 44 boxe de cazare cu dimensiunile în plan de 3.00 x 3.10 m.

Boxele vor fi realizate din oțel galvanizat la cald cu o înălţime de 0,82 m de la podea.

Spaţiu de circulaţie cu rampă de încărcare-descărcare, cameră frigorifică. necropsie

În cadrul fermei, in scopul prevenirii oricărei forme de contaminare şi îmbolnăvire a porcilor, circulaţia între hală şi corpul filtru sanitar, atât a oamenilor cat si a animalelor se realizează numai printr-un spaţiu de circulaţie semiînchis.

În legătură directă cu spaţiul de circulaţie se găseşte rampa de încărcare-descărcare, realizată în aceeași soluție ca și spațiul de circulație  propriu-zis.

Rampa are la capăt o poarta din lemn, in două canate, cu deschidere în exterior.

Diferenţa de nivel dintre platforma camionului de transport şi pardoseala rampei de încărcare va fi preluata printr-o rampa metalică, mobilă.

La capătul culoarului de circulaţie se află camera de necropsie şi camera frigorifică, amplasate pe o platformă betonată.

Drumuri. Platforme. Sistematizare verticală. Împrejmuiri

Zona în care se află amplasată hala de producţie cu silozurile aferente, corpul filtru sanitar şi spaţiul de circulaţie va fi împrejmuită cu un gard din plasă de sârmă cu înălţimea de 2,00 m, fixată pe montanţi metalici şi care va fi îngropat la partea inferioara minim 10 cm.

Accesul în incinta fermei se realizează din DE 863/3 - 4 m, prin intermediul unui acces care deserveşte zona de construcţii (ferma propriu-zisă).

Accesul în zona împrejmuită a fermei se face numai pietonal, prin intermediul corpului filtru sanitar-administrativ, unde, atât la intrare cât şi la ieşire se trece prin duşul sanitar.

Drumurile din incinta fermei vor fi realizate din piatră spartă compactată.

În jurul bazinului pentru stocare dejecţii se va realiza o zonă sistematizată, înierbată, care să permită accesul necesar pentru întreţinere şi monitorizare.

Toate utilităţile - postul trafo, puţul forat cu instalaţiile pompe şi hidrofor, rezervoarele GPL, grupul electrogen se găsesc în exteriorul incintei împrejmuite, cu acces direct din drumurile interioare şi sunt împrejmuite la rândul lor.

Stocarea dejecţiilor

Stocarea dejecţiilor semilichide, rezultate în urma activităţii fermei zootehnice, se va face într-un bazin tip lagună de 1000 m3 (Vutil = 750 m3).

Impermeabilizarea bazinului se va face cu o membrană termosudabilă, cu grosimea de 1,5(2 mm. Ancorarea la partea superioară se face prin îngroparea într-un şanţ practicat în coronamentul digului și umplut cu nisip compactat. Folosirea geomembranei termosudabile duce la obținerea unui bazin absolut etanş.

Sub membrană se va realiza un sistem drenant pentru monitorizarea membranei. Acesta va fi alcătuit dintr-un tub de dren cu ( 110 mm din polietilenă de înaltă densitate înglobat într-un şanţ drenant. Tubul de dren este amplasat longitudinal și descarcă intr-un cămin  de vizitare etanș, din polietilenă, prevăzut cu un sistem de alarmare.

Sistemul drenant va fi impermeabilizat  la partea inferioara cât și pe taluz cu o membrană termosudabilă sau cu un geocompozit cu bentonită (in funcţie de natura terenului) pentru ca dejecțiile scurse accidental sa nu intre în contact cu pământul ci sa fie dirijate către căminul de vizitare.

Digurile vor avea o gardă de 0,7m iar urmărirea nivelului dejecțiilor din bazin se va face cu ajutorul mirei de control.

Golirea bazinului se va face prin intermediul unei conducte de sucţiune de Dn=200 mm la care se conectează cisterna de transport. Înaintea golirii dejecțiile sunt amestecate cu ajutorul unui utilaj special cu braț articulat cu elice la capăt, acționat de un tractor.

În jurul lagunelor se va executa o împrejmuire de protecție din plasă de sârmă și stâlpi metalici din țeavă de înălțime 1,8m.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă tehnologică şi igienico-sanitare se va face dintr-un foraj propus, H=60m, diametrul 160mm . Forajul va fi echipat cu pompa submersibila cu debitul instalat mai mic decat debitul de exploatare al forajului.

Debitele caracteristice ale cerintei totale de apa  sunt:

Qzi max=7,66 m3;

Qzi med=5,54 m3;

Qzi min=3,53 m3;

Reţeaua  de alimentare cu apă potabilă - reţeaua exterioară comună pentru consum menajer și tehnologic se va executa din ţeavă de polietilena de înaltă densitate, PEHD, SDR 17, PN10, de diametru D 63 mm. Aceasta se va amplasa în plan paralel cu drumurile de acces din incintă, se va poza în zona verde. Reţeaua de distribuţie de apă rece va fi de tip ramificat, pe reţea se vor amplasa vane de sectorizare pentru a se putea interveni în caz de o eventuală avarie.

Din reţeaua exterioară de apă se vor alimenta :

-Clădirea filtru sanitar, printr-un racord executat din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate, PEHD SDR 17, PN10, de diametru Dext = 32 x 3,0 mm.

-Hala de porci va fi racordată cu ţeavă de polietilenă de înaltă densitate cu o lungime de 120 ml, PEHD SDR 17, PN10, de diametru Dext= 63 x 5,9 mm.

Reţea de canalizare menajeră, de la corp filtru sanitar și administrativ la bazinul vidanjabil – canalizarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare aferente clădirii filtru, se va conduce în exterior, la un bazin de vidanjare. Racordul la bazinul de vidanjare se va realiza din ţeava de PVC-KG, îmbinare cu mufă şi garnitură de cauciuc, de diametru 160 mm.

Bazinul de vidanjare aferent corpului filtru va avea un volum V = 10 m3. Bazinul de vidanjare se va amplasa în plan la o distanţă de 10 m faţă de clădirea corpului filtru, în zona verde.

Bazinul de vidanjare va fi un rezervor etanş, din poliester armat cu fibră de sticlă, montat îngropat, pozat pe un radier din beton şi fixat cu chingi de acesta, asigurându-se o acoperire minimă cu pământ de cca. 1 m, pentru favorizarea fermentaţiei.

Vidanjarea se va realiza de cate ori va fi nevoie cel puţin o data la 7 săptămâni.

Canalizarea tehnologică - dejecţiile de la animale, precum şi apele uzate rezultate în urma proceselor de spălare a halei, se vor colecta prin intermediul sistemului intern de canalizare prevăzut la hala de îngrăşare porci.

Pe reţeaua de canalizare exterioară se vor prevedea cămine de canalizare (la fiecare schimbare de direcţie şi la racordul colectoarelor de canalizare din hale). Căminele de canalizare montate atât pe reţeaua de canalizare dejecţii, cât şi pe reţeaua de canalizare menajeră vor fi cămine de inspecţie din PVC, având diametrul D 600 mm, formate din piesa de baza şi coloana corugată.

Reţeaua de canalizare se va poza în zona verde, pe un pat de nisip la o adâncime ce va respecta adâncimea de îngheţ, având o pantă de 0,5% spre staţia de pompare stocare dejecţii.

Descărcarea apelor uzate rezultate de la hala se va realiza prin intermediul unei staţii de pompare SP, în bazinul de stocare hidroizolat de capacitate 1.000 mc fiecare, bazin amplasate în incintă.

Echiparea staţiei de pompare ape uzate menajere SP va cuprinde  următoarele:

-electropompa ce va fi obligatoriu submersibila, pentru ape uzate murdare cu fecaloide, de construcţie antiex;

-un cămin de pompare executat din beton;

-tabloul electric, instalaţia de comandă şi semnalizare;

Deoarece căminele de canalizare dejecţii, căminele de canalizare menajeră de la corpul filtru şi staţia de pompare dejecţii sunt amplasate în terenul natural, vor fi prevăzute cu capace de tip necarosabil. Pentru a preveni pătrunderea apelor de ploaie şi a altor materii grosiere în căminele de canalizare dejecţii (şi implicit conducerea acestora în bazinul de stocare dejecţii), căminele de canalizare dejecţii se vor amplasa cu 40 cm deasupra terenului înierbat - cota capacelor căminelor de canalizare va fi : cota teren + 40 cm.

Pozarea tuburilor se va face la o adâncime mai mare decât adâncimea de îngheţ. Montarea în pământ a tuburilor se face într-o tranşee de 0,80 lăţime, săpată manual, pe un pat de nisip de 10 cm. Lateral conductei şi peste generatoare se vor executa umpluturi de nisip în grosime de 30 cm. în rest, umpluturile se vor executa cu pământul rezultat din săpătură.

Apele uzate provenite din spaţiul de necropsie și camera frigorifică, se vor colecta într-un bazin vidanjabil de mici dimensiuni, îngropat, cu capacitatea de 2 m3 realizat din poliester armat cu fibra de sticla și amplasat în imediata apropiere a acestora.

Vidanjarea se va realiza de către firme specializate, la un interval funcţie de necesitaţi.

Reţea de alimentare şi distribuţie a energiei electrice

Distribuţia energiei electrice - se va realiza de la cutia de distribuţie a postului de transformare PTA de 100 kVA la tabloul de anclansare automată a rezervei AAR aferent grupului electogen. De la tabloul AAR se va alimenta tabloul general de distribuţie TGD (amplasat lângă clădirea corpului filtru) iar din acesta se vor alimenta tablourile electrice de subdistribuţie pentru hala, corpul filtru şi utilităţi.

Alimentarea cu energie electrică se va face dintr-un post de transformare cu o putere aparentă de 100 kVA, iar în cazul unei avarii pe linia de alimentare a postului de transformare sau a acestuia, de la grupul electrogen de 37 kVA (prevăzut cu tablou propriu de anclansare automată a rezervei), se vor alimenta doar consumatorii vitali.

Tabloul AAR va fi conceput astfel: întrerupătorul pentru alimentarea consumatorilor normali va fi dimensionat sa duca întreaga putere ce va fi debitata de pe transformator, 100kVA. În cazul in care este o avarie la sursa de baza se va trece pe sursa de rezerva, generatorul electric, întrerupătorul de protecţie pentru sursa de rezerva va fi dimensionat la puterea acestuia, 37kV  si prin intermediul unui contact NO, NC al acestui întrerupător se va da comanda de delestare a consumatorilor nevitali din celelalte tablouri electrice.

Putere electrică instalată totală	Pi = 65 kW

Distribuţia energiei electrice din tabloul TGD la receptoare (grup de receptoare) se va face prin coloane trifazate sau monofazate, în cabluri gen CYAbY, fiecare din plecări fiind protejate cu siguranţe fuzibile sau întreruptoare automate. Tabloul de distribuţie se va realiza în cutie metalică etanşă minim IP65 şi va fi executat de o firmă de specialitate.

Reţea de alimentare GPL

În vederea alimentării unor consumatori industriali s-au prevăzut recipiente stabile pentru stocarea de GPL (propan), respectiv 2 recipiente cilindrice orizontale de 5000 litri, capacitate care va putea asigura debitul consumatorilor montaţi, luând în considerare şi simultaneitatea funcţionării acestora.

Aparate de ardere:

-Centrala termica murala P- 24kW , consum GPL Q=1,9kg/h;

-2 Aeroterme hala P- 40 kw, consum GPL Q=2,40 kg/h, lungimea jetului de aer cald 40 m.

Instalaţia de distribuţie va avea trasee aparente şi trasee îngropate. Traseele aparente sunt pozate în exteriorul clădirii la cote de +2,5 m, fixate de pereţii exteriori cu ajutorul unor brăţări.

Traseul îngropat este pozat la adâncimea de -0,8 m, la o depărtare de 0.6 m de alte conducte (apă, canal, electricitate). Conducta care are traseul aerian se va proteja cu vopsea de culoare galbena, simbol al GPL.

La traversări prin pereţi instalaţia va fi protejată cu tuburi de protecţie.

Camera de necropsie va fi dotată cu un spălător de mâini din tablă de inox. Se va asigura un racord pentru apa rece cu conductă din polietilenă de înaltă densitate, termoizolată. Apa caldă se va prepara la faţa locului prin intermediul unui miniboiler  electric.

Camera frigorifică va fi realizată, atât în cazul pereţilor cât şi la acoperiş, dintr-o structură uşoară din lemn, cu închideri din tablă cutată zincată, prevopsită. Izolaţia termică se va realiza din saltele semirigide din vată minerală cu grosimea de 15 cm, amplasate între elementele din lemn. Pardoseala se va realiza din ciment sclivisit şi va avea pante către sifoane de pardoseală pentru colectarea apelor uzate.

Agentul frigorific folosit este R404A. Suprafata camerei frigo este de 8,10 mp. Debitul aerului ventilat este 1300m3/h.

Proces tehnologic:

Activitățile ce se vor desfășura în cadrul fermei zootehnice sunt grupate astfel: procese tehnologice de creștere și îngrășare a porcilor, precum și activităţi de asistență şi suport pentru procesele de creștere și îngrășare a porcilor.

Activități de creștere și  îngrășare a porcilor

-populare cu animale și dezvoltarea masei corporale a animalelor: principala materie prima o constituie efectivele de 500 capete porci pe serie de producţie. De la o ferma de reproducţie se aduc purceii la greutatea de 15-30 kg, urmând a fi îngrășați până la greutatea de sacrificare, estimată a fi de cca. 110 kg/buc. Numărul de cicluri de creștere și îngrășare/an este de 2,6livrare animale adulte (cca. 110 kg) pentru a fi sacrificate la abatoare.

Activități de asistență și suport pentru procesele de creştere a animalelor

-adăpostire, constând dintr-o hala cu boxe comune;

-furnizare hrană, constând din: aprovizionare cu mijloace auto de la FNC; descărcare in buncărele amplasate în exteriorul halei si administrare din buncăre, la fiecare boxa;

-furnizare apa pentru adăpare, prin sistem de adăpare cu boluri;

-curăţarea adăposturilor la finalizarea fiecărui ciclu de creștere, pe principiul’’totul plin, totul gol” prin spălarea halei cu apă  apa sub presiune, golirea dejecţiilor colectate din canale interioare și dezinfecția adăpostului.

-asistență veterinară de specialitate;

-administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice, injectabil şi în apa de băut) şi a vaccinurilor (injectabil) de catre medicul veterinar contractat.

Produse și subproduse obținute

-Produse finite: 1300  capete animale adulte/an.

-Dejecțiile animaliere-1116t/an;

Producerea șlamului de bălegar

Producția maximă de dejecții  generate în fermă  va fi de 1116 t/an (1073 m3/an).

Dejecțiile se stochează în bazinul din incinta fermei zootehnice, ce are o capacitate maximă de stocare V = 1000 m3, administrându-se pe terenurile agricole în perioadele și dozele prescrise în planul anual de fertilizare și a studiului agrochimic și pedologic elaborat de OSPA Timiș.

Suprafața terenului necesară fertilizării cu dejecțiile animaliere din fermă, la o doză de 170 kg N/ha va fi: 5855 kg / 170 kg/ha = 34,40 ha.

Canalizarea pluviala:

Apele pluviala colectate de pe acoperisul cladirilor prin jgheburi si burlane vor fi dirijate spre spatiul verde din incinta.

Apele pluviale potential poluate de pe parcarea autovehiculelor si utilajelor vor fi epurate printr-un separator de hidrocarburi (debit de 1l/s cu deznisipator in  incorporat) de unde vor fi   colectate intr-un bazin de stocare de 2 mc, iar surplusul va fi folosit pentru udarea spatiilor verzi.

Organizarea de santier:

Lucrarile de executie (inclusiv cele de imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar.

Dupa delimitarea santierului , montarea containerelor inchise de tip birou si a toaletei ecologice  se va realiza platforma pietruita pe care se vor delimita spatiile de depozitare a materialelor de constructie , a deseurilor rezultate prin lucrarile de constructii- montaj , precum  si spatiul de garare a utilajelor folosite pe santier.

Depozitarea pamantului rezultat in urma executarii lucrarilor se va face in loc special amenajat in limita proprietatii. Acesta va fi folosit la refacerea  suprafetelor afectate, iar surplusul se va transporta de catre autoritati specializate autorizate   in locuri indicate Primaria Comunei Remetea Mare.

Materialele vor  fi aduse  pe masura punerii in opera.

2) Cumularea cu alte proiecte:  in vecinatate sunt zone arabile.

Terenul pe care se va amplasa ferma se afla la 2500 m fata de localitatea Remetea Mare si 2800 m fata de localitatea Ianova.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

| Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate anuală (t/an) | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Operator |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale | 1,5 | - | 1,5 | Preluate de firme specializate autorizate |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 0,2 | - | 0,2 | Preluate de firme specializate autorizate |
| 15 01 07 | Ambalaje sticlă medicamente | 0,01 | - | 0,01 | Preluate de firme specializate autorizate |
| 15 01 01 | Ambalaje hârtie, carton medicamente | 0,01 | - | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Ambalaj plastic medicamente | 0,005 | - | 0,005 |  |
| 15 01 01 | Deșeuri din ambalaje de hârtie și carton | 0,02 | 0,02 | - | Preluate de firme specializate autorizate |
| 15 01 02 | Deșeuri din ambalaje de materiale plastice | 0,02 | 0,02 | - |  |

- in etapa de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: lemn 17 02 01, materiale plastice 17 02 03, fier si otel 17 02 05, materiale izolante 17 06 04,  materiale de constructie  pe baza de ghips 17 08 02.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017  privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere colectate in bazinul de retentie  trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de HG352/2005-NTPA002/2005.

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane  (Tabel 1) vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole. Nu se vor depasi valorile de prag cuprinse in Ord MMSC nr. 62/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania:

Tabel 1

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Indice de permanganat | mg O2/l |
| Azot amoniacal | mg/l |
| Nitriti | mg/l |
| Nitrati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |
| Cloruri | mg/l |

SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 2

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabel 3

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabel 4

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg N/ha/an, conform Codului de bune practici agricole.

Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 6

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 7

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017  privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform CF 402531  teren arabil.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: -

3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporat, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

-Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 152/29.11.2016 emis de Primaria Comunei Remetea Mare.

-Masuri pentru:

- Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabel 5:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Forajele de control propuse in zona recipientilor de stocare dejectii | pH | Semestrial |
|  | Indice de permanganat | Semestrial |
|  | NH4+ | Semestrial |
|  | Azotiti | Semestrial |
|  | Azotati | Semestrial |
|  | Fosfor total | Semestrial |
|  | Cloruri | Semestrial |
|  | Indice Fenol | Semestrial |

- Monitorizarea solului:

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona lagunei de stocare dejectii, conform tabelului de mai jos. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament si se vor furniza coordonatele STEREO 70.

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare).

Tablelul 6:

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
| C organic | anual |
| pH | anual |
| Azot total | anual |

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

-Aviz nr.4321952/20.09.2017 emis de ISU BANAT AL JUD. TIMIS;

-Notificare nr.16530/206/01.09.2017 emis Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis;

-Notificare nr. 07/11.09.2017 emisa de Directia Sanitara Veterinara  si pentru Siguranta Alimentelor  Timis;

-Aviz ANIF nr.3703/12.09.2017;

-Aviz de gospodarire  AN Apele Romane –ABA BANAT  NR.abab 223/07.09.2017;

-CF nr. 402531, emis de OCPI Timis;

Dejectiile se mentin stocate în bazinul tip laguna pe perioada de interdictie privind împrastierea îngrasamintelor, functie de tipul culturilor ce ocupa terenurile (înfiintate toamna, primavara sau culturi perene), precum si de planul de fertilizare reactualizat anual, avand în vedere protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati. Acestea se administreaza pe terenurile proprii sau aflate în arenda, conform studiului OSPA intocmit pentru ferma SC AGRO VEST ZEN SRL, a „Celor mai bune practici agricole”, a studiilor si planurilor de gestionare si împrastiere a reziduurilor organice provenite din zootehnie întocmite de institutii de specialitate abilitate (O.S.P.A.), conform Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 si M.A.P.D.R. nr. 197/2005;

-Se vor respecta inclusiv prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole” referitoare la:

- Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

- Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

-Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

-Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

-Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

-Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

-In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

-Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

-Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

-In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

-Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

-Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

-Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

-Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

-Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

-Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului;

- Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017  privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Programul de lucru si circulatia autovehiculelor se stabilesc in asa fel incat sa fie respectate cu strictete perioadele de odihna ale locuitorilor din zona;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va notifica APM Timiş in vederea obtinerii autorizatiei de mediu conform ORD.  1798/2010  pentru aprobarea Procedurii de meitere a a autorizatie de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Monica  NITU