Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 416 /01.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA, din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, inregistrata la APM Timis cu nr. 9340RP/01.08.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 13069RP/30.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.10.2017, ca proiectul „Forarea si echiparea sondei 7061 Satchinez” propus a fi amplasat în comuna Șandra, CF nr. 402044, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, la pct. 2- Industria extractiva, d) – foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului ...” si e) instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale ... ”

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede construirea unei sonde de exploatare titei, gaze naturale şi amenajare platforma  aferenta, conform Aviz nr.237- C/29.03.2017 emis de ANRM, pentru saparea sondei de exploatare 7061 Satchinez, situata in perimetrul de dezvoltare-exploatare petroliera Satchinez.

Proiectul va fi amplasat in extravilan comuna Sandra, pe parcela identificata prin CF nr. 402044, in suprafata de 24.700 mp. Terenul este proprietatea lui Klein Edgar Ioan si Klein Liliana, contract de inchiriere din data de 21.07.2017 pentru o suprafata de 6690 mp, pe o perioada de 49 ani in favoarea lui SC OMV Petrom SA.

Terenul este situat  în extravilanul comunei Sandra si are functiunea de teren arabil.

Suprafata totala aferenta proiectului propus va fi 3178 mp, din care careul sondei 2067 mp si drum acces 1111 mp.

Bilantul teritorial al careului sondei in suprafata de 2067 mp:

| Echipamente | Suprafata |
| --- | --- |
| Container Generatoare | 15 |
| Container Electric | 27 |
| Depozit | 11 |
| Container Birouri OMV | 29 |
| Container Birouri Tacrom | 15 |
| Sala de mese | 27 |
| Haba | 15 |
| Atelier mecanic | 17 |
| Rezervor noroi | 14 |
| Rezervor recuperare material din foraj | 24 |
| Malaxor recuperare noroi foraj | 33 |
| Operator foraj | 5 |
| Colector | 8 |
| Rezervor de apa | 14 |
| Rezervor aditional de noroi | 27 |
| Transformator electric | 14 |
| Unitate de pompare | 38 |
| Beci sonda | 35 |
| Compresor aer | 15 |
| Pompa 1 | 15 |
| Pompa 2 | 15 |
| Pompa 3 | 15 |
| Rezervor combustibil | 22 |
| Toalete ecologice | 3 |
| Parcare pietruita | 200 |
| Platforma tasata pietris | 1414 |
| Total | 2067 |

Coordonatele Stereo 70  ale sondei 7061 Satchinez sunt :

| Latitudine N(m) | Longitudine E(m) |
| --- | --- |
| 501666.553 | 184745.465 |

iar ale careului sondei sunt:

| Latitudine N(m) | Longitudine E(m) |
| --- | --- |
| 501641.387 | 184716.062 |
| 501652.627 | 184712.122 |
| 501696.478 | 184742.082 |
| 501676.233 | 184770.634 |
| 501626.700 | 184736.782 |
| 501634.348 | 184725.992 |
| 501461.021 | 184786.666 |
| 501464.764 | 184779.010 |
| 501640.376 | 184717.488 |

Vecinatatile parcelei sunt:

- N – Cn291/1

- V – CF 402037- teren agricol

- E – CF nr.402048 -teren agricol

- S- DJ 117/1

Distantele fata de localitati sunt:Varias- 6830 m, Satchinez- 7137 m, Biled-5410 m, Sandra-2891 m.

Accesul la careul sondei se va realiza din DN 6, Timisoara-Sandra, apoi din drumul petrolier existent (4,5 km), Sandra-Depozit Satchinez (5 km) si cel nou construit cu lungime de 186,7 m, alcatuit din piatra compactata.

Operatiunile petroliere se vor executa in baza  avizului nr. 237-C/29.03.2017 aprobat de ANRM, privind saparea sondei 7061 Sk, situata in perimetrul de dezvoltare-exploatare petroliera Satchinez.

Prin acest proiect se propune realizarea unei sonde de exploatare cu adancimea de 1650 m: pana la 500 m -12 1/4", restul 8 1/2".

Procedeul de foraj ce urmeaza a fi utilizat pentru executia sondei este forajul rotativ cu circulatie permanenta a fluidului de foraj. Echipamentul principal care asigura executia forajului este instalatia de foraj Cardwell 125.

Realizarea proiectului presupune mai multe etape:

- executarea drumului de acces;

- executarea  lucrarilor de pregatire (a platformei de lucru);

- lucrari de mobilizare si montaj pe locatie  a instalatiei de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj propriu – zis;

- incheierea procesului de foraj;

- demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor;

- transportul acesteia la alta locatie sau la baza de reparatii;

- executarea  lucrarilor  de  probare si punere in productie a sondei;

- echiparea sondei pentru extractie;

- executarea  de  lucrari  pentru  redarea  terenului  disponibilizat  prin  reducerea careului sondei, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de exploatare, in circuitul initial, vechilor proprietari, prin lucrari de reconstructie ecologica.

Activitatea de pregatire si organizare consta in lucrari destinate amenajarii drumului de acces la careul sondei, amenajarii careului sondei, precum si lucrari pentru protectia mediului, aferente instalatiei de foraj.

LUCRARI DE AMENAJARE A DRUMULUI DE ACCES, A PLATFORMEI DE LUCRU SI AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU REALIZAREA FORAJULUI

- Pentru amenajarea careului sondei sunt prevazute urmatoarelor lucrari:

-decopertarea stratului vegetal pe toata suprafata careului, in grosime de 30 cm si depozitarea stratului vegetal  in incinta careului sondei, acesta constituind depozitul  de  sol  vegetal  care  se va folosi la redarea terenului la restrangerea careului sondei;  terenul decopertat se niveleaza la o singura cota si se compacteaza pana la obtinerea gradului de compactare (98 %);

-realizarea beciului sondei cu dimensiuni de 2,2 m x 1,4 m x 1,5 m; la execuţia beciului se va utiliza beton monolit;

-montarea baracilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

Sistemul rutier al careului de foraj are lungimea 60 m si latimea de 25,4-35,0 m, compus din:

- pe o suprafață de 1932 mp s-a prevăzut executarea unei structuri rutiere constând dintr-o pietruire având următoarele straturi:

-33 cm balast;

-20 cm piatra sparta de cariera cu granulometrie continua 15-25 mm si 40 - 60 mm;

-5 cm strat de nisip, nespălat, cu granulometrie 0-7 mm;

- geotextil 2,5 mm pentru drumuri si platforme, cu rol de filtrare si drenaj (pe o suprafata de 1065 mp);

Se vor amplasa amplasa toate obiectele aferente executiei lucrarilor, cu exceptia beciului sondei si unitatii de pompare.

- pe o suprafață de 135 mp s-a prevăzut executarea unei structuri rutiere constând din dale prefabricate din beton cu grosimea de 18 cm având următoarele straturi:

- dale prefabricate din beton cu grosimea de 18 cm aflate în dotarea beneficiarului;

- nisip 5 cm;

- piatră spartă 10 cm;

- balast 20 cm;

- nisip 5 cm;

- geotextil 2,5 mm pentru drumuri si platforme, cu rol de filtrare si drenaj

Se vor amplasa beciul sondei si unitatea de pompare.

- Suprastructura drum de acces: 20 cm piatra sparta impanata, balast 30 cm, 5 cm nisip;

- Executarea lucrarilor de  constructii aferente amplasarii instalatiei de foraj:

Pe amplasament vor fi montate obiecte- echipamente din dotarea platformei tehnologice (care vor fi inlaturate de pe amplasament la finalizarea lucrarilor, cu exceptia beciului somndei si unitatii de pompare).

La terminarea lucrarilor de foraj si punere in productie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru extractie, suprafata careului se va restrange la o dimensiune de 1200 mp;

- Lucrarile de constructii montaj pentru echiparea sondei:

-Echiparea sondei cu echipament de adancime:

-pompa cu tubing 27/8" ( J55 x 5,51);

-tevi de extractie 2 7/8 x 1500 m;

-Echiparea sondei cu echipament de suprafata:

-cap pompare ESP - 11“ – 20,7 MPa x 11” – 13,8 MPa x 2 9/16”x 2 1/16” – 13,8 MPa x 2 7/8” EUE - presiune de lucru 5 bari ;

- unitate de pompare 9 tone, tip Vulcan;

- cabina electrica de alimentare, instalatie de iluminat si post de transformare (nu face obiectul prezentului proiect);

-imprejmuire din plasa bordurata si poarta de acces ;

-Transportul produsului: titei si gaze de la sonda la Punct de colectare 3 Satchinez prin conducta de amestec de 4"x 8 mm, metalica, in lungime de aprox. 1350 m. (nu face obiectul prezentului proiect).

ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA PLATFORMEI TEHNOLOGICE:

- In etapa de construire:

-Instalatia de foraj tip Autotransportabila - Cardwell x 125 t;

-La gura sondei se va construi un beci betonat cu dimensiuni de 2,2 m x2,3 m x1,5m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire asupra presiunii din coloana sondei (prevenitoare de eruptie) , precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj si ulterior a capului de eruptie;

-Un container de chimicale dotata cu platforma de protectie, pentru depozitarea si manipularea materialelor si substantelor utilizate in procesul tehnologic;

- Poartă intrare platformă;

- Bloc de ancorare al liniei Geronimo – bloc de beton folosit pentru ancorarea cablului pe care coboara in caz de pericol, persoana din varful turei de foraj;

- Platforma principala a rigului – dale din beton pe care se aseaza structura instalatiei de foraj;

-  Platforma dale beton a instalatiei de ridicat;

-  fundatie pompa de noroi – dale din beton armat asezate sub pompele de noroi pentru stabilizare , sunt blocuri mobile care se aduc in santier impreuna cu pompele de transport noroi;

- Haba de detritus cu capacitatea de 40 m³, situata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare- pentru preluarea  detritusului (bucati de roca rezultat in urma forajului) . Noroiul de foraj pompat in sonda se intoarce in dezinisipator unde cu ajutorul a 3 site vibratoare se separa bucatile de roca (detritus) de noroiul de foraj;

- Bazin pentru colectarea apelor pluviale, cu capacitatea de 30 m³, metalic, semiingropat, cu capac metalic- pentru ape pluviale si eventualele scurgeri accidentale;

-Decantorul/separator de hidrocarburi, inainte de colectarea in bazinul de ape pluviale;

- Canale de scurgere realizate in zona de amplasare a habelor pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale;

- Zona depozitare aditivi lichizi – zona pietruita unde sunt depozitati aditivii lichizi (in butoaie si ambalaje origiale) folositi in prepararea fluidului de foraj;

-  Zona depozitare materiale noroi – zona pietruita unde sunt depozitate materiale solide folosite la prepararea  fluidului de foraj ;

-  Zona chimicale fluid de foraj - zona pietruita unde sunt depozitate temporar chimicalele  folosite la prepararea  fluidului de foraj; chimicalele se aduc in zona respectiva pe masura utilizarii lor din containerul de depozitare;

-  Aerisire arzător – torta  – noroiul de foraj la iesirea din sonda trece prin separator unde pot aparea urme de gaz care sunt evacuate printr-o teava de otel si arse la torta; teava de otel, H=6 m, va fi amplasata suprateran;

-  Zona tubulatura - zona de cimentare – zona in care este depozitata tubulatura folosita in operatiunea de foraj;

-  Platforma dalata pentru material tubular (prajini de foraj);

-  Container materiale fluid de foraj – depozitare materiale folosite pentru prepararea fluidului de foraj;

- Valve de control a presiunii  - ansamblu de valve folosit pentru controlul presiunii din sonda;

- Casa generatorului – ansamblu format din 3 generatoare Diesel – din care 1 generator de rezerva pentru producerea energiei electrice folosita la instalatia de foraj;

- Zona rezervor de combustibil – zona pietruita si impermeabilizata, rezervorul de combustibil (diesel), V= 19 mc, folosit pentru alimentarea generatoarelor, dotat cu cuva de retentie;

- Zona pietruita de parcaje pentru camioane, macarale, masini;

- Zona depozitare piese de schimb rig – zona pietruita pe care se vor depozita in containere piesele de schimb pentru instalatia de foraj (conexiuni material tubular, reductii, dopuri, valve de siguranta etc.);

- Zona de depozitare unelte de mana – zona pietruita unde este amplasat container pentru : chei, scule de manevra, inele de etansare etc.;

- Rezervoare apa (volum=60 mc.) -2 buc. – folosite pentru prepararea fluidului de foraj;

#### -Sistemul de curatire mecanica a fluidului de foraj, compus din:

#### - deznisipator - 1 buc. (V=9 m³) – utilajul dotat cu  3 site vibratoare, care separa fluidul de foraj de bucatile de detritus;

- separator de gaz – noroiul de foraj care iese din sonda trece prin separator si eventulele cantitati de gaz acumulate in noroi sunt evacuate si arse la torta de ardere;

- Rezervoare fluid de foraj cu un volum de 40 m³ fiecare  - 3 buc. – rezervoare in care se prepara fluidul de foraj;

- Rezervor (volum=5 m³) – rezervor fluid de foraj, pentru verificarea nivelului fluidului din sonda;

- Haba metalica pentru prepararea pastei de ciment, 22 m³, amplasata pe platforma pietruita impermeabilizata, in zona rezervoarelor de fluid;

- Toalete mobile  -2 buc. – vor fi vidanjate de catre o societate autorizata;

- Bazin vidanjabil cu volum de 3 m³ ,pentru preluare ape uzate de la vestiare, dusuri si bucatarie;

- Birou – container cu destinatie birou;

- Birou şi cabina (are si pat);

- Sondor directional – container folosit de catre sondorul care asista forajul;

- container  birou şi cabina service – container cu destinatie birou ;

- container  birou SSM;

- container  birou electrician;

- container  birou mecanic;

- container piese de schimb;

- container  garderoba;

- container sală de mese – mancarea va fi  adusa  de firma de catering;

- container zonă depozitare apă potabilă şi alimente - apa potabila va fi  aprovizionata la flacoane de plastic;

- braţ hidraulic – detritusul colectat in rezervor va fi evacuat cu ajutorul bratului hidraulic (tip cupa excavator) si incarcat in camioane pentru a fi eliminat  de catre o societate autorizata;

- container  piese de schimb electrice rig;

- container piese de schimb mecanice rig;

- container piese de schimb rig;

- rezervor de motorina de 19 mc, dotat cu cuva de retentie;

- Unitate de control (koomey unit) folosita pentru actionarea (inchidere/deschidere) prevenitorului de eruptie. Prevenitorul de eruptie este un sistem folosit pentru inchiderea spatiului dintre coloana si garnitura de foraj pentru a evita eruptia necontolata a sondei;

- container  pentru deseuri – saci hartie si plastic deseuri nepericulase;

- loc de adunare - in caz de pericol pentru personalul prezent la sonda;

- generator auxiliar Wilson 135 kW – generator diesel pentru alimentare cu energie electrica a containerelor;

-container prevazut cu  pichet PSI prevazut cu stingatoare, furtune, etc. pentru stingerea incendiilor;

- unitate VFD – sistem de clesti automat de strangere si desfacere a materialului tubular;

- In etapa de functionare a obiectivului:

-beciul sondei;

-unitate de pompare;

-cabina electrica de alimentare, instalatie de iluminat si post de transformare (nu face obiectul prezentului proiect);

-platforma dale.

Alimentarea cu motorina a rezervorului se va face cu cisterna mobila.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FORAJ PROPRIU – ZISE (FORARE, TUBARE SI CIMENTAREA COLOANELOR)

Se va asigura sonda impotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin respectarea programului de constructie, cimentare si echipare cu prevenitoare de eruptie.

Probele de productie se vor efectua cu ajutorul instalatiei de foraj. Proba de productie consta în punerea în comunicatie directa a stratului cu gaura sondei. Se vor executa operatiuni pregatitoare, care constau în verificarea instalatiilor, pregatirea fluidului cu care se va lucra si se va efectua perforarea, controlul cu garnitura de tevi de extractie.

Timpul  necesar  executarii  lucrarilor  de  foraj  este  de  aprox.  19-20 zile. Durata  totala  de  realizare  este  de  aprox. 29-30 zile (19-20 zile foraj + 10 zile probe productie).

Elemente privind capacitatile investitiei: sonda va exploata titei si gaze asociate din cadrul aliniamentului structural Biled - Sandra Sud - Varias Vest - Satchinez – Calacea.

Volumul de extractie - 125 mc/zi titei si gaze asociate.

Regimul de functionare al sistemului de exploatare titei  va fi permanent.

24 h/zi x 7 zile/săptămână x  52 săptămână / an =  8760  h/an.

Pentru activitatea de foraj  se  va  utiliza  instalatia  de  foraj  tip  autotransportabila - Cardwell x 125 t (instalatie termica de foraj).

Componentele sondei:

-podet metalic la gura sondei -are rolul de a permite lucrul la gura sondei si a opri caderea de obiecte la beciul sondei;

LUCRARI DE FORARE A SONDEI

Procesul de extractie utilizat in cadrul proiectului de exploatare va fi cel clasic, la fel cu al tuturor sondelor din Romania, nu va implica fracturarea hidraulica.

Fluxul tehnologic pentru forarea sondei:

- forare;

- montare coloana de ghidaj in beciul sondei prevazuta cu derivatie spre sitele vibratoare;

- tubare si cimentare coloana de ancoraj;

- tubare si cimentare coloana de exploatare;

- investigatii geofizice pentru stabilirea intervalelor productive;

Forarea sondei consta in saparea unui put avand diametre descrescatoare, de la suprafata pana la baza stratului productiv, cu ajutorul unui sistem rotativ – hidraulic, actionat de la suprafata. Procesul de foraj se va realiza in intregime, cu mijloace mecanizate – utilajul instalatiei de foraj.

Metoda de foraj rotativa este caracterizata prin acţionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafaţa.

La aceasta metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) sa fie indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafaţa, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operaţii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafaţa cu ajutorul pompelor cu pistoane prin interiorul prăjinilor de foraj.

Circuitul fluidului de foraj este urmatorul:

-fluidul de foraj este aspirat din rezervorul fluidului de foraj si refulat sub presiune prin conducte orizontale si verticale, în capul hidraulic prin prajini si orificiile sapei;

-fluidul de foraj încarcat cu detritus urca apoi prin spatiul inelar format între prajini si peretii sondei la suprafata;

-la suprafata, fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc îndepartarea detritusului, dupa care prin jgheaburi ajunge în habele de stocare;

-fluidul de foraj este curatat de particulele fine (roca, nisip) cu ajutorul sitelor vibratoare, este degazeificat, omogenizat si tratat (conditionat, daca este cazul);

-fluidul astfel curatat este recirculat în sonda;

-detritusul separat din fluidul de foraj este stocat într-o haba metalica cu capacitatea de 40 m³.

După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din ţevi de otel avand diametrul corespunzător intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezintă operaţia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operaţiei de tubare se are in vedere:

- consolidarea peretelui gaurii de sonda;

- impiedicarea contaminarii apelor subterane, cu fluidele aflate in sondei;

- izolarea stratelor care contin hidrocarburi – petrol si gaze a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu hidrocarburi, a apelor superioare;

Adâncimile de tubare sunt urmatoarele:

• Coloana de ancoraj Ø 9 5/8 in x 500 m - are rolul de a izola Panonianul Superior, caracterizat printr-un grad mare de permeabilitate.

• Coloana de exploatare Ø 7 in x 1650 m -  se  va  tuba  dupa  efectuarea  investigaţiilor geofizice necesare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda. Pasta de ciment se va prepara pe amplasament.

Prin program de cimentare se întelege aplicarea/ pomparea în sonda a unui ciment numit ciment de sonda (alcatuit dintr-o categorie foarte larga de materiale liante, fin macinate),

sub forma de suspensie stabila, care în momentul în care se întareste capata proprietatile fizico-mecanice dorite si anume: rezistenta mecanica si rezistenta anticoroziva, aderenta la burlane si roci, impermeabilitate.

În cazul acestei sonde, în conditii normale estimate, se va utiliza pasta de ciment de clasa G cu o densitate de 1,9 kg/dm³ pentru coloana de ghidaj si ancoraj, iar pentru coloana de exploatare se va cimenta cu o pasta de ciment de tip G cu o densitate maxima de 1,9 kgf/dm³.

Dupa tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor, care va asigura desfaşurarea forajului pentru faza urmatoare in condiţii de securitate.

In cazul interceptarii unor eventuale "pungi de gaze", pentru prevenirea unor eventuale eruptii si emisii gazoase necontrolate, este prevazuta o instalatie de prevenire a eruptiilor. Prevenitoarele de eruptie sunt ansamble de robinete si fitinguri destinate captarii si reglarii debitului amestecului de titei, apa si gaze la gura sondei in eruptie naturala. Aceasta poate fi inchisa in cazul in care echipa de forare pierde controlul asupra fluidelor din formatie. Inchizand aceste valve (de la distanta, prin dispozitive hidraulice), echipa de forare de obicei restabileste controlul asupra rezervorului fluidului de foraj si pot fi initiate proceduri de marire a densitatii fluidului pana este posibila deschiderea prevenitorului de eruptie si recapatarea controlului asupra presiunii formatiunii. Deasemenea, in caz de urgenta va fi prevazut si un sistem cu cos de gaze, folosit pentru arderea eventualelor emisii gazoase si dispersia eficienta a gazelor arse in atmosfera. Sistemul va consta dintr-o conducta cu diametrul minim interior de 50 mm care va face legatura cu  arzatorul de gaze  dispus la o distanta de peste 50 m de gura putului si H=6 m.

-instalaţie de prevenire a erupţiilor

|  |  | Prevenitor | Dimensiune (tip bacuri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Diametrul coloanei la care se montează | Diametru sectiunii de trecere | Tip (simbol) | Presiune nominala | (diametru) |
|  |  |  |  |  | Foraj | Tubaj |
| - | in | in | - | bar | in | in |
| 1 | 9 5/8 | 11 | DF | 210 | 0; 5 | 0; 7 |
|  |  | 11 | VH | 210 | bac inelar | bac inelar |

Pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat următorul program de foraj, care prevede pe fiecare portiune de coloana:

I. Lucrari de foraj

II.Lucrari de tubare

III.Investigatii (geofizice in gaura de 8 ½” netubata)

IV.Lucrari de cimentare

I.Lucrari de foraj

### Operatiunile de forare parcurg urmatorii pasi:

- a)  Conductor (15”): Sapare cu sapa 17 ½” interval 0 -  25 m

Inaintea inceperii forării propriu-zise a sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere circulara cu dimensiunea transversala de 1 m si adancimea de cca.  25 m. In aceasta deschidere se introduce un burlan din otel cu Ø  381  mm ( 15 in) . Capătul superior se ridica cu 1,5 – 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se cimenteaza.

Functiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si inchide stratele acvifere de suprafata, protejează beciul sondei de infiltratiile  fluidului  de foraj.

In aceasta portiune nu se fac investigatii.

b) Coloana de suprafata (9 5/8”): Sapare cu sapa 12 ¼” interval 25 - 500 m

Este prima coloana obligatorie in constructia unei sonde.

Functiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafata si mica adancime;

▪ protejează sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

▪ impiedica pătrunderea de fluide straine in sonda si alterarea fluidului de foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalatia de prevenire a eruptiilor, la suprafata;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extractie.

c) Coloana de exploatare (7”): Sapare cu sapa 8 ½” interval 500 – 1650 m

Este a doua coloana obligatorie in constructia unei sonde.

Functiile ei sunt următoarele :

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafata, protejand echipamentul de extractie;

- permite exploatarea mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite, comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi.

In aceasta etapa se efectueaza investigatiile geofizice necesare.

II. Lucrari de tubare

Operatiuni de tubare:

- Conductor  381 mm (15”)

Burlanele 381 mm (15”) sudate si echipamentul corespunzator vor fi montate conform caietului de tubaj si normelor companiei.

Se monteaza accesoriile conform programului de tubaj.

Se introduc burlanele sudate  381 mm (15”) si se fixeaza siul la adancimea de 25 m.

- Coloana de suprafata 244.5 mm (9 5/8")

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7")

III.Lucrari de investigare

Lucrarile de investigare se vor efectua cu Echipamentul Mud Logging care va fi utilizat de la adancimea finala pana la 500 m. Pentru examinarea structurii geologice a zonei investigate si evidentierea stratelor de interes, ultima etapa de forare va fi urmata de masuratori geofizice de sonda. Aceste investigatii au menirea de a observa adancimile la care sunt staturile de interes (hidrocarburi) si ulterior verifica si calitatea cimentarii coloanelor si buna izolare a stratelor geologice.

IV.Lucrari de cimentare a coloanelor

Conform programului de foraj pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj.

Cimentarea are  rolul de a:

- Proteja apele de suprafata si subterane de continutul gaurii de foraj si deasemenea, elimina comunicarea intre acvifere;

- Impiedica iesirea eventualelor gaze sau alte fluide la suprafata;

- Permite montarea unei instalatii de prevenire a manifestarilor eruptive ale  sondei.

- Izolarea stratelor de interes in vederea exploatarii selective

Operatiuni de cimentare:

- Conductor 381 mm (15”)

- Coloana de suprafata 244.5 mm (9 5/8")

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7”)

In procesul de forare a sondei se utilizeaza fluidul de foraj, care se va prepara pe amplasament si se va conditiona pentru a se mentine proprietatile reologice in vederea asigurarii controlului presiunii din sonda, precum si evacuarea detritusului generat in gaura de sonda.

In timpul realizarii procesului de sapare a sondei , fluidul de foraj indeplineste anumite functii:

-curăţă talpa sondei de detritus şi îl transportă la suprafaţă;

-realizează contrapresiune asupra pereţilor sondei;

- colmatează pereţii sondei în dreptul rocilor poros-permeabile;

- contribuie la răcirea şi lubrifierea elementelor active ale sapei, lagărelor sapei sau motoarelor de fund, reducând frecările şi uzura garniturii de foraj;

- menţine detritusul în suspensie atunci când se opreşte circulaţia;

- reprezintă mediul prin care se transmite puterea hidraulică disponibilă de la suprafaţă la instrumentul de dislocare, fluidul fiind un parametru activ al regimului de foraj;

- preia o parte din greutatea garniturii de foraj şi a coloanei de burlane, furnizează informaţii asupra rocilor interceptate şi a fluidelor din porii acestora.

La prepararea fluidelor de foraj se vor respecta anumite cerinte:

-să nu afecteze, fizic sau chimic, rocile traversate şi să nu modifice permeabilitatea stratelor productive;

- să nu fie la rândul lui afectat de mineralele solubile (sare, gips, anhidrit), de apele mineralizate, de gaze (dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), temperaturi sau presiuni;

- să permită investigarea geofizică a rocilor şi fluidelor conţinute de acestea, precum şi recoltarea probelor de rocă, în condiţii cât mai apropiate de cele in situ;

- să prevină eroziunea şi coroziunea echipamentului din sondă;

- să nu fie toxice, inflamabile sau să producă poluarea mediului înconjurător şi apelor freatice;

- să fie uşor de preparat, manipulat, întreţinut şi curăţat de detritus sau gaze;

-să nu reclame cantităţi mari sau greu de procurat de aditivi pentru menţinerea proprietăţilor, deci să fie pe cât posibil ieftine, iar pomparea să aibă loc cu cheltuieli minime de energie.

Componenta fluidului de foraj este:

- un amestec de apa, bentonita si aditivi , pana la 500 m adancime;

- un amestec de apa, clorura de potasiu si aditivi , de la 500 m pana la 1650 m adancime;

Materialele utilizate pentru prepararea fluidului de foraj care se vor depozita pe amplasament in containerul de chimicale:

| Aditivi fluid de foraj | FUNCTIE | Cantitate (Tone) | produs periculos | stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVACARB (carbonat de calciu ventilat natural) | material ingreunare | 37,000 |  | Container chimicale |
| AVADETER (Amide, C8-18 (chiar numerotate) și C18-nesaturat, N, Nbis (hidroxietil) | Agent de etansare pentru fluid de foraj | 0,400 | x | Container chimicale |
| AVACID 50 (alfa,alfa',alfa''-Trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol ) | Biocid | 1,000 | x | Container chimicale |
| AVAGEL OCMA Bentonita (Smectita) | extender | 4,775 |  | Container chimicale |
| AVALIGNE (humus – Leonardita, siliciu cristalin) | reducator de filtrare | 1,83708 |  | Container chimicale |
| VICTOSAL (amidon, dazomet (ISO); 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tione) | material de ingrosare si reducator de filtrae | 2,925 |  | Container chimicale |
| CAUSTIC SODA (hidroxid de sodiu) | Reduce solubilitatea sarurilor de calciu | 0,950 | x | Container chimicale |
| INCORR (Ethanol, 2,2'-oxybis, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl] ethers, Acetic acid ) | inhibator de coroziune | 0,400 |  | Container chimicale |
| POTASSIUM CHLORIDE (clorura de potasiu) | Inhibator de argile | 12,000 |  | Container chimicale |
| POLICELL RG | reductor de pierderi de fluid și vascozitate | 0,425 |  | Container chimicale |
| POLICELL SL (reductor de pierderi de fluid și vascozitate pentru fluidul de foraj) | reductor de pierderi de fluid și vascozitate | 2,325 |  | Container chimicale |
| STEARALL LQD (Distilate hidrotratat C13-18, n-alcani, izoalcani, ciclic, <2% aromatice); | Antispumant | 0,180 |  | Container chimicale |
| SODA ASH (soda calcinata) | creste randamentul bentonitei | 0,450 | x | Container chimicale |
| VISCO XC 84 (guma de Xanthan) | controlul vascozitatii | 1,025 |  | Container chimicale |
| BARITE (barita) | material de ingreunare | 10,500 |  | Container chimicale |
| INTASOL F (carbonat de calciu) | material de blocare | 1,000 |  | Container chimicale |
| INTASOL M (carbonat de calciu) | material de blocare | 1,000 |  | Container chimicale |
| INTASOL C (carbonat de calciu) | material de blocare | 1,000 |  | Container chimicale |
| GRANULAR F (celuloza) | material de blocare | 0,500 |  | Container chimicale |
| GRANULAR M (celuloza) | material de blocare | 0,500 |  | Container chimicale |
| GRANULAR C (celuloza) | material de blocare | 0,500 |  | Container chimicale |
| INTAFLOW (Micronizat natural de Carbonat de calciu) | agent de legatura | 1,000 |  | Container chimicale |
| AVADES 100 (alfa,alfa',alfa''-Trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol) | inhibator de coroziune | 0,800 | x | Container chimicale |
| DE BLOCKS LT (Hydrocarbon, C11-C14, n-alkanes,isoalkanes, cyclics,< 2% aromatics, acizi grasi, C18 nesaturat, acid benzensulfonic 4-C10-13-secundar achil, methyl-2-methoxyethoxy propanol) | Blocator gaze | 0,720 | x | Container chimicale |
| AVATENSIO LT (distilat hidrotratat usor – hidrocarbon, C13-C18, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici) | blocator de gaze | 0,720 | x | Container chimicale |
| ECOL LUBE (lubrifiant ecologic) | lubrifiant | 0,680 |  | Container chimicale |
| SODIUM BICARBONAT (bicarbonat de sodiu) | stabilizator de ph | 0,500 |  | Container chimicale |
| AVAZR 5000 (citrat de zirconiu) | fluidizant | 0,500 | x | Container chimicale |
| CITRIC ACID (acid citric) | stabilizator de ph | 0,500 | x | Container chimicale |
| TOTAL |  | 86,1 |  |

#### Sistemul de curatire mecanica a fluidului de foraj

Principalul obiectiv al sistemului de curatire a fluidului de foraj este de a reduce costurile prin indepartarea detritusului si reducerea pierderilor de fluid cu detritus.

#### Sistemul de curatire mecanica  a fluidului de foraj este format din :

| Echipament | Numar de unitati | Interval sapat |
| --- | --- | --- |
|  |  | De la [m] | La [m] |
| Site vibratoare -Capacitate minima: 2800 l/min pentru plase de 80-140 mesh (Faza II) -Capacitate minima: 1800 l/min pentru plase de 140-200 mesh (Faza III) | 3 | 0 | 1650 |
| Degazeificator, capacitate 1800 l/min | 1 | 0 | 1650 |
| Deznisipator, capacitate minima 2800 l/min | 1 | 0 | 1650 |
| Mixer hidraulic pentru mentinerea curatirii fluidului | 2 | 0 | 1650 |
| Palnie de vid | 1 | 0 | 1650 |

Sitele vibratoare vor fi montate deasupra habei sitelor. In habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi in celelalte doua rezervoare de stocare fluid de foraj.

Sitele vibratoare sunt primele elemente  plasate pe linia curgerii fluidului de foraj in vederea indepărtării solidelor, separand particule cu dimensiuni cuprinse intre 74-500 µm, fiind singurele echipamente din sistem ce fac o separare a particulelor bazată pe dimensiunile acestora. Numărul necesar de site din sistem depinde de debitul de circulatie si vascozitatea fluidului, iar in situatia utilizării simultane a mai multor site este necesară alimentarea uniformă a acestora, prin distribuirea egală a debitului de curgere.

Grupul pentru deznisipare  se utilizează ca echipament de curătire a fluidului de foraj, in prealabil cernut de către sitele vibratoare. Este destinat separării particulelor grosiere cu diametrul mai mare de 44 µm, prin metoda centrifugării. Se recomandă să lucreze in tandem cu grupul de dezmaluire si in amonte de acesta.

Degazeificatorul - are drept scop eliminarea gazelor patrunse în fluidul de foraj, din roca dislocata sau din peretii sondei. Degazeificatorul este de tip atmosferic, amplasat aval de site. Prin degazarea fluidului de foraj se elimina pericolele de incendiu si pentru sanatatea pesonalului operant.

Prin folosirea acestor instalatii, practic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert care va fi transportat la depozitul specific de deseuri extractive.

Aditivi şi materiale folosite pentru prepararea şi reglarea proprietăţilor fluidelor de foraj

Materiale pentru reglarea densităţii (de îngreuiere) trebuie să aibă densitatea proprie mai mare decât a argilelor, să fie inerte din punct de vedere chimic, să nu fie abrazive şi să poată fi măcinate la granulaţia dorită.

Reactivi pentru reglarea vascozităţii (fluidizanţi) - se folosesc pentru reducerea viscozităţii diverşi reactivi chimici, care, în concentraţii reduse scad viscozitatea fără a modifica nefavorabil alte proprietăţi. Aceştia se numesc fluidizanţi şi au o acţiune defloculantă asupra sistemului, protectoare sau de precipitare a ionilor floculanţi, deci exercită o acţiune multiplă.

Pentru sistemele pe bază de apă- argilă, se folosesc ca fluidizanţi polifosfaţi, tananţi, lignosulfonaţi, humaţi, unele substanţe tensioactive, diverşi polimeri cu masa moleculară redusă şi uneori, cantităţi mici de electroliţi.

Aditivi pentru reducerea filtratului (antifiltranţi) - Se apelează la substanţe macromoleculare (antifiltranţi), puternic hidrofile, care în concentraţii reduse (sub 30 kg/m3) redau stabilitatea sistemului şi creează structura mecanică necesară susţinerii particulelor solide inerte. Antifiltranţii au capacitatea de a imobiliza o mare cantitate de apă, protejează, prin adsorbţie, plăcuţele elementare de argilă de acţiunea ionilor din soluţie, blochează porii turtei de colmatare şi chiar se umflă, în apă dulce.

Lubrifianţi :utilizarea unor aditivi lubrifianţi, care să reducă momentele de torsiune şi frecările garniturii de foraj cu pereţii sondei, diminuează fenomenele de prindere ale garniturii (îndeosebi în sondele care se sapă dirijat) şi totodată degajează garnitura de foraj, în cazul survenirii unor astfel de fenomene. Lubrifianţii sunt substanţe care se adsorb pe suprafeţele metalice, îşi menţin proprietăţile la o gamă largă de temperatură, nu sunt solubili în apă sau ţiţei, nu trebuie să aibă efecte nefavorabile asupra celorlalte materiale din sistem sau să modifice proprietăţile de bază ale acestuia. Se utilizează ca lubrifianţi: praful de grafit, gudroane rămase de la distilarea petrolului sau din industria uleiurilor şi grăsimilor, uleiuri vegetale, asfalt dispersabil în apă, alcooli şi acizi graşi, gilsonit, diverse substanţe tensioactive anionice sau neionice, amine, unii polimeri, petrol brut sau motorină şi chiar majoritatea antifiltranţilor.

Antispumanţii sunt substanţe care reduc tensiunea interfacială gaz-lichid, gaz-solid, sau înlocuiesc stabilizatorul de pe suprafaţa bulelor de gaz cu o substanţă având o rezistenţă de protecţie mult mai scăzută. Ei favorizează eliminarea gazelor pătrunse din rocile traversate, dar, mai ales, a aerului înglobat în timpul preparării şi tratării cu materiale pulverulente hidrofile sau cu reactivi chimici care spumează (sarea, lignosulfonaţii). Se folosesc în cantităţi reduse, de 1…10 kg/m3 . Stearatul de aluminiu este un aditiv din categoria agenţilor tensioactivi de suprafaţă. Se mai folosesc: polietilena şi diverse varietăţi de cauciuc, gudroanele, alcoolii şi acizii graşi, glicolii, săpunuri naftenice, parafină oxidată, numeroase substanţe tensioactive.

Inhibitori de coroziune : in timpul procesului de foraj, fluidele din sondă au o acţiune corozivă asupra garniturii de foraj şi a echipamentului prin care circulă. Electroliţii adăugaţi sau proveniţi din rocile traversate, oxigenul, gazele acide (CO2, H2S), substanţele rezultate în urma unor reacţii chimice, degradării termice sau bacteriene imprimă fluidelor de foraj această acţiune corozivă. Pentru a diminua efectul coroziv al fluidelor se pot alege diverse soluţii. Câţiva dintre aditivii utilizaţi ca inhibitori de coroziune, se pot aminti (denumirile sunt cele comerciale): ANTICOR O, ANTICOR HS, ACOR-22, CONQOR 202, CONQOR 303-A, UNISTEAM, SULF-X.

Substanţe tensioactive (STA): produsele tensioactive sunt acei compuşi chimici care se acumulează la suprafaţa de separare dintre două faze (gaz-lichid, gaz-solid, lichid-solid, lichide imiscibile), reducând tensiunea interfacială.

Ex: TENSROM, AAS-9, AAS-3, RAG-7, EMROM, UMECTOL, OFP-82.

Materiale de blocare : pe intervalele de suprafaţă, problema pierderilor poate fi uneori rezolvată prin mărirea viscozităţii şi gelaţiei fluidului de foraj, dar, când permeabilitatea rocilor este foarte mare sau există fisuri, se apelează la materialele de blocare. Acestea sunt adaosuri foarte variate ca natură, formă şi dimensiuni, putând fi grupate astfel: materiale de blocare fibroase, unde sunt incluse: azbest, attapulgit, fibre de trestie, paie, deşeuri textile, fibre de sticlă, deşeuri de cauciuc sau piele; materiale de blocare granulare, cum ar fi: nisip, zgură, cocs măcinat, calcar sau dolomit măcinate, rumeguş, coji de nucă, perlită expandată; materiale de blocare lamelare, de exemplu: fulgi de mică, deşeuri de celofan, deşeuri vegetale, foiţe din material plastic. Cantităţile de astfel de materiale variază de la 5…10 kg/mc noroi, pentru prevenire, până la 40…50 kg/m3, pentru combaterea pierderilor. În unele situaţii sunt adăugate materiale şi amestecuri vâscoase-argilă, motorină-bentonită, motorină-bentonită-ciment, polimeri (HEC, PAA), răşini, silicat de sodiu, var, sau materiale liante, cum este cimentul simplu.

Alţi reactivi anorganici: substanţele anorganice au întrebuinţări dintre cele mai diverse în prepararea şi controlul proprietăţilor fluidelor de foraj, iar cele mai utilizate dintre acestea sunt: Soda caustică (NaOH), hidroxidul de potasiu (KOH), Soda calcinată (Na2CO3) , bicarbonatul de sodiu (NaHCO3), Clorura de sodiu (NaCl) Clorura de calciu (CaCl2) Clorura de potasiu (KCl) Varul stins (Ca(OH)2) Gipsul (CaSO4.2H2O) Cromatul de sodiu (Na2CrO4) şi dicromatul de sodiu (Na2Cr4O7.2H2O) clorura de zinc, bromura de zinc, bromura de calciu.

Materiale si substante utilizate in procesul de forare

Forarea sondei are loc in trei faze:

- Faza 1 de la 0 la 30 m

- Faza 2  de la 25 la 500 m

- Faza 3  de la 500 la 1650 m

Materialele utilizate conform proiectului de foraj sunt :

- Coloane de tubaj

- Fluid de foraj

- Materiale pentru cimentare

Fluidul de foraj trebuie sa indeplinesca diferite conditii, in functie de faza in care este utilizat. Cantitatea totala de fluid necesara operatiunii de forare a sondei este de 304 mc, conform proiectului de foraj.

Materiale utilizate pentru operatiunea de cimentare:

| Nr | Materiale | Cantitate, kg | Total T |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coloane |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Conductor | Suprafata | Exploatare |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Apa | 2000 | 23000 | 24000 | 49000 |
| 2 | DF 4 (antispumant) |  | 42 | 47 | 89 |
| 3 | Ca Cl 2 (accelerator) |  | 841 | 90 | 931 |
| 4 | BDC 031 (reducator de filtrare) |  | 72 | 62 | 134 |
| 5 | BENTONITA (extender) |  | 71 | 67 | 139 |
| 6 | Ciment clasa G | 3950 | 26000 | 25500 | 55450 |
| 7 | CSP 500 (spacer) |  | 169 | 84 | 253 |
| 8 | BA SO4 (barita) |  | 2458 | 1747 | 4205 |
| 9 | BDC 101 (blocator de gaze) |  |  | 825 | 825 |
| 10 | Na Cl |  |  | 660 | 660 |
| 11 | BDC 043 (dispersant) |  |  | 33 | 33 |
| 13 | Na silicate (extender) |  |  | 135 | 135 |
| 14 | BDC 011 (intarzietor de priza) |  |  | 25 | 25 |

Fluidul de foraj se va prepara la sonda in habe metalice etanse.Manevrarea fluidului de foraj se face in circuit inchis.

Prepararea pastei de ciment se va face la sonda inainte de pomparea acesteia in spatele coloanelor metalice.

Pe langa aceste materiale, in cadrul proiectului se va mai utiliza motorina pentru functionarea generatoarelor si a utilajelor prezente pe amplasament.  Cantitatea de motorina estimata a fi utilizata este de 400 tone, iar de uleiuri 0,7 tone.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, la sonda nu vor exista stocuri de materiale in cantitati mari.

Depozitarea materialelor si chimicalelor utilizate se va face in container de chimicale, protejat cu platformă impermeabilă pentru evitarea poluarii solului si a apelor freatice.

Din containerul de chimicale se vor aduce la instalatia de preparare a fluidului de foraj doar cantitatile necesare pentru realizarea sau conditionarea  acestuia.

Pastrarea materialelor si a substantelor se va face in ambalajele originale.

DEMOBILIZAREA INSTALATIEI DE FORAJ SI ANEXELOR

Dupa terminarea forajului, instalatia se demonteaza in module si se incarca pe trailere in vederea transportului la noua locatie.

TRANSPORTUL ACESTEIA LA ALTA LOCATIE SAU LA BAZA DE REPARATII

De la Sandra se va tranporta la noua locatie, Ticleni.

EXECUTAREA  LUCRARILOR  DE  PROBARE SI PUNERE IN PRODUCTIE A SONDEI

Dupa terminuarea forajului, sonda se va pregati pentru punere in productie prin perforarea zonei de interes si urmarirea debitului de titei la un rezervor etalon, in vederea analizarii potentialului sondei.

ECHIPAREA SONDEI PENTRU EXTRACTIE

Sonda se va echipa cu o pompa in pompaj intermitent. Ea se va lega la conducta de transport  a titeiului la Parcul de productie 3 Satchinez. (conducta de transport nu face obiectul prezentului proiect)

Activitatile de transport se impart in doua categorii:

1.1 Activitatile din faza de realizare a platformei  de foraj;

1.2Activitatile din faza de realizare a forajului.

1.1 Construirea platformei

Referitor la constructia platformei de foraj, cantitatea de materiale este de aproximativ 1600 mc, ce vor fi transportate pe o perioada de 7 zile cu o frecventa de aproximativ 12 transporturi/zi. Incarcatura pe transport va fi de cca. 24 mc, dar nu mai mult decat tonajul permis in conditii  legale.

1.2 Faza de foraj

Utilajele si echipamentele pentru forajul sondei vor fi aduse la fața locului pe trailere in cca. 30 transporturi in total, distribuite pe o perioada de 6 zile (perioada de mobilizare a echipamentelor).

Substantele chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj vor fi transportate la fata locului de catre  societati specializate autorizate. Aprovizionarea cu aceste substante se face pe masura ce vor fi utilizate.

Apa tehnologica  utilizata la prepararea fluidului de foraj va fi transportata cu ajutorul unor cisterne de 12 mc cu o frecventa de 1 cisterna pe zi. Realimentarea cu apa tehnologica se va face ulterior, in functie de necesitati, dar nu mai mult de 1 transport pe zi, cu 2 zile inainte de inceperea forajului.

Deseurile rezultate in faza de foraj vor fi eliminate cu societati specializate autorizate, la depozite autorizate. Transportul acestora se va realiza cu societati autorizate care detin mijloace de transport corespunzatoare transportului fiecarui tip de deseu generat. Pe amplasament nu vor fi abandonate deseurile rezultate din procesul de foraj a sondei.

Detritusul va fi eliminat de pe amplasament cu o frecventa de 1 transport la 2 zile (aproximativ 3 transporturi saptamanal), tonajul fiind de cca. 22 tone.

Apele menajere se vor vidanja  si vor fi transportate  la cea mai apropiata statie de epurare.Vidanjarea se va realiza saptamanal.

Deseurile de ambalaje si cele menajere se vor elimina  o data la doua saptamani.

Toate transporturile se vor efectua in conditiile permise de lege, atat in ceea ce priveste gabaritul (tonaj, dimensuni), cat si in ceea ce priveste traseul.

Programul de lucru :

- In etapa de realizare a platformei : 10 h/zi;

- In etapa de realizare a sondei : 24 h/zi.

Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Forarea sondei  de exploatare se desfasoara in zona fara acces la utilitati.

Sonda va fi amplasata pe un teren agricol situat in extravilanul comunei Sandra,  zona in care nu exista retele de alimcntare cu apa, retele de canalizare, telefonice sau gaze.

Energie electrica

Energia electrică necesară funcţionării instalaţiilor, iluminatului incintei etc. va fi asigurată prin:

- racord LEA 20 KV.

- PTA 20/0.5 KV – 250 KVA.

- instalatia de forta si legare la pamant

- instalatie de iluminat exterior

si nu face obiectul prezentului proiect.

Energia electrica necesara programului de forare a sondei, pentru actionarea instalatiei de foraj, pompe apa/fluid de foraj, iluminat, etc, va fi asigurata de 3 generatoare, care vor fi instalate pe amplasament.

Echipamentele vor fi actionate electric cu generatoare de 450 kVA.

Pentru alimentarea generatoarelor pe parcursul realizarii lucrarilor, motorina se va depozita in rezervorul de 19 mc, dotat cu cuva de retentie. Transportul si alimentarea cu motorina a rezervorului se va face cu cisterna autorizata.

Alimentarea cu apa

Nu există reţele de apă şi de canalizare în zona obiectivului studiat.

Pe amplasamentul sondei se va monta un rezervor pentru apa menajera, altul pentru stocare apa tehnologica necesara pentru prepararea fluidului de foraj si bazin de apa pentru PSI, V=108 mc.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se propun următoarele:

-apa necesară pentru consumul angajaţilor se va asigura din comert prin grija beneficiarului. Această apă este îmbuteliată, fiind asigurată pe toată perioada de execuţie a lucrării.

-apa necesară pentru procesul tehnologic se va asigura prin intermediul unor cisterne şi se va depozita zilnic in rezervoarele de apa (2x60 mc).

Cantitatea de apa necesara pentru executia forajului este de 161,95 mc, iar pentru rezerva de incendiu este de 108 mc.

Canalizarea

Apele menajere provenite de la vestiare, sala de mese si grupuri sanitare se vor colecta intr-un bazin etans vidanjabil de 3 mc, care se va vidanja periodic. S-au prevăzut si toalete ecologice, care vor fi vidanjate de societati autorizate specializate.

-apele uzate tehnologice vor fi colectate in rezervoarele fluidului de foraj, etanse; la finalizarea lucrarilor de forare, se vor vidanja de societati autorizate specializate;

Apele pluviale de pe platforma obiectivului vor fi colectate de santurile laterale deschise si betonate (rigole deschise), epurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi si evacuate intr-un bazin metalic de 30 mc; se vor vidanja de societati autorizate specializate.

LUCRARI PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA INCETAREA ACTIVITAŢII

In etapa de post-inchidere, activitatea de dezafectare trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

-sa protejeze sanatatea si siguranta publica;

-sa reduca si unde este posibil sa elimine daunele ecologice, acolo unde si daca au existat accidental;

-sa redea terenul intr-o stare potrivita utilizarii lui initiale sau acceptabila pentru o alta utilizare.

-amplasamentul reecologizat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinta corespunzatoare a terenului, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

In vederea dezafectarii sondei (la sfarsitul perioadei sale de activitate) sunt prevazute a fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de foraj;

- demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondei de exploatare;

- transportul instalatiei de foraj si a componentelor auxiliare din incinta careului de exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

Pentru asigurarea sondei sunt prevazute a fi realizate trei dopuri de ciment:

-primul dop de ciment se executa, in zona de perforaturi;

-al doilea dop de ciment, la siul coloanei;

-al treilea dop de ciment, la gura sondei, cu oglinda frezabila la 8-5 m fata de nivelul terenului, pentru a se putea taia coloanele la rasul beciului;

-extragerea “beciului sondei”, construit din beton armat, prin executarea unei sapaturi (groapa) de 5 x 5 x 3 m necesara acestei operatii.

Groapa va fi umpluta cu material de completare rezultat de la saparea sondei, pana la nivelul de 30 cm, fata de orizontul amplasamentului, spatiu care va fi acoperit cu pamant fertil, obtinut prin decopertari de la alte lucrari, acolo unde nu au fost constituite depozite de sol vegetal.

Dezafectarea racordului la drumul petrolier de exploatare. La  abandonarea sondei, la sfarsitul ciclului ei de exploatare, racordul la drumul petrolier de exploatare este dezafectat.

Operatiunile care sunt executate in acest caz sunt:

-scarificarea mecanica a terenului pe adancimea de 0,25 m;

-sortarea balastului;

-transportul materialului rezultat din sortare si utilizarea lui la/pe amplasamente sau depozitarea acestuia in bazele de materiale ale companiei pana la reutilizare;

-materialul ramas se amesteca cu pamant fertil si se asterne pe suprafata decopertata;

-terenul, anterior  ocupat  de  racord/drum de exploatare va fi prelucrat odata cu restul amplasamentului si in acelasi mod.

-deconectarea de la magistrala electrica. Instalatiile electrice, la abandonarea sondei, sunt demontate si trimise in bazele de materiale ale OMV PETROM, pentru revizii si reutilizari:

-liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente;

-stalpii de sustinere a cablurilor de alimentare cu energie electrica – de beton armat sau metalici - sunt directionati catre depozitele de materiale, ale companiei, iar de aici sunt directionati catre reutilizare pe amplasamente noi.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea de foraj si care potential pot fi regasite pe amplasamentul sondei care urmeaza a fi abandonata, sunt:

Slamul/solul contaminat rezultat din beciul sondei si de pe suprafata de teren afectata pe parcursul activitatii de exploatare a sondei va fi colectat cu grija si transportat la depozite in vederea bioremedierii. Dupa trecerea acestuia intr-o stare inerta se depoziteaza final sau se utilizeaza ca material de umplutura sau pentru drumuri de exploatare;

Metalul rezultat ca urmare a dezafectarilor (capete de coloane, turle etc.) va fi transportat in depozitul de baza al OMV Petrom, loc in care materialul este sortat si parte din el reutilizat, iar alta parte dirijat catre societati autorizate pentru valorificare. Materialul se reutilizeaza/valorifica in totalitate.

Betonul  armat  concasat  rezultat  ca  urmare  a  demolarilor (fundatii  motoare, fundatii turle, fundatii de alte utilaje si rezervoare, platforme, drumuri si racorduri la platforme) va fi colectat, sortat si utilizat la consolidari de maluri, in zone erodate, la consolidarea drumurilor noi de exploatare in completarea balastului. Pana la gasirea utilizarilor, a destinatiilor noi, acesta se depoziteaza in spatii speciale ale companiei. Se valorifica in totalitate.

Balastul recuperat si sortat se depoziteaza in vederea utilizarii sale integrale in amplasamente noi.

Inainte de retrocedarea terenului, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o anterior existentei instalatiei de foraj pentru productie:

- decopertarea/indepartarea solului poluat din zonele determinate, prin analize pedochimice si completarea cu sol fertil din aceeasi clasa cu cel al solurilor vecine;

- scarificare;

- prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 756/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate; rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial (inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiza (initial si final) sunt documente pastrate la cartea constructiei sondei;

- doua araturi adanci pe directii perpendiculare;

- raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;

- discuire;

- fertilizare cu ingrasaminte naturale.

GRAFICUL DE EXECUTIE in activitaţile proiectate va fi impartit astfel:

-    pentru realizarea forajului 19-20 zile foraj;

-    durata de executie a probelor de productie - 10 zile .

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului (careului sondei), pe o suprafata de 2067 mp.

Lucrari necesare amenajarilor din organizarea de şantier:

-amenajare platforma pentru organizare: nivelare, compactare platform; realizarea de sapaturi pentru fundaţie containere; amenajare loc de parcare; montare dale de beton;

-montare campuri containere şi imprejmuire: montare containere depozit şi adapost; montare toaleta ecologica; montare imprejmuire;

-amenajare post PSI;

Apa potabila se asigura din apa imbuteliata in bidoane (PET).

Apa in scop menajer, pentru personal, este asigurata din rezervor aferent grupurilor sanitare mobile.

Alimentarea  şantierului  cu  energie  electrica se va face de la generatoarelor de 450 KWA.

Materialele de construcţie se vor aduce pe masura punerii in opera.

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va realiza la unitati autorizate specializate.

- Cumularea cu alte proiecte: se afla in precedura de reglementare proiectul „Conducta de amestec la sonda 7061 Satchinez” ;

3) Utilizarea resurselor naturale: titei si gaze asociate;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in pubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

Pamantul rezultat din excavatii va fi folosit ulterior pentru ecologizarea careului sondei ca urmare a restrangerii acestuia, in careul sondei pentru nivelarea terenului.

Din activitatea de forare a sondei vor rezulta doua tipuri de deseuri:

  - deseuri extractive,

  - alte tipuri de deseuri- deseuri ne-extractive

Deseuri extractive:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de exploatare (detritus, fluid de foraj uzat).

Solul vegetal rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune pe amplasament in doua stive, in zona de langa careul sondei, inchiriata de titularul proiectului. Acesta va fi utilizat la reconstructia terenului dupa restrangerea careului sondei.

Detritusul  rezulta din procesul de sapare si este rezultat din rocile sfaramate de catre sapa de foraj. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 mc, de unde vor fi transportate pentru eliminare de catre o societate autorizata specializata.

Deseuri si fluide de foraj  - dupa terminarea forajului, noroiul de foraj  epuizat  va fi eliminat cu o societate autorizata sau va fi preluat de catre constructor si dus in vederea reconditionarii acestuia, putand fi utilizat la o noua forare.

Deseuri ne-extractive:

- deseuri din materiale de construcţii

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri menajere.

Deseurile inerte de materiale de constructii sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela (permanenta) sau sunt transportate la rampele (baza) de productie a societatii care va executa lucrarile de foraj.

Deseuri metalice - resturile metalice de burlane, tevi, cabluri vor fi transportate si utilizate la alte foraje, deci nu se vor genera deseuri metalice. Materialul este  sortat  si  parte  din  el  reutilizat,  iar  alta parte este valorificat prin societati autorizate specializate. Deseurile feroase se valorifica in totalitate.

Deseurile de ambalaje;

- butoaie metalice care se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice;

Ambalajele contaminate, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in container inchis pana la eliminare cu societati autorizate.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele amplasate in careul sondei si vor fi preluate de agentul de salubitate.

Cantitățile de deșeuri estimate a fi rezultate în faza de realizare a proiectului sunt următoarele:

| Tip deșeu | Cod deșeu (conform HG 856/2002) | Cantități |
| --- | --- | --- |
| Noroaie de foraj si deseuri cu continut substante periculoase | 01 05 06* | 320 tone |
| Deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri (detritus) | 01 05 05* | 320 tone |
| Ulei uzat | 13 02 05 | 0,5 tone |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.4 tone |
| Ambalaje de carton | 15 01 01 | 0.2 tone |
| Ambalaje de materiale plastice (folie) | 15 01 02 | 0.3 tone |
| Ambalaje de lemn (paleți) | 15 01 03 | 1 tona |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 1 mc |

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-nivelul de zgomot nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

-se vor respecta valorile limită de emisie in aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

-se vor respecta prevederile Ordinul M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 26/05.07.2017, folosirea actuală a terenului este: extravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f)zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul; zone rezidentiale;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 26/05.07.2017, emis de Primaria Comunei Sandra;

-La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

-Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-225/11.09.2017; referat nr.742/18.08.2017 de expertiza hidrogeologica pentru Studiul hidrogeologic privind executia sondei de exploatare pentru petrol si gaze 7061 Satchinez Satchinez, emis de AN „Apele Romane”-Institutul Român de Hidrologie si Gospodarire a Apelor; aviz nr. 237- C/29.03.2017 emis de ANRM, pentru saparea sondei de exploatare 7061, situata in perimetrul de dezvoltare-exploatare petroliera Satchinez; aviz ANIF nr. 349/04.08.2017; acord tehnic ANIF nr. 429/21.09.2017; notificare ISU nr.4.321.563/22.08.2017;

-Lucrarile supuse procedurii pentru obtinerea acordului de mediu nu vor implica efectuarea lucrarilor de fracturare hidraulica;

-Inainte de inceperea lucrarilor se vor preleva probe de sol si se va determina continutul THP al solului din zona de amplasament (proba martor);

- Sonda va fi dotată cu instalaţie completă de prevenire a erupţiilor, corespunzatoare categoriei sondei şi evaluării presiunii de zăcământ, potrivit Regulamentului de Prevenire a erupţiilor;

- Protejarea zonei de lucru a instalatiei de foraj cu o geomembrana impermeabila;

- Pentru protectia substratului in profunzime (mediului geologic), principalele lucrari de protectie sunt reprezentate de: utilizarea de fluide de foraj, pe baza de apa, care formeaza o turta impermeabila pe peretii gaurii de sonda; preparare si circularea fluidului de foraj in circuit inchis; evitarea contactului cu factorii de mediu a fluidului de foraj, a detritusului, apei reziduale (de spalare si racire) prin utilizarea habelor etanse; tubarea gaurii de sonda cu coloane de otel, pe intervale de adancime; cimentarea gaurii de sonda pe intervalele de adancime tubate; depozitarea si manevrarea materialelor si substantelor, lubrifiantilor in magazia de chimicale de catre personal specializat; colectarea si transportul materialelor reziduale (fluid de foraj, ape reziduale, detritus, chimicale) la depozite speciale amenajate si autorizate; reciclarea, refolosirea, reutilizarea fluidului de foraj si a materialelor folosite in procesul tehnologic; pregatirea personalului conform normelor specifice industriei petroliere pentru prevenirea si combaterea eruptiilor.

-În ceea ce priveşte protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice, la încetarea activităţii/restrângerea careului sondei se va urmării refacerea vegetaţiei ierboase până la instalarea acesteia;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta Planul de gestionare a deseurilor (plan obligatoriu la nivel de companie cat si pentru toti contractorii si subcontractorii) care are in vedere modul de gestiune atat a deserurilor solide, cat si a celor lichide, impartite in doua categorii din punct de vedere al periculozitatii si anume periculoase si nepericuloase;

-Se vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii/stocarii temporare a deseurilor pana la valorificarea sau eliminarea definitiva a lor. Astfel de facilitati vor consta in diferite tipuri de containere fixe sau mobile si in spatii special amenajate si securizate, astfel incat sa se reduca la maxim impactul potential negativ asupra sanatatii oamenilor si asupra factorilor de mediu;

- In functie de tipul deseurilor, se vor alege masurile optime de valorificare si/sau eliminare, pe criterii de protectie a sanatatii oamenilor, protectiei mediului, precum si functie distanta fata de facilitatile de valorificare/eliminare;

- Se va face colectarea selectiva a deseurilor, atat pentru cele periculoase cat si pentru cele nepericuloase, tinand cont de prevederile legale in vigoare;

- Transportul deşeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform  H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Gestionarea substanţelor periculoase se va face conform fişelor de securitate anexate;

-Transportul rutier al mărfurilor periculoase se va face numai cu mijloace de transport  autorizate şi agrementate pentru transport substanţe periculoase, conform H.G. 1326/2009 privind transportul  rutier al  marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Masuri pentru protectia calitatii apelor:

-se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. ABAB-225/11.09.2017;

In timpul realizării proiectului, masuri care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea stricta a proiectului;

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- apa necesara lucrarilor de santier se va aproviziona numai din sursa aprobata;

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor se vor efectua pe amplasament cu luarea tuturor masurilor pentru protectia solului si apelor;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- racordarea santului la bazinul de colectare ape pluviale (30 mc), care va fi semiingropat si acoperit cu capac metalic;

- epurarea prin decantorul/separator de hidrocarburi a apelor ce vor fi colectate in bazinul de ape pluviale;

- haba de depozitare a detritusului se amplaseaza pe zona pietruita si impermeabilizata;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- aducerea substantelor chimice  numai in cantitatile necesare pentru realizarea, conditionarea sau tratarea fluidului de foraj pe platforma de lucru;

- containerul de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec;

- nu se va deversa continutul beciului in ape de suprafata sau subterane.

In timpul exploatării :

- in cazul in care datorita neetanseitatii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce poluarea apelor de suprafaţa, trebuie luate următoarele masuri:

-inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

-colectarea poluantului, in măsură in care aceasta este posibil;

-limitarea intinderii poluării, cu ajutorul digurilor.

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec;

- nu se va deversa continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

Pentru monitorizarea impactului activitatii de forare a sondei se vor  realiza doua foraje de monitorizare a apelor freatice, foraje amplasate in amonte si aval de careul sondei.

Masuri pentru protectia aerului

In timpul realizării proiectului:

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera (de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi);

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

In timpul funcţionarii sondei:

- respectarea stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului;

- nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potential poluatoare a aerului atmosferic;

Masuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In timpul realizării proiectului

- desfasurarea activitatilor de santier, in limitele parametrilor normali de lucru si cu utilaje autorizate;

- pentru reducerea zgomotului produs de motoarele camioanelor de transport, circulatia acestora pe drumurile publice se va face cu viteza redusa;

- instalaţia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protecţie impotriva zgomotului si vibraţiilor;

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi performante din acest punct de vedere si se vor încadra in limitele de protecţie prevăzute de normative;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada staţionarii;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei, daca e nevoie.

- pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

-carcasari de echipamente;

-dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane;

In timpul funcţionarii sondei:

Nu se impun masuri privitoare la zgomot, deoarece intreaga activitate de extracţie este silenţioasa.

Masuri pentru protectia solului si a  subsolului

In timpul realizării proiectului:

- respectarea  stricta a proiectului sondei;

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- toate suprafetele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje se vor amplasa pe suprafeţe acoperite cu dale de beton;

- nu se va depozita nimic, direct pe sol, fara ca acesta sa fie protejat fie prin dale de beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de diferite substante;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.

Se impune ca si conditie, in acest stadiu, verificarea calitatii solului, la inceputul activitatii prin realizarea de foraje geotehnice;

- pentru protecţia solului, suprafaţa inchiriata va fi decopertata si nivelată, urmând ca la terminarea lucrărilor, acesta sa fie imprastiat pe toata suprafaţa, mai puţin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei;

- se va monta structura instalaţiei pe dale de beton si se vor executa lucrări de protecţie a mediului prin construirea şanţurilor dalate de scurgere a apelor pluviale si a scurgerilor accidentale;

- rezervorul de motorina vor fi dotat cu cuva de retentie a scurgerilor accidentale;

- vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deşeurilor (ambalaje, deşeuri metalice, deşeuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol; toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate;

- prevenirea erupţiilor din timpul forajului prin următoarele masuri: cunoaşterea si urmărirea simptomelor unei manifestări la o sonda, tubarea coloanelor la adâncimile de reper obligatoriu, cunoaşterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor, dotarea sondei cu echipamente si instalaţii de prevenire corespunzătoare solicitărilor maxime estimate, respectarea regulamentului de prevenire a erupţiilor, instruirea personalului operativ in scopul combaterii erupţiilor;

In timpul exploatării:

- prevenirea unei erupţii necesita următoarele masuri:

- cunoaşterea si urmărirea simptomelor unei manifestări la o sonda;

- tubarea coloanelor la adâncimile de reper obligatoriu;

- cunoaşterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

  - dotarea sondei cu echipamente si instalaţii de prevenire corespunzătoare solicitărilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente si instalaţii de control ale proceselor tehnologice;

  - stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor pătrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;

- respectarea regulamentului de prevenire a erupţiilor;

- instruirea personalului operativ in scopul combaterii erupţiilor.

- se va urmări evacuarea ritmica a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare si descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii si prelucrării acestui amestec;

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- prelevarea de probe de sol de pe suprafata amplasamentului (conform cerintelor legislative in vigoare) si efectuarea analizelor chimice, inainte, dupa realizarea proiectului si in timpul functionarii, pentru stabilirea conformarii cu cerintele legale; se vor preleva probe martor din zonele limitrofe amplasamentului;

- rezultatele analizelor se vor depune la APM Timis pentru evaluarea conformarii cu cerintele legislative; rezultatele analizelor se vor compara atat cu valorile prag (alerta si interventie) prevazute de legislatia in vigoare, cat si cu valorile determinate initial pentru aceeasi zona; informatiile vor fi utilizate pentru stabilirea starii initiale si pentru compararea evolutiei calitatii solului;

- se va depune planul cu coordonatele STEREO 70 pentru punctele de prelevare sol;

- OSPA Timis va efectua un studiu agrochimic si pedologic pentru a certifica respectarea cerintelor legale in vigoare;

- in functie de concluziile si recomandarile studiului OSPA, investitorul va efectua lucrarile agricole corespunzatoare pentru aducerea terenului la categoria de folosinta initiala;

- monitorizarea apei freatice prin cele doua foraje de control  ce se vor efectua , amonte si aval de careul sondei; se va monitoriza apa freatica inaninte de inceperea activitatii de amenajare a platformei, rezultatele urmatoarelor monitorizari se vor raporta la valorile parametrilor initiali; aceste foraje de monitorizare se vor realiza dupa obtinerea autorizatiilor necesare;

- monitorizarea deseurilor si a deseurilor de ambalaje generate, modul stocare temporara si modul de eliminare/valorificare a acestora;

- se va face instruirea permanenta a personalului de lucru pentru a se evita producerea de poluari accidentale cu substante chimice, fluid de foraj sau combustibili;

- se va monitoriza in permanenta functionarea utilajelor si a generatoarelor de curent, pentru a nu exista pierderi de combustibil si pentru a se evita functionarea in gol

- se va instrui personalul in ceea ce priveste prevenirea eruptiilor la sonda.

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea, anunţându-se GNM-CJ Timis;

- situaţia incidentelor/accidentelor de mediu de pe amplasament.

Rapoartele de incercare pentru probele de sol si ape se vor depune la APM Timis si la  GNM-CJ Timis.

Procesul  de exploatare se va desfăşura astfel încât să prevină (să evite) orice poluare a solului, subsolului şi a apelor subterane cu produse petroliere, în incinta careului sondei şi în exteriorul acesteia.

Beneficiarul si proiectantul sunt direct raspunzatori pentru datele specificate in documentatia tehnica care a stat la baza prezentului act de reglementare.

In cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta şi aplica prevederile OUG nr.68/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. În termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării,  trebuie să informeze APM  Timis şi GNM CJ  Timis.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |