Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

### AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

### PROIECT

Nr.1   din 04.01.2008

Revizia nr. 1 din 10.03.2009

Revizia nr. 2 din

Titularul autorizaţiei: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Ferma zootehnica Bacova

Locaţia activităţii: extravilan localitatea Bacova, CF.nr.402968, 401640,   jud. Timis

Categoria de activitate conf. anexei 1 a Legii nr.278 privind emisiile industriale

6.6.c - instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de - 750 de locuri pentru scroafe

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisă de: SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII

Data emiterii: 04.01.2008

Data revizuirii 1: 10.03.2009

Data revizuirii 2:

Valabilitate: 04.01.2018

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1. APA

7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANA

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6.  MIROS

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6 MIROS

13.7. ALTE OBLIGATII

14. RAPORTARI LA APM TIMIS SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523, jud Timis

telefon : 0256/278800   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

Punctul de lucru:  extravilanul localitatii Bacova, CF.nr.402968, 401640,  jud. Timis

2.  TEMEIUL LEGAL

2.1.Ca urmare a cererii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L. cu sediul in localitatea Timisoara ,  Str. Polona, nr. 4, Corp A, jud. Timis , cod postal 300523,  punct de lucru situat in extravilan localitatea Bacova, CF.nr.402968, 401640,  jud. Timis,  inregistrata la APM Timis cu nr. 3864RP/19.04.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării revizuirii Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 09.06.2016 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005,

se emite prezenta autorizatie de mediu

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile prin HG 1079/2011;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA-002/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare si HG 210/2007;

- NTPA-001/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

## Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

- Directiva Cadru Apa , a programelor de actiune pentru protectia apelor imoptriva poluarii cu nitari din surse agricolesi a Codului de Bune Practici Agricole.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile.

3.   CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

c) 750 de locuri pentru scroafe.

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162-   activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Capacitatea maxima de populare:

Numarul maxim de locuri este de 11139 animale.

Capacitatea maxima de populare este de 10000 capete scroafe.

Capacitatea maxima de productie a fermei este de 273000 purcei intarcati pe an .

Produse finite, subproduse

Produsele finite principale obţinute în cadrul FERMEI ZOOTEHNICE BACOVA sunt:

Produsele finite obţinute în cadrul Fermei Zootehnice Bacova sunt purcei intarcati – care se distribuie spre alte ferme de tineret din cadrul SC SMITHFIELD FERME SRL.

Cap. max prod. purcei  = 273 000 purcei/an (intarcati).

Produse finite secundare - scroafe reformate (scroafele care nu mai corespund criteriilor de reproductie) sunt trimise la abatorizare .

Scroafe reformate si abatorizate la capacitate maxima =  4 383  capete.

Nivelul producţiei realizate de operator în anul 2015 este prezentat in Raportul Anual de Mediu pentru anul 2015 si anume:

- purcei intarcati – 208 167 capete

- scroafe reformate si abatorizate – 3 184 capete

4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA –ECOIN-SUCURSALA TIMISOARA;

- Raport de amplasament, intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA –ECOIN-SUCURSALA TIMISOARA;

-Aviz nr.R7.795/09.12.2016 emis de USABMV „Regele Mihai I al Romaniei”;

-Autorizatie de gospodarire a apelor nr.245/25.07.2016 emis de AN Apele Romane-ABA BANAT;

-Adresa nr.13601/RCP/23.06.2016 emisa de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR;

-Contract de prestari servicii nr.1735/01.03.2016 intre SC SMITHFIELD PROD SRL si SC SMITHFILED FERME SRL privind neutralizarea produselor de origine animala de categoria a II ;

-Autorizatie sanitara veterinara pentru mijloace de transport subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman nr.RO-TM-SNCU-0046-25.09.2015;

- Copie conforma nr.1167371 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transporturilor-ARR;

- Copie conforma nr.1270314 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transporturilor-ARR

-Contract de prestari servicii nr.2190/14.03.2016  intre SC PROTAN SA si SC SMITHFIELD FERME SRL;

-Certificat constatator din 30.01.2015 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

-Certificat de inregistrare  din 05.11.2014 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

-Extras CF.nr.402968  emis de OCPI;

-Acord nr.22/28.07.2015 emis de APM Timis;

-Autorizatie sanitara veterinara nr.041/03.06.2010 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

-Autorizatie sanitara veterinara nr.RO-TM-022-INCP/2-09.06.2010 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

-Certificat de inregistrare sanitar veterinara nr.059/13.01.2011 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

-Contract de inchirieredin 01.03.2006 cu actele aditionale intre SMITHFIELD PROCESARE SRL si COMTIM GROUP SRL;

-Contract de prestari servicii publice de salubrizare intre SC RSG Reparatii Stradale Generale SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Contract de prestari servicii nr.5874/28.07.2009 intre SC PRO AIR CLEAN SA si SC SMITHFIELD FERME SRL si anexa nr.1 si actul aditional nr.10 din 28.10.2015 la contract;

-Contract de vanzare-cumparare nr.5532/16.07.2010 intre SC SMITHFIELD FERME SRL si SC VIELE 2005 SRL si actul adtional nr.2/16.07.2015;

-Contract de prestari servicii nr.12191/30.06.2014 intre SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA si SC SMITHFIELD FERME SRL  si actul aditional nr.1/09.06.2015;

-Contract de prestari servicii nr.4511/14.07.2014  intre SC PEJ COMPANY SRL si SC SMITHFIELD FERME SRL si actul aditinal nr.1;

-Contract nr.BU505/de prestarea serviciilor de  primire si tratare a apelor uzate menajere  in Statia de Epurare a SC Aquatim SA;

-Contract de prestari servicii nr.8401/22.10.2015 intre SC ION VIO AGRO SRL si SC SMITHFIELD FERME SRL;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole  intre SC DU SOLEIL LEVANT SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC  ALSASOL SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Contracte  pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC ALSACE FARM SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Contract de intre SC AGROCARITAS  si SC COMTIM GROUP SRL;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole  SC PIRIN AGRI SRL si SC SMITHFIELD FERME SRL;

- Plan de fertilizare 2015 – 2016;

-Rapoarte de incercare;

-Fise tehnice de securitate;

-Plan de situatie cu lucrari propuse si existente;

-Plan de incadrare in zona pentru distanta si accesul la ferma pana la terenurilor

-Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;

-Plan de incadrare in zona;

-Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

-Rapoarte de incercare;

- Plan de functionare in conditii anormale

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

-Autorizatie  de securitate la incendiu nr.832122/10.04.2009.

SCOPUL

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1.Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 11 si nr. 12.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 –Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

-art.9- intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot , vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

-art 10- nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

-art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii (complexuri de porci cu peste 10000 de capete:1500 m).

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 16 si Tabelul nr.17.

6.  MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 1

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Denumire materii prime / auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de reproductie/maternitate |
| 1 | Nutreturi combinate | 12 306 t | in vrac | 33 buncare exterioare halelor (capacitatea unui buncar este de 16 t) |
| 2 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) |  |  | in magazia de medicamente a fermei |
|  | - injectabile | 11166 flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 284 Kg 160 l | in ambalaje originale |  |
|  | - vaccin | 6707 flacoane | in ambalaje originale -flacoane de 50 ml; 100 ml; 125 ml |  |
| 3 | Apa | 105 968 mc | - |  |
| 4 | Energie electrica | 3 030 MWh | - |  |
| 5 | GPL | 389 mc | - | 9 rezervoare supraterane amplasate pe platforme betonate cu capacitatea totala de 42 650 l: 7 rez x 5000 l 1 rez x 2750 l 1 rezx 4900 l |
| 6 | Asternut absorbant | 8 097 Kg | ambalaje originale, saci de 20-25 kg (saci dubli de hartie si folie) | magazia de materiale auxiliare |
| 7 | Produse dezinfectie | 4 506 l 77 000 Kg | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 Kg) | - in magazia DDD a fermei |
| 8 | Produse dezinsectie | 4 l 149 Kg | ambalaje originale - cutii de 400 g si 1Kg si flacoane plastic |  |
| 9 | Produse deratizare | 522 Kg | ambalaje originale - cutii 1kg, 10 Kg |  |
| Alte activitati |
| 1 | Motorina | 6 100 l | - | 1 rezervor de 2 000 l aferent generatorului de energie electrica |
| 2 | Detergenti | 840 kg | ambalaje originale (saci de plastic, cutii de carton) | In magazie la sediul administrativ |
| 3 | Inalbitori | 240 kg |  |  |
| 4 | Produse anticalcar | 40 kg |  |  |

Tabel 2. Consumurile specifice de materii prime, auxiliare şi utilităţi şi cantităţile anuale la capacitate maxima

| Nr. crt. | Materii prime, materiale şi utilităţi | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | la capacitate maximă | 2015 |
| 1 | Furaje (nutreturi combinate) | Kg /cap/zi | 3,37 | t | 12 306 | 8 939 |
| 2 | Apă | l/cap x zi | 29 | mc | 119 337 | 76 975 |
| 3 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,83 | MWh | 3 030 | 2 199,74 |
| 4 | GPL (incalzire, filtru sanitar şi incinerator) | l/cap/zi | 0,106 | l | 389 000 | 282 551 |
| 5 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) | - | - |  |  |  |
|  | - injectabile |  |  | flacoane | 11 166 | 8 111 |
|  | - buvabile |  |  | kg l | 284 160 | 206 116 |
|  | - vaccin |  |  | flacoane | 6 707 | 4 872 |
| 6 | Substanţe dezinfectante (VIROCID, POLYCAR, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP) | - | - | l t | 4 506 77 | 3 273 56 |
| 7 | Produse dezinsecţie (AGITA 10WG, DIMILIN, FENDONA 15 SC) | - | - | l kg | 4 149 | 3 108 |
| 8 | Produse deratizare - VARAT ESCA FRESCA, RATISTOP, STRONG PASTA | - | - | kg | 522 | 379 |
| 9 | Asternut absorbant |  |  | kg | 8 097 | 5 882 |
| 10 | Motorina (generator) | - | - | litri | 6 100 | 4 396 |

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

7.   RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1.  APA

1. Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1 Sursa:

Alimentarea cu apa a obiectivului este asigurata din 3 foraje, 2 foraje sunt situate in incinta fermei propriu-zise si un foraj este situat in exteriorul fermei.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim    Q zi max = 326,95 m3/zi , (3,78 l/s)

- zilnic mediu      Q zi mediu  = 251,5 m3/zi , (2,9 l/s)

- zilnic minim     Qzi minim = 176,05 mc/zi , (2,0 l/s)

1.3 Instalatii de captare

Forajele F1 si F2 sunt echipate cu pompe submersibile de tip GRUNDFOS  SP 17-7, Q= 17 mc/h, P = 5,5 kW, 2 hidrofoare cu V = 2x500 l.

Forajul F3 este echipat cu electropompa tip Pedrollo 4SR 8/13 cu caracteristicile Q = 8 mc/h si P = 2,2 kW, 1 hidrofor cu V = 1x200 l.

Apa preluată din forajele de alimentare se stochează într-un rezervor metalic, modular, suprateran, montat pe o platformă betonată, cu capacitatea de 110 mc (Di x H = 5,98 x 5,5 m). In incinta fermei nu se realizează tratarea apei.

Distribuţia apei la punctele de consum (filtrul sanitar, hale de porci, filtrul rutier, etc) se realizează prin intermediul reţelei interne de tip inelara, din PVC, cu dubla alimentare la fiecare adapost.

1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

1.5. Instalatii de aductiune si  inmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din PVC. Apa se  inmagazineza intr-un rezervor de 110 mc.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distribuţia apei se face printr-o reţea inelară din PVC, cu dublă alimentare la fiecare adăpost, prevăzută cu hidranţi de incendiu exteriori.

Apa din foraje se utilizează in scop tehnologic , igienico-sanitar si incendiu.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din rezerva intangibila de incediu care are  V=300 mc.

3. Norme de apa pentru principalele produse

-63 angajati-100 l/om/zi;

7,6 mc/zi-scrofite in aclimatizare;

-117 mc/zi-scroafe si scrofite gestante;

- 60 mc/zi lactante;

-0,43mc/zi-vieri;

-6,4mc/zi-igienizarea adaposturilor;

-0,04mc/zi –igienizare zona necropsie;

-3 mc/zi-arc dezinfectie si filtru auto;

-45 mc/zi instalatie cooling.

##### 4. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate evacuate de pe platforma unităţii sunt:

➣ ape uzate rezultate de la spalarea halelor de reproductie/maternitate – se colecteaza impreuna cu dejectiile solide si lichide;

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar şi de la igienizarea spaţiilor administrative;

➣ ape uzate provenite de la igenizarea platformei de incinerare, camera frigorifica, spatiu necropsie.

Debite de ape uzate

Efluentul de apă uzată rezultat din cadrul Fermei Bacova este constituit din:

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar ;

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea camerei de necropsie, frigorifice si zona incineratoarelor.

Quzat mediu =  12 mc/zi

Quzat maxim =  18 mc/zi

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate de pe platforma Fermei Zootehnice Bacova sunt evacuate diferit în funcţie de provenienţa lor, astfel:

➣ dejectiile si apele uzate rezultate de la spalarea halelor de reproductie/maternitate sunt colectate impreuna in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in cele 4 bazine de stocare temporara  a dejectiilor. Volumul total de stocare este de 4 x 10 000 mc = 40 000 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole arondate fermei.

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt dirijate în 2 bazine vidanjabile cu V = 10 mc fiecare, situate în vecinatatea clădirii administrative.  Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de firme specializate la staţia de epurare AQUATIM din Buzias (in baza contractului).

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea camerei frigorifice, spatiului de necropsie si zona incineratoarelor sunt dirijate în 2 bazine vidanjabile de 2 mc, din beton armat, situate in zona de necropsie-incinerare. Din aceste bazine apele uzate sunt vidanjate si transportate de operator la statia de epurare AQUATIM din Buzias in baza contractului existent.

5.Apa pluvială

Apele pluviale  de pe acoperisuri si platformele betonate din incinta fermei , sunt colectate prin rigole si dirijate gravitational spre fostul batal (S=2,5 ha) din vecinatatea fermei, proprietatea beneficiarului.

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

# 7. ENERGIE, COMBUSTIBIL

# Energia electrica

Alimentarea cu energie electrică a unitatii este asigurată din reţeaua electrica de distributie  Enel Distributie Banat – Directia Retea Timişoara, conform  ATR 557/2007, din  postul de transformare PTAB 5561 20/0.4kV- 800 KVA, racordat la linia electrica  LEA 20kV Bacova, stalpul nr. 7, Statia Buzias. Racordarea este realizata printr-un reclozer cu grup de masura si linie electrica aeriana LEA 20KV  in lungime de  800 ml si linie electrica subterana LES 20KV in lungime de 600 ml.

Uleiul electroizolant utilizat la racirea si izolarea electrica in interiorul transformatoarelor  este de tipul TR30. Puterea electrica  avizata conform ATR 557/2007 este de 680,8Kw.

Masurarea energiei electrice se realizeaza pe partea de  medie tensiune, printr-un grup de masura cu contor electronic  aflat in proprietatea distribuitorului de energie ENEL Distributie Banat.

Tabloul general de distributie TGD echipat cu o singura sectie de bare, alimentat de la  transformator, asigura distributia buclata   a energie  electrice prin cabluri  electrice  de aluminiu armate la tablourile electrice TE ale halelor de productie.

Pentru compensarea energiei electrice reactive se utilizeaza baterie automata de condensatori electrici care utilizeaza pentru racirea si izolare electrica  ulei electroizolant fara continut de PCB.

Schema electrica generala de distributie  este de tipul TN-C

Energia electrică este folosită pentru iluminat, acţionarea instalaţiilor si utilajelor:

- ventilatoare/ exhaustoare aferente sistemului de climatizare

- paturi calde din maternitate

- snecuri pentru alimentare cu furaje

- pompe pentru alimentare cu apa

- corpuri de iluminat interior si exterior

- aparate electrocasnice mici, frigider, masină de spălat/ uscat, centrala termica, etc.

- echipamente care deservesc incineratoarele

- camera frig (din zona incineratorului)

Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarie se utilizeaza un motogenerator electric de tipul CAT 800F care functioneaza in regim automat, cu următoarele caracteristici:

- putere maxima motor -  640 kW

- capacitate rezervor propriu motorina – 2.000 litri (rezervorul este parte integrantă a instalaţiei)

- consum specific – 80 l/h

- autonomie de functionare – 25 ore.

Motogeneratorul  electric  este amplasat intr-un spatiu separat, in vecinatatea spatiilor de productie.

Energia termică

##### Energia termica necesara producerii agentului termic si apei calde menajere se produce pe amplasamentul fermei prin intermediul unei centrale termice model Heat Master HM60N (pentru filtrul sanitar si birouri) si 113 aeroterme (pentru hale).

Atat centrala termica cat si aerotermele functioneaza cu GPL.

Consum de energie

Consumul de energie electrica,  GPL si motorina in cadrul Fermei Bacova in anul 2015 si la capacitate maxima:

| Nr. Crt. | Resurse energetice | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | estimat la capacitate maximă | masurat in anul 2015 |
| 1 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,83 | MWh | 3 030 | 2 199,74 |
| 2 | GPL | l/cap/zi | 0,106 | l | 389 000 | 282 551 |
| 3 | Motorina | - | - | l | 6 100 | 4 396 |

8.   DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma Zootehnica Bacova este amplasata la sud de localitatea Bacova.

Din punct de vedere urbanistic terenul este situat in extravilanul localitatii Bacova.

Suprafaţa totală a fermei este de 196 996 mp din care:

- 126 696 mp – teren ferma (hale, magazii, filtrul sanitar, platforma incineratoare, camera necropsie, camera frigorifica, platforme GPL, vechiul batal, cai de acces, etc.)

- 70 000 mp – teren amplasare 4 bazine Permastoare

- 300 mp – teren aferent forajelor de alimentare cu apa .

Activitatea principală desfasurata in cadrul Fermei Zootehnice Bacova  este de creştere a suinelor – activitati de reproductie si maternitate.

In cadrul unităţii se mai desfăşoară activităţi auxiliare care deservesc activitatea principală si anume:

- incinerarea cadavrelor

- servicii sanitar-veterinare

- depozitare medicamente, vaccinuri

- depozitare produse de dezinfectie, dezinsectie, deratizare

- facilităţi de infrastructură pentru asigurarea utilităţilor (apă-canal, GPL, curent electric)

Numarul de locuri de cazare in Ferma Zootehnica Bacova este de 11 139 locuri.

Capacitatea maxima de populare este  insa doar de 10 000 capete scroafe.

Structura si repartitia pe tipuri de hale a animalelor si a locurilor de cazare este prezentata in tabelul  de mai jos.

Tabelul 3. Structura de animale si a spatiilor de cazare la Ferma Bacova

| Categoria de animal | Număr capete – efectiv maxim | Număr hale | Tip hală | Număr locuri/ spaţii cazare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrofiţe în aclimatizare | 950 | 1 | aclimatizare | 989 |
| Scroafe şi scrofiţe reproducţie si gestaţie timpurie | 2 325 | 5 | reproductie sigestaţie timpurie | 2 974 |
| Scroafe si scrofite în gestaţie tarzie | 5 100 | 5 | gestaţie tîrzie (confirmată) | 5 129 |
| Scroafe cu purcei (lactante) | 1 600 | 5 | maternitate | 2 047 |
| Vieri | 25 | * | reproductie/ gestatie timpurie | - |
| Total | 10 000 | 21 |  | 11 139 |

Tabel nr.4 Centralizator cu principalele dotari pe amplasamentul fermei BACOVA:

| Nr. Crt. | Denumire dotare/utilaj | Instalatie/ activitate | Capacitate maxima proiectata a activitatii | UM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de reproducere si maternitate |
| 1. | Hale reproductie/ maternitate | reproductie/ maternitate | 10 000 | buc. | 16 |
| 2. | Camere tehnice | maternitate | 1 buc/hala | buc. | 5 |
| 3. | Culoare tehnice | reproductie/ maternitate | 1,2,3,6 buc/hala | buc | 58 |
| 4. | Compartimente | reproductie/ maternitate | 1-2 buc/hala | buc | 22 |
| 5. | Boxe comune | reproductie | 16,17,20,24,36 buc/hala | buc | 185 |
| 6. | Boxe individuale | reproductie/ maternitate | 405 - 865 buc/hala | buc | 5 590 |
| 7. | Canale dejectii | reproductie/ maternitate | 3,4,6,8 buc/hala | buc | 77 |
| 8. | Volum canale dejectii | reproductie/ maternitate | 91 - 628 mc/hala | mc | 7 558 |
| 9. | Ventilatoare/ exhaustoare | reproductie/ maternitate | 6,11,12,16,20 buc/hala | buc | 206 |
| 10. | Linii adapare | reproductie/ maternitate | 4-5 buc/hala | buc | 69 |
| 11. | Adapatori tip jgheab | reproductie | 5 buc/ hala | - | - |
| 12. | Adapatori tip suzeta cu bol | reproductie/ maternitate | 1,2,3,4 buc/boxa | buc | 2 546 |
| 13. | Linii furajare | reproductie/ maternitate | 4-5 buc/hala | buc | 69 |
| 14. | Hranitori tip jgheab | reproductie | 5 buc/ hala | - | - |
| 15. | Hranitori de furajare pe pardosea | reproductie | 5,11,30,35,47 buc/boxa | buc | 5 755 |
| 16. | Hranitori individuale | maternitate | 1/boxa | buc | 2 047 |
| 17. | Buncare furaj | reproductie/ maternitate | 1,2,4 buc/hala | buc. | 33 |
| 18. | Capacitate buncar | reproductie/ maternitate | 16 tone/buncar | tone | 528 |
| 19. | Aeroterme cu gaz ERA 33 | reproductie/ maternitate | 6,8 buc/ hala | buc | 98 |
| 20. | Aeroterme cu gaz GP 40 | reproductie/ maternitate | 3, 6 buc/ hala | buc | 15 |
| 21. | Pardoseala partial cu gratare beton | reproductie | - | hale | 11 |
| 22 | Pardoseala integral cu gratare plastic | maternitate | - | hale | 5 |
| 23 | Instalatii cooling tip fagure | reproductie | 1 buc/ hala | buc | 2 |
| 24 | Instalatii cooling prin burnitare | reproductie/ maternitate | 1 buc/ hala | buc | 14 |
| 25 | Aparat de spalat sub presiune | igenizarea halelor | - | buc | 5 |
| Alte activitati |
| 26 | Generator model CAT800F | energie electrica | putere maxima motor 640 kW consum specific motorina – 80 l/h | buc. | 1 |
| 27 | Incinerator Wharfe | incinerare cadavre, placente | putere 240 KW capacitate incarcare 500-700 kg/sarja | buc. | 1 |
| 28 | Incinerator Volkan | incinerare cadavre, placente | putere 270 KW capacitate incarcare 500-700 kg/sarja | buc. | 1 |
| 29 | masini de spalat rufe | spalare rufe | 5 kg/ ciclu de spalare | buc. | 5 |
| 30 | uscătoare de rufe | uscare rufe | 5 kg/ ciclu de uscare | buc. | 2 |
| 31 | centrala termica model Heat Master HM 60N | producere agent termic si apa calda filtrul sanitar si spatii administrative | - putere 60 KW - consum GPL=7,4 l/h - cu tiraj fortat | buc. | 1 |

Pe amplasamentul Fermei Bacova se afla un filtru sanitar,  situat pe latura de nord a amplasamentului.

Ca si compartimentare filtrul sanitar este structurat in zona murdara si zona curata: vestiare barbati-femei, dusuri, magazii materiale, birouri, zona luat masa, grup social, spalatorie echipament de lucru pentru angajati. Spalatoria pentru echipamentul de lucru este dotata cu 5 masini de spalat si 2 uscătoare de rufe (de uz casnic).

Pentru producerea agentului termic si apei calde filtrul sanitar are in dotare o centrala termica model Heat Master HM 60 N.

Apele uzate menajere care rezulta de la filtrul sanitar se colecteaza in 2 bazine etanse, vidanjabile de 10 mc fiecare

Pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare unitatea dispune de magazii si spatii special amenajate în acest scop (acestea au fost descrise in sectiunile anterioare).

Camera frigorifică, camera de necropsie si incineratoarele sunt amplasate pe platforme betonatein partea de vest a fermei.

Camera frigorifică cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m este destinată depozitării temporare a mortalităţilor până la incinerare, fiind o încăpere construită din panouri tip sandwich.

Zona de necropsie este amenajată lângă camera frigorifică, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m.

# 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Ferma zootehnică BACOVA este o fermă de creştere a suinelor, cu activitati de reproductie/maternitate .

Activitatile defasurate in cadrul Fermei Bacova constau in cresterea porcilor - reproductie si maternitate in sistemul intensiv - industrial, bazat pe concentrarea si intensivizarea productiei.

Activitatea se desfasoara în 16 hale organizate astfel:

- 1 hala  pentru aclimatizare

- 5 hale pentru reproductie si gestatie timpurie

- 5 hale pentru gestatie tarzie

- 5 hale pentru maternitate

Toate halele sunt de tip parter împărţite în compartimente şi boxe. Halele dispun de culoare tehnice şi canale pentru evacuarea dejectiilor. Procesul de creştere a porcilor este în sistem pe pernă de apă, cu evacuare hidraulică a lor, respectiv prin spalarea periodică cu apă.

A)Activitatea de  reproductie si maternitate

Activitatea de reproductie si maternitate se desfasoara in 3 sectoare:

- sectorul 1: reproductie (aclimatizare, depistare, insamantare);

- sectorul 2:  gestatie (gestatie timpurie si gestatie tarzie);

- sectorul 3:  maternitate (fatare,  crestere).

Ferma Bacova este o fermă de scroafe cu flux normal, care produce purcei înţărcaţi (cu o varstă de cca 28 de zile şi o greutate de cca 7 kg) care se trimit/transferă spre alte ferme de creştere-îngrăşare. Producţia anuală de purcei este corelată cu performanţele reproductive ale scroafelor, care prin schimbarea geneticii şi după înlocuirea completă a mătcii, este de 273 000 purcei intarcatii/an. Scroafele care nu mai corespund criteriilor de reproducţie sunt reformate şi trimise spre abatorizare.

Principalele faze ale activitatii de reproductie si maternitate sunt:

- intrarea scrofitelor in zona de aclimatizare;

- cazarea scroafelor înțărcate;

- verificarea căldurilor și inseminarea artificială ;

- mutarea de la gestație timpurie la gestație târzie;

- procesul de fătare;

- procesul de înțărcare.

Scrofiţele se introduc în fermă, în zona de aclimatizare, în serii săptămînale de cîte 105 capete şi se aclimatizează 4 săptămani înainte de începerea activităţii de reproducţie. După cele 4 săptămani de aclimatizare scrofiţele sunt mutate în zona de aşteptare montă unde vor sta încă 8 săptămîni. Tot in zona de aşteptare montă intra si scroafele dupa intarcarea purceilor (4 sapatamani de la fatare).

Scroafele si scrofiţele gasite in calduri (cu vieri incercatori), vor fi mutate si insamantate  in zona de insamantare.

După ultima inseminare scroafele si scrofiţele sunt mutate în zona de gestaţie timpurie, în boxe individuale unde vor rămîne maxim 28 de zile.  În această zonă se face controlul căldurilor cu ajutorul vierilor încercători (depistatori), iar la 28 de zile se face prima confirmare ecografică a gestaţiei. Scrofiţele negestante se scot din boxele individuale şi se mută în boxe individuale în zona aşteptare montă, unde vor fi reinseminate.

Din zona de gestaţie timpurie scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de gestaţie tarzie, în boxe comune. La 110 zile de gestaţie, scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de maternitate, în boxe individuale de fătare. După fătare, scroafele sunt ţinute cu purceii sugari timp de 4 săptămîni, după care se înţarcă şi sunt direcţionate spre zona de aşteptare montă/reproducţie, unde ciclul de reproducţie este reluat. Purceii înţărcaţi vor fi transferaţi în ferme de creştere-îngrăşare.

Igienizarea halelor din sectorul de reproductie/maternitate

Ferma este astfel proiectata incat sa se poata aplica managementul „totul plin, totul gol”. Altfel spus, igienizarea adaposturilor se face zilnic prin igienizare mecanica, iar la fiecare depopulare a adapostului,  pe compartimente, se face o spalare cu jet de apa cu ajutorul unor pompe de mare presiune (200 atm) si debit redus (1 aparat tip Karcher si 4 buc model Starwash). Dupa  spalare se face dezinfectia compartimentelor. După dezinfecţie halele nu se mai spală cu apa. Se utilizeaza produse de dezinfecţie specifice care se pastreaza in ambalajele originale, in magazie securizata. Operatorul detine fise de securitate pentru produsele utilizate.

Hranirea animalelor

Hrana animalelor este stocata în buncare metalice amplasate in exteriorul halelor.

Fiecare hala este prevazuta cu 2 buncăre exterioare de furaje, cu exceptia halelor 303 si 100 care au 4 buncare, respectiv 1 buncar. Buncărele au o capacitate de depozitare de 16 tone fiecare, ceea ce asigură cantitatea necesară consumului între două încărcări succesive. Alimentarea buncarului cu furaj se face direct din masinile de transport furaje cu ajutorul unui sistem mecanic etans (tip snec) ce asigura la transvazare emisii reduse de praf in mediu inconjurator.

Din buncarele exterioare hrana ajunge in liniile de hranire (de furajare) din hale. Liniile de furajare sunt din tub PVC cu spirala metalica. Fiecare hala este prevazuta cu 4 sau 5 linii de furajare. Prin intermediul unei tevi din otel inoxidabil, hrana este dirijata din linia de furajare in hranitoarele amplasate in fiecare boxa pe latura adiacenta coridorului de vizitare

Furajarea scroafelor se face pe pardosea din jgheaburi si din hranitori individuale in cazul scroafelor aflate in maternitate. Hrănirea animalelor se face ad libitum, animalele având tot timpul hrană la dispoziţie.

Nutreturile granulate utilizate sunt un amestec de cereale, srot, premixuri, vitamino-minerale si nu se prepara in incinta Fermei Bacova. In cadrul S.C. SMITHFIELD FERME SRL exista unitati specializate doar pentru prepararea hranei pentru porci. Reţetele de fabricaţie, pentru toate categoriile de suine crescute în fermele SC SMITHFIELD FERME, sunt realizate pe baza unor  programe de optimizare de către specialistii companiei.

Consumul specific de furaj este in functie de starea fiziologică a scroafelor:

- scroafe în aşteptare şi gestante – furajare restricţionată (controlată) - 2,3 - 3,8 kg/cap/zi

- scroafe lactante – furajare la discreţie, fară risipă –5 – 7 kg/cap/zi

- vieri – 1,8 – 2,5 kg/cap/zi.

Vierii sunt furajati cu furaj pt scroafe gestante.

Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate in cadrul fermei sunt prezentate in Tabelul 5.

Tabelul 5. Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate pentru scroafe

| Tipul furajului | Prestarter I – pt purcei până la înţărcare, care stau cu scroafele lactante | Pentru scroafe gestante | Pentru scroafe lactante |
| --- | --- | --- | --- |
| U % | 9.22 | 12.32 | 11.87 |
| P.B % | 20.65 | 12.34 | 17.31 |
| C.B % | 1.84 | 4.38 | 3.37 |
| G.B % | 5.87 | 3.06 | 6.69 |
| CEN % | 5.69 | 5.11 | 4.99 |
| Ca % | 0.64 | 0.88 | 0.77 |
| P % | 0.54 | 0.66 | 0.62 |

Nivelul proteinei brute este calculat la minimum posibil, echilibrarea proteică nu se realizează în baza acestui criteriu, ci in baza conceptului de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale, aceasta ducînd atît la scăderea costului de creştere a animalelor cît şi o protecţie a mediului înconjurator prin excretie minimă de azot prin fecale (dejecţii).

Sistemul de adapare

Adaparea se face prin intermediul liniilor de adapare din hale care alimenteaza  adapatorile amplasate in fiecare boxa. Fiecare hala este prevazuta cu 4 sau 5 linii de adapare. Sistemul de adapare din boxe este diferit in functie de categoria de animal care este in boxa:

- de tip suzeta cu bol – pentru scroafe aflate in gestatie tarzie si maternitate (½ hala 101, ½ hala 102, halele 204, 205, 206, 207, 208, 301, 302, 303, 304, 305, 100)

- jgheaburi betonate – pentru scroafe aflate in reproductive, aclimatizare si gestatie timpurie (½ hala 101, ½ hala 102, halele 201, 202, 203)

Fiecare boxa este prevazuta cu 1 jgeab, sau 1, 2, 3 sau 4 suzete cu bol in functie de tipul boxei (comune sau individuale).

Necesarul de apa este in functie de necesitatile animalelor (la discretie).

Asigurarea microclimatului

Iluminarea in hale se face artificial. Iluminatul artificial este asigurat minim 11 ore/zi, minim 50 lucsi, cu ajutorul unor temporizatoare. Conform proceduriilor interne de iluminat in halele de reproductie/gestatie se asigura 16 ore/zi iar in halele de maternitate 12 ore/zi.

Ventilatia adaposturilor

La ferma Bacova se utilizeaza tipul de ventilatie artificiala. Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate, transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

Se utilizeaza ventilatoare amplasate pe coama, ce asigura eliminarea aerului viciat si cu admisii de aer proaspat amplasate pe peretii longitudinal (laturile lungi). Pentru eliminarea aerului viciat fiecare hala este prevazuta cu 6,11,12,16 sau 20 de ventilatoare,  in functie de tipul halei. Pentru admisia aerului, toate halele sunt prevăzute pe pereti longitudinali cu gemulete tip inllet (intre 52 – 132 gemulete/hala) de 65x20 cm, actionate electronic functie de microclimatul din hala. Gemuletele sunt amplasate la o  inaltime cuprinsa intre 1,6 – 2,70 m.

Suplimentar in perioada foarte calda a anului se asigura o racire a halelor utilizand sisteme de racire prin:

- instalatii cooling (instalatii de racire prin  burnitare) - pulverizare de apa sub presiune

- instalatii de racire tip fagure in cazul halelor cod 206 si 208. Recircularea aerului in aceste hale se face prin tunel. Aerul proaspat este trecut prin instalatia de racire cu apa tip fagure montata pe exterior, in frontoane. Pentru admisia aerului proaspat, tot in frontoanele din est si vest (la capat) sunt montate 12 respectiv 11 ventilatoare avand urmatoarele caracteristici: P=1,1 kw, debit aer 37 890 m3/h. Aerul viciat este exhaustat prin cosurile situate la coama.

Incalzirea halelor

Incalzirea halelor din sectorul reproductie se realizeaza cu aeroterme cu gaz ERA33 iar in halele cod 206, 208 si 100 cu aeroterme cu gaz GP40. In fiecare hala sunt 3, 6 sau 8 aeroterme.

Incalzirea adaposturilor la maternitate (5 hale) se realizeaza atat cu aeroterme cu gaz ERA33 cat si prin pardoseala care are o suprafata incalzita electric (asternut termic cu incalzire prin fire rezistente) pentru purcei, denumita si pat cald.

Aerotermele GP 40 au o putere de 40 KW si un consum specific de  de 2,9 l /h GPL, iar aerotermele ERA 33 au o putere de 33 KW si un consum specific de  de 2,4 l /h GPL . Aerotermele nu au cosuri de evacuare, sunt montate la partea superioara a adaposturilor, iar gazele de ardere in cantitati mici sunt evacuate impreuna cu aerul viciat prin instalatiile de ventilatie existente in adaposturi.

Asistenta veterinara – este asigurata de de catre medicul veterinar, angajat in cadrul fermei. Se administreaza antibiotice si vaccinuri in functie de necesitati. Produsele comerciale din aceeasi grupa de medicamente pot varia in functie de furnizor.

- antibiotice  injectabile - AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET

- antibiotic buvabile - AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA

- vaccinuri - RUVAC, RESPISURE, PORCILIS E-COLI, PORCILIS PARVO, PORCILIS PRRS, PORCILIS PCV, PORCILIS ERY-PARVO

Medicamentele sunt pastrate temporar intr-un spatiu cu destinatie speciala  situat in cadrul fermei  fiind pastrate in vitrine frigorifice, in ambalajele originale. Medicamentele sunt gestionate doar de catre medicul veterinar, in functie de necesitati.

Colectarea, evacuarea si stocarea dejectiilor procesul de crestere a porcilor este in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalarea periodica cu apa sub presiune.

Dejectiile din hale se colecteaza in canalizarea interna formata din canale longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor care este partial cu gratare din beton armat prefabricat (in halele de reproductie) sau integral cu gratare din plastic (in halele de maternitate). Aceste canale sunt din beton (se repara fisurile aparute inainte de popularea cu animale).  Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu (dupa eliberarea compartimentelor sau a boxelor), cu instalatii mobile sub presiune (de tip Karcher si Starwash ). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula. Canalele de dejectii se golesc dupa fiecare depopulare a compartimentelor,  depinzand atat de numarul de animale cat si de gradul de ocupare a halei, frecventa golirii  canalelor  variind intre 10-90 zile. Fiecare hala este prevazuta cu 3, 4, 6 sau 8 canale de dejectii. Volumul total de colectare si stocare a canalelor pentru dejectii este de 7 558 mc, ceea ce reprezinta o capacitate suplimentara fata de capacitatea bazinelor PERMASTORE de 40000 mc.

Sistemul intern de canalizare a halelor (format din canalele longitudinale) este racordat la canalizarea exterioara de incinta. Din canalizarea exterioara dejectiile sunt pompate prin intermediul unei statii de pompare in cele 4 bazine de stocare, cilindrice, metalice, supraterane cu o capacitate totala 40.000 mc. Bazinele de stocare PERMASTORE se vor umple succesiv, urmand apoi o stocare pe perioada de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic pe terenuri. Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. Utilajul de omogenizare stationeaza pe rampa de acces in compartimentul de stocare.

Golirea bazinelor se face prin intermediul unei conducte de suctiune. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Colectarea cadavrelor

Cadavrele de scroafe, sugari si placentele se aduna zilnic de personalul angajat din hale.  In urma controlului cadavrele se scot din hale si se transporta in camera frigorifica. Dupa ce sunt examinate si necropsiate (dacă este cazul) de medicul veterinar se pun in camera frigorifica sau direct în incinerator. Cadavrele se ard in cele 2  incineratoare (unul de tip  Wharfe si unul de tip  Volkan) din cadrul fermei. Scurgerile accidentale de pe platforma incineratoarelor se colecteaza separat si se incinereaza impreuna cu mortalitatile.

Capacitatea de incarcare este identica pentru ambele incineratoare si este de 500-700 kg/sarja/ incinerator. Incineratoarele functioneaza cu GPL, consumul de GPL este de 15 l/h.  Apele de spalare din zona incineratoarelor sunt dirijate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc.

Camera frigorifica si camera de necropsie sunt amplasate în vecinătatea incineratoarelor, pe platforme betonate.

Camera frigorifica este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare fiind o incapere din panouri tip sandwich, cu dimensiunile de 2,7 x 3,42 m.  Este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic R404A (6 kg), care asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un bazin etans, vidanjabil, care deserveste şi spaţiul de necropsie. Bazinul vidanjabil este realizat din beton armat monolit, impermeabilizat la interior cu tencuiala sclivisita si are un volum de 2  mc.

Zona de necropsie (cu dimensiunile de 2,84 x 3,42 m) este amenajata langa camera frigorifica, pe o platformă betonată, prevazuta cu scurgere de pardosea care este dirijată spre bazinul vidanjabil de 2 mc . Zona de necropsie este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

In zona incineratoarelor, a camerei frigorifice si a spatiului de necropsie se realizeaza actiuni de dezinfectie si deratizare cu aceleasi substante ca si in ferma, fara a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substante.

9.   INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face

prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabel 6

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 şi 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 7

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incineratoare | Cosuri dispersie | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

9.2. APA

Colectarea, evacuarea si stocarea dejectiilor procesul de crestere a porcilor este in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalarea periodica cu apa sub presiune.

Dejectiile din hale se colecteaza in canalizarea interna formata din canale longitudinale care sunt

situate sub pardoseala boxelor care este partial cu gratare din beton armat prefabricat (in halele de

reproductie) sau integral cu gratare din plastic (in halele de maternitate). Aceste canale sunt din beton (se repara fisurile aparute inainte de popularea cu animale).  Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu (dupa eliberarea compartimentelor sau a boxelor), cu instalatii mobile sub presiune (de tip Karcher si Starwash ). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula. Canalele de dejectii se golesc dupa fiecare depopulare a compartimentelor,  depinzand atat de numarul de animale cat si de gradul de ocupare a halei, frecventa golirii  canalelor  variind intre 10-90 zile. Fiecare hala este prevazuta cu 3, 4, 6 sau 8 canale de dejectii. Volumul total de colectare si stocare a canalelor pentru dejectii este de 7 558 mc, ceea ce reprezinta o capacitate suplimentara fata de capacitatea bazinelor PERMASTORE de 40000 mc.

Sistemul intern de canalizare a halelor (format din canalele longitudinale) este racordat la canalizarea exterioara de incinta. Din canalizarea exterioara dejectiile sunt pompate prin intermediul unei statii de pompare in cele 4 bazine de stocare, cilindrice, metalice, supraterane cu o capacitate totala 40.000 mc. Bazinele de stocare PERMASTORE se vor umple succesiv, urmand apoi o stocare pe perioada de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic pe terenuri. Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. Utilajul de omogenizare stationeaza pe rampa de acces in compartimentul de stocare.

Golirea bazinelor se face prin intermediul unei conducte de suctiune. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Reţeaua internă de canalizare a Fermei Zootehnice Bacova este de tip divizor si este pozata subteran. Aceasta  cuprinde:

- Canalizarea apelor uzate  rezultate de la spălarea halelor de reproductie/maternitate Apele uzate sunt colectate impreuna cu dejectiile in canalele longitudinale betonate din cadrul halelor  si dirijate in canalizarea exterioara  a incintei. Canalizarea exterioara este realizata din canale subterane betonate acoperite cu placi prefabricate din beton. Din canalizarea exterioara apele uzate impreuna cu dejectiile sunt pompate in bazinele de stocare temporara dejectii. Cele 4 bazine sunt supraterane, platforma de sub ele este betonata.

- Canalizarea apelor uzate rezultate din camera de necropsie, frigorifica, incineratoare -  aceste ape uzate sunt colectate 2 bazine etanşe vidanjabile, cu capacitatea de 2 mc/bazin.

- canalizarea apelor menajere - apele fecaloid-menajere de la filtrul sanitar sunt colectate separat  in 2 bazine vidanjabile avand capacitatile de 10 mc fiecare. Sistemul de canalizare al apelor menajere este realizat din tuburi de polietilena.

Bazinele de colectare a apelor uzate sunt vidanjate periodic de către operator şi transportate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara

9.3. SOL

- pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

- platforma betonata pentru depozitarea deseurilor feroase,  rezultate din activitati de intretinere si a placilor de azbest;

- 4 bazine de stocare dejectii PERMASTORE pentru stocare a dejectiilor semilichide  rezultate din halele de productie.

9.4. ALTE DOTARI

- magazie securizata pentru produsele de dezinsectie, deratizare si dezinfectie.

10.  CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabel 8

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

*Nota: Limitele impuse sunt cele prevazute in BAT/BREF.

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac si hidrogen sulfurat, rovalorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 12

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

10.2. APA

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabel 9

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2005 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

In vederea monitorizarii apei freatice din jurul bazinelor de stocare  dejectii sunt executate 2 foraje de control. Pentru monitorizarea calitatii apei freatice pe terenurile unde se administreaza dejectiile sunt executate 5 foraje de control.

| Categoria apei | Indicatorii de calitate |
| --- | --- |
| Ape freatice prin foraje de control | ph |
|  | CCO-Mn |
|  | NH4 amoniu |
|  | NO2 azotati |
|  | NO3 azotiti |
|  | Ptotal |
|  | Cloruri |

Frecventa de determinare de catre beneficiar a indicatorilor de calitate se face semestrial.

10.3. APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole. Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune:

Tabel 10

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Amoniu | mg/l |
| CCO Mn | mg O2/l |
| Cloruri | mg/l |
| Azotiti | mg/l |
| Azotati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul MMSC, nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Conform Autorizatie de Gospodarire a apelor nr.245/25.07.2016 emisa de An Apele Romane- ABA BANAT este interzisa imprastierea dejectiilor  pe solele mai jos mentionate , acestea fiind  in arealul perimetrului de protectie hidrogeologica a frontului de captare al captarilor din subteran:

-155430-A436/3/1-6   -19,59231 ha;

-155430-A436/5/1-11- 19,14703 ha;

-155430-A436/9/1-2- 9,258375 ha;

-155430-A436/11/1-15- 37,81723 ha;

-155430-A436/8/1-9- 38,94838 ha;

-155430-A436/1/1-4 – 11,94468 ha;

-155430-A457/5/1-19 -34,91578 ha

-155430-A457/3/1-31- 48,61862 ha;

-155430-A457/1/11-13- 35,61824 ha

10.4.SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 11

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 12

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot.

Tabel 13

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 14

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel 15

| Denumire | Tipul deşeului |
| --- | --- |
|  | Cod deşeu | Periculozitate Conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | La capacitate Maxima/an |
| Cenuşă incinerator | 19 01 12 | nepericulos | 12 400 kg |
| Asistenta medicala | 15 01 02; 18 02 02*; 15 01 11; 18 02 02* 07 02 13 | Nepericulos Periculos Nepericulos Periculos Nepericulos | 1500 kg; 2135kg; 33kg; 32kg 65kg |
| Activitati DDD | 15 01 10* 17 02 14* | periculoase | 33kg |
| Activitati administrative | 20 01 21* 20 01 39 20 03 01 | Periculos Nepericulos nepericulos | 260kg 33kg 130 mc |
| Deseuri de ambalaje | 15 01 01 15 01 06 15 01 03 (paleti de lemn) 15 01 07 15 01 02 15 01 10* | Nepericuloase Periculos | 40kg 825kg 115buc 375kg 100kg 33kg |
| Demolare/activitati mentenanta | 17 02 03 17 04 07 17 01 07 | nepericuloase |  |
| Dejectii | 02 01 06 | nepericuloase | 72600mc/an |
| Cadavre | 02 01 02 | nepericuloase | 248t/an |

- cadavre porci (mortalitate); se depoziteaza temporar in camera frigorifica sau zona de necropsie de pe amplasament si se incinereaza;

- dejectii; colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- deseurile menajere/tehnologice  sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate de unitati autorizate de specialitate;

Tabel 16

| Nr. crt. | Tipuri de deseuri | Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Cantitati* rezultate pe an | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| Cresterea animalelor |
|  | Cenuşă incinerator | 19 01 12 | 12 400 kg | - | Se transportă (de firma Pej Company) la rampa de deşeuri nepericuloase Retim |
|  | Obiecte înţepătoare | 18 02 02* | 32 kg | - | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
|  | Tuburi spray medicamente | 15 01 11* | 33 kg | - | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
|  | Catetere | 18 02 02* | 2 135 kg |  | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
|  | Furtun cu insertie metalica | 07 02 13 | 65 kg | - | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
|  | Surse de iluminat | 20 01 21* | 260 kg | Valorificare prin firme specializate, Recolamp | - |
| Alte activitati |
|  | Deşeuri plastic – sigilii | 20 01 39 | 33 kg | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Tonere | 08 03 18 | 15 buc | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | 130 mc | - | Se transportă (de firma RSG) la rampa de deşeuri nepericuloase, Retim |
|  | Deşeuri de plastic din demolări | 17 02 03 | Nu sunt date | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Deşeuri metalice din demolări | 17 04 07 | Nu sunt date | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Deseuri de beton din demolări | 17 01 07 | Nu sunt date | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Dejectii | 02 01 66 | 72600mc/an |  | Se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole |
|  | Cadavre | 02 01 02 | 248t/an |  | Se incinereaza |

Gestiunea deseurilor de ambalaje

| Tipuri de deseuri | Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Cantitati* rezultate pe an | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| Ambalaj sticlă medicamente | 15 01 07 | 375 kg | Valorificare prin firme specializate, Vielle 2005 | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
| Ambalaj plastic medicamente | 15 01 02 | 100 kg | - | Se incinereaza la SC PRO AIR CLEAN |
| Ambalaj plastic DDD | 15 01 10* | 33 kg | - | Se predau la SC PRO AIR CLEAN |
| Hârtie – carton | 15 01 01 | 40 kg | Valorificare prin firme specializate, Vielle 2005 | - |
| Ambalaje amestecate | 15 01 06 | 825 kg | Valorificare prin firme specializate, Vielle 2005 | - |
| Paleţi lemn | 15 01 03 | 115 buc | Valorificare prin firme specializate | - |

Pe amplasamentul Fermei Bacova exista un sopron acoperit cu placi de azbociment. Suprafata acoperita cu placi de azbociment este de 180 mp.

Deseurile menajere/tehnologice  sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate de unitati autorizate de specialitate.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Substantele toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta  LEGII  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.  INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

- personalul este instruit la angajare si periodic.

În cadrul firmei este intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13.  MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/ autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. EMISII

13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 17, astfel:

# Tabel 17

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. Emisii

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabel 18

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

13.2. APA

Apa subterana din  incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 19

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabel 20

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelul 16.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelul 21,  al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 21 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |
| Monitorizarea masurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate ROSPA0109 Lunca Timisului | Se va respecta automonitorizarea prevazuta in Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului si se va raporta Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |

Tabel 22- Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului asupra sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 inceputa in 2009.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.12 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.19 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.20  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

15.21. Avand in vedere ca parcelele pe care se aplica fertilizat organic (dejectii) provenit de la Ferma Parta sunt incluse partial si la limita sitului Natura 2000 ROSPA0128 Lunca Timisului (sit care este atribuit in custodie catre USAMVB Timisoara), titularul Autorizatiei este obligat sa respecte urmatoarele conditii:

- pentru protecţia speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice, subterane, care trăiesc atât în aria naturală protejată, cât şi în afara acesteia, este interzisă:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- pentru protecţia speciilor de păsări de interes comunitar care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, precum şi pentru protejarea tuturor speciilor de păsări, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a  cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de pasaj sau de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care este interzisă vânarea  şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

- pentru fertilizarea terenurilor agricole din aria protejată se vor respecta prevederile Codului  de bune practici agricole şi a planurilor de fertilizare aprobate;

- activitatea de fertilizare a terenurilor se face exclusiv în limita capacității productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, cu respectarea normativelor în vigoare;

- este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale protejate;

- menţinerea în stare naturală a apelor şi a zonelor învecinate, inundabile regulat în sezonul de primăvară pentru asigurarea condiţiilor optime de hrănire a speciilor de păsări acvatice;

- pe suprafaţa ariilor naturale protejate circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza pe drumurile existente permise accesului public, evitându-se astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenurilor agricole;

- Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului

| Nr. crt. | Denumire masura de reducere a imcatului | Implementare | Perioada de monitorizare | Parametrul monitorizat | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Respectarea perioadei de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic | 1 noiembrie – 1 martie pentru culturi de toamna si 1 octombrie – 15 martie pentru pasuni si alte culturi | Lunile de interdictie | Smithfield Ferme SRL |
| 2 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Evitarea aplicarii fertilizantului organic in perioade meteo nefavorabile (ploaie, vant, soare puternic) | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 3 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Aplicarea fertilizantului organic se va face cu respectarea unei distante minime de 30 m fata de cursuri de apa (raul Timis) | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Inventarul parcelelor din vecinatatea cursurilor de apa | Smithfield Ferme SRL |
| 4 | Respectarea planului anual de fertilizare | Nedepasirea dozei de 170 kg N s.a./ha | anual | Cantitatea de N sa aplicata /ha | Smithfield Ferme SRL |
| 5 | Managementul durabil al sitului | Circulatia utilajelor care asigura aplicarea fertilizantului se va face doar pe drumurile de exploatare existente | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 6 | Managementul durabil al sitului | Igienizarea utilajelor care asigura aplicarea fertilizantului, inclusiv reparatiile la acestea, se vor realiza in afara sitului in spatii special amenajate | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 7 | Managementul durabil al sitului | Pe periaoda aplicarii fertilizantului se vor ocoli/avita cuiburile de la nivelul solului precum si exemplarele de pasari aflate in zone de hranire | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Inventarul parcelelor pe care s-au identificat cuiburi | Smithfield Ferme SRL |

III. Se vor respecta conditiile din avizul nr. R7795/09.12.2016, emis de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.3 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

18. VALABILITATE

-  autorizaţia integrată de mediu este valabilă de la  ? data revizuirii pana la 04.01.2018.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

19. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 28

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Apelor si padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, Legii nr. 211/2011 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 47 ( patruzecisisapte) pagini si o Anexa (o pagina) si a fost emisa in 4 exemplare originale din care 1 exemplar se elibereaza titularului,  2 exemplare pentru APM Timis si 1 exemplar pentru Garda de Mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN                                                                    SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Monica NITU

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul