DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 69/09.03.2017

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC SOLARIS IMOBILIARE SRL din localitatea Mosnita Noua, nr. 1001, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 3329RP/05.05.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 1864RP/28.02.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 07.03.2017, ca proiectul Extindere exploatare pietre pentru constructii, cu o suprafata de 53.314 m2 - perimetru de exploatare Dealu Magura IIITEXT”, propus a fi amplasat in localitatea Costeiu de Sus (extravilan), comuna Margina, jud. Timis, se supune evaluarii impactului asupra mediului si  nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, 2a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 si 13 a) - orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

Suprafata perimetrului de exploatare solicitat, este de 53.314 mp si este delimitata de urmatoarele coordonate ( SISTEM STEREO 70) :

| Numar punct de delimitare | Coordonate (Stereo 1970) |
| --- | --- |
|  | x | y |
| 1 | 493803,000 | 296285,000 |
| 2 | 493803,000 | 296377,000 |
| 3 | 493656,000 | 296387,000 |
| 4 | 493534,945 | 296394,429 |
| 5 | 493534,396 | 296359,612 |
| 6 | 493526,381 | 296233,758 |
| 7 | 493528,879 | 296160,261 |
| 8 | 493530,291 | 296134,173 |
| 9 | 493593,000 | 296127,000 |
| 10 | 493621,000 | 296125,000 |
| 11 | 493692,000 | 296122,000 |
| 12 | 493674,000 | 296205,000 |
| 13 | 493648,000 | 296242,000 |
| 14 | 493715,000 | 296254,000 |
| 15 | 493746,000 | 296264,000 |

Terenurile pe care se vor desfasura activitatile miniere este in proprietatea Romsilva – Ocolul silvic Faget.

Perimetrul in care este proiectata extinderea exploatarii pietrelor prezente in cadrul lui (roci magmatice - bazalt si andezit), este inclus in totalitate in fondul silvic, respectiv la Ocolul silvic Faget, UP I Margina – u.a. 103 (103/1, 103/2), u.a. 110 A si u.a. 110 B.

Coordonatele de delimitare a suprafetelor unitatilor amenajistice silvice (in care este inclusa suprafata proiectului) sunt urmatoarele:

u.a. 103/1

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 493803.000 | 296285.000 |
| 15 | 493746.000 | 296264.000 |
| 30 | 493784.209 | 296297.665 |
| 31 | 493803.000 | 296302.368 |
| 32 | 493742.033 | 296262.720 |
| 33 | 493749.863 | 296284.968 |
| Suprafata totala = 1.096 mp |

u.a. 103/2

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 6 | 493526.381 | 296233.758 |
| 7 | 493528.879 | 296160.261 |
| 8 | 493530.291 | 296134.173 |
| 9 | 493593.000 | 296127.000 |
| 10 | 493621.000 | 296125.000 |
| 11 | 493692.000 | 296122.000 |
| 12 | 493674.000 | 296205.000 |
| 34 | 493651.266 | 296237.352 |
| 35 | 493606.805 | 296234.349 |
| 36 | 493574.487 | 296235.368 |
| 37 | 493548.728 | 296238.250 |
| 38 | 493526.642 | 296237.854 |
| Suprafata totala = 16.281 mp |

u.a. 110 A

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 2 | 493803.000 | 296377.000 |
| 5 | 493534.396 | 296359.612 |
| 13 | 493648.000 | 296242.000 |
| 14 | 493715.000 | 296254.000 |
| 16 | 493719.407 | 296382.687 |
| 17 | 493719.428 | 296381.875 |
| 18 | 493712.850 | 296371.492 |
| 19 | 493699.507 | 296358.306 |
| 20 | 493687.864 | 296356.334 |
| 21 | 493670.489 | 296356.334 |
| 22 | 493659.283 | 296360.478 |
| 23 | 493641.730 | 296373.566 |
| 24 | 493624.996 | 296376.491 |
| 25 | 493616.031 | 296376.349 |
| 26 | 493594.973 | 296371.220 |
| 27 | 493582.651 | 296362.943 |
| 28 | 493562.018 | 296357.104 |
| 29 | 493547.901 | 296358.752 |
| 30 | 493784.209 | 296297.665 |
| 31 | 493803.000 | 296302.368 |
| 32 | 493742.033 | 296262.720 |
| 33 | 493749.863 | 296284.968 |
| 34 | 493651.266 | 296237.352 |
| 35 | 493606.805 | 296234.349 |
| 36 | 493574.487 | 296235.368 |
| 37 | 493548.728 | 296238.250 |
| 38 | 493526.642 | 296237.854 |
| Suprafata totala = 31.556 mp |

u.a. 110B

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 3 | 493656.000 | 296387.000 |
| 4 | 493534.945 | 296394.429 |
| 5 | 493534.396 | 296359.612 |
| 16 | 493719.407 | 296382.687 |
| 17 | 493719.428 | 296381.875 |
| 18 | 493712.850 | 296371.492 |
| 19 | 493699.507 | 296358.306 |
| 20 | 493687.864 | 296356.334 |
| 21 | 493670.489 | 296356.334 |
| 22 | 493659.283 | 296360.478 |
| 23 | 493641.730 | 296373.566 |
| 24 | 493624.996 | 296376.491 |
| 25 | 493616.031 | 296376.349 |
| 26 | 493594.973 | 296371.220 |
| 27 | 493582.651 | 296362.943 |
| 28 | 493562.018 | 296357.104 |
| 29 | 493547.901 | 296358.752 |
| Suprafata totala = 4.381 mp |

In perioada de exploatare a rocilor utile – bazalt si andezit - se estimeaza exploatarea unei cantitati de 2.500.000 tone. In primului an calendaristic, se estimeaza exploatarea unei cantitati medii de cca. 300.000 tone de bazalt si cca. 75.000 mc. de sol vegetal si material steril rezultat din decopertarea resurselor de bazalt.

Tehnologia de exploatare.

Lucrările de exploatare a bazaltului, se vor executa prin metoda “treptelor orizontale descendente” care vor cuprinde:

- Lucrari de deschidere

Accesul in zona se va realiza din soseaua nationala DN 68 A Lugoj-Deva pana in localitatea Margina, apoi pe drumul comunal pana in satul Costeiu de Sus si de aici pana in perimetru pe un drum spre nord, care insoteste paraul Popii si care trece prin partea centrala a perimetrului.

Amenajarea drumului de acces central si executarea tuturor drumurilor de acces la fiecare treapta, respectiv transee la fiecare treapta.

Pentru transportul produselor miniere care vor rezulta prin exploatarea bazaltelor si andezitelor din cadrul acestui perimetru, se va amenaja in continuare drumul care ocoleste satul Costeiu de Sus prin partea estica, urmarind Valea Scurtei pana in drumul comunal Dc 102 si apoi spre DN 68 A Lugoj-Deva. Drumul nou construit va avea o lungime de 5,7 km, o latime minima de 6 m si va fi pietruit, folosindu-se cea mai mare parte a materialului steril (calcarele, tufurile, nisipurile si roca bazaltica si andezitica alterata) care vor rezulta din decopertarea resurselor de roci magmatice (bazalt si andezit).

- Lucrari de pregatire- se vor executa pe o suprafata de cca. 50.000 mp. Aceste lucrari vor consta din indepartarea progresiva a vegetatiei arboricole de pe terenul pe care se va dezvolta cariera (in ambii versanti ai paraului Popii) si apoi indepartarea copertei zacamantului formata din:

- sol vegetal cu grosime medie de 0,50 m;

- calcare micritice lumaselice, roci tufitice si nisipuri fine grezoase, cu grosimi medii de cca. 4,0 m;

- roci magmatice (bazalt si andezit) alterate si dezagregate, cu o grosime medie de cca. 10,0 m;

In urma lucrarilor va rezulta, un volum de decoperta de:

- sol vegetal: 50.000 mp x 0,50 m = 25.000 mc

- calcare, tufite, nisip grezos: 10.000 mp x 4,0 m = 40.000 mc

- roci magmatice (bazalt si andezit) alterate: 40.000 mp x 5,0 m = 200.000 mc

Depozitul de sol vegetal – cu o suprafata de 1.000 mp, va fi amplasat la intrarea in perimetrul de la care se face extinderea respectiv perimetrul activ DEALU MAGURA – pe vatra finala a carierei (cota + 250).

Depozitul de calcare, tufite si nisip + roca alterata - cu o suprafata de 2.000 mp, va fi amplasat la intrarea in perimetrul de la care se face extinderea pe masura avansarii frontului de exploatare, respectiv perimetrul activ DEALU MAGURA – pe vatra finala a carierei (cota + 250)

Fiecare depozit intermediar de material excavat (roca utila constituita din bazalt si andezit) va fi amplasat pe treptele de exploatare proiectate, odata cu avansarea exploatarii pe treapta.

- Lucrari de exploatare propriu-zise

Metoda de exploatare, va fi cea specifica exploatarilor miniere in cariere si anume “derocare mecanica cu ajutorul explozivilor dupa operatiunile de perforare-puscare”.

Exploatarea pietrei - rocii magmatice (bazaltului si andezitelor) din perimetrul DEALU MAGURA II se va efectua in 6 trepte de exploatare care vor avea o inaltime medie de 15  m. Ultima treapta care va reprezenta si vatra finala (cota + 250 m) a carierei va avea o inaltime medie de 5 m.

Caracteristicile metodei de exploatare prezentate sunt urmatoarele:

- lungimea reala a gaurilor frontale  Mmax  =  5,5 – 10 m

- lungimea utila a gaurilor frontale    Mmax  =  7,5 – 12  m

- lungimea gaurilor de baza              Mmax  =  5,5 – 10 m

- distanta dintre gaurile frontale        Dmax   = 2,5 m

- inclinarea gaurilor frontale              I = 70o

- distanta dintre gaurile de baza        Db = 2 – 3 m

- felul incarcarii – continua in coloana

- felul burajului – argila

- initiere – fitil detonant tip G 200

- exploziv – amfodet

- capse folosite – electrice

- sfredele utilizate la perforare – cu cap detasabil, tip dalta simpla, armate cu placi vidia sau diamante sintetice;

- numarul de gauri ce se vor impusca in timpul unui ciclu va fi de maxim 10.

Operatiunile de impuscare se vor efectua cu o frecventa de una la trei luni. Cantitatea medie de exploziv utilizata la o puscare va fi de 3.000 kg amfodet, 300 kg riogel, 200 kg elexit, 50 bucati capse si 20 bucati conectori.

Perforarea gaurilor de puscare se va executa cu o instalatie de foraj rotopercutanta, diametrele optime ale gaurilor fiind cuprinse intre 80-90 mm.

Latimea bermelor de siguranta a fost proiectata sa fie de 4 m, iar unghiul de taluz final al carierei de 60o.

Supragabaritii rezultati se vor sparge, prin puscare cu explozivi amplasati in gauri de mana scurte, executate cu perforatorul.

In cazul in care in urma impuscarii gaurilor de sonda, frontul ramane netaluzat la un unghi de 70o, sau se creeaza tumbe sau denivelari, acestea se vor corecta printr-o noua puscare cu explozivi amplasati in gauri de mana obisnuite.

Perioada de exploatare a pietrei constructie, reprezentata prin rocile magmatice constituite din bazalte si andezite este de cca. 10 ani la o productie medie anuala de cca. 400.000 tone bazalt si/sau andezit.

In procesul de decopertare, extractie, incarcare si transport al rocilor se vor folosi:

- un buldozer S 1500

- 10 autobasculante de capacitati diferite;

- 4 excavatoare cu cupa inversa;

- 3 incarcatoare frontale – tip Wola;

- o statie mobila de concasare-sortare piatra care va fi amplasata pe treptele de exploatare aflate in lucru, cu o capacitate de productie de 150-200 tone pe ora.

La finalizarea activitatilor miniere proiectate in cadrul perimetrului se vor executa lucrarile de reconstructie ecologica a zonelor afectate care vor consta din:

- curatarea si nivelarea suprafetelor;

- depunerea de sol vegetal pe vatra finala si pe bermele si treptele finale ale carierei;

- amenajarea suprafetelor haldelor de steril;

- plantarea de arbori si eventual insamantarea de ierburi adecvate topoclimatului zonei;

- intretinerea drumului tehnologic executat;

- colectarea si transportul deseurilor.

Dupa finalizarea lucrarilor de excavare din cadrul perimetrului se vor executa lucrari de copturire a taluzurilor si de nivelare a vetrei si a treptelor carierei. Pentru protectia marginilor carierei, taluzurile marginale si finale vor avea un unghi maxim de 60o.

Suprafetele treptelor si a vetrei carierei vor fi acoperite cu solul vegetal rezultat din descopertarea suprafetelor exploatate, dupa care vor fi inierbate sau plantate cu arbori specifici zonei.

Materialul din halda de steril (inafara celui de sol vegetal) va fi folosit ca material de umplutura pentru drumurile din zona sau la autostrada. Dupa eliberare, suprafata haldei de steril va fi nivelata, acoperita cu sol vegetal si inierbata.

Toate tipurile de deseuri rezultate din activitatile proiectate in cadrul perimetrului vor fi colectate in locuri special amenajate in incinta organizarii de santier si vor fi predate, periodic, la unitatile specializate aflate in zona.

Alimentarea cu apa potabila se va asigura in recipienti de plastic, prin grija beneficiarului.

Pentru apele uzate menajere se va amplasa o toaleta ecologica vidanjabila. Vidanjarea apelor uzate menajere se va eface de catre o societate autorizata si vor fi preluate intr-o statie de epurare.

Apele pluviale care spala suprafata treptei, vor fi dirijete spre rigolele care vor fi amenajate intre treptele de sus in jos, iar la limita perimetrului de exploatare  (cota finala + 250 m) se vor amenaja pe fiecare mal al paraului Valea Popii, cate un decantor de suspensii cu un volum de 180 m3 fiecare. Inaintea deversarii in emisar, se va amenaja un separator de produse petroliere.

Organizariea de santier se va realiza pe o suprafata de aprox. 1.000 mp. Suprafata care va include locuri de parcare pentru utilaje si autovehicule, locul pentru cantar, ghereta paza si pentru container eco-birouri, etc.

Aceasta suprafata va fi amenajata pe un teren orizontal si nivelat cu incarcatura de piatra sparta compactata, cu o rampa din beton pentru cantar si va fi situata in vatra carierei actuale Dealu Magura – la care se va face extinderea cu proiectul Dealu Magura II.

2) Cumularea cu alte proiecte: avand in vedere ca la limita perimetrului de exploatare DEALU MAGURA II se mai desfasoara activitatea de exploatare a zacamantului, prin realizarea proiectului va fi  un posibil impact cumulativ semnificativ asupra mediului.

3) Utilizarea resurselor naturale:

- vegetata arboricola de pe terenul pe care se va dezvolta cariera (in ambii versanti ai paraului Popii) prin indepartarea progresiva a acesteia;

- calcare micritice lumaselice, roci tufitice si nisipuri fine grezoase, cu grosimi medii de cca. 4,0 m;

- roci magmatice (bazalt si andezit) alterate si dezagregate, cu o grosime medie de cca. 10,0 m.

4) Productia de deseuri :

- deseurile tehnologice rezultate din activitatea de exploatare vor fi colectate si transportate in afara perimetrului, in locuri special amenajate in apropierea carierei urmand ca pe parcursul derularii activitatii să fie folosit la amenajarea si intretinerea drumurilor, taluzurilor laterale construite la pilierii de protectie a terenurilor adiacente.

Deseurile menajere rezultate pe amplasament de la personalul de executie vor fi depozitate in containere la locurile de munca si predate la societati de salubrizare autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate evacuate in bazin vidanjabil vor respecta limitele maxime admise prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 si modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 si modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in ape de suprafata;

-aer: se vor respecta limitele maxime admise prevazute in legislatia de mediu in vigoare;

-sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 07/16.04.2015, valabil pana la data de  16.04.2017 -  folosinta  actuala  teren extravilan cu folosinta de pasune in suprafata de 37.271 mp (proprietar Comuna Margina) si fond silvic  in suprafata de 53314 mp (din cadrul Ocolului Silvic Faget, UP 1 Margina, u.a. 110 si u.a. 110B;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:

- vegetata arboricola de pe terenul pe care se va dezvolta cariera (in ambii versanti ai paraului Popii) prin indepartarea progresiva a acesteia;

- calcare micritice lumaselice, roci tufitice si nisipuri fine grezoase, cu grosimi medii de cca. 4,0 m;

- roci magmatice (bazalt si andezit) alterate si dezagregate, cu o grosime medie de cca. 10,0 m.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si impadurite: fond forestier;

d) parcurile si rezervatiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: ROSPA0029  Defileul Muresului Inferior - Dealurile Lipovei si ROSCI0355 – Podisul Lipovei – Poiana Ruscai

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numarul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului:

- indepartarea progresiva a vegetatiei arboricole

- dislocarea unei suprafete de sol, in zona de exploatare a rocilor utile ;

- excavarea volumului util care va duce la modificarea morfologiei terenului prin formarea de trepte si scaderea cotelor terenului ;

4) Probabilitatea impactului: impact semnificativ asupra factorilor de mediu – apa, aer, sol/subsol, biodiversitate, se va detalia in etapa urmatoare;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: se va vedea in raportul la studiul de evaluare a impactului si de evaluare adecvata

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

Perimetrul temporar de exploatare a bazaltului si andezitului - DEALUL MAGURA II este situat in partea estica a dealurilor Bulzei, in versantul stang si drept al paraului Popii, afluent de dreapta al paraului Icuiu.

Arealul de pe care se va extrage bazaltul si andezitul este localizat in interiorul urmatoarelor situri Natura 2000:

- ROSPA0029  Defileul Muresului Inferior - Dealurile Lipovei (infiintat HG 971/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania);

- ROSCI0355 – Podisul Lipovei – Poiana Ruscai (infiintat conform, ORD 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania).

- suprafata afectata de proiect este de 53.314 mp, inclus in totalitate in fondul forestier national, apartinand Ocolului Silvic Faget, UP I Margina – u.a. 103 (103/1, 103/2), u.a. 110 A si u.a. 110 B si care va fi scos definitiv din fond forestier;

- proiectul presupune lucrari care vor consta in indepartarea progresiva a vegetatiei arboricole de pe terenul pe care se va dezvolta cariera (in ambii versanti ai paraului Popii) si indepartarea copertei zacamantului;

- proiectul este susceptibil a avea un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte/activitati existente sau propuse, asupra siturilor Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Muresului Inferior – Dealurile Lipovei si ROSCI0355 Podisul Lipovei-Poiana Rusca, respectiv asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a obiectivelor de protectie ale siturilor;

- proiectul include actiuni de constructie si functionare care pot duce la modificari fizice in ariile naturale protejate.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN                                                SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Georgeta POP