Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

NR.31 din 23.04.2008

Revizia nr.1 din 22.02.2010

Revizuita la data de  04.05.2015

Titularul autorizatiei : S.C. EKOCROM BASSETTI SRL

Locatia activitatii : Strada Buziasului nr. 36, Lugoj,  jud. Timis;

Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

“ 2.6 Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 mc.”

Cod CAEN:  2561- tratarea si acoperirea metalelor

Cod NOSE-P:  105.01

Cod SNAP2:- tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice

Emisa de : Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii : 23.04.2008

Data revizuirii: 22.02.2010

Data revizuirii:04.05.2015

Data expirarii : 23.04.2018

CUPRINS

INTRODUCERE

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

8.2 PROCESUL TEHNOLOGIC

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

9.5. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3 APA  SUBTERANA

10.4 SOL

10.5 ZGOMOT

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.1.1 EMISII

13.1.2 IMISII

13.2. APA

13.2.1. APA UZATA

13.2.2. APE SUBTERANE

13.3 SOL

13.4. DESEURI

13.5 ZGOMOT

14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. VALABILITATE

18.GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea  tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea  masurilor necesare pentru  prevenirea accidentelor si  limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. EKOCROM BASSETTI S.R.L

Adresa: Strada Buziaşului nr. 36, Lugoj,  jud. Timiş;

Telefon: 0256 – 350556; fax: 0256-350585

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/759/2006;  RO18464127

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de SC EKOCROM BASSETTI SRL cu sediul in LUGOJ, STR. BUZIASULUI NR.36 , inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr. 5370 din 06.11.2007 , a solicitarilor de revizuire inregistrata cu nr.1696RP din 08.09.2009, si APM Timis cu nr. 2912RP/11.04.2014  a completarilor inregistrate ulterior, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, în urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren și parcurgerii etapelor procedurale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile directivelor corespunzatoare:

O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Hotărâre nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului;

- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata (r1);

- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata (r1);

- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/2007 (M.Of. nr. 199 din 22.03.2007) privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005)  privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare;

### HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1037/13.10.2010 (M.Of. nr. 728 din 02.11.2010) privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.Of. nr. 27.04.2005) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicata (r1) cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate .

- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe  teritoriul Romaniei;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord MAPAM nr 169/ 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile ( BREF ) , aprobate de Uniunea Europeană.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

“ 2.6 Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 mc.”

Capacitatea maximă de producţie a instalaţiei de acoperiri metalice (liniile tehnologice I şi II) din cadrul SC EKOCROM BASSETTI SRL  este:

Linia tehnologică I

660 000 mp/an  respectiv 55 000 mp/lună; 2 750 mp/zi

Linia tehnologică II

340 000   mp/an  respectiv 28 300 mp/lună;  1 350 mp/zi

Capacitatea totală a instalaţiei cuprinzând liniile tehnologice I şi II este de:

1 000 000 mp/an.

Activitatea se desfasoara LUGOJ  in Str.Buziasului nr,36 jud.Timis

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza revizuirii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

- Raport de amplasament intocmit de S.C. INCD Ecoind Timisoara. ;

- Formular de solicitare intocmit  de S.C. INCD Ecoind Timisoara ;

- Certificat de inregistrare seria B nr. 1096638 cod unic de inregistrare 18464127 din data de 09.03.2006 ;

- Autorizatie de securitate la incediu nr. 8285525 din 08.09.2007 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  « Banat » al Judetului Timis ;

- Buletine de analiza si acte de reglementare emise de alte autoritati :

- Extras de carte funciara : nr.9361 , din 24.03. 2014 emis de OCPI Timis;

- Contract de inchiriere hala de productie, nr. 49  din 23.03.2007 cu Socitatea Comerciala GAMMET 2000 SRL Lugoj ;

- Certificat de inregistrare seria B nr.1096638, activitatea principala 2561 tratarea si acoperirea metalelor ;

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari la tarife reglementate nr. 1912564833 din anul 2013 luna 07 ziua 23 incheiat cu ENEL ENERGIE S.A Bucuresti

- Autorizatie de gospodarirea apelor nr.30 din 12 .02.2014 emisa de  Administratia Bazinala de Apa  Banat ;

- Contract nr. 6357 din 01.03.2007 de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si evacuare ape uzate menajere si meteorice incheiat cu SC MERIDIAN 22 S.A Lugoj ;

- Contract nr.6357 din 1.03.2007 incheiat  intre Meridian 22 SA Lugoj  si SC EKOCROM BASSETTI Pentru descarcarea apelor uzate provenite din procesul tehnologic in reteaua de canalizare a municipiului Lugoj ;

- Contract nr.31 din 02.03.2009 pentru preluarea si valorificarea deseurilor de ambalaje incheiat cu SC MEDIAMET SRL.

- Contract nr.11384/ 09.04.2014 si act aditional privind prestarea serviciilor publice de salubrizare colectare, transport, depozitare in rampa si reciclarea deseurilor menajere si industriale incheiat intre SC SALPREST SA Lugoj si SC EKOCROM BASSETTI .

- Contract de prestari servicii nr.226 din 11.02.2013 si acte aditionale,in vederea neutralizarii si distrugerii in conditii ecologice a deseurilor periculoase  incheiat cu  SC PRO AIR CLEAN  ECOLOGIC S.A Timisoara;

- Contract de vanzare cumparare nr. 231 din 30.12.2009 privind preluarea deseurilor nepericuloase incheiat cu SC VIELE -2005 SRL Timisoara ;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr.828525 din 02.09.2007 emisa de Inspectoratul pentru situatii de Urgenta « BANAT » al judetului Timis.

- Inregistrarea nr. 10/1674591 din 22.01.2007 emisa de Agentia nationala Antidrog

- Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale ;

- Plan de incadrare in zona si de situatie .

- Dovada achitare tarif

  - SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia de mediu in vigoare   (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului  cu modificarile si completarile ulterioare).

•  Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1  Acţiuni de control

• Operatorul instalatiei va controla ca activitatea autorizata sa respecte toate conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu revizuita iar in cazul in care aceste conditii nu au fost respectate sa ia toate masurile pentru remedierea deficientelor semnalate;

• Operatorul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii si exploatarii instalatiilor de productie la parametrii tehnici si /sau proiectati, inclusiv prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile;

• Operatorul va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei ( SMA) care sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor;

• Verificarea gradului de conformare si a modului de respectare a prevederilor reglementarilor legislative in vigoare se realizeaza de catre organisme competente si abilitate cu drept de inspectie si control, conform art 23, alin (1) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Operatorul instalatiei acorda autoritatilor competente cu atributii de inspectie si control intreaga asistenta necesara pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor, conform art. 23, alin (2) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Operatorul trebuie sa-si stabileasca programul de masuri si lucrari in vederea evitarii poluarii accidentale;

• Operatorul trebuie sa se asigure ca toate operatiunile  de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Conştientizare şi instruire

• Operatorul trebuie sa se conformeze cu legislatia actuala de mediu si cu toate reglementarile nationale si internationale de mediu aplicabile activitatii desfasurate în cadrul societatii;

• Sa actioneze în vederea îmbunatatirii continue a performantelor de mediu, a prevenirii si

combaterii poluarii generate de activitate, prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile;

• Sa intervina pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident;

• Sa utilizeze eficient materiile prime, materialele si utilitatile în activitatea desfasurata;

• Sa creasca gradul de recuperare si valorificare al deseurilor, precum si eliminarea responsabila si în deplina siguranta a deseurilor;

• Operatorul instalatiei va stabili si va mentine proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si va efectua instruirea potrivita, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire, pentru

personalul a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

• Activitatea autorizata trebuie supravegheata de personal cu calificare corespunzatoare, (studii de specialitate si experienta necesara) si care va cunoaste cerintele prezentei autorizatii;

• Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana in orice moment accesibil personalului desemnat cu atributii în domeniul protectiei mediului.

5.3. Raportări

• Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Timis, raportarile solicitate la datele stabilite sau orice alte informaţii, la solicitarea APM Timis sau Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timis;

• Frecventa si scopul raportarilor se pot modifica de catre autoritatea competenta de protectia mediului in functie de legislatia in vigoare.

5.4. Notificarea autorităţilor

• Operatorul are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricaror emisii aparute incindental ori accidental;

• Persoanele autorizate de operator vor înregistra si notifica incidentul. In notificarea transmisa catre autoritatile competente pentru protectia mediului se vor înregistra data, ora incidentului, detalii

despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni repetarea acestora.                     Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus si ca parte a RAM;

• Operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea

modificarii;

• Operatorul va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic în care caz, autoritatea pentru protectia mediului va reanaliza conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrata de mediu;

• În orice situatii, mentionata mai jos, operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, inainte de realizarea modificarii, referitoare la:

a) modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului;

b) adresa sediului social al operatorului;

c) cazuri în care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii, conform legii;

d) încetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, pentru o perioada care poate depasi un an;

e) reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate dupa oprire;

f) modificari semnificative ale instalatiei, cu solicitarea acordului de mediu respectiv revizuirea

autorizatiei integrate de mediu;

g) schimbarea titularului/operatorului instalatiei.

5.5  Responsabilitaţi

• In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005  privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, în care scop:

- Persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri specializate pentru protecţia mediului;

- Asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;

- Asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau zonele aferente acestora;

- Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza  în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de  persoane împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

• In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”;

• Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

• In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

• Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu (art. 7 si 8 din Legea 278/2013).

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Consumurile specifice şi anuale de materii prime şi utilităţi

- Instalaţia de acoperire a metalelor nichelare-cromare (instalatia I si II)

Tabel 1

Datele prezentate în Tabelul de mai jos se referă la capacitatea maximă de producţie          - 1 000 000 mp/an

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Confecţii metalice | Materie de natură anorganică R - | 1 000 000 mp/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Nichel electrolitic (Ni)) | Produs anorganic R 40-43; R 50/53 | 80 g/mp 80 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Surfact 46 M | Produs organic Conţine acid gras etoxisulfonat 75%-100% R 36 | 6,48 g/mp 6,48 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Protex FE | Produs organic Conţine 85% trietanolamină R 41, R 48/22 | 14,0 g/mp 14,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Presol 7067 | Amestec de compuşi anorganici şi organici Conţine: 55-75% hidroxid de sodiu; 10-24,9% metasilicat de sodiu anhidru; 1-6,9% etilendiaminotetracetat 1-6,9% florură de sodiu; 1-6,9% tripolifosfat de sodiu; 1-6,9% carbonat de sodiu şi 1-6,9% trietanolamină R 35, R 34, R 37, R 36, R 52/53, R 22, R 36/38, R 32, R 25, R 41, R 48/22. | 6,0 g/mp 6,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Presol 3475 | Amestec de compuşi organici şi anorganici Conţine: Carbonat de sodiu 35-45%, hidroxid de sodiu 24,9-35%, tripolifosftat de sodiu 10-24,9%, metasilicat de sodiupentahidrat 1-6,9%, alcool etoxilat 1-6,9%, butilglicol 1-6,9%, alchen sulfonat de sodiu 1-6,9%, butildiglicol 1-6,9%, alchen benzil sulfonat de sodiu 1-6,9%, alchil etoxi polifosfat 1-6,9% R 36, R 35, R 36-38, R 20/22, R 34, R 22, R 41, R 20/21/22, R 36/37, R 37. | 8,0 g/mp 8,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Presol 1170 | Amestec de compuşi organici şi anorganici Conţine: hidroxid de sodiu 55-75%, carbonat de sodiu 6,9-10%, florură de sodiu 6,9-10%, etilendiaminotetraacetat 6,9-10%, sulfat de sodiu 1-6,9% R 35, R 38, R 36/38/32, R 25, R 52/53, R 22. | 12,0 g/mp 12,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Piclane INB 51 | Produs organic amineetoxilate 45-55% R 10, R 22, R 36/38 | 0,40 g/mp 0,40 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Piclane 31 | Produs organic Conţine: alcool alcoxilat 6,9-10%. Butil glicol 6,9-10%, Alcool gras etoxilat 1-6,9%, amină grasă etoxilată 0,25-1% R 41, R 22, R 38, R 20/21, R 36/38, R 51/53 | 5,0 g/mp 5,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Levnil 02 | Produs organic, aditiv, auxiliar pentru industria galvanică R - | 1,5 g/mp 1,5 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Crystal 301 | Produs organic Prop-2-in-l-olo 1-6,9%, Prop-2-in-l-olo etoxilat 1-6,9% R 43, R 10, R 23/24/25, R 34, R 51/53, R 20, R 36 | 40,0 g/mp 40,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Tristar 300 surfact | Produs organic Conţine: - alchil sulfonat sodic 1-6,9% - diamilsulfosuccinat de sodiu 1-6,9% R 36/38 | 1,64 g/mp 1,64 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Tristar 300 CPL X | Produs organic Conţine: acid formic 45-55%, formiat de amoniu 10-24,9% R 35, R 36/37/38 | 20,0 g/mp 20,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Tristar 300 Conductor | Produs anorganic - clorură de amoniu 35-45% R 36, R 22 | 15,0 g/mp 15,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Tristar 300 conc | Amestec de compuşi organici şi anorganici Conţine: clorură de crom 24,9-35%, formait de sodium 10-24,9% R 36/37/38, R 43, R 22 | 25,0 g/mp 25,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Brinil Crystal Carriera 45 SA | Produs organic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R - | 21,1 g/mp 21,1t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Acid sulfuric | Produs anorganic Acid sulfuric concentraţie 52-99% R 35 | 44,0 g/mp 44,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Acid boric | Produs anorganic, cristale albe incolore, conc. 99,9% R - | 1,0 g/mp 1,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Amoniac | Produs anorganic soluţie 30% R 34, R 50 | 1,14 g/mp 1,14 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Presol 1200 | Produs anorganic cu caracter basic R 35 | 15,14 g/mp 15,14 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Brinil Crystal Carriera 44 F | Produs organic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R - | 20,0 g/mp 20,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Purifier 84 | Produs organic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R - | 0,36 g/mp 0,36 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Tenside C | Produs organic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R20, R22 | 0,2 g/mp 0,2 t/an | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului.Se pastreaza in ambalaje originale – bidon 25 Kg.Platforma betonata.Risc nesemnificativ de accident. |
| Antipuntinante AP /27 | Produs organic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R20, R22 | 0,08 g/mp 0,08 t/an | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului.Se pastreaza in ambalaje originale – bidon 25 Kg.Platforma betonata.Risc nesemnificativ de accident. |
| Protex C1 | - produs organic, aditiv auxiliar pentru induistria galvanic R36 | 0,2 g/mp 0,2 t/an | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului.Se pastreaza in ambalaje originale – bidon 25 Kg.Platforma betonata.Risc nesemnificativ de accident. |
| Acid clorhidric | Produs anorganic R 35 | 2,8 g/mp 2,8 t/an | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului . Se pastreaza in ambalajele originale cisterna 1000 Kg cu bitainer in cos metalic de protectie . Platforma betonata .Risc nesemnificativ de accident |
| Nichel Wood | Produs anorganic aditiv auxiliar pentru industria galvanică R 24, R 25 | 4,0 g/mp 4,0 t/an | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie pe latura de vest a amplasamentului Se păstrează în ambalaje originale Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |

- Consumul de materiale pentru Staţia de epurare şi Centrala termică

Tabel 2

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Policlar PA5 | Produs utilizat la tratarea apei ca adjuvant de coagulare R – | Instalatia 1 0,04 t/an Instalatia 2 0,10 t/an | Nu are impact | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie în sectorul N-E în vecinătatea staţiei de epurare. Se păstrează în ambalaje originale sac de 25 kg Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Antischiuma VD 47 | Antispumant Produs anorganic antispumă siliconică R- | Instalatia 1 0,08 t/an Instalatia 2 0,08 t/an | Nu are impact | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie în sectorul N-E în vecinătatea staţiei de epurare. Se păstrează în ambalaje originale bidon de 5 kg Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Sodă caustică | NaOH 99 - 100% R 35 | Instalatia 1 18,67 t/an Instalatia 2 6,5 t/an | Produs coroziv Provoacă arsuri grave Se neutralizează în cadrul procesului de tratare a apei | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie în sectorul N-E în vecinătatea staţiei de epurare. Se păstrează în ambalaje originale sac de 25 kg. Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Acid Clorhidric | HCL 37% | 181,56t/an | Produs coroziv Provoacă arsuri grave Se neutralizează în cadrul procesului de tratare a apei | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului . Se pastreaza in ambalajele originale cisterna 1000 Kg cu bitainer in cos metalic de protectie . Platforma betonata .Risc nesemnificativ de accident |
| Lapte de var | 10% | 213,6t/an | Se neutralizează în cadrul procesului de tratare a apei | Spaţiu de depozitare se află în hala de producţie în sectorul N-E în vecinătatea staţiei de epurare. Se păstrează în ambalaje originale sac de 25 kg. Platformă betonată Risc nesemnificativ de accidente |
| Clorura ferica | 40% R22 ; R38 ; R41 ; R43 ; | 1,00t/an | Produs coroziv Provoacă arsuri grave Se neutralizează în cadrul procesului de tratare a apei | Spatiu de depozitare se afla in hala de productie pe latura de vest a amplasamentului . Se pastreaza in ambalajele originale cisterna 1000 Kg cu bitainer in cos metalic de protectie . Platforma betonata .Risc nesemnificativ de accident |
| Motorină | R10 | 112,3 mc/an | Inflamabil | Rezervor metalic cilindric de 25 mc suprateran pozitionat orizontal pe platforma betonata in hala. Este folosit doar in caz de urgenta. |
| Gaz metan |  | 120000 mc/an | Inflamabil |  |

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apa in scop potabil, menajer si tehnologic

Sursa : foraj H=170 m

B. Volumele de apa autorizate :

-    zilnic maxim = 564,104 mc/zi

- zilnic mediu = 282,052  mc/zi

- anual=88000 mc/an

Functionarea este de 312 zile/an, 24 ore/zi.

C. Instalatii de captare:

Apa este preluata din foraj cu ajutorul unei pompe.

D.  Instalatii  de tratare a apei captate

Apa nu se trateaza fiid potabila.

E. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei

Apa se inmagazineaza intr-un hidrofor V=200l

F.Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din foraj.

7.1.1.3. Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa :

-zilnic maxim=564,104 mc/zi

-zilnic mediu =  282,052 mc/zi

7.1.1.4. Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie

- 20-50 l/om zi

- 27-38 l/mp acoperire metalica

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Tabel 3

| Categoria apelor uzate | Receptori autorizati | Volumul total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic | Anual mc |
|  |  | Maxim mc/zi | Mediu mc/zi |  |
| Menajere | Canalizarea municipiului Lugoj | 0,50 | 0,40 | 100 |
| Tehnologice | Canalizarea municipiului Lugoj dupa epurarea pe amplasament | 338,07 | 281,73 | 87900 |
| Pluviale | Canalizarea municipiului Lugoj | Vol pluvial calcul=3699mc/an |

7.1.2.1 Statie  de preepurare

Apele uzate  provenite de la linia de nichelare- cromare sunt evacuate intr-o statie de epurare ce are capacitatea de 18 mc/h si este alcatuita din :

- Colector ape acide si  alcaline V=8 mc;

- Bazin de preneutralizare V=10,5 mc

- Bazin de neutralizare	V=7 mc

- Decantor lamelar V=8,2 mc

- Basa apa curate V=0,94 mc;

- Colector namol V=8 mc;

- Filtru presă– suprafaţa filtrantă	   S=54 mp

- Recipient apa curata V=0,94 mc;

- Bazin neutralizare finala- V=9,5 mc;

-   Bazin evacuare finala V=2,1 mc;

- Bazine de dozare pentru: floculant ( V=0,94 mc), soda caustic (V=0,94 mc), acid clorhidric (V=0,94mc), clorura ferica (V=0,94 mc), var ( V=0,94 mc).

Statia de epurare este condusa de un calculator de proces ce urmareste fazele de epurare si semnalizeaza eventualele neconformitati.

Descrierea fluxului tehnologic al staţiei de epurare

Apa reziduală rezultată este colectată de la instalaţiile  de galvanizare într-o cuvă (5 x 1,5 x 1,5 m) montată în pardosea, sub instalaţia I , denumit colector ape acid-alcaline. Urmand a fi transferata in bazinul de preneutralizare  urmand ai fi dozate acid clorhidric , soda caustic si  clorura ferica.

Reactivii de preneutralizare folositi in statia de preepurare – acid clorhidric , soda caustică (soluţie) si clorura ferica sunt  preparate în bazinele de dozare de unde prin intermediul unor pompe dozatoare reactivii sunt  trimisi în bazinul de preneutralizare .

Apa reziduală este apoi transferata din bazinul de preneutralizare în bazinul de neutralizare. Aici se introduc: agentul de floculare , var , soda caustic şi acid clorhidric .

Reactivii de neutralizare – acid clorhidric , soda caustică (soluţie) , var si agentul de floculare sunt  preparate în bazinele de dozare de unde prin intermediul unor pompe dozatoare sunt trimisi în bazinul de neutralizare . Aici are loc coagularea si flocularea materiilor sedimentabile din apă.

Apa trece apoi în decantorul lamelar  unde are loc sedimentarea. Supernatantul din decantor este colectat în bazin, iar apa curata trece in basa, fiind ulterior transferata in neutralizare finala .

Nămolul depus în decantor este trimis la instalaţia de filtrare în vederea separării apei şi obţinerii unui deşeu solid. Apa rezultată de la filtre este trecută în bazinul  de neutralizare finala.

Toate apele colectate in bazinul de neutralizare finala li se dozeaza acid clorhidric si soda caustica urmand a fi transferate in bazinul de unde sunt evacuate la canalizarea oraseneasca. Bazinele de preneutralizare , neutralizare , neutralizare finala si evacuare finala sunt  prevăzute cu pH-metre de control al pH-ului, dotat cu sistem de avertizare/alarmă dacă se depăşeşte valoarea normală a acestui parametru.

Nămolul deshidratat rezultat de la filtrare este ambalat în cubitainere cu cos metalic urmând să fie expediat la firme specializate în reciclare/distrugere a acestuia.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Producerea energiei electrice si termice se face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile .

Energia electrica necesara functionarii instalatiei  si a statiei de epurare este  din sistemul national.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate operatiunile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice .Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la 3 ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei;

Societatea se va incadra in consumul de energie pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile.

7.3. COMBUSTIBILI

►Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se facea in sistem dublu : – prin bransament  la sistemul national.

Statia noua de transformare de 20 kV/0,4 kV este situata in afara halei de productie, la limita de sud a platformei.

Puterea maxima simultan absorbita este de 350kW.

Energia electrica consumata este contorizata .

► Alimentarea cu gaz metan

Racordarea la alimentarea cu gaz metan se face printr-o statie de reglare si masurare a presiunii situata in exteriorul halei, pe latura de vest, chiar in dreptul centralei termice care se gaseste in interiorul halei.

Consumul de energie electrica si gaz metan pentru capacitatea maxima.

| Consum utilitati | Consum specific / liniile tehnologice I + II | Total consum anual liniile tehnologice I + II |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică reţea | 2,16 kWh/m2 | 2 160 000 kWh/an |
| Energia termică (din gaz metan) | 1,2 kWh/m2 | 1 200 000 kWh/an |
| Gaz metan | 0,12 m3/ m2 | 120 000 m3/an |

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Obiectivul SC EKOCROM BASSETTI SRL – Atelierul de acoperiri metalice este situat pe platforma industrială din zona de vest a municipiului Lugoj, la N de DJ  592 Timişoara – Buziaş – Lugoj. Din punct de vedere administrativ amplasamentul  se află în intravilanul localităţii Lugoj pe strada Buziaşului nr. 36.

SC EKOCROM BASSETTI SRL are următoarele vecinătăţi:

-     la N – Teren agricol

-     la V  - Teren agricol

- la SV – Depozit de lemn şi cherestea

- la S – DJ 592

- la E – SC SPIRIDUŞ SRL

Pe latura de E a amplasamentului halei de producţie, lipit de aceasta se află hala care aparţine societăţii S.C. GAMMET S.R.L. Zona rezidenţială cea mai apropiată de SC EKOCROM BASSETTI SRL se află la cca. 900 m (municipiul  Lugoj).

Suprafaţa ocupată de SC EKOCROM BASSETTI SRL – este de 9270 mp din care:

●hala de producţie în care sunt incluse instalaţiile de acoperire a metalelor - liniile tehnologice I şi II, centrala termica şi staţia de preepurare a apei reziduale     – 2016 mp

● suprafaţa aferentă căilor de transport şi platforma betonata  –  5078 mp

●suprafaţa liberă    – 2176 mp

Linia tehnologică de galvanizare 1  are în componenţă 34 cuve cu adâncimea de 1,5 m, cu lungimea de  3 m şi lăţimea de 0,8 m, 0,9 m sau 1,0 m. Două cuve au lungimea de 9 m şi sunt amplasate la mijlocul liniei,  acestea fiind cuvele de transfer.  Aici se face transferul dintre zona de pregătire, spălare, decapare şi zona de acoperire. Cuvele sunt realizate din polipropilenă, au  grosimea de 20 mm şi sunt prevăzute cu casete pentru preaplin şi scurgere la partea de jos.

Instalaţia are în dotare 3 cuptoare de uscare, acestea având aceeaşi formă ca şi cuvele, dar sunt prevăzute cu izolaţie termică şi au rezistenţe electrice care asigură temperatura de uscare.

Pentru cazurile de urgenţă, defectarea liniei, revizie tehnică sau alte situaţii neprevăzute, cuvele se pot goli în trei rezervoare de PVC (capacitate 3x 10 mc)  care sunt amplasate pe latura de V în hala de producţie.

Linia tehnologică este prevăzută cu guri de absorbţie a vaporilor şi degajărilor de gaze, prin tubulatura instalaţiei de exhaustare, cu diametrul de 800 mm, prin spalator de gaze  şi cu ajutorul a două ventilatoare, aerul viciat este scos din hală.

Emisii de gaze şi vapori care conţin urme de acid sulfuric, agenţi de baie (aditivi de galvanizare) şi crom, preluate de instalaţia de exhaustare, după trecerea printr-un filtru de purificare (prevăzut cu două straturi de reţinere a particulelor solide şi a celor lichide) şi evacuate prin coşurile de dispersie in cazul liniei tehnologice I.

Linia tehnologica de galvanizare 2  are in componenta 25 cuve. Cuvele au marimi diferite si sunt de doua tipuri:mici si mari.  Cele 23 de cuve mici au dimensiunile: 1,2x1,2x1,5 m; 0,6x1,2x1,5 m, iar cele 2 cuvele au dimensiunile 1,8x1,2x1,5; 3x1,2x1,5. Cuva de nichelare are o constructie in forma de U, fiind compartimentata si are capacitatea de 24 mc.

Cuvele sunt realizate din polipropilenă, au  grosimea de 20 mm şi sunt prevăzute cu casete pentru preaplin şi scurgere la partea de jos.

Instalatia are in dotare 1 cuptor de uscare, acesta avand aceeasi forma ca si cuvele. Cuptorul este prevazut cu izolatie termica iar incalzirea se realizeaza electric.

Linia tehnologica este prevazuta cu guri de absortie a vaporilor si degajarilor de gaze, prin tubulatura instalatiei de exhaustare.

In cazul liniei tehnologice II, emisiile de gaze si vapori de la celulele de cromare sunt trecute printr-un un turn (filtru) cu sistem Venturi în trei trepte, de reţinere a poluanţilor dupa care sunt dirijate in instalatia de exhaustare.

Instalaţiile conexe cuprind grupul electrogen, centrala termică şi instalaţia de preepurare a apelor reziduale.

## Fazele procesului tehnologic de acoperire electrolitică a metalelor

I.  Pregătirea materiei prime

Materia primă, adică confecţiile metalice, este aprovizionată de la firme din ţară în cea mai mare parte de la SC GAMETT 2000 SRL societate aflată în vecinătate halei de productie. Materia primă este constituită din diverse piese metalice.

Piesele sunt încărcate pe linia de lucru după o verificare prealabilă a acestora.

Linia de lucru constă într-o succesiune de cuve, piesele încărcate pe linia de lucru fiind trecute succesiv conform ciclului de fabricaţie prin spălări, clătiri cu diverse soluţii bazice şi acide, decapari cu acid sulfuric şi neutralizare.

Etapele de lucru în cadrul acestei faze cuprind:

- depozitarea materiei prime (piese metalice)

- depozitarea produselor auxiliare (aditivi pentru industria galvanică)

- încărcarea confecţiilor metalice pe instalaţia de prelucrare

- spălarea – degresarea chimică cu presol

- degresarea electrolitică cu presol

- spălare cu apă curată

- spălare cu apă şi bule de aer

- predecapare efectuată cu piklane

- decapare şi decapare chimică cu piklane şi acid sulfuric

- clătirea cu apă

- clătire cu apă şi bule de aer

- degresarea anodică cu presol

- spălare

- spălare şi neutralizare cu acid sulfuric şi surfact

- spălare

- nichel de lemn – operaţie care se execută numai dacă aderenţa a fost proastă şi s-a constatat o placare necorespunzătoare a pieselor care se returnează la faza de pregătire

- spălare

II.  Nichelarea

Piesele metalice care au trecut prin faza de pregătire sunt transportate pe linia de nichelare în vederea acoperirii electrolitice a acestora cu nichel metalic. Aici soluţiile din cuve sunt încălzite, iar pierderile prin evaporare se completează cu apa de la recuperarea nichelului. Se utilizează patru tipuri de nichel: nichel surfact, nichel clorură, nichel sulfato şi nichel metal (acesta din urmă este sub formă de placă care se introduce în cuvele de nichelare alături de ceilalţi aditivi (brinil şi cristal).

Etapele de lucru în cadrul acestei faze cuprind:

- transferarea pieselor metalice pe linia de nichelare

- acoperirea electrolitică cu nichel – nichelarea

- spălare cu apă şi transfer pe linia de cromare.

III. Cromarea

Piesele metalice care au trecut prin cele două faze descrise anterior, intră pe linia de cromare, urmând succesiunea de etape conform procesului tehnologic automatizat. Acoperirea electrolitică cu crom se realizează într-o singură cuvă pentru cromare în care se asigură concentraţia dorită în Cr (III) a electrolitului.  Regenerarea soluţiei de face numai cu crom surfact, crom conductor şi crom complex.

Etapele de lucru în cadrul acestei faze cuprind:

- spalarea cu apa si bule de aer

- recuperarea nichelului

- nichel satinat – se tratează cu presol

- spălare cu apă

- spălare cu apă şi bule de aer

- acoperirea electrolitică cu crom – cromare

- spălare cu apă

- spălare cu apă şi bule de aer

- tratare catodică cu proten

- spălare cu apă caldă şi apă rece

Pentru linia tehnologica II etapele de lucru in cadrul acestei faze cuprinde:

- recuperarea nichelului

- spalarea cu apa

- acivarea

- spalarea

- acoperirea electrolitica cu cro-cromare

- spalare cu apa

- spalare cu apa si bule de aer

- neutralizare

- spalare

IV. Uscarea

Piesele metalice care au trecut prin cele trei faze descrise anterior, intră în instalaţia de uscare aflată în capătul liniei tehnologice de acoperire galvanică a metalelor.

Uscarea se realizează în trei cuptoare încălzite electric.

Etapele de lucru în cadrul acestei faze cuprind:

- introducerea pieselor metalice tratate, în cuptoarele de uscare

- încălzirea şi uscarea pieselor metalice

- răcirea şi descărcarea pieselor metalice (produs finit)

Pentru  linia tehnologica 2, diferenta fata de linia tehnologica I, este numarul de cuve si instalatia de transport a pieselor metalice. Numarul de cuve este mai mic decat cel de pe linia tehnologica I. Instalatia de transport este in circuit inchis fiind montata in axul instalatiei de acoperire a metalelor, intre cele doua randuri de cuve.

Secţii auxiliare

2. Centrala termică

Centrala termică asigură necesarul tehnologic şi necesarul pentru încălzirea spaţiilor de producţie.Instalaţia se află în hala de producţie în vecinătatea grupului electrogen ( nefunctional).

Gazele evacuate de la centrala termică, rezultate prin arderea combustibilului gaz metan sunt evacuate printr-un coş de dispersie având înălţimea de 8 m şi diametrul de 300 mm.

Depozitul de carburant (motorină) nefunctional  este amplasat în hala societăţii pe latura de vest. Se compune dintr-un vas de formă cilindrică, construcţie metalică, prevăzut cu pereţi dubli. Capacitatea este de 25 mc. Recipientul este poziţionat suprateran, fiind amplasat pe pardoseaua betonată si nu este functional .

3. Laboratorul de încercări – fizico-chimice - în care se efectuează diverse analize specifice pe fluxul tehnologic (pH, temperatură, concentraţii de crom, nichel, densităţi, etc).

In urma funcţionării laboratorului nu rezultă noxe gazoase, iar apele reziduale sunt constituite din ape menajere şi ape uzate specifice laboratoarelor chimice, dar în cantităţi mici. Aceste ape reziduale sunt preluate de reţeaua de canalizare.  Volumul acestor ape este nesemnificativ  in  raport cu volumul total de ape uzate rezultate.

SC EKOCROM BASSETTI SRL -  nu dispune de parc auto şi feroviar.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Tabel 4

| Denumirea activităţii, sectorului, procesului tehnologic | Caracteristicile fizice ale surselor | Parametrii gazelor evacuate | Parametri monitorizati | Sistem de retinere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | H, [m] | D, [m] | Aria [mp] | Viteza*, [m/s] | Temperatura* [oC] | Debit volumic [mc/s] |  |  |
| Instalatia I de galvanizare | – cos dispersie cromare-nichelare din partea stg. | 12 | 0,8 | 0,502 | 8,0 | 25 | 4,0 | Acid clorhidric Pulberi Nichel Crom SOX NO2 | Sistem de spalare tip Venturii Sistem de spalare tip Venturii |
|  | – cos dispersie cromare-nichelare din partea dr. | 12 | 0,8 | 0,502 | 8,0 | 25 | 4,0 |  |  |
| Instalatia II de galvanizare | cos cromare-nichelare –dispersie | 6 | 0,6 | 0,283 | 7,0 | 25 | 2,0 |  | Sistem de spalare tip Venturii |
| Centrala termică | cos dispersie | 8 | 0,3 | 0,0706 | 4,2 | 120 | 0,3 | Pulberi CO NOx SO2 | - |

9.2. APA

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt tratate in statia de epurare proprie avand capacitatea de 18,00 mc/h si este alcatuita din:

- Colector ape acide alcaline V=8 mc;

- Bazin de preneutralizare V=10,5 mc

- Bazin de neutralizare	V=7 mc

- Decantor lamelar V=8,2 mc

- Basa apa curataV=0,94 mc;

- Colector namol V=8 mc;

- Filtru presă– suprafaţa filtrantă	   S=54 mp

- Recipient apa curata V=0,94 mc;

- Bazin neutralizare finala- V=9,5 mc;

-   Bazin evacuare finala V=2,1 mc;

- Bazine de dozare pentru: floculant ( V=0,94 mc), soda caustic (V=0,94 mc), acid clorhidric (V=0,94mc), clorura ferica (V=0,94 mc), var ( V=0,94 mc).

Functionarea statiei de epurare este condusa de un calcuator de proces ce urmareste fazele de epurare si semnalizeaza neconformitatile.

9.3. SOL

- Zonele de stocare, de depozitare a materiilor prime si auxiliare,  a produselor si a deseurilor;

-  suprafata de depozitare este impermeabilizata ;

9.4. ZGOMOT

# Receptorul potential afectat de nivelul de zgomot este zona rezidentiala Lugoj.   Fiind situat la peste 900 m distanta poate fi considerat  in afara zonei de impact a obiectivului privind poluarea fonica.

9.5. ALTE DOTARI

-toate activitatiile se desfasoara in hala inchisa pe suprafete betonate care asigura o protectia a solului;

- baile de cromare si nichelare sunt executate din polipropilena;

- recipienti din plastic pentru o eventuala defectine a instalatiei de galvanizare;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarile limită de emisie prevăzute în tabelele de mai jos. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

Tabel 5

| Punctul de emisie | Denumirea sursei | Parametru | Valoare Limita de emisie mg/N mc |
| --- | --- | --- | --- |
| Cos de evacuare 2 cosuri(Linia 1 si un cos linia 2) | Instalatia de nichelare si cromare | Cr total | 0,1 |  |
|  |  | HCl | 20 |  |
|  |  | Ni si compusi | 0,1 |  |
|  |  | SOx | 10 |  |
|  |  | pulberi | 10 |  |
|  |  | NO2 | 100 |  |
| Cos de evacuare | Centrala termica | Pulberi |  | 5 |
|  |  | NOx |  | 350 |
|  |  | SO2 |  | 35 |
|  |  | CO |  | 100 |

- Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

10. 1.2  AERUL ÎNCONJURĂTOR

Emisiile rezultate din activitatea desfăşurata în instalaţie nu trebuie să determine alterarea calităţii aerului inconjurator. Se vor respecta valorile limita conform Legii 104/2010 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel nr. 6

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita conf. Legii nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 μg/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 μg/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/m3 |
| 4 | Particule in suspensie (PM10) | O zi | 50 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 5 | Benzen | An calendaristic | 5 μg/m3 |
| 6 | Plumb | An calendaristic | 0,5 μg/m3 |

10.2. APA

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor: uzate menajere, tehnologice epurate evacuate în canalizarea orăşenească, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (Normativul NTPA 002/2002)

Tabel nr. 7

| Nr. crt | Indicator | Valori max. admisibile mg/l |
| --- | --- | --- |
| 1 | temperatura | 40(C |
| 2 | pH | 6,5 – 8,5 |
| 3 | Materii in suspensie | 350 |
| 4 | Substante extractibile cu solventi organici | 30 |
| 5 | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 |
| 6 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 |
| 7 | Sulfati | 600 |
| 8 | Azot amoniacal NH4 | 30 |
| 9 | Crom VI | 0,2 |
| 10 | Crom total | 1,5 |
| 11 | Nichel | 1,0 |
| 12 | Cupru | 0,2 |
| 13 | Plumb | 0,5 |
| 14 | Zinc | 1,0 |

Apele menajere si pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Lugoj pe baza avizului de principiu nr.7601 din 27.04.2006.

Alti indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si direct in statiile de epurare .

NOTA :Nici o emisie în apă nu va depăşi valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr.10.

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare  privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

10.3 Apa subterana

Valorile limita de emisie pentru apele subterane  nu vor depasi valorile din urmatorul tabel :

Tabel 8

| Nr. crt | Indicator | Valori max. admisibile mg/l |
| --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 |
| 1 | pH | 7,0 | 6,7 |
| 2 | Materii in suspensie | 12,6 | 49,7 |
| 3 | Reziduu fix | 444,2 | 660,2 |
| 4 | Detergenti sintetici biodegradabili | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 30 | 30 |
| 6 | Sulfati | 17,6 | 36,8 |
| 7 | Cloruri | 46,2 | 23,1 |
| 8 | Crom total | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Nichel | 0,010 | 0,007 |
| 10 | Zinc | 0,014 | 0,006 |

10.4. SOL

Concentraţia de poluanţi în sol nu va depăşi pragul de alertă pentru soluri cu folosinţă mai puţin sensibilă, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 .

Tabel nr. 9

| Poluant Zone de prelevare la adancimile de 0-5 cm si 5-30 cm | Cupru mg/kgSU | Zinc mg/kgSU | Nichel mg/kgSU | Cadmiu mg/kgSU | Plumb mg/kgSU | Vanadiu mg/kgSU mg/kgSU | Total Hidrocarburi din petrol mg/kgSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori normale* | 20 | 100 | 20 | 1 | 20 | 50 | <100 |
| Prag de alerta | 250 | 700 | 200 | 5 | 250 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie | 500 | 1500 | 500 | 10 | 1000 | 400 | 2000 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului de amplasament.

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60 .

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Deşeurile rezultate pe amplasamentul SC EKOCROM BASSETTI S.R.L. se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite de la activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

Cantităţile de deşeuri tehnologice rezultate la funcţionarea Instalaţiei de  acoperire a metalelor la capacitate maximă de producţie codul şi tipul acestora  sunt redate în Tabelul 10

## Surse de deseuri

| Nr. Crt. | Sursa | Cod DESEU | Tipul | Cantitate t/an | Colectare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipularea materiilor prime | 15.01.02 | Deseu din ambalaje de folie, saci Deşeu nepericulos | 1,4 | Se colectează în saci de polietilenă care se depozitează temporar pe platforma betonată în cadrul halei de producţie. Se valorifica periodic prin firme specializate ( S.C. MIDIAMET SRL) |
| 2 |  | 15.01.02 | Deseu din ambalaje de butoaie PVC Deşeu nepericulos | 2,0 |  |
| 3 |  | 15.01.01 | Deseu din ambalaje de hârtie şi carton Deşeu nepericulos | 1.5 |  |
| 4 |  | 15.01.10* | Deseu din ambalaje plastic si saci PE contaminate Deşeu periculos | 1,0 | se colectează separat pe platforma betonata din cadrul halei si se predau la PRO AIR CLEAN ECOLOGIC în vederea neutralizării/distrugerii. |
| 5 | Ambalarea produselor finite | 15.01.03 | Deşeu de lemn (paleţi de lemn deterioraţi) Deşeu nepericulos | 1,5 | Se colecteaza separat pe platforma betonatain cadrul halei de productie; se valorifica prin firme speciallizate |
| 6 | Acoperirea metalelor si preepurarea apelor reziduale | 11.01.09* | Nămol filtrare deşeu periculos | 100 | Se depozitează temporar într-un container metalic de 1 mc, amplast in vecinatatea statiei de preepurare este preluat periodic de către PRO AIR CLEAN ECOLOGIC |
| 7 | Acoperirea metalelor | 11.01.98* | Filtre epuizate deşeu periculos | 1,2 | se colectează în saci de polietilenă şi sunt depozitate temporar pe platforma betonată în cadrul halei de producţie, sunt preluate periodic de către PRO AIR CLEAN ECOLOGIC în vederea neutralizării/distrugerii. |
| 8 | Activitati administrative si de curatenie | 20.03.01 | Deşeu menajer - deşeu nepericulos | 1,11 | Depozitare temporară în pubelă ecologică cu capacitatea de 120 l. Este preluat periodic pe bază de contract de S.C. SALPREST S.A. Lugoj, pentru depozitare finală. |

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor, repubicata si modificata şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## • Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## • Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/ valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al APM Timis.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

• Deşeurile identificate ulterior emiterii prezentei autorizaţii vor fi codificate conform HG 856/2002 şi gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a altor prevederi legislative relevante.

## • Transportul deşeurilor către unităţile autorizate în vederea valorificării sau eliminării acestora se va face de către operatori de transport specializaţi pentru activitatea de transport deşeuri, autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, cu asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Este interzis transportul deşeurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

## • Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, in funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri, in caz de incendiu.

## • Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum si al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor in care se obţine acordul A.P.M. Timis si fara sa se pună in pericol sănătatea populaţiei.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca livrarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii si demolări si a deşeurilor periculoase, in vederea eliminării acestora, se face numai pe baza de contract.

## • Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Timis.

## • Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

• Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

• Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

o Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

o HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

o H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

o H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

o H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatorilor, modificată şi completată de HG 1079/2011

11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substantele si preparatele chimice periculoase  sunt cele mentionate in tabelul de mai jos :

Tabel 11

| Nr. crt. | Denumire substanţe periculoase | Localizare | Cantitate totală deţinută Tone | Capacitate totală de stocare tone | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Presol 1200 | Magazie pentru materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,5 | 2,5 | Solid | Saci de folie şi rafie de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 2 | Sodă caustică | Spaţiu de depozitare în hală în sectorul N-E | 2 | 2 | Solid (fulgi) | Saci de folie plastic de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 3 | Nichel electrolitic | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 3,5 | 3,5 | Solid | Bidoane metalice de 250 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 4 | Surfact 46M (2) | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 1,0 | 1,0 | Lichid | Bidoane de plastic de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 5 | Amoniac Sol. 30% (2;9) | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 0,3 | 0,3 | Lichid (sol. 30%) | Bidoane de plastic de 5 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 6 | Protex FE | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 1,0 | 1,0 | Lichid | Bidoane de plastic de 200 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 7 | Presol 7067 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,5 | 2,5 | Solid | Saci de folie şi rafie de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 8 | Presol 3475 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,5 | 2,5 | Solid | Saci de folie şi rafie de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 9 | Presol 1170 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,5 | 2,5 | Solid | Saci de folie şi rafie de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 10 | Piklane INB 51 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 0,1 | 0,1 | Lichid | Bidoane de plastic de 10 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 11 | Piklane 31 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 1 | 1 | Lichid | Cubitainer1000 l cu coş metalic de protecţie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 12 | Crystal 301 | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2 | 2 | Lichid | Cubitainer1000 l cu coş metalic de protecţie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 13 | Tristar 300 surfact | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 0,2 | 0,2 | Lichid | Bidoane de plastic de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 14 | Tristar 300 CPLX | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,4 | 2,4 | Lichid | Cubitainer 700 l cu coş metalic de protecţie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 15 | Tristar 300 Conductor | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,0 | 2,0 | Solid | Saci de folie şi rafie de 25 kg | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 16 | Tristar 300 conc. | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 2,4 | 2,4 | Lichid | Cubitainer 700 l cu coş metalic de protecţie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 17 | Acid sulfuric 52-99% | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 8,28 | 8,28 | Lichid | Cubitainer 1000 l cu coş metalic de protecţie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |
| 18 | Motorina EN 590 EURO 4 (inflamabil) | Rezervor metalic amplasat în hala de producţie în sectorul N-V | 22,5 t (25 mc) | 22,5 t (25 mc) | Lichid | Rezervor metalic cilindric cu perete dublu capacitate 25 mc. | Rezervor suprateran poziţionat orizontal pe platforma betonată, în hală. |
| 19 | Nichel Wood | Magazie materii prime în hala de producţie sector vestic | 1,0 | 1,0 | Lichid | Cubitainer 1000l cu cos metalic de protectie | Spaţiu acoperit, platformă betonată |

4. Tipul activităţii în care sunt implicate substanţele periculoase

Instalatiile de acoperire a metalelor, grupul electrogen si statia de preepurare a apei reziduale

Modul de gospodarire:

- ambalare : -  substantele toxice si periculoase sunt ambalate in ambalaje originale in conformitate cu prevederile Legii nr. 324/2005 pentru modificarea şi completarea şi ale O.U.G. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobat de Legea 186/2007, cu modificarile ulterioare;

- transport - pentru substantele toxice si periculoase – se face conform prevederilor Legii nr. 263/2005 care modifica Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase ;

- depozitare : se face conform Legii nr. 263/2005 care modifică Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor  periculoase, cu modificarile ulterioare;

Se vor respecta prevederile art. 11 din Legea nr. 300/2002 modificata si completata cu Legea nr. 505/2004 .

-folosire/comercializare- pentru substanţele toxice şi periculoase se vor respecta prevederile Legii nr. 263/2005 care modifică Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. SC EKOCROM BASSETII nu intra sub incidenta Directivei 96/82/EC (SEVESO II) transpusa prin H.G. nr. 804/2007, completată de HG 1033/2013

Titularul de activitate are obligatia, conform Directivei 96/82/EC transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr. 804/2007 completata si modificata :

- sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului ;

- sa informeze autoritatile publice competente in cazul in care are loc modificarea unei instalatii, unei unitati de stocare, a naturii sau cantitatii de substante periculoase existente pe amplasament, la acel moment, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore;

- sa furnizeze personalului propriu si persoanelor care pot fi afectate , in cazul in care survine un accident major generat de obiectiv, informatii asupra masurilor de securitate in exploatare si asupra actiunilor necesare interventiei .

- sa informeze imediat autoritatile publice teritoriale pentru protectia civila si protectia mediului, in cazul producerii unui accident major .

Informatiile furnizate vor cuprinde :

- circumstantele accidentului ;

- substantele periculoase care sunt prezente ;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului si mediului ;

- masurile de urgenta care au fost luate ;

- actiunile pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru a atenua efectele pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident .

12.2. Titularul autorizatiei se va asigura ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional.

12.3. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor va fi revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute . El va fi disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate .

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu , precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autorităţi competente, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, folosind metode de lucru în vigoare.

Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii.

Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează , se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată , stabilită de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi minimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi utilităţi, societatea va ţine evidenţa lunară, care reprezintă recomandare BAT pentru:

- cantităţile de materii prime şi auxiliare utilizate;

- cantităţile de apa, energie utilizate;

- cantităţile de deşeuri rezultate;

- activităţile de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi dotărilor aferente;

- instruirile personalului.

Se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor intreprinse.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă .

- Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor .

- Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, astfel încât toate structurile să fie testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste va fi inclus în RAM .

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, vor face subiectul verificărilor vizuale săptămânale sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor . Toate aceste verificări vor fi înregistrate într-un dosar care va fi disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

13.1. AER

13.1.1 Emisii

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul urmator:

Tabel 12

| Nr. Crt. | Denumirea sursei | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de galvanizare(I si II) | Cos 1,2 pentru instalatia 1 si cos 1 pentru instalatia 2) | Cr total | Trimestrial | SR EN 14385 |
|  |  | H Cl |  | SR EN 1911-1,2,3 |
|  |  | Ni si compusi |  | SR EN 14385 |
|  |  | SOx |  | SR EN 14791 |
|  |  | pulberi |  | SR ISO 9096 SR EN 13284-1 |
|  |  | NO2 |  | SR EN 14181 SR ISO 11564/05 SR EN 14792 |
| Centrala termica | Cos | Pulberi | Semestrial | SR ISO 9096 SR EN 13284-1 |
|  |  | CO |  | SR EN 15058 |
|  |  | SO2 |  | SR EN 14791 |
|  |  | NOx |  | SR EN 14792 SR ISO 11564/05 |

-prin laboratoare acreditate

13.2. APA

13.2.1. Apa uzata

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate evacuate in canalizarea municipiului Lugoj

Tabel 13

| Nr. crt | Indicator | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | Lunar |  |
| 2 | pH |  | SR ISO 10523 |
| 3 | Materii in suspensie |  | STAS 6953 |
| 4 | Substante extractibile cu solventi organici |  | SR 7587 |
| 5 | Detergenti sintetici biodegradabili |  | SR EN 903 |
| 6 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) |  | SR ISO 6060 |
| 7 | Sulfati |  | STAS 8601 |
| 8 | Azot amoniacal NH4 |  | SR ISO 7150/1 |
| 9 | Crom VI |  | SR ISO 11083 |
| 10 | Crom total |  | SR ISO 9174 SR EN1233 |
| 11 | Nichel |  | SR ISO 8288 |
| 12 | Cupru |  | SR ISO 8288 |
| 13 | Plumb |  | SR ISO 8288 |
| 14 | Zinc |  | SR ISO 8288 |

*-monitorizare prin laboratoare acreditate

Nota : Se va include in RAM orice depasire a parametrilor monitorizati.

13.2.2. Ape subterane

Titularul are obligatia sa monitorizeze calitatea apei subterane in conditiile stabilite in tabelul 14.

Tabel 14

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Anual | SR ISO 10523 |
| 2 | Materii in suspensie |  | STAS 6953 |
| 3 | Rezidiu fix |  | STAS 9187 |
| 4 | Detergenti sintetici biodegradabili |  | SR EN 9003 |
| 5 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) |  | SR ISO 6060 |
| 6 | Sulfati |  | STAS 3069 |
| 7 | Cloruri |  | SR ISO 9297 |
| 8 | Crom total |  | SR ISO 9174 |
| 9 | Nichel |  | SR ISO 8288 |
| 10 | Zinc |  | SR ISO 8288 |

13.3 SOL

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in sol in conditiile stabilite in Tabelul nr. 15 in zona halei de productie :

Tabel nr. 15

| Nr. Crt. | Element | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | Anual | SR ISO/TR 11046 SR 13511 |
| 2 | Crom |  | SR ISO 11047 |
| 4 | Plumb |  | SR ISO 11047 |
| 5 | Nichel |  | SR ISO 11047 |

- Toate puturile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafata .

- Incarcarile si descarcarile de materiale vor avea loc numai in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor .

- Titularul autorizatiei va initia un program de testare si verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane, astfel incat toate structurile sa fie testate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste teste va fi inclus in RAM .

- Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante, altele decat apa necontaminata, caz pentru care nu este stipulata nici o prevedere permanenta privind siguranta scurgerilor, vor face subiectul verificarilor vizuale saptamanale

sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor . Toate aceste verificari vor fi inregistrate intr-un dosar care va fi disponibil pentru inspectiile personalului cu drept de control conform legislatiei in vigoare .

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va aplica procedee de minimizare a cantităţilor de deşeuri produse.

13.4.2. Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare .

13.4.3. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenţa gestiunii deşeurilor, recuperarea şi eliminarea lor conform celor specificate în tabel  11.1. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş

13.4.4. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor fi transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi şi doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia.

13.4.5 Nu se accepta nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor, fara acordul scris prealabil al A.P.M Timis.

13.4.6. Un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, va fi păstrat de către titularul autorizaţiei şi va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru va conţine obligatoriu minimum de detalii cu privire la :

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din HG 856/2002 pentru deşeurile produse si transportate.

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor) .

Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare .

13.4.7. O copie a registrului privind Managementul Deşeurilor va fi depusă la A.P.M. Timiş ca parte a RAM pentru amplasament .

13.5 ZGOMOT

Masuratorile de zgomot nu se impun datorita amplasarii obiectivului .

13.6. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

13.6.1. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.R.P.M. Timisoara dupa evaluarea rezultatelor testarilor .

13.6.2. Titularul autorizatiei va asigura accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare .

13.6.3 Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca puncte de plecare datele din solicitare.Aceste date se vor include in RAM

14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel :

RAPOARTE PERIODICE

| Raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | Anual | Până la 01 martie a anului următor celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor in aer: - masuratori discontinue. | Trimestrial | Monitorizare discontinua Zece zile de la incheierea semestrului, respectiv anului pentru care se face monitorizarea. Incluse in RAM |
| Monitorizarea apelor freatice (foraje monitorizare) | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa in RAM |
| Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr.140/ 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166 / 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | Anual | 30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent. |
| Raportarea anuala a emisiilor | Anual | Inclusa in RAM |
| Reclamatii | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea ; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM. |
| Notificare privind poluarile accidentale de mediu | Cu ocazia producerii | Maxim 24 ore de la producere |
| Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului specific activitatii ( conf Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera) | Anual | 15 martie a anului in curs pentru anul precedent |

RAPOARTE SINGULARE

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Alte raportari | Titularul va transmite , in termenul stabilit , datele solicitate ocazional de autoritatea pentru protectia mediului |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, urmatoarele informatii :

| Identificarea amplasamentului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Denumire produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica utilizata | Combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipamet de depoluare | Coş | Combus- tibilul utilizat | Poluanti monitorizati | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

• pentru monitorizarea discontinua se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către

laboratorul acreditat.

• Se vor prezenta in detaliu: conditiile de referinta ( alegerea metodelor de referinta standard),

metodologia de masurare, frecventa si procedura de evaluare.

• In RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima

măsurata – valoare maxima măsurata.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

- Operatorul ia masurile necesare astfel incat exploatarea instalatiei sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

b) se aplica cele mai bune tehnici disponibile ( BAT);

c) nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

d) se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile şi completarile ulterioare, ale HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului si gospodarii apelor şi al ministrului integrarii europene nr. 1364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile ulterioare;

e) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1470/2004, ale HG nr. 235/2007, ale HG nr. 1061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1364//1.499/2006, cu modificarile ulterioare, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

h) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfacatoare;

- Operatorul va respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu privind modul de exploatare a instalatiei.

- Operatorul are obligatia informarii autoritatii competente pentru protectia mediului asupra schimbarilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit precum si a modului de functionare a instalatiei mari de ardere.

- Operatorul este obligat sa întretina si sa exploateze instalatiile de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de executie, ale regulamentelor şi normelor de întreţinere, exploatare şi funcţionare a acestora.

- La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului activităţii precum şi la încetarea activităţilor  generatoare de impact asupra mediului este obligatorie respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Operatorul este obligat să anunţe imediat (telefon, fax, e-mail) organele competente de mediu, ape, sănătate şi situaţii de urgenţă eventualele avarii, deranjamente, incidente tehnice şi/sau tehnologice în urma cărora se generează noxe care afectează calitatea factorilor de mediu şi/sau sănătatea populaţiei.

- Operatorul este obligat să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici.

- Operatorul este obligat să asigure corecta funcţionare a sistemelor de automonitorizare.

- Operatorul este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizării emisiilor din instalaţii şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

- Operatorul este obligat să asigure, la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare.

- Operatorul este obligat să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

- Operatorul este obligat să gestioneze materialele şi/sau deşeurile, substanţele chimice periculoase în conformitate cu normele tehnice, fişele de securitate şi prevederile legislaţiei în vigoare.

- Operatorul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea orcăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să asigure înlăturarea imediată a poluării accidentale cu personalul şi mijloacele materiale din dotare.

- Operatorul este obligat să informeze APM Timis cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte informatiile referitoare la indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

- Operatorul este obligat să respecte prevederile actelor normative (reglementărilor) specifice în vigoare, referitoare la protecţia factorilor de mediu (apa, aer, sol şi vegetaţie, asezări umane etc), managementul deşeurilor şi prevenirea afectării stării de sănătate a lucrătorilor şi a populaţiei.

- Operatorul este obligat să solicite şi să obţină pentru orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării calităţii mediului.

- Operatorul este obligat să respecte valorile limită de emisie ale poluanţilor pentru toti factorii de mediu (apă, aer, sol şi vegetaţie, aşezări umane etc).

- Operatorul este obligat sa depuna la APM Timis, un Raport Anual de Mediu ( RAM ) pentru intregul an calendaristic precedent.

- Operatorul este obligat să ia măsurile necesare care să garanteze protecţia solului, apelor subterane şi măsuri privind gestionarea deşeurilor generate pe amplasament.

- Operatorul este obligat să ia măsurile necesare în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

-  Operatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- Conform art 7 din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale : ″ In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;
b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile″

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

- In cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, incetarea activitatii conform legii, acesta este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului de elementele noi intervenite, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate.

- In conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris la APM Timis obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor parţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

## - Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## eliminarea tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## - La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament in scopul analizarii impactulului produs de activitatea tehnologică asupra solului si apei subterane si pentru a stabili masurile de remediere ce se impun ( daca este cazul).

- Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005, cu completarile si modificarile ulterioare:

-  autorizaţia integrată de mediu emisă fara plan de actiuni este valabila 10 ani.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 59 de pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Agentia pentru Protectia Mediului Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

19. GLOSAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timis |
| 3 | Autorizatie Integrata de Mediu | autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv: - g (1) autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale. |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei. |
| 5 | Instalatie | O unitate tehnico stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitatii prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr.7 partea 1, precum si orice alte activitati direct associate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare. |
| 6 | Modificare substantial | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care pot avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului. |
| 7 | BA.T. | Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| 8 | BREF | Un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente. |
| 9 | Emisie | Evacuarea direct sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă, ori sol provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei |
| 10 | Valori-limită de emisie (VLE) | Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| 11 | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice. |
| 12 | Cod Nose-p | Standardul de nomenclatură a surselor de emisie. |
| 13 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii. |
| 14 | Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului. |
| 15 | Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| 16 | epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi. |
| 17 | Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor |
| 18 | Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor. |

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai Danut CEPEHA

SEF  SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Simona ROMAN