Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 40/25.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de S.C. REWE  PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Fundeni, nr. 38-40,  inregistrata la APM Timis cu nr. 6235RP/07.08.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 1548RP/19.02.2015, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 24.02.2016, ca proiectul „Construire Magazin Penny Market, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclame pe fatada si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati si organizare santier ITEXT”, propus a fi amplasat in Faget, str. Calea Lugojului, identificat prin CF. nr. 400199,  CF 400151, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10. Proiecte de infrastructura:  b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construirea centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului: Suprafata totala este de 6053 mp teren intravilan  in categoría de folosinta curti constructii.

Terenul se invecineaza astfel:

N - Proprietate privată - distanța până la limita de proprietate 12,60 m.

V - Proprietate privată - Calea Lugojului si proprietate Ocolul Silvic distanța până la limita de proprietate 23,65m.

E - Proprietate privată - distanța până la limita de proprietate 2,00m.

S - Proprietate privată - distanța până la limita de proprietate 2,00m.

Accesul în incinta magazinului se va face din DN 68 A, km 32+850 dreapta, din localitatea Faget, prin amenajarea unui acces rutier.

Bilantul teritorial

| Suprafata teren (conform extraselor CF): | 6053,00 m² | 100.00% |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita: | 1440,30 m² | 23.80% |
| Parcări (86 locuri de parcare din care 3 locuri pentru persoane cu dizabilitati): | 1065,00 m² | 17.60% |
| Circulatii auto | 2031,95 m² |  | 33,55% |  |
| Circulatii pietonale | 739,70 m² |  | 12,25% |  |
| Spatii verzi | 776,05 m² |  | 12,80% |  |

Cladirea propusa se va imparti în două zone de vânzare produse: zona magazin propriu-zis cu produse alimentare și spatiile anexe aferente acesteia. Spatiile anexe contin: vestiare prevăzute cu grupuri sanitare, camera odihna, birou sef magazin, depozit marfă, camera frigorifica, camera de congelare, zona receptie marfa, zona pregatire mezeluri, branzeturi si carne, spațiu de curățenie și spații tehnice.

Se vor amenaja urmatoarele accese în clădire: acces principal prin windfang, pentru clienți, accesele de la spațiile tehnice (3  accese), accese pentru aprovizionare cu marfă și accese pentru personal. Accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii se face prin realizare cotei magazinului la nivel cu trotuarul.

Se propune amplasarea unei parcări pentru clienți in suprafata de 1065 m2 din dale pavate, împrejmuiri, trotuare, carosabil, zone verzi amenajate, amplasare stâlp publicitar și panouri publicitare, indicatori și marcaje rutiere.

Caracteristicile constructiei propuse

Functiune propusa: spațiu comercial tip supermarket

Dimensiuni constructive - 57.75 m x  31.88 m

Regim de inaltime: P

Suprafete:

| Nr. încăpere | Denumire încăpere | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- |
| 0. | WINDFANG | 13,65 |
| 1. | SALA DE VÂNZARE | 854,75 |
| 2. | ACCES SPAȚII SOCIALE | 9,95 |
| 3. | BIROU ȘEF MAGAZIN | 16,10 |
| 4. | CAMERA ODIHNĂ PERSONAL | 13,55 |
| 5. | VESTIAR FEMEI | 6,95 |
| 6. | WC FEMEI | 2,00 |
| 7. | VESTIAR BĂRBAȚI | 6,80 |
| 8. | WC BĂRBAȚI | 2,00 |
| 9. | SPAȚIU MANIPULARE MARFĂ | 186,90 |
| 10. | SPAȚIU PATISERIE | 12,35 |
| 11. | SPAȚIU MAȘINĂ DE CURAȚAT PARDOSEALA | 2,90 |
| 12. | CAMERĂ FRIGORIFICĂ | 8,35 |
| 13. | CAMERĂ CONGELARE | 8,35 |
| 14. | CAMERA TABLOU ELECTRIC GENERAL(TEG) | 5,90 |
| 15. | SPAȚIU TEHNIC | 5,85 |
| 16. | SALA DE VÂNZARE CARMANGERIE | 80,25 |
| 17. | VESTIAR CARMANGERIE | 7,10 |
| 18. | GRUP SANITAR PERSONAL CARMANGERIE | 2.00 |
| 19. | CAMERA DE ZI PERSONAL CARMANGERIE | 13,75 |
| 20. | SPATIU CURATENIE CARMANGERIE | 0,55 |
| 21. | CAMERA PREGATIRE MEZELURI SI BRANZETURI CARMANGERIE | 21,20 |
| 22. | CAMERA FRIGORIFICA BRANZETURI CARMANGERIE | 3,30 |
| 23. | CAMERA FRIGORIFICA MEZELURI CARMANGERIE | 3,30 |
| 24. | CAMERA PREGATIRE CARNE CARMANGERIE | 11,80 |
| 25. | CAMERA FRIGORIFICA CARNE CARMANGERIE | 8,95 |
| 26. | CAMERA RECEPTIE MARFA CARMANGERIE | 5,55 |
| 27. | CAMERA TEHNICA CARMANGERIE | 5,20 |
|  | Suprafața utilă | 1319,30m2 |

Din punct de vedere structural centrul comercial este o construcţie monobloc.

Structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri sandwich de 10 cm grosime, dispuşi pe grinzi de fundaţie, respectiv fundaţii continue sub ziduri.

Zona de acces este protejată printr-o copertină de acces realizată cu structură prefabricată.

Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din

fibră minerală și membrană de acoperiș din PVC.

Aprovizionare cu marfa

Livrarea de marfa se va face prin receptie marfa, zona special amenajata cu acces propriu, unde se verifica cantitatea, calitatea si temperatura produselor care urmeaza sa fie preluate de angajatii din receptie marfa. Marfa livrata in magazin este preambalata.

Activitatile care se vor desfasura in aceasta zona sunt receptionarea marfurilor si depozitarea /predarea deseurilor catre societatile specializate.

Societatea nu detine mijloace de transport marfa proprii, transportul se va face prin firme de transport autorizate.

Marfa livrata va fi paletata, iar receptia acesteia se va face numai la rampa special amenajata.

Etapele principale ale activitatii:

- sosirea autoutilitarelor in spatiul de receptie marfa, garare, oprirea motorului;

- predarea documentelor la receptie marfa,

- gararea autoutilitarei la rampa de descarcare, descarcarea produselor la rampa,

- in cadrul procesului de receptie marfa se vor utiliza doar lize manuale,

- depozitare temporara in spatii special amenajate din interiorul magazinului, pe categorii de produse,

- manipulare,

Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza de la căminul de apometru proiectat, realizandu-se trei racorduri separate pentru Carmangerie, Penny Market si un racord pentru alimentarea rezervorului de incendiu dotat cu grup de pompare pentru alimentarea hidrantiilor exteriori si hidrantiilor interiori. Volumulul rezervorului de incendiu este V=120 mc.

Apele uzate menajer rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre reteaua de canalizare menajera exteriora propusa in incinta.

Apele uzate rezultate de la mașina de spălat, vitrinele frigorifice si instalatiile de racire, ape cu posibile incarcari de grasime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi reținere nămol. Separatorul de grasimi prevazut este din polietilena cu debit 4 l/s, prevazut cu decantor de namol 400 litri, volum separator 370 litri si capacitate stocare grasimi 160 litri.

Canalizarea se va realiza prin racord la retelele stradale ale orasului Faget.

In incinta se propun doua retele de canalizare pluviala:

- retea de canalizare ape pluviale poluate (ape preluate de pe platformele betonate

platformele pietonale, parcaje)

- retea de canalizare ape pluviale conventional curate (ape preluate de pe cladire si

rigola propusa in spatele cladirii proiectate, ape provenite din zona verde invecinata, respectiv trotuarul de protectie de pe latura posterioara a cladirii)

Pentru apele pluviale colectate de pe platforma betonata se va monta un decantor separator de hidrocarburi.  Parcarile pavate sunt compuse din pavele de beton care sunt montate pe un strat de nisip sub care sunt prevazute folii din PVC ce sunt conectate prin intermediul unui dren la rigolele carosabile. Separatorul de nămol şi produse petroliere este cu by-pass și cu o capacitate maximă de 75 l/s. Capacitatea de stocare hidrocarburi este de 380 litri.

Instalatii de racire-incalzire

Incălzirea spaţiilor se va face cu unitati de incalzire tip corpuri statice situate in spatiile administrative si sociale, unități de încălzire si climatizare situate în spatiile de vânzare și manipulare marfa, perdele de aer situate deasupra ușilor automate din sala de vânzare și a baterie de încălzire pentru preîncălzirea aerului proaspăt situată deasupra tavanului fals aferent spațiului de vânzare, unități de încălzire tip convectoare situate în spatiile administrative și de vânzare ale carmangeriei.  Capacitatea totală a unităților de încălzire in magazinul Penny Market este de 63,1 kW respectiv 81,24 kW putere de răcire sensibilă si 107,2 kW putere de răcire totală.

Utilajele principale sunt: 9 unități tip split cu condensatorul montat la exterior pe acoperișul clădirii cu funcționare pe curent electric montate în sala de vânzare si spațiul de manipulare marfă, o unitate tip split cu unitate exterioară montată pe acoperișul clădirii ce se racordează la unitatea interioară montată în biroul sefului de magazin, o unitate de introducere a aerului proaspăt montată deasupra tavanului fals a spațiului comercial și o unitate de evacuare a aerului viciat montată deasupra tavanului fals,o perdea de aer situata deasupra ușii automate aferente spațiului de vânzare, o unitate tip split cu unitate exterioară montată pe acoperișul clădirii ce se racordează la unitatea interioară montată în sala de vânzare a carmangeriei și convectoare electrice dispuse in camerele spatiilor administrative ale magazinului Penny Market si Carmangeriei.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

In incinta administrativă se vor instalata containere modulare din oţel ce vor servi ca birou, vestiar, etc., toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic. Se va realiza o imprejmuire a incintei.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

- în etapa de constructie vor rezulta  deseuri de materiale de constructie, nisip, piatra sparta, pietris, pamânt - cod 17 01 07. Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  – cod 20 03 01 se vor colecta în europubele si vor fi  transportate de catre societati specializate autorizate ;

-deseurile de ambalaje (sticla, plastic, hartie)  se vor preda catre societati specializate autorizate;

-deseurile perisabile se vor depozita in container inchis si se vor elimina catre societati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Conform Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(LAeqT), masurat la exteriorul locuintelor conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50;
- in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul locuintelor conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

- apele uzate menajere si cele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor uzate in reteaua de canalizare;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la  centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 37/29.07.2015, folosirea actuală:  teren cu constructii

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:nu este cazul

h) ariile dens populate: zona de locuinte;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: zona de locuinte din orasul Faget;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporat, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 35/29.07.2015 emis de Primaria Oras Faget;

Masuri pentru:

- Protectia atmosferei, schimbarile climatice (emisii de poluanti, emisii de gaze cu efect de sera, dupa caz; calitatea aerului inconjurator):

- Adoptarea unor masuri de  limitare a emisiilor de pulberi provenite din operatiile tehnologice, in vederea incadrarii in VLE din legislatia in vigoare.

- Gestionarea zgomotului ambiental:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile in lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

In faza de functionare nu se produc zgomote si vibratii in interiorul cladirii  care sa aiba un impact semnificativ asupra vecinilor din zona. Peretii de inchidere realizati in sistem tri-strat, impreuna cu acoperisul terasa termo si fonoizolat, asigura izolatia necesara impotriva zgomotului interior provenit de la vocile umane si de la utilaje. In exterior, zgomotul este produs de ventilatoarele de pe terasa, de camioanele de aprovizionare si de utilajele de manevrare a marfurilor, a ambalajelor, a deseurilor, de presa pentru balotare ambalaje, precum si de circulatia autoturismelor clientilor.

Ca si masuri de diminuare a zgomotului se propun urmatoarele:

- Adoptarea unor masuri de limitare a zgomotului generat din activitatea de construire/functionare, la limita maxima admisa conform legislatiei in vigoare;

- Executarea lucrarilor de construire/functionare dupa un program stabilit;

- Asigurarea amenajarilor si dotarilor necesare pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor, pe perioada de realizare si functionare a proiectului.

- 	Ventilatoarele montate pe terasa se incadreaza in limita de 50 dB(A) conform fisa tehnica.

- 	Programul de aprovizionare cu marfa va fi intre orele 700 – 13 00 si se va lua in considerare programul de liniste

- 	Masinile de aprovizionare nu vor stationa cu motoarele pornite in timpul incarcarii/descarcarii.

-	Presa de balotare ambalaje va functiona intre orele 700 - 1300 si 1500 - 1800.

- 	Deseurile de ambalaje si menajere vor fi ridicate de catre operatorii de valorificare/eliminare in perioada de functionare a supermarketului;

-	In cazul in care vor exista sesizari, beneficiarul este obligat sa ia masuri de diminuare a zgomotului generat de desfasurarea activitatii;

- Protecţia aşezărilor umane:

- Adoptarea masurilor necesare pentru a evita disconfortul creat prin producerea de pulberi si zgomot.

- La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca;

- Se va avea in vedere asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri, pana la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, inscripţii de avertizare si interzicerea accesului in zona a persoanelor care nu sunt implicate in activitatea de demolare de la punctul de lucru respectiv;

- Programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de implementarea proiectului, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- Utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice;

- Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

- Certificat de urbanisn nr. 35/29.07.2015 emis de Primaria Oras Faget

- CF nr. 400199, emis de OCPI Timis;

- CF nr. 400151, emis de OCPI Timis;

- Aviz tehnic nr. 214/SF/23.05.2015, emis de Aquatim SA;

- Aviz tehnic nr. 339/SF/18.08.2015, emis de Aquatim SA

- Notificare nr. 352/C/01.09.2015, emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis;

- Aviz DSV nr. 19953/18.08.2015;

- Punct de vedere Directia Silvica Timis nr. 8091/15.09.2015;

- Declaratie Mutiu Mihai privind acordul  realizarii proiectului, proprietar teren CF 400160;

- Acord CNADNR nr. 82664/08.12.2015 privind realizare acces;

- Aviz IGPR-Directia Rutiera nr. 88174/28.12.2015 privind realizarea accesului;

- Aviz nr. 219/15/SU-TM din 03.09.2015, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al jud. Timis;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau pe sol;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier , cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privin regimul deseurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare  se vor transporta doar de societati specializate autorizate pentru astfel de activitati cu deseuri;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Elena STANESCU