Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

T

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.      /18.01 .2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L., Localitatea Gătaia, str. Carpați, nr.70, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4891 RP/21.06.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 16344/20.12.2023 (anunţ public depunere solicitare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 07.12.2023, că proiectul „Amplasarea unei stații de asfalt, stații de betoane, container pentru birouri, căntar auto, platforme depozitare, împrejmuire, amenajare drumuri de incintă și racord branșamente la energie electrică și gaze naturale”, propus a fi amplasat în Comuna Sânandrei, sat Sânandrei, identificat prin C.F 111279, jud. Timiş

# nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 10 a - proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

A).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune construirea unei statii de betoane in regim de inaltime parter si a unei statii de asfalt. Suprafata totala a terenului este de 151.171 mp.

Accesul pe amplasament se va face prin intermediul unui racord la drumul DN 69.

Instalațiile propuse a fi montate pe amplasament vor fi următoarele:

- statie de preparat mixturi asfaltice BENNINHOVEN tip ECO 3000, care are in componentă următoarele elemente:

- Buncare agregate (6 x15 mc) și benzi transportatoare;

- Tambur uscare tip TT 9,23;

- Arzator tip Evojet 3, dual gaz/motorina – 18,9 kW;

- Malaxor, uscator si preparare bitum;

- Unitate de filtrare 58.000 Nm3/h;

- Sistem alimentare filer recuperat;

- Sistem alimentare cu bitum - încălzire electrica;

- Sistem de reciclare in malaxor;

- Dozator fibra celuloza

- Sistem de aditivare lichida

- Sistem de conectare electrica plug-in

- Buncar stocare asfalt (produs final) -  2 x 26 m3 și camera descarcare directa 8 t.

- Buncar stocare agregate calde – 20 m3;

- Rezorvoare bitum - 3 rezervoare orizontale de 80 mc, cu malaxor, încălzite electric.

- Rezervor de filer recuperat 60 m3.

- Filer aport 80 m3

- Sistem de reciclare la rece variabil alcatuit din: 1 buncar cu 15 m3 si banda transportoare si elevator;

- O cabina de comanda a stației complet automatizata si cu calculator de proces.

- statie de betoane model Karpathia Mobitech cu dozare uscata are in componentă următoarele elemente;

- Containere de depozitare agregate - 4 x15 m³ = 60 m³

- Sistem de cântărire cu celule de încărcare - 7 m³ - cu 4 celule de sarcină

- Banda de cântărire – 800 mm x 11100 mm cu electromotor controlat cu invertor

- Banda transportoare – 1000 mm x 16850 mm cu motor electric controlat cu invertor

- Mixer - SICOMA cu arbore dublu "4000/3000" (3 m³)

- Transportoare cu șuruburi de ciment ( snec ) - 2 buc x Φ323 x 13000 mm

- Sistem de cântărire a cimentului - 1900 l- cu 3 celule de sarcină

- Sistem de cântărire a apei - 700 l  - cu 3 celule de sarcină

- Sistemul de aditivi chimici – 3 buc x 30 l - cu o celulă de sarcină

- Compresoare de aer - 1x500 l și 1 x 270 l

- Administrare automată electronica - ONIMA GENYX - PLC cu laptop sau PC

- Cabina de control – 2 x 1,90 x 2,10 m

- Aer condiționat - 9.000 BTU -

- Imprimanta LaserJet

Pentru amplasarea celor două stații se vor amplasa fundații flotante pe care subansamblele vor fi fixate cu ancore metalice.

### Se va suplimenta cu vegetație forestieră încă o fâșie de aproximativ 12-15m lățime, paralel cu cea existentă, iar zonele de acces și zonele libere dintre obiective se vor amenaja cu spații verzi (gazon, arbuști ornamentali)

Pe amplasament se vor monta următoarele structuri:

-Stație de asfalt - S = 860 MP – pe fundatie de beton

-Stație de betoane - S = 471 MP - pe fundatie de beton

-Cantar auto - S = 72 MP pe fundatie de beton

-2 platforme depozitare agregate:

- Platforma betonată (padocuri depozitare agregate) statie de betoane – 5039,9 mp;

- Platformă betonată  (padocuri depozitare agregate)  statia de asfalt– 7839,542 mp;

-Post electric de transformare;

-Stație de Reglare măsurare gaze;

-Rețea de alimentare cu gaze;

-Retea de alimentare cu energie electrică;

- Reteaua  electrică se va poza subteran

-3 containere metalice modulare pentru comanda și control stații și cântar auto

Capacități de producție:

Capacitatea  maximă de producție a stației de asfalt va fi de 240 tone/oră, maxim 8 ore pe zi în perioada martie-octombrie.

Stația de betoane va avea o capacitate de producție de 135 mc/oră, 8 ore pe zi, în perioadele cu temperaturi peste temperatura de îngheț.

Procese de producție desfășurate pe amplasament:

- Stație de asflat.

Procesul tehnologic de funcționare a stației de asfalt este următorul:

- Agregatele minerale sunt încărcate de către un încărcător frontal în buncărele unde se va începe procesul de pre-dozare a rețetei de asfalt;

Pulberile rezultat din acest proces de încălzire si amestecare sunt absorbite de către ventilatorul exhaustor al unității filtrante (filtrul desprăfuitor de tip TF 058F, 58.000 Nm3 /h, material ARAM IDE

- Agregatele încălzite sunt evacuate spre elevatorul de agregate care le va transporta la înălțime , deasupra ciurului de sortare. Acesta are 5 etaje de sortare dotate cu site de dimensiune corespunzătoare rețetelor folosite;

- După ce au fost ciuruite, agregatele sunt stocate in buncărul de stocaj agregate calde sub ciur de 20 t capacitate de unde vor fi dozate conform rețetei in malaxorul de asfalt;

- După terminarea timpului de malaxare asfaltul este evacuat si stocat in buncărul de sub malaxor de unde va putea fi încărcat in camioane pentru a fi transportat pe șantier.

Instalația este dotata si cu un siloz de filer de aport de 38 m3, o cabina de comanda a stației complet automatizata si cu calculator de proces.

Bitumul necesar producției de asfalt este stocat în parcul de bitum, care este compus din 3 cisterne orizontale de 80 m3, cu malaxor, încălzite electric.

- Stație de betoane.

Procesul tehnologic de funcționare a stației de betoane este următorul:

- Agregatele minerale sunt încărcate de către un încărcător frontal în buncăr, aici începe procesul de pre-dozare a rețetei de betoane;

- Pulberile rezultate din acest proces sunt absorbite de către ventilatorul exhaustor al unității filtrante (filtrul desprăfuitor), filtru desprăfuitor are saci filtranți -Filtre SILTOP ;

- Din buncăre de depozitare a cimentului se dozează cantitatea necesară rețetei printr-un sistem de șnecuri închise, amestecul propriu zis realizându-se în interiorul autobetonierei;

- Apa este dozată în cantitatea necesară conform rețetei tot în autobetonieră.

Instalația este dotata cu o cabina de comanda complet automatizata si cu calculator de proces.

Utilaje si autocamioane folosite în procesul tehnologic.

  - utilajele folosite in incinta:

- incarcator frontal;

- utilaj manipulare incarcator telescopic;

  - utilajele pentru transport:

- autocamioane;

- autobasculante

- autocisterne de aprovizionare cu bitum;

- autospeciale de transport ciment.

### Bilanţul teritorial

- platforma: S = 32000 mp;

- silozuri depozitare (padocuri): S = 18000 mp;

- drum de piatra incinta pana la accesul autorizat: S = 1950 mp;

- parcari pietruite interioare: S = 1200 mp;

- racord la DN69: S = 118 mp;

- zona verde: S = 30235 mp;

- suprafata neocupata de constructii - 67.180 mp

- parcare exterioara, pietruita: S = 208 mp;

- amenajare parcare exterioara: S = 280 mp;

- locuri de parcare care vor fi amenajate: 20 de locuri pentru utilaje; 14 locuri pentru autovehicule.

Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare

Alimentarea cu apa se va realiza dintr-un foraj, H=85 m, Q=4,0 l/s. Conducta de alimentare va fi din PEHD cu diametrul de 63 mm si lungimea de 154 m.

Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un grup sanitar uscat (toaleta ecologica), care va fi vidanjat la nevoie.

Apele pluviale se vor descarca liber pe teren.

Organizarea de șantier

Se va amplasa pe terenul aferent proiectului, pe o suprafaţă de 1000 mp.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

Organizarea de şantier va cuprinde:

-magazie pentru depozitare materiale;

-vestiar muncitori si depozitare scule;

-punct PSI;

-platou depozitare materiale si container pentru deseuri.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul;

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa, nisipul, pietrişul, balast.

Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafata totala construita 50.000  m2;

- teren: categoria terenului este de curs constructii;

- apă: apa se foloseşte din forajul propus;

- biodiversitate: nu e cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deseuri generate in perioada de realizare a prioiectului:

| Tipul deşeului | Cod deseu | provenienta | Cantitate T/an | Mod de stocare/depozitare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Despachetare | 0,500 | Se vor depozita in container in cadrul organizarii de santier | Predare catre societati autorizate |
| Ambalaje de plastic | 15 01 02 | 0,400 | 0,100 | Se vor depozita in container in cadrul organizarii de santier | Predare catre societati autorizate |
| Pământ | 17 05 04 | 100 | 100 mc | Se va depozita pe amplasament pana in momentul reconstructiei ecologice si amenajarii spatiilor verzi | Se va utiliza pe amplasament. |

Deseuri generate in perioada de functionare

| Tipul deşeului | Cod deseu | provenienta | Cantitate T/an | Mod de stocare/depozitare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hartie si carton | 20 01 01 | activitatea personalului | 0,300 | Se vor depozita in container pe platforma betonata de pe amplasament | Predare pe baza de contract catre operatorul de salubritate |
| Materiale plastice | 20 01 39 | activitatea personalului | 0,500 | Se vor depozita in container pe platforma betonata de pe amplasament | Predare pe baza de contract catre operatorul de salubritate |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | activitatea personalului | 12 mc | Se vor depozita in container pe platforma betonata de pe amplasament | Predare pe baza de contract catre operatorul de salubritate |

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hârtie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG  92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobata prin Legea 171/2023.

E) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•       Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, vor avea un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

### In faza de exploatare silozurile se alimentează pneumatic şi sunt dotate cu sistem de filtrare ,filtre saci, pentru reţinerea emisiilor de praf. Emisiile de aer din siloz sunt  discontinue, doar, in faza de incarcare pneumatica a silozului. Va fi pevazuta  încă o fâșie de aproximativ 12-15m lățime  vegetație forestieră, paralel cu cea existentă.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

•       Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un grup sanitar uscat (toaleta ecologica), care va fi vidanjat la nevoie.

Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca liber sistematizat.

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007.

» Indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007.

•       Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•       Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, activitatea se desfasoara pe suprafata betonata, iar deşeurile rezultate din activitate vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fără denivelări şi nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zonă;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Şocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

În regiunea seisimică Banat au fost descrise 4 zone seismice, Timişoara fiind situată în Zona Timişoara – Reşita. Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte uşoare asupra construcţiior s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc (Mw = 3.9, I = VOMSK) (Oros 2010).

-riscul hidrologic de inundaţii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

G) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). nu există  risc asupra sănătăţii populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în Comuna Sânandrei, sat Sânandrei, identificat prin C.F 111279, jud. Timiş;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  - curti constructii.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei– amplasamentul proiectului este situat în Comuna Sânandrei, sat Sânandrei, identificat prin C.F 111279;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – acesta se realizeaza  prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele:proiectul nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din CU nr. 204 din 31.05.2023, emis de Primăria comunei Sânandrei.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (aviz de gospodărire a apelor nr.  ABAB – 272 din 06.09.2023 emis de AN APELE ROMANE –ABA BANAT; CF nr. 111279/Sânandrei; pdv CJ Timis  inregistrat la APM Timis cu nr. 14767/06.11.2023; aviz tehnic de amplasament emis de AQUATIM S.A nr. 58068//02.08.2023; notificare de asistenta de specialitate de sănătate publica nr. 18247/594/M/10.10.2023 emisă de DSP Timiş; pdv nr. 3901/GNMCJ Timiş/03.11.2023 emis de GNM-CG- Comisariatul Judeţean Timiş, Contract de inchiriere din 23.05. 2023 intre CENTURY 22 INVESTITII IMOBILIARE S.R.L SI MAXAGRO CENTER S.R.L.);

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- » Indicatorii de calitate pentru apele menajere și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- » Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor, fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Titularul autorizatiei de construire / desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special, are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul se va adresa APM Timiş în vederea stabilirii  necesității  privind emiterea autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

| Avizat: Şef Serviciu A.A.A Corina MIHOC |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Simona Roman |  |