DRAFT

ACORD DE MEDIU

Nr. ... din ....11.2023

Ca urmare a cererii de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. MEX DEJ LOGISTIC S.R.L., cu sediul în mun. Dej, Str. Șomcutului, nr.168A, jud.Cluj, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3269/07.03.2023 pentru proiectul „Reamplasare turbină eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces și racordare la SEN”, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “Reamplasare turbină eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces și racordare la SEN”, propus a se amplasa în județul Tulcea, mun.Tulcea, tarlaua  181/A3138/1; T182/A3142; T185/A3156; T185/3158; T185/P3162; De 3144; De 3147; De 3146; De 3146/1; De 3148; De 3157; De 3161; De 3165; DJ 222, sau identificat prin nr.cf 37557; 30649; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939, nr.cadastral 37557; 6787; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 3 lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, și punctul 3 lit.    i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene;

2. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Amplasamentul proiectului

Proiectul “Reamplasare turbină eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces și racordare la SEN” este amplasat pe teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea, Extravilan, Tarlaua 181/A3138/1;Tarlaua 182/A3142; Tarlaua 185/A3156; Tarlaua 185/3158; Tarlaua 185/P3162; De 3144 ;De 3147 ;De 3146; De 3146/1; De 3148; De 3157; De 3161; De 3165; DJ 222 sau identificat prin nr.cf 37557; 30649; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939, nr.cadastral 37557; 6787; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939, conform încadrării cadastrale ale imobilelor enumerate în certificatul de urbanism nr. 81 din 13.02.2023 emis de Primăria Municipiului Tulcea, care a fost obținut pentru faza DTAC.

Zona de amplasament este formată din 12 parcele, conform încadrării cadastrale cu funcțiunea de teren arabil pentru parcul propus.

Cele 12 parcele au suprafața totală de 164.940 mp și SC MEX DEJ LOGISTIC SRL deține drepturi reale în conformitate cu:

-Declarația cu nr.298 din 01.03.2021, imobil număr cadastral 37481, lot 1 – arabil, T185, P 3158, în suprafață de 12.000 mp;

-Declarația autentificată cu nr.180 din 12.02.2021, imobil număr cadastral 31983- arabil, T 185, P 3158, în suprafața de 10000 mp;

-Declarației autentificată cu nr.179 din 12.02.2021:

- imobil număr cadastral 34405 – arabil, T 185, P3164, în suprafața de 12.000 mp;

- imobil număr cadastral 33939 – arabil, T 185, P3164, în suprafața de 5.000 mp;

- imobil număr cadastral 33376 – arabil, T 185, P3164, în suprafața de 12.000 mp;

- imobil număr cadastral 38513 – arabil, T 185, P3156, în suprafața de 475 mp;

- imobil număr cadastral 38514 – arabil ,T 185, P3156, în suprafața de 1.090 mp.

-Contract pentru constituirea drepturilor de superficie necesare construirii centralei electrice mixte eolian solar Bididia autentificat cu nr. 158 din 10.02.2021- imobil număr cadastral 32633- arabil, T185,P3158, în suprafață de 10.000 mp;

-Contract pentru constituirea drepturilor de superficie necesare construirii centralei electrice mixte eolian solar Bididia autentificat cu nr.159 din 10.02.2021:

- imobil număr cadastral vechi 6787, număr cadastral nou 30649 – arabil, T 182, P3142 în suprafață de 65.000 mp ;

- imobil număr cadastral 38515- arabil, T 185, P3156 în suprafață de 27.235 mp;

- imobil numar cadastral vechi 6633, numar cadastral nou 30.648 – arabil, T185,P3158 în suprafață de 10000 mp.

-Contract pentru constituirea dreptului de superficie necesar construirii parcului eolian MEX1, autentificat cu nr.2804 din 27.08.2015 – imobil număr cadastral 37557 – arabil, T 181,P3138/1, în suprafață de 140 mp.

Parcul este delimitat de DJ 222 la Vest, de drumuri de exploatare la Sud, Centru și Nord. Amplasamentele proiectului sunt delimitate de drumuri de exploatare, neamenajate, precizate și în certificatul de urbanism, aflate între parcele cu următoarea încadrare cadastrală: De3144; De3147; De3146; De3146/1; De3148; De3157; De3161; De3165. Terenul de amplasament pentru cele 2 turbine eoliene și cele două parcuri fotovoltaice propuse, este un teren arabil care a fost scos din circuitul agricol prin Decizia cu nr.54/04.04.2023 emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea .

Suprafața propusă pentru scoatere din circuitul agricol: 8.332 mp

P.O.T. maxim 1%; Regim de înălțime maxim: 201,5 m.

Coordonatele Stereo 1970 ale amplasamentului:

Coordonatele turbinelor și parcurilor eolian și fotovoltaic:

| Parc eolian și fotovoltaic-extravilan mun.Tulcea |
| --- |
| Coordonate Solar 2-T185/A3156 |
| SC MEX DEJ LOGISTIC SRL |
| Nr.crt. | X | Y |
| 1 | 802086,24 | 411828,855 |
| 2 | 802086,644 | 411917,68 |
| 3 | 802139,737 | 411919,016 |
| 4 | 802139,737 | 411888,231 |
| 5 | 802249,374 | 411891,186 |
| 6 | 802249,374 | 411641,718 |
| 7 | 802202,797 | 411700,782 |
| 8 | 802182,225 | 411722,409 |
| 9 | 802159,323 | 411746,486 |
| 10 | 802149,623 | 411756,813 |
| 11 | 802130,185 | 411777,119 |
| 12 | 802111,013 | 411800,51 |
| 13 | 802086,24 | 411828,853 |

| Parc eolian și fotovoltaic-extravilan mun.Tulcea |
| --- |
| Coordonate Solar 1-T182/A3142 |
| SC MEX DEJ LOGISTIC SRL |
| Nr.crt. | X | Y |
| 1 | 802463,842 | 412219,114 |
| 2 | 802632,937 | 412219,960 |
| 3 | 802638,186 | 412050,157 |
| 4 | 802469,273 | 412049,599 |
| 5 | 802463,842 | 412219,114 |

| Turbina nr. | Coordonata |
| --- | --- |
|  | y | x |
| WTG1 | 411208 | 802330 |
| WTG3 | 412304 | 802546 |

Coordonatele drumurilor de acces:

| Nr.crt. | X | Y |  | 14 | 802081,591 | 412012,489 |  | 18 | 802254,3405 | 411609,8439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE 3148 |  | DE intern acces Fotovoltaic 1 și WTG 3 |  | 19 | 802253,0434 | 411604,3998 |
| 1 | 802333,2859 | 411207,444 |  | 1 | 802473,5442 | 412115,3672 |  | 20 | 802250,3049 | 411597,4927 |
| 2 | 802334,9181 | 411205,3692 |  | 2 | 802473,5069 | 412130,4733 |  | 21 | 802247,0848 | 411593,2055 |
| 3 | 802343,8601 | 411211,7695 |  | 3 | 802476,8372 | 412130,4719 |  | 22 | 802242,3965 | 411591,0229 |
| 4 | 802347,1611 | 411214,0164 |  | 4 | 802476,8372 | 412130,4719 |  | 23 | 802237,2153 | 411589,8458 |
| 5 | 802326,448 | 411245,243 |  | 5 | 802476,8372 | 412130,4719 |  | 24 | 802230,1029 | 411589,8556 |
| 6 | 802319,9937 | 411254,0352 |  | 6 | 802476,8372 | 412130,4719 |  | 25 | 802223,8498 | 411590,6474 |
| 7 | 802317,536 | 411259,7296 |  | 7 | 802491,9312 | 412130,4656 |  | 26 | 802215,5287 | 411592,9684 |
| 8 | 802317,0792 | 411266,8389 |  | 8 | 802492,5022 | 412130,4654 |  | 27 | 802205,328 | 411596,6545 |
| 9 | 802316,4465 | 411279,5627 |  | 9 | 802506,9245 | 412130,4594 |  | 28 | 802190,245 | 411603,1384 |
| 10 | 802308,5038 | 411525,7559 |  | 10 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 29 | 802182,1811 | 411606,4386 |
| 11 | 802310,5586 | 411533,5917 |  | 11 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 30 | 802162,6151 | 411615,2517 |
| 12 | 802310,1744 | 411538,8011 |  | 12 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 31 | 802140,3108 | 411625,9057 |
| 13 | 802308,1537 | 411557,0755 |  | 13 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 32 | 802131,1877 | 411630,4563 |
| 14 | 802297,2903 | 411584,2648 |  | 14 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 33 | 802079,4165 | 411661,4672 |
| 15 | 802283,4943 | 411600,7566 |  | 15 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 34 | 802015,2316 | 411692,1556 |
| 16 | 802267,3443 | 411619,826 |  | 16 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 35 | 801971,7969 | 411707,7892 |
| 17 | 802249,4108 | 411640,4474 |  | 17 | 802506,903 | 412078,8194 |  | 36 | 801923,2588 | 411720,8289 |
| 18 | 802248,1261 | 411644,9265 |  |  |  |  |  | DE 3157 |
| 19 | 802203,1393 | 411702,0277 |  | DE 3161 drum modernizat folosit în comun cu EGPR și E distribuție |  | 1 | 802346,2498 | 411539,7466 |
| 20 | 802176,06 | 411730,6524 |  |  |  | 2 | 802316,4501 | 411538,8583 |
| 21 | 802137,2663 | 411772,7902 |  | 1 | 802080,0184 | 411840,426 |  | 3 | 802310,8867 | 411538,6925 |
| 22 | 802115,0815 | 411834,5615 |  | 2 | 802079,9636 | 411840,0475 |  | 4 | 802303,2893 | 411541,3778 |
| 23 | 802115,3899 | 411886,7936 |  | 3 | 802081,591 | 411836,27 |  | 5 | 802293,2193 | 411548,885 |
| DE intern acces stație |  | 4 | 802086,591 | 411828,457 |  | 6 | 802269,6701 | 411572,813 |
| 1 | 802092,529 | 412012,489 |  | 5 | 802091,1868 | 411818,9463 |  | 7 | 802254,5289 | 411592,1095 |
| 2 | 802094,257 | 412013,254 |  | 6 | 802108,6679 | 411796,9615 |  | 8 | 802252,6127 | 411594,8367 |
| 3 | 802095,451 | 412014,699 |  | 7 | 802133,8816 | 411767,6332 |  | 9 | 802251,7951 | 411596,5232 |
| 4 | 802095,88 | 412015,969 |  | 8 | 802178,7066 | 411716,0007 |  | 10 | 802251,1842 | 411599,7104 |
| 5 | 802095,872 | 411993,589 |  | 9 | 802216,0008 | 411673,9064 |  | 11 | 802250,3049 | 411597,4927 |
| 6 | 802092,675 | 411993,57 |  | 10 | 802224,5757 | 411662,9741 |  | 12 | 802247,0848 | 411593,2055 |
| 7 | 802089,709 | 411992,706 |  | 11 | 802236,9529 | 411647,9094 |  | 13 | 802245,144 | 411592,302 |
| 8 | 802087,47 | 411990,484 |  | 12 | 802248,3244 | 411633,8299 |  | 14 | 802248,6321 | 411592,3982 |
| 9 | 802086,591 | 411987,65 |  | 13 | 802251,0515 | 411628,3978 |  | 15 | 802249,8038 | 411591,7818 |
| 10 | 802086,591 | 411871,464 |  | 14 | 802252,881 | 411624,0338 |  | 16 | 802252,8803 | 411589,1231 |
| 11 | 802086,591 | 411828,457 |  | 15 | 802253,9566 | 411620,9164 |  | 17 | 802267,3082 | 411570,7357 |
| 12 | 802085,89 | 411829,254 |  | 16 | 802254,6599 | 411618,7973 |  | 18 | 802291,1496 | 411546,5108 |
| 13 | 802081,591 | 411836,27 |  | 17 | 802254,9136 | 411614,0575 |  | 19 | 802300,7685 | 411539,3399 |

| 20 | 802302,391 | 411539,436 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 802311,03 | 411536,698 |
| 22 | 802346,249 | 411537,748 |
| DE intern acces la WTG 1 |
| 1 | 8023517,342 | 4112062,483 | 13 | 802282,7694 | 411527,8131 |
| 2 | 8023194,719 | 4112532,238 | 14 | 802302,7575 | 411527,1237 |
| 3 | 8023314,724 | 4112622,231 | 15 | 802311,5524 | 411260,4355 |
| 4 | 802316,4802 | 411262,7078 | 16 | 802331,011 | 411261,9537 |
| 5 | 802307,6592 | 411530,1875 | 17 | 802314,4867 | 411251,5668 |
| 6 | 802312,6502 | 411530,4864 | 18 | 802342,1112 | 411211,7449 |
| 7 | 802312,6539 | 411535,4864 | 19 | 802335,5322 | 411207,1934 |
| 8 | 802309,8646 | 411536,3705 | 20 | 802330,9782 | 411213,7707 |
| 9 | 802301,6751 | 411539,4003 |
| 10 | 802301,675 | 411539,4003 |
| 11 | 802300,7675 | 411539,3703 |
| 12 | 802300,8679 | 411536,3243 |

Caracteristicile proiectului:

Proiectul propune construirea a două turbine eoliene WTG1 si WTG3, respectiv a două parcuri fotovoltaice, cu respectarea amplasamentelor și a indicatorilor urbanistici aprobați ăn anul 2022 prin PUZ. În vederea amplasării turbinelor eoliene în relație cu alte parcuri eoliene avizate,  autorizate, sau executate, pentru prezentul proiect se respectă distanța de amplasare de 7/4 diametre de rotor pe direcția dominantă/perpendiculară direcției dominante a vântului.

Cele trei amplasamente sunt:

1.Pe lotul situat în T185, A3158, NC30648, în suprafață de 10.000 mp și T185, A3158, NC30633, în suprafață de 10.000 mp, se va amplasa o turbină eoliană WGT 1, cu o putere de 2,0MW. Pe parcela T185, A3158, NC 37481,  în suprafață de 12.000 mp se va construi calea de acces carosabilă, ca legătură la De3161.

2.Pe lotul situat în T185, A3156, NC38515, în suprafață de 27.235 mp, se va amplasa un parc de panouri fotovoltaice denumit Solar 2, cu un număr de 2.600 panouri, cu o putere de 1,404 MW.

3.Pe lotul situat in T182, A3142, NC30649, în suprafață de 65.000 mp, se va amplasa un parc mixt compus din turbina eoliană WTG3, cu o putere de 6,0 MW și un parc fotovoltaic, denumit Solar 1, cu un număr de 4.004 panouri, cu o putere de 2,162 MW.

Prin prezentul proiect  se vor executa și lucrările de infrastructură ale parcurilor fotovoltaice și a centralelor eoliene și anume:

-amenajarea drumurilor de exploatare pentru accesul în cadrul parcului;

-amenajarea drumurilor interne pe parcelă pentru acces la turbina WGT1;

-realizarea lucrărilor de pozare a cablului – LES pentru transportul energiei electrice produse. Drumurile de exploatare se vor amenaja prin corectarea geometriei transversale și a geometriei longitudinale ale drumurilor și pietruirea acestora, la acele drumuri care vor deservi ansamblul parcurilor .

În spațiul drumului amenajat se vor poza și cablurile pentru transportul energiei electrice produse. Cele 2 centrale eoliene și cele două parcuri fotovoltaice vor fi racordate prin cablu subteran la un punct de conexiuni situat în T181-A3138/1; NC37557. Energia produsă de panourile fotovoltaice va fi transportată prin cabluri speciale până la invertoare și apoi de la invertoare până la punctele de transformare. Transformatoarele, instalate în anvelope prefabricate realizate din beton armat, au rolul de a aduce energia produsă de parcurile fotovoltaice la tensiunea potrivită ( 20 kV ) pentru introducerea ei in rețeaua publică de distribuție și transport.

Amplasarea pe parcelă a centralelor eoliene, atât ca amenajare la sol cât și ca limite de fundare, va fi făcută în limitele cadastrale ale parcelelor deținute de titular. S-a limitat la maximum posibil ocuparea terenurilor agricole cu construcții: drumul de acces, platforma principală, trotuar de gardă, turn. Se vor executa și platforme cu folosința temporară, utilizate numai pentru perioada de execuție a lucrărilor, pentru macarele de montaj.  Se va rezerva un teren pentru organizarea de șantier în parcela de amplasament a turbinei WTG3 și a parcului Solar 1. După terminarea lucrărilor de construire, pe terenul care a fost folosit pentru organizarea de șantier, vor fi reluate activitățile agricole.

Se vor amplasa un numar de circa 6.604 panouri fotovoltaice, fiecare având o putere totală de circa 540 W, constituite în două parcuri solare, denumite generic Solar 1 și Solar 2. Amplasarea în parcelă a panourilor fotovoltaice se va face grupat, în zone împrejmuite, pe mese metalice, în șiruri cuplate câte două. Picioarele meselor vor fi bătute până la o adâncime de 2 m pe linia mediană a fâșiilor, fără a fi necesare lucrări de fundare. Suprafețele scoase din circuitul agricol sunt minime și nu vor fi realizate căi de acces sau parcări. Mesele suport pentru panouri vor fi așezate la o înălțime minimă față de sol de 80 cm și cu o distanță între rânduri care să permită folosirea terenului pentru pășunat sau cosire. La parcul Solar 1 și Solar 2 se prevede câte o platformă pietruită pe care va fi montat postul de transformare conform specificațiilor producătorului .

Solar 1-Pe lotul situat în T182/A3142-NC30649 vor amplasate un număr de 4004 panouri.

Solar  2-Pe lotul situat în T185/A3156-NC38515 vor fi amplasate un număr de 2600 panouri.

Puterea nominala a parcurilor solare:

Solar 1 -4004 panouri x 540W=2,162 MW

Solar 2 -2600 panouri x 540W =1,404 MW

Caracteristicile geometrice ale turbinelor eoliene propuse sunt urmatoarele

WTG1

- Rotor cu diametrul de 90 m

- Înălțimea maximă a turnului este de 105 m

- Înălțimea maximă totală 150m

WTG3

- Rotor cu diametrul de 165 m

- Înălțimea maximă a turnului este de 119 m

- Înălțimea maximă totală 201,5m

Panourile fotovoltaice sunt elemente de producere a energiei electrice prin utilizarea energiei luminoase (fotoni).  Celula fotovoltaică convertește luminozitatea solară în energie electrică. Centralele fotovoltaice  sunt compuse din panouri fotovoltaice fixe din celule monocristaline din silicon. În procesul de fabricație celulele sunt tăiate dintr-un cristal cilindric de silicon. Panourile fotovoltaice sunt fabricate în parametri standard de voltaj și wattaj, iar prin cuplarea lor, formează un ansamblu fotovoltaic. Un ansamblu fotovoltaic produce curent continuu, care este transformat în curent alternativ cu ajutorul invertoarelor.

Fundarea turbinelor se va face prin intermediul unui radier din beton armat și a piloților forați din beton armat. Fundația va fi subterană. Din condiții de limitare a tasărilor și rotirilor, fundarea se va face prin intermediul piloților. Piloții vor fi proiectați astfel încât să asigure rezistența și rigiditatea în grup necesare conform cerințelor producătorului turbinelor eoliene.

Fazele tehnologice pentru realizarea unui parc fotovoltaic sunt în esență următoarele:

- Amenajare organizare de șantier;

- Săpături pentru pozarea cablurilor electrice;

- Montaj structură metalică pentru amplasarea panourilor fotovoltaice;

- Transportul componentelor panourilor fotovoltaice și montarea acestora;

- Lucrări de ecologizare.

Tipul de amenajare este unul clasic cu panouri fotovoltaice montate fix. Panourile fotovoltaice se vor monta în module. Pentru amplasarea unui modul se va monta un cadru suport metalic. Elementele ce alcătuiesc cadrul sunt uzinate și vin pe amplasament cu toate elementele necesare montării.

-Panourile vor fi așezate pe mese, fiecare va fi susținută de stâlpi metalici care vor fi  bătuți în pământ.

-Stâlpii metalici vor fi bătuți în pământ la o adâncime de circa 2 m, în conformitate cu încercarile la smulgere executate, dar și de rezultatul studiului geotehnic.

-Cablurile electrice între panouri vor fi pozate pe structură .

-Terenul se va împrejmui cu gard de plasă montată pe stâlpi metalici, cu înălţimea 2 m;

-Sistemul de protecție împotriva descărcărilor atmosferice va fi realizat prin montarea de paratrăsnete legate la o rețea de platbandă Ol-Zn 40x4 mm la care se racordează şi structura metalică de montare a modulelor fotovoltaice;

-Existența panourilor nu va elimina lumina naturală de pe sol și nici vegetația la nivelul acestuia. Terenul va fi însămânțat cu plante de fâneață, sau se va lăsa cu vegetația naturală.

-Înalțimea de la sol la panouri va varia între 0,8 m și 3,8 m, în funcție de configurația terenului.

-Înclinația meselor va fi de 25˚.

Părțile componente ale turbinelor eoliene sunt:

- butucul rotorului;

- paletele ;

- nacela;

- pilonul;

- arborele principal (de turație redusă);

- multiplicatorul de turație cu roți dințate;

- dispozitivul de frânare;

- arborele de turație ridicată;

- generatorul electric;

- sistemul de răcire al generatorului electric;

- sistemul de pivotare;

- girueta;

- anemometrul;

- sistemul de control (controller).

Etapele de realizare a unui parc eolian sunt:

- construire-montaj

- exploatare-funcționare

- dezafectare/înlocuire turbine

În fiecare dintre etapele principale se vor executa următoarele lucrări:

- Realizare căi de acces;

- Realizare trasee cabluri electrice;

- Realizare platformă organizare de șantier (platforme de depozitare);

- Pregătirea locului de montaj;

- Realizarea săpăturii pentru fundație;

- Montarea armăturii radierului;

- Montarea sistemului de ancorare al turnului;

- Turnarea betonului în radier;

- Montarea secțiunilor turnului;

- Montarea nacelei;

- Asamblarea palelor;

- Liftarea și fixarea rotorului;

- Construirea postului de transformare;

- Conectări electrice: cabluri, trasformatoare, comutator;

- Punere în funcțiune, teste;

Organizarea de șantier.

Au fost prevazute  2 amenajări pentru organizarea de șantier: pe parcela cu WTG3+Solar 1, unde va fi rezervată o suprafață de 250mp, și pe parcela cu Solar 2, lângă drumul de acces, pietruit, se va amenaja a doua organizare de șantier cu suprafața de 350mp. În incintele împrejmuite  provizoriu se vor monta câte două grupuri sanitare ecologice, europubele pentru deșeuri solide, un container pentru material (12m x 2,5 m), un container pentru echipamente de mici dimensiuni (12m x 2,5 m) și o mică cabină pentru pază, pichet PSI, birou diriginte șantier și responsabil tehnic cu execuția (6,1m x 2,5 m), punct colectare selectivă deșeuri, cisternă cu apa (1000 l) pentru igienizare, generator electric 3 kW. Organizările de șantier nu sunt racordate la utilități.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul nu se regăseşte în planul/programul/strategia adoptate de către o autoritate publică;

- amplasamentul proiectului nu este amplasat în arii naturale protejate, dar se află în vecinătatea ariei de protecție avifaunistică ROSPA 0009 Beștepe-Mahmudia  (circa 2274,9 m),  ROSPA 0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoe (circa 2203,62 m) și a sitului de importanță comunitară ROSCI 0065 Delta Dunării, la peste 1 km distanță de aceasta.

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementările tehnice în vigoare în domeniul protecției mediului;

- lucrările care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului;

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor din raportul privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Proiectul a făcut obiectul evaluării impactului asupra mediului. Din datele de monitorizare existente de pe amplasament și vecinătăți nu au rezultat elemente care să concluzioneze că avifauna va fi afectată de construcția parcului eolian   +fotovoltaic. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului au fost că prin implementarea acestui proiect nu se vor afecta habitate de interes conservativ, nu se vor reduce populațiile speciilor de plante și fauna de interes comunitar și a habitatelor și speciilor de plante și faună protejate la nivel național.

III. 1. Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului:

La realizarea lucrărilor de construcție se va ține cont de recomandările studiului geotehnic. Lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat construcțiilor, pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului, determinat de efectuarea pernei de balast pe care se va realiza fundația construcțiilor.

-se vor amenaja spații de depozitare a materialelor pulverulente (nisip, praf de piatră), pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate;

-se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere;

-utilajele și mijloacele de transport vor fi închiriate de la societăți care să aibă verificările tehnice la zi;

-se va amenaja un spațiu pentru colectarea selectivă a deşeurilor (PET, hârtie/carton, menajer, metalice); pentru colectarea deșeurilor menajere se vor achiziționa europubele;

-depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etanşi, cutii metalice/ PVC, butoaie metalice/ PVC, etc.);

-eliminarea în locurile autorizate a materialelor inerte (sau asimilabile) cum ar fi: sudură, pământ excavat, piatra , beton;

-efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă de către operatori autorizaţi la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafață:

Nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu, deoarece, încă din faza de proiectare s-a evitat să se amplaseze parcul în vecinătatea cursurilor de apă permanente/nepermanente. În timpul desfășurării lucrărilor de construcții se pot considera surse de poluare ale apelor doar posibilele scurgeri de lubrifianți sau carburanți care ar putea rezulta din cauza funcționarii utilajelor de construcție și celorlalte mijloace de transport folosite pe șantierul de lucru. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Sistemul de colectare a deșeurilor în cadrul organizării de șantier pe durata executării lucrărilor se va face în spații special amenajate, iar evacuarea lor va fi asigurată periodic de serviciul de salubritate.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului:

Poluarea atmosferei va fi determinată în principal de manevrarea și transportul materialelor de construcție. Emisiile de praf variază în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

-Pe perioada secetoasă se recomandă umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenării prafului în zonele învecinate.

-De asemenea se recomandă controlul stării tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la construcția parcului eolian și fotovoltaic, alimentarea acestora cu carburanți care să aibă un conținut redus de sulf și respectarea tehnologiei de construcție.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

Amplasamentul proiectului se află în vecinătatea ariei de protecție avifaunistică ROSPA 0009 Beștepe-Mahmudia  (circa 2274,9 m),  ROSPA 0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoe (circa 2203,62 m) și a sitului de importanță comunitară ROSCI 0065 Delta Dunării, la peste 1 km distanță de aceasta.

Principala măsură care trebuie luată este evitarea tasării terenului în faza de construcție a parcului eolian prin limitarea deplasării mașinilor grele pe terenurile acoperite cu habitate de stepă, deplasarea acestora făcându-se doar în cazurile strict necesare.

O altă măsură foarte importantă este evitarea degradării habitatelor stepice în faza de execuție prin decopertări și poluării vegetației naturale cu materiale utilizate sau rezultate în urma procesului de construcție.

Pentru o refacere cât mai rapidă a habitatelor stepice afectate în faza de construcție se recomandă ca în cazul executării șanturilor, materialul rezultat să fie depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstrucția habitatului afectat să se facă cu respectarea strictă a reașezării solului în funcție de orizonturile pedologice initiale.

Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații:

- desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus implementării planului va

determina o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

- vor fi utilizate numai utilajele și vehiculele cu inspecția tehnică la zi;

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, cu excepția zilelor în care se realizează fundațiile turbinelor eoliene, deoarece există un regim special la turnarea

betoanelor.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- deşeurile rezultate se vor colecta selectiv şi se preda operatorilor economici autorizaţi, astfel încât să fie evitat contactul cu componența solului;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul şi apele de suprafaţă sau cele subterane prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş, nisip, pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Pentru diminuarea impactului lucrărilor de construcție asupra patrimoniului cultural, se vor respecta condițiile din avizul emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. Conform certificatului de urbanism nr.81 din 13.02.2023 emis pentru obiectivul de investiții de catre UAT Municipiul Tulcea, imobilul se află în situl S1, așezare elenistică, așezare medievală și în zona de protecție a acestuia, situl TL XX, așezare elenistică, așezare romană (zona de protecție) conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Tulcea.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea populației:

-organizările de șantier vor fi împrejmuite și se va asigura paza, pentru a se elimina posibile accidentări ale persoanelor care vor vizita zona;

-vor fi restricții cu privire la orele de lucru astfel încât, în mod special noaptea să nu existe surse de zgomot (datorat traficului, în mod special);

-traficul va fi supravegheat, în mod special la intersecția drumurilor de exploatare cu DJ.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

-valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

-transportul deşeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăţilor contractante care trebuie să fie adecvate naturii deşeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a protecţiei mediului înconjurător.

-se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei; transportul deşeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract (în conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României).

III. 2. Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada funcționării:

Activitatea de întreținere a turbinelor trebuie să se desfășoare corespunzător, pentru a se evita posibilitatea unor deversări accidentale de ulei de transformator, ulei de ungere.

-conform  studiului  geotehnic se recomandă să atenueze pe cât posibil infiltrațiile de apă în pământ, pentru a se elimina intervenții ulterioare asupra fundațiilor turbinelor eoliene;

-eliminarea oricăror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

-se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu ulei de transformator, ulei de ungere.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafață/subterane pe perioada funcționării:

Parcul nu este situat în vecinătatea cursurilor de apă permanente/nepermanente. Funcţionarea parcului nu va avea impact asupra factorului de mediu apă. Apele pluviale sunt convențional curate și odată căzute pe pământ, se infiltrează în teren sau se scurg gravitațional.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului pe perioada funcționării:

Nu există surse de poluare a aerului în timpul funcţionării turbinelor. O sursă secundară de impurificare a atmosferei o constituie gazele de eșapament de la autovehiculele care vor circula în zonă (pentru întreținere). Aceste gaze nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă, datorită numărului mic de turbine și pentru că intervențiile nu au o frecvență mare (turbinele amplasate fiind de ultima generație, noi). Frecvența intervențiilor specificată de producători este de 2 ori/an.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

Se recomandă amplasarea unor spoturi luminoase la baza fiecărei tubine, astfel încât să asigure iluminatul turbinelor pe timp de noapte, realizând astfel o bună vizibilitate a întregului parc eolian pentru păsările migratoare și dându-le astfel șansa de a ocoli turbinele.

În colaborare cu spoturile luminoase se mai recomandă și amplasarea unor instalații generatoare de ultrasunete, care sunt folosite cu succes pe multe aeroporturi în vederea devierii păsărilor din zona pistelor de decolare, și care pot veni ca măsură suplimentară, pe lângă spoturile luminoase, în evitarea turbinelor eoliene de către păsările migratoare.

Un al doilea beneficiu al instalațiilor generatoare de ultrasunete este că acestea vor devia și exemplarele de lilieci care pot tranzita zona și care altfel ar putea intra în coliziune cu palele în mișcare ale turbinelor.

Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de plante și

păsări protejate:

Pentru speciile de reptile si mamifere identificate în zona de studiu nu este necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului deoarece acesta este nesemnificativ, singurul moment când există un deranj minor este pe durata fazelor de construcție, dar care nu va afecta nici ireversibil și nici semnificativ populațiile locale, datorită faptului că suprafețele habitatelor afectate sunt minime, fiind restrânse la fundația turbinelor și partea reamenajată a drumurilor.

Referitor la floră, având în vedere că nici una dintre speciile şi habitatele protejate nu a fost identificată în zona proiectului propus şi că nu a fost identificat nici un tip de impact asupra acestora rezultă că nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului, deoarece acesta este inexistent.

De asemenea, se recomandă că fazele de construcție a proiectului să fie derulate în perioade care să nu se suprapună cu perioadele de cuibărire a păsărilor și creștere a puilor (15 mai – 15 iulie), putându-se derula inclusiv pe perioada migrației de toamnă și a iernii. Activitățile de transport vor utiliza doar infrastructura de drumuri deja existente, minimizând astfel zona de influență a speciilor de păsări autohtone și păstrând la minim nivelul impactului.

În vederea evitării generării unor cantități mari de praf că urmare a transportului, pe perioada de amenajare a proiectului, beneficiarul va asigura umectarea drumurilor și a zonelor de amenajare a fundațiilor pentru turbine, în vederea minimizării cantităților de pulberi generate în atmosferă.

Măsuri de diminuare a impactului zgomotului și vibrațiilor pe perioada funcționării:

Amplasamentul proiectului propus se află la cca. 2,7 km de municipiul Tulcea și 2,6 km de localitatea Malcoci. Nivelul presiunii sunetului la o distanță de 40 m de o turbină tipică este de 50-60 dB (A), ceea ce echivalează cu nivelul unei conversații umane obișnuite. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), echivalent cu zgomotul normal dintr-o locuință. La distanță de peste 300 m zgomotul funcționării unor turbine se confundă cu zgomotul produs de vânt. Vor fi montate turbine eoliene de ultima generație, certificate privind  respectarea normelor europene privind nivelul de zgomot.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

Amplasarea  parcului  eolian+fotovoltaic va conduce la  modificarea  cadrului  natural al zonei. Pentru majoritatea turbinelor impactul vizual nu este mai semnificativ decât acela al stâlpilor de înaltă tensiune care transportă curentul electric din centrale de mare putere la centre de distribuție unde tensiunea este adusă la un nivel corespunzător utilizării în gospodării.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Pentru diminuarea impactului parcului eolian și fotovoltaic asupra patrimoniului cultural, se vor respecta condițiile din avizul emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. Conform certificatului de urbanism nr.81 din 13.02.2023 emis pentru obiectivul de investiții de către UAT Municipiul Tulcea, imobilul se află în situl S1, așezare elenistică, așezare medievală și în zona de protecție a acestuia, situl TL XX, așezare elenistică, așezare romană (zona de protecție) conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Tulcea.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:

Amplasamentul proiectului propus se află la cca. 2,7 km de municipiul Tulcea și 2,6 km de localitatea Malcoci.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Deşeurile generate din activitatea de întreţinere a turbinelor eoliene vor fi eliminate prin operatori economici autorizaţi.

III. 3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Ciclul de viață al turbinelor eoliene este de 20-25 ani. După această perioadă urmează etapa de demolare a turbinelor eoliene care presupune dezmembrarea panoului și rotorului cu cele trei pale, a nacelei, cutiei de viteze și sistemului de comandă, a pilonului(turnului), a fundației. Practic, dacă investitorul dorește, poate să reamplaseze o altă turbină pe locație. Acest lucru se poate face dacă tipul de turbină rămâne același, prin simpla schimbare a sistemului de prindere. Dacă se modifică tipul de turbină se va reface fundația. La dezafectare se va reface terenul afectat de fundații și drumuri. Betonul din fundații se va concasa și se va refolosi (la amenajare drumuri sau diverse lucrari de umplutură), iar cablurile electrice, care au o durata de viață de 40 ani se înlocuiesc. Cablurile uzate sunt predate unităților de profil care le vor valorifica.

Referitor la panourile fotovoltaice, ciclul de viață al acestora este de aproximativ 20 de ani. După această perioadă, urmează demolarea panourilor fotovoltaice. În această etapă,  se va realiza demontarea panourilor fotovoltaice și a stâlpilor de susținere. Având în vedere că modulele fotovoltaice  au în compoziție materiale reciclabile (sticlă, polimeri, aluminiu, siliciu, cupru și cantități mici de argint și staniu, plumb și alte metale și componente),  după demontare, acestea vor fi predate societăților autorizate pentru valorificarea acestora.

În această fază, impactul este determinat de măsurile stabilite prin proiectul de dezafectare. Un proiect de dezafectare trebuie să cuprindă minim următoarele lucrări:

-dezmembrarea turbinei, îndepărtarea de pe amplasament și valorificarea prin societăți specializate și autorizate;

-demontarea panourilor fotovoltaice, îndepărtarea de pe amplasament  a  acestora  și a stâlpilor de susținere și valorificarea  prin societăți specializate și autorizate (demontarea panourilor fotovoltaice  se realizează mecanic, iar extragerea cablurilor din sol se realizează ușor având în vedere că acestea sunt pozate în nisip);

-dezafectarea fundațiilor și eliminarea deșeurilor rezultate (betonul va fi concasat și utilizat în lucrări de amenajare drumuri, fierul va fi recuperat și valorificat prin unități specializate);

-lucrări de terasamente pentru dezafectarea drumurilor de acces în situația în care autoritățile competente o solicită;

-lucrări de nivelare și refacere a covorului vegetal, cu speciile specifice habitatului din zonă. Impactul preconizat în această fază este direct, pe termen scurt, nu este rezidual și nici cumulativ.

În faza de dezafectare, impactul va fi temporar asupra habitatelor prezente în zona amplasamentelor turbinelor și panourilor care vor fi dezafectate. Amplasamentele vor fi supuse unui proces de renaturare, având în vedere capacitatea de regenerare foarte mare a vegetației și pentru care se apreciază că se poate reface în maxim 2 ani biologici.

IV.Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în Avizul de gospodărire apelor: nu este cazul.

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

# se va semnala la A.P.M.Tulcea , G.N.M. – C.J. Tulcea orice poluare a apelor și/sau acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia;

# toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

# personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii;

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

# gestiunea deşeurilor generate din lucrările de execuţie a proiectului, se va realiza astfel:

Categoriile de deșeuri preconizate a fi generate pe amplasament  în perioada de construcție sunt  următoarele:

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare /Valorificare deșeu | Cantități/ lună | TIP DEȘEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton și moloz | 17 01 01 | Cantitațile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea turbinelor sau drumurile de acces in parcul eolian . Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la rampa de deșeuri inerte din județ | Cca 10 mc | Deșeu nepericulos |
| Sticlă | 17 02 02 | Valorificate prin societati specializate | Cca 5 kg | Deșeu nepericulos |
| Fier și oțel | 17 04 05 | Valorificate prin societati specializate | cca 100 kg | Deșeu nepericulos |
| Pământ și pietre | 17 05 04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la rampa de deșeuri inerte din județ | Cca 20 -25 mc | Deșeu nepericulos |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | Cca 3 mc | Deșeu nepericulos |
| Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Valorificate prin societăți specializate | 300 kg | Deșeu nepericulos |
| Ambalaje din mase plastice | 15 01 02 | Valorificate prin societății specializate | 50 kg | Deșeu nepericulos |
| Ambalaje de sticlă | 15 01 07 | Valorificate prin societății specializate | 5 kg | Deșeu nepericulos |
| Ambalaje metalice | 15 01 04 | Valorificate prin societății specializate | 50kg | Deșeu nepericulos |

In timpul exploatării parcului eolian se preconizează a fi generate următoarele categorii de deșeuri:

| Cat. deș. | Den. deșeuri | Cantitate | Total Cantitate | Perioada de colectare | valorificare/e liminare | Cod | Denumire operațiune | Tip deșeu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 450 litri/ turbină | 900 | 5 ani | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| 13 02 06* | Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere | 45 litri/ turbina |  | 5 ani | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 10 kg | 10 kg | 10 ani | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |

| 13 08 02* | Alte emulsii (vaseline) | 1,5 kg | 3 kg | 6 luni | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 01 07* | Filtre ulei | 4 kg | 8 kg | 5 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| 15 02 02* | Textile absorbante | 15 kg | 30 kg | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| 20 01 21* | Surse de iluminare uzate | 3 kg | 6 kg | 1 an sau când este nevoie | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu periculos |
| 15 02 03 | Silicagel | 2 kg | 4 kg | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere |  | 12 mc | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |
| 15 01 01 | Hârtie carton |  | 50 kg | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |
| 15 01 07 | Sticlă |  | 30 kg | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |
| 15 01 02 | Materiale plastice |  | 25 kg | 1 an | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |
| 16 03 04 | Fibră de sticlă - material de fabricație turbine eoliene | 23.000 kg ( 3 pale ) | la demontarea turbinelor /accidente | valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 | Deșeu nepericulos |

# Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare .

# Managementul deşeurilor produse pe amplasament va ţine seama de categoriile de deşeuri și se va realiza conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Tulcea.

# Caietul de sarcini va cuprinde un plan de gestionare a deșeurilor pe perioada execuției lucrărilor și va pune accent:

# -pe stabilirea şi asigurarea capacităţilor de gestionare a deşeurilor, a modului de colectare şi tratare a deşeurilor gestionate;

# -pe măsurile tehnologice necesare pentru eliminarea sau miminalizarea anumitor tipuri de deşeuri .

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din Raportul privind impactul asupra mediului:

# În perioada realizării lucrărilor constructorul va trebui să adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in raport.

# În timpul perioadei de execuţie a proiectului se respecta următoarelor măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi ameliorarea condiţiilor de mediu existente:

# utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuţie, reducerea consumului de materiale şi reducerea consumului energetic;

# utilizarea unor materiale de construcţie care respectă standarde înalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantităţii de deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

# utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generaţie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie;

# utilizarea de materiale de construcţii provenite, pe cât posibil, din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanţi necesar transportului de materii prime şi materiale;

# angajarea unei firme de specialitate care va monitoriza periodic impactul activităţilor de construcţie asupra mediului şi performanţele înregistrate în direcţia protecţiei mediului;

- vor fi luate toate măsurile necesare şi vor fi respectate toate normele, standardele şi legislaţia în vigoare în vederea evitării poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort al populaţiei;

- lucrările se vor efectua etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- interzicerea tăierii arborilor/arbuştilor – care constituie habitat/substrat de reproducere pentru speciile de păsări;

- nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizată cu plante specifice florei spontane locale;

- se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execuţie a lucrărilor (reducerea zgomotului la sursă);

- depozitarea materialelor de construcţie se vă realiza numai în zona de realizare a proiectului, astfel încât să nu fie luate de vânt sau păsările şi animalele din zona de lucru să aibă acces la ele;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme autorizate;

- amplasamentul de lucru va fi ecologizat periodic;

- vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată monitorizarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor. Reparația utilajelor se va efectua pe amplasamente și de către firma autorizate.

# c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

Perioada de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea unui număr divers de utilaje, organizarea de șantier, depozit temporar de materiale, precum și o concentrare de efective umane. Toate aceste activități constituie surse potențiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.

Emisiile de poluanți se vor produce doar pe o perioada restrânsă de timp, mai exact pe perioada construcției și amplasării parcului. În etapa de funcționare nu va exista un impact asupra mediului.

Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată  în incinta amplasamentului și se vor avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu respectarea prevederilor STAS 12574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

  - Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

  - În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier înainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ,

# refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

# pentru gestionarea deşeurilor:

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021;

- se interzice evacuarea deşeurilor în alte locuri, decat în spaţiile special amenajate.

# pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, în conformitate cu legislația în vigoare a unui Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protecția factorilor de mediu, atât în cadrul punctelor de lucru, cât şi în cadrul organizării de șantier;

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# pentru protecţia biodiversităţii:

# se va respecta strict implementarea proiectului pe amplasament, așa cum a fost stabilit în documentație;

# se va realiza monitorizarea biodiversității pe toată perioada de valabilitate a acordului de mediu și  se va  transmite Raportul anual la APM Tulcea;

# respectarea prevederilor din legislația în vigoare, a măsurilor asumate prin memoriul tehnic și certificatul de urbanism.

# Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# 2.  În timpul exploatării:

# a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu;

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de SR 10009/2017.

# b) condiţii care reies din Raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligația de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat în urma activităţilor de monitorizare.

# c) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii.

# d) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

V.Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului

# a) etapa de încadrare:

# - adresa APM Tulcea nr. 5541/13.04.2023 privind înaintarea memoriului către membrii CAT-APM Tulcea;

# - adresa APM Tulcea nr. 6358/04.05.2023 privind convocare membrii CAT-APM Tulcea la şedinţa din data de 09.05.2023.

# - Proces verbal încheiat la şedinţa CAT-APM Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 6605/09.05.2023;

# b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

# - adresa APM Tulcea nr. 7609/30.05.2023, de înaintare către membrii CAT –APM Tulcea a propunerii privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, în funcţie de natura, dimensiunile şi localizarea proiectului, precum şi componenţa echipei de experţi stabilită de către titular.

# c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului

# - adresa APM Tulcea nr.13424/19.10.2023 privind convocare membrii CAT-APM Tulcea, în ședința din data de 24.10.2023;

# - Proces verbal încheiat la şedinţa CAT-APM Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 13644/24.10.2023.

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 13.04.2023;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Anunț de mediu” din 14.04.2023, afişat la sediul UAT Municipiul Tulcea, în data de 18.04.2023.

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 12.05.2023;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 11.05.2023, afişat la sediul UAT Municipiul Tulcea în data de 11.05.2023.

# definirea domeniului evaluării

# Afişare îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 20.06.2023.

# dezbaterea publică:

# Afişarea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 04.07.2023 și a Raportului privind impactul asupra mediului completat în data de 04.10.2023;

# Anunţul cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 04.07.2023;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 06.07.2023, afişat la sediul UAT Municipiul Tulcea în data de 05.07.2023,

# Dezbaterea publică desfăşurată la sediul elaboratorului – SC ECO GREEN CONSULTING SRL din Tulcea, judeţul Tulcea în data de 18.08.2023. Nu au fost observații din partea publicului interesat.

# decizia de emitere a acordului:

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul “Delta” din 26.10.2023, afişarea la sediul Municipiul Tulcea, în data de 26.10.2023;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului a fost afișat pe site –ul APM Tulcea în data de 16.11.2023;

# Proiectul acordului de mediu a fost afișat la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 16.11.2023.

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publică desfăşurată la sediul elaboratorului – SC ECO GREEN CONSULTING SRL din Tulcea, jud.Tulcea, în data de 18.08.2023, nu au fost observații din partea publicului interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Au fost solicitate completări prin adresa APM Tulcea nr. 11479/31.08.2023, a fost depus Raportul privind impactul asupra mediului completat cu nr. 12510/25.09.2023 și a fost afișat pe site în data de 04.10.2023.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: nu este cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

a) în timpul realizării proiectului;

În vederea obţinerii unui tablou avifaunistic cât mai complet s-a întocmit un program de monitorizare a perimetrului de amplasare a parcului eolian+ fotovoltaic. În acest sens s-au stabilit necesităţile de monitorizare, s-a delimitat zona de studiu precum şi metodele de lucru şi de colectare a datelor.

Zona de studiu a fost stabilită astfel încât să cuprindă întreg perimetrul viitorului parc eolian+fotovoltaic  precum şi zonele adiacente, în funcţie de speciile de păsări monitorizate. Metodele de lucru utilizate au fost particularizate pentru fiecare categorie distinctă de păsări astfel încât calitatea datelor obţinute să reflecte situaţia reală de pe amplasament, şi anume: specii cuibăritoare, specii de pasaj, oaspeţi de iarnă. În acest sens, datorită faptului că amplasamentul se află în vecinătatea unor Situri Natura 2000 s-a monitorizat inclusiv prezenţa/absenţa speciilor de păsări cheie pentru care au fost desemnate aceste situri Natura 2000.

În vederea identificării speciilor de păsări cuibăritoare s-au realizat caroiaje ale zonei de studiu, fiind alese puncte fixe, puncte din care s-au efectuat observaţiile de teren. Caroiajele alese pentru monitorizare au fost selectate aleatoriu astfel încât să se asigure o cât mai bună corectitudine în colectarea datelor. În vederea completării datelor obţinute prin metoda punctelor fixe, s-au efectuat şi transecte în puncte, în vederea confirmării şi fundamentării primei categorii de date asigurând astfel o uniformizare a datelor precum şi evidenţierea distribuţiei speciilor pe toată suprafaţa zonei de studiu.

Observaţiile de teren pentru identificarea speciilor cuibăritoare s-au efectuat în perioade când acestea sunt mai active, ca de exemplu perioada când deja puii au părăsit cuibul şi sunt apţi de zbor, moment când este cel mai uşor de stabilit prezenţa sau absenţa unei specii în zona de interes. Pentru speciile de păsări migratoare s-au implementat şi utilizat metode diferite de monitorizare care să poată reda toate particularităţile de pasaj (direcţii de deplasare, culoare de migraţie, comportament etc.).

Principala metodă de lucru utilizată a fost cea a punctelor fixe deoarece această metodă poate asigura colectarea de date ce permit stabilirea dinamicilor migraţionale.

De asemenea, pentru identificarea culoarelor de migrație nocturne, s-au utilizat metode specifice, de observare a speciilor migratoare nocturne cu ajutorul lunii pline, metodă care presupune utilizarea unei lunete care se fixează pe suprafața lunii pline, păsările migratoare observându-se ca umbre care trec prin fața lunii, iar funcție de contur și de dimensiunea lor, putându-se stabili grupa taxonomică, precum și altitudinea în zbor.

Studiul asupra faunei a fost efectuat conform următorului tabel, funcţie de perioadele favorabile şi optime pentru fiecare grupare taxonomică vizată:

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Noi. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care ierneaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării-Legendă :

Perioada optimă

Perioada favorabilă

Planul de monitorizare a biodiversității este menit să furnizeze o bază pentru evaluarea pe timp îndelungat a statutului biodiversității în zonă și eficacitatea implementării măsurilor pentru protejarea biodiversității. Monitorizarea include evaluări atât ale condiției de bază a biodiversității din zonă, cât și ale impacturilor acțiunilor manageriale, și ale altor forme de utilizare a resurselor (agricultură, pășunat). Evaluând statutul resurselor biodiversității de-a lungul timpului, planul de monitorizare de asemenea evaluează presiuni si amenințări.

Responsabilitatea dezvoltării, coordonării si implementării planului de monitorizare revine investitorului conform prevederilor din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, care are obligația de a contracta servicii de specialitate, respectiv personal  calificat pentru evaluarea calității elementelor de biodiversitate ce se impune a fi monitorizate. Beneficiarul își asumă  că are obligația respectării măsurilor impuse în actele de reglementare emise de autoritățile competente de mediu.

Schița planului de monitorizare a biodiversității în perimetrul Parcului eolian și fotovoltaic titular SC MEX DEJ LOGISTIC SRL :

| PLAN MONITORIZARE FAUNĂ |
| --- |
| GRUPA TAXONOMICĂ | SCOP | OBSERVAȚII |
| Reptile | 1. Monitorizarea populațiilor de reptile prezente în cadrul amplasamentului; 2. Minimizarea impactului pe durata activităților de amplasare a turbinelor/panourilor fotovoltaice prin organizarea durabilă a planului de constructie și stabilirea de măsuri clare în cadrul acestuia; 3. Identificarea habitatelor preferate și conservarea acestora. | Datorită unei slabe reprezentativități a speciilor de reptile în cadrul amplasamentului, situația acestora nu va fi afectată de turbine, tinând cont și de faptul că nu există nici o posibilitate de interferență între acestea. |
| Păsări cuibăritoare | 1.Monitorizarea etologiei speciilor de păsări cuibăritoare atât pe perioada amplasării turbinelor/panourilor fotovoltaice cât și pe perioada de funcționare; 2.Planificarea etapelor de construcție a parcului eolian /fotovoltaic astfel încât să nu interfere cu perioada efectivă a cuibăritului acestor specii; 3.Stabilirea unor condiții favorabile cuibăritului acestor specii prin asigurarea unor habitate potrivite și minimizarea activităților antropice din zonă (pășunat, agricultură de tip intensiv, vânătoare etc.) . | Datorită amplasării parcului eolian+fotovoltaic, situația speciilor de păsări cuibăritoare se poate îmbunătăti prin implementarea unui program special de protecție al acestora în perimetrul parcului eolian. |
| Păsări de pasaj | 1.Monitorizarea dinamicii migrației în perimetrul parcului eolian+fotovoltaic cât și zonele adiacente; 2.Monitorizarea comportamentului speciilor de pasaj pe durata amplasării turbinelor +panourilor fotovoltaice precum și pe durata funcționării lor, în vederea asigurării unor condiții optime de pasaj. | Dinamica speciilor de pasaj nu va fi afectată datorită implementării tuturor măsurilor ce vor fi luate în calcul, precum particularitățile de dispunere a turbinelor+panourilor fotovoltaice , asigurarea unui iluminat corespunzător etc. |
| Păsări oaspeți de iarnă | 1.Monitorizarea deplasărilor sezoniere ale populațiilor de gâște în sectorul lor de iernare; 2.Asigurarea unor condiții optime pentru hrănirea si odihna populațiilor de gâște. | Deoarece populațiile de gâște nu au fost identificate în interiorul perimetrului parcului eolian+fotovoltaic , ci doar în zone adiacente din aproprierea lacului Razim, poate fi încurajată asigurarea unor conditii optime pentru odihna și hrănirea lor în acele zone . |
| Mamifere | 1. Monitorizarea speciilor de mamifere rezidente precum și a celor care pot tranzita amplasamentul parcului în căutarea hranei; 2. Monitorizarea dinamicii migrației speciilor de chiroptere în cadrul amplasamentului; 3. Asigurarea unor zone propice pentru hrănirea și cuibăritul speciilor de mamifere prezente în cadrul perimetrului parcului eolian. | Datorită amplasării parcului eolian, situația speciilor de mamifere poate fi controlată relativ ușor prin stabilirea unor măsuri de protecție împotriva activităților de vânătoare sau braconaj, precum și prin asigurarea unor zone propice hrănirii și cuibăririi lor. |

În cadrul programului de monitorizare, datele ce se vor colecta vor ține cont de diferitele grupuri taxonomice astfel încât să se poată elabora rapoarte de monitorizare independente pentru fiecare din aceste grupuri, așa cum sunt prezentate și în tabelul de mai sus, astfel fiecare raport în parte fiind prezentat în momentul în care este finalizat, nefiind legat de celelalte rapoarte ale altor grupuri taxonomice.

Suprafaţa cuprinsă în planul de monitorizare este reprezentată de suprafaţa amplasamentului parcului la care se adaugă zonele învecinate care conţin acelaşi tip de habitate ca şi amplasamentul. Aceste zone învecinate reprezintă de fapt zonele martor care sunt un punct de referinţă între situaţia iniţială din cadrul amplasamentului şi cea finală, reprezentată de exploatarea parcului. În funcţie de datele colectate din zona amplasamentului şi zonele martor, eventualele diferenţele dintre datele analizate vor evidenţia evoluţia biodiversităţii din amplasamentul parcului odată cu punerea în funcţiune al acestuia.

În cazul în care se observă o scădere a efectivelor păsărilor identificate în zona de studiu cu mai mult de 15% se va decide sistarea activităţilor şi evaluarea impactului astfel încât să se asigure încadrarea în această valoare de maxim 15% scădere a efectivului păsărilor, valoare care va fi considerată valoare prag.

Monitorizarea factorilor de mediu aer, sol/subsol, zgomot se propune a se realiza după următorul program:

|  | PLAN MONITORIZARE SOL/SUBSOL |
| --- | --- |
| FACTOR DE MEDIU | OBIECTIVE/FRECVENTA | INDICATORI |
| SOL | Identificarea cantităților de deșeuri generate în perioada de construcție montaj și modul lor de gestionare – frecvența lunară | Raportarea cantităților de deseuri generate conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor |
| SUBSOL | Determinarea tasării terenului în jurul fundațiilor turbinelor – anual | Indicele de tasare |

Programul de monitorizare se recomandă a se efectua înainte de începerea lucrărilor de  construcție, pe perioada de implementare a proiectului și în perioada de funcționare. Monitorizarea se va face de către personal specializat, contractat de către titular, iar raportarea se va face în primul trimestru din anul următor pentru care s-a realizat monitorizarea, către autoritățile de mediu,  fiind însoțită și de recomandări sau măsuri de reducere a impactului asupra mediului dacă este cazul.

b) în timpul exploatării proiectului;

În urma monitorizării, se va întocmi un raport care va conține rezultatele evoluției biodiversităţii precum și starea habitatelor din perimetrul parcului, în perioada de construcție și funcționare, şi se va transmite, anual, la Agenția de Protecția  Mediului, până la 31 martie a anului următor;

c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

-  condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – la sfârșitul perioadei de funcționare, amplasamentul va fi eliberat de toate materialele și construcțiile supra și subterane și va fi redat folosinței inițiale (teren agricol), fie unei folosințe din aceeași categorie cu cea care se va executa conform actualului proiect;

# -  planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor – conform proiectului închidere/dezafectare.

d) monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului va notifica A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

# În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 34 (treizeci şi patru) pagini și a fost redactat în trei exemplare originale.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                         Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                    Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU			        	               ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Alexandru-Daniel Udrea/16.11.2022

A.A.A. ................/16.11.2022