Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

ACORD DE MEDIU

Nr.

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EKW ENERGY SRL cu sediul în 9 Mai, nr. 29, sc.A, ap.10, județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.551/17.01.2019 și a completărilor cu nr. 6605/12.05.2020, 7386/29.05.2020, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Construire Parc Eolian 6MW, sat Fagarașu Nou, jud.Tulcea, Construire rețea de descărcare energie electrica 20KV în punct de conexiune, Construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, Construire platforme macara, modernizare drumuri, Organizare de șantier” propus a se amplasa în extravilan com.Topolog, T17, A138; T26, A144; T26, A146; T19, A177; T20, A179; T74, A453; DE139, DE136, DE176, DE145, DE454, DJ222G, județul Tulcea, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele.

Amplasamentul proiectului

Terenul se află în extravilanul com.Topolog, T17, A138; T26, A144; T26, A146; T19, A177; T20, A179; T74, A453; DE139, DE136, DE176, DE145, DE454, DJ222G, județul Tulcea.

Suprafața teren arabil 31.1956, suprafața totală a terenului este de  31.4700 mp,

Vecinățătile amplasamentului:

- la nord, teritoriul administrativ al comunei Dorobanțu și al comunei Ciucurova;

- la vest, teritoriul administrativ al comunei Ostrov și al comunei Dăeni;

- la sud, teritoriul administrativ al comunei Casimcea și al comunei Dăeni;

- la est, teritoriul administrativ al comunei Ciucurova;

- pe direcția nord-sud este străbătută de DN22A Tulcea - Hârșova;

- distanța față de Tulcea este de 56 km.

Terenul pe care se va realiza proiectul propus este teren arabil pentru care se va solicita  schimbarea destinației în terenuri industriale.

Caracteristicile proiectului:

Prin proiect se propune:

- 20 turbine eoliene – putere (max. 0.3 MW/turbină);

- Putere maximă instalată pe parc eolian (conform ATR) 6 MW;

- Construcții fundații, platforme operare macarale;

- Modernizare drumuri de exploatare;

- Construcție drumuri interioare – drumuri acces de la turbină la drumul de exploatare;

- Organizare de șantier.

Etapele de realizare a parcului eolian ce face obiectul studiului sunt:

I. Etapa de proiectare (studiul de fezabilitate, proiectul tehnic)

II. Etapa de execuție  (construire-montaj)

- organizare șantier;

- amenajare teren;

- executare fundații și platforme de montaj;

- realizare drumuri de acces și exploatare;

- reabilitarea drumurilor de exploatare existente;

- asamblarea și amplasarea turbinelor eoliene;

- executarea sistemului electric aferent;

- construire rețea de descărcare energie electrică în punct de conexiune;

- conectarea sistemelor de automatizare;

- punerea în funcțiune a obiectivului.

III. Etapa de exploatare – funcționare

- probe tehnologice;

- management și întreținere.

IV. Etapa de dezafectare/înlocuire turbine.

În urma investigațiilor și a informațiilor din teren s-au stabilit principalele caracteristici ale infrastructurii proiectului propus prin:

- drumurile de acces propuse vor fi realizate conform proiectului, fiind nivelate și compactate cu un strat de balast având o lățime maximă de 4,00 m;

- drumurile de exploatare existente vor fi reabilitate nivelate, compactate și pietruite având o lățime maximă de 4,00 m;

Drumurile de acces sunt conectate la drumurile de exploatare.

Lucrările prevăzute prin proiect:

- 20 turbine eoliene – putere (max. 0.3 MW/turbină);

Platformele de operare a macaralelor (cu șenile sau roți) sunt permanente fiind utilizate atât în perioada de ridicare/asamblare a componentelor turbinei eoliene, cât și  după finalizarea construcțiilor în caz de intervenție asupra utilajului.

Macaraua de mare capacitate, va avea brațul adecvat înălțimii la care se va face montajul părților turbinei. Montarea tronsoanelor se face cu ajutorul a doua macarale, de capacitate și dimensiuni mai mici, amplasate în imediata vecinătate a macaralei principale. Platformele se realizează cu un substrat de bază format din pământ compactat până la valoarea proiectată a modului de deformare la reîncărcare.

Peste platforma de pământ pe pereții laterali ai săpăturii se fixează un strat cu rol de separare urmat apoi de un strat de geogril cu rol de ranforsare compactat până la obținerea pantei transversale necesare pentru dirijarea apelor către zona de drenare adiacentă platformelor. Finalizarea platformelor se realizează dintr-un amestec de agregate naturale de piatră spartă concasată peste care se toarnă un strat de beton armat cu fieroțel.

Fundațiile turbinelor eoliene sunt de tip izolat în forma poligonală, elastice cu dimensiunile maxime în plan de 201 mp și descărcare pe coloane forate până la adâncimea de 20 m. Fundația este realizată din beton C30/37 si C35/45 si C16/20, iar pe zona centrală sunt montate buloanele de ancoraj. Săpăturile se execută până la cota 6.81 față de cota 0, se montează armăturile, se cofrează și se toarnă betonul. După finalizarea turnării fundației aceasta se compactează cu argilă și se acoperă cu un strat de sol vegetal până la baza inferioara a fundației (inel exterior).  Inelul exterior al fundației rămas descoperit are un diametru de 3.5 m și o suprafață de 9.61625 mp.

Construirea/montajul turbinelor eoliene

În aceasta etapă lucrările de montaj și punere în funcțiune cuprind operațiile:

 asamblarea și amplasarea turbinelor eoliene;

 montajul sistemelor electrice aferente;

 conectarea sistemelor de automatizare;

Furnizarea componentelor turbinelor va fi programată astfel încât ele vor fi instalate în fiecare locație fără o depozitare preliminară pe amplasament.

Turnurile și turbinele vor fi asamblate pe fundația existentă cu ajutorul a unei macarale în următoarele etape:

1. Amplasarea turnului pe fundație și fixarea acestuia;

2. Montarea nacelei deasupra turnului;

3. Asamblarea rotorului (pale și butuc) la nivelul solului;

4. Faza finală de asamblare a turbinei eoliene prin ridicarea pe poziție a rotorului și montarea pe turn.

Amplasarea turnului – în cazul instalațiilor pe ax orizontal, susținerea e formată din fragmente tubulare din oțel cu înălțime maximă de 65 m și care constau în 3 module asamblabile, care au un interior reticular din oțel, diametrul turnului având la bază maxim 3,2 m.

Amplasarea nacelei - componentă alcătuită din generator, convertor, sisteme anexe, care transformă energia eoliană în energie electrică. Carcasa exterioară este fabricată din fibră de sticlă armată; nacela este montată pe turn, într-un mod ce permite rotirea acesteia în jurul axei (180°), pentru captarea energiei vântului în funcție de direcția acestuia. Rotația nacelei se realizează cu ajutorul unor motoare electrice; nacela este prevăzută cu un sistem de menținere a poziției-respectiv un sistem de frânare/blocare hidraulic.

Montajul rotorului va fi alcătuit din trei pale rotorice cu unghiul palelor variabil și controlat automat; palele sunt realizate din fibră de sticlă armată; sensul de rotație este cel al acelor de ceasornic; diametrul rotorului fiind de 40.30 m; lungime pală 20 m înălțimea totală a instalației turn și pală în poziție verticală +85.50 m.

Montarea generatorului - generatorul este de tip sincron cu o tensiune de ieșire de 400 V și o putere variabila până la 300 kW în funcție de viteza vântului. De la generator coboară un conductor de cupru până la transformatorul ridicător de tensiune de la 400V la 20 KV. Transformatorul și legătura cu turbina sunt echipamente furnizate de producător. Transformatorul este echipat cu celulă de separație cu protecție și legătură la pământ, posedă o putere aparentă nominală de 800 kVA.

Asamblarea dispozitivul de frânare - dispozitivul de siguranță ce se va monta pe arborele de turație ridicată, între multiplicatorul de turație și generatorul electric. Viteza de rotație a turbinei este menținută constantă prin reglarea unghiului de înclinare a paletelor în funcție de viteza vântului și nu prin frânarea arborelui secundar al turbinei. Dispozitivul de frânare este utilizat numai în cazul în care mecanismul de reglare al unghiului de înclinare a palelor nu funcționează corect, sau pentru frânarea completă a turbinei în cazul în care se efectuează operații de întreținere sau reparații.

Montajul dispozitivelor de măsură și control:

Girueta este montată pe nacelă și are rolul de a se orienta în permanență după direcția vântului. La schimbarea direcției vântului, girueta comandă automat intrarea în funcțiune a sistemului de pivotare al turbinei. În cazul turbinelor de dimensiuni reduse, nacela este rotită automat după direcția vântului cu ajutorul giruetei, fără a fi necesară prezența unui sistem suplimentar de pivotare.

Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest aparat este montat pe nacelă și comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depășește 3…4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depășește 25m/s. Sistemul de control automat al turbinei este asigurat PLC (programmable logic controller) ce analizează datele de la senzorii de stare ai turbinei și datele meteorologice și generează semnale de control. Sistemul de măsurare al vitezei și direcției vântului este format din 2 anemometre.

Sistemul de control al fiecărei turbine este echipat cu componente (hardware și software) pentru monitorizarea datelor la distanță. Toate datele și semnalele sunt transmise printr-o conexiune la un browser de Internet. Acest fapt face posibilă monitorizarea datelor la fel de ușoară ca prin intermediul unei telecomenzi active la distanță (precum închiderea și deschiderea).

Legătura la medie tensiune între generatorul turbinei și transformatorul ridicător de tensiune 0.4/20 kV amplasat in interiorul turbinei eoliene se va realiza o conexiune printr-un conductor de cupru unipolar de secțiune adecvată puterii electrice de transport. Pe amplasament exista un punct de conexiune intermediara, la acesta racordânduse toate cele 20 centrale eoliene. Stația de conexiuni este deja racordata la SEN, are intrarea in LEA 20KV aflată in vestul amplasamentului si face parte din activitatea autorizata a EKW ENERGY SRL cu autorizația de mediu nr. 7982/17.03.2010.

Sistematizarea verticala - diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative se vor lua  o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 declivități acceptabile pentru accese locale la construcțiile propuse;

 scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fără zone depresionare intermediare;

Descrierea organizării de șantier - se va realiza pe platforma propusa pentru realizarea turbinei T1 si va avea o suprafață de 2000 mp. Pe aceasta platforma se vor face următoarele lucrări în vederea asigurării condițiilor pentru executarea lucrărilor de execuție: racord electric pentru șantier; platforma pietruită; împrejmuire cu plasă de sârmă, montaj barăci/container pentru muncitori; toalete ecologice cu bazin de apa pentru igienizare; europubele pentru deșeuri. Lucrările efectuate pentru construcția/montajul parcului eolian ca atare, si a fundațiilor, presupun realizarea unei etape de organizare de șantier ce cuprinde:

 Amenajare perimetru construcții, transport utilaje și echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligațiilor de execuție și calitate precum și cele privind controlul execuției.

 Aprovizionare cu materiale, instalații și dispozitive, necesare execuției în conformitate cu prevederile din proiect și normativele în vigoare.

Organizarea de șantier va presupune intervenția cu utilaje de construcție într-un număr limitat de locații, astfel încât se va respecte ordinea operațiunilor (delimitare, trasare, excavare, pregătire cofraje, turnare beton, aducerea terenului la cota + 0,00, montaj, probe) și scurtarea la minim a timpului de execuție.

Zonele în care se vor lucra vor fi împrejmuite corespunzător pentru a se evita accesul direct al persoanelor străine pe șantier. Împrejmuirea este realizată cu stâlpi metalici verticali, înfipți în teren pentru a garanta o perfectă stabilitate la acțiunea vântului, cu bare dispuse orizontal și împrejmuire metalică semnalizată cu benzi colorate și reflectorizante.

II.Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

- proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul nu se regăseşte în planul/programul/strategia adoptate de către o autoritate publică;

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementarile tehnice în vigoare în domeniul protecției mediului;

- lucrările care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului;

- în zona amplasamentului  nu există un impact cumulativ asupra mediului;

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor raportului privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

III. 1. Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului :

- se vor amenaja spații de depozitare a materialelor pulverulente (nisip, praf de piatră), pentru a se impiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate;

- se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi închiriate de la societăți care să aibă verificările tehnice la zi ;

- pentru colectarea deșeurilor menajere se vor achiziționa europubele .

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafață

- activitatea desfășurată într-un parc eolian nu implică utilizarea apei ( de suprafață sau /și subterane ) în procesul de producere a energiei eoliene . Din acest motiv și pentru faptul că rețeaua hidrografică din zonă este destul de slab reprezentată impactul asupra apelor de suprafață și subterane este insignifiant. Lucrările de mentenanță vor fi efectuate cu respectarea tuturor măsurilor de precauție în vederea eliminării producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere precum și de colectare a tuturor deșeurilor rezultate în urma acestor lucrări.  	În caz de scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol,  acestea vor fi colectate  cu ajutorul materialelor absorbante ce vor fi asigurate in santier si prin indepartarea/depoluarea stratului de sol afectat

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului

O sursa secundară de impurificare a atmosferei o constituie gazele de eșapament de la autovehiculele care vor circula în zona (pentru intreținere). Aceste gaze nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă, pentru ca acestea nu au o frecvență mare (turbinele amplasate fiind modele de ultima generație, noi).

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității :

Amplasamentul se învecinează cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și cu ROSPA0040 Dunărea Veche Brațul Măcin;

Măsuri de diminuare a impactului produs de zgomot și vibrații

- vor fi utilizate numai utilajele și vehiculele cu inspecția tehnică la zi ;

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, cu excepția zilelor în care se realizează fundațiile turbinelor eoliene – există un regim special la turnarea betoanelor.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- utilizarea pentru turbine a culorilor ce reduc contrastul între structurile turbinei şi peisaj.

- utilizarea de vopsele mate pentru finisare pentru a reduce fenomenul de reflexie a luminii soarelui.

- design şi construcţie a substaţiilor în corelare cu zona amplasamentului.

- refacerea zonelor de teren afectate de lucrări

- întreţinerea zonelor cu vegetaţie şi a drumurilor de acces de pe amplasament

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: nu este cazul

Având în vedere că lucrările proiectate se vor desfășura în afara zonelor de protectie a monumentelor arheologice, istorice și de patrimoniu cultural nu sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra patrimoniului cultural.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:

- organizarea de șantier va fi imprejmuită și se va asigura paza, pentru a se elimina posibile accidentări ale persoanelor care vor vizita zona;

- vor fi restricții cu privire la orele de lucru astfel încât, în mod special noaptea să nu existe surse de zgomot (datorat traficului, în mod special);

- traficul va fi supravegheat, în mod special la intersecția drumurilor de exploatare cu DJ 222G ;

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Deșeurile menajere vor fi în cantitate extrem de redusă și pentru a evita orice contact cu ambientul vor fi colectate în recipiente etanșe și transportate în spații special amenajate, iar ulterior la depozitul de deșeuri autorizat.

In timpul operațiunilor de întreținere a instalațiilor eoliene, posibilitatea apariției unor surse de poluare asupra factorilor de mediu este redusă, întrucât intervențiile au loc la intervale mari de timp, sunt de scurtă durată, locale – la nivelul turbinelor eoliene și nu presupun lucrări de anvergură.

III. 2. Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada funcționării:

- eliminarea oricăror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului (teren arabil și/sau pășune);

- se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu ulei de transformator, ulei de ungere .

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafață pe perioada funcționării:

- eliminarea posibilitatii de producere a scurgerilor accidentale de produse petroliere precum și de eliminare a oricărui risc ca deșeurile din activitățile proiectului să ajungă  în cursurile de apa.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei subterane, pe perioada funcționării:

- măsurile de diminuare a impactului constau în eliminarea consumului excesiv de apă, eliminarea pierderilor de apă proaspătă și de apă uzată și de eliminarea oricărei posibilități   de   poluare   a   apei   prin   folosirea   sa   în   alt   scop   decât   menajer.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului  pe perioada funcționării:

-emisiile de poluaţi atmosferici, se vor încadra în limitele prevăzute în Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staționare.

Măsuri de diminuare a impactului zgomotului și vibratiilor pe perioada funcționării

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, cu excepția zilelor în care se realizeaza fundațiile turbinelor eoliene – există un regim special la turnarea betoanelor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității : Nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

Impactul asupra peisajului va fi redus, datorită faptului că turbinele eoliene pot fi asimilate cu stîlpii pentru transport energie electrică.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: Nu este cazul

Pe teritoriul acoperit de proiect sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Masuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea: Nu este cazul

Se estimeaza că impactul proiectului atât în perioada de funcționare cât și în perioada de construcție va fi nesemnificativ din punct de vedere al sănătății populației

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

- se va asigura gestionarea conform legislaţiei în vigoare, a tuturor deşeurilor generate (colectare selectivă, stocare temporară, transport, valorificare/eliminare prin societăţi specializate autorizate, pe bază de contract).

III.3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Planul de închidere va include minim următoarele lucrări:

Cablurile subterane ce alcătuiesc reţeaua colectoare a parcului eolian, respectiv cele aferente staţiei de transformare, fiind la adâncimea de 1 m în pământ, vor rămâne pe amplasament, după scoaterea acestora de sub tensiune, pentru a minimiza impactul asupra componentelor de mediu.

Pe amplasamentul parcului eolian nu se va interveni asupra componentelor dezmembrate, toate deșeurile vor fi preluate de către valorificatori / reciclatori / eliminatori autorizați.  Deoarece nacelele nu se dezasamblează la fața locului, nu sunt necesare măsuri speciale privind protectia mediului la preluarea uleiurilor de ungere.

Pe perioada dezafectării se vor respecta cu strictete măsurile din perioada de constructie.

Dezafectarea se va face etapizat, pe tipuri de componente, astfel încât să nu se aglomereze elementele dezafectate și să fie ocupate, chiar și temporar, suprafețe adiacente.  Dezafectarea platformelor de montaj se va face astfel:

- Indepărtarea mecanică a stratului de balast și încărcarea direct în mijloacele de transport;

- Transportarea materialului rezultat în locurile de depozitare stabilite;

- Transportarea pământului vegetal la suprafaţa decopertată;

- Inierbarea suprafeţei respective.

# IV.Condiţii care trebuie respectate

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

# se va semnala la A.P.M.Tulcea , G.N.M. – C.J. Tulcea pentru orice poluare a apelor  și/sau acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia;

# toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

# personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii.

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie.

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate.

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

# gestiunea deşeurilor generate din lucrările de execuţie a proiectului, se va realiza astfel:

# deşeuri municipale cod 20 03 01 – 0,9 t: colectate în pubele, prelute de către o societate specializată;

# deşeuri de ambalaje cod 15 01 01 , 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 – 1,5t: colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deşeuri metalice cod 17 04 05– 0.8 t: stocate în spațiu special amenajat  în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate; 30000 mc stocat în cadrul organizării de șantier și se va utiliza la sistematizarea terenului.

# deșeuri din construcții cod 17 09 04 – 0.2 t/an colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deșeuri de lemn cod 17 02 01 – 0,02 t/an colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deșeuri de plastic cod 17 02 03 - 0.02 t/an colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deșeuri cabluri cod 17 04 11 – 0.02 t/an colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# deșeuri de la sudură cod 12 01 13 – 0.01 t/an colectate selectiv şi stocate în spaţiu special amenajat/recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate;

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului,  după caz:

# În perioada realizării lucrărilor constructorul va trebui să adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in raport.

# În timpul perioadei de execuţie a proiectului se va solicita constructorului îndeplinirea următoarelor măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi ameliorarea condiţiilor de mediu existente:

# utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuţie, reducerea consumului de materiale şi reducerea consumului energetic;

# utilizarea unor materiale de construcţie care respectă standarde înalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantităţii de deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

# utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generaţie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie;

# utilizarea de materiale de construcţii provenite, pe cât posibil, din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanţi necesar transportului de materii prime şi materiale;

# angajarea unei firme de specialitate care va monitoriza periodic impactul activităţilor de construcţie asupra mediului şi performanţele înregistrate în direcţia protecţiei mediului.

# c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

# organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă cât mai redusă;

# organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

# se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

# se interzice amplasarea organizării de şantier şi a bazelor de producţie în apropierea zonelor locuite;

# se va avea în vedere limitarea la un număr cât mai mic de amplasamente pentru fronturile de lucru, pentru a determina reducerea emisiilor de poluanţi în mediul înconjurător;

# se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate,.

# Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă sau subterane;

# este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier înainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ,

# refacerea solului (daca este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# este interzisă alimentarea cu carburanţi în cadrul fronturilor de lucru;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

# pentru gestionarea deşeurilor:

# gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a tuturor tipurilor de deşeuri rezultate în timpul execuţiei proiectului;

# gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# a) fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

# b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

# transportul deşeurilor rezultate în timpul execuţiei proiectului se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

# pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, în conformitate cu legislația în vigoare a unui Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protecția factorilor de mediu, atât în cadrul punctelor de lucru, cât şi în cadrul organizării de șantier.

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# 2.  În timpul exploatării:

# a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu.

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare

# se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de STAS 10009/88 pentru incinte industriale 65 Db, curba de zgomot Cz60

# b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligatia de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat in urma activităţilor de monitorizare

# c)respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii: conform legislaţiei în vigoare.

# 3. Planul de monitorizare a mediului

Aer: analiza trimestrială (sau la momentul desfășurării activității de realizare a drumurilor și platformelor) pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare;

Zgomot: măsuratori la momentul desfășurării activitatii cu utilaje grele ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării lucrărilor de construcții;

Deșeuri: raportul lunar privind gestiunea deșeurilor generate în timpul lucrărilor de construcție va conține: tipurile de deșeuri codificate conform HG 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora. La prima raportare către autoritatea de mediu se vor prezenta contractele încheiate cu unități autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării / eliminării / reciclării.

Sol: raport final prezentat autorității de mediu dupa terminarea lucrărilor de construcție, care să cuprindă modalitățile implementate pentru reintroducerea în circuitul natural al suprafețelor de teren ocupate temporar de elementele proiectului;

Biodiversitate: se recomandă o monitorizare a carcaselor de păsări începand din timpul perioadei de construcție a parcului eolian, chiar dacă marea majoritate a posibilelor efecte perturbante se înregistrează în mod normal în timpul perioadei de funcționare.

# 4.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

În etapa de dezafectare a structurilor parcului eolian se vor realiza aceleaşi activităţi      ca și în cazul asamblării acestora, dar în sens invers. În aceasta perioadă se va întocmi un plan de dezafectare ce va fi supus analizei de către autorităţile relevante inainte de începerea efectivă a lucrărilor de dezafectare.

Cablurile subterane ce alcătuiesc reţeaua colectoare a parcului eolian, respective cele aferente staţiei de transformare, fiind la adâncimea de 1 m în pământ, vor rămâne pe amplasament, dupa scoaterea acestora de sub tensiune, pentru a minimiza impactul asupra componentelor de mediu.

Pe amplasamentul parcului eolian nu se va interveni asupra componentelor dezmembrate, toate deșeurile vor fi preluate de către valorificatori / reciclatori / eliminatori autorizați.

Deoarece nacelele nu se dezasamblează la fața locului, nu sunt necesare măsuri speciale privind protecția mediului la preluarea uleiurilor de ungere.

Pe perioada dezafectării se vor respecta cu strictețe măsurile din perioada de construcție.

Dezafectarea se va face etapizat, pe tipuri de componente, astfel încât să nu se aglomereze elementele dezafectate și să fie ocupate, chiar și temporar, suprafețe adiacente. Dezafectarea platformelor de montaj se va face astfel:

- Îndepărtarea mecanica a stratului de balast și încarcarea direct în mijloacele de transport;

- Transportarea materialului rezultat în locurile de depozitare stabilite;

- Transportarea pământului vegetal la suprafaţa decopertată;

- Inierbarea suprafeţei respective.

# V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate: Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul APM Tulcea, la sediul autorităţii publice administrative , pe site-ul şi la sediul Primăria Topolog

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 05.06.2019;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Delta” din 07.06.2019, afişat la sediul Primăriei Comunei Topolog  în data de 07.06.2019;

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 12.07.2019;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 17.07.2019, afişat la sediul Primăriei Comunei Topolog în data de 16.07.2019;

# definirea domeniului evaluării

# Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pe site-ul APM Tulcea în data de 20.01.2020;

# dezbaterea publică:

# Afişarea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 17.02.2020;

# Anunţul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 23.03.2020;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 24.03.2020, afişat la sediul Primăriei Comunei Topolog în data de 24.03.2020,

# Dezbaterea publică –  ca urmare a semnării de către Președintele României, domnul Klaus Iohanis, în 16.03.2020 a.c., a Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în baza Cap. VII –Alte măsuri, Art.50 “ Pe durata stării de urgență, autoritățile publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”. În termen de 5 zile de la data de 25.03.2020 nu au fost transmise de către publicul interesat puncte de vedere.

# decizia de emitere a acordului:

# Proiectul acordului de mediu a fost afisat pe site-ul APM Tulcea in data de 11.06.2020;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului 11.06.2020

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul Delta din 26.05.2020, afişarea la sediul Primăriei Comunei Topolog, în data de 25.05.2020, pe site-ul  Primăriei Comunei Topolog în data de 25.05.2020;

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Ca urmare a semnării de către Președintele României, domnul Klaus Iohanis, în 16.03.2020 a.c., a Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în baza Cap. VII –Alte măsuri, Art.50 “ Pe durata stării de urgență, autoritățile publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

În termen de 5 zile de la data de 25.03.2020 nu au fost transmise de către publicul interesat puncte de vedere.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Completarile au fost depuse în data de 12.05.2020; au fost mediatizate pe site-ul APM Tulcea/avizier în data de 06.05.2020 și analizate în CAT în data de 19.05.2020.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării (după caz).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 17 ( șaptesprezece) pagini și a fost redactat în trei exemplare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                      Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                          Calitatea Factorului de Mediu

ing. Simona CONSTANTNESCU				        ing. Elena MICU

Întocmit: cons. Radu  Alina /11.06.2020

A.A.A. .............. / ....................2020