Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

PROIECT

ACORD DE MEDIU

Nr. XX din XX.XX.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MADONA IMPEX SRL, cu sediul în. Mun. Tulcea, Aleea Stânjenelului, bl.U6, sc.B, ap.1, județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.197/09.01.2020, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ”Dezvoltarea activității de producție în cadrul MADONA IMPEX S.R.L. prin achiziție de utilaje- cod SMIS 122911”, propus a se amplasa în intravilan mun. Tulcea, șos. Tulcea-Agighiol, Km.8, jud.Tulcea, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 10 lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate.

Amplasamentul proiectului

Amplasamentul investiției se află in intravilanul  mun. Tulcea, Șoseaua. Tulcea – Agighiol, km 8, jud Tulcea.

Vecinătățile amplasamentului:

- la nord – proprietate privată;

- la sud – J.T. Grup;

- la est – drum de acces;

- la vest – J T Grup

Accesul în zonă este facilitat de drumul județean 22A, cu legături către toate direcțiile importante.

Caracteristicile proiectului:

Investiția constă în amenajarea în interiorul halei de 800 mp, inchiriate, a unei instalații pentru depolimerizare și a unei instalații de distilare.

Lucrările constau în punerea pe poziție și punerea în funcțiune a celor două instalații și a probelor aferente.

În cadrul construcției existente se va recompartimenta spațiul astfel încât să deservească instalației de depolimerizare și distilare.

Se va recompartimenta spațiul astfel :

Instalația de depolimerizare - 380 mp

Instalația de distilare     - 380 mp

Zona birouri cu laborator analize (container) - 40 mp

Bazin vidanjabil     - 1 mc

De asemenea se vor amenaja:

Zonă recepție (rampă de încarcare) și cântar - 100 mp

Platformă butelii gaz ( schituri GPL –  capacitate 4 buc.)    - 80 mp

Zonă de descărcat   - 500 mp

Echipamente din dotarea fluxului tehnologic:

- Cântar bascule

- Încărcător telescopic

- Instalație de depolimerizare

- Instalație de distilare

- Instalație de răcire și spălare a gazelor de evacuare

- Laborator analize uleiuri

- Container tip birou compartimentat în 2 camere (1 pentru laborator, 1 pentru birou)

- Generator energie electrică (folosit în caz de avarie)

Descrierea fluxului tehnologic

Profilul și capacitățile de producție:

| Tip instalație | Capacitate de prelucrare materii prime (t/zi) |
| --- | --- |
| Instalație depolimerizare | 30 |
| Instalație de distilare | 12 |

Materiile prime ( constituite din anvelope uzate, deșeuri materiale plastice) sunt transportate de către terți sau cu ajutorul mașinilor de transport, cântărite, sunt descărcate și depozitate temporar pe platformă betonată. După aceea este alimentat reactorul de la instalația de depolimerizare.

Instalația de depolimerizare este alcatuită din:

- reactor de depolimerizare,

- sistem de șnecuri pentru evacuare a cenușii,

- sistem de condensare a uleiului primar

- sistem răcire, filtrare și evacuare a gazelor de ardere.

- rezervor stocare ulei – 1 mc

Reactorul de polimerizare : Se alimentează reactorul de polimerizare.

Se pornesc arzătoarele, după cere se pornește și motorul care asigură rotirea reactorului de depolimerizare.

Se pornesc cele 2 exhaustoare de la sistemul de evacuare a gazelor de ardere pentru a avea un tiraj cât mai eficient, se pornesc pompele de recirculare ale sistemului de răcire a gazelor de ardere.

Se pornesc pompele de recirulare a sistemului de condensare și ventilatorul de la turnul de răcire.

Se urmărește temperatura din reactor cu ajutorul manometrelor din diferite puncte ale instalației, totodată se verifică și vizorul de curgere al uleiului și se asteaptă să se finalizeze reacția de depolimerizare.

La finalul reacției se opresc arzătoarele, reactorul este lăsat să se rotească pentru a se putea răci uniform.

Când temperatura din reactor ajunge la aproximativ 100°C, se începe eliminarea cenușii din reactor. Se schimbă sensul de rotatie al reactorului de depolimerizare pentru a îndruma cenușa către șnecul de evacuare. Se pornește pompa de recirculare folosită la răcirea cenușii care trece prin șnecul de evacuare a cenușii.

La capătul șnecului de evacuare cenușa ajunge la o temperatură de aproximativ 30-40 gr C și se alimentează direct în BIGBAG-uri, cu ajutorul încărcătorului.

După eliminarea cenușii se deschide ușa principală a reactorului pentru evacuarea inserțiilor de fier (impurităților metalice), dacă este nevoie, în cazul în care se folosesc ca materii prime anvelope uzate inserția de fier a anvelopelor sau cablurilor de cupru cu înveliș. După aceea se pregătește următoarea șarjă de materii prime care vor fi supuse depolimerizării.

Instalația de distilare este alcatuită din:

-	turn de distilare,

-	rezervor cu turn de răcire pentru apa necesară răcirii sistemului de condensare,

-	sistem de condensare a uleiului,

-	rezervor de depozitare a uleuilui condensat,

-	compresor aer comprimat,

-	rezervor pentru tratament cu acid,

-	rezervor pentru tratament cu bază,

-	rezervor pentru tratament cu argilă activă,

-	filtru pentru eliminarea impurităților mecanice,

-	sistem de presiune negativă,

-	sistem răcire, filtrare și evacuare a gazelor de ardere,

-	rezervoare tip IBC pentru depozitare și aditivare bază de ulei  cu capacitatea de  1 mc

Se alimentează turnul de distilare cu uleiul primar, după care se pornește arzătorul instalației de distilare, se monitorizează tot timpul temperatură în diferite locuri ale turnului de distilare.

Se pornesc cele 2 exhaustoare de la sistemul de evacuare a gazelor de ardere pentru a avea un tiraj cât mai eficient, se pornesc pompele de recirculare ale sistemului de răcire a gazelor de ardere.

Se pornesc pompele de recirculare a sistemului de condensare a uleiului și pompele de recirculare a sistemului de răcire a gazelor de evacuare.

În momentul în care temperatura la vârful turnului ajunge la 150 gr C se pornește sistemul de presiune negativă, sistem ce ajuta la o evacuare cât mai eficientă a uleiului dorit.

Se urmărește temperatura din diferite puncte ale turnului și în acesași timp debitul de curgere al uleiului condensate. Când temperatura în vârful tunului de distilare ajunge la aproximativ 320 gr C și debitul de ulei scade, înseamnă că fracția de ulei dorită a fost colectată și se oprește arzătorul.

După ce s-a oprit arzătorul se urmărește temperatura în diferite puncte ale turnului de distilare , după ce ajunge la o temperatură de aproximativ 100 gr C, se oprește sistemul de presiune negativă, se oprește pompa de recirculare a condesatorului de ulei, se oprește pompa de recirculare a sistemului de răcire a gazelor de ardere.

Exhaustoarele sunt lăsate să funcționeze până temperatura turnului de răcire ajunge la temperatura ambientului.

Uleiul obținut este stocat în rezervorul de depozitare a uleiului condensat și lăsat peste noapte pentru a se putea răci.

A doua zi este transferat în rezervorul pentru tratament cu acid, în care se adaugă acid sulfuric conc. 98% (apoximativ 3-5 kg/ tona de ulei), acest amestec este barbotat cu ajutorul compresorului de aer comprimat, după barbotare este lăsat să se decanteze, suspensia decantată este eliminată printr-o vană situată în partea de jos a rezervorului, este stocată într-un recipient special, după care, uleiul este transferat în al doilea rezervor, cel pentru tratament cu bază.

În al doilea rezervor uleiul este tratat cu o soluție de 50 % hidroxid de sodiu până pH-ul uleiului ajunge la aproximativ 7. Amestecul este barbotat și se verifică periodic cu ajutorul hârtiei de pH. Când ajunge la pH stabilit se oprește barbotarea și este lăsat să se decanteze. După decantare se inlătură din partea de jos a rezervorului apa rezultată contaminată și stocată într-un recipient dedicat.

În al treilea rezervor este tratamentul cu argilă activă. În acest rezervor este transferat uleiul din al doilea rezervor, se adaugă o cantitate de aproximativ 3-5 kg / tona de ulei, se barbotează, după barbotare se lasă să se decanteze uleiul, după care este eliminată argila printr-o vană situată în partea de jos a rezervorului și depozitată într-un recipient dedicat.

După tratamentul cu argilă activă uleiul este îndrumat către unitatea de filtrare a uleiului.

După filtrare bază uleiul este stocat în IBC-uri. În funcție de comenzi această bază este aditivată conform cerințelor.

Instalația de răcire a gazelor de evacuare este alcatuită din :

- 2 exhaustoare folosite pentru o evacuare cât mai eficientă a gazelor de ardere

- sistem de răcire a gazelor de ardere

- 4 sisteme de spălare a gazelor (desprăfuire)

- 1 rezervor de apă folosită pentru răcirea gazelor de ardere

Schemă flux tehnologic:

Alimentarea cu apă: se va face cu o cisternă (20 mc) fiecare, treptat, iar apa este recirculată. Apa utilizata in instalatie nu se evacueaza in cadrul amplasamentului.

Biroul și laboratorul vor fi alimentate cu apă din rețeaua existentă pe aplasament conform contractului încheiat. Consumul va fi de cca.2 mc lunar și poate fi asigurat de către rețeaua JT Grupului.

Colectarea și evacuarea apelor uzate: Se va amenaja un bazin vidanjabil de 1 mc pentru evacuarea apelor menajere și a apei pluviale, convențional curate, colectate de pe acoperișul halei sau platformele betonate din incintă.

Alimentarea cu energie: conform contractului este asigurat de catre JT Grup. Hala inchiriată este conectată la energie electrică. De asemenea va exista și un generator pentru situații de urgență.

Descrierea organizării de șantier

Nu exista propriu-zis o organizare de șantier. Echipamentele ce alcătuiesc  instalația de depolimerizare și cea de distilare vor fi aduse și instalate în incinta halei.

Managementul deșeurilor

Managementul deşeurilor produse pe amplasament va ţine seama de categoriile de deşeuri. Pentru toate categoriile de deşeuri vor fi respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Deșeurile colectate în vederea valorificării vor fi depozitate temporar într-o zonă special amenajată. Deșeurile rezultate din procesul tehnologic vor fi depozitate pemporar într-o zonă special amenajată și vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

II.Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

- proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare.

- proiectul nu se regăseşte în planul/programul/strategia adoptate de către o autoritate publică;

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementarile tehnice în vigoare în domeniul protectiei mediului;

- lucrarile care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului;

- în zona amplasamentului  nu există un impact cumulativ asupra mediului;

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizarii documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor raportului privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.

III.Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

III. 1. Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului :

- depozitarea materialelor/ instalațiilor se va face în zona special amenajată, în incinta halei;

- se va achizitiona material absorbant, care să poata fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere;

- utilajele și mijloacele de transport utilizate vor avea verificările tehnice la zi;

- pentru colectarea deșeurilor menajere se vor achiziționa europubele.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafață

- pentru a se evita apariția unor poluări accidentale depozitarea materialelor/ instalațiilor se va face în zona special amenajată, în incinta halei, iar utilajele și mijloacele de transport folosite vor fi cu inspectia tehnica la zi;

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate, astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică;

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului

- controlul stării tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la construcție,

- alimentarea cu carburanți care să aibă un conținut redus de sulf și respectarea tehnologiei de construcție.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității : nu este cazul

Amplasamentul se află la distanță de ariile naturale protejate.

Măsuri de diminuare a impactului produs de zgomot și vibrații

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi cu respectarea programului de lucru;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasament şi în vecinătate.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

  - nu este cazul – proiectul se implementează intr-o zonă industrială

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: nu este cazul

Pe teritoriul proiectului sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:Nu este cazul

Se estimează că impactul proiectului atât în perioada de funcționare cât și în perioada de construcție va fi nesemnificativ din punct de vedere al sanatății populației.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

- se va asigura gestionarea conform legislaţiei în vigoare, a tuturor deşeurilor generate ca urmare a lucrărilor execuţie a proiectului (colectare selectivă, stocare temporară, transport, valorificare/eliminare prin societăţi specializate autorizate, pe bază de contract).

- în incinta organizarii de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii, a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face în recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către o societate autorizată de salubrizare în vederea eliminării la un depozit autorizat de deşeuri

- deşeurile reciclabile vor fi predate în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate. Vor fi ţinute evidenţe cu cantităţile valorificate;

III. 2. Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada funcționării:

- amenajarea de platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor (PET, sticlă, hârtie, menajer);

- preluarea deșeurilor rezultate de pe amplasament cu periodicitate și evitarea depozitării necontrolate a acestora.

- verificarea periodică a instalațiilor pentru buna funcționare;

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor subterane pe perioada funcționării:

- aplicarea, în caz de nevoie, a tuturor măsurilor de prevenire și combatere a poluarii accidentale conform prevederilor în vigoare;

- manipularea materialelor sau a altor substanţe utilizate în tehnologii se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor;

- întreținerea adecvată a bazinului vidanjabil;

- nu se vor depozita deșeuri sau materii prime pe amplasament, care ar putea afecta indirect apa, prin propagarea poluării solului.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului  pe perioada funcționării:

-emisiile de poluaţi atmosferici, se vor încadra în limitele prevăzute în Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staționare.

- utilizarea unor utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care produc emisii cât mai reduse de SOx;

-monitorizarea  funcționării  arzătoarelor, monitorizarea emisiilor  instalațiilor  de depolimerizare și distilare,  astfel  încât acestea  să  se pastreze în limitele normale de funcționare a instalației;

Măsuri de diminuare a impactului zgomotului și vibratiilor pe perioada funcționării

- limitarea vitezei  autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;

- asigurarea echipamentelor de protecție acustică pentru personalul implicat în activitățile generatoare de zgomote si vibratii.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității : Nu este cazul

Investiția nu se află în vecinătatea  ariilor naturale protejate.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul sau apele de suprafaţă sau subterane prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate;

- în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: Nu este cazul

Pe teritoriul proiectului sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Masuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea: Nu este cazul

Se estimeaza că impactul proiectului atât în perioada de funcționare cât și în perioada de construcție va fi nesemnificativ din punct de vedere al sănătății populației

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: Nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

- se va asigura gestionarea conform legislaţiei în vigoare, a tuturor deşeurilor generate (colectare selectivă, stocare temporară, transport, valorificare/eliminare prin societăţi specializate autorizate, pe bază de contract).

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către o societate autorizată de salubrizare în vederea eliminării la un depozit autorizat de deşeuri

- deşeurile reciclabile vor fi predate în vederea valorificării prin societăţi specializate autorizate. Vor fi ţinute evidenţe cu cantităţile valorificate;

- menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări controlate de deșeuri;

- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament  doar pentru maxim 1 an ( pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și max 3 ani ( pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace necesare pentru intervenție în caz de accidente;

- deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri  de substanțe/preparate chimice periculoase;

III.3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Planul de inchidere va include minim următoarele lucrări:

Dezafectarea se va realiza pe baza unui plan de inchidere ce va identifica totodată și resursele necesare pentru punerea lui în practică.

Etapele principale pe care trebuie să le respecte titularul în cazul încetării activității sunt următoarele:

- golirea instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică;

- dezafectarea instalațiilor;

- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate spre destinații bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime (dacă e cazul);

- igienizarea halei

- eliminarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului.

# IV.Condiţii care trebuie respectate

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

# lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

# se va semnala la A.P.M.Tulcea , G.N.M. – C.J. Tulcea orice poluare a apelor  si/sau acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia;

# toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

# personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii.

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie.

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate.

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

# gestiunea deşeurilor generate din lucrările de execuţie a proiectului, se va realiza conform legislației de mediu în vigoare.

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului,  după caz:

# În perioada realizării lucrărilor va trebui să se adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse în raport.

# În timpul perioadei de implementare a proiectului se va avea în vedere următoarele măsuri privind ameliorarea condiţiilor de mediu existente:

# utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuţie, reducerea consumului de materiale şi reducerea consumului energetic;

# utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generaţie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie;

# utilizarea de materiale de construcţii provenite, pe cat posibil, din resurse locale pentru reducerea consumului de carburanţi necesar transportului de materii prime şi materiale;

# c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

# organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform  prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

# se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

# Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri în apele de suprafaţă sau subterane;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier înainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# este interzisă alimentarea cu carburanţi în cadrul fronturilor de lucru;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

# pentru gestionarea deşeurilor:

# gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a tuturor tipurilor de deşeuri rezultate în timpul execuţiei proiectului;

# gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# a) fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

# b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

# transportul deşeurilor rezultate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

# pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, în conformitate cu legislația în vigoare a unui Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protecția factorilor de mediu, atât în cadrul punctelor de lucru, cât şi în cadrul organizării de șantier.

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# 2.  În timpul exploatării:

# a)condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu.

# managementul deşeurilor gestionate pe amplasament în perioada de funcţionare

# se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor gestionate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rgenerate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări controlate de deșeuri;

# depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament  doar pentru maxim 1 an ( pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și max 3 ani ( pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

# asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace necesare pentru intervenție în caz de accidente;

# deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri  de substanțe/preparate chimice periculoase;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de STAS 10009/88 pentru incinte industriale 65 Db.

# b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligatia de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat in urma activităţilor de monitorizare

# c)respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii: conform legislaţiei în vigoare.

# 3. Planul de monitorizare a mediului

| Nr.crt. | obiective | Indicator | Frecvența | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de implementare a investitiilor prevazute prin proiect |
| 1 | Protecția calității aerului -controlul emisiilor datorate utilajelor și mijloacelor de transport | Pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile | anual | Titular |
| 2 | Zgomot și vibrații | Măsurători periodice a nivelului de zgomot la limita amplasamentului pe direcția receptorilor sensibili | Anual | Titular |
| Etapa de functionare a obiectivelor prevazute prin proiect |
| 1 | Managementul deșeurilor | Cantitățile de deșeuri gestionate, tratate, valorificate și eliminate pentru fiecare tip de deșeu în parte | lunar | Titular |
| 2 | Ape uzate evacuate după epurare | NTPA002 - Conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descǎrcare ȋn mediul acvatic a apelor uzate , cu modificările și completările ulterioare | anual | Titular |
| 3 | Zgomot și vibrații | Măsurători periodice a nivelului de zgomot la limita amplasamentului pe direcția receptorilor sensibili. Respectarea prevederilor Ord.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare și SR 10009/2017 | anual | Titular |
| 4 | Aer | NO2, CO2, SO2, pulberi totale încadrarea emisiilor și imisiilor în prevederile legislative în vigoare (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, STAS 12574/1987, Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staționare.) | anual | Titular |

# Rezultatele monitorizării vor fi înregistrate şi raportate în termen de 10 zile de la obținerea raportului de încercare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

# 4.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare – demolarea halelor /cladirilor, dezafectarea instalațiilor și redarea suprafeței ocupate circuitului natural – conform pct.III.3

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – la sfârșitul perioadei de funcționare, amplasamentul va fi eliberat de toate materialele și construcțiile supra și subterane și va fi redat folosinței inițiale, fie unei folosințe din aceeași categorie cu cea care se va executa conform actualului proiect;

# c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor – conform proiectului închidere /dezafectare.

# V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate: Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul APM Tulcea, la sediul autorităţii publice administrative , pe site-ul şi la sediul UAT Tulcea, astfel:

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul APM Tulcea în data de 17.02.2020 și la avizierul APM Tulcea în 19.02.2020;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Delta” din 19.02.2020, afişat la sediul UAT Tulcea în data de 21.02.2020;

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 27.03.2020;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 19.03.2020, afişat la sediul UAT Tulcea  în data de 20.03.2020;

# definirea domeniului evaluării

# Adresa din data de 13.04.2020 pentru stabilirea echipei de experți.

# Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 18.05.2020;

# dezbaterea publică:

# Afişarea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 28.05.2020;

# Anunţul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 28.05.2020;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 29.05.2020, afişat la sediul UAT Tulcea în data de 29.05.2020, afișat la sediul SC Madona Impex SRL în data de 29.05.2020; afișat pe site-ul UAT Tulcea din data 29.05.2020 ,

# Dezbaterea publică desfăşurată la sediul SC Madona Impex SRL, judeţul Tulcea în data de  09.07.2020. Nu s-a prezentat public interesat.

# decizia de emitere a acordului:

# Proiectul acordului de mediu a fost afisat pe site-ul APM Tulcea in data de 12.12.2019;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 12.12.2019;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul Delta din 07.12.2019, afişarea la sediul Primăriei Comunei Frecăței, în data de 06.12.2019, pe site-ul  Primăriei Comunei Frecăței in data de 06.12.2019;

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publică desfăşurată la sediul SC Madona Impex SRL nu a participat public interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Completarile au fost depuse în data de 21.07.2020; au fost mediatizate pe site-ul APM Tulcea în data de 22.107.2019 și analizate în CAT în data de 03.08.2020.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării (după caz).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 17 (șaptesprezece) pagini și a fost redactat în trei exemplare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                      Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                          Calitatea Factorului de Mediu

ing. Simona CONSTANTNESCU				        ing. Elena MICU

A.A.A. .............. / ....................2020