DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PREST GEO DAN SRL., cu sediul în mun. Tulcea, nr.7, sc.A, ap.12, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 2978/15.03.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.05.2017, că proiectul “ Construire anexe ale exploatației agricole, magazii cereale ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea,T260, P4238, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Terenul se află în extravilanul localității Tulcea, T 260, P 4238, nr. cad. 34680, cu folosință actuală de teren de exploatare și funcțiuni agricole, proprietate privată .

Proiectul prevede construirea a două corpuri de clădire (magazii de cereale) cu rol de anexă agricolă pe o parcelă situată în extravilanul municipiului Tulcea, T 260, P 4238, proprietate privata a titularului.

Terenul are următoarele vecinătăţi:

 la Sud – drum de exploatare-De 4232;

 la Nord – drum de exploatare-De 4240;

 la Est – drum județean-D.J. 222;

 la Vest – proprietate privata nr. cad. 38770.

Suprafaţa terenului este de 30.000,00 mp, iar suprafaţa construită totală se va majora de la 3.756,12 mp la 7.474,64 mp. Terenul este în prezent ocupat de trei construcții anterior autorizate, două anexe ale exploatației agricole și o cabină poarta.

Suprafața fiecărei magazii va fi de 1.859,25 mp.

Regim de înălțime: parter înalt.

INDICI URBANISTICI DE CONTROL:

- POT existent = 12,52 % - POT propus = 24,91 %

- CUT existent = 0,13% - CUT propus = 0,25%

BILANȚ SUPRAFEȚE:

SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN = 30.000,00 mp din care:

BILANȚ SUPRAFEȚE:

Ac exist. = 3.756,12 mp propus = 7.474,64 mp

Au exist. = 3.627,41 mp propus = 7.227,41 mp

Ad exist. = 3.756,12 mp propus = 7.474,64 mp

SUPRAFAȚĂ CURTE:

Scl = 22.525,36 mp

Soluția de fundare a halelor constă în fundații continue din beton armat cu centuri sus și jos, sub pereții din zidărie. Până la cota +3,00m, se va executa un zid de sprijin din beton armat. În fundații se vor poziționa carcase de ancorare a sâmburilor de beton armat. Placa de la cota +0,00m se va realiza din beton armat, min. 15 cm, pentru trafic rutier cu utilaje grele.

Structura de rezistență a halelor se realizează din metal și zidarie portantă din B.C.A. Încărcările de la nivelul învelitorii sunt preluate de pane ce reazemă pe grinzi cu inima plină. Grinzile descarcă pe stâlpii exteriori. Zidăria se înrămează cu sâmburi și centuri din beton armat.

Învelitoare va fi realizată din tablă zincată cutată. Invelitoarea va fi prevăzută cu parazapezi conform specificațiilor tehnice ale furnizorului.

Faţadele se vor finisa cu var lavabil pentru exterior alb. Elementele metalice vor fi grunduite.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zona.

Alimentarea cu apă : bazin de apă cu capacitatea de 50 mc.

Apelor uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil (existent) cu capacitatea de 25 mc.

Organizarea de șantier

Pentru organizarea de santier nu sunt necesare lucrari suplimentare. Constructorul isi va amenaja organizarea de santier pe amplasamentul proiectului, cat mai aproape de lucrare.

In perimetrul spatiului ales constructorul isi va amenaja un depozit de materiale precum si o zona de parcare utilaje. Accesul la lucrare se va face atat pe drumurile existente in zona cat si pe apa.

Lucrarile vor fi bine semnalizate, iar in cadrul organizarii de santier se va executa un panou cu titlul investitiei, numele constructorului, beneficiarului, proiectantului, durata de executie si numarul autorizatiei de construire.

Prin implementarea proiectului nu se vor construi cai noi de acces si nici nu se vor schimba caile noi existente. Rezolvarea accesului pe parcela se va face dinspre drumul de exploatare De 4232, aflat pe latura de sud a parcelei.

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în extravilanul localităţii Tulcea, T 260, P 4238, pe un teren de exploatare și funcțiuni agricole, având următoarele vecinătăți : la Sud – drum de exploatare-De 4232; la Nord – drum de exploatare-De 4240; la Est – drum județean-D.J. 222; la Vest – proprietate privata nr. cad. 38770

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare va fi un impact redus .

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este în arii protejate .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 31/30.01.2017, emis de UAT Municipiul Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth VARZARU

Nr. AAA:............../..........................