DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ..........  din ..........

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT- MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în orasul Tulcea, str. Pacii, nr.20, jud Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 11720/25.09.2017,  si a completarilor ulterioare  nr.12524/11.10.2017, 13533/27.10.2017, 14018/07.11.2017,....   în baza:

-	HG 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

-	Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.11.2017, că proiectul „REABILITARE L.T.E. SI SISTEM  RUTIER - STR TUDOR VLADIMIRESCU  MUNICIPIUL  TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Tulcea, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2 pct.13, lit.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute  la pct.22, din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

2)Caracteristicele proiectului

a)Marimea proiectului:

Amplasamentul este Strada Tudor Vladimirescu situat în intravilanul municipiului Tulcea, judetul Tulcea. Terenul pe care se executa investitia face parte din domeniul public al UAT- Municipiul Tulcea, strada are o lungime de aproximativ 136 metri, o suprafata cadastrata de 920 mp si este cuprinsa intre strada Victoriei si strada Unirii.

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea retelelor de canalizare menajera, retelelor de canalizare pluviala, retelelor de apa si retelei de incalzire astfel incat sa se poata asigurata utilitatile cladirilor din zona. Deasemenea se doreste reabilitarea sistemului rutier.

Pe strada Tudor Vladimirescu se va realiza:

- devierea retelei de distributie gaze naturale Dn 63 mm, SDR 11 de la blocurile I3 si V16;

- demontarea rezervoarelor de combustibil, a caminelor de control si a retelei de termoficare amplasata in canal de protectie din beton;

- realizarea de umpluturi compactate cu pamant, nisip si piatra in golurile rezultate ca urmare a dizlocarii rezervoarelor, caminelor si canalelor din beton;

- refacerea retelei de canalizare de la blocurile V16 si I3 pana in strada Unirii, retea care se va realiza din teava din PVC-KG sau tub riflat de canalizare cu diametrul de 200 si 250 mm si pe o lungime de 145 ml;

- realizarea de racorduri intre reteaua principala de canalizare si racordurile secundare de canalizare de la consumatori,  racorduri ce au diametrul de 110 - 160 mm si vor avea o lungime insuma 61 ml;

- realizarea a 16 camine de vizitare pe reteaua de canalizare;

- construirea unui canal de preluare ape pluviale, reabilitarea unui canal de preluare de la blocul I2 si realizarea unei retele de canalizare pluviala cu lungimea de 103 ml  si diametrul de 200 si 250 mm pana la reteaua de canalizare ape pluviale de pe strada Unirii;

- inlocuirea retelei de apa potabila din otel cu teava din PEHD pe o lungime de 124 ml si cu un diametru de 110 - 125 mm;

- realizarea unei retele de incalzire  cu lungimea de 192 ml pentru blocurile I3 si I4 cu teava preizolata cu diametrul de 63 - 110 mm si realizarea lucrarilor de separare intre scari si catre vechea retea din fata complexului Garofita;

- realizarea unei retele de apa calda menajera si recirculare cu lungimea de 193 ml pentru blocurile I3 si I4 cu teava preizolata cu diametrul de 3/4" - 2 1/2" si realizarea lucrarilor de separare intre scari si catre vechea retea din fata complexului Garofita;

- montarea de pompe de circulatie pentru incalzire si pompa de recirculare apa calda in centrala termica CT 13;

- camine de bransament si contorizare : 4 buc

- desfacerea sistemului rutier ( inclusiv cu recuperarea pavelelor abnorme) si reabilitarea sistemului rutier pe o suprafata de 1423 mp.

Reteaua de apa potabila se va realiza cu teava din PEHD PE 100, SDR 17, PN 10 bari.

Reteaua de canalizare se va executa cu teava din PVC-KG sau cu teava riflata din polietilena SN4.

Reteaua de incalzire si apa calda de consum se va realiza cu teava flexibila preizolata  PEX tip A si cu teava din PP_R - Al. In centrala termica racordarea retelei de incalzire la instalatia centralei termice se va realiza cu teava neagra, iar instalatia de apa calda se va realiza cu teava zincata.

Retelele exterioare se vor monta ingropat la adancimea de 1,5 - 2 metri sub sistemul rutier si la adancimea de 1 - 1,5 metri in zona pietonala sau spatiu verde. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de rau cu grosimea de minim 10 cm, si se vor astupa cu minim 10 cm de nisip peste generatoarea superioara a conductelor.  Umplutirile de pamant se vor compacta cu maiul mecanic, astfel incat sa nu existe tasari dupa realizarea sistemului rutier

Racordarea la retelele utilitare existente in zona se va face din retelele publice existente in apropierea strazii.

Înlocuirea conductelor existente din azbociment cu conducte din polietilena de înaltă densitate PEHD și prelungirea acestora pe străzile unde nu există rețea de apă potabilă si gaze naturale.

Pentru demontarea rezervoarelor de combustibil se vor parcurge urmatoarele procedeee tehnice:

- lucrarile de golire,curatare/decontaminare,transport si eliminarea combustibilului existent in rezervoare, se vor executa de catre o firma specializata, autorizata in acest sens;

- curatarea rezervoarelor se va efectua cu respectarea stricta a normelor de protectie si securitate in munca si a normelor in vigoare de protectia mediului;

- inainte de curatarea rezervoarelor de combustibil se goleste prin pompare restul de produs inflamabil existent in interior;

- se verifica nivelul noxelor  ,conform normelor in domeniu si regulilor de buna practica;

- intrarea personalului de curatire in interiorul rezervoarelor se va face cu aprobare si conform documentelor in vigoare, dupa o aerisire/ventilare prealabila;

- curatirea de produse inflamabile existente in rezervoare si damfuirea acestora prin utilizarea unui utilaj portabil de curatat cu jet de abur atunci cand sunt depuneri pe mantaua rezervoarelor;

- transportul si depozitarea acestor rezervoare curatate se va face la locul si cu documentatia specifica.

Dezasamblarea acestor rezervoare de la conductele si armaturile existente in caminele de control se va efectua cu mijloace mecanice corespunzatoare, de catre personalul calificat si instruit pentru aceste genuri de lucrari, precum si in conditii de deplina securitate a muncii P.S.I. si protectia mediului ambiant.

Reabilitarea sistemului rutier se va face adoptarea unui sistem rutier de tip elastic, constand din:

-  4 cm beton asfaltic cu cribluri BA 16 (EB 16 rular 50/70);

-  5 cm binder de criblura BAD 20 (EB 22.4 legatura 50/70);

-  30 cm piatra sparta;

-  20 cm balast nisipos (fractiuni 0-7.1 mm peste 50%).

Grosimea sistemului rutier  a rezultat in urma calculului de dimensionare facut cu metoda Calderom 2000, luand in considerare un trafic de 0.10 m.o.s. – trafic ce va fi insusit si de beneficiarul lucrarii.

Se va da o atentie deosebita compactarii terasamentului pe portiunea unde se executa alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu energie termica (pe aceste suprafete compactarea se va face numai in prezenta proiectantului si executantului retelelor).

Apele meteorice ce cad pe suprafata partii carosabile a strazilor si platformelor vor fi dirijate prin pantele longitudinale si transversale, catre punctele de colectare existente pe strazile adiacente.

In profil transversal strazile se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

-  Str. Tudor Vladimirescu, tronsonul de inceput pana la platforma AQUASERV va avea o latime a partii carosabile de 5.50 m si pe tronsonul cuprins intre platforma AQUASERV si capatul strazii, latimea partii carosabile va fi de  3.50m care se va aplica si pe strada laterala.

-  Aleea de acces va avea o latime a partii carosabile de 3.0 m.

Apele meteorice ce cad pe suprafata partii carosabile vor fi dirijate prin pante longitudinale si transversale spre sistemele de colectare existente pe strazile adiacente.

Inainte de reabilitarea strazilor si a platformelor se vor executa lucrarile tehnico-edilitare.

Se vor executa marcaje orizontale si verticale. Se vor intocmi documentatii speciale de semnalizare si marcaje rutiere care vor fi analizate de Politia Rutiera Municipala si verificate de un verificator atestat MLPTL

Aleea de acces si strada laterala se vor amenaja cu urmatorul sistem rutier:

-  6 cm BA 16

-  30 cm piatra sparta

-  50cm nisip

Platformele pietonale existente in jurul blocurilor se vor reface cu urmatorul sistem:

-  3 cm BA 12.5

-  10 cm beton C16/20

-  10 cm piatra sparta

Profil longitudinal

In profil longitudinal,strazile prezinta elemente geometrice specifice atat zonelor de campie , cu profile longitudinale situate in palier si aliniament sau in panta <4%.

Profilul transversal

În profil transversal strazile prezintă o parte carosabilă variabila, incadrata sau nu intre borduri, cu sau fara trotuare.

Imbracamintea bituminoasa este alcatuita dintr-un singur strat - BA16 (EB16 rul 50/70) in grosime de 5.0-6.0 cm si tratament superficial dublu.

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat. In cazurile in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari, se vor lua masuri de rectificare a acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

La executarea imbracamintilor bituminoase se va amorsa stratul suport cu bitum taiat -60% bitum , 40% white spirt. Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta de 100m.

Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele conditii:

In functie de compactitatea stratului suport se folosi 0.3-0.5 kg/mp material de amorsat.

Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la fabricarea mixturii bituminoase .

Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuata cu un finisor capabil de a le repartiza fara sa produca segregarea lor,respectand profilele si grosimile fixate .

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat cu repartizatoare – finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru strazile de clasa tehnica III si IV si care asigura o precompactare .In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual.

Dupa asternere , acestea se vor cilindra cu ruloul compresor de 10-12t ,imediat pana ce

temperatura nu coboara sub 120 0 C.

Dupa executarea stratului de uzura se procedeaza la inchiderea porilor suprafetei prin

raspandirea de 2-3 kg/mpnisip de 0-3 mm,bitumat cu 2-3% bitum,dupa care se cilindreaza.

Suprafata stratului suport pe care se asterne imbracamintea bituminoasa trebuie sa fie

uscata.

Imbracamintile asfaltice se vor executa de preferinta in anotimpul calduros ,lucrul oprinduse

cand se inregistreaza temperaturi ale aerului sub +5 0 C .

Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonier ,se vor amenaja intersectiile din trama

stradala ,respectand categoria functionala a fiecarei strazi.

In acest mod se va asigura o trama stradala completa prin densitatea si gradul de ocupare

al terenului corelata in plan orizontal si pe verticala in conditii de eficienta estetica si economica.

Organizarea de santier

Prin natura lucrarilor prevazute în proiect nu este necesara racordarea la energie lectrica,apa curenta sau alte utilitati. Pentru realizarea obiectivului nu se realizeaza constructii sau instalatii necesare alimentarii cu apa in scop potabil, obiectivul nu produce si nu evacueaza ape uzate de nici un fel. In perioada realizarii obiectivului va fi dotat cu un W.C. tip uscat dotat cu bazin vidanjabil.

b)cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte.

c)utilizarea resurselor naturale- folosința actuală a terenului și cea propusă, conform certificatului de urbanism nr. 64 din 17.10.2017 emis de Primăria Comunei Baia este de ”drumuri, satesti”.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate  sunt cele din timpul  executării lucrărilor la proiect  și deșeuri menajere, care vor fi predate unei societăți autorizate în acest sens. În incinta organizării de șantier  va fi stabilită o platformă de colectare a deșeurilor.

Se apreciaza ca lunar se vor produce urmatoarele cantitati de deseuri:

- deseuri menajere si ambalaje ale produselor alimentare – cca.100kg/luna;

- ulei uzat –cca 50l/luna ;

- deseuri feroase –cca.50kg./luna.

d) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul propus va determina o limitare a zgomotelor..

e) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Strada Tudor Vladimirescu,judetul Tulcea

Terenul pe care se executa investitia face parte din domeniul public al UAT- Municipiul Tulcea, este amplasat in intravilanul Municipiului Tulcea, conform conform CU nr. 191/03.04.2017

Strada are o lungime de aproximativ 136 metri, o suprafata cadastrata de 920 mp si este cuprinsa intre strada Victoriei si strada Unirii.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – lucrările se vor desfășura în intravilanul localității, pe drumurile existente.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – Proiectul  se propune a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, localitate a cărui intravilan nu se află în arie protejată;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: local (influențează o arie limitată) în condiții normale de exploatare;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier se va realiza strict ȋn interiorul suprafeţei de teren destinatǎ proiectului. Pentru executarea lucrărilor este necesar ca antreprenorul să-și organizeze un punct de lucru cât mai central unde să-și monteze barăci pentru organizarea de șantier, pentru personalul de urmărire a lucrărilor, pentru muncitori și pentru depozitarea materialelor și a sculelor.Datorita spatiului redus pentru organizarea de santier se recomanda ca materialele voluminoase sa se aduca la lucrare numai cat mai aproape in momentul cand urmeaza a fi utilizate pentru a se evita stocarea acestora.

Se va monta o cabină ecologica dotată cu closet și pisoar.

Rezervorul de colectare este obligatoriu să conțină apă cu substanțe dezinfectante care periodic se va vidanja de serviciul de salubritate. Pentru rețeaua de canalizare din localitate, materialele necesare executării lucrării se pun în operă în ziua aducerii pe teren.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va ecologiza;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt: lucrari de curatare,transport si eliminarea substantelor inflamabile existente in rezervoare, se vor executa de catre societati autorizate in domeniu

- pamantul si pietrele cu continut de substante  periculoase  rezultat atat de pe suprafata terenului afectat cat si din interiorul sapaturii va fi colectat cu grija si trasportat de catre firme autorizate in acest sens,conform legistatiei in vigoare;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

Ø	deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

Ø	deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

Ø	deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 191 din 03.04.2017 emis de UAT – MUNICIPIUL TULCEA;

n) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

o) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

p) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

r) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Ȋntocmit Consilier, 	Ruxandra Susan

Nr.A.A.A. ......................../ .............11.2017