Proiect

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, cu sediul în mun. Tulcea, str. Pacii, nr.20, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 11485/19.09.2017,  în baza:

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordinului MMP nr. 135/2010 privind  aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2017, că proiectul “ STATII DE EPURARE SI REABILITARE RETELE CANALIZARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA ”, propus a se realiza în mun. Tulcea, str. 1848, nr.32 sau identificat prin str. Spitalului, nr.23, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 11 lit. c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1.

Justificarea necesității proiectului

Necesitatea modernizării retelei de canalizare menajera a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea impreuna cu epurarea si tratarea apei uzate provenite de la acesta este uşor de înţeles dacă luăm în considerare avantajele pe care aceasta o aduce.

Acestea ar fi următoarele:

ü	reducerea poluarii solului prin reducerea exfiltratiilor apei uzate in sol (reteaua veche prezinta fisuri)

ü	reducerea concentratiei poluantilor deversati in reteaua publica oraseneasca, lucru care usureaza activitatea statiei de epurare a orasului Tulcea cu efecte si asupra efluentului deversat de aceasta in emisarul Dunare

ü	reducerea pericolului de raspandire a unor virusuri, bacterii, agenti patogeni prin dezinfectia apei uzate de la Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.

In prezent, apele uzate provenite de la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea sunt colectate, inainte de a fi deversate in reteaua publica, in doua locuri: apele colectate de la cladirea principala Spital Judetean impreuna cu Policlinica sunt deversate in reteaua publica pe strada 1848, iar cele de la cladire Pneumologie (TBC), cladire Psihiatrie si cladire Boli infectioase si Dermato-venerice sunt deversate in reteaua publica pe strada Spitalului. Inainte de a fi deversate in reteaua publica ele sunt trecute prin decantoare unde ar trebui sa fie si clorinate. Dar decantoarele sunt colmatate, nu au fost niciodata curatate, sunt nefunctionale, apa uzata trecand prin preaplin. De asemenea si clorinarea se face „la ochi”. Reteaua de canalizare existenta in incinta este din azbociment. Aceasta este veche, prezentand depuneri, colmatari si numeroase fisuri, sparturi, ceea ce duce la exfiltrari masive ale apei uzate in sol.

Prin prezenta investitie, va trebui revizuit intregul sistem de evacuare al apelor uzate din perimetrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. Acestea vor trebui colectate intr-un singur loc si tratate intr-o statie de epurare astfel incat sa corespunda prevederilor din NTPA 002-2002, dupa care vor fi deversate in reteaua oraseneasca de canalizare, respectiv pe strada 1848.

Amplasamentul este situat in intravilanul municipiului Tulcea, str. 1848, nr.32 sau identificat prin str. Spitalului, nr.23. Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările este situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, apartinând domeniului public.

Suprafata de teren pe care se vor realiza lucrarile este de cca. 1600 mp.

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor lucrari :

ü	retea canalizare avand curgere gravitationala cu o lungime de 811 m, din conducte PVC-KG (sau conducta riflata din PP, PEHD):

-	Dn315 – 461 m

-	Dn250 – 246 m

-	Dn110 – 104 m

ü	camine de vizitare din material plastic (polietilena, PVC, PP etc.) - 33 buc.

ü	retea canalizare avand curgere sub presiune din PEHD; PE100; PN10; SDR17; cu lungimea de 260 m, din care Dn110 vor fi 240 m si Dn160 vor fi 20 m

ü	camine de vizitare uscate din material plastic (polietilena, PVC, PP etc.) - 1 buc.

ü	conducta de evacuare a efluentului (a apei tratate-epurate cnf. NTPA 002 si dezinfectate) din statia de epurare proiectata si transportat la reteaua publica de canalizare a orasului Tulcea, conducta din PEHD; PE100; PN10; SDR17; Dn 160 – 130 m

ü	statii de pompare ape uzate complet echipate prefabricate din beton (din inele) pentru care se vor face si racordurile electrice – 2 bucati

ü	statie de epurare (tratare, dezinfectie) ape uzate conform NTPA 002, complet echipata (cu toate instalatiile, conductele, fitingurile, automatizarile, echipamentele necesare la interior), utilaje, platforma, camine, bazin din beton, container pentru echipamente, pentru care se va face si racordul electric – 1 bucata

ü	conducta de alimentare cu apa potabila la statia de epurare in lungime de 55 m din PEHD, PE100, PN10, SDR17, Dn110x6,6 mm (pe aceasta conducta se va monta in incinta statiei de epurare un hidrant de incendiu)

ü	subtraversari ale drumurilor de acces auto (masini de salvare) prin foraj orizontal (nu sapatura la vedere) in care conductele de canalizare se vor monta coaxial in conducte de protectie corugate – riflate din PP, PEHD SN8 D477/400 – 59 m

ü	conducte de protectie corugate – riflate din PP, PEHD SN8 pentru montarea tevilor de canalizare - 96 m, din care  54 m D477/400 si 42 m D160/142

ü	se vor reface carosabilul, accesele, aleile, platformele, parcarea afectate, dar si spatiul verde afectat va fi adus la starea initiala – 101 mp.

Statia de epurare

Statia de epurare compacta in trei trepte, are rolul propus de a epura apele uzate din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea astfel incat caracteristicile efluentului sa corespunda normelor NTPA 002 privind incarcarile maxime admisibile.

Prima treapta de tratare este o treapta mecanica de separare a solidelor cu dimensiuni mai mari de 0,5 mm si este compusa dintr-un gratar automat, capsulat, un bazin de egalizare cu capacitatea de aproximativ 131 m3, dotat cu 1 mixer ce previne decantarea solidelor si doua pompe (1 activa si 1 rezerva) cu rol de alimentare a bazinelor de reactie cu Ozon.

A doua treapta de tratare este o treapta chimica compusa din 2 bazine de decantare si dezinfectie avansata cu Ozon.

Instalatia de ozonizare va fi compusa din Generator de Ozon, Concentrator de oxigen, Racitor aer, Compresor, Filtre, Tablou electric, regulator de flux si presiune. Cele doua bazine sunt realizate din Otel Inox 316 si au capacitatea de aproximativ 2,5m3. Timpul de reactie intre apa uzata si Ozon, este recomandat a fi de minim 10 minute. Rezervoarele din statia de epurare, au fost calculate pentru a oferi un timp de reactie de maximum 20 minute, pentru a conferi siguranta si fiabilitate procesului. Complementar sistemul de ozonizare este si sistemul de eliminare a Ozonului, prin folosirea unui distrugator de Ozon liber. Pentru siguranta operatorului, in incinta tehnica se va monta si un senzor de scapari de Ozon in aer.

Din bazinele de reactie, apa dezinfectata va avea caracteristicile unei ape incluse in parametrii NTPA002 si va fi descarcata gravitational spre reteaua de canalizare a orasului Tulcea.

A treia treapta o reprezinta eliminarea namolului rezultat de la bazinele de reactie cu Ozon, compusa dintr-un filtru-presa si instalatie de preparare si dozare polielectrolit.

Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de şantier va cuprinde lucrări de amenajare a unei platforme pe care se va realiza depozitul de materiale si se va amplasa o barăcă metalică (sau tip container) utilizată ca birou pentru personalul angajat, o cisternă de apă potabilă şi un wc ecologic.

Organizarea de santier se va realiza într-un spatiu pus la dispozitie de către Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in intravilanul municipiului Tulcea, str. 1848, nr.32 sau identificat prin str. Spitalului, nr.23. Terenul are folosinta actuala de incinta.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul nu se afla in aria naturala protejata.

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: Nu există premisele unui potenţial impact negativ datorat volumului de lucrări de construcţii. Impactul surselor de emisii atmosferice aferente acestor lucrări va fi resimţit local datorită utilajelor de construcţii şi transportului materialelor. Aria principală de emisie a poluanţilor este in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, respectiv ampriza lucrării extinsă lateral, pe ambele părţi, cu câte o fâşie de 10-15 m lăţime. Concentraţiile maxime de poluanţi se realizează în cadrul acestei arii. În exteriorul ei subtanţele poluante se reduc substanţial. Astfel, la 20 m în exteriorul acestei fâşii, concentraţiile se reduc cu 50%, iar la peste 50 m, reducerea este de 75%. Printr-o riguroasă organizare a constructorului putem aprecia că activităţile de şantier nu vor avea un impact asupra populatiei. Dacă pe perioada executiei proiectului există premisele pentru un potential impact negativ, pe perioada exploatării obiectivului impactul este unul pozitiv.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: Impactul pozitiv este permanent dupa realizarea lucrarilor. Impactul negativ din timpul executiei lucrarilor este temporar si afecteaza numai incinta Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. Impactul negativ nu este reversibil..

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 586/14.07.2017, emis de UAT Municipiul Tulcea ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA . 4153/18.10.2017