DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.       /     .10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PECENEAGA, cu sediul in com.Peceneaga, str.Primariei, nr.32, jud.Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 11322/10.10.2016 in baza:

-  Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.964/ 2007 și prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 (pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

- Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania)[5] și completată prin Hotărârea de Guvern nr.971 din 2011 (privind modificarea și comletarea HG 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.10.2017, că proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA PECENEAGA” propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul  com.Peceneaga, jud.Tulcea nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.,

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 13, lit.a) orice modificari si extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2.Caracteristicile proiectului:

Mǎrimea proiectului

Amplasament se afla in intravilanul si extravilanul comunei Peceneaga, judeţul Tulcea. Strazile pe care se va poza reteaua de distributie apa sunt situate în intravilanul localitatii Peceneaga. Zona in care se va amplasa rezervorul este in extravilanul localitatii.

Suprafaţa de teren pe care se vor realiza lucrările este de cca. 5000 mp.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă va cuprinde:

- realizarea unui rezervor suprateran metalic, izolat, complet echipat de 500 mc ce se va conecta la reteaua existenta;  pentru zona rezervorului se va realiza si un racord electric (necesar functionarii pompei dozatoare de hipoclorit din caminul de vane din zona rezervorului, dar si iluminatului incintei de la rezervor sau altor activitati de raparatie, mentenanta de la rezervor) si o priza de pamant.

- realizarea clorinarii cu hipoclorit a apei pentru dezinfectie prin montarea unei instalatii de clorinare formata din pompa dozatoare de hipoclorit, debitmetru cu impulsuri, rezervor cu hipoclorit; instalatia se va monta intr-un caminul propus din imediata apropiere a rezervorului

- realizarea unei imprejmuiri rectangulare la rezervor pentru instituirea zonei de protectie sanitara, (gard de protectie din sarma profilata montata pe stalpi, cu poarta de acces, de dimensiuni totale 55 x 55 ml)

- realizarea unui sistem de automatizare radio a functionarii pompelor din foraje corelata cu umplerea rezervorului prin montarea unor module la foraje si la rezervor care sa comunice intre ele (modulul rezervorului, in functie de detectoarelor de nivel situate in bazin, transmite semnale corespunzatoare nivelului minim si maxim catre modulele pompelor pentru pornirea, respectiv oprirea pompelor); sistemul de automatizare radio cuprinde: modemuri radio, detectoare de nivel, surse de alimentare, antene, operatori comunicatii date si energie electrica, accesorii

- se va realiza reteaua de distributie alimentare cu apa potabila cu conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17 Dn 200 ... Dn 110 mm in lungime totala de 4853 m

- se vor procurara si monta de hidranti de incendiu subterani Dn80 mm

- pe reteaua de conducte proiectata, se vor realiza camine de vizitare (de vane, de golire in zonele mai joase, de aerisire in zonele inalte, sau in unele dintre ele se vor monta reductoare de presiune), camine din beton armat, hidroizolate, complet echipate, cu posibilitate de aducere la cota finala a carosabilului (sau terenului) amenajat. Acestea vor avea capace din fonta, cu sistem antifurt

- se vor realiza 203 bransamente.

Astfel, strazile pe care se vor poza conductele de distributie prin prezenta investitie sunt urmatoarele:

| Conducta PEHD Dn (mm): | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | TOTAL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Principala (m) |  | 185 | 180 |  | 668 | 362 | 1395 |
| str. Morii (m) | 945 |  | 177 | 15 |  |  | 1137 |
| str. Campinei (m) | 335 | 38 |  |  |  |  | 373 |
| str. Ulita Mica (m) |  |  | 153 |  |  |  | 153 |
| str. Dunarii (m) |  |  |  | 135 |  |  | 135 |
| str. Scolii (m) |  |  | 96 |  |  | 132 | 228 |
| str. Centru (m) |  |  | 262 |  |  | 117 | 379 |
| str. Primariei (m) |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
| str. Bisericii (m) |  |  | 193 |  |  |  | 193 |
| str. Mica (m) | 290 | 200 | 70 |  |  |  | 560 |
| TOTAL (m) | 1570 | 423 | 1131 | 150 | 668 | 911 | 4853 |

Se vor reface 347 mp de trotuar (desfacere/refacere trotuar pavele) si 415 mp de carosabil (refacere asfalt) in zonele unde acesta va fi afectat prin prezenta investitie.

Justificarea necesitătii proiectului

Premisele şi condiţiile necesare realizării acestui obiectiv constau în reabilitarea, dezvoltarea şi protejarea infrastructurilor de bază şi a condiţiilor naturale (ambientale), în abordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu.

În prezent localitatea Peceneaga dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă din subteran compus din:

- forajul F4 cu:  Dn = 300 mm, H = 60,00 m ; Q = 5,50 l/sec, NHS = 1,00 m, NHD = 32,8 m, echipat cu electropompă submersibilă SP 27-23 tip GRUNDFOS, cu următoarele caracteristici: Q = 20 mc/h; H = 200 mCA; P = 18,50 Kw; n = 2 940 rot/min

- forajul F5 cu:  Dn = 300 mm, H = 80,00 m ; Q = 31,90 l/sec, NHS = 0,90 m, NHD = 18,20 m, echipat cu electropompă submersibilă SP 49-27 tip GRUNDFOS, cu următoarele caracteristici: Q = 40 mc/h; H = 200 mCA;  P = 30 Kw; n = 2 940 rot/min

- forajul F6 cu:  Dn = 300 mm, H = 80,00 m ; Q = 8,30 l/sec, NHS = 0,90 m, NHD = 8,00 m.

Din cele trei foraje, doar primele doua sunt utilizate, forajul F6 nefiind echipat.

Sistemul de alimentare cu apa al localitatii mai cuprinde reteaua de aductiune – refulare a apei de la foraje spre rezervorul semiingropat, rezervorul din beton de 500 mc de stocare a apei si reteaua de distributie gravitationala a apei din localitate.

In anul 2001, prin „Programul privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HG 577/1997, localitatea a beneficiat de ajutor pentru reabilitarea alimentării cu apă care a constat in:

- echiparea celor două foraje existente F4 si F5 cu pompe moderne

- inlocuirea conductei de refulare de la foraje la rezervor (aductiune) cu lungimea de 3197 m cu conductă PEHD Pn 25

- extinderea retelei de distributie cu conducte PEHD Pn6 (pe o mica portiune).

Exceptand reteaua de distributie extinsa (pe o mica portiune, inclusiv pe o portiune din str. Morii pe care se va pune si canalizare printr-o investitie similara) prin programul mai sus amintit, localitatea Peceneaga are o retea de distributie apă potabilă invechită, degradata, din teavă de otel si azbociment, cu depuneri, lucru care duce la dese avarii, intreruperea furnizarii apei si crearea unui disconfort catre populatie, dar si pierderi de apa din sistem. De asemenea exista si posibilitatea unor infiltratii in aceasta retea existenta degradata, neetansa, lucru care poate pune in pericol sanatatea si chiar viata populatiei. Vanele de pe retea sunt nefunctionale, ruginite, ca si cei cativa hidranti existenti pe retea. Rezervorul din beton de 500 mc, pentru inmagazinarea apei, este deteriorat, iar hidromecanicele din camera vanelor sunt deteriorate total (fiind mai oportuna inlocuirea rezervorului existen cu unul nou, modern, din virole metalice, termoizolatie si membrana din butylen, complet echipat si dotat si cu hidromecanice). Rezervorul existent nu are imprejmuire pentru crearea zonei de protectie sanitara. Reteaua de alimentare cu apa nu dispune de un sistem modern de clorinare a apei. Nu exista un racord electric in zona rezervorului, pentru asigurarea iluminatul incintei sau alte activitati de reparatie, mentenanta de la rezervor sau pentru montarea si functionarea sistemului de clorinare in aceasta. Nu exista de asemenea o automatizare a functionarii pompelor din foraje corelata cu umplerea rezervorului.

Formele fizice ale proiectului

Cei 4853 m de conducta de distributie proiectati vor fi din PEHD PE100 Pn10 SDR17 si vor fi pozati pe zona de carosabil sau zona limitrofa acestuia.

Tot in zona de carosabil sau zona limitrofa acestuia, pe reteaua de distributie proiectata, se vor realiza cele 50 camine de vizitare (de vane, de golire in zonele mai joase, de aerisire in zonele inalte), din beton armat, hidroizolate, complet echipate, cu posibilitate de aducere la cota finala a

carosabilului amenajat. Acestea vor avea capace din fonta, cu sistem antifurt, carosabile, ce se vor incadra conform standardului EN 124 privind categoriile de trafic in clasa D400 (rezistenta minim 400 kN). Caminele vor avea 1,7 m adancime si sunt situate in nodurile retelei, fiind dotate cu vane, existand astfel posibilitatea izolarii tronsoanelor, golirii acestora daca sunt avarii.

Cele 203 bransamentele catre populatie se vor executa din tevi de PEHD PE100 Pn10 SDR17 Dn25x2,3 mm. Bransamentele se vor racorda la reteaua proiectata prin intermediul seilor de bransament cu element intaritor reduse sau teuri reduse si vor fi prevazute pe zona de trotuar – spatiu verde de la limita fiecarei proprietati cu camine apometrice din material plastic (PE, PVC, PP etc.) avand Dn500 mm si inaltimea de 1200 mm, rezistente la coroziune si solicitari mecanice, etanse la apa freatica, izolate termic, cu capac necarosabil din PE clasa A15 pentru zone pietonale, capacul fiind prevazut cu camera de formare a pernei de aer impotriva inghetului, care ii confera si o rezistenta mecanica ridicata. In fiecare camin apometric se va monta un debitmetru Dn25 pentru apa rece, un clapet de unicsens de ¾”, filtru Y de ¾”, robinet de golire de ½” si cate un robinet de trecere de ¾” de o parte si de alta a ansamblului.

Hidrantii de incendiu Dn80 mm subterani se vor monta pe retea (de diametru mai mare sau egal cu 110 mm), la intersectiile de strazi si la distante de circa 100 de metri intre ei. Cutiile de protectie ale hidrantilor se vor poza pe zona de trotuar, iar robinetul ingropat Dn100 mm cu tija de manevra, tubul de protectie si cutia cu capac din fonta dura se vor monta pe carosabil.

Clorinarea apei pentru dezinfectie se va face cu hipoclorit, prin montarea unei instalatii de clorinare formata din pompa dozatoare de hipoclorit, debitmetru cu impulsuri, rezervor cu hipoclorit intr-un camin din zona rezervorului, existand astfel si posibilitatea contorizarii intregii cantitati de apa din localitatea Peceneaga.

Rezervorul de apa suprateran metalic de 500 mc propus va fi izolat si complet echipat. Pentru acest rezervor se vor realiza fundatia, conductele de racordare la sistemul de alimentare cu apa, de golire, de preaplin si deasemenea si imprejmuirea 55 x 55 m (220 ml) cu gard de protectie (plasa profilata) si porti de acces pentru asigurarea zonei de protectie sanitara. Pentru zona rezervorului se vor realiza si un racord electric (necesar functionarii pompei dozatoare de hipoclorit din caminul de vane din zona rezervorului, dar si iluminatului incintei de la rezervor sau altor activitati de raparatie, mentenanta de la rezervor) si o priza de pamant.

Se propune prin prezentul proiect si realizarea unui sistem de automatizare a functionarii pompelor din foraje corelata cu umplerea rezervorului prin montarea unor module la foraje si la rezervor care sa comunice intre ele (modulul rezervorului, in functie de detectoarele de nivel situate in bazin, transmite semnale corespunzatoare nivelului minim si maxim catre modulele pompelor submersibile din cele doua foraje pentru pornirea, respectiv oprirea pompelor); sistemul de automatizare radio cuprinde: modemuri radio, detectoare de nivel, surse de alimentare, antene, operatori comunicatii date si energie electrica, accesorii, electrovane etc.

Se vor reface 347 mp de trotuar (desfacere/refacere trotuar pavele) si 415 mp de carosabil (refacere asfalt) in zonele unde acesta va fi afectat prin prezenta investitie.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Realizarea retelei de distributie apa si bransamentele aferente presupune:

- predarea amplasamentului;

- trasarea;

- executarea sapaturii (santului) si a sprijinirilor;

- pozarea nisipului pe fundul santului;

- pozarea conductei, executarea caminelor;

- proba de presiune;

- pozarea nisipului deasupra conductei si a pamantului de umplutura compactat;

- refacerea terenului afectat si aducerea amplasamentului la starea initiala;

- spalarea/dezinfectarea conductei si punerea in functiune;

Pentru executia retelei de distributie apa si bransamentele aferente se va utiliza:

- nisip

- conducta PEHD Dn200 mm

- conducta PEHD Dn180 mm

- conducta PEHD Dn160 mm

- conducta PEHD Dn140 mm

- conducta PEHD Dn125 mm

- conducta PEHD Dn110 mm

- conducta PEHD Dn25 mm

- camine de vizitare (de vane, golire, aerisire, etc.) din beton, complet echipate (cu vane etc.), cu capace antifurt din fonta, carosabile, clasa D400 (rezistenta minim 400 kN)

- camine apometrice din material plastic (PE, PVC, PP etc.) avand Dn500 mm si inaltimea de 1200 mm, cu capac necarosabil din PE clasa A15 pentru zone pietonale. In fiecare camin apometric se va monta un debitmetru Dn25 pentru apa rece, un clapet de unicsens de ¾”, filtru Y de ¾”, robinet de golire de ½” si cate un robinet de trecere de ¾” de o parte si de alta a ansamblului.

- hidranti de incendiu Dn80 mm.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza:

- compactoare pentru compactarea stratului de pământ

- autobasculante pentru transport

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat ȋn intravilanul si extravilanul  com.Peceneaga,  jud.Tulcea, conform CU nr. 10/2940 din 21.07.2016 emis de UAT Comuna Peceneaga.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – proiectul se afla la cca 15 m de limita ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean, ROSPA040 Dunarea veche –Bratul Macin si la 700m de limita ROSPA0091 Padurea Babadag, pentru care titularul a obtinut Aviz nr.51/APND/28.10.2016 cu respectarea conditiilor.

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

III Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Amplasamentul se afla situat in intravilanul si extravilanul com.Peceneaga, jud.Tulcea, pe un teren pe care nu au fost identificate habitate sau specii de flora si fauna de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu care se suprapun sau se invecineaza si care ar putea fi afectate de implementarea acestuia.

- Prin implementarea proiectului nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar.

- Emisiile si zgomotul produse in timpul implementarii pot avea un impact negativ pentru biodiversitatea din vecinatatea amplasamentului, dar acesta va fi de scurta durata, pe perioada de realizare a proiectului.

- Conditiile care trebuie respectate : amplasarea si amenajarea organizarii de santier sa se realizeze pe un teren situat in afara ariilor naturale protejate, care dupa finalizarea nvestitiei sa fie readus la starea initiala, utilizarea de autovehicule si utilaje adecvate pentru a se evita eventuale poluari accidentale cu combustibili, ulei sau materiale.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) respectarea Avizului de Gospodarire a Apelor cu nr.38/08.12.2016

c) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

d) organizarea de şantier şantier  va cuprinde lucrări de amenajare a unei platforme pe care se va realiza depozitul de materiale si se va amplasa o barăcă metalică (sau tip container) utilizată ca birou pentru personalul angajat, o cisternă de apă potabilă şi un wc ecologic.

Organizarea de santier se va realiza într-un spatiu pus la dispozitie de către primăria Peceneaga.

e) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va ecologiza si reamenaja .

f) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

g) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

h) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

i) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

j) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

k) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

l) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 10/2940 din 21.07.2017 emis de UAT Comuna Peceneaga;

m) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

n) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea  respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

o) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

p) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Ȋntocmit,

Consilier: Radu Alina

Nr.A.A.A……..…../ ……10.2017