PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.       /     .11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LUNCAVITA, cu sediul in comuna Luncavita str.Valea Fagilor, nr.101, jud.Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7182/14.06.2017 si a completarilor cu nr.  în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania) și completată prin Hotărârea de Guvern nr.971 din 2011 (privind modificarea și comletarea HG 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2017, că proiectul „EXTINDERE SURSA APA” propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul com.Luncavita, jud.Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 13 lit. a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si punctul d. lit (iii) foraje pentru alimentarea cu apa.

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,

conform art.12, alin.(1), lit.d) din Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Prin proiect se propune extinderea sursei de apa in intravilanul si extravilanul comunei Luncavita, judetul Tulcea, cu urmatoarele lucrari:

- executarea a 6 foraje cu adâncimea de circa 100 m,; Forajele vor fi echipate cu pompe (1+1), având caracteristicile: Q=2,5 l/s și H = 100 m.

- realizare împrejmuire foraje propuse (dimensiuni împrejmuire 20 m x 20 m),

- amplasarea a 3 instalații de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu în cabinele forajelor P2, P3 și P6.

- conducte de aducțiune cu o lungime totală L = 5.989 m, din care PEHD Pn 10 Dn 110 mm în lungime de 2.564 m și Dn 125 mm în lungime de 3.425 m;

- 3 statii de denitrificare amplasate in incinta gospodariilor de apa existente;

- realizarea a doua subtraversari de drumuri prin foraj orizontal (PEHD, Dn=125mm, L=19m)

- realizarea a trei subtraversari de canale si a unui parau, prin foraje orizontale (PEHD, Dn= 125mm, L=12m, Dn=110mm, L=25m, Dn=125mm, L=25m);

Amplasamentul lucrărilor:

F 12 EXTRAVILAN: -  T39, A790 (rezervor); T 20, P 152, identificat de OCPI Tulcea în T 13, P 135; T2, A 7; T4, A 10; De 6; De 6/1; De 8/1; De 12, De 12/1; De 3/1,

F 12 INTRAVILAN:

- T49, A 1565; T92, A 2716  (rezervoare)

- Str. Florilor – Ds 1956, 1890;

- Str. La Cherhana – Ds 1835;

- Str. Copilăriei – Ds 1823;

- Str. Bujorului – Ds – 1714;

- Str. Școala Nouă – Ds 1095;

-Str. Pietricea – Ds 2593;

- Str. Independenței – Ds 2720

- Str. Eternității – Ds 1042

Captare

Este necesară executarea a șase foraje cu adâncimea de 100 m, la minimum 200 m distanță între ele.

Apa captată din subteran prin intermediul puțului este refulată pe o conductă din polietilenă de înaltă densitate cu ajutorul electropompei submersibile montate în puț .

Forajele vor fi echipate cu pompe (1+1), având caracteristicile: Q=2,5 l/s și H = 100 m.

Forajele noi vor avea caracter de explorare-exploatare, definitivarea echipării urmând să se realizeze după săpare și interpretarea stratificației, iar stabilirea parametrilor optimi de exploatare după efectuarea operațiilor de deznisipare, a pompărilor experimentale și analizelor chimice de potabilitate.

Cabina puțului este prevăzută a fi realizată din beton armat cu secțiune dreptunghiulară, fiind montată îngropat, cu partea superioară la cota +0,10 m față de nivelul solului, pe un radier de beton armat C16/20, asigurând etanșeitatea puțului în condiții igienice de exploatare (amplasarea și exploatarea pompei submersibile, montarea armăturilor și tablourilor electrice, accesul ușor al personalului de întreținere și reparații).

Cabina va fi izolată hidrofug și termic conform documentației de execuție, astfel încât în interior să nu se producă infiltrații, fiind astfel construită încât pe timpul iernii temperatura în interior să nu scadă sub 0°C, pentru evitarea înghețării conductelor și anexelor capetelor de pompare.

Instalația de dezinfecție

Pentru dezinfectarea apei se injectează o soluție de hipoclorit de sodiu, cu rol de dezinfectant, asigurându-se un timp de contact cu clorul suficient unei bune dezinfecții. Această operație se realizează cu ajutorul unei instalații de măsurare și reglare a concentrației de clor în apă.

Instalația de măsurare și reglare a concentrației de clor în apă se compune din:

- Pompă dozatoare;

- Recipient pentru stocarea hipocloritului de sodiu;

- Senzor de determinare a clorului rezidual;

- Regulator de proces;

- Debitmetru cu impulsuri.

Instalația are rolul de a injecta o cantitate precisă de hipoclorit de sodiu în apă, astfel încât concentrația de clor în apă să se mențină în limitele prestabilite.

Instalația de dezinfecție se va amplasa în cabina puțurilor forate P2,P6,P3.

In cabina puțului forat s-a prevăzut un ventilator axial orizontal cu următoarele caracteristici:

- Putere:	P=0,25 kW

- Debit:	Q=110 m3/h

Pentru perioadele cu temperatură foarte scăzută s-au prevăzut în cabina puțului forat un radiator electric având puterea de 2 kW și funcționând cu 2 trepte de încălzire.

Conducta de aducțiune

Conducte de aducțiune cu o lungime totală L = 5.989 m, din care PEHD Pn 10 Dn 110 mm în lungime de 2.564 m și Dn 125 mm în lungime de 3.425 m

Stație de tratare - denitrificare

Pentru eliminarea nitraților se va monta într-un container un denitrificator automat pentru un debit de 9 l/s amplasat în incinta gospodăriei de apă PECO și pentru un debit de 5 l/s amplasat în gospodăria de apă Pietricea și Neagu. Principiul de funcționare al acestui echipament se bazează pe proprietatea rășinilor schimbătoare de ioni speciale de a indepărta ionul NO3- din apă și de a fi regenerate (refacerea capacității de schimb ionic) cu soluție NaCl.

Echipamentele stației de tratare vor fi amplasate într-un container care va fi amplasat pe o platformă din beton.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeurile: deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt urmatoarele: pietris, beton asfaltic,  hartie, carton, plastic , produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

- deseuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la constructii;

Deseurile rezultate din activitatea de constructie si deseurile menajere vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/88 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat ȋn intravilanul si extravilanul  com.Luncavita si, jud.Tulcea, conform CU nr. 18/3423 din 25.04.2017 emis de PRIMĂRIA COMUNEI LUNCAVITA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – amplasamentul se suprapune partial cu ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie, pentru care titularul a obtinut Aviz ARBDD nr.85/24.08.2017.

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul este amplasat partial in ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie, dar nu va afecta semnificativ speciile de pasari sau habitatele pentru care au fost desemnate aceste arii protejate deoarece:

- nu au fost identificate pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii de pasari de interes comunitar ce fac obiectivul conservarii in situl Natura 2000.

- prin realizarea proiectului nu se vor reduce/fragmenta habitate, nu se vor afecta factorii care determină menținerea stării favorabile de conservare, nu vor și utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea.

Pentru evitarea unor potențiale efecte negative a supra ariilor protejate proiectul va respecta următoarele condiții:

- lucrările se vor efectua în cel mai scurt timp și în afara perioadelor de reproducere și cuibărire ale speciilor de interes comunitar;

- solul vegetal decopertat și materialul inert excavat vor fi depozitate separat, pe teritoriul situat în afara ariilor protejate, și va fi utilizat la refacerea amplasamentului;

- materialele de construcție vor fi depozitate de asemenea pe terenul arabil situat în afara ariilor protejate;

- se vor respecta toate celelalte măsuri propuse în Memoriul de prezentare pentru diminuarea impactului în perioada de construcție și în cea de operare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

Respectarea Avizului de Gospodarire a Apelor cu nr.64/10.10.2017 si Avizul ARBDD nr.85/24.08.2017

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier va fi amplasata in comuna Luncavita.

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

j) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

k) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 18/3423 din 25.04.2017 emis de PRIMĂRIA COMUNEI LUNCAVITA;

l) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

m) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

n) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

o) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Ȋntocmit,

Consilier: Radu Alina

Nr.A.A.A……..…../ ……11.2017