DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR. ......... / .........04.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BAIA, cu sediul în comuna Baia,  sat Baia,  str. 1 Decembrie, nr.2,  jud.Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3780/20.03.2018  si a completarilor cu nr. 4322/29.03.2018, 4453/30.03.2018  în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.04.2018, că proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL, DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul com. Baia, sat Camena,  str. Republicii, nr. 21, jud.Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2 la punctul 11 lit.c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute la anexa nr. 1.

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural, din localitatea Camena, comuna Baia, judetul Tulcea.

Bilant teritorial

P.o.t. existent= 35%

C.u.t. existent= 0,35 %

Suprafata construita la sol =267

Suprafata construita desfasurata =267

P.o.t. propus= 37%

C.u.t. propus= 0,37 %

Suprafata teren = 744 mp

camera centralei =15,51 mp

Suprafata construita = 282,51

Vecinatati:

- la S -  drum comunal DC 21

- la E - Siret Dumitru- proprietate particulara

- la V - casa Parohiala

- la N - com Baia

Pentru realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural, din localitatea Camena, comuna Baia, judetul Tulcea” se vor executa urmatoarele lucrari principale:

- reabilitarea si consolidarea cladirii existente;

- realizarea retelei de incalzire si construirea unui spatiu adecvat pentru centrala termica

( 4,31x3,60= 15,51 mp)

- realizarea unor  grupuri sanitare prin recompartimentarea spatiului existent;

- realizarea unui sistem de canalizare si de tratare a apelor uzate;

- realizarea unui spatiu administrativ prin schimbarea destinatiei unui spatiu existent;

- realizarea retelei electrice interioare.

OBIECTIVUL1 - Reabilitarea si consolidarea cladirii existente

Se vor executa urmatoarelor lucrari la cladire:

- executie extindere pe fatada lateral stanga cu structura independenta.

- consolidare fundatii

- consolidari locale ale crapaturilor din pereti parter pe ambele fete cu plasa legata Ø8/20 si agrafe Ø12/20; injectarea cu mortar fluid a crapaturilor, tencuieli pe ambele fete ale peretelui cu mortar M100T, dezafectare structura metalica interioara.

- executie centuri beton armat la partea superioara a peretilor

- desfacere umplutura la planseu peste parter, inlocuire grinzi planseu, executie termoizolatie usoara planseu (vata minerala, polistiren), tavan gips - carton, podina in pod din scandura batuta in diagonala pentru rigidizarea planseului.

- inlocuire sarpanta (refolosire invelitoare 60% tabla profilata)

- executie lucrari de finisaje medii, tencuieli, inlocuire tamplarie, pardoseli, zugraveli

- executie lucrari instalatii interioare sanitare, electrice, termice

- se vor executa trotuare de jur imprejurul cladirii.

- cladirea va fi dotata cu obiect sanitare

- se vor inlocui instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si alimentare cu apa calda cu tevi din polipropilena reticulara cu insertie din policarbonat si vor avea diametrul de 20, 25 si 32 mm. Instalatiile interioare de canalizare se vor executa cu tevi din polietilena (PP) si vor avea diametrul de 32,40,50 si 110 mm. Conductele se vor monta aparent pe console metalice.

- incalzirea cladirii se va face cu radiatoare din aluminiu, toate radiatoarele vor fi alimentate cu agent termic de la centrala termica amplasata in camera speciala proiectata in cadrul acestui proiect .  Sistemul  de distributie se va realiza cu tevi si fitinguri din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu pentru agent termic si se vor monta aparent.

- din reteaua electica existenta pe obiectiv se va pastra doar BMP (bloc de masura si protectie), restul va fi inlocuit. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face la tensiunea de 220V. Reteaua este compusa in principal din doua tablouri electrice:

- tablou electric general – conectat direct la BMT si are ca scop alimentarea cu energie electrica a intregului obiectiv.

- tablou electric camera centralei – conectat la tabloul electric general si are ca scop alimentarea exclusiva a centralei termice si a componentelor sistemului de incalzire.

Tabloul electric general – va fi amplasat in camera principala a obiectivului langa BMT iar din el vor fi alimentate 7 circuite distincte.

- cladirea va fi echipata cu o instalatie de captare a fulgerelor cu dispozitiv de amorsare tip PDA.

- alimentare cu apa potabila a obiectivului se va realiza prin racordarea la sistemul de distributie al localitatii. Racordul de alimentarecuapa va aveadiametrul de 1 1/2" iarconsumul va fi inregistrat de contor.

- statie de epurare mecano-biologica pentru minim 60 persoaneVEFR 20/20 (Calor) si pompa de ape uzate.

Dupa tratarea biologica a apei menajere in statia de epurare, apele rezultate vor fi trimise gravitational catre un camin de beton de colectare/acumulare.  Din acest camin de colectare/acumulare apele vor fi trimise periodic prin pompare catre o autocisterna, si vor fi duse la statia de epurare a localitatii Baia. Caminul de colectare/acumulareva fi echipat cu o pompasu bmersibila din otel inox cu plutitor(cu debitul de D=6mc/h si inaltimea de pompare H=8 mcA).

OBIECTIVUL 2 -  Cladire centrala termica

Extinderea propusa va avea o structura in zidarie cu stalpisori si centuri din beton armat. Inchidrea se va face cu zidarie din BCA de 25 cm. Intre cladirea existenta si extinderea propusa se va lasa un rost de tasare si antiseismic de 5 cm la nivelul fundatiilor. Fundatiile vor avea 60 cm latime si vor respecta adancimea de inghet. Tipul fundatiilor va fi de forma bloc din beton simplu si grinda din beton armat. Extinderea propusa va avea lungimea de 4,31 m, latimea de 3,60 metri si inaltimea de 2,50 metri. Suprafata construita va fi de 15,52 mp si suprafata utila va fi de 10,83 mp.

Extinderea propusa pentru amplasarea centralei termice va avea racord de apa de 1" care va utilizat in lunile in care temperatura este pozitiva ( spatiul nefiind incalzit).

Pentru incalzirea cladirii si pentru asigurarea necesarului de apa calda de consum la vestiare, a fost proiectata o centrala termica.

Centrala termica va fi echipata cu urmatoarele utilaje :

1 cazan din otel ce functioneaza cu lemne prin gazeificare de 50 kW, cazan ce produce apa calda la temperatura de 90°/70°C , complet automatizate cu randament de cel putin 80 % ( cazanul va fi echipat cu sursa neintreruptibila si cu pompa suplimentara de rezerva de 12V la intreruperea furnizarii energiei electrice);

1 boiler de acumulare/producere apa calda de consum de minim 200 litri;

3 electropompe pentru circulatia agentului termic de incalzire si preparare apa calda de consum;

2 vase de expansiune inchise, cu membrana si perna de azot (sau alt gaz inert de larga utilizare), unul de 100 litri si unul de 50 litri;

Cos de fum cu diametrul de 200 mm si 5 m inaltime, din tabla inox, cu pereti dubli si izolatie termica.

In camera centralei va exista un tablou de sigurante pentru alimentarea eclusiv a centralei termice si a componentelor acesteia. Acest tablou se va alimenta din tabloul electric general.

Utilitati

Alimentarea cu apa  – prin racord din reteaua de apa a localitatii

Evacuarea apelor uzate menajere - in statie de epurare si apoi in bazin vidanjabil

Alimentarea cu energie electrica-  din reteaua electrica a localitatii

Sistem de incalzire - centrala termica pe lemne

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeurile: pamantul si pietrele rezultat atat de pe suprafata terenului afectat cat si din interiorul sapaturii va fi colectat cu trasportat de catre firme autorizate in acest sens,conform legistatiei in vigoare.

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat ȋn intravilanul com. Baia, sat Camena, str. Republicii, nr. 21, jud.Tulcea, conform CU nr. 24 din 06.06.2017 emis de PRIMĂRIA COMUNEI BAIA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier -  lucrările necesare organizării de santier constau în amplasarea de barăci pentru personalul de urmărire a lucrărilor, pentru muncitori și pentru depozitarea materialelor și a sculelor.Datorita spatiului redus pentru organizarea de santier se recomanda ca materialele voluminoase sa se aduca la lucrare numai cat mai aproape in momentul cand urmeaza a fi utilizate pentru a se evita stocarea acestora.

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt: lucrari de curatare,transport si eliminarea substantelor inflamabile existente in rezervoare, se vor executa de catre societati autorizate in domeniu

- pamantul si pietrele cu continut de substante  periculoase  rezultat atat de pe suprafata terenului afectat cat si din interiorul sapaturii va fi colectat cu grija si trasportat de catre firme autorizate in acest sens,conform legistatiei in vigoare;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) titularul a obtinut punctul de vedere  SGA Tulcea Nr. 2130/CP/28.03.2018 in care se specifica ca „Investitia nu se incadreaza in categoriile de activitati pentru care este necesar emiterea avizului SGA /notificarii”;

n) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 24 din 06.06.2017 emis de PRIMARIA COMUNEI BAIA;

o) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

p) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

r) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

s) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Redactat  Consilier :

Ec. Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A……..…../ ……...........2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.