PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către COMUNA FRECATEI, cu  sediul  jud.Tulcea, comuna Frecatei, str. Principala, nr.63, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 13513/11.11.2015 a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 4198/28.03.2018 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 5466/23.04.2018, 6044/07.05.2018, 6361/14.05.2018,  în baza:

- H.G. nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare .

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.05.2018, că proiectul „Infiintarea retelei publice de apa uzata, in comuna Frecatei, jud. Tulcea, propus a se realiza in extravilanul T31, P509 si intravilanul localitatii Frecatei ( str. Albatros; Ds1506 – str. Sanzienelor; Ds 1537 – str. Viorelelor, str. Lalelelor; Ds1543; Ds1547 – str. Zambilei; Ds1534 – str. Salciilor; Str. Marului; Ds1518-str. Plopului), sat Posta (Ds1221, 1217 – str.Teiului; Ds 1203 – str. Lalelelor), nr. cad 31521, CF31521, judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 , la punctul 11 lit. c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin acest proiect se doreste realizarea unei retele de canalizare menajera, a bransamentelor catre consumatorii din zona respectiva si a unei statii de epurare a apelor uzate menajere din localitatile Posta si Frecatei. Reteaua de canalizare proiectata va fi de tip separativ (divizor).

Astfel, se doreste executarea unei retele de canalizare din PVC KG SN4 avand curgere gravitationala in localitatea Posta, pe strazile Lalelelor – Dn250 mm, Teiului – Dn250 mm si Dn315 mm si Bradului – Dn315 mm si in localitatea Frecatei, pe strazile Salciilor – Dn250 mm, Albatros – Dn250 mm, Sanzienelor – Dn250 mm, Viorelelor – Dn315 mm, Lalelelor – Dn315 mm, Zambilei – Dn250 si Dn315 mm,  Marului – Dn250 mm, Plopului – Dn250 mm. Pe toate strazile de mai sus pe care se va pune retea de canalizare menajera curgere gravitationala prin aceasta investitie, exista si retea de distributie apa potabila. Pentru aceasta retea de canalizare gravitationala se vor executa si bransamentele catre consumatori. Datorita diferentelor de cote ale terenului din zona studiata, va fi necesara si executarea a 4 statii de pompare prefabricate, complet echipate, ale caror pompe vor refula apele uzate prin intermediul unor conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110x6,6 mm. Pentru aceste statii se vor face de asemenea si racordurile electrice si imprejmuirile. Pentru tratarea apelor uzate menajere astfel captate prin reteaua de canalizare proiectata se propune realizarea unei statii de epurare compacte ce se va situa la mai mult de 300 de metri de localitatea Frecatei. Apa astfel epurata in statia de epurare, va fi dusa prin intermediul unei conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110x6,6 mm la emisarul paraul Telita. Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare este necesar un racord de apa ce se va face de la reteaua existenta a localitatii Frecatei prin intermediul unei conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110x6,6 mm. Astfel va fi posibil sa se monteze in interiorul statiei de epurare si un hidrant de incendiu subteran Dn80 mm. Pentru statia de epurare se va face si un bransament electric si o imprejmuire cu gard si poarta de acces.

Reteaua de canalizare gravitationala pentru localitatea Posta cuprinde urmatoarele strazi:

- strada Lalelelor – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=894 m, camine de vizitare din material plastic 20 buc

- strada Teiului - conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L = 138 m, conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, L=120 m,  camine de vizitare din material plastic 6 buc

- strada Bradului - conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, L=196 m,  camine de vizitare din material plastic 4 buc

- bransamente catre consumatori, pe reteaua de canalizare curgere gravitationala proiectata, bransamente formate din conducte de PVC KG (dur) SN4, SDR41, Dn110 x 3,2 mm si camine de bransament aferente fiecarui bransament, complet echipate avand capace necarosabile – 67 buc

- subtraversare drum judetean prin foraj orizontal, cu conducta DN 315 mm protejata in teava de otel in lungime de 20 m

In localitatea Posta reteaua de canalizare avand curgere gravitationala cuprinde 1032 m conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, 336 m conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, 30 camine de vizitare din material plastic cu capace carosabile pe aceasta retea avand curgere gravitationala si 67 bransamente catre consumatori formate fiecare din conducte PVC KG (dur) SN4, SDR41, Dn110 x 3,2 mm si caminele de bransament aferente fiecarui bransament.

Reteaua de canalizare gravitationala pentru localitatea Frecatei cuprinde urmatoarele strazi:

- strada Salciilor – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=96 m, camine de vizitare din material plastic 3 buc

- strada Albatros – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=311 m, camine de vizitare din material plastic 7 buc

- strada Sanzienelor – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=544 m, camine de vizitare din material plastic 13 buc

- strada Plopului – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=600 m, camine de vizitare din material plastic 14 buc

- strada Marului – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=327 m, camine de vizitare din material plastic 8 buc

- strada Viorelelor – conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, L=260 m, camine de vizitare din material plastic 7 buc

- strada Lalelelor – conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, L=390 m, camine de vizitare din material plastic 9 buc

- strada Zambilei – conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, L=388 m, conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, L=302 m, camine de vizitare din material plastic 16 buc

- bransamente catre consumatori, pe reteaua de canalizare curgere gravitationala proiectata, bransamente formate din conducte de PVC KG (dur) SN4, SDR41, Dn110 x 3,2 mm si camine de bransament aferente fiecarui bransament, complet echipate avand capace necarosabile – 111 buc

- subtraversare drum judetean prin foraj orizontal, cu conducta DN 250 mm protejata in teava de otel in lungime de 18 m

- subtraversare drum judetean prin foraj orizontal, cu conducta DN 250 mm protejata in teava de otel in lungime de 19 m

In localitatea Frecatei reteaua de canalizare avand curgere gravitationala cuprinde 2284 m conducta PVC-KG, SN4, DN 250 mm, 952 m conducta PVC-KG, SN4, DN 315 mm, 77 camine de vizitare din material plastic cu capace carosabile pe aceasta retea avand curgere gravitationala si 111 bransamente catre consumatori formate fiecare din conducte PVC KG (dur) SN4, SDR41, Dn110 x 3,2 mm si caminele de bransament aferente fiecarui bransament.

Cele patru statii de pompare intermediare vor fi prefabricate, din material plastic sau beton (inele), complet echipate si dotate cu cate doua pompe submersibile fiecare ce vor functiona alternativ. Pentru statiile de pompare se vor face si bransamentele electrice. Statiile de pompare intermediare vor fi ingradite, cu poarta de acces.

Statia de epurare, mecano-biologica, va deservi ambele localitati, respectiv Posta si Frecatei. Ea va fi dimensionata astfel incat sa faca fata debitelor de apa uzata menajera ale localitatilor Frecatei si Posta.

Statia de epurare va fi situata in extravilanul localitatii Frecatei, la mai mult de 300 de metri de cea mai apropiata locuinta. Ea va fi amplasata si executata (suprainaltata) deasupra cotei de inundatii (daca exista). Pentru statie se va executa si bransamentul electric. De asemenea, se va face si un bransament la reteaua de apa potabila a localitatii cu conducta PEHD Dn110 mm pe care se va monta si un camin apometric pentru contorizarea consumului de apa in statie, pe aceasta conducta montandu-se in incinta statiei si un hidrant subteran de incendiu Dn80 mm.

Statia va fi ingradita cu gard si poarta de acces.

Statia de epurare mecano-biologica va fi formata pe treapta de tratare biologica din doua module. Pe langa treapta mecanica, biologica, utilajele necesare epurarii apei uzate, retelele tehnologice din incinta, statia va fi dotata si cu un container pentru personal montat pe o platforma betonata, dotat si cu o incapere necesara probelor si analizelor, dar si cu un grup sanitar. Statia de epurare si procesele care duc la epurarea apei uzate din cadrul acesteia vor fi automatizate. In incinta statiei de epurare se va pune si un pichet de incendiu PSI complet echipat. Statia de epurare va fi dotata si cu un grup electrogen pentru perioadele de avarie, cand statia nu poate fi alimentata cu energie electrica de la reteaua publica (de la bransamentul electric realizat prin prezenta investitie). De asemenea statia va fi dotata si cu containere de gunoi, europubele, pentru colectarea selectiva a gunoiului.

Apa uzata menajera provenita de la cele doua localitati – influentul, va intra in statia de epurare prin pompare, de la statia de pompare SPAU4. Apa epurata din statia de epurare – efluentul, va fi dusa la emisarul paraul Telita prin intermediul unei statii de pompare montate in incinta statiei de epurare si a unei conducte de refulare din PEHD Dn110 mm (ce va avea la capatul dinspre emisar un masiv de ancorare si o sita), nu inainte de a fi contorizata intr-un camin apometric de unde se vor putea lua si probe.

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC

Linia de tratare a apei uzate

Apa uzata provenita din reteaua de canalizare intra sub presiune in statia de epurare printr-un gratar manual cu distanta intre bare de 10 mm. Cu ajutorul acestui gratar sunt indepartate din apa suspensiile ce ar putea afecta procesul de epurare (sticle de plastic, deseuri textile, etc.). Din gratarul manual apa ajunge in bazinul de sedimentare primara unde sunt separate grasimile si nisipul. Apa pre-epurata este colectata intr-un bazin de omogenizare/compensare. Rolul acestuia este de a egaliza debitele, precum si de a omogeniza apa uzata astfel incat aceasta sa aiba caracteristici fizico-chimice uniforme. Timpul de retentie mediu al bazinului de omogenizare este calculat pentru atenuarea varfurilor de debit. Bazinul de omogenizare/compensare este dotat cu un mixer submersibil cu ax orizontal care are rolul de a mentine apa uzata cu structura omogena, fara a avea depuneri sau materie in suspensie la suprafata apei. Apa uzata, continand substante organice usor biodegradabile (CBO) este pompata in cele doua reactoare biologice MBBR, cu ajutorul unor electropompe submersibile, care functioneaza prin rotatie. Un bioreactor MBBR este compus din 4 compartimente, fiecare din acestea avand o functionalitate bine stabilita, acesta realizand o epurare biologica foarte eficienta, procesul tehnologic fiind automatizat si controlat permanent.

Primul compartiment al bioreactorului este compartimentul in care are loc procesul de denitrificare a apei uzate. Aici este amplasat un agitator mecanic care ajuta la omogenizarea apei uzate astfel incat sa nu se permita sedimentarea materiilor solide din aceasta. Deoarece acest compartiment nu este prevazut un sistem de aerare, se creeaza un mediu anoxic propice desfasurarii procesului de denitrificare. Astfel substantele anorganice si combinatiile oxidate ale azotului sunt transformate cu ajutorul microorganismelor anaerobe in azot gazos liber si din substantele pe baza de carbon este extras oxigenul legat chimic. Tot in acest compartiment are loc procesul defosforizare. Acesta se realizaeaza prin injectia controlata de FeCl3 cu ajutorul unei pompe dozatoare ce primeste un semnal de la debitmetrul electromagnetic montat pe conducta de evacuare apa epurata. Al doilea compartiment al bioreactorului este compartimentul in care ale loc procesul de nitrificare a apei uzate. Epurarea se realizeaza cu ajutorul microorganismelor aerobe care indeparteaza substantele organice si combinatii anorganice ale azotului (saruri de amoniu, etc.) din apa uzata utilizandu-le ca hrana, respectiv drept sursa de carbon. O parte din materiile organice folosite de aceste microorganisme servesc la producerea energiei necesare miscarii si desfasurarii altor reactii consumatoare de energie, legate de sinteza materiei vii, adica de reproducerea microorganismelor. In acest compartiment pluteste si se misca liber biomedia. Biomedia este formata din corpuri solide din plastic avand suprafata mare de aderare si un biofilm, depus pe corpurile solide de plastic, format din colonii de bacterii aerobe. Astfel aceste microorganisme, depuse pe un suport, sunt cu mult mai rezistente la tulburarile intervenite in proces decat bacteriile libere din namolul activ intalnit in alte tipuri de procese. De asemenea folosirea unui biofilm depus pe un suport care pluteste in apa ajuta la cresterea suprafetei de aerare si implicit la marirea capacitatii de epurare si scaderea parametrilor de aerare (volum compartiment aerob, debit de aer, etc…) Aerul necesar in procesul de aerare este asigurat de catre o suflanta cu turbina si distibuit sub forma de bule fine printr-o retea de difuzori dispusi uniform la partea inferioara a compartimentului de aerare. Al treilea compartiment al bioreactorului este compartimentul unde are loc procesul de sedimentare a namolului activ rezultat. Apa, ce intra gravitational din compartimentul de aerare, parcurge in sens ascendent o retea de lamele inclinate unde flocoanele de namol activ se deplaseaza catre partea inferioara, iar apa limpezita este preluata la partea superioara de catre un jgheab si condusa catre urmatorul compartiment. Namolul activ decantat la partea inferioara a compartimentului este preluat cu o pompa de namol care il recircula catre primul compartiment. De asemenea aceasta pompa are rolul si de a evacua periodic acest namol catre unitatea de deshidratare namol. Al patrulea compartiment al bioreactorului este compartimentul de linistire si acumulare. Din acest compartiment apa epurata curge gravitational printr-un debitmetru electromagnetic ce genereaza un semnal catre o pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu. Prin injectia controlata de hipoclorit de sodiu se realizeaza dezinfectia apei epurate.

Linia de tratare namol

In urma proceselor biologice de epurare rezulta namol activ. Cantitatea de namol activ in sistem creste constant fapt ce impune eliminarea periodica a unei parti din el. Periodic, namolul activ depus in al treilea compartiment al bioreactorului, este pompat catre dispozitivul de deshidratare namol. Totodata, cu ajutorul unei pompe dozatoare, se introduce polimer pentru coagularea namolului. Ulterior mixul namol activ / polimer este deshidratat cu ajutorul dispozitivului de insacuire namol. Supernatantul, lichidul rezultat in urma procesului de presare a namolului activ, este reintrodus gravitational in bazinul de omogenizare/compensare.

Sistemul de automatizare si control al statiei de epurare

Statia de epurare este dotata cu sistem de automatizare completa, avand prevazut un sistem de monitorizare al statiei cu PLC (calculator de proces industrial) montat pe tabloul de comanda si control. Toate componentele principale ale statiei de epurare pot fi vizualizate prin programul de automatizare, inclusiv starea de functionare. In caz de avarie aceasta este semnalata pe panou, dar si acustic sau cu semnalizare optica, cu posibilitatea de transmitare a datelor la distanta (standard). Toate utilajele statiei de epurare au prevazute in panoul electric de automatizare si control protectii electrice, termice si de umiditate pentru evitarea defectiunilor si sporirea duratei de viata a echipamentelor.

Organizarea de șantier

Organizarea de şantier se va realiza in zona indicata de primaria Frecatei.

Apa necesara pentru organizarea de şantier si energia electrica se va asigura prin bransament la reteaua stradala.

In incinta organizarii de santier, constructorul va amplasa un wc ecologic.

In zona organizarii de santier, constructorul va colecta selectiv deseurile provenite de la activitatea sa in europubele, deseuri pe care mai apoi le va duce in locul indicat acestui scop de primaria Frecatei sau la centrele de colectare.

b) cumularea cu alte proiecte- comuna Frecatei are, in aceeasi faza de proiectare, un proiect pentru modernizarea si extinderea retelei publice de apa, pe aceleasi strazi pe care se va realiza si reteaua de canalizare, nu are impact semnificativ.

c) utilizarea resurselor naturale: nisip, pamant .

d) producția de deșeuri: In conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la colectarea, gestionarea si evacuarea deseurilor din amplasamente, principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt deseurile de piatra.

Deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului se afla în extravilanul si intravilanul localitatilor Frecatei si Posta, jud. Tulcea, pe un teren din domeniul public de interes local cu folosinta actuala de drumuri comunale, drumuri exploatare conform inregistrarii cadastrale – constructii si amenajari aferente retelelor tehnico-edilitare, cai de comunicatii rutiere si trotuare, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 60/9145 din 02.11.2015 emis de Comuna Frecatei.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta conditiile prevazute prin Avizul emis de SGA cu nr. 22/25.04.2018, precum si prin Notificarea emisa de DSP cu nr. 250/07.12.2015 .

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 60/9145 din 02.11.2015 emis de Comuna Frecatei ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. .............../...........................

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.