PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către COMUNA FRECATEI, cu  sediul  jud.Tulcea, comuna Frecatei, str. Principala, nr.63, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 13515/11.11.2015 a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 4197/28.03.2018 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 6360/14.05.2018, 6451/15.05.2018,  în baza:

- H.G. nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare .

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.05.2018, că proiectul „Modernizarea si extinderea retelei publice de apa in comuna Frecatei, jud. Tulcea”, propus a se realiza in extravilanul si intravilanul localitatii Cataloi ( T19, Cc1113); sat Frecatei ( Dj229A; De400; De489; str. Albatros; Ds1506 – str. Sanzienelor; Ds 137 – str. Viorelelor, str. Lalelelor; Ds1518-str. Plopului), T40, A1263/1, sat Posta (Ds1221, 1217 – str.Teiului; Ds 1203 – str. Lalelelor, Ds1231, 1235, 1242 – str. Bradului, Ds1209 – str. Zambilei; De445),T23, A434/2; T23 A434/4; T23 434/3, nr. cad. Frecatei 31533, CF31533, Posta – nr. cad. 31411, CF 31411, nr. cad. 31410, CF 31410; nr. cad. 3141, CF31415 judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 , la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune executarea următoarele lucrări :

Pentru localitatile Frecatei si Posta:

- pentru forajul existent F2 se vor executa lucrari astfel incat sa existe posibilitatea ca acesta sa functioneze atat pentru inmagazinarea apei in rezervorul existent de 250 mc al localitatii Posta, cat si pentru inmagazinarea apei in rezervorul existent de 200 mc al localitatii Frecatei, in functie de necesitati.

Pentru localitatea Frecatei:

- la putul existent F5 se va face denisiparea, limpezirea, i se va face cabina forajului si zona de imprejmuire care sa asigure zona de protectie sanitara (gard de protectie cu poarta de acces in lungime totala de 70 ml), se va echipa cu pompa submersibila moderna, cu hidromecanice, se vor face racordul electric, priza de pamant si iluminarea necesare

- pentru puturile existente F3 si F4 se va realiza iluminatul, prizele de pamant si imprejmuirile

- se va realiza o statie de tratare pentru denitrificare si clorinare. In acest fel se va asigura doza de clor necesara indeplinirii conditiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteorologic, precum si aducerea la parametrii normali a concentratiei de nitrati. Statia va fi de tip container complet echipata si automatizata, va fi montata pe o platforma de beton si va avea o imprejmuire de 45 x 42 m. Se va realiza racordul electric si impamantarea.

- se vor inlocui (modernizare) conductele de refulare de la puturi la rezervor cu conducte noi, moderne din PEHD, PE100, Pn10, SDR 17, Dn140x8,3 mm, in lungime totala de L = 1424 m

- se va realiza (modernizare) o retea de aductiune noua, de la rezervor pana in localitate la reteaua de distributie, din conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn160x9,5 mm, in lungime totala de L = 1862 m

- se va moderniza si extinde reteaua de distributie alimentare cu apa cu conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, in lungime totala de L = 3270 m, din care Dn63x3,8 mm in lungime totala de L= 532 m, Dn90x5,4 mm in lungime totala de L= 449 m si Dn110x6,6 mm in lungime totala de L= 2289 m; din totalul de conducta de distributie ce se va moderniza si extinde, 308 m conducta situata pe str. Marului se va extinde (140 m Dn110 si 168 m Dn63 mm) si 18 m conducta Dn110 reprezentand subtraversarea DJ229A la intersectia cu str. Marului este tot pe extindere, restul de 2944 m de conducta situata pe strazile Sanzienelor, Plopului, Viorelelor, Lalelelor, Zambilei, Magnoliei, Albatros, Salciilor si in subtraversarea drumului judetean DJ229A  se va moderniza

- se vor realiza trei subtraversari ale drumului judetean DJ229A prin foraj orizontal si in conducta de protectie din otel la o adancime de minim 1,5 metri pana la generatoarea superioara a conductei de protectie; din acestea, doua subtraversari de cate 18 m vor fi pentru conducta din PEHD Dn110 (pe reteaua de distributie, una pe modernizare si una pe extindere) si se va face in conducta de protectie din otel Ø200 mm, iar o subtraversare de 18 m va fi pentru conducta din PEHD Dn160 (pe conducta de aductiune de la rezervor la reteaua de distributie ce se va moderniza) si se va face in conducta de protectie din otel Ø250 mm; subtraversarile se vor face cu camine de o parte si de alta a drumului judetean, camine dotate cu vane pentru inchiderea si golirea apei, iar cele doua conducte ale unei subtraversari, cea din otel si cea din PEHD, se vor monta coaxial, cu panta spre unul din camine unde se va face si golirea

- se vor realiza doua supratraversari de cate 12 m ale parului Telita in conducte Dn125/Dext225 mm, respectiv Dn150/Dext250 mm, conducte din otel preizolate, cu izolatie termica din poliuretan, protejate mecanic cu izolatie din tabla de aluminiu sudata elicoidal tip SPIRO; de o parte si de alta a fiecarei supratraversari, conductele se vor incastra in masive de ancoraj din beton; se vor executa de o parte si de alta a fiecareia dintre supratraversari camine de vane cu posibilitatea de inchidere si golire, conductele montandu-se cu panta si fiind si prevazute cu dispozitive automate de dezaerisire – DAD, izolate termic si protejate mecanic

- se va reface imprejmuirea de la rezervorul existent de 200 mc cu gard de protectie si poarta de acces in lungime totala de 110 ml.

Pentru localitatea Posta:

- pentru puturile existente F1 si F2 se va realiza iluminatul, prizele de pamant si imprejmuirea

- se va realiza o statie de tratare pentru denitrificare si clorinare. In acest fel se va asigura doza de clor necesara indeplinirii conditiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteorologic, precum si aducerea la parametrii normali a concentratiei de nitrati. Statia va fi de tip container complet echipata si automatizata, va fi montata pe o platforma de beton si va avea o imprejmuire de 45 x 42 m. Se va realiza racordul electric si impamantarea.

- se vor inlocui (modernizare) conductele de refulare de la puturi la rezervor cu conducte noi, moderne din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn140x8,3 mm, in lungime totala de L = 1791 m

- se va realiza (modernizare) o retea de aductiune noua de la rezervor pana in localitate la reteaua de distributie, din conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn140 x8,3 mm, in lungime totala de L = 500 m

- se va moderniza reteaua de distributie alimentare cu apa (doar modernizare, nu avem si extindere in localitatea Posta) cu conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, in lungime totala de L = 1407 m, din care Dn63x3,8 mm in lungime totala de L= 190 m pe strada Lalelelor si Dn110x6,6 mm in lungime totala de L= 1217 m pe strazile Bradului, Teiului si Lalelelor si in subtraversarea drumului judetean DJ229A

- se va realiza o subtraversare a drumului judetean DJ229A prin foraj orizontal si in conducta de protectie din otel la o adancime de minim 1,5 metri pana la generatoarea superioara a conductei de protectie; subtraversarea, avand 18 m, va fi pentru conducta din PEHD Dn110 (pe reteaua de distributie) si se va face in conducta de protectie din otel Ø200 mm; subtraversarea se va face cu camine de o parte si de alta a drumului judetean, camine dotate cu vane pentru inchiderea si golirea apei, iar cele doua conducte ale unei subtraversari, cea din otel si cea din PEHD, se vor monta coaxial, cu panta spre unul din camine unde se va face si golirea

- se vor realiza doua supratraversari de cate 10 m ale parului Telita in conducte Dn100/Dext200 mm, respectiv Dn125/Dext225 mm, conducte din otel preizolate, cu izolatie termica din poliuretan, protejate mecanic cu izolatie din tabla de aluminiu sudata elicoidal tip SPIRO; de o parte si de alta a fiecarei supratraversari, conductele se vor incastra in masive de ancoraj din beton; se vor executa de o parte si de alta a fiecareia dintre supratraversari camine de vane cu posibilitatea de inchidere si golire, conductele montandu-se cu panta si fiind si prevazute cu dispozitive automate de dezaerisire – DAD, izolate termic si protejate mecanic

- se va face imprejmuirea de la rezervorul existent de 250 mc cu gard de protectie si poarta de acces in lungime totala de 200 ml.

Reteaua de distributie din conducte din PEHD care se modernizeaza si extinde prin prezenta investitie in cele doua localitati se va poza pe urmatoarele strazi:

- Localitatea Posta: str. Lalelelor, str. Teiului, str. Bradului

- Localitatea Frecatei: str. Salciilor, str. Albatros, str. Sanzienelor, str. Viorelelor, str. Lalelelor, str. Plopului, str. Magnoliei, str. Zambilei, str. Marului

Suprafata de teren pe care se vor realiza lucrarile este de cca. 6500 mp.

Formele fizice ale proiectului

|  | Denumire strada | Lungime conducta PEHD Dn110 [m] | Lungime conducta PEHD Dn90 [m] | Lungime conducta PEHD Dn63 [m] | Total [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea Posta | str. Lalelelor (modernizare) | 705 |  | 190 | 895 |
|  | str. Teiului (modernizare) | 260 |  |  | 260 |
|  | subtraversare DJ229A intre strazile Teiului si Bradului (CV5-CV4) (modernizare) | 18 |  |  | 18 |
|  | str. Bradului (CV4-CV3) (modernizare) | 205 |  |  | 205 |
|  | str. Bradului (CV1-CV2) (modernizare) | 29 |  |  | 29 |
| Total loc. Posta | 1217 |  | 190 | 1407 |
| Localitatea Frecatei | str. Salciilor (modernizare) | 108 |  |  | 108 |
|  | str. Albatros (modernizare) | 314 |  |  | 314 |
|  | subtraversare DJ229A intre strazile Albatros si Sanzienelor (CV13-CV14) (modernizare) | 18 |  |  | 18 |
|  | str. Sanzienelor (CV14-CV15) (modernizare) |  | 191 |  | 191 |
|  | str. Viorelelor (modernizare) |  | 258 |  | 258 |
|  | str. Lalelelor (modernizare) | 355 |  |  | 355 |
|  | str. Plopului (modernizare) | 607 |  |  | 607 |
|  | str. Magnoliei (modernizare) | 36 |  |  | 36 |
|  | str. Zambilei (modernizare) | 693 |  |  | 693 |
|  | str. Marului (extindere) | 140 |  | 168 | 308 |
|  | subtraversare DJ229A la intersectie cu strada Marului (extindere CV22-CV23) | 18 |  |  | 18 |
|  | str. Sanzienelor (CV15-CV35) (modernizare) |  |  | 364 | 364 |
| Total loc. Frecatei | 2289 | 449 | 532 | 3270 |
| TOTAL FRECATEI + POSTA | 3506 | 449 | 722 | 4677 |

Pe conductele de distribuție cu diametrul de 110 mm din prezentul proiect se vor monta un numar de 35 hidranti de incendiu subterani Dn80 mm la o distanta de maxim 100 m intre ei, 22 hidranti in localitatea Frecatei si 13 in Posta.

Pentru cele doua localitati se vor realiza 178 de bransamente la noua retea proiectata, din care 111 bransamente in localitatea Frecatei si 67 bransamente in localitatea Posta.   Astfel, se va asigura accesul direct la noua retea a unui numar de 419 persoane, respectiv 23,5% din populatia celor doua localitati.

Pe reteaua de conducte proiectata in cele doua localitati, se vor monta 35 camine de vizitare (de vane, de golire in zonele mai joase, de aerisire in zonele inalte), din care 11 in localitatea Posta si 24 camine in Frecatei, camine din beton armat, hidroizolate, complet echipate, cu posibilitate de aducere la cota finala a carosabilului amenajat.

Organizarea de șantier

Organizarea de şantier se va realiza in zona indicata de primaria Frecatei.

Apa necesara pentru organizarea de şantier si energia electrica se va asigura prin bransament la reteaua stradala.

In incinta organizarii de santier, constructorul va amplasa un wc ecologic.

In zona organizarii de santier, constructorul va colecta selectiv deseurile provenite de la activitatea sa in europubele, deseuri pe care mai apoi le va duce in locul indicat acestui scop de primaria Frecatei sau la centrele de colectare.

b) cumularea cu alte proiecte- avand in vedere ca este o extindere la o retea de canalizare existenta, nu are impact semnificativ.

c) utilizarea resurselor naturale: nisip, pamant .

d) producția de deșeuri: In conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la colectarea, gestionarea si evacuarea deseurilor din amplasamente, principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt deseurile de piatra.

Deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului se afla în extravilanul si intravilanul localitatilor Frecatei si Posta, jud. Tulcea, pe un teren din domeniul public de interes local cu folosinta actuala de drum judetean, drumuri comunale, drumuri exploatare conform inregistrarii cadastrale – constructii si amenajari aferente retelelor tehnico-edilitare, cai de comunicatii rutiere si trotuare, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 61/9146 din 02.11.2015 emis de Comuna Frecatei.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta conditiile prevazute prin Avizul emis de SGA cu nr. 23/25.04.2018, precum si prin Notificarea emisa de DSP cu nr. 249/07.12.2015 .

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 61/9146 din 02.11.2015 emis de Comuna Frecatei ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. .............../...........................

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.