DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR.........../...................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către SC DELTA REAL INVEST SRL, cu sediul in comuna Murighiol, str. Baltii, nr.13, jud. Tulcea, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 778/19.01.2018, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 4102/26.03.2018 si a completarilor inregistrate cu nr. 5096/16.04.2018, 5148/16.04.2018,  în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.04.2018, că proiectul „COMPLEX RECREATIV – DISTRACTIV – AQUAPARK TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul mun. Tulcea, DJ 2066 ( VIS-A-VIS SAT PESCARESC TRADITIONAL), nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 la punctul 10 lit. b ) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Se propune amplasarea in extravilanul municipiului Tulcea, pe un teren cu suprafata de 10 000 mp , a unui complex de agrement, care cuprinde de asemenea si zona de servicii aferente unui astfel de ansamblu.

Datorita declivitatii mari a terenului de aproximativ 13 m diferenta de nivel  pe o adancime de aprox.190 m ( de aprox. 7%) s-a prevazut o sistematizare verticala in 4 platforme la diferite cote . Obiectivele propuse a face parte din complexul recreativ vor fi dispuse astfel :

- La cota primei  platforme, se vor amenaja locurile de parcare, ( min 75 locuri) rampa de acces la nivelul de intrare in Aquapark , zona de bilete si administratie,  accesul la bucataria aferenta  salonului de evenimente de la  platforma superioara si utilitatile ,

- Pe platforma urmatoare se va face accesul controlat in Aquapark , se va amplasa filtrul cu cabinele de schimb, dusurile, grupurile sanitare. Tot pe platforma de la aceasta cota se va amplasa salonul de evenimente (capacitate min. 300 pers) , piscina de relaxare si zona de sezlonguri aferente .

De asemenea ,deasupra salonului se va amenaja o zona de fast food ;

- Cea de-a treia platforma va fi destinata  zonei  de piscina pentru copii dotata cu tobogane si  zonei  de sezlonguri ;

- Pe ultima platforma , se va amplasa  piscina de adulti dotata cu tobogane .

- Suprafata  terenului:                                  10 000,00 mp

- Nr .  de  corpuri  de  cladiri:                      	  2 corpuri :  cladire D+P+1

si cladire D( bilete/ administratie)

- Aria  construita propusa:                             1 100,00  mp

- Aria  desfasurata:                                	   1 650,00 mp

- Aria  utila:                                       	            1 400,50 mp

- Inaltimea maxima :             			      +10,00 m

- Nr  de  niveluri  :                           	          demisol + parter si etaj partial

Gradul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului:

- POT max= 11%, CUT=  0,16

- Nr locuri de parcare =  78

- Spatii verzi =            2 500 mp

Piscine:

- Arie piscina relaxare = 400 mp

- Arie piscina copii =      500 mp

- Arie piscina adulti =    160 mp

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- nord – nr. cad. 6274;

- est – drum judetean DJ2066;

- vest – drum de exploatare DE2067.

- sud – drum de exploatare DE2161, nr. cad. 38973

SUPRAFETE ALE CONSTRUCTIILOR PROPUSE:

Constructia cu regim de inaltime D+ P+1 ( partial) va avea urmatoarele spatii:

PLAN DEMISOL :

1.( cota + 27,90 CTN - zona bilete)

Bilete 									  6,30 mp

Birou administratie	1						14,25 mp

Hol									  2,00 mp

GS									           2,00 mp

Birou administratie 2						          10,65 mp

2.( cota + 29,30 CTN - zona bucatarie)

Sas acces vestiare					          3,00 mp

Sas - B.								2,00 mp

Vestiar H.S.- B							3,30 mp

WC - B								1,70 mp

Dus - B								1,50 mp

Vestiar H.L. - B						3,10 mp

Vestiar H.S. - F							3,90 mp

WC - F								1,70 mp

Sas - F								2,50 mp

Dus - F								1,70 mp

Vestiar H.L.-F							3,70 mp

Depozit legume/fructe					        16,40 mp

Culoar aprovizionare					        10,95 mp

Depozit refrigerate						 5,10 mp

Depozit congelate					         10,40 mp

Depozit bauturi						              4,50 mp

Birou sef unitate					              7,10 mp

Hol circulatii 1                                                            12,02mp

Gunoi menajer							     5,45 mp

Preparari								   27,70 mp

Hol circulatii 2                                                            12,02mp

Camara								     6,30 mp

Depozit alimente ambalate neperisabile                          7,40 mp

Bucatarie	 rece 					                        6,70 mp

Bucatarie	 calda				                                43,80 mp

Hol circulatii 3                                                               9,30mp

Spatiu vesela murdara                                                       6,00 mp

Spalator vesela 				                                  3,60 mp

Spatiu vesela curata                                                       7,00 mp

Spalator vase                                                                       7,70 mp

Materiale curatenie                                                         2,15 mp

Materiale dezinfectie                                                       2,00 mp

Spatiu schimb ospatari /barman		                          4,30 mp

Oficiu                                                                             6,00 mp

Nod circulatie			                                           24,80 mp

PLAN PARTER :

Nod circulatii/oficiu						      24,80 mp

Grup sanitar - F1					                13,30 mp

Grup sanitar - B1						       13,30 mp

Material curatenie                                                             5,85 mp

Grup sanitar - F2					                 13,30 mp

Grup sanitar - B2					                 13,30 mp

Material dezinfectie                                                           5,85 mp

Hol 1								         9,90 mp

Hol 2 								         9,90 mp

Depozit inventar moale                                                    10,50 mp

Depozit sticlarie                                                               10,50 mp

Salon evenimente						       800,00 mp

Zona bar ( langa piscina de relaxare)

Spatiu bar								7,20 mp

Depozit bar								7,70 mp

Zona cabine schimb: ( langa salonul de evenimente)

Cabine schimb B							9,10 mp

Cabine schimb F							 9,16 mp

Grup sanitar- F								13,30 mp

Grup sanitar - B	                                                        13,50 mp

PLAN ETAJ 1:

Zona fast-food:

Nod circulatii/oficiu							24,80 mp

Depozitare 1								  7,30 mp

Depozitare 2								  6,50 mp

Materiale curatenie 						           4,30 mp

Hol									  5,30 mp

Zona servire								  7,30 mp

Accesul pe amplasament

Se propun lucrari de modernizare a circulatiei in zona si pe terenul studiat.

Se propun pentru usurinta accesului in parcarea complexului recreativ, doua benzi de circulatie: una de decelerare si una de accelerare  proiectate conform normelor in vigoare. De asemenea , in ceea ce priveste locurile de parcare  s-a prevazut o platforma la cota drumului judetean cu locuri de parcare ce vor acoperi necesarul prevazut pentru acest gen de functiuni.

Spatiile verzi ce vor fi in proportie de 37 % sunt prevazute si in jurul piscinelor, o mare parte din sezlongurile fiind  propuse a fi amplasate direct pe vegetatia prevazuta. De asemenea se propune agrementarea zidurilor de sprijin propuse ca solutie tehnica pentru acest proiect cu plante cataratoare.  Inchiderile perimetrale se propun a fi dublate de gard viu cu crestere rapida.

Pentru evacuarea deseurilor menajere se propune o platforma betonata amplasata in zona principala de acces carosabil in incinta complexului recreativ.

Alimentarea cu apă :

Se va face din resursa de apa subterana, prin intermediul unui foraj de alimentare cu apa propus pe amplasament pe ultima terasa prevazuta in zona sudica a terenului.

Racordul se va executa cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul PE80 ; SDR 17.6 ; pn 6 bar ; Dext = 63 mm (2’’) , montat ingropat.

Lungimea totala a racordului de alimentare cu apa de la foraj la obiectivele din

incinta este de cca.90 m

Pe racordul de alimentare cu apa, in cabina forajului se va monta un

apometru+robinetii de sectorizare+robinetul de golire in vederea contorizarii consumului de apa prelevat din resursa de apa de adancime

Canalizare:

Apele uzate rezultate de la punctele de consum sunt preluate de o retea de canalizare menajera din incinta, realizata cu tevi PVC-KG, Dn 110-125 mm, montata ingropat si dirijate spre bazinul vidanjabil, propus pe amplasament cu capacitatea de 20 mc.

Inainte de bazinul vidanjabil s-a prevazut un separator de grasimi, pe circuitul de evacuare a apelor uzate menajere de la bucatarie, cu debitul max.de 0,2 l/s.

Pentru evacuarea apei din piscine este prevazut un bazin de retentie cu capacitatea de 50 mc si o retea de canalizare realizata cu tevi PVC-KG, Dn 125 mm ; L = 110 m. Apele pluviale colectate din zona parcarii, sunt deversate in canivoul existent care subtraverseaza DJ 2066, dupa ce sunt preepurate cu ajutorul unui separator de produse petroliere; cu debitul max.de 30,0 l/s = 96 mc/h (Dn=2,50 m ; Htotal=2,50 m).

Lungimea retelelor de canalizare menajera, proiectate in incinta l = cca.50 m

Lungimea retelelor de canalizare pluviala, proiectate in incinta l = cca.35 m

Alimentarea cu energie electrică:

În prezent există reţele ce vor asigura racordul complexului recreativ rezultat.

Pentru iluminatul de siguranţă se prevede şi baterie de acumulatori de siguranţă.

Instalaţii de incălzire , ventilaţie , climatizare

Salonul de evenimete va fi prevazut cu o centrala termica tip pompa de caldura aer –aer .

Organizarea de santier

Pentru organizarea de santier se vor folosi doua constructii usoare, prefabricata  din metal , cu dimensiuni de 6.00 m x 2.70 m care va folosi si la cazarea personalului angajat pentru executia lucrarii. Grupul sanitar aferent pe durata executiei va consta dintr-o cabina cu grup sanitar chimic.

Lucrarile de executie se vor desfasura in principal in cadrul incintei detinuta de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public.

b)cumularea cu alte proiecte

Vis a vis de investitia propusa se afla Satul Traditional Pescaresc, ce se integreaza in tendinta crearii unui spatiu omogen si coerent de agrement si relaxare in aceasta zona a localitatii. Astfel nu s-a identificat nici un impact negativ .

c) utilizarea resurselor naturale

Pe toata perioada de functionare a Complexului Recreativ se va utiliza strict potentialul existent pe amplasament fara nici un fel de repercursiuni asupra stabilitatii generale a zonei.

Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate deseurile rezultate la constructii si se va reface stratul vegetal in zonele in care a fost afectat. Prin grija constructorului pe toata durata de executie a lucrarilor , materialele foloste vor fi depozitate in locuri special amenajate astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime , iar la terminarea lucrarilor terenurile se vor curata si amenaja, aducandu-se la starea initiala. In cadrul proiectului nu se vor folosi resursele naturale ale zonei.

d) producția de deșeuri:

La activitatea de construcţii - montaj  rezultă deşeuri de la săpături şi deşeuri tehnologice (metalice, PE) rezultate de la montajul de utilaje şi montajul de conducte. Sortarea şi evacuarea deşeurilor se va face conform reglementărilor în vigoare de către titularul proiectului.

Curăţarea zonei se va efectua după încheierea activităţii de construcţii-montaj, efectuându-se o curăţenie generală.

Deseurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile  personalului si cele rezultate din ambalaje vor fi colectate in recipienti cu aceasta destinatie si preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor.

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor. Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol. Platforma parcarii si platformele vor fi impermeabilizate pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort

Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii lucrarilor de 
constructie-montaj aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in
prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/2017 utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament indicat si usor de exploatat.
    Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Materialele si elementele de constructie  prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului  de exploatare a fost rezolvata prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare.

Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca traficul, ca sursa de disconfort sonor, se incadreaza in prevederile HG 321/2005, ceea ce nu incumba necesitatea unor planuri de actiune specifice cauzate de zgomotul din zona studiata prin prezentul proiect.

Pentru acest proiect titularul a obținut notificarea H4/nr. 105/14.03.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea în care se specifică că proiectul ”este în concordanță cu legislația nationala privind normele de igienă și sănătate publică.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este situat in extravilanul municipiului Tulcea, DJ 2066 ( VIS-A-VIS SAT PESCARESC TRADITIONAL).

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- nord – nr. cad. 6274;

- est – drum judetean DJ2066;

- vest – drum de exploatare DE2067.

- sud – drum de exploatare DE2161, nr. cad. 38973

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( ireversibil) si unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata . Amplasamentul se afla la aproximativ 230 m de Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si de ROSCI0065 Delta Dunarii si de ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe .

Titularul a obtinut avizul favorabil al ARBDD cu nr. 11/23.03.2018 pentru acest proiect.

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta prevederile  notificarii emise de Direcția de Sănătate Publică Tulcea pentru acest proiect si a Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 319 din 11.05.2017, emis de UAT Municipiului Tulcea ;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin avizul SGA nr. 13/14.03.2018 si a avizul ARBDD cu nr. 11/23.03.2018.

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Șef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizații

Ing.Camelia MICU

Redactat : Consilier superior

Ing. Elizabeth Varzaru

Nr.A.A.A……..…../ ……...........2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.