DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. .............  din 13.09.2018

## PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu depusa de AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE DOBROGEA, UNITATEA DE ADMINISTRARE TULCEA, cu sediul in loc. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10, jud Tulcea, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 272/09.01.2018, a delegarii de competenta a Ministerului Mediului inregistrata la APM Tulcea cu nr. 1339/31.01.2018, a memoriului de prezentare depus cu nr. 8596/27.06.2018 si a completarilor ulterioare nr. 10872/17.08.2018, 11465/03.09.2018 in baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sǎlbatice, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

- Ord 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Hotararii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile din Hotararea nr. 971/2011;

- Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea OM nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 11.09.2018,

decide:  că proiectul „REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII BABADAG, JUDETUL TULCEA”, propus ȋn extravilanul localitatilor Mihail Kogalniceanu identificat prin T4, Hc25, T5, Hc27, T13, Hc27, T12, Hc27, T52, Hc27, T51, Hc27, T50, De645, T50, A501, T49, A495, T63, Hc648, T49, Hc648, Mihai Bravu identificat prin T39, Hc514, T37, A499, Sarichioi identificat prin T38, A583, T38, Hc587, T39, Hc587, T41, A 592, N570, P 593, A567, P565, Babadag identificat prin N 82, jud. Tulcea,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu este necesar parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

Suprafața zonei pentru care se propun lucrările investiției „Reabilitarea amenajării de irigații Babadag, județul Tulcea“ este de 5.615 ha și aparține domeniului public al statului și administrativ comunelor Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu și Sarichioi.

Obiectul proiectului îl constituie reabilitarea stațiilor de pompare SP1 Babadag și SRP1 Babadag, a bazinelor, canalelor de aducțiune apă (CA0, CA1, CA4) și construcțiilor hidrotehnice aferente. Cele 2 stații de pompare fac parte din amenajarea de irigații Babadag - județul Tulcea, amplasament înregistrat cu numărul M.F. 23397 în evidența centralizată a bunurilor din domeniul public al statului, bun ce este prevăzut ca obiectiv de utilitate publică.

I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) a) Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct.1, lit.c (proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari);

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a) Proiectul consta in  reabilitare unei părți din capacitatea de pompare a celor două stații de pompare pentru irigații – SP1 și SRP1, precum și refacerea sistemelor de conducte și canale descoperite pentru transferul apei din Lacul Babadag (CA0, CA1, CA4), la beneficiari (OUAI) care vor iriga suprafețe cu culturi, mai mari de 5.600 ha.

Debitul de pompare al apei. Pentru cele două stații supuse intervenției, debitele corespunzătoare elementelor modernizate sunt: 5.040 mc/h la SP1 și 5.470 mc/h la SRP1;

Lungimea canalelor deschise (cu secțiuni diverse) la care se prevăd lucrări de impermeabilizare, însumează 20.397 m;

Capacitatea de transport a canalelor deschise este la nivelul întregii capacități de pompare a stațiilor SP1, respectiv SRP1.

La construcțiile stațiilor de pompare SP1 și SRP1 vor fi realizate lucrări de reabilitare care constau în:

•	Construirea unui nou acoperiș tip șarpantă;

•	Refacerea hidroizolației cuvelor;

•	Refacerea șapei pe întreaga suprafață a cuvei stațiilor;

•	Înlocuirea întregii tâmplării și a geamurilor pentru fiecare construcție;

•	Lucrări de tencuire și revopsire totală, interioară și exterioară, a fiecărei clădiri;

•	Lucrări de completare, curățare și revopsire la balustrade și scări verticale;

•	Sistematizarea curții și trotuarelor, refacerea împrejmuirii;

•	Rezolvarea aspectelor igienico-sanitare prin amplasarea în curtile fiecărei stații a unei toalete ecologice;

•	Înlocuirea, în fiecare stație, a tabloului general de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune pentru iluminat interior și exterior, precum și a serviciilor interne (ventilație, epuisment);

•	Introducerea unui sistem de monitorizare și protecție a stațiilor de pompare la efracție și pentru semnalizare și alarmare a incendiilor, cu transmitere la distanță: sistemul antiefracție instalat in vara anului 2017 trebuie adaptat pentru transmiterea informațiilor la distanță, către un dispecer.

Gardul pentru împrejmuirea fiecărei stații va include în spațiul împrejmuit și postul de transformare. Gardul se va executa din plasă de sârmă de oțel și va avea înălțimea de 2 m. Pe stații lungimea va fi de:

-	SP1 - 328 m și 1 poartă acces auto și 2 porți pentru acces pietonal;

-	SRP1 - 273 m și 1 poartă acces auto și 1 poartă pentru acces pietonal.

Spațiile verzi din incintă se vor curăța, sistematiza și nivela. Se va planta gazon.

Se vor amenaja drumuri de acces și alei.

Pentru stațiile de pompare SP1 și SRP1 se prevede refacerea completă a instalației electrice de joasă tensiune pentru iluminat și prize, iluminat de siguranță, precum și instalații de ventilație și epuisment. În același timp se prevede completarea schemei electrice cu circuite separate pentru monitorizare și protecție la efracție și semnalizare a situațiilor de incendiu.

Tablourile electrice pentru iluminat și servicii interne, din fiecare stație se vor înlocui integral. Aceste tablouri conțin aparataj de comandă și protecție, specifice circuitelor de joasă tensiune (0,4KV): prize, ventilație, iluminat interior și exterior, electropompă de epuisment, ventilatoare și în SP1 și cu electropompe pentru amorsarea agregatelor tehnologice de pompare. Din aceleași tablouri de joasă tensiune vor fi alimentate și centralele aferente circuitelor de detectare a începutului de incendiu și de protecție la efracție și instalațiile de transmitere a informațiilor la dispecer.

Tabloul general de distribuție are rolul de a alimenta toate receptoarele electrice din cadrul clădirii stației.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutație prin montarea unor descărcatoare aferente.

Având în vedere riscul apariției accidentale a situațiilor generatoare de incendii se prevede introducerea în clădirea fiecărei stații a echipamentelor și instalațiilor pentru detectarea, semnalizarea și alarmarea la incendiu, precum și echiparea cu senzori de efracție. Instalația se va compune din:

-	Centrala sesizare incendiu;

-	Detectori de fum plasați în toate încăperile fiecărei stații de pompare;

-	Senzori de efracție în incinta fiecărei stații;

-	Hupă de alarmare sonoră;

-	Butoane de alarmare manuală.

Pentru protecția construcțiilor fiecărei stații de pompare și a instalațiilor electrice aferente împotriva trăsnetului se va monta o instalație pentru protecție la descărcări atmosferice, conform normelor în vigoare. Se vor asigura legăturile de împământare conform normativelor în vigoare, respectiv o rezistență de dispersie de maximum 1 ohm.

Echiparea tehnologică a stațiilor de pompare

Având în vedere starea actuală a agregatelor de pompare ale stației de pompare SP1, se impune înlocuirea integrală a 3 agregate tehnologice de pompare și a instalațiilor hidromecanice.

În această situație se propune echiparea cu electropompe centrifugale orizontale, compatibile cu construcția existentă a stației SP1 și cu parametrii hidraulici:

| Agregat de pompare cu randament de 87 %, la parametrii următori de funcționare: |
| --- |
| Pompa centrifugă | Debit = 5.040 mc/h | Presiune = 22 mCA | Rotații = 745 r.p.m |
| Motor electric asincron | Putere motor= 400 kW Putere absorb. = 350 kW | Tensiune = 6 kV |  |

Pe cele trei fire pe care vor fi înlocuite echipamentele de pompare se vor înlocui și instalațiile hidraulice aferente, astfel:

-	vană plată aspirație Dn 1000 mm;

-	vană ovală refulare cu acționare electrică Dn 700 mm;

-	  clapet fluture Dn 700 mm;

-	  compensatori de montaj, Dn 800 mm pe aspirație și Dn 600 /Dn 700 mm pe refulare;

-	 conducte de aspirație Dn 1200 mm, Dn 800 mm și reducțiile aferente;

-    conducte de refulare, Dn 700, Dn 1000 și reducțiile și coturile aferente.

Pe conducta de aspirație, lucrările ce se impun a se realiza, sunt următoarele:

-    înlocuirea conductei de aspiratie, Dn 1200 mm - 3 buc. cu lungimea L = 20 m;

-    înlocuirea gratarelor la casetele de aspiratie - 8 buc;

-    înlocuirea aspiratorului de taluz, pentru Dn 1200 mm - 3 buc.

Pentru măsura debitului pompat se prevede montarea unui debitmetru ultrasonic pe conducta de refulare.

Vor fi refăcute în totalitate instalațiile auxiliare, care constau în:

-	instalația de amorsare - compusă din 3 pompe tip MIL-502, Q = 315 mc/h, 1600 mmHg, recipient de vid de 2mc și rezervor de 200l pentru inelul de apă, conductele și armăturile aferente;

-	instalația de epuisment - compusă din 2 pompe tip ACV-50-158, Q = 16mc/h ce aspiră apa din cuva stației de pompare, prin două bașe și o refulează în bazinul de aspirație;

-	instalația de golire - formată din conducte și vane Dn 200 mm, racordate la conductele de refulare;

-	instalația de ventilație - formată din patru ventilatoare;

-	instalația de ridicat - alcătuit din pod rulant cu acționare manuală cu sarcina maximă de 12,5tf.

Toate echipamentele și instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică, la 6 kV și la 0,4 kV, a celor trei agregate de pompare trebuie înlocuite.

În aceste condiții se vor monta în SP1 următoarele celule de 6 kV, echipate cu aparate conform normelor tehnice și schemei de pornire și automatizare a agregatelor de pompare:

-	celula de sosire, cu întrerupător debroșabil cu comutație în vid și cu separator de legare la pământ;

-	celulă de măsură pe barele de 6 kV;

-	3 celule de alimentare a motoarelor asincrone de 400 kW, cu întreruptor debroșabil cu comutație în vid.

Alimentarea cu energie electrică la tensiunea de 6 kV, a barelor de alimentare pentru electromotoarele pompelor se va realiza cu 2 cabluri trifazate (unul pentru rezervă) din cupru cu manta de PVC, tip 2XSEY, cu secțiunea de 3x185 mmp.

Alimentarea cu energie electrică a fiecărui electromotor de putere 400 kW la 6 kV, de la celula de alimentare se va realiza cu cablu trifazat din cupru cu manta de PVC, tip 2XSEY, cu secțiunea de 3x25 mmp.

În vederea reducerii costurilor pentru energia reactivă (reprezentând cca 39 % din costurile pentru energia electrică absorbită) se propune compensarea factorului de putere de la 0,85 al fiecărui electromotor la peste 0,92. Această compensare se va realiza prin echiparea sistemului energetic de alimentare cu baterie de condensatoare de 200 kVAr. Schema asigură, odată cu punerea sub tensiune a motorului, cuplarea bateriei de condensatori aferentă acestuia.

Funcție de starea actuală a agregatelor de pompare ale stației de pompare SRP1, se impune înlocuirea integrală a 3 agregate tehnologice de pompare și a instalațiilor hidromecanice.

În această situație se propune echiparea cu electropompe centrifugale orizontale, compatibile cu construcția existentă a stației SRP1 și cu parametrii hidraulici:

| Agregat de pompare cu randament de 87 %, la parametrii următori de funcționare: |
| --- |
| Pomp Pompa centrifugă | Debit = 5.470 mc/h | Presiune = 52 mCA | Rotați Rotații = 995 r/m |
| Motor electric asincron | Putere instalată = 1.120 kW Putere absorb. = 910 kW | Tensi Tensiune = 6 kV |  |

Pe cele trei fire pe care vor fi înlocuite echipamentele de pompare se vor înlocui și instalațiile hidraulice aferente, astfel:

-	vană plată aspirație Dn 800 mm;

-	vană ovală refulare cu acționare electrică Dn 600 mm;

-	  clapet fluture Dn 600 mm;

-	  compensatori de montaj, Dn 800 mm pe aspirație și Dn 600 pe refulare;

-	 conducte de aspirație Dn 1000 mm, Dn 800 mm și reducțiile aferente;

-    conducte de refulare, Dn 600, Dn 800 și reducțiile și coturile aferente.

Pe conducta de aspirație, lucrările ce se impun a se realiza, sunt următoarele:

-    înlocuirea conductei de aspiratie, Dn 1000 mm - 3 buc. cu lungimea L = 22 m;

-    înlocuirea grătarelor la casetele de aspiratie - 6 buc;

-    înlocuirea aspiratorului de taluz, pentru Dn 1000 mm - 3 buc.

Pentru măsura debitului pompat se prevede montarea unui debitmetru ultrasonic pe conducta de refulare.

Vor fi refăcute în totalitate instalațiile auxiliare, care constau în:

-	instalația de epuisment - compusă din 2 pompe tip ACV-50-158, Q = 16 mc/h ce aspiră apa din cuva stației de pompare, prin două bașe și o refulează în bazinul de aspirație;

-	instalația de golire - formată din conducte și vane Dn 200 mm, racordate la conductele de refulare;

-	instalația de ventilație - formată din patru ventilatoare.

Toate echipamentele și instalațiile electrice de alimentare cu energie electrică, la 6 kV și la 0,4 kV, a celor trei agregate de pompare trebuie înlocuite.

În aceste condiții se vor monta în SRP1 următoarele celule de 6 kV, echipate cu aparate conform normelor tehnice și schemei de pornire și automatizare a agregatelor de pompare:

-	celula de sosire, cu întrerupător debroșabil cu comutație în vid și cu separator de legare la pământ;

-	celulă de măsură pe barele de 6 kV;

-	3 celule de alimentare a motoarelor asincrone de 1.120 kW, cu întreruptor debroșabil cu comutație în vid.

Alimentarea cu energie electrică la tensiunea de 6 kV, a barelor de alimentare pentru electromotoarele pompelor se va realiza cu 3 cabluri trifazate (unul pentru rezervă) din cupru cu manta de PVC, tip 2XSEY, cu secțiunea de 3x185 mmp.

Alimentarea cu energie electrică a fiecărui electromotor de putere 1.120 kW la 6 kV, de la celula de alimentare se va realiza cu cablu trifazat din cupru cu manta de PVC, tip 2XSEY, cu secțiunea de 3x50 mmp.

Pentru compensarea factorului de putere de la 0,85 al fiecărui electromotor la peste  0,92, fiecare electromotor se va echipa cu baterie de condensatoare de 500 kVAr. Schema asigură, odată cu punerea sub tensiune a motorului, cuplarea bateriei de condensatori aferentă acestuia

Cerința actuală pentru sistemele de irigații, de a raționaliza consumul de energie electrică și de apă, impune și îmbunătățirea schemelor hidrotehnice și de automatizare.  În acest scop se propune, pentru fiecare stație de pompare:

-	introducerea de electrovane pe refulările celor 3 pompe din fiecare stație;

-	introducerea unui sistem de protecție a stației la efracție și pentru alarmare și semnalizarea incendiilor;

-	automatizarea cuplării și funcționării electropompelor și în funcție de nivelul apei din bazinul de refulare/aspirație;

-	urmărirea parametrilor hidrotehnici de bază: presiune, debit pe refulare și nivel apă pe aspirație la fiecare stație de pompare. În acest scop schema propusă prevede echiparea cu:

-	senzor de nivel cu măsurare continuă și ieșire 4-20 mA;

-	debitmetru ultrasonic pe colectorul de refulare.

Sistemul de automatizare va cuprinde un automat programabil (PLC), împreună cu aparatura de comandă care va asigura un regim automat de pornire-oprire a celor 3 pompe, respectiv comanda releelor intermediare care comandă la rândul lor contactoarele de forță aferente pompelor din circuitul de medie tensiune din celule aferente. Comanda are în vedere limitarea numărului de porniri-opriri aferente fiecărei pompe, astfel încât să se asigure o uzură minima a aparatajului aferent acestora.

Refacerea bazinelor de aspirație și refulare și înlocuirea conductelor de refulare din cele 	două stații de pompare

La toate cele 4 bazine (două de aspirație și două de refulare) se vor executa lucrări de eliminare a depunerilor și a vegetației crescute printre rosturi, de readucerea acestora la dimensiunile inițiale și de refacerea construcțiilor hidrotehnice degradate.

Se vor executa lucrări pentru completarea pereelor și refacerea hidroizolației pe întreaga suprafață a celor 4 bazine.

Agregatele de pompare ale stației de pompare SP1 refulează într-o conductă din oțel cu Dn 1.600, care transferă apa, pe o lungime de 1.227 m, la canalul CA1.

Pe conducta de refulare, lucrările ce se impun a se realiza, sunt următoarele:

-  înlocuirea conductei de refulare cu o conductă nouă din oțel, Dn 1600 mm - 1 fir cu lungimea L = 1.227m;

-   achiziționarea și montarea unui debitmetru pentru conducta Dn 1600 mm;

-   construcția unui cămin debitmetru;

-   refacerea instalației de protecție la șocul hidraulic, compusă din rezervor vertical de tip castel de echilibru;

-  montarea de dispozitive de aerisire-dezaerisire tip DAD 6, pe traseul conductei de refulare;

-   înlocuirea piesei terminale de la intrarea în bazinul de refulare.

Conducta de refulare care face legătura între SP1 și canalul CA1, subtraversează linia CFR și drumul DN 22 (E87), între km 201 și km 202.

Agregatele de pompare ale stației de pompare SRP1, refulează într-o conductă din oțel cu Dn 1.900, care transferă apa, pe o lungime de 950 m, la canalul CA4.

Pe conducta de refulare, lucrările ce se impun a se realiza, sunt următoarele:

-  înlocuirea conductei de refulare cu conductă nouă din oțel, Dn 1900 mm - 1 fir cu lungimea L = 950 m;

-   achiziționarea și montarea unui debitmetru pentru conducta Dn 1900mm;

-   construcția unui cămin debitmetru;

-   refacerea instalației de protecție la șocul hidraulic, compusă din rezervor orizontal;

-  montarea de dispozitive de aerisire-dezaerisire tip DAD 6, pe traseul conductei de refulare;

-   înlocuirea piesei terminale de la intrarea în bazinul de refulare.

În cazul zonei de aspirație din lacul Babadag și a canalului CA0 se vor executata și lucrări de dragare.

Zona de captare din lacul Babadag va fi decolmatată, iar in locul sitei de la traversarea drumului județean se va amplasa un grătar rar.

Vor fi executate două lucrări din lemn de o parte și de alta a prizei cu rolul de reducere a colmatării prizei de apă.

Aceste lucrari vor avea o lungime de 150 m pe partea stângă, respectiv 200 m pe partea dreaptă și vor consta fiecare din câte două rânduri de pari din lemn bătuți  in pământ, iar in interiorul acestora vor fi introduși cilindrii de nuiele cu miez de pietriș, diametrul cilindrului de 0,6m. Distanța dintre pari va fi de aprox 1,2 m.

Refacerea canalelor la dimensiunile proiectate și impermeabilizarea lor

La toate cele trei canale (CA0, CA1, CA4), se vor executa lucrări de readucere la dimensiunile inițiale și refacerea construcțiilor hidrotehnice, existente și degradate.

În cadrul lucrărilor de intervenție s-a optat pentru:

-	refacerea zonei de captare din lac și aplicarea unor soluții pentru protecția împotriva eroziunii malurilor și diminuării secțiunii de curgere a canalului de aducțiune;

-	refacerea construcțiilor hidrotehnice și grătarelor de la podurile aflate între lac și bazinul de aspirație al stației SP1;

-	pentru 6.955 m din partea terminală a canalului CA4 trebuie realizată reprofilarea canalului, hidroizolația și dalarea acestuia;

-	realizarea unei noi impermeabilizări a canalelor CA1 și CA4 utilizând următoarea soluție: geotextil de 235 g/mp  + geomembrană PEID de 0,75 mm + beton (C20/25) armat cu plasă sudată;

-    refacere podețe – 2 buc pe canalul CA4;

-    refacere stăvilar – 1 buc pe canalul CA0.

Amenajarea Babadag este amplasată în vecinătatea următoarelor amenajări:

-	Nord -Amenajarea Somova;

-	Sud -Amenajarea Sud Babadag;

-	Est - Amenajarea Sarichioi;

-	Vest - teritoriul localităţilor Horia, Nicolae Bălcescu.

Accesul la componentele amenajării Babadag, se poate realiza pe drumurile:

-	European E 87, Tulcea - Constanţa;

-	Naţional DN22 A, Tulcea - Bucureşti;

-	Judeţean DJ 229, localitatea Nicolae Bălcescu;

-	Drumuri de exploatare agricole.

Utilitati:

a) Alimentarea cu apa – nu e cazul;

b) Alimentarea cu energie electrica:- Cele două clădiri ale stațiilor de pompare sunt racordate, fiecare la câte un post de transformare de medie tensiune al furnizorului de energie electrică, ENEL DISTRIBUȚIE S.A. Dobrogea.

c) Deversarea apelor menajere –nu e cazul;

d) Alimentare   cu energie  termica  - nu e cazul;

e) Gospodarirea deseurilor- Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate in sistem selectiv si transportate de o firma specializata.

Deșeurile rezultate din executia lucrărilor se codifică în conformitate cu prevederile HG nr.  856/2002 astfel:

17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;

17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01;

17 02 03   materiale plastice.

Ambalajele cu conținut de substante periculoase devenite deșeuri se vor codifica conform HG 856/2002 astfel, 15 01 10*  ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase și se vor preda în vederea valorificarii/eliminarii prin operatori economici autorizati.

În faza de executie, de la personalul de lucru,  rezulta deseuri municipale:

Fracție în amestec:             - 20 03 01   deşeuri municipale amestecate;

Fracție colectată separat:   - 20 01 01   hârtie şi carton;

- 20 01 02   sticlă;

- 20 01 39   materiale plastice;

- 20 01 40   metale.

În faza de operare a proiectului nu rezultă deșeuri.

f) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de esapament rezultate din functionarea motoarelor, masinilor si utilajelor. Nivelul de zgomot nu va depǎsi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn constructii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

g) Riscul de accident, tinandu-se seama ȋn special  de substantele si tehnologiile utilizate – minor.

3). Localizarea proiectului:

a) Amenajarea de irigații Babadag, județul Tulcea, cod amenajare 350, cu o suprafață totală de 24.449 ha, din care 21.028 ha declarată viabilă, aparține administrativ comunelor Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Frecăței, Sarichioi și orașului Babadag din județul Tulcea. Amplasamentul este situat in extravilanul localitatilor Mihail Kogalniceanu identificat prin T4, Hc25, T5, Hc27, T13, Hc27, T12, Hc27, T52, Hc27, T51, Hc27, T50, De645, T50, A501, T49, A495, T63, Hc648, T49, Hc648, Mihai Bravu identificat prin T39, Hc514, T37, A499, Sarichioi identificat prin T38, A583, T38, Hc587, T39, Hc587, T41, A 592, N570, P 593, A567, P565, Babadag identificat prin N 82, jud. Tulcea, conform CU nr. 140/15077 din 05.12.2017 emis de CONSILIUL JUDETEAN TULCEA  si CU nr. 127/9521 din 31.07.2018 emis CONSILIUL JUDETEAN TULCEA.

b) relativa abundentǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea si capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane si cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protectie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare si HG nr. 930/2005 – nu e cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depǎsite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificatie istoricǎ, culturalǎ si arheologicǎ – nu este cazul.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

-	evacuarea de pe platforme a resturilor de materiale și a deșeurilor de construcții și dezafectări rezultate;

-	dezafectarea organizarii de santier;

-	decopertarea solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi lubrifianţi; evacuarea de pe amplasament în vederea tratării conform prevederilor legale;

-	nivelarea terenului; se va realiza cu solul vegetal rezultat prin decaparea suprafeţelor ocupate definitiv, gropi de împrumut

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu sunt necesare noi căi de acces sau schimbări ale celor existente.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

In perioada de executie se vor folosi agregate (nisip, pietris, esc.) precum si apa pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

In perioada de exploatare de vor folosi urmatoarele resurse:

-	apa din lacul Babadag pentru functia de alimentare canale;

Metode folosite in constructie:

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare amenajare de irigații se vor folosi metode clasice de construire:

- terasamente: excavări și umpluturi, lucrări de dragare, amenajări pentru combaterea solului, refacere zonă degradată– umplutură și zidărie cu piatră brută;

- instalații: pozare și îmbinare conducte (mecanic sau prin sudură), fitinguri și accesorii, pozare cabluri electrice, etc.; instalație priză de pământ și paratrăsnet, instalație de ventilație, conductă refulare de oțel, subtraversare CF și DN;

- tehnologice: înlocuire agregate de pompare și instalații anexe;

- arhitectură: tencuieli și vopsitorii de exterior și interior, montare tămplărie de aluminiu și geam termopan, înlocuire acoperiș;

- civile: montare armături, turnare beton, construcții hidrotehnice (grătare, batardou), impermeabilizare bazin, aducere bazin și canal la secțiune refacere zoă degradată cu materiale drenante;

- sistematizare verticală: împrejmuiri, amenajare spații verzi;

- mediu: lucrări de refacere amplasament.

4). Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- extinderea impactului: realizarea investitiei poate avea efect semnificativ doar pe durata executiei proiectului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea si complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de executie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecventa si reversabilitatea impactului - ȋn perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) si unul socio-economic.

5). Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

-	parcul de utilaje, autovehicule, autocisterne;

-	depozitarea, pieselor, materialelor, pieselor de schimb;

-	depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii,

-	toalete ecologice;

-	spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic;

-	spaţii în care să fie efectuate reparaţii;

-	spaţii necesare personalului de pază.

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

-	curăţarea şi nivelarea terenului;

-	amenajarea platformelor;

-	construcţii provizorii (containere prefabricate);

-	îngrădirea incintei.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Refacerea amplasamentului afectat de execuția proiectului constă în realizarea de lucrari de nivelare a terenului. Suprafețele de teren ocupate temporar de lucrari își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare.

Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: amplasamentul se afla in arii naturale protejate.

- proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Amplasamentul proiectului se afla in extravilanul localitatilor Mihail Kogalniceanu identificat prin T4, Hc25, T5, Hc27, T13, Hc27, T12, Hc27, T52, Hc27, T51, Hc27, T50, De645, T50, A501, T49, A495, T63, Hc648, T49, Hc648, Mihai Bravu identificat prin T39, Hc514, T37, A499, Sarichioi identificat prin T38, A583, T38, Hc587, T39, Hc587, T41, A 592, N570, P 593, A567, P565, Babadag identificat prin N 82, jud. Tulcea, se suprapune partial cu ariile naturale protejate de interes comunitar ROSPA0032 Deniz Tepe, ROSCIO067 Deniz Tepe, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie, ROSCIO065 Delta Dunànii, precum si cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si Rezervatia Naturala Dealul Deniz Tepe;

Proiectul consta in reabilitarea amenajarii de irigaii Babadag: reabilitare constructii si instalatii statii de pompare, inlocuirea conductelor de refulare, reabilitarea canalelor de aduciune si a bazinelor de aspiraie si refulare, din cadrul retelei de inigaii existente, ce constituie obiective de utilitate publica; amplasamentul proiectului se suprapune cu amplasamentul pe care se afla canal de irigaii, teren arabil, canale, drumuni de exploatare, constructii si lucrari de imbunatatiri funciare, conform Certificatelor de urbanism;

In zona amplasamentului proiectului, care ocupa o suprafata deja antropizata, nu au fost identificate habitate sau specii de interes conservativ;

Intrucat se dorete reabilitarea unor instalatii deja existente, prin implementarea proiectului nu se va reduce suprafata habitatelor / numarul speciilor de interes comunitar, nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar si nu vor fi afectate obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate;

Emisiile si zgomotul produse in timpul realizarii proiectului pot avea un impact negativ pentru biodiversitatea din zona amplasamentului, dar acesta se va produce pe perioada de realizare a lucrärilor.

Pentru reducerea impactului negativ asupra biodiversitätii din zona este necesar sa se ia o serie de masuri:

- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea

suprafetelor vegetale;

- organizarea de santier se va amplasa in afara ariilor naturale protejate;

- santierul, drumurile de acces si cele tehnologice si toate suprafetele al caror strat vegetal va fi afectat vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale;

- stratul de sol vegetal ce va fi decopertat se va depozita separat si va fi folosit la refacerea suprafetelor afectate de lucrari;

- in cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (obligatie a

executantului), se vor stabilii masuri de protectie impotriva poluarii;

- drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful;

- se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipieni goliti si depozitare temporara de desuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utibiza platforme betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari;

- arnplasarea unor site de pesti la stavilarul de pe CA0 pentru impiedicarea accesului acestora din lacul Babadag pe canalul de irigatii;

- programarea lucrarilor de executie in afara perioadeloi de cuibarire ale pasarilor de interes comunitar;

- in vederea protejarii tuturor speciilor de pasari, inclusiv a cebor migratoare, se vor respecta prevederile OUG 57/2007 find interzise:

a)	perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciibor de pasari;

b)	uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utibizata;

c)	deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

d) 	culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

- se vor utiliza echipamente si utilaje performante, cu inspectia tehnica la zi, in vederea unui impact negativ asupra mediului cat mai redus, ca urmare a noxelor emise, a zgomotului produs sau a poluarii accidentale cu produse petroliere;

- se vor respecta conditiile impuse prin avizele emise de ARBDD, Societatea Ornitologica Romana si SGA.

Conditiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de santier se va realiza in interiorul proprietatii.

d) dupa terminarea lucrarilor amplasamentul va fi ecologizat.

e) deseurile menajere si din constructii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

f) nu se vor evacua deseuri ȋn alte locuri, decat ȋn spatiile special amenajate;

g) titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

h) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si valorificate prin agenti economici autorizati;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

i) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

j) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

k) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectand conditiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

l) titularul a obtinut AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR MODIFICATOR AL AVIZULUI NR. 23/19.04.2018  cu Nr. 62/28.08.2018 emis de SGA Tulcea  si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act;

m) titularul a obtinut Avizul ARBDD  nr. 17/20.08.2018, Revizuit in data de 22.08.2018 emis de ARBDD Tulcea si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act;

n) titularul a obtinut Avizul Societatii Ornitologice Romanesi nr. 1565/02.04.2018 si  Fundatia EcoPontica nr. 8/16.04.2018, si are obligatia respectarii conditiilor impuse prin acest act;

o) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatele de Urbanism nr. 140/15077 din 05.12.2017 si  nr. 127/9521 din 31.07.2018, emise de CONSILIUL JUDETEAN TULCEA  .

p) titularul proiectului are obligatia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

r) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea si GNM Comisariatul Judetean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii si a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ si face parte integrantǎ din procesul verbal de receptie la terminarea lucrǎrilor;

s) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

s) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritǎtii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii, prin anunt public:

-afisat la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea);

- publicat de titular in ziarul „Delta”  in data de  31. 08.2018;

- afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunt public:

- afisat la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea);

- publicat de titular in ziarul „Delta” in data de  .........;

- afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Pana la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat /potential afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,  Sef Serviciu,                                               Avizat,  Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizatii,	                                Calitatea Factorilor de Mediu

Ing. Simona CONSTANTINESCU			                 Ing. Elena MICU

Redactat  Consilier: Ec. Ruxandra SUSAN /13.09.2018/ ora: 10:50

Nr.A.A.A. ................../ ..............09.2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.