DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. ...........  din 07.08.2018

## PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC TULCEA GAZ SA, cu sediul in Str. Isaccei, Nr.73, mun.Tulcea, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 9359/12.07.2018 si a completarilor cu nr.  9784/23.07.2018, 10122/30.07.2018 in baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul Comisiei de Analiza Tehnica din data de 07.08.2018, ca proiectul „RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat in intravilanul localitǎtii TULCEA, str. Voronetului (tronson cuprins intre imobilele cu nr. 17 si 18), str. Matematician Grigore Moisil, judetul Tulcea, nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit. i) instalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele decat cele prevǎzute ȋn Anexa nr.1, si la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Amplasamentul este situat ȋn intravilanul mun. Tulcea, str. Toamnei (tronson cuprins intre imobilele de la nr. 9 si 13A), judetul Tulcea.

Proiectul propune executarea unei conducte de gaze naturale presiune redusa, pe STRADA VORONETULUI (TRONSON CUPRINS INTRE IMOBILELE CU NR.17 SI NR. 18), STR. MATEMATICIAN GRIGORE MOISIL, mun. Tulcea, avand caracteristicile tehnice urmatoare: polietilena de inalta densitate  PE100 SDR 11, Dn 75, L= 214,00 m str. Matematician Grigore Moisil  si PE100 SDR 11, Dn90, L=98 m str. Voronetului (tronson cuprins intre imobilele cu nr.17 si nr. 18).

Conducta de gaze naturale se amplaseaza  subteran, numai in domeniul public, cu respectarea Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executia si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – aprobate cu Ordinul ANRE nr. 5/2009, precum  cu respectarea prevederilor din avizele de amplasament emise de catre  detinatorii de utilitati si de catre administratorul domeniului public.

Vecinatati:

N – str. Voronetului;

S – str. Matematician Grigore Moisil;

E – Proprietati;

V –  Proprietati.

Lucrari executate:

Conducte de medie presiune

Conducta de repartitie medie presiune, de tip arborescent din OL, cu diametre cuprinse intre 20”, L=834 m; 16”, L=175m; 14“, L=1902m, se completeaza cu un inel de medie presiune din PE Dn 315 mm, executat partial cu L=4320m.

Traseul conductei de gaze naturale presiune redusa proiectate este orientativ datorita faptului ca pozitia celorlalte retele de utilitati existente desenate pe avizele obtinute nu este precizata exact in raport cu repere fixe din teren.

Pozitia exacta a traseului conductei de gaze naturale  va fi stabilita in urma efectuarii sondajelor.

Reteaua se executa subteran din polietilena PE100 SDR 11, Dn 63. Pozarea conductelor se va face numai in domeniul public cu respectarea conditiilor impuse de NTPEE GN/2008 cu privire la distantele minime intre conductele de gaze si alte instalatii, constructii, etc. In configuratia traseului se vor monta robinete de sectionare din polietilena sau otel care sa permita oprirea gazelor si izolarea unor tronsoane de conducta.

Conductele de gaze se vor monta subteran, la o adancime de min 0,9m, masurata de la generatoarea superioara a conductei.

Tevile utilizate vor fi din polietilena SDR 11 PE100, avand diametrul 63 mm conform SR-ISO 4437. Fitingurile si armaturile vor fi din materiale compatibile cu teava, conform SR ISO 9080 si  SR ISO 8085, iar teava din otel conform SR ISO 10208/2 sau 6898/2.

Tevile transportate de-a lungul traseului vor fi protejate la capete pentru a se evita patrunderea corpurilor straine in interior.Dupa imbinarea conductelor in tronsoane pe marginea santului,acestea vor fi lansate in sant si acoperite cu pamant bine maruntit.

Umplutura de pamant se prevede a se executa in totalitate, iar refacerea sistemelor rutiere se vor realiza conform unor detalii de executie intocmite de firme de specialitate.

Traversarea strazilor cu care se intersecteaza traseul proiectat se va executa in santuri deschise.

Fitingurile folosite vor avea aceleasi caracteristici cu teava, respectiv pe conductele PE 100 nu se vor monta fitinguri PE 80.

Se prevad rasuflatori pe conductele din polietilena la distante de 150-300 m, la modificarile de directie si ramificatiile importante, la capetele tuburilor de protectie si cel putin o rasuflatoare intre doua diafragme impermeabile. La conductele sau piesele  din otel se prevad rasuflatori la fiecare sudura si la iesirea/intrarea conductelor in/din pamant.

Diafragmele impermeabile se pozitioneaza la distante de maxim 150 m intre ele.

Controlul nedistructiv al sudurilor este obligatoriu si se executa in procent de 25% conform procedurilor impuse de operatorul sistemului de distributie, precum si de prevederile NTPEE 2008.

Materiale utilizate

Pentru retelele de instalatii de gaze se vor folosi materiale care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor standardelor in vigoare si poseda certificate de calitate.

Tevile utilizate vor fi din polietilena SDR 11 PE100 avand diametre de 90÷315 conform SR-ISO 4437.Fitingurile si armaturile vor fi din materiale compatibile cu teava, conform SR ISO 9080 si  SR ISO 8085, iar teava din otel conform SR ISO 10208/2 sau 6898/2.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Productia de deseuri: deseurile rezultate sunt pǎmantul excedentar si molozul rezultat din sǎpǎturǎ, resturi de materii prime si auxiliare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de esapament rezultate din functionarea motoarelor, masinilor si utilajelor din santier.

Nivelul de zgomot nu va depǎsi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn constructii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, tinandu-se seama ȋn special  de substantele si tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul localitǎtii TULCEA, str. Voronetului (tronson cuprins intre imobilele cu nr. 17 si 18), str. Matematician Grigore Moisil, judetul Tulcea conform CU nr. 612 din 19.06.2018, emis de UAT- MUNICIPIUL TULCEA.

b) relativa abundentǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea si capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane si cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protectie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare si HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depǎsite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificatie istoricǎ, culturalǎ si arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potential

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investitie, poate avea temporar, doar pe durata executiei, un impact local asupra calitǎtii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea si complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de executie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecventa si reversabilitatea impactului - ȋn perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) si unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Conditiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de santier se va realiza strict ȋn interiorul suprafetei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investitiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deseurile menajere si din constructii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt; pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deseuri ȋn alte locuri, decat ȋn spatiile special amenajate;

h) titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectand conditiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 612 din 19.06.2018 emis de UAT -  MUNICIPIUL  TULCEA;

n) titularul proiectului are obligatia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

o) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea si GNM Comisariatul Judetean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii si a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ si face parte integrantǎ din procesul verbal de receptie la terminarea lucrǎrilor;

p) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

r) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritǎtii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.  Simona CONSTANTINESCU

Redactat  Consilier:

Ec. Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A. ................/.............08.2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.