DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR  ............/02.08.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BASALICI JENICA, oras Macin, str. Plevnei, nr. 32, jud Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 4847/10.04.2018 şi a completarilor ulterioare nr. 8206/20.06.2018, 9665/19.07.2018, 9888/24.07.2018, în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2018, că proiectul „CONSTRUIRE HALA ATELIER  REPARATII AUTO”, propus a se amplasa în intravilanul orasului Macin, str. Plevnei, nr. 32, sau identificat prin T 56, CC 1534, A 1535, nr. cad. 1513, județul Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor  auto.

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) din Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Se va realiza o constructe cu destinatie atelier auto, pentru desfăşurarea activităţii de intretinere si reparatii a autovehiculelor de capacitate mica/medie.

Constructia proiectata se va amplasa pe un teren care face parte din categoria curti-constructii cu suprafata de 1262,00 mp din care o suprafata totala de 290,66 mp este ocupata in prezent de trei constructii cu caracter rezidential: C1-locuinta,                        C2-magazie, C3-garaj- proprietate a titularului. Suprafata de teren pe care se va construi atelierul proiectat este in prezent libera.

Atelierul auto va avea regim de inaltime parter, dimensiunile in plan 8,80m x 10,00m, aria construita /desfasurata de 88,00 mp si compartimentarea spatiului util in :

- Vestiar : S=6.10mp;

- Cabina WC : S=1.80mp;

- Cabina Dus : S=1.80mp;

- Birou: S=5.20mp;

- Atelier (zona de lucru) : S=68.62mp.

Dotarea atelierului auto consta in masini, unelte si aparate:

-Elevator auto electro-mecanic sau  hidraulic;

-Masina de strunjit, masina de frezat, masina de rectificat, masina de gaurit,aparate de sudura, aparate de masura si control, masina de echilibrat roti, masina jentat/dejantat anvelope stand de franare, analizor gaze ardere, aparat reglat faruri, recuperator ulei uzat,presa hidraulica, aparat incarcare freon auto,  banc scule auto, aerisitor lichid frana;

-Recuperator de ulei uzat 20 l cu palnie;

-Exhaustor de gaze portabil pentru autoturisme, utilitare si camioane cu tonaj redus.

Atelierul are pardoseala betonată care nu se va spala cu jet de apa, pentru igienizare se vor folosi solutii diluate-degresante aplicate cu lavete absorbante, de aceea nu este necesar amplasarea separatoarelor de uleiuri-hidrocarburi in spatiul destinat activitatii schimbului de ulei.

Vecinatati

-  la Nord  – Mincu Ghiorghe;

-  la Sud  – Vasile Mircea;

-  la Est   – Vasile Gheorghe si Basalici Jenica;

-  la Vest  – str. Plevnei

Bilantul teritorial:

Bilant teritorial existent:

-suprafata teren= 1262,00 mp;

-suprafata construita/desfasurata = 290,66mp;

-POT =23,03%

Bilant teritorial propus:

-suprafata teren= 1262,00 mp;

-suprafata construita/desfasurata = 88,00mp;

-total suprafata construita/desfasurata = 378,66mp;

-suprafata utila = 70,40 mp

-POT =30%

-CUT =0,30%

-suprafata spatii verzi = 648,00 mp

Racorduri si bransamente

Alimentarea cu apa – se va realiza prin bransamentul de apa rece potabila din incinta imobilului.

Evacuarea apelor uzate – se va realiza în reteaua de canalizare existenta in incinta imobilului

Alimentarea cu energie electrica – se va realiza de la instalatia existentă în incinta.

Evacuarea deşeurilor - deşeurile ce vor rezulta din activitatea desfăşurată vor fi colectate şi depozitate temporar în spaţii amenajate, separate pe categorii, urmând ca ulterior să fie predate către societăţi specializate şi autorizate în vederea valorificării /reciclării/ eliminării acestora, dupa cum urmeaza:

- gunoiul menajer, in pubele de colectare selectiva;

- uleiuri uzate auto, in 2 bc. butoaie metalice de 200 l ;

- filtre ulei, absorbanti materiale filtrante, in 4 recipiente  mase plastice.

a) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

b) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

c) Producţia de deşeuri:

În faza de execuţie, din activităţile de construire pot rezulta deşeuri inerte precum amestecuri de beton şi pământ din excavaţii, lemn, sticlă, metale, mase plastice. Aceste deşeuri vor fi sortate pe categorii şi stocate temporar în spaţii amenajate. Deşeurile inerte,  dacă se pretează, vor fi folosite ca material de umplutură în cadrul lucrărilor desfăşurate iar deşeurile reciclabile vor fi predate  unui operator economic autorizat.

Din activitatea de intretinere si  reparatii a autovehiculelor pot rezulta diferite tipuri de deşeuri:

-ambalaje hartie carton=30kg/an;

-ambalaje mase plastice=20kg/an;

- absorbanti materiale filtrante si imbracaminte de protectie

- deseuri menajere amestecate (gunoi menajer) =2400 kg/an;

- deseuri si ambalaje metalice=50kg/an;

- filtre de ulei=18kg/an;

- filtre de ulei=18kg/an;.

- Deseurile reciclabile vor fi colectate separat pe categorii: hârtie-carton, mase plastice, metal, sticlă. Deşeurile generate - ulei uzat, vor fi depozitate in doua butoie metalice de 200 l fiecare si predate periodic spre valorificare/eliminare către societăţi autorizate.

Deşeurile  menajere vor fi stocate şi depozitate temporar în pubele de colectare selectiva amplasate în spaţii special amenajate şi ulterior predate operatorului local de salubritate.

d) respectarea Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

e) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul orasului Macin, str. Plevnei, nr. 32, sau identificat prin T 56, CC 1534, A 1535, nr. cad. 1513, județul Tulcea conform CU nr. 32/2801 din 08.03.2018 emis de PRIMĂRIA ORASULUI MACIN.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – amplasamentul nu este in arie naturala protejata;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

d) organizarea de şantier pentru lucrarile desfăşurate se va asigura în incintă, fară a afecta proprietaţile vecine si reţele edilitare existente. Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Înainte de începerea oricăror lucrări se vor lua toate măsurile de sănătate şi securitate în muncă ce se impun pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă.  Se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ şi materiale de construcţie pe carosabilul drumurilor de acces. Nu se va depozita pământ excavat sau materiale de construcţie în afara amplasamentului obiectivului.

e) după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

f) eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

g) deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

h) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

i) se va respecta legislatia specifica privind modul de gestionare a deșeurilor atât în timpul  realizarii proiectului, cât si în timpul funcționării;

j) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

k) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

l) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

m) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

n)se va respecta programul de lucru pe timpul zilei (se va evita lucrul în intervalul orar 22.00-07.00 și 14.00-16.00),  având în vedere că lucrările  se vor desfășura în intravilanul localității;

o) se vor respecta prevederile Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei și STAS-ul 10009/2017 privind nivelul de zgomot:

p) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

r) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 32/2801 din 08.03.2018 emis de PRIMĂRIA ORASULUI MACIN;

s) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

ș) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

t) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

ț) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Simona CONSTANTINESCU

Redactat  Consilier :

Ec. Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A……..…../ ……........08.2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.