Decizia etapei de incadrare

nr.       din     .06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Bazbanela Stere PFA, loc. Cataloi, com. Frecatei, str. Principala, nr. 2, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7018 / 24.05.2018 si a completarilor ulterioare cu nr. 7232/31.05.2018,  în baza:

- Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

- Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2018, că proiectul „Construire si modernizare „Ferma Crestere si Ingrasare Animale”, in intravilan,  loc. Cataloi, com. Frecatei, str. Principala, nr. 2, T8, Cc 478, nc. 33664, T8, P478, nc. 33924, T47, A715, nc. 33668, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Caracteristicile proiectului:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1, lit.e (instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr. 1)

Obiectivul se află în intravilanul  loc. Cataloi, str. Principala, nr. 2, com. Frecatei, jud.Tulcea, cu folosință actuală de curti constructii - arabil.

Proiectul propune desfasurarea unei activitati zootehnice – cresterea animalelor cu o capacitate de 6.000 capete de berbecuti.

Scopul proiectului este de a edifica corpurile necesare realizarii unei ferme pentru cresterea animalelor (corpuri crestere animale, depozitare furaje, corp administrativ), precum si amenajari exterioare – imprejmuire, terasamente exterioare, utilitati.

ADAPOST ANIMALE – 2 corpuri identice

•	Functiunea:                                            ADAPOST ANIMALE

•	Regim de inaltime :                                           P

•	Inaltimea la streasina :                                     3,50m

•	Inaltimea maxima :                                           6,40m

•	Suprafata construita :                                    2.416,00mp

Parter :

-	sopron animale – 1.012,00mp;

-	platforma – 360,00mp;

-	sopron animale – 1.012,00mp;

Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din fundatii izolate din beton armat, cu suprastructura din cadre metalice.

Inchiderile vor fi realizate din teava metalica vopsita.

Acoperirea se va realiza pe sarpanta metalica acoperita cu invelitoare din tabla.

DEPOZIT GRANE - HAMBAR

•	Functiunea:                                            DEPOZIT CEREALE

•	Regim de inaltime :                                           P

•	Inaltimea la streasina :                                     5,30m

•	Inaltimea maxima :                                           6,87m

•	Suprafata construita :                                    762,30mp

Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din fundatii izolate din beton armat cu suprastructura din cadre metalice.

Inchiderile vor fi realizate din beton pana la inaltimea de 2,00m si teava metalica vopsita cu tabla cutata.

Acoperirea se va realiza pe sarpanta metalica acoperita cu invelitoare din panouri tip sandwich.

FANAR

•	Functiunea:                                          FANAR FURAJE

•	Regim de inaltime :                                           P

•	Inaltimea la streasina :                                     5,33m

•	Inaltimea maxima :                                          6,87m

•	Suprafata construita :                                    513,00mp

Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din fundatii izolate din beton armat cu suprastructura din cadre metalice.

Inchiderile vor fi realizate din teava metalica vopsita cu tabla cutata.

Acoperirea se va realiza pe sarpanta metalica acoperita cu invelitoare din panouri tip sandwich.

ADAPOST UTILAJE

•	Functiunea:                                          ADAPOST UTILAJE

•	Regim de inaltime :                                           P

•	Inaltimea la streasina :                                     5,33m

•	Inaltimea maxima :                                           6,87m

•	Suprafata construita :                                    450,00mp

Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din fundatii izolate de beton armat cu suprastructura din cadre metalice.

Inchiderile vor fi realizate din teava metalica vopsita cu tabla cutata.

Acoperirea se va realiza pe sarpanta metalica acoperita cu invelitoare din panouri tip sandwich.

BIROU VESTIAR

•	Functiunea:                                              BIROU VESTIAR

•	Regim de inaltime :                                           P

•	Inaltimea la streasina :                                     2,90m

•	Inaltimea maxima :                                           3,55m

•	Suprafata construita :                                      74,00mp

Parter :

-	hol – 9,43mp;

- 	birou sef de ferma – 17,16mp ;

- 	depozitare – 2,52mp ;

-	grup sanitar – 2,61mp ;

- 	sala de mese – 19,57mp ;

- 	vestiar – 10,55mp ;

-	grup sanitar – 3,18mp ;

- 	dus – 1,98mp ;

- 	hol – 7,34mp ;

- 	dormitor 1 – 14,04mp ;

-  	dormitor 2 – 14,04mp ;

Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din fundatii continue din beton armat cu suprastructura din cadre metalice.

Inchiderile vor fi realizate din panouri tip sandwich.

Pardoseli din parchet laminat si gresie.

Acoperirea se va realiza pe sarpanta metalica acoperita cu invelitoare din panouri tip sandwich.

AMENAJARI EXTERIOARE

a.	IMPREJMUIRE

•	Functiunea:                                             IMPREJMUIRE

•	Inaltime :		 	                             6,00m

•	Suprafata :                                               830,00ml

Imprejmuirea va avea inaltimea de 6.00 metri cu fundatii izolate si plasa bordurata. Poarta pietonala va avea 1.50 m latime, poarta auto de 5.00 m latime.

Imprejmuirea se va efectua pe proprietatea beneficiarului, fundatiile nu vor depasi limitele de proprietate. Fundatiile sunt izolate sub stalpi, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 0.30x0.30m si adancime de 0.65 m.

b.	PLATFORME BETONATE

•	Functiunea:                                         SPATIU MANEVRA UTILAJE

•	Suprafata :                                              1.760,00MP

c.	PLATFORME PIETRUITE

•	Functiunea:                              ALEI CAROSABILE SI PIETONALE PERIMETRALE

•	Suprafata :                                               6.556,00MP

d.	BAZIN VIDANJABIL

•	Functiunea:                                               BAZIN VIDANJABIL

•	Capacitatea :                                                12,00mc

e.	POD BASCULA

•	Functiunea:                                            POD BASCULA

•	suprafata:                                                               88,00mp

-	Suprafata teren :					        32.978,00 mp

-	Suprafata construita :					6.757,18 mp

-	Suprafata desfasurata :					6.757,18 mp

-	Suprafata spatii verzi : 					7.750,00 mp

-	Procent  de  ocupare al terenului :                                          P.O.T:  21,80%

-	Coeficient de utilizare al terenului :                                         C.U.T:  0.22

-    Locuri de parcare : 5 locuri

Se va amenaja 1 accese de incinta - auto si unul pietonal din aleea de acces si 1 accese in cladire.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din retelele exterioarede la distribuitorul local de energie electrica.

Alimentarea cu apă : se va realiza din retelele exterioare din bransamentul existent.

Apele tehnologice uzate : se vor evacua in retelele exterioare de incinta si apoi intr-un bazin vidanjabil betonat cu o capacitate de 12mc.

Platforma de gunoi propusa pentru dejectiile animaliere ocupa o suprafata de 500mp. Aceasta se va realiza dintr-o placa de beton armat de 20cm grosime, prevazuta cu pereti de sprijin cu o inaltime de 1,80m, cu o panta de scurgere de 2% sistem de colectare a efluentilor si canal de scurgere catre o conducta ce deverseaza dejectiile lichide spre bazinul retentie/vidanjabil propus cu o capacitate de 10mc-vidanjarea bazinului se va realiza la o perioada de 3 luni. Platforma este amplasata la o distanta de 160m fata de cea mai apropiata locuinta, astfel se respecta distanta de cel putin 50m fata de locuinte si sursele de apa potabila.

Incalzirea spatiilor administrative se va face prin centrala proprie.

Managementul deseurilor

Deseurile menajere se vor colecta in recipienti de plastic, in pubele – in spatiul special amenajat in incinta-platforma gospodareasca prevazuta in incinta functiunii.

Tipurile de deseuri:

-Hartie/Carton = codificare 15.01.01 – 100kg

-Plastic/P.E.T. = codificare 15.01.02 – 150kg

-Sticla = codificare 15.01.07 – 50kg

-Lemn = codificare 15.01.03 – 50kg

-Metal = codificare 15.01.04 – 50kg

-Moloz = codificare 17.05.04 – 10to

Deseurile rezultate in urma construirii obiectivului se vor colecta si transporta de catre o firma specializata.

Organizarea de șantier

Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluariii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar. Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul respectiv destinatiei originale, fara degradari.

- Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localităţii Cataloi, str. Principala, nr. 2, jud. Tulcea.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

- Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: in perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.

- Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu este in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 34/4216/29.05.2018, emis de Primaria Comunei Frecatei;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Camelia MICU

Redactat: Consilier:

Ing.Daniel RAZIM

Nr.A.A.A……..../...........06.2018