Decizia etapei de incadrare

nr.       din     .06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BIOCHEM  ORGANICS SRL, loc. Constanta, b-dul. Mamaia, nr. 158, jud. Constanta, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 5504 din 03.05.2018 si a completarilor ulterioare cu nr. 7232/31.05.2018,  în baza:

- Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

- Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2018, că proiectul „Infiintare centru depozitare produse agricole”, propus a se amplasa in loc. Lunca, com. Ceamurlia de Jos, F12 intravilan, T29, P114, lot 2, nc. 33069, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Caracteristicile proiectului:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1, lit.a (proiecte pentru restructurarea exploatatiilor agricole).

Obiectivul se află în intravilanul  loc. Lunca, com Ceamurlia de Jos, jud.Tulcea, cu folosință actuală de teren arabil.

Proiectul propune infiintarea un centru de procesare prirnara a produselor agricole.

Justificarea necesitatii proiectului:

-	imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor comunei Ceamurlia de Jos, sat Lunca datorita faptului ca vor fi create noi locuri de munca;

-	dezvoltarea producatorilor locali;

-	depozitarea in conditii optime a productiei agricole vegetale obtinuta de beneficiar si vanzarea acesteia cu valoare adaugata, Imbunatatirea proceselor de prelucrare  primara a cerealelor;

-	cresterea eflcientei prin utilizarea de tehnologii  modern.

Terenul are suprafata de 15 492 mp, se afla in intravilanul localitatii Lunca si ca forma de proprietate este teren concesionat.

Vecinatatile imobilului sunt urmatoarele:

- la nord: Consiliul Local

- la sud: SC Agrosan

- la est: Drum acces

- la vest: Drum acces

Pe teren se propune realizarea urmatoarelor obiective :

Centru de depozitare produse agricole ( cereale si seminte oleaginoase) prin construirea a 10 noi celule de silozuri.

Se vor realiza:

Constructii destinate  unei etape din flux tehnologic  (colectare - depozitare   (materie   prima/produse - sortare - conditionare - comercializare)

1) Cantarire produse agriccole

Constructii propuse prin proiect:

Cantar bascula - 1 buc. (propusa)

2) Analize  de laborator

Constructii propuse prin proiect:

Birouri + Laborator  - 1 buc.

3) Receptie - conditionare - depozitare produse agricole

• Constructii/bunuri propuse prin proiect

Silozuri + curatitor + uscator, cabina comanda  (capacitate depozitare  totala  9.870  mc - 10 silozuri x 987 mc/siloz) - 1 buc  (propusa)

Alte constructii/bunuri existente necesare desfasurari activitatii:

statie GPL; punct Trafo; cabina  portar; bazin vidanjabil; imprejmuire.

I) OBIECTUL I  SllOZ   DEPOZITARE  PRODUSE  AGRICOLE

Celule depozitare cereale:10 buc + cabina comanda

- tip:din tabla de otel zincata cu fund  plan

- gama industriala

- capacitate  unitara(mc):987-1.100 (greutate 750 kg/ m3

Componenta

Gratar autocuratitor 1buc.

- dimensiuni(mp):36 ( 12 m x 3 m)

Transportoare cu lant fosa  receptie- 1 buc.

- realizate din tabla din otel zincat

- debit(t/h): 80-100

Transportoare cu lant legatura- 1 buc.

- realizate  din tabla din otel zincat

- debit(tlh): 80-100

Transportoare cu lant incarcare transversal- 1 buc.

- realizate   din tabla din otel zincat

- debit(tlh): 80-100

Transportoare cu lant incarcare linie- 2 buc.

- realizate   din tabla  din otel zincat

- debit(t/h): 80-100

Transportoare cu lant decarcare  linie  1-2- 2 buc

- realizate din tabla din otel zincat

- debit(t/h): 80-100

Transportoare cu lant descarcare transversal- 1 buc.

- realizate din tabla din otel zincat

- debit(t/h): 80-100

Elevatoare cu cupe  incarcare  produs pe curatitor - 1 buc.

- realizate  din tabla din otel zincat

- capacitate(Uh):  80-100

Elevatoare  cu cupe  incarcare  produs pe uscator - 1 buc.

- realizate din tabla din otel zincat

- capacitate(Uh):  80-100

Elevatoare cu cupe incarcare produs pe sllozuri - 1 buc.

- realizate din tabla din otel zincat

- capacitate/h): 80-100

Curatitor  cu sita vibranta - 1 buc

- suprafata  site(mp): 12-14

Uscator - 1 buc

-  capacitate(t/h): 8,5- 10(de la 28% - 14%,  umiditate externa 15 grad  C, umiditate relativa 70%)

- dotat cu recuperator de aer cald la iesire

Kit gratare de ventilatie 10 buc.

Caracteristici Kit:

- gratare  perforate asezate pe  canalele de ventilatie prevazute in fundatia silozului.

Kit sonde  termometrice - 10 buc.

Caracteristici Kit:

- nr. franqhie siloz -  min. 3

- nr. puncte de prelevar  temperatura pe franghie- min.5

Ventilatoare cu vagonete- 4 buc.

- capacitate aer: 130-150 mc./min.

- kit de cuplare pentru fiecare celula

Indicatoare de nivel cu prajina - 10 buc.

Melci  automati de golire - 10 buc.

- motoreductor independent

Kit de sustinere pasarela - 10 buc.

- portal de ancorare

- sustinere pasarela centrala

Podet  de serviciu- 10 buc.

-	cu balustrada  si punte de trecere

-	realizata  din panouri  microforate  antialunecare

Pasarela rnetalica pt. sustinere transportor incarcare siloz- 1 buc.

- construita din profile din otel zincat insurubate

Tablou   electric   de comanda   si control   instalatie

- dotat cu vizualizator sinoptic, intrerupatoare de urgenta

Accesorii si elernente de conexiune:

-	 deviatoare

-	- valve de deviere

- tubulatura  de conexiune

- subere

II OBIECTUL 2 LABORATOR SI BIROURI

La parter vom  avea laboratorul cu:

- un grup  sanitar  cu dus         5mp

- laborator  1                           7,7mp

- laborator  2                            7,8mp

- laborator  3                            5.1 mp

La etaj vom avea birourile cu:

- un grup  sanitar  cu dus         5mp

- birou 1                                  12,9mp

- birou 2                                  7,8m

III)  OBIECTIVUL 3 CANTAR  BASCULA -1  buc.

- capacitate(t): 60-80

Pentru cantarirea camioanelor atat la accesul cat si la iesirea din incinta va fi amplasat un cantar pod bascula pentru uz rutier de 60-80t. Echipamentul va fi o platforrna din beton armat, prevazuta cu rampe de acces.

Dimensiuni constructie: 3,50 x18,00m (3,50x28,00m inclusiv rampe  de acces)

IV) OBIECTIVUL 4 STATIE GPL

Statia GPL va asigura alimentarea  utilajelor si a autocamioanelor si va fi alcatuita dintr-un skid GPL amplasat pe o platorrna  din beton  armat.

V) OBIECTIVUL 5 PUNCT TRAFO

Din punct de vedere functional punctul  trafo va fi alcatuit dintr-un singur spatiu cu Su=17,00 mp.

VI) OBIECTIVUL 6 CABINA PENTRU PAZA

Din punct de vedere functional cabina portarului va fi alcatuita dintr-un singur spatiu cu Su=1,00 mp.

VII) OBIECTIVUL 7 BAZIN VIDANJABIL

-	Bazinul vidanjabil va  fi o constructie subterana cu  rol de colectare  a apelor uzate menajere.

Constructia va fi alcatuita dintr-un singur spatiu, cu capacitatea de 30mc.

Bilantul teritorial:

-	Suprafata totala a terenului 15 492  mp

-	Suprafata construita existenta  = 0 mp

-	Suprafata construita propusa =  1530+ 40+63+80+14+2=1729 mp

-	POT propus = 11.6%

-	CUT  propus= 0.11

Infrastructura se va realiza din beton armat, silozurile vor fi metalice iar cladirea de birouri si laborator se va realiza din containere prefabricate ce se vor amplasa pe o platfoma betonata

Punctul trafo este format dintr-un container prefabricat, iar cabina de paza va fi tot constructive prefabricata.

Alimentarea cu energie electrică obiectivul va fi conectat la reteaua electrica existenta in zona ,situata la aproximativ 0.9 km fata de amplasament.

Alimentarea cu apă : se va face de la reteaua de apa potabila existenta in zona.

Apele tehnologice uzate : provenite de la grupurile sanitare vor fi directionate prin intermediul retelei de canalizare interioare spre bazinul de retentie vidanjabil .

Evacuarea apelor pluviale de pe suprafata construita se face prin burlane la cota amplasamentului amenajat si de aici prin sistematizare in rigola strazii.

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea constructorului care realizeaza lucrarile, astfel:

	deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

	deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin operatori economici autorizati;

	deseurile inerte vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, cu respectarea legislatiei specifice in domeniu.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatii de depozitare produse agricole:

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Cod deseu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 03 04 |
| 2 | Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 |
| 3 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |
| 4 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 |

Acestea vor fi predate catre agenti economici autorizati.

Organizarea de șantier

Prin proiectul de organizare de santier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor in conditiile impuse de furnizori, luandu-se masuri de paza si protectie a acestora, utilizandu-se cu prioritate containere relocabile pentru depozitarea materialelor cu volum redus . Se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzator Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Inainte de inceperea oricaror lucrari se vor lua toate masurile ce se impun pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta.

- Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localităţii Lunca, com. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

- Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.

- Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu este in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 33/3535/08.09.2017, emis de Primaria Comunei Ceamurlia de Jos;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Camelia MICU

Redactat: Consilier:

Ing.Daniel RAZIM

Nr.A.A.A……..../...........06.2018