DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR. ................../....................

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către PRIMARIA COMUNEI STEJARU, cu  sediul  jud. Tulcea, localitatea Stejaru, str. Principala, nr.7, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 3891/22.03.2018, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 5535/24.04.2018 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 7104/29.05.2018, în baza:

- H.G. nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare .

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2018, că proiectul „MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE STEJARU SI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA„ , propus a se realiza in intravilanul localitatii Vasile Alecsandri : strada 2-DS 601-NC/CF31137, strada 3-DS 551-NC/CF31133, strada 5-, Ds481-NC/CF31149, strada 6-DS294-NC/CF31147, strada 7-DS295-NC/CF31153, strada 8-DS344, DS576-NC/CF31150, strada 9-DS197, DS33-NC/CF31146 NC/CF31151, strada 10-DS80/1-NC/CF31158, strada 11-DS81-NC/CF31157, strada 12-DS33-NC/CF31130, strada13-DS29-NC/CF31140, strada A-DS275-NC/CF31138, strada C-DS310-NC/CF31139 si in intravilanul localitatii Stejaru : strada 7-DE375-NC/CF31182, strada A- DS648/1-NC/CF31173, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 , la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune modernizarea unor strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri din comuna Stejaru, pe o lungime de 5111 mdupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumire strada/ alee / ulita | Lungime (m) | Suprafata carosabil (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada 2 | 198 | 827 |
| 2 | Strada 3 | 199 | 937 |
| 3 | Strada 5 | 950 | 3.896 |
| 4 | Strada 6 | 244 | 1.130 |
| 5 | Strada 7 | 469 | 1.961 |
| 6 | Strada 8 | 805 | 3.413 |
| 7 | Strada 9 | 255 | 1.138 |
| 8 | Strada 10 | 498 | 2.063 |
| 9 | Strada 11 | 200 | 954 |
| 10 | Strada 12 | 363 | 1.645 |
| 11 | Strada 13 | 252 | 1.090 |
| 12 | Strada A | 119 | 505 |
| 13 | Strada C | 95 | 400 |
|  | Total strazi Vasile Alecsandri | 4.647 | 19.959 |
| 14 | Strada 7 | 367 | 1.827 |
| 15 | Strada A | 97 | 420 |
|  | Total strazi Stejaru | 464 | 2.247 |
|  | TOTAL GENERAL | 5.111 | 22.206 |

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

In plan traseul strazilor este proiectat pentru viteza de 30 km/h si urmareste traseul actual al strazilor.

Strazile care se intersecteaza cu DJ222B sau cu alte drumuri modernizate se termina la marginea partii carosabile a celuilalt drum.

Amenajarea ulitelor laterale se face de la marginea partii carosabile a strazii modernizate. Zona de racordare dintre strada care se modernizeaza si ulitele laterale se amenjeaza identic cu strada modernizata.

Ulitele laterale se amenajeaza pe o lungime de 15 m de la marginea strazii modernizate si cu o latime de 4,00 m.

Traseul in plan al strazilor este relativ drept, curbele necesare a se amenaja au raze de racordare astfel:

  - strada 3 are o curba cu raza de 250 m;

  - strada 5 are curbe cu raza minima de 30 m si raza maxima de 200 m;

  - strada 8 are o curba cu raza de 30 m si o curba cu raza de 250 m;

  - strada 9 are o curba cu raza de 250 m;

  - strada 7 din satul Stejaru are curbe cu raze de la 35 m la 700 m.

Restul drumurilor s-au amenajat doar cu franturi si aliniamente.

La amenajarea traseului in plan s-au respectat prevederile STAS 863.

La intersectia strazilor s-au amenajat curbe de racordare la marginea partilor carosabile cu raze cuprinse intre 3,00 m si 9,00 m in functie de spatiul disponibil.

La intrarea pe proprietati se vor amenaja accese auto cu latimea de 3,00 m. Lungimea acestor accese este cuprinsa intre rigola betonata carosabila care asigura continuitatea santurilor in dreptul gospodariilor si imprejmuirea proprietatilor.

Profilul transversal tip

In profil transversal strazile analizate au fost amenajate corespunzator categoriei tehnice IV in care se incadreaza.

Profilele transversale utilizate sunt urmatoarele:

1. Pe strada 2 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 1 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 198 m.

2. Pe strada 3 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 2 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 199 m.

3. Pe strada 5 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 3 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 950 m.

4. Pe strada 6 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 4 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 244 m.

5. Pe strada 7 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 5 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 469 m.

6. Pe strada 8 Vasile Alecsandri s-au utilizat doua profile transversale tip 6 si 7. Profilul transversal tip 6 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 545 m intre km 0+000,00 si km 0+154,00 si intre km 0+414,00 si km 0+805,00.

Profilul transversal tip 7 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Sant de pamant pe partea dreapta.

Se aplica pe 260 m intre km 0+154,00 si km 0+414,00.

7. Pe strada 9 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 8 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 255 m.

8. Pe strada 10 Vasile Alecsandri s-au utilizat doua profile transversale tip 9 si 10. Profilul transversal tip 9 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 403 m intre km 0+000,00 si km 0+ 403,00.

Profilul transversal tip 10 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Sant de pamant pe partea dreapta.

Se aplica pe 95 m intre km 0+403,00 si km 0+498,00.

9. Pe strada 11 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 11 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 200 m.

10. Pe strada 12 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 12 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 363 m.

11. Pe strada 13 Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 13 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 252 m.

12. Pe strada A Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 14 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 119 m.

13. Pe strada C Vasile Alecsandri s-a utilizat profilul transversal tip 15 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Rigola betonata carosabila pe partea dreapta.

Se aplica pe 95 m.

14. Pe strada 7 Stejaru s-au utilizat doua profile transversale tip 16 si 17. Profilul transversal tip 16 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 206 m intre km 0+000,00 si km 0+206,00.

Profilul transversal tip 17 are urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 5,50 m;

-	Latime acostament pe partea stanga: 75 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostament: 4%;

-         Sant de pamant pe partea stanga si rigola betonata carosabila pe partea dreapta.

Se aplica pe 161 m intre km 0+206,00 si km 0+367,00.

15. Pe strada A Stejaru s-a utilizat profilul transversal tip 18 cu urmatoarele caracteristici:

-	Latime parte carosabila: 4,00 m;

-	Latime acostamente: 50 cm;

- 	Panta parte carosabila: 2,5%;

-	Panta acostamente: 4%;

-         Santuri de pamant pe ambele parti.

Se aplica pe 97 m.

Structura rutiera

Strazile se incadreaza la clasa de trafic foarte redus, avand un trafic total de vehicule/zi sub 750 si un numar de vehicule ≥ 5 t / zi sub 40 (conform PD 177 / 76).

Categoria de importanta a strazilor este “C” (constructii de importanta normala, conform HGR nr. 766/1997).

Pentru strazile de pamant din satul Vasile Alecsandri si pe ulitele laterale s-a proiectat un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi:

- 7 cm substrat de nisip;

- 40 cm piatra sparta amestec optimal 0-63 asternuta in doua straturi de cate 20 cm;

- 6 cm binder de criblura BAD20;

- 4 cm beton asfaltic BA16 (BAR16).

Pe drumurile de deal: 5, 9, 11, 13 si C stratul de beton asfaltic se va realiza din BAR16.

Pe strada 7 din satul Stejaru s-a proiectat un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi:

- impietruirea existenta;

- 6 cm beton asfaltic BA16 .

Intre rigolele carosabile din dreptul proprietatilor si imprejmuirea lor s-a prevazut realizarea unor alei de acces in curti, cu latimea de 3,00 m si cu un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi:

- 15 cm – beton de ciment C25/30;

- hartie Kraft sau folie de polietilena;

- 2 cm – savura;

- 10 cm strat de piatra sparta amestec optimal 0-40;

- 5 cm – substrat de savura.

Solutia de amenajare a acostamentelor consta in:

- sapatura pentru acostament;

- asternerea unui strat de piatra sparta amestec optimal 0-40;

- compactarea stratului de piatra bruta.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de santuri trapezoidale de pamant si rigole carosabile din beton.

La intersectia a doua strazi sau la intersectia dintre o strada modernizata si ulitele laterale care se amenajeaza s-au prevazut prin proiect rigole betonate carosabile.

Pentru a se asigura continuitatea santurilor sau rigolelor de-a lungul drumului, in dreptul gospodariilor, au fost prevazute rigole carosabile betonate cu lungimea de 3,00 m la fiecare proprietate.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de santuri trapezoidale de pamant si rigole carosabile din beton.

La intersectia a doua strazi sau la intersectia dintre o strada modernizata si ulitele laterale care se amenajeaza s-au prevazut prin proiect rigole betonate carosabile.

Pentru a se asigura continuitatea santurilor sau rigolelor de-a lungul drumului, in dreptul gospodariilor, au fost prevazute rigole carosabile betonate cu lungimea de 3,00 m la fiecare proprietate.

Intersectiile cu drumul judetean

Strazile care se intersecteaza cu drumul judetean DJ222B sunt urmatoarele: 2, 5, 6, 8, A si 7 Stejaru.

Racordarea straturilor de asfalt aplicate pe strazile susmentionate cu asfaltul existent pe DJ222B se va realiza fara denivelari sau praguri. Cotele din profilul in lung al strazilor respective au fost corelate cu cele de pe drumul judetean astfel incat sa nu permita stationarea apei pe platforma drumului judetean.

Eliminarea apelor pluviale si meteorice de pe platforma drumului judetean la intersectia cu strazile respective se face la santurile aflate de-a lungul drumului judetean si prin rigolele carosabile betonate prevazute pe strazile ce se modernizeaza. Apele de pe platforma strazilor se elimina prin santurile prevazute de-a lungul strazilor proiectate.

Reglementarea circulatiei in intersectie s-a prevazut a se realiza prin montarea unor indicatoare rutiere „cedeaza trecerea” pe strazi inainte de intersectia cu DJ222B asigurandu-se astfel prioritatea traficului aferent drumului de categorie superioara

Marcaje si semnalizare

La intersectia strazilor 2, 5, 6, 8, A si 7 Stejaru cu drumul judetean DJ222B au fost prevazute a se monta indicatoare de circulatie „cedeaza trecerea”.

La intersectia strazilor s-au montat de asemenea indicatoare de circulatie „cedeaza trecerea” care asigura prioritatea traficului de pe strazile importante fata de cele secundare. Aceleasi indicatoare au fost prevazute a se monta si la intersectia ulitelor laterale ce se modernizeaza la accesul lor in strada principala.

Marcajele rutiere constau in linii discontinui in axul strazilor cu latimea partii carosabile de 5,50 m si pe marginea partii carosabile, atat la strazile cu partea carosabila de 5,50 m cat si la cele cu latimea de 4,00 m.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va amplasa în satul Vasile Alecsandri – T21, P83.

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale.

Lucrările de organizare cu impact asupra mediului constau in amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menajere.

Avand in vedere termenul scurt alocat lucrarilor impactul real asupra vegetatiei se anticipeaza ca fiind redus, mare parte din flora locala afectata urmand a se reface dupa retragerea factorilor perturbatori.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

b) cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: nisip, piatră spartă, binder.

d) producția de deșeuri: in conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la colectarea, gestionarea si evacuarea deseurilor din amplasamente, principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt urmatoarele:

  - deseuri specifice : pietris, beton asfaltic;

17.09.00 deșeuri amestecate de materiale de construcții – 172 kg

  - produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere uzate – 56 kg

  - deseuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la constructii – 20.03.01 – 500 kg.

Deseurile rezultate din activitatea de constructie si deseul menajer vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Similar, eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi, de asemenea, colectate în recipienti și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul  proiectului se afla în intravilanul localitatii Vasile Alecsandri : strada 2-DS 601-NC/CF31137, strada 3-DS 551-NC/CF31133, strada 5-, Ds481-NC/CF31149, strada 6-DS294-NC/CF31147, strada 7-DS295-NC/CF31153, strada 8-DS344, DS576-NC/CF31150, strada 9-DS197, DS33-NC/CF31146 NC/CF31151, strada 10-DS80/1-NC/CF31158, strada 11-DS81-NC/CF31157, strada 12-DS33-NC/CF31130, strada13-DS29-NC/CF31140, strada A-DS275-NC/CF31138, strada C-DS310-NC/CF31139 si in intravilanul localitatii Stejaru : strada 7-DE375-NC/CF31182, strada A- DS648/1-NC/CF31173, jud. Tulcea, pe un teren din domeniul public al comunei, cu folosinta actuala de drum, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 9/1612 din 16.02.2018 emis de Consiliul Judetean Tulcea.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 9/1612 din 16.02.2018 emis de Consiliul Judetean Tulcea ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. .............../..........................

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.