PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ............./..................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA, cu sediul în loc. Tulcea, str. Pacii, nr. 20, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9253/11.07.2018, a depunerii memoriului de prezentare, inregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 12501/02.10.2018 si a completarilor inregistrate cu nr. 12562/03.10.2018, 12586/04.10.2018, 12633/05.10.2018, în baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotărârea nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 09.10.2018,

decide:

că proiectul „MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 la Mm 38+800”, propus a se realiza în intravilanul localității Tulcea, str Portului – Zona Faleza, Nr. Cad. 31481 și 40039, titular COMUNA TURCOAIA, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute  la pct.22, din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

Caracteristicele proiectului

1.	Marimea proiectului:

Proiectul propus are ca scop reabilitarea si modernizarea frontului portuar de acostare si a platformelor adiacente, existente la malul drept al Dunării - zona limitrofa municipiului Tulcea, situat intre limita aval a incintei danelor de balast - DELTA NAV si limita amonte a calei de ridicare / lansare nave; pe aceasta zona sunt necesare realizarea de lucrări de reparaţii, consolidari si constructii hidrotehnice la cheurile de acostare nave turistice si de agrement si pentru operare nave cu mărfuri. Lungimea frontului de acostare este de 1557 ml.

Obiectivele preconizate prin realizarea investitiei sunt:

•	interventii la infrastructura portuara pentru asigurarea condiţiilor optime de acostare a navelor fluviale, cu efecte directe in dezvoltarea traficului existent si atragerea de noi fluxuri de mărfuri;

•	intregul cheu aflat in administrarea Consiliului Judeţean Tulcea va fi reabilitat / modernizat / consolidate;

•	utilitatile existente vor fi reabilitate / extinse / inlocuite, dupa caz, astfel incat sa se asigure desfasurarea in siguranţa a tuturor operaţiunilor si a traficului in Portul Tulcea.

Frontul actual in lungime totala de 1557 m (~1600 m) cu aliniamentul general „in zig-zag” se va amenaja cu un aliniament unic, trasat pe o linie invecinata coronamentului danelor de acostare, existente la circa 6 m fata de bordura de coronament actuala a cheurilor existente, respectiv la o distanta maxima de circa 3 m, doar in zona golfului. Noul front proiectat pe acest aliniament va avea o lungime totala de 1510 m si va fi amenajat cu cheuri verticale din coloane joantive pentru acostarea directa sau mixta si operare (imbarcare – debarcare pasageri) nave turistice si ambarcatiuni mici, la orice nivel al Dunarii pe lungimea de 1280 m, cat si pentru acostarea directa si operarea unor nave fluvial – maritime la dana de marfuri generale din amonte cu lungimea de 230 m (2 dane).

La dana de marfuri generale vor acosta, in functie de pescajul navei si nivelul corespunzator din perioada acostarii, care vor deservi traficul pentru navele ce au acces spre punctele de acostare din Delta Dunarii, pe canalele Sulina, Chilia si Sfantu Gheorghe, iar pe platforma aferenta danei se vor opera marfuri paletizate, pachetizate, pentru deservirea si aprovizionarea localitatilor din Delta Dunarii.

Noul front amenajat cu lungimea de 1510 m este constituit din 6 tronsoane caracteristice, astfel:

Ø	Tronsonul 1 – L=230 m - cheuri existente si platforma portuara existenta reabilitata la cota ≈ + 6.00 m - Acostare nave fluviale maritime – marfuri generale;

Ø	Tronsonul 2 – L=600 m - Cheuri verticale cu scari de acces si rampe persoane cu dizabilitati pentru acostare nave de croaziera si ambarcatiuni; cota coronament = +5.00 m.

Ø	Tronsonul 3 – L=205 m - Acostare nave de croaziera si ambarcatiuni, cheu turcesc;  cota coronament= +5.00 m;

Ø	Tronsonul 4 – L=210 m - Acostare ambarcatiuni mici, zona golf cu pontoane; cota coronament= +5.00 m;

Ø	Tronsonul 5 – L=200 m - Acostare nave de croaziera si ambarcatiuni (cheu turcesc)  cota coronament= +5.00 m;

Ø	Tronsonul 6 – L=65 m - Acostare ambarcatiuni mici, zona golf cu pontoane; cota coronament= +5.00 m;

Solutiile tehnice proiectate, prevad lucrari noi de cheuri verticale, de acostare directa a navelor fluvial – maritime, a navelor turistice si de croaziera, precum si a ambarcatiunilor, ce vor ingloba lucrarile existente aflate in stare avansata de degradare, prin reabilitarea lor si a platformelor portuare existente, de asemenea, se prevad lucrari de prelungire a retelei de alimentare cu apa si energie electrica pentru deservirea navelor si instalatiei de incendiu, respectiv lucrari de canalizare pluviala.

Cheul vertical de 1510 m lungime, care va fi realizat din coloane joantive din beton armat, cu Øext=0.914m si L=18m/coloana, va fi executat din tronsoane, cu rosturi intre ele de dilatatie de cca. 2cm.

In capatul superior al fiecarui tronson de coloane, se prevede cate o grinda de rigidizare continua cu sectiune transversala dreptunghiulara, din beton armat monolit, avand dimensiunile de 1.20m latime, 0.60m inaltime.

Din calculele de predimensionare si de stabilitate a cheurilor proiectate,efectuate pe o structura statica constituita pe un sector de lungime 25m de cheu si in sectiune transversala de ,,perete” alcatuit din coloane joantive Ø=0.914m si L=18m, cu grinda de rigidizare, solicitata de impingerea pamantului pentru varianta de incarcare cea mai defavorabila (la tronsoanele 1, 2, 3 si 5, unde se desfiinteaza pereul existent), a rezultat necesitatea ancorarii acestui „perete”. Ancorajele sunt alcatuite din elemente metalice rigide, dispuse la 6m,  vor avea Lmin=15m si vor fi fixate intr-un bloc de ancoraj continuu, din beton armat, inglobat in anrocamente.  La celelalte tronsoane, nr. 4 si 6 nu sunt necesare ancoraje, deoarece se va pastra pereul existent din fata frontului vertical proiectat, acostarea facandu-se la pontonul plutitor.

Pentru reducerea impingerii active din spatele ecranului de coloane joantive, se va executa un prism descarcator, din umplutura din material selectat de tip balast, prevazut pe un strat tampon din material granular (20cm grosime) si filtru invers pe taluzul dinspre uscat.

Zona de racord intre  tronsonul 1 si tronsonul 2, avand o diferenta de nivel dintre platforma portuara existenta reabilitata (≈+6.00 m) si platforma portuara noua (≈ +5.00 m) se va executa, in trepte, intre cele doua platforme, de la  coronamentul cheurilor existente.

Prin realizarea frontului portuar continuu, cu cheuri verticale, se vor asigura conditiile de siguranta pentru acostarea directa a navelor si extinderea suprafetei portuare existente de la 32365mp la 36016.70mp

Suprafata de platforma noua, aferenta fiecarui tronson, se situeaza astfel:

-	Tronsonul 1 – S =  7097.85 mp;

-	Tronsonul 2 – S =16292.82mp;

-	Tronsonul 3 – S =  5725.70mp;

-	Tronsonul 4 – S =  3768.38 mp;

-	Tronsonul 5 – S =  2624.80mp;

-	Tronsonul 6 – S =    507.15mp;

Suprafata totala = 36016.70mp

Descrierea lucrarilor de reabilitare a platformei portuare existente

-	Tronsonul 1, L=230 m, acostare directa nave fluviale maritime (marfuri generale)

o	In zona cuprinsa intre limita amonte a Portului Tulcea si Gara Feroviara,

acostarea navelor se efectueaza direct la cheul vertical (fara scari de acces), dintr-un ecran continuu de coloane joantive ø =0,914 m L =18 m pentru operarea de marfuri generale. Platforma portuara existenta necesita lucrari reabilitare cu imbracaminte din beton turnat.

Pentru ecranul din coloane se prevede realizarea unor ancoraje din elemente metalice rigide de L=15.00m fixate intr-un bloc de ancoraj continuu din beton armat pe fundatie din anrocamente, 50cm si strat de piatra sparta de 15cm; distanta dintre ancore fiind de 6.00m. In spatele coloanelor joantive se prevede realizarea unei umpluturi din material selectat de tip balast, un strat tampon din material granular de 20cm si geotextil.

Platforma  danei de marfuri generale se va executa dintr-un sistem rutier din beton BcR4.5 de 23 cm grosime cu fundatia din 25 cm balast si 25 cm de piatra sparta.

o	La limita sa aval, Tronsonul 1 se va racorda cu  Tronsonul 2, prin trepte de lucru de la cota + 6,00 m, la cota + 5,00 m.

-	Tronsonul 2, L=600 m pentru acostare nave de croaziera si ambarcatiuni

o	In zona cuprinsa intre Gara Feroviara si Capitania Portului Tulcea, acostarea se va efectua direct la cheul vertical prin nise cu scari de acces la diferite nivele ale Dunarii. Se prevede realizarea a 15 scari pentru nave de croaziera si ambarcatiuni, dotate cu instalatii sau rampe pentru persoane cu dizabilitati. Scarile vor avea palier la cotele +3.95 m, +2.90 m si +2.00 m. Pentru a facilita acostarea ambarcatiunilor in dreptul treptelor, de pe palierul aflat la cota +2.00 pana la cota coronamentului +5.00 se prevede o diafragma transversala din beton armat,de cca.0,60 m grosime decupata cu o arcada de acces persoane la imbarcare sau debarcare spre amonte sau aval.

Se prevede realizarea unor ancoraje din elemente metalice rigide de L=15.00m fixate intr-un bloc de ancoraj continuu din beton armat pe fundatie din anrocamente, 50cm si strat de piatra sparta de 15cm; distanta dintre ancoraje va fi de 6.00m. In spatele coloanelor joantive se prevede realizarea unei umpluturi din material selectat de tip balast, un strat tampon din material granular de 20cm si geotextil.

o	Sistemul pietonal pe platforma adiacenta, reabilitata se va realiza din dale ornamentale de 8 cm grosime cu fundatia din 3 cm mortar de ciment, 10 cm beton de ciment si 10cm de balast.

-	Tronsonul 3, L=205 m pentru acostare nave de croaziera si ambarcatiuni (zona de cheu turcesc)

o	In zona Capitaniei Portului Tulcea, acostarea se efectueaza direct la cheul vertical fara scari de acces.

Se prevede realizarea unor ancoraje din elemente metalice rigide de L=15.00m fixate intr-un bloc de ancoraj continuu din beton armat pe fundatie din anrocamente, 50cm si strat de piatra sparta de 15cm; distanta dintre ancoraje va fi de 6.00m. In spatele coloanelor joantive se prevede realizarea unei umpluturi din material selectat de tip balast, un strat tampon din material granular de 20cm si geotextil.

o	Sistemul pietonal al platformei adiacente, reabilitate, se va realiza din dale ornamentale de 8 cm grosime cu fundatia din 3 cm mortar de ciment si 10 cm beton de ciment si 10cm de balast.

-	Tronsonul 4, L=210 m  pentru acostare ambarcatiuni mici, zona golf cu pontoane

o	In zona cuprinsa intre Parc si Hotel Delta, acostarea se efecueaza direct la pontoane iar legatura cu malul se realizeaza prin intermediul unor pasarele articulate. Pontoanele sunt prinse in scondrii. Pe mal se prevede realizarea unor ancastramente pentru sprijinirea pasarelelor.

o	Se prevede realizarea a 5 pontoane plutitoare.

o	Sistemul pietonal al platformei adiacente se va realiza din dale ornamentale de 8 cm grosime cu fundatia din 3 cm mortar de ciment si 10 cm beton de ciment si 10cm de balast.

-	Tronsonul 5, L=200 m pentru acostare nave de croaziera si ambarcatiuni(cheu turcesc)

o	Acostarea se face direct la cheul vertical (fara scari de acces).

Se prevede realizarea unor ancoraje din elemente metalice rigide de L=12-15.00m fixate intr-un bloc de ancoraj continuu din beton armat pe fundatie din anrocamente, 50cm si strat de piatra sparta de 15cm; distanta dintre ancore fiind de 6.00m. In spatele coloanelor joantive se prevede realizarea unei umpluturi din material selectat de tip balast, un strat tampon din material granular de 20cm si geotextil.

o	Sistemul pietonal al platformei, se va realiza din dale ornamentale de 8 cm grosime cu fundatia din 3 cm mortar de ciment si 10 cm beton de ciment si 10cm de balast.

-	Tronsonul 6, L=65 m pentru acostare ambarcatiuni mici, (zona golf cu pontoane de acostare).

o	In zona SC Tulco, acostarea navelor se efecueaza direct la pontoane plutitoare iar legatura cu malul se realizeaza prin intermediul unor pasarele articulate. Pe mal se prevede realizarea unor ancastramente pentru sprijinirea pasarelelor.

o	Se prevede realizarea a 2 pontoane plutitoare.

o	Sistemul pietonal al platformei se va realiza din dale ornamentale de 8 cm grosime cu fundatia din 3 cm mortar de ciment si 10 cm beton de ciment si 10cm de balast.

La toate tronsoanele de cheu se vor prevede accesorii de acostare pentru navele turistice, de croaziera si ambarcatiuni:

o	binte de 20 tf;

o	inele - organouri (fara tronsonul 1);

o	amortizori din panouri din lemn de stejar;

o	aparator metalic pentru muchie coronament;structuri de cheu.

o	parapeti metalici fixati la coronament si mobili pe scarile de acces.

v	Retele electrice

In concordanta cu puteri electrice necesare danelor prevazute pentru acostare nave, s-au predimensionat, pentru instalatiile electrice :

- iluminatul  pietonal al platformelor portuare si al danelor de acostare a ambarcatiunilor si a navelor turistice sau de croaziera.

- instalatii cu prize de alimentare in cofrete specializate pentru ambarcatiuni mici si de  agrement;

- instalatia de prize de cheu pentru ambarcatiuni medii sau mari pentru turism.

Iluminatul pietonal al platformei portuare si pentru danele de acostare - se va realiza cu stalpi metalici cu inaltimea de 12m echipati cu corpuri de iluminat stradale cu lampi tip LED 150W lampi tip LED 250W pentru iluminatul cheurilor si al zonei de acostare a ambarcatiunilor si navelor. Stalpii de iluminat se vor amplasa la distanta de 30m unul fata de celalalt iar corpurile de iluminat vor fi pozitionate, astfel:

- corpul de iluminat pentru iluminatul pietonal 150W la cca. 4,5-5m de la cota finita a platformei portuare;

- corpul de iluminat pentru zona de acostare 250W la cca. 12m de la aceiasi cota finita.

Alimentarea electrica pentru iluminat se va asigura prin cablul de cupru din tabloul de distributie T.D. nou (partea de iluminat) racordat la tabloul general T.G.j.t. al postului de transformare nou de 400 kVA 20/0,4 kV, prin cabluri de cupru. Fiecare stalp va dispune de cate  o cutie de distributie fixata la baza lui cu conectori si siguranta de protectie 2P-10A pentru circuitul de iluminat.

Comanda iluminatului, se va executa atat automat cu intrerupator crepuscular si timer cat si manual.

Priza de pamant de protectie se va realiza din platbanda OL-Zn40x4 mm si va insoti traseul circuitelor iluminatului, iar la capetele acestora se va realiza cate o priza de pamant de protectie de tip triunghiulara compusa din cate trei electrozi verticali si cate 3 electrozi orizontali. Rezistenta de dispersie a acesteia va fi de max. 4 ohmi.

Instalatia de prize de alimentare in cofrete specializate pentru ambarcatiuni mici – se va realiza prin instalarea  cofretelor electrice supraterane IP55 pe o fundatie proprie. Puterea instalata pentru un astfel de cofret este de cca. 3 kW.

Alimentarea se va face prin cablul de cupru din tabloul de distributie T.D. nou (partea de forta) alimentat din tabloul general T.G.j.t. al postului de transformare nou de 400 kVA 20/0,4 kV prin cabluri de cupru.

Priza de pamant de protectie se va realiza din platbanda OL-Zn40x4 mm si va insoti traseul circuitelor de alimentare iar la capetele acestora se vor realiza cate o priza de pamant de protectie de tip triunghiulara compusa din cate trei electrozi verticali si cate 3 electrozi orizontali. Rezistenta de dispersie a acesteia va fi de max. 4 ohmi.

Instalatia de prize de alimentare in cofrete specializate pentru ambarcatiuni medii sau mari (8 prize) - prezinta lucrarile de instaltii electrice pentru:

- tablourile locale IP55 echipate cu cate 1-2 prize etanse fiecare;

- conductorul principal de impamantare;

- priza de pamant de protectie.

Astfel retelele electrice de bransamente de joasa tensiune – se vor face cu cablu de cupru avand sectiunile predimensionate conform unui jurnal de cabluri la faza P.T. a proiectului . Cablurile se vor poza prin tuburi PVC-90-110mm incastrate in beton slab B75-100 si camere de tragere pentru cabluri.

Priza de pamant de protectie se va realiza din platbanda OL-Zn40x4 mm si va insoti traseul circuitelor de alimentare iar la capetele acestora se vor realiza cate o priza de pamant de protectie de tip triunghiulara compusa din cate trei electrozi verticali si cate 3 electrozi orizontali. Rezistenta de dispersie a acesteia va fi de max. 4 ohmi.

Tabloul de distributie zonal TD-Z; - un tablou de zona intr-o cutie etansa IP556 de exterior amplasat in centrul de greutate si apropiat zonei postului de transformare in ideea de a prelua atat consumatorii proiectati din zona cat si cei preconizati pentru viitoarele extinderi. Tabloul de zona este alimentat din postul de transformare nou de 400 kVA 20/0,4 kV. Tabloul de zona se va lega la priza de pamant a iluminatului.

Toate lucrarile de instalatii electrice se vor executa cu scoaterea de sub tensiune.

v	Retea de alimentare cu apa potabila si incendiu

Alimentarea cu apa potabila a incintei portuare se va realiza printr-un racord din polietilena de inalta densitate (PEHD 160mm) din reteaua publica a orasului, situata in zona falezei. In punctele in care retelele existente asigura debitul si presiunea necesara, bransarea conductelor noi se va realiza direct la conductele existente, prin intermediul unui camin de bransament.

La fiecare dana se va realiza alimentarea cu apa potabila a navelor care vor acosta, prin  intermediul cofretelor racordate la reteaua din PEHD75mm.

La ramificarea retelei de apa catre cofrete se va realiza un camin cu apometru.

Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu s-au prevazut 16 hidranti ingropati DN80mm, cate unul pe fiecare dana. Debitul specific al unui hidrant exterior pentru incendiu se considera de 5 l/s, conform Np-073-2002. Alimentarea hidrantilor se face din conducta PEHD 160mm, prin racord cu PEHD 110mm.

Conductele se vor ingropa la circa 1,20m adancime, sub limita de inghet si se vor poza intre doua straturi de nisip. In zona umpluturii cu piatra din platforma proiectata s-a prevazut protejarea conductei PEHD 160mm de apa cu tevi de otel (Dn300mm).

De-a lungul cheului retelele de apa se vor poza intr-un canal tehnologic din beton, casetat, care are dimensiunile interioare 1,50x0,60m si grosimea peretilor de 15cm.

v	Canalizarea pluviala

Colectarea apelor pluviale de pe suprafetele lucrarilor proiectate se va face printr-un sistem de rigole prefabricate din beton, amplasate pe platforma proiectata, la limita liniei scarilor. Aceste rigole se vor descarca intr-o retea de canalizare din PVC315mm, prin intermediul unor camine amplasate din 50 in 50m.

Rigolele vor fi carosabile si vor avea latimea nominala LN=300mm si adancimea h=300mm (diametru echivalent D=300mm), vor fi acoperite cu gratare din fonta turnata clasa D400 kN.

Inainte de deversarea in Dunare, apele pluviale vor fi epurate prin separatoare de namol si hidrocarburi, care asigura parametrii apelor deversate conform Normativului NTPA 001-2002, privind evacuarea in emisari naturali.

In cadrul proiectului s-a asigurat remedierea gurilor de descarcare in Dunare, existente, afectate de viitoarele lucrari de mal, prin prelungirea lor pana la limita noului cheu vertical.

v	Canalizarea menajera si deseuri menejere

Colectarea apelor menajere si a deseurilor de la ambarcatiunile acostate in port se va asigura prin intermediul programului de management al deseurilor, folosind nava colectoare pentru ape uzate si deseuri menajere.

Organizarea santier

Amplasarea organizarii de santier se va realiza in incinta portului  pe suprafetele portuare existente, intr-un singur amplasament pentru a nu se ocupa suprafte de teren natural.

In conformitate cu legislatia nationala, amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia este stabilita de castigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor.    Locatia va fi stabilita de comun accord cu autoritatile implicate in realizarea obiectivului, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, in cadrul urmatoarelor etape de dezvoltare a proiectului.

Dotari principale ale organizarii de santier:

-	cabina portar;

-	constructii administrative;

-	dotari pentru PSI;

-	grupuri sanitare de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel incat apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

	delimitarea si imprejmuirea incintei;

	amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

	crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale – rigole perimetrale impermeabilizate;

	organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specific pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

	se vor amenaja spatii de depozitare pentru material si zone de parcare pentru utilaje si echipamente. Acestea vor fi amplasate si construite pe suprafata platformelor portuare existente, fara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren. La finalizarea lucrarilor suprafetele ocupate se vor reduce la starea initiala ocuparii acestora;

	activitatea se va organiza si desfasura controlat si supravegheat, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii;

	zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere/recipienti/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru;

	lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – daca se considera necesar.

Pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

	vor fi prevăzute grupuri sanitare cu fosă septică, care va fi golită periodic de către o societate autorizată;

	vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

	întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

	serviciile de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din municipiul Tulcea.

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

•	Refacerea vegetatiei in locurile in care aceasta a fost indepartata;

•	Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

•	Debransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);

•	Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

•	Evacuarea resturilor de materiale de constructii;

•	Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.

Din punct de vedere al terenului ocupat cu organizarea de santier, aceasta are un caracter temporar, functionand doar in perioada de executie a lucrarilor de modernizare. Dupa finalizare lucrarilor, Constructorul va lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului pe care a fost organizarea de santier.

Astfel, intreaga zona utilizata temporar va fi curatata, astfel incat sa se creeze conditiile de utilizare a zonei in cadrul activitatilor portuare.

La finalizarea lucrarilor de modernizare, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate de pe amplasamentul proiectului.

b)cumularea cu alte proiecte – in perioada de executie a lucrarilor de modernizare, activitatea portuara se va derula in continuare, in paralel cu lucrarile de modernizare. Prin urmare va exista un impact cumulat cu activitatile portuare desfasurate, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale masurilor operationale caracteristice, impactul global va fi unul redus si se va mentine in limitele de suportabilitate pentru toti factorii de mediu.

De asemenea, CN APDM doreste dezvoltarea si modernizarea Ecoportului, Portului Comercial si a celui Industial, existand un impact cumulat, dar aceste lucrari se vor face treptat. Deoarece infrastructura se va moderniza la standarde ce respecta normele europene si nu se va extinde spre a intensifica activitatea portuara existenta, impactul va fi unul redus.

c) utilizarea resurselor naturale : resursele naturale pentru realizarea proiectului sunt agregate minerale (nisip, pietris, piatra sparta) provenite din cariere si balastiere autorizate sa desfasoare astfel de activitati.

Nu vor fi folosite resurse naturale din interiorul ariilor naturale incluse in reteaua ecologica Natura 2000 din zona amplasamentului proiectului, toate materialele necesare realizarii proiectului se vor achizitiona din surse autorizate.

d) producția de deșeuri:

Principalele tipuri de deşeuri care se vor genera în perioada de construcţie sunt:

-	uleiuri de motor - cod deseu 13 02 05

-	ambalaje de hârtie şi carton - cod deseu 15 01 01

-	ambalaje de material plastic - cod deseu 15 01 02

-	ambalaje de lemn - cod deseu 15 01 03

-	ambalaje metalice - cod deseu 15 01 04

-	anvelope uzate - cod deseu 16 01 03

-	filtre ulei - cod deseu 16 01 07

-	acumulatori uzaţi - cod deseu 16 06 01

-	resturi de beton - cod deseu 17 01 01

-	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice - cod deseu

17 01 07

-	lemn	- cod deseu 17 02 01

-	deşeuri metalice - cod deseu 17 04 07

-	pământ şi pietre - cod deseu 17 05 04

-	deşeuri de hârtie şi carton - cod deseu 20 01 01

-	deşeuri biodegradabile - cod deseu 20 01 08

-	deseusi de ambalaje(bidoane metalice de la vopsele si diluanti 	- cod deseu 15 01 10

Modul de gestionare a deşeurilor:

	deşeuri menajere sau asimilabile: în interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate. Cantitatea de deşeuri generate de o persoană în timpul fazei de construcţie este estimată la 0.30 kg/zi;

	deşeuri metalice: se vor colecta temporar în incintă, pe platforme special amenajate. Vor fi valorificate în mod obligatoriu prin unităţi specializate de prestări servicii;

	deşeuri materiale de construcţii: din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite.

	hârtia, cartonul, lemnul şi plasticul vor fi colectate şi depozitate separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării;

	anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate. Se recomandă ca în cadrul caietului de sarcini antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare;

	acumulatori uzaţi, filtre ulei, uleiuri de motor, deşeuri de vopsele: deşeuri cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător, cât şi a manipulanţilor, ce vor fi stocate şi depozitate corespunzător în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă şi vor fi predate unităţilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

	deseurile de pamant si pietre: pot fi reciclate in lucrarile de umplutura.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloace de transport si evacuate de pe amplasament.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort

Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de STAS 10009/2017 – Acustica urbană – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

Sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

	în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

	pe traseul din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul nesemnificativ.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face in statii special amenajate in acest sens, iar furnizarea materialelor pe frontul de lucru se va face respectand toate normele si reglementarile in vigoare.

Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand efectuate reviziile tehnice si schimburilr de ulei in ateliere specializate.

Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

Schimbarea lubrifianţilor se va efectua dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor realiza si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea produsului împotriva  radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii.

In organizarea de santier nu vor fi amplasate rezervoare de depozitare a combustibilului, nu se vor executa activitati de schimburi de ulei la utilaje si nu se vor realiza activitati de reparatii la masini si utilaje. Aceste activitati se vor desfasura in spatii special amenajate de catre operatori economici autorizati in afara amplasamentului organizarii de santier.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitiva, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

2) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat in intravilanul localității Tulcea, str Portului – Zona Faleza, Nr. Cad. 31481 și 40039, pe un teren cu folosinta actuala de faleza promenada, alei pietonale, conform certificatului de urbanism nr. 483/21.05.2018. Amplasamentul Portului Tulcea se afla in municipiul Tulcea, in zona cotului Tulcea-Mm 38+1530-Mm 38+800, pe malul drept al Dunarii, intre Portul Comercial (limita amonte) si S.C. TULCO (limita aval). Lungimea frontului de acostare existent este de 1557 m.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede –nu este cazul

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul ;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – amplasmentul se suprapune cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunarii;

- ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul

-mǎrimea şi complexitatea impactului - magnitudinea impactului este diferita in functie de procesele tehnologice desfasurate, de conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente aflate simultan in actiune.

Impactul cu caracter local, manifestat in special prin zgomot se va manifesta pe durata modernizarii, in zilele de lucratoare.Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestandu-se in zona frontului de lucru si a organizarii de santier.

- durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor (36 luni). Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de programul de executie si tipul lucrarilor executate). In perioada de iarna, care nu este propice pentru executia lucrarilor nu vor exista impacturi negative. Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

Implementarea măsurilor obligatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scaderea duratei si frecventei unor tipuri de impacturi negative.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată - proiectul este parțial inclus în ROSCI0065 DELTA DUNĂRII dar nu va afecta semnificativ speciile de floră / faună sau habitatele pentru care au fost desemnate aceste arii protejate deoarece:

-	Se propune în intravilanul municipiului Tulcea și se va respecta amplasamentul existent al portului, fără a afecta suprafețe suplimentare, iar pe zona inclusă în siturile Natura 2000 nu se propun construcții, doar pontoane plutitoare;

-	Pe amplasament nu au fost identificate specii sau habitate de interes conservativ care să fie afectate prin implementarea proiectului, iar organizajarea de șantier si depozitarea materialelor de construcție se va face în afara ariilor protejate;

-	Posibilele perturbări, care vor afectata într-o mica măsura speciile sau habitatele din vecinătatea amplasamentului, se vor putea reduce sau elimina în etapa de realizare a lucrărilor de modernizare, prin respectarea condițiilor impuse prin Avizul ARBDD emis pentru acest proiect;

- 	Organizarea de santier se va face in afara ariilor protejate .

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)	proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

b)	lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

c)	organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora. In timpul constructiei nu se vor depozita materiale, moloz sau alte deșeuri pe domeniul public, se va evita lucrul în intervalul orar 20.00–07.00 pentru a nu deranja vecinii și se vor lua măsuri de atenuare maximă a zgomotului în restul timpului.

d)	este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

e)	se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

f)	se interzice eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

g)	deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

h)	 titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i)	se interzice evacuarea deşeurilor în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

j)	utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

k)	beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

l)	beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Avizul SGA nr. 57/10.08.2018 si prin Avizul ARBDD nr.76/18.09.2018.

m)	beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 483 din 21.05.2018, emis de UAT  Municipiul Tulcea ;

n)	titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

o)	la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

p)	prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

q)	conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţuri publice:

-afişate la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Obiectiv în data de 05.10.2018;

- afişate de titular la sediul primăriei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunţuri publice:

- afişate la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Obiectiv în data de 10.10.2018;

- afişate de titular la sediul primăriei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului interesat /potenţial afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Simona Constantinescu

Redactat: cons. Elizabeth Varzaru

NR.  AAA                /