PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de UAT ORAS BABADAG, cu sediul in jud. Tulcea, oras Babadag, str. Republicii, nr.89, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 12374/09.10.2017, a depunerii memoriului de prezentare, inregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 14005/14.11.2018 si a completarilor inregistrate cu nr. 14106/16.11.2018, 14141/19.11.2018, in baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

Agentia  pentru Protectia Mediului  Tulcea, in calitate de autoritate competenta  pentru protectia mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei  de Analiza Tehnica din data de 20.11.2018,

decide:  ca proiectul „Lucrari executie retea de canalizare si bransamentele aferente str. Vlad Tepes, str. Eternitatii, str. Gheorghe Lazar, str. Macris, oras Babadag, jud Tulcea”, propus a se realiza în intravilanul orasului Babadag, str. Vlad Tepes, str. Eternitatii, Str. Gheorghe Lazar, str. Macris, str. Dr.Boteanu, str. Stefan cel Mare, str. Viilor, str. Carierei, str. Bailor, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a - orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute  la pct.22, din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrarile propuse in cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului, nu sunt de natura a genera un impact semnificativ asupra mediului.

Caracteristicele proiectului

1.	Marimea proiectului:

Proiectul presupune extinderea retelei de canalizare menajera pe strazile Vlad Tepes, Eternitatii, Gheorghe Lazar, Macris din orasul Babadag si realizarea bransamentelor de canalizare menajera aferente.

Caracteristici principale:

-	Retea canalizare gravitationala PVC Kg Dn 250 mm, L = 1861 m;

-	Retea canalizare sub presiune PEHD De 110 mm, L = 877 m;

-	Camine de vizitare din material plastic Dn 1000 – 1100 mm, 48 buc.;

-	Camine uscate montate pe conducta de canalizare curgere sub presiune, din material plastic Dn 1000 – 1100 mm, 4 buc;

-	Bransamente – 187 buc.; se vor face prin intermediul unor camine de inspectie cu diamentrul de 400 mm pozitionate la limita proprietatilor pe domeniul public, cu conducte de PVC kg Dn 110 mm;

-	Statii de pompare ape uzate – 2 buc;

-	Subtraversare DJ 223A (str. Heracleea) prin foraj orizontal in lungime de 10 m cu conducta de protectie din otel Ø350 mm;

- 	Refacerea carosabilului pe o suprafata de 702 mp.

Debitele colectate prin prezenta investitie din zona studiata sunt debite uniform distribuite, neavand debite concentrate.

Apele uzate menajere colectate din orasul Babadag sunt trimise în staţia de epurare modernizata a oraşului. Reteaua de canalizare a localitatii este în sistem separativ (divizor). Apele pluviale de pe raza oraşului se evacuează gravitaţional prin intermediul rigolelor în pârâul Tabana. Staţia de epurare modernizata a oraşului Babadag (de tip deschis) a fost dimensionată pentru preluarea tuturor debitelor de apa menajera a localitatii, debite prezente si viitoare (de perspectiva), descărcarea apelor epurate fiind făcută în emisarul pârâul Tabana. Deci pot fi preluate si debitele de ape uzate menajere din prezenta investitie.

Pe toate strazile pe care se va pune retea de canalizare menajera curgere gravitationala prin prezenta investitie, exista si retea de distributie apa potabila.

O parte din apele uzate menajere colectate prin prezenta investitie de pe str. Macris vor fi descarcate in reteaua existenta pe str. Eternitatii la caminul existent Cve1 (adancimea caminului existent Cve1 si reteaua existenta pe str. Eternitatii permit preluarea retelei proiectate si a noilor debite).

O alta parte a apelor uzate de pe str. Macris vor fi descarcate in reteaua existenta pe str. Heracleea la caminul existent Cve2 (adancimea caminului existent Cve2 si reteaua existenta pe str. Heracleea permit preluarea retelei proiectate si a noilor debite). In aceasta zona de pe str. Heracleea se va ajunge la caminul existent Cve2 printr-o subtraversare in lungime de 10 m a acestui drum judetean DJ 223A (str. Heracleea) prin foraj orizontal pentru a nu fi afectat drumul. Astfel, conducta de canalizare menajera se va monta pe acea portiune in conducta de protectie din otel Ø350 mm, cu camine de vizitare de o parte si de alta.

Datorita diferentelor de cote ale terenului din zona studiata si pentru a se putea racorda noua retea gravitationala proiectata la sistemul de canalizare existent al orasului Babadag, va fi necesara si executarea a 2 statii de pompare prefabricate, din inele de beton, complet echipate, ale caror pompe vor refula apele uzate prin intermediul unor conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110 mm in lungime totala de 877 m. Pentru aceste statii se vor face de asemenea si racordurile electrice in lungime totala de 56,4 metri liniari. Una din statii – SPAU1 (Q=1,3 l/s, H=20 mCA) va fi montata la intersectia strazilor Vlad Tepes cu Viilor si va transporta prin pompare apele uzate colectate prin intermediul unei conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110 mm in lungime de 685 m ce se va poza pe strazile Vlad Tepes, Viilor, Carierei, Bailor pana la intrarea in statia de epurare existenta a orasului (statia de epurare existenta permit preluarea retelei proiectate si a noilor debite). Cealalta statie de pompare – SPAU2 (Q=0,7 l/s, H=15 mCA) va fi montata pe strada Eternitatii (1) si va transporta prin pompare apele uzate colectate prin intermediul unei conducte din PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110 mm in lungime de 192 m ce se va poza pe strazile Eternitatii (1), Boteanu si Stefan cel Mare pana la un camin de canalizare existent Cve3 pe reteaua de canalizare ce functioneaza pe strada Stefan cel Mare (adancimea caminului existent Cve3 si reteaua existenta pe str. Stefan cel Mare permit preluarea retelei proiectate si a noilor debite).

Pozitia exacta a bransamentelor va fi stabilita de comun acord intre constructor impreuna cu reprezentantul Primariei Babadag (respectiv a operatorului de apa din localitate) si cu proprietarii imobilelor respective.

Organizarea santier:

Organizarea de şantier va cuprinde lucrări de amenajare a unei platforme pe care se va realiza depozitul de materiale (nivelare, compactare teren, împrejmuire), amplasarea unei barăci metalice necesare personalului angajat, a unui racord de apă potabilă şi a unui wc ecologic.

Energia electrică se va asigura de la un generator electric.

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Executantul va realiza organizarea de şantier în locaţia ce va fi pusa la dispoziţie de către Primăria Babadag.

b)cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale : nisip, pietris, pamant de umplutura, apa.

d) productia de deseuri:

Deşeurile menajere vor fi depozitate în incinta şantierului, pe o platformă amenajată special în acest sens, în eco-pubele.

Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor vor fi predate si valorificate prin firme autorizate in acest scop.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de discomfort - emisiile vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrarile efective realizate pentru executarea proiectului.Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate –minor.

2) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat in intravilanul orasului Babadag, str. Vlad Tepes, str. Eternitatii, Str. Gheorghe Lazar, str. Macris, str. Dr.Boteanu, str. Stefan cel Mare, str. Viilor, str. Carierei, str. Bailor, jud. Tulcea.

b) relativa abundentǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea si capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebitǎ pentru:

-zone umede –nu este cazul

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane si cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul ;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protectie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare si HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

- ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depǎsite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificatie istoricǎ, culturalǎ si arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potential

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul

-mǎrimea si complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de executie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecventa si reversabilitatea impactului - ȋn perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) si unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata - Nu este cazul

Conditiile de realizare a proiectului:

a)	proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

b)	lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

c)	este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

d)	se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

e)	deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

f)	 titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

g)	se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

h)	utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

i)	beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare.

j)	beneficiarul va respecta conditiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 66 din 07.09.2017, emis de UAT Oras Babadag ;

k)	titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, inainte de realizarea modificarii.

l)	la finalizarea lucrarilor se va notifica in scris A.P.M. Tulcea si G.N.M. Comisariatul Judetean Tulcea in vederea efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii si a intocmirii procesului verbal care se anexeaza si face parte integranta din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

m)	prezenta decizie a etapei de incadrare este valabila pe toata perioada punerii in aplicare proiectului.

n)	conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modicari  prin legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii, prin anunturi publice:

-afisate la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul Delta in data de 16.11.2018;

- afisate de titular la sediul primariei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunturi publice:

- afisate la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul Delta in data de………………..;

- afisate de titular la sediul primariei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Pana la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat /potential afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii,

Ing.  Simona Constantinescu

Redactat: cons. Elizabeth Varzaru     / 20.11.2018  / ora 13.00

NR.  AAA                /