# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul în mun. Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, jud. Constanța, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 12913/15.10.2018, în baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- HG nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr.135/76/84/1284/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2018, că proiectul „RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA GRUP POMPARE IRIGATII – SC JACANA INVEST SRL”, propus a realizat in extravilan com. Sarichioi, pe terenul identificat prin T68, A1281, Nr.cad./ nr. CF 35641, conform Certificatului de urbanism nr. 48/9566/27.09.2018, emis de Primăria comunei Sarichioi jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si elaborarea raportului la studiul de evaluare.

Justificarea prezentei decizii:

I.  Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Proiectul menţionat se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, pct.3  alin.  b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) din analiza după criteriile din Anexa 3 la HG nr.445/2009 rezultă că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, luând în considerare următoarele aspecte:

a) Mărimea proiectului: Obiectul proiectului îl constituie realizarea racordului electric (instalaţiile prinse pe taxa de racordare şi intră în proprietatea operatorului de distribuţie s.c. E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a.), racordat radial din LEA  MT 109.03, din stalpul nr.31 existent, in vederea alimentarii cu energie electrica a obiectivului grup irigatii.

În zona analizată operatorul de distribuţie s.c. E- DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a. are în gestiune linia electrica aeriană de medie tensiune LEA 20 kV L109.03 TL.

Puterea aprobată (kW/kVA): 160/ 173.913

# Suprafaţă de teren ocupată definitiv: 4,00 mp (fundatie stalp)

# Suprafaţă de teren ocupată temporar: 14mp (LEA proiectata +LES proiectata)

Lucrările pe taxa de racordare se vor executa astfel:

- Racordul al LEA 20 kV 109.03 se va realiza pe teren T68, P1281, de la stâlpul nr. 31 existent, prin montarea la 60 cm sub consola existenta, o consola de derivație simplu circuit cu legături simple de întindere cu izolatoare tip tija tip DY511;

- La cca 9 m de stalpul nr.31 existent, pe proprietatea investitorului cu numar cadastral 35641, se va amplasa un stâlp nou 12F27 (tip 3000/27, matricola 230264), montat in fundație îngropată, prevăzut cu coronament semiorizontal DS 3060, legături duble de întindere cu izolatori DY511, echipat cu separator de derivație tripolar de exterior de tip DY 596 RO, in montaj vertical, prevăzut cu CLP;

- Se va realiza priza de pământ cu 2 contururi orizontale din banda de OLZN 40x4 si electrozi tip DR1015 ENEL, rezistenţei de dispersie a prizei de pământ nu va depăși 4 ohm;

- Pe stâlpul proiectat nr.1 se va realiza trecerea LEA-LES 20kV prin montarea unui suport cu descărcători cu oxizi metalici ZnO 24 kV, tip DY557RO;

- Cablul pozat pe stâlp se va proteja în tub rigid PVC. Racordul liniei electrice subterane de 20 kV la reţeaua aeriană se va face cu capete terminale de exterior din materiale termocontractabile conform specificaţiilor ENEL DJ 4457;

- Pe proprietatea investitorului cu numar cadastral 42631, din stâlpul proiectat nr.1 se va pleca in cablu subteran in lungime de aproximativ 3 m pana la postul de transformare in anvelopa de beton;

- Cablul MT utilizat, va fi conform prescripțiilor tehnice ENEL : cablu de medie tensiune cu

elice vizibilă cu izolaţie în polietilenă reticulară de grosime redusă, cu ecran în tub de aluminiu sub

înveliș de PVC sau PE, conform specificaţiilor ENEL din DC 4385 RO cu secţiunea de 3x (1x185)

mmp;

- In pământ, cablul MT proiectat se va poza in canalizare tip A ENEL ( la o adâncime de 0,6 –

1 m ) si va fi protejat in tub corugat Φ 160 mmp. Tubul corugat Φ 160 mmp, se va opri la cca 30 cm de anvelopa de beton, apoi cablul va pătrunde in interiorul punctului de conexiune prin presetupa.

Etanșarea tubului corugat se va face cu spuma si mastic;

- Racordul cablului MT la celulele de linie proiectate ( în compartimentul ENEL al punctului

de conexiune) se va face cu terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu câmp radial cu

izolaţie extrudată, conform specificaţiilor ENEL DJ 4456/4 RO.

Alte dotari:

Compartimentul ENEL al punctului de conexiune va fi echipat conform Avizului Tehnic de

Racordare si Normei Tehnice Enel cu :

| 1. Tablou MT compus din celule modulare conform DY803 –compartiment ENEL |
| --- |
| Celulă de linie LE – 400 – 16 1 buc. | - sistem trifazat de bare 400A cu izolatia barelor in aer - separator de sarcină 24kV 400A 16kA, cu mediul de stingere în SF6 conform DY803/416, cu 3 poziții ( închis - deschis-pus la pământ ), - acționare motorizata 24 Vcc - indicator capacitiv prezenta tensiune - detector de defect direcțional tip RG-DAT - CLP - rezistenta anticondens |
| Celulă de utilizator UT – 400 – 16 1 buc. | - sistem trifazat de bare 400A cu izolatia barelor in aer - separator de sarcină 24kV 400A 16kA, cu mediul de stingere în SF6 conform UTM DY803/316 cu 3 pozitii ( inchis-deschis-pus la pamant ), - actionare motorizata 24 Vcc - 2 reductori tensiune 24 kV, cu raport de transformare 20/0,1 kV, cu verificare metrologica, conform matricola 535024 - 2 reductori de curent 24 kV, cu raport de transformare 50/5A, cu verificare metrologica, conform matricola 532056 - detector de defect directional tip RG-DAT - CLP - rezistenta anticondens |

Alimentarea cu apă potabilă  a obiectivului de investiţii: Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate. nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrică - Obiectul proiectului îl constituie realizarea racordului electric racordat radial din LEA  MT 109.03, din stalpul nr.31 existent, pentru alimentarea unui post de transformare.

Alimentarea cu energie termică - nu este cazul.

Lucrările necesare organizării de șantier:  Datorită execuţiei etapizate a lucrărilor şi timpilor mici de execuţie a instalaţiilor proiectate, nu este necesară instalarea unei organizări de şantier. Executantul va avea în vedere, pe parcursul executării lucrărilor, să-şi marcheze zona de lucru şi să o menţină semnalizată de la început până la terminarea lucrărilor.

Zonele afectate  de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal în zonele în care a fost afectat. Prin grija constructorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăţa şi amenaja, aducându-se la starea iniţială. Toate soluţiile şi tehnologiile adoptate vor fi moderne şi nepoluante.

a) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

b) Utilizarea resurselor naturale: In perioada de execuţie a proiectului nu se folosesc resurse naturale din zonă.

c) Producţia de deşeuri: Deşeurile rezultate sunt: ambalaje din plastic şi/sau carton, resturi de PVC, pământ rezultat din săpătură. Deşeurile recuperabile (metalice, lemn, sticlă etc.) se predau spre valorificare societăţilor autorizate. Deşeurile inerte nerecuperabile se vor preda la societăţi autorizate.

Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. Acestea vor fi colectate selectiv în pubele şi vor fi predate către societăţi autorizate.

d) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenit din surse din perioada de execuţie a proiectului vor fi reduse deoarece lucrările se execută etapizat de către personal calificat şi se execută manual, astfel încât acestea se încadreză în limitele admisibile;

e) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate. Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea

materialelor  necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

3.   Localizarea proiectului

3.1. Utilizarea existentă a terenului: Conform CU nr.34/20.06.2018 emis de Primăria Comunei Valea Nucarilor.

3.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: Pe amplasamentul obiectivului de investiţii  nu au fost identificate resurse naturale.

3.3. Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul.

b) zonele costiere: Obiectivul de investiţii nu este situat în zona costieră.

c) zonele montane şi cele împădurite: Obiectivul de investiţii nu va fi amplasat în fond forestier.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul

f) zonele de protecţie specială: Aplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii protejate.

g) Ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: Nu este cazul.

h) Ariile dens populate:  Lucrările proiectate se află în  jud. Tulcea, extravilan com. Sarichioi, Sos DJ 222,  T68, A1281, nr. cad. 35641, amplasamentul liniei electrice aflandu-se pe proprietatea investitorului.

i) Peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: Nu  este cazul.

4.  Caracteristicile impactului potenţial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: lucrarile se vor desfășura strict pe proprietatea investitorului, fara să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului. Impactul asupra mediului în urma implementării proiectului este temporara si poate fi remediat.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitaţi presupun un impact nesemnificativ pentru arealul tranzitat .

d)Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

- Condiţiile de realizare a proiectului:

- Proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

- Materialele de construcție și deșeurile nu vor fi amplasate direct pe sol;

- Nu este permisă circulația autovehiculelor și a utilajelor în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare de șantier;

- Umezirea în permanență a sectoarelor de lucru pe perioada de execuție a lucrărilor;

- Se recomandă utilizarea de echipamente și utilaje silențioase și cu un grad de poluare cât mai scăzut

- Realizarea proiectului nu va afecta vecinătăţile amplasamentului;

- Respectarea regimului tehnic din certificatul de urbanism nr. 48/9566/27.09.2018  emis de Primăria com. Sarichioi.

- Se interzice executarea altor lucrări neprevăzute în documentaţia tehnică;

- Respectarea parametrilor referitori la amenajarea spaţiului şi ai regimului tehnico-juridic avizat.

- Obţinerea acordurilor tuturor titularilor de bunuri afectaţi;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului şi a apelor de suprafaţă;

- Deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare;

- Respectarea condiţiilor impuse prin avizele  şi/sau actele de reglementare emise de celelalte instituţii și autorități;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

- Lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai în cadrul incintei deţinute de titular. În cazul în care este necesară ocuparea unui teren aparţinând domeniului public,  se vor obţine toate avizările necesare legale;

- Alegerea metodelor optime de execuţie;

- Se vor lua măsuri pentru întreţinerea şi protecţia mediului natural;

- Sesizarea în cel mai scurt timp a APM Tulcea şi GNM-Comisariatul Județean Tulcea, cu orice situaţie de poluare accidentală identificată;

- Respectarea  de către titular, a tuturor măsurilor  propuse pentru a preveni, reduce şi compensa, cât de complet posibil, orice efect advers asupra mediului al implementării obiectivului de investiţii în perioada de construcţie, conform recomandărilor din memoriul de prezentare întocmit pentru obiectivul  menţionat;

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului;

- Titularul are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;

Se va respecta Standardul român STAS 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- La finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea și GNM Comisariatul Județean Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare  a realizării lucrărilor şi respectării condiţiilor prevăzute în actul de reglementare emis, respectiv decizia etapei de încadrare. Procesul verbal întocmit va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie a lucrărilor;

- Prezenta Decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului;

- Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare - răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţuri publice:

- afişate la sediul şi pe pagina proprie de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea), la sediul titularului si la sediul Primariei comunei Sarichioi;

- publicat de titular în ziarul Delta  în data de 13.11.2018;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Simona CONSTANTINESCU

Întocmit: cons.Camelia Tuzlaru/20.11.2018/ora 13:25

Nr.A.A.A……..…../ …………11.2018