Decizia etapei de incadrare

(Proiect)

# Ca urmare a solicitarii depusă de  CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, cu sediul în mun. Tulcea, str. Păcii 20, pentru proiectul „MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTA”,  propus a se realiza  in Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 18, conform Certificatului de urbanism nr. 894/24540/06.09.2018, emis de Primăria Mun. Tulcea,  inregistrata la APM Tulcea cu nr. 12020/18.09.2018, în baza:

1.Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

2.Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

3.Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

4.Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

5.Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 18.12.2018,

decide: că proiectul „MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTA” propus a se amplasa în intravilanul orașului Isaccea, str. Cuza Vodă, nr. 1B-1C, jud. Tulcea, titular CONSILIUL JUDETEAN TULCEA,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, la pct.13.  alin. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1.Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului

Amplasamentul este situat in  intravilanul intravilan Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 18. Imobilul este domeniu public al Judetului Tulcea, conform HG 598/22.07.2015 cu Anexele nr.1 si nr. 2.

Prin prezentul proiect se propune modernizarea și extindere capacitate sala Polivalentă Tulcea, construcție ce consta in doua corpuri, din care cel principal adapostind terenul de joc si spatiile pentru public (foyer, spatii sanitare si tribuna) si cel secundar adapostind spatiile pentru sportivi si oficiali, precum si unele spatii tehnice conexe.

Capacitati cladire propusa:

- un corp ce va ingloba atat spatiile pentru spectatori cat si vestiarele si spatiile pentru presa, toate dispuse in jurul incintei de joc; amprenta la sol va fi conform proiectului SF de 4750mp, urmand ca in orice situatie sa nu depaseasca  un maxim de 4770 mp (reprezentand 45% din suprafata terenului, conform POT admis);

- un teren principal de evolutie – in mijlocul cladirii la cota 0, inconjurat de tribune pentru spectatori;

- un teren de antrenament – in subsolul cladirii, sub amprenta terenului principal;

Ambele terenuri vor include o suprafata de joc pentru handbal la dimensiuni oficiale (20x40 m) cu garda minima de 2 m la terenul de antrenament si 3 m la terenul principal. Incinta asigura dimensiunea necesara si pentru restul disciplinelor, ce au suprafete de evolutie mai mici;

Capacitatea tribunelor:4438 locuri, din care: locuri fixe  - 4158 (dintre locurile fixe se asigura: 84 locuri VIP, 52 locuri persoane cu handicap, 52 locuri insotitori persoane cu handicap)  si tribune extensibile – 280 locuri

- Sub planul gradenelor se vor gasi foyerul pentru public cu grupuri sanitare, puncte de servire si puncte de prim ajutor;Foyerul este dispus in sistem circular, subantinzand practic intreg perimetrul cladirii;

- In cadrul tribunei 2 (nord) foyerul pentru public va fi la etaj, parterul fiind destinat vestiarelor, in timp ce la tribuna 1 (sud – catre strada isaccei) parterul va deveni spatiu de primire  pentru publicul VIP in timp ce etajul de sub tribuna va fi foyerul pentru publicul general;

- Spatiile pentru presa sunt divizate in:

a) boxa presei – dispusa la partea superioara a tribunei 2

b)sala pentru conferinte de presa cu spatii anexe – dispuse la subsol.

- Vestiarele pentru sportivi vor fi divizate in sase unitati, din care patru unitati pentru grupuri de 18-20 persoane si doua unitati pentru grupuri de 6 persoane. Vestiarele vor include si grup sanitar si dusuri, dimensionate corespunzator. Tot pentru sportivi se vor regasi la subsol spatii pentru antrenament, fie sali de aruncare, fie sali de forta, insotite de grupuri sanitare pe nivel.

-  Adiacent acestora se vor regasi spatiile pentru oficiali (arbitri+observatori), punctul de prim ajutor si cabinetul antidoping.

- La subsol se va gasi deasemenea o arie destinata personalului pentru paza si organizarea evenimentelor, ce va include vestiare cu grupuri sanitare si dusuri pe sexe si o sala de intruniri.

- Suprafata majoriara a subsolului va fi dedicata parcarilor, unde vor fi parcate 78 vehicule in varianta propusa spre avizare. O alternativa la aceasta situatie ce presupune renuntarea la sala de antrenament in favoarea vehiculelor ar asigura parcarea pentru 140 vehicule.

Sistem constructiv principal (arhitectura si strucura):

| Infrastructura | -imbunatatiri teren de fundare – retea de piloti adancime 15 m -fundare pe radier general -lucrari executate in incinta etansa |
| --- | --- |
| Suprastructura | -cadre din beton armat monolit -plansee din beton armat monolit -gradene pentru tribune in sistem prefabricat (B.A.) |
| Sarpanta | -sarpanta metalica, retea radiala de ferme din profile laminate |
| Inchideri exterioare si izolatii | -sistem tamplarie cortina R min 1 mp K/W, cu suprafete vitrate si sistem shadow-box -terasa cu membrana PVC termosudata si termoizolatie din vata minerala rigida 20 cm R 4 mpK/W -izolatii catre parcare – vata minerala 10 cm 2 mpK/W -hidroizolatie catre sol: radier din beton aditivat + strat de garda din membrana bituminoasa armata dublu strat |
| Finisaje interioare | FOYER SI GS PUBLIC -pardoseala din gresie rectificata/ piatra naturala -finisaje ceramice la pereti GS -pereti tencuiti / vopsea lavabila -tavane suspendate GK plan SPATII ECHIPE SI PRESA -pardoseli din linoleum PVC lipit -pereti tencuiti / vopsea lavabila -tavane suspendate casetate -tapet PVC la bai si dusuri PARCARE -pardoseala tratata cu vopsea epoxidica poliuretanica OS13 -pereti aparenti BA cu protectii vopsite pana la cota 1.20 -tavane placate cu vata minerala rigida aparenta TEREN PRINCIPAL -pardoseala modulara pentru handbal si baschet nivel international – parchet stratificat TEREN SECUNDAR -pardoseala modulara sintetica nivel FIBA/ IHF |
| Dotari pentru spectatori | -scaune cu cadru metalic si sezut rabatabil pentru publicul general -fotolii tapitate pentru VIP -blaturi de servire amovibile -garderoba pentru aproximativ 10% din capacitate -nivel de dotare sanitara cf STAS 1478-90 pentru sali de spectacole (~1 WCB/100 spectatori B, 1 WCF/35 spectatori F , 1 pisoar/ 50 spectatori B) |
| Dotari pentru sportivi | VESTIARE -banchete 45x70 cm -1 dus/ 4 sportivi -min 2 Wc / vestiar principal -min 2 pisoar / vestiar principal TEREN DE JOC PRINCIPAL -porti handbal certificate IHF -panouri baschet pliabile certificate FIBA -scaune pentru rezerve -scaune si pupitre pentru arbitri si suport tehnic meciuri TEREN DE JOC SECUNDAR -porti handbal -panouri baschet. |
| Dotari pentru presa | -pupitre presa radio TV cu scaune rotative -pupitru regie transmisi -platforme camere video |

Bilant teritorial:

| Suprafata teren | 10605 mp |
| --- | --- |
|  | Existent | Propus |
| Suprafata ocupata de cladire la nivelul cel mai mare | 2435 | 22.96% | 4755 | 44.84% |
| Suprafata platforme inafara amprentei cladirii | 4280 | 40.36% | 23.02 | 24.52% |
| Spatii verzi | 3890 | 36,68% | 3409 | 32.15% |

Suprafata desfasurata constructie noua: 14895 mp

- spatii utile = 11930 mp

- parcare subterana = 2965 mp

POT rezultat = 44,84%

CUT rezultat = 1.12 (excl. parcare subterana)

Sisteme de instalatii :

- sistem de incalzire a spatiilor conexe cu radiatoare alimentate cu agent termic preparat in centrala proprie;

- sistem de climatizare (racire/incalzire) cu centrala de tratare aer pentru sala de sport si spatiile generale ale foyerului;

- sistem distinct de tratare aer pentru spatii vestiare / presa;

- sisteme de ventilatie pentru evacuarea aerului viciat, improspatarea aerului din parcare;

- sisteme de evacuare a fumului din parcare, incinta de joc, foyer, sala conferinte, case de scari si SAS-uri.

- sisteme de iluminat uzual, de orientare, antipanica si evacuare in toate spatiile;

- sistem de nocturna pentru incinta de joc;

- sisteme de adresare si comunicare catre public constand in – retea de sonorizare si afisaje video;

- sisteme de detectie si alarmare in caz de incendiu;

- alimentare cu apa menajera, rece si calda, catre toti consumatorii;

- canalizare menajera;

- sistem de hidranti interiori si exteriori cu gospodarie proprie, insotit de sistem de sprinklere in zona parcarii;

- sistem de alimentare electrica de rezerva, constand in grup electrogen si dupa caz sisteme UPS pentru consumatorii ce necesita functionare neintrerupta;

- rezerva de apa pentru stingerea incendiilor  (sprinklere si hidranti interiori) 160+3 mc.

Alimentarea cu apa: se va asigura prin racordarea la reteaua oraseneasca si va fi folosita in scop igienico – sanitar la grupurile sanitare. Prepararea apei calde se va realiza de la centrala proprie

Evacuarea apelor uzate menajere: Apele uzate menajere precum si apele pluviale vor fi deversate in reteaua stradala existenta. Pentru constructia rezultata se realizeaza trasee de alimentare cu apa si colectare a apelor uzate etanse ce nu permit infiltratii in  sol. Subsolul constructiei, aflat sub nivelul apelor freatice, va fi etans si nu vor exista surse de infiltrati.

Pe perioada executiei lucrarilor se va realiza incinta etansa, cota apelor subterane fiind tinuta sub control prin epuismente realizate inafara perimetrului incintei, in acest fel fiind excluse inflitratii catre nivelul freatic (la nici un moment materialele pentru constructie nu vor fi in contact cu puturile de desecare)

Pentru functionarea pompelor de caldura apa-apa se vor prelua ape din primul strat freatic. Acestea sunt captate in puturi protejate si redate stratului freatic in mod similar, in puturi de reumplere amplasate la 15 m distanta.

Particularitati: Apele evacuate din panza freatica (din epuismente) vor fi evacuate catre sistemul de  canalizare al autogarii (Se va resoecta Avizul emis de SC Aquaserv SA Tulcea nr. 10086 din 02-10-2018).

Debitele estimate de ape evacuate pe perioada santierului sunt:

- pe perioada de golire a incintei (apa captiva) – estimativ 45 zile – 11,3 mc/ora

- pe perioada lucrului la subsol – estimativ 75 zile – 2,4 mc/ora

In ambele cazuri,  pompele de evacuare a apelor functioneaza in regim permanent.

Sistemul de recirculare a apelor freatice aferent pompelor de caldura va fi practic etans, apele recirculate neintrand in contact cu instalatia propriu-zisa. Nu exista risc de contaminare a apelor freatice recirculate.

Se prevad intre 2 si 6 pompe de caldura a cate 11 kW (electric)/ 80 kW (termic), fiecare utilizand aproximativ 1 mc/ora din apa freatica pe perioadele de varf de functionare.

Statiile si instalatiile de epurare.

Se prevede separator de hidrocarburi cu filtru coalescent pentru apele accidentale colectate in parcare.

Platformele exterioare având suprafata mica, apele pluviale colectate de pe suprafata acestora se vor evacua catre canalizarea pluviala stradala.

Nu sunt necesare alte sisteme de tratare prealabila a apelor.

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea cu energie electrica, cu gaz natural se va asigura din racordurile existente pe teren, ce vor fi modificate pentru satisfacerea noilor capacitati de consum.

Managementul deseurilor: Deseurile vor fi :

- deseuri specifice demolarilor in primele etape de executie.

- deseuri menajere – colectate in pubele special amenajate

- ambalaje ale produselor

- alte tipuri de ambalaje din plastic sau carton – colectate selectiv in vederea transportului catre centre de reciclare.

- resturi metalice – colectate diferentiat in vederea recuperarii materialului.

Toate deseurile colectate vor fi predate unităților specializate  autorizate.

Nu este necesara refacerea de amplasament dupa dezafectarea organizarii de santier.

Organizarea de șantier: Pentru organizarea de santier se vor prevede minimum 4 containere de birouri, minimum 2 containere tip vestiar si minimum 4 containere pentru depozitari de echipamente ce urmeaza a fi puse in opera.

- Pentru materialele de constructie se prevad doua platforme a cate 50 mp, cu sifon. Pe perioada santierului toate vehiculele vor traversa o zona filtru pentru spalarea cauciucurilor. Toate acestea se vor gasi pe segmentul  neconstruit dinspre interscetia strazilor Lacul Ciuperca si Isaccea.

Accesul pe santier se va face dinspre Strada Ciuperca. Incinta va fi inchisa cu panouri opace  H min 2 m.

Personalul va beneficia de grupuri sanitare si dusuri alimentate cu racorduri temporare din reteaua stradala.

Pe perioada santierului – etapa de lucru la subsol - apele evacuate din epuismente vor contine suspensii de pamant si nisip din straturile subterane in proportie de aproximativ 10%. Pentru curatirea suplimentara a apelor evacuate se pot prevedea bazine de decantare in cadrul organizarii de santier.

b) Cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

d)Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare. Acestea vor fi depozitate în pubele ecologice selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e)  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

-Emisii de praf:

Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale se vor semnala emisii nesemnificative de praf si noxe de la gazele de esapament. Se vor lua masuri de misorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cailor de acces de cel putin doua ori pe zi.

-Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru acestea. Nu vor exista surse de zgomot ca sa perturbe proprietatile vecine.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului

Terenul destinat investitiei se afla in intravilanul al Muncipiului Tulcea Strada Isaccei nr. 18 Tulcea, judet Tulcea. Vecinatati: vecinatatile terenului sunt: -sud – strada Isaccei si partial parc (Parcul Personalitatilor) -est – Parcul Personalitatilor – domeniul public al Municipiului Tulcea -vest – Strada Lacul Ciuperca -nord – teren proprietate privata – utilizare – baza de agrement (pista karting) – NC 32485 Categoria de folosinta. Terenul este situat in prezent in intravilanul orasului si are categoria de folosinta Curti Constructii. Accesibilitatea  amplasamentului: Accesul catre teren se realizeaza dinspre strazile Lacul Ciuperca (auto si pietonal) si Isaccei (doar pietonal)  ce il flancheaza la sud si vest.

a) utilizarea existentă a terenului:

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 894/06.09.2018 emis de U.A.T. Mun. Tulcea,.

Folosinta actuala: teren categoria de folosinta curti constructii; sala polivalenta;

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d) Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

- Proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

- Nu este permisă circulația autovehiculelor și a utilajelor în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare de șantier;

- Umezirea în permanență a sectoarelor de lucru pe perioada de execuție a lucrărilor;

- Se recomandă utilizarea de echipamente și utilaje silențioase care sa se incadreze sub limita admisa de normative și cu un grad de poluare cât mai scăzut;

- Realizarea  proiectului nu va afecta vecinătăţile amplasamentului.

- Se interzice executarea altor lucrări neprevăzute în documentaţia tehnică.

- Respectarea parametrilor referitori la amenajarea spaţiului şi ai regimului tehnico-juridic avizat.

- Obţinerea acordurilor tuturor titularilor de bunuri afectaţi.

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului şi a apelor de suprafaţă.

- Deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Nu se vor evacua niciun fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare.

- Respectarea condiţiilor impuse prin avizele  şi/sau actele de reglementare emise de celelalte instituţii și autorități.

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

- Proiectul de investiţie se va realiza cu respectarea  tuturor condițiilor impuse în Avizul SC AQUASERV SA Tulcea nr. 10086/02.10.2018.

- Lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai în cadrul incintei deţinute de titular. În cazul în care este necesară ocuparea unui teren aparţinând domeniului public,  se vor obţine toate avizările necesare legale.

- Alegerea metodelor optime de execuţie.

- Se vor lua măsuri pentru întreţinerea şi protecţia spatiilor adiacente zonei  de lucru.

- Sesizarea în cel mai scurt timp a APM Tulcea şi GNM-Comisariatul Județean Tulcea, cu orice situaţie de poluare accidentală identificată.

- Respectarea  de către titular, a tuturor măsurilor  propuse pentru a preveni, reduce şi compensa, cât de complet posibil, orice efect advers asupra mediului al implementării obiectivului de investiţii în perioada de construcţie, conform recomandărilor din memoriul de prezentare întocmit pentru obiectivul  menţionat.

- Titularul are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

- La finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea și GNM Comisariatul Județean Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare  a realizării lucrărilor şi respectării condiţiilor prevăzute în actul de reglementare emis, respectiv decizia etapei de încadrare. Procesul verbal întocmit va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie a lucrărilor.

- Prezenta Decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

- Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare- răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţuri publice:

- afişate la sediul titularului (nr.15979/09.11.2018 și nr..............), pe pagina proprie de internet: https://cjtulcea.ro/sites/AnunturiPublice/Pages/anunturi-de-mediu.aspx şi pe pagina proprie de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea);

- publicat de titular în ziarul Delta  în data de 13.11.2018 si in data de ………………….

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Simona CONSTANTINESCU

Intocmit: ing Camelia Tuzlaru/18.12.2018/ora 12:55

Nr.A.A.A……......../...........12.2018