PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.

## Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COCIONE DUMITRACHE I.F., cu sediul in mun.Constanta, str.Ioan Borcea, nr.12, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10679/09.08.2018 si a completarilor cu nr.   în baza:

- HG nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.09.2018, că proiectul „CONSTRUIRE BAZA SILOZURI IN LOCALITATEA BAIA, JUDETUL TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul com.Baia, str.Heracleea, nr.7A, jud.Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit. b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Prin proiect se propune construirea unei bazei de silozuri situat in intravilanul comuna Baia, strada Heracleea, nr.7B, judetul Tulcea, identificat cu numar cadastral 35547, tarla 4, parcela 106/2, din CF nr. 35547. Acesta se desfasoara pe o suprafata de 9.532 mp. Terenul are deschidere de cca. 80 m, cu front spre strada Heracleea la sud, si o deschidere de cca.110 m, cu front spre drum de exploatare la est. Terenul este relativ plan, cu o declivitate spre latura sudica de pana in 1%.

Terenul se afla in apropierea liniilor de cale ferata, intr-o zona industriala si de depozitare, cu constructii specifice acestor functiuni. Prin investitia propusa nu dorim schimbarea functiunii urbanistice a zonei.

Amplasamentul se afla la marginea zonei construite a localitatii, in vecinatatea caii ferate si face parte dintr-un ansamblu de loturi de teren si constructii industriale si depozitare. 	Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:

  - la nord	teren cu constructii industriale si depozitare

  - la vest		linii de cale ferata

  - la sud		strada Heracleea (zona neconstruita)

  - la est		drum de exploatare si terenuri agricole

Asigurarea depozitarii a cca 10000 tone de cereale si seminte oleaginoase de maxim 6 tipuri (sunt disponibile 6 celule de depozitare in scenariul A si 4 celule si un sopron in scenariul B).

Prepararea a diferitelor sorturi de furaje cu o capacitate de 1000 kg/ora.

Se propune realizarea unei baze silozuri pentru cereale pentru o capacitate de 10.000 tone si un ansamblu pentru producerea si depozitarea de nutreturi cominate cu o capacitate de 1000 kg/ora. Aceasta lucrare implică lucrări de fundare ale structurilor și echipamentelor, construirea celulelor de depozitare propriu-zisă, a sistemelor de aerare, încărcare/descărcare, echiparea cu sistemul de monitorizare și control, realizarea instalației electrice și construirea elementelor conexe functionarii.

Particularitatea scenariului A este faptul ca:

  - ansamblul este concentrat cu celulele grupate pe doua axe principale

  - ansamblul este dotat cu celule secundare pentru produs necertificat

  - descarcarea se face prin buncar descoperit

  - ansamblul are nevoie de doua containere anexe

  - nu este nevoie de constructii anexe (magazii, soproane, etc.)

  - nu este nevoie de transportoare complexe pentru descarcare pentru transportul pe calea ferata si auto

FNC-ul se compune din 4 silozuri de 25 t fiecare pentru 4 tipuri de cereale, 2 buncare pentru premixuri, cantar automat, moara si mixer. Produsul finit se depoziteaza intr-un buncar cu capacitatea de 25 tone. Tot procesul este condus de calculator. Toate echipamentele sunt amplasate intr-un container dublu.

Se va amenaja o platforma betonata cu doua zone distincte functional si structural, una pentru circulatii auto si cealalta pentru circulatii pietonale si amplasarea containerelor cu destinatii functionale distincte.

Investitia va cuprinde urmatoarele obiecte:

CONSTRUCTII PROPUSE:

1. ANSAMBLU CELULE SILOZURI 2.250 t			SC = 773,90 mp

2. ANSAMBLU CELULE SILOZURI 500 t (2 unitati) 		SC = 129,70 mp

3. UTILAJE DESCARCARE-INCARCARE DISTRIBUIRE 	aerian si subteran

4. BUNCAR DE DESCARCARE 					SC = 69,00 mp

5. TURN ELEVATOR 1	 					SC = 21,50 mp

6. TURN ELEVATOR 2 						SC = 6,45 mp

7. CURATITOR 							SC = 21,45 mp

8 PRELEVATOR PROBE 						SC = 1,00 mp

9. CONTAINER LABORATOR ANALIZE CEREALE 		SC = 14,40 mp

10. CONTAINER CAMERA DE COMANDA 			SC = 14,40 mp

11.CANTAR AUTO 							SC = 88,20 mp

12. SILOZURI FNC 	(4 unitati)					SC = 42,40 mp

13. CONTAINER MOARA CU CIOCANE 				SC = 28,80 mp

14. ELAVATOR ALIMENTARE SILOZ FNC 			SC = 8,15 mp

15. BUNCAR TAMPON PRODUS FINIT 				SC = 5,65 mp

ALTE OBIECTE SI AMENAJARI PROPUSE:

16. POST DE TRANSFORMARE 					aerian

17. PLATFORMA SILOZURI 					SC = 978,35 mp

18. DRUM DE INCINTA 						SC =1156,25 mp

Intr-o etapa viitoare la acesta se vor putea adauga urmatoarele obiecte:

19. SILOZ PRODUSE UMEDE, 					SC = 19,90 mp

20. USCATOR, 							SC = 8,50 mp.

Silozurile sunt formate din patru module de sectiune circulara cu baza de diametru cca. 15,70 m si inaltime de 15,50 m. Acestea se inalta conic pana la cca 20,05 m. La partea superioara se adauga structura si utilajul necesar transportoarelor acesteia care ajung la inaltimea de 21,70 m.

Silozurile vor fi realizate pe o structura metalica cu inchidere perimetrala din tabla, amplasate pe un radier de beton armat.

Principalele caracteristici ale constructiei sunt:

-Fundatii : 	- coloane la adancime variabila din balast compactat

- radiere din beton pentru pe perne din balast compactat

-Suprastrucura :	- structura metalica zincata

-Inchideri: 	- tabla ondulata zincata,

-Drumuri: 	- infrastructura balast compactat si imbracaminte din beton rutier.

-Acoperire	- structura metalica

- tabla ondulata zincate

ANSAMBLU CELULE SILOZURI 500 t (2 unitati)

Acestea vor avea destinatia de silozuri de cereale si vor avea regimul de inaltime parter. Pe teren vor fi amplasate 2 silozuri de acest fel, cu o capacitate de 500 tone fiecare. Capacitatea totala de stocare cereale  in acestea va fi de 1.000 tone, destinata cerealelor care nu au primit buletine de analiza.

Silozurile sunt formate din doua module de sectiune circulara cu baza de diametru cca. 9,10 m si inaltime de 11,15 m. Acestea se inalta conic pana la cca 13,55 m.

Silozurile vor fi realizate pe o structura metalica cu inchidere perimetrala din tabla, amplasate pe un radier de beton armat.

Principalele caracteristici ale constructiei sunt:

-Fundatii : 	- coloane la adancime variabila din balast compactat

- radiere din beton pentru pe perne din balast compactat

-Suprastrucura :	- structura metalica zincata

-Inchideri: 	- tabla ondulata zincata,

-Drumuri: 	- infrastructura balast compactat si imbracaminte din beton rutier.

-Acoperire	- structura metalica

- tabla ondulata zincata

UTILAJE DESCARCARE-INCARCARE SI DISTRIBUIRE LA CELULE

Utilajele de descarcare incarcare si distribuire la celule sunt transportoarele care asigura transferul cerealelor, in diferite planuri de lucru, in diferite zone din ansamblu.Se asigura transferul cerealelor intre oricare dintre celule.

BUNCAR DE DESCARCARE

Buncarul de descarcare este o constructie realizata din beton armat si piese din otel laminat care ocupa in cea mai mare parte un volum sub cota platformelor.

Rolul acestuia este de a prelua cerealele din camioane la descarcare si de a le trimite spre turnul elevator.

TURN ELEVATOR 1

Turnul elevator este o constructie cu esafodaj metalic, cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice contravantuite care descarca in fundatii din beton armat. Rolul turnului elevator 1 este de a transporta marfa de la nivelul buncarului de descarcare la celulele de depozitare.

Sunt prevazute in interiorul constructiei circulatii verticale pe scari si platforme metalice.

Principalele caracteristici ale constructiei sunt:

-Fundatii : 	- fundatii izolate din beton armat

-Suprastrucura : - structura metalica din profile laminate

TURN ELEVATOR 2

Turnul elevator 2 este o constructie de acelasi tip cu primul insa rolul turnului elevator 2 este de a transporta marfa de celulele de depozitare spre descarcare, pentru transport auto sau transport pe calea ferata.

Principalele caracteristici ale constructiei sunt:

-Fundatii : 		- fundatii izolate din beton armat

-Suprastrucura :	- structura metalica din profile laminate

CURATITOR

Curatitorul este un utilaj care va fi amplasat in imediata apropiere a turnului elevator1 si va asigura curatirea cerealelor de corpurile straine.

PRELEVATOR PROBE

Prelevatorul de probe va fi amplasat in imediata apropiere a cantarului auto, in zona accesului si va avea rolul de a prelua mostre de cereale, inainte de a incepe circuitul produsului in incinta.

CONTAINER LABORATOR ANALIZE CEREALE

Container metalic prefabricat termoizolant, finisat cu materiale specifice birourilor, complet echipat cu instalatii electrice, de incalzire, de climatizare

Dimensiuni: 2,40m x 6,00m

Arie construita=14,40mp

CONTAINER CAMERA DE COMANDA (mobil)

Container metalic prefabricat termoizolant, finisat cu materiale specific, complet echipat cu instalatii electrice, de incalzire, de climatizare

Dimensiuni: 2,40m x 6,00m

Arie construita=14,40mp

. CANTAR AUTO

Cantarul rutier va avea suprafata la sol de 63,00 mp si dimensiuni in plan : 3,50 x 18,00 m cu fundatiile din beton armat la care se adauga doua suprafete ocupate de rampe trapezoidale de aproximativ 12,6 m fiecare.

SILOZURI FNC (4 unitati)

Silozurile pentru nutreturi combinate sunt constructii confectii metalice pentru stocarea materiei prime, avand forma cilindrica cu diametru de 3,70 m si incastrate in fundatii din beton armat. Ele sunt interconectate cu sisteme de incarcare si descarcare.

Sunt prevazute pentru aceasta investitie patru celule pentru nutreturi combinate cu o capacitate totala de 100 tone.

CONTAINER MOARA CU CIOCANE

In imediata apropiere a bateriei de silozuri FNC este prevazuta amplasarea unei constructii tip container cu dimensiuni de 2,40 m x 12,00 m, in care va fi amplasat un utilaj pentru prelucrarea materiei prime - moara cu ciocane - impreuna cu accesorii si instalatii legate de functionarea acesteia.

ELEVATOR ALIMENTARE SILOZ FNC

Turnul elevator este o constructie cu esafodaj metalic, cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice contravantuite care descarca in fundatii din beton armat. Rolul acestuia este de a transporta materia prima pentru nutreturi combinate de la nivelul de descarcare la celulele de depozitare.

BUNCAR TAMPON PRODUS FINIT

Buncarul tampon pentru nutreturi combinate este o constructie din confectii metalice pentru stocarea produsului finit, avand forma cilindrica cu diametru de 2,70 m si incastrat in fundatii din beton armat. El este interconectat cu sisteme de incarcare si descarcare. Este prevazut pentru aceasta investitie o celula pentru produs finit nutreturi combinate cu o capacitate totala de 25,00 tone.

PUNCT DE TRANSFORMARE

Pentru asigurarea functionarii bazei de silozuri propusa este necesara instalarea unui post propriu de transformare. Acesta va fi amplasat in incinta, pe latura estica, in apropierea intrarii. Este propus un post de transformare aerian pentru o putere de 250kVA care va fi fixat pe un stalp din beton armat.

PLATFORMA SILOZURI

Se propun suprafete de platforma pe o suprafata de 978,35 mp, care vor avea caracteristici structurale pentrui circulatii pietonale si pozare containere. Aceste suprafete se vor desfasura in interiorul circuitului auto, in zona silozurilor, a ansamblului FNC si o  suprafata in zona cantarului.

DRUM DE INCINTA

Pe circuitul de incarcare descarcare marfa vor fi prevazute platforme cu infrastructura pentru circulatii auto si beton rutier, in suprafata de 1.156,25 mp. Terenul de amplasament in suprafata totala de 9.532,00 mp va fi destinat amplasarii constructiei propuse si amenjarilor legate de functionarea acesteia in limita suprafetelor libere de constructii.

Principalii indici tehnici si de ocupare a terenului in situatia existenta sunt:

- regim de inaltime					parter

- suprafata totala teren				9.532,00 mp

- suprafata constructii existente 	               786,00 mp

- suprafata desfasurata constructii existente	   786,00 mp

- procentul de ocupare a terenului (POT)                 8,20 %

- coeficientul de utilizare a terenului (CUT)	       0,08

Pentru situatia propusa principalii indici tehnici si de ocupare a terenului se modifica dupa cum urmeaza:

- regim de inaltime 					parter

- o suprafata totala teren 			9.532,00 mp

- o suprafata constructii existente                      786,00 mp

- o suprafata desfasurata constructii existente 	   786,00 mp

- o suprafata constructii propuse 		1.950,00 mp

- o suprafata desfasurata constructii propuse 	1.950,00 mp

- o total suprafete construite 			2.736,00 mp

- o procentul de ocupare a terenului (POT) 	      28,70 %

- o coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 	        0,29

Utilitati

-  Alimentarea cu apă – se va realiza din reteaua publica a localitatii.

-  Evacuarea  apelor uzate  - se va realiza in bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.

-  Energia termica: se asigura cu centrala termica pe combustibil solizi .

- Alimentarea cu energie electrică  - se propune prin proiect amplasarea unui post de transformare 20/0.4 Kv nou, care va desevi toate echipamentele propuse.Acest post va fi amplasat conform solicitarilor distribuitorului de energie electrica.

b) Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament se afla constructii de tip industrial, de mici dimensiuni, in regim de inaltime parter.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeuri: se colecteaza selectiv astfel:

- deseurile menajere se colecteaza in pubele de plastic.

- pamant de sapatura se colecteaza pe platforma special amenajata

- elemente de constructii (caramizi, tencuieli, faianta, gresie) se colecteaza in containere

- obiecte de instalatii, tevi, cabluri se colecteaza in containere.

Deseurile menajere provenite din gospodaria beneficiarului vor fi depozitate in recipienti .

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier. Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

g) Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice: amenajarea spatiilor verzi se face cu gazon si vegetatie joasa în incinta bazei de silozuri.

h) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: realizarea si functionarea obiectivului nu influenteaza vecinatatile, zona fiind destinata activitatilor de  depozitare.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul com.Baia, str.Heracleea, nr.7A, jud.Tulcea, conform CU nr.39/28.06.2017, emis de PRIMARIA COMUNEI BAIA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul sau elementele prefabricate, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, pe platforme în aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- protectia calitatii apelor  - nu este cazul

-potentiale efecte ale investitiei asupra sanatatii populatiei - realizarea si functionarea obiectivului nu influenteaza vecinatatile, zona fiind destinata activitatilor de depozitare.

-potentiale efecte ale investitiei asupra factorilor climatici - atat amploarea activitatii de executie a constructiei obiectivului, cat si amploarea activitatilor care vor fi desfasurate in incinta acestuia, nu vor putea influenta local sau pe o arie extinsa, factorii climatici.

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul .

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata:

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier este provizorie, functionand pe durata santierului, urmand sa fie inlaturata dupa receptia lucrarilor.

Lucrarile provizorii necesare fuctionarii incintei organizarii de santier constau în:

- împrejmuirea arealului popus spre dezvoltare, cu un  gard ce asigura siguranta organizarii santierului si a contunuitatii lucrarilor de constructie.

- Amenajarea accesului in incinta.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- Panoul de identificare a santierului

- Cabina paza

- Container Birou

- Container Vestiar cu grup sanitar

- 2 Grupuri sanitare ecologice

- Container Magazie scule si unelte

- Platforma depozitare materiale rezultate din desfaceri.

- Platforma depozitare materiale necesare lucrarilor de construire.

- Tomberoane/containere deseuri .

- punct PSI (în imediata apropiere a unei surse de apa).

Depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in locuri special amenajate pentru deseuri in limita incintei organizarii de santier, iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

g) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

h) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

i) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

j) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.39/28.06.2017 emis de PRIMARIA COMUNEI BAIA;

k) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

l) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

m) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

n) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona Constantinescu

Redactat: cons.Radu Alina/05.09.2018/ora 12.20

Nr.A.A.A……..…../ ……