DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.

## Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DELTACID BOATS SRL, cu sediul in com.Maracineni, str. Euro 85, nr.184, jud.Buzau, înregistrată la APM Tulcea cu nr.779/19.01.2018 si a completarilor cu nr. ,  în baza:

-   Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- HG nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 20.11.2018,

decide: că proiectul  „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA – DELTA CID BOATS” propus a fi amplasat în intravilanul Dunavatu de Jos, com.Murighiol, jud.Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit. b (proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Prin proiect se propune construirea unei pensiuni agroturistice in judetul Tulcea, com. Murighiol, loc. Dunavatul de Jos, F12 intravilan, T 74, NC 34772, CF 34772.

Se propune construirea unei agropensiuni avand un modul de preparare si servire a mesei la nivelul demisolului ca si corp separat de cladire  situat sub cota 0,00 a platformei de acces in incinta. Partea de cazare si administratie a fost conceputa ca si corp separat de cladire cu regim de inaltime parter si partial etajul 1.

Dintre cele opt camere, ultimele trei camere s-au propus in regim duplex : avand la etaj dormitorul propriu zis.

De asemenea, s-a propus amenajarea unei piscine de 60 mp ( 5,00 X 12,00 m) aflata in vecinatatea cladirii agropensiunii cu deschidere spre privelistea zonei si un foisor de observatie in zona laturii sudice a agropensiunii cu o arie construita de 16,00 mp. In zona de acces auto pe parcela, s-a propus amenajarea unei parcari ce va asigura necesarul locurilor de parcare – 20 locuri.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

NORD – drum exploatare – distanta : 5,00 m;

SUD – nr. cad. 34771 -distanta: 0,00 m ;

EST – nr. cad. 34771 –distanta: 0,00 m;

VEST – statie carburanti – distanta: 37,52 m

nr. cad. 30413 - distanta 6,34 m,

nr. cad. 30414 - distanta 2,00 m,

nr. cad. 30415 - distanta 15,44 m

Descrierea functionalã:

CORP DE PREPARARE SI SERVIRE A MESEI :

DEMISOL:

Sala de primire 37,80 mp

Depozit materiale sportive 5,90 mp

Depozit mobilier 4,70 mp

Grup sanitar femei 2,25 mp

Grup sanitar barbati 3,85 mp

Hol acces 14,85 mp

Sala mese 79,80 mp

Oficiu 3,50 mp

Depozit fete masa 1,60 mp

Materiale curatenie 1,30 mp

Materiale dezinfectie 1,00 mp

Bucatarie 13,60 mp

Spalator vase/vesela 6,64 mp

Preparari 18,10 mp

Culoar aprovizionare 10,25 mp

Camara 6,90 mp

Depozit legume 8,10 mp

Depozit frig 6,00 mp

Vestiar haine strada 1,85 mp

Vestiar haine lucru 1,80 mp

Dus 1,65 mp

Grup sanitar 1,70 mp

Zona gratar 9,65 mp

Gunoi menajer 1,80 mp

Exterior

Terasa   200,00 mp

CORP CAZARE:

PARTER si partial ETAJ 1:

Hol 25,00 mp

Grup sanitar B+F 6,60 mp

Materiele de curatenie 6,20 mp Rufe curate 3,70 mp

Spalatorie/uscatorie 2,30 mp

Rufe murdare 2,20 mp

Depozitare 1,90 mp

5 camere cazare simple: camera 18,00 mp ( la parter)

( la parter) baie 4,00 mp ( la parter)

hol 3,00 mp ( la parter)

3 camere cazare duplex: camera de zi 18,00 mp ( la parter)

( la parter si etajul 1)       baie    4,00 mp ( la parter)

hol 3,00 mp( la parter)

dormitor 13,60 mp ( la etaj 1)

Exterior

Terasa acces camere cazare 39,70 mp

Terasa camere cazare 67,10 mp

PISCINA:

Piscina S = 60 mp ( 5,00 X 12,00 m) , adancime 1,40 m

FOISOR OBSERVATIE:

S = 16,00 mp

INDICI: Suprafata teren = 3 743,00 mp

Suprafata construitã pe teren = 470,00 mp

Suprafata utila pe teren= 409,90 mp

Suprafata desfasurata pe teren = 765,7 mp

Numãr de niveluri: demisol , parter si partial etaj 1

Inaltime maxima : 7,85 m

foisor observatie

POT= 13,5% CUT=0,22

Utilitati

-  Alimentarea cu apă – se va realiza prin racord din reteaua  localitatii.

- Apele pluviale de pe platforma cu parcari auto, prin sistematizare verticala, se vor scurge pe spatiile verzi.

-  Evacuarea  apelor uzate  :

Apele uzate provenite de la bucatarie sunt preepurate cu ajutorul unui separator de grasimi – montat pe circuit.  Apele uzate evacuate sunt epurate in ministatia proprie de epurare, apoi sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 50 mc.

Apa din piscina va fi filtrata si recilculata. Se prevede ca piscina sa fie golita partial in extrasezon. Golirea acesteia se va realiza doar partial in procent de 25 % (volumul de apa calculat de la nivelul luciului de apa pana sub skimere), restul de apa ramanand in piscina si fiind tratat specific pentru sezonul rece. Acest procent de 25 % ce va fi evacuat din piscina in extrasezon, se va realiza cu debit controlat etapizat si va fi stocat in bazinul de retentie prevazut, urmand sa fie vidanjat.

-  Energia termica: se va realiza centralizat, cu ajutorul unei centrale termice GPL ajutata de o instalatie cu panouri solare pentru producerea de energie termica si apa calda. Pentru climatizarea camerelor se vor folosi aere conditionate

- Alimentarea cu energie electrică  - se va realiza din reteaua existenta adiacenta DJ 229 L printr-un racord electric.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

d) relatia cu alte proiecte – nu este cazul

e) descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: -impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii(acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor natural, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulatuv, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negative – impact nesemnificativ asupra mediului

f) Producţia de deşeuri- se propune o platforma betonata amplasata in zona principala de acces in complexul recreativ.

Deseurile menajere rezultate din resturile care provin din consumurile vizitatorilor, personalului si cele din ambalaje vor fi colectate in recipienti cu aceasta destinatie si preluate de societati autorizate in acest scop.

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

f) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier. Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

g) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

g) Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice: nu este cazul

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul sat Dunavatu de Jos, com.Murighiol, jud.Tulcea, conform CU nr.144/7126/01.09.2017, emis de PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – materialele rezultate din constructii se vor  depozita în incinta proprietatii, pe platforme în aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- protectia calitatii apelor  - nu este cazul

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul .

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata:

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

Pentru proiect s-a obtinut Notificarea DSP nr.78/01.03.2018, Aviz emis de SGA Tulcea cu nr.964/15.03.2018 si Aviz ARBDD cu nr.70/23.08.2018

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier : se vor folosi doua constructii usoare, prefabricata din metal, cu dimensiuni de 6.00 m x 2.70 m, care va folosi si la cazarea personalului angajat pentru executia lucrarii. Grupul sanitar aferent pe durata executiei va consta dintr-o cabina cu grup sanitar chimic. Lucrarile de executie se vor desfasura in principal in cadrul incintei detinuta de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public. Alimentarea cu apa pentru lucrarile de executie se va face printr-un bransament provizoriu contorizat, preluat din reteaua publica.

-localizarea organizarii de santier : in interiorul incintei detinute de proprietar.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) nu se vor evacua niciun fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

g) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

h) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

i) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

j) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.144/7126/01.09.2017 emis de PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL;

k) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

l) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

m) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

n) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţul public:

-afişat la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Delta  în data de ;

- afişat de titular la sediul primăriei din localitatea proiectului.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunţul public:

- afişat la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Delta în data de;

- afişat de titular la sediul primăriei din localitatea proiectului.

Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului interesat /potenţial afectat.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona Constantinescu

Redactat: cons.Radu Alina/23.11.2018/ora11.00

Nr.A.A.A……..…../ ……