PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.

## Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT MUNICIPIUL TULCEA,  cu sediul in mun.Tulcea, str.Pacii, nr.20,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14439/27.11.2018 si a completarilor cu nr.,  în baza:

-   Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- HG nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 27.12.2018,

decide: că proiectul  „REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VIITORULUI, MUNICIPIUL TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul mun.Tulcea, str.Viitorului nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2

la pct.13.  alin. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea sistemului rutier si reabilitarea trotuarelor de pe strada Viitorului, mun.Tulcea, pe o lungime de 1230 m.

Lucrarile de modernizare presupun:

- lucrari de drumuri

- lucrari de amenajare canalizare pluviala

Strada Viitorului are urmatorele elemente si dimensiuni in profil transversal:

Profil transversal curent:

Parte carosabilă 			2x2.75m ÷ 2x3.50m

Trotuare		           	         minim 1.0m (de la marginea partii carosabile pana la

limita de proprietate)

Dever transversal:			2.50%

Partea carosabila se incadreaza cu borduri prefabricate de beton, cu dimensiunea 20x25cm. Trotuarele se incadreaza cu borduri prefabricate de beton, cu dimensiunea 10x15cm.

Sistemul rutier

Solutia tehnica pentru repararea structurii rutiere existente este urmatoarea:

- Sistem rutier:

- 5 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 (Ba16)-AND 605/2016;

- 6 cm strat legatura tip EB 22.4 leg 50/70(BAD 22.4)-AND 605/2016;

- Strat de piatra sparta minim 25 cm;

- Strat din balast minim 30 cm;

- Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici minim 15 cm sau din balast.

- Sistem rutier trotuare:

- 3 cm beton asfaltic BA8

- 10 cm beton de ciment C12/15

- 10 cm balast

### Retea  canalizare menajera si pluviala

Pe strada Viitorului exista retea de canalizare menajera.

Avand in vedere profilul longitudinal al strazii ce face imposibila o scurgere gravitationala a apelor meteorice, se impune proiectarea a doua statii de pompare ape pluviale.

Astfel:

- Intre km 0+940 si km 1+180 s-a proiectat o conducta de canalizare PVC Dn 315x9.2, SDR34, pe o lungime de 243ml. Conducta va avea curgere gravitationala catre km 1+180 de unde va intra intr-o Statie de pompare, denumita SPAP1 cu Qpompare = 142 l/s. Conducta de refulare PEID200mm cu banda rosie va avea o lungime de 300ml. Pe conducta de refulare se vor proiecta un camin de vane imediat aval de SPAP si un camin de aerisire Ca3.

Conducta de refulare se va lega in canalizarea gravitationala proiectata in aval prin intermediul unui camin de disipare a energiei.

- Intre km 0+880 si km 0+160 s-a proiectat o conducta de canalizare cu curgere gravitationala cu sens de curgere catre strada Isaccei, avand diametre:

- intre km 0+880 si 0+520 - PVC Dn 400x11.7mm, SDR34 pe o lungime de 364.5ml.

- intre km 0+520 si km 0+160 – PVC Dn 500x14.6mm, SDR34 pe o lungime de 360ml.

- Intre km 0+000 si km 0+160 s-a proiectat o conducta de canalizare PVC Dn400x11.7 mm SDR34, pe o lungime de 161 ml. Aceasta are sensul de curgere catre caminul de vizitare din dreptul km 0+160, respectiv catre Statia de pompare SPAP2 (Qpompare = 264l/s) ce va dirija apele stranse de pe toata strada catre colectorul Beton 500mm de pe strada Isaccei.

Statia de pompare SPAP 2 va avea in aval un camin de vane, precum si doua camine de aerisire pe conducta de refulare.

Conducta de refulare PEID 315mm cu banda rosie va avea o lungime de 175 ml. Aceasta se va varsa in colectorul existent pe strada Isaccei prin intermediul unui camin de disipare a energiei.

Apa meteorica se va colecta in conducta de canalizare prin intermediul gurilor de scurgere amplasate la fiecare camin de intersectie.

Intreaga retea de canalizare proiectata pe strada Viitorului va avea o lungime totala de 1128.5 ml cu diametre cuprinse intre 315 mm si 500 mm. Racordurile de la gurile de scurgere vor fi PVC Dn200x5.9. Conducta gravitationala de canalizare meteorica va fi echipata cu 30 camine de intersectie si 2 camine de disipare a energiei.

De asemenea pe cele doua conducte de refulare vor fi, in total, 2 camine de vane si 3camine de aerisire.

Conducta de canalizare este pozata atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga a drumului, pentru a minimaliza pe cat posibil intersectia cu restul retelelor aflate in zona.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) relatia cu alte proiecte – nu este cazul

Organizarea de santier - amplasarea organizarilor de santier se face exclusiv pe proprietatea beneficiarului, fara a afecta spatiile si proprietatile din jur.

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt: imprejmuirea spatiului destinat organizarii de santier, instalarea de panouri de informare si avertizare, asigurarea utilitatilor (energie electrica), containere pentru  birouri, vestiare si depozitare, grupuri sanitare ecologice, vidanjabile, pubele de gunoi, platforme destinate parcarii utilajelor si autoturismelor angajatilor, iluminarea incintei organizarii de santier, cabina de paza, desfacerea lucrarilor de organizare de santier si aducerea amplasamentului la starea initiala.

Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier  se va face in spatiul pus la dispozitie de beneficiar, respectiv un teren liber de constructii din apropierea lucrarilor.

d) Deşeurile care rezulta din implementarea proiectului se vor colecta pe categorii de deseuri, in recipient sau containere care apoi sunt predate societatii autorizate, in vederea valorificarii/eliminarii.

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier. Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

g) Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice: nu este cazul

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul mun.Tulcea, str.Viitorului, conform CU nr.778/30.07.2018, emis de UAT MUN.TULCEA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora : balastul, nisipul , apa pentru realizarea betoanelor, pentru compactare, pamantul pentru realizarea umpluturilor aferente spatiilor verzi .

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- protectia calitatii apelor  - nu este cazul

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul .

- ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

- ariile dens populate – nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - in perioada de execuţie, pe amplasamentul lucrării, vor aparea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru, manevrele de incarcare/ desacarcare materiale, deseuri.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) – va avea un impact nesemnificativ;

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata:

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

d) se interzice eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

e) nu se vor evacua niciun fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

f) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

g) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

h) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

i)beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.778/30.07.2018 emis de UAT MUN.TULCEA;

j) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

k) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

l) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

m) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţul public:

-afişat la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Delta  în data de 19.12.2018;

- afişat de titular la sediul primăriei din localitatea proiectului.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunţul public:

- afişat la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Delta în data de 29.12.2018 ;

- afişat de titular la sediul primăriei din localitatea proiectului.

Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului interesat /potenţial afectat.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona Constantinescu

Redactat: cons.Radu Alina/

Nr.A.A.A……..…../ ……