PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA VALEA NUCARILOR cu sediul în com.Valea Nucarilor, jud.Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 5280/04.05.2018, a delegarii de competenta nr.10763/26.04.2018 emisa de ANMP si a completarilor cu nr.     , în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ordonanta de urgență  Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei și faunei salbatice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;

-  Ord 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

-   Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificarile si completarile ulterioare.

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2018, că proiectul „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR SI IAZURILE ETAPA I, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si  nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de  evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11, lit.c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1.

Caracteristicele proiectului

1.	Marimea proiectului:

Prin proiect se propune sistemul de realizarea canalizarii si statiei de epurare din localitatile Valea Nucarilor si Iazurile.

Se propun urmatoarele lucrari:

·	rețea de canalizare din conducte PVC SN4 Dn 250mm pentru apele uzate menajere  cu o lungime totala de 6.809 m ;

·	realizare racorduri la rețeaua de canalizare – 100 buc;

·	5 stații de pompare apă uzată menajeră;

·	conducte de refulare PEHD Dn 110 mm, L=2.780 m ;

·	stație de epurare pentru respectarea indicatorilor de calitate conform NTPA 001 pentru un debit Q = 200 mc/zi.

·	Conductă de evacuare efluent – L = 1.273 m PEID Dn 110 mm.

Rețea de canalizare pentru ape uzate menajere cu o lungime de 6.809 m. În funcție de poziție și pante, de rețeaua existentă și de viitoarea extindere a rețelei de canalizare în întrega localitate, diametrul conductelor va fi Dn 250 mm.

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea minimă de 10 cm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi nisip. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m,la schimbările de direcție și  în punctele de intersecție. Căminele de vizitare vor avea diametrul de 0,60 m. Capacele căminelor, vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier.

Cele 3 subtraversări ale drumului județean DJ222C se fac cu conductă de canalizare PVC SN4 Dn 250 mm în tub de protecție din oțel, Dn 406  mm, și se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

Subtraversări ale drumului județean DJ222C – realizate prin foraj orizontal :

- Subtraversarea 1- Cm35-Cm2 (km 58+635) - cu colector apă uzată menajeră PVC Dn250mm, L= 13 m ; distanța din axul drumului la generatoarea superioara a tubului de protecție este de 1,5 m

- Subtraversarea 2 – Cm135-Cm51(km 57+785) - cu colector apă uzată menajeră PVC Dn250mm, L= 15 m ; distanța din axul drumului la generatoarea superioara a tubului de protecție este de 1,7 m

- Subtraversarea 3 –Cm168-Cm106 (km 55+575) - cu colector apă uzată menajeră PVC Dn250mm, L= 13 m; distanța din axul drumului la generatoarea superioara a tubului de protecție este de 2,04 m .

Colectarea si transportul apelor uzate menajere de la proprietati catre statia de epurare impune realizarea a 2 subtraversari (o subtraversare de sant si o alta subtraversare a canalului cu curgere permanenta necadastrat). Aceste subtraversari se vor realiza cu conducta din PEHD, PN 4, De 110.

Racorduri la rețeaua de canalizare

Se vor realiza 100 de racorduri la rețeaua de canalizare mm în tub de protecție din oțel, Dn 250  mm, și se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

Stații de pompare

Pe traseul extinderii rețelei de canalizare, din cauza diferențelor de nivel, s-au prevăzut cinci stații de pompare,dotate cu 1+1 pompe submersibile cu tocător, care se vor dimensiona astfel:

-	SPAU1,  Q= 1,0 l/s, H = 11 m;

-	SPAU2,  Q= 2,0 l/s, H = 16 m;

-	SPAU3,  Q= 2,5 l/s, H = 11 m;

-	SPAU4,  Q= 4,6 l/s, H = 10 m;

-	SPAU5,  Q= 4,6 l/s, H = 11 m – pentru efluent (amplasată în incinta SE)

Pompele vor fi de tipul cu motor imersat, fie cu ax vertical.

Conductele de refulare (L=4.053 m) pentru stațiile de pompare vor avea diametru Dn 110 mm PEID. Lungimea totală de 4053 m se defalcă astfel:

·	conducte de refulare PEHD Dn 110 mm, L=2.780 m ;

·	conductă de evacuare efluent – L = 1.273 m PEID Dn 110 mm.

Schema  de  epurare

Retele tehnologice

Camine de canalizare

Treapta de epurare mecanica

Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera

Treapta de epurare biologica si chimica

Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete

Unitate de stocare si dozare coagulant

Bazin colectare si pompare namol

Unitate de deshidratare namol

Platforma depozitare containere deseuri

Stație de pompare apă epurată

FLUXURI TEHNOLOGICE

a) Linia apei constă din:

§	reţinerea materiilor solide grosiere in gratarul manal

§	reţinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi ;

§	egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare, omogenizare.

§	alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite corespunzatoare a unitatii de epurare compacta, containerizata reţinerea materiilor solide fine in gratarul mecanic atasat modulului biologic

§	reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente modulului de epurare compact, containerizat, instalaţie ce poate realiza şi nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot

§	dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într-o instalaţie ataşată unităţii monobloc. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării, din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică

§	controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe

b) Linia sedimentului constă din:

·	evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară  aferent unitatii de epurare compacta, într-un Bazin de colectare si pompare. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa sedimentului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică.

·	decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare namol si pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare

·	deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala apei rezultate in Bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere

c) Linia nisipului si grasimilor constă din:

·	evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin pompare in Bazinul de spalare si scurgere nisip

·	spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si evacuarea gravitationala a apei de spalare in Desnisipator/separator grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere

·	colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi

·	evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare

TREAPTA DE EPURARE MECANICA

Gratarul manual asigura retinerea materiilor solide grosiere din apa uzata menajera cu un debit de 400 m3/zi si este amplasat intr-un camin ingropat.

Materialul retinut de gratar este colectat periodic prin greblare in containerul aferent acestuia, tratat cu biopreparate stabilizatoare, evacuat şi depozitat in saci pe platforma de depozitare.

Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 2 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi decantarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.

Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un bazin de colectare grasimi.

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, Q=0-25 m3/h, H=12-2 mca, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 1 mc, prevăzut cu radier drenant cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in desnisipatior.

BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE SI POMPARE

Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare are o tripla funcţionalitate:

- omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic

- preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica

- asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevazute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin)

Sunt prevazute capace de acces pentru mixer si pompa si capac si scara pentru acces personal mentenanta si exploatare.

DEBITMETRIE

Pe linia de pompare, inainte de intrarea in modulul de epurare biologic, compact, containerizat se monteaza un debitmetru electromagnetic, Dn80/Pn6, care asigura o evidenţa si semnalizarea precisă a debitelor de apă uzată epurată.

TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINALA

Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un bloc de epurare mecanica, amplasat in camera tehnica a unitatii de epurare compacte, containerizate. Materialul retinut de gratarul mecanic este colectat in saci si transportat pe Platforma de depozitare.

TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICATreapta de epurare biologica consta din două blocuri de tancuri de epurare biologica aferent unitatii de epurare compacte, containerizate.

Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente:

-	tanc de sedimentare primară

-	camera de coagulare

-	tanc de hidroliză - fermentare

-	tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante

-	tanc de  nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix

-	tanc de nitrificare autotrofa

De la gratarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar. Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unitati de stocare si dozare. Materia sedimentată trece gravitaţional în tancul de sedimentare primara, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de colectare si pompare sediment primar cât şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic.

UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE

Aceasta  este si realizeaza dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se monteaza suprateran, imediat dupa Blocurile de epurare biologica. Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete, după care efluentul epurat şi dezinfectat, ce respectă condiţiile de calitate impuse, este evacuat în emisar.

Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi funcţionează cu lămpi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm penetrează masa de lichid, producând moartea microorganismelor patogene. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% - 99%.

BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE NAMOL PRIMAR

Bazinul asigura:

-colectarea namolului primar provenit de la Modulul de epurare biologica  compact, containerizat.

- decantarea namolului primar

-omogenizarea namolului in vederea pomparii

-pomparea namolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru, si/sau

- pomparea namolului inapoi in tancurile de coagulare.

UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL - aceasta se va monta in camera tehnica aferenta modului de epurare compact, containerizat.

Namolul primar, decantat, din Bazinul de colectare si pompare ajunge prin pompare in Unitatea de deshidratare namol primar. Aici acesta trece printr-un Ejector, unde se amesteca cu floculant, dupa care trece printr-un Mixer static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranti. Apa se scurge in Colectorul lada de la partea inferioara, iar sedimentul deshidratat este retinut in sacii cu carucior.

Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare. Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei, reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorită adaosului de biopreparate. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare, aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere, prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare.

Nămolul deshidratat în saci în unitatea de deshidratare este transportat cu căruciorul și depozitat pe platforma de depozitare.

PLATFORMĂ

Aceasta serveste pentru depozitarea temporara a containerelor  cu materii solide provenite de la Gratarul manual, Gratarul mecanic, Desnisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare. Platforma este prevazuta cu gratar si sifon de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci.

Cai de acces - accesul la punctele de lucru se va face pe drumurile existente in localitate. Căile de acces vor fi cele existente. Proiectul nu prevede realizarea de căi noi de acces.

Utilitati

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va realiza printr-un bransament de la reteaua de apa potabila existenta in zona, prin intermediul unui camin de bransare in care se va monta contor pentru masurarea consumului.

2) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor Valea Nucarilor si Iazurile, jud.Tulcea

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – se va folosi nisip, pamant si apa pentru realizarea obiectivelor propuse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede –nu este cazul

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – amplasamentul se suprapune partial cu : ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii  si Complexul Razim Sinoe precum si cu Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii.

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005.       - ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este necesare parcurgerea  celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvate.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată, respectiv ca proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, sunt următoarele:

- Amplasamentul propus se suprapune partial ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii  si Complexul Razim Sinoe precum si cu Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii.

Titularul a obtinut Aviz ARBDD nr.40/18.06.2018.

- Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor Valea Nucarilor si Iazuril., acesta urmand traseul drumurilor existente.Pe amplasament nu au fost identificate habitate si specii de flora si fauna de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile naturale protejate si care ar putea fi afectate semnificativ de implementarea acestuia;

- Prin implementarea proiectului nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar;

- Emisiile si zgomotul produse in timpul implementarii pot avea un impact negativ pentru biodiversitatea din vecinatatea amplasamentului, dar acesta va fi de scurta durata, pe perioada de realizare a proiectului;

- Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ daca vor fi luate urmatoarele masuri: masurilor pentru prevenirea si protectia impotriva poluarilor accidentale; suprafetele pe care se vor depozita materialele de constructie, recipientii si pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate vor fi amplasate in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar si vor fi impermeabilizate in prealabil, sau vor fi folosite platforme betonate existente sau containere mari pentru deseurile rezultate; suprafetele al caror invelis vegetal a fost afectat de lucrari, vor fi refacute si redate folosintei lor initiale; folosirea unor echipamente si utilaje corespunzatoare al caror zgomot sa nu depaseasca limitele legale admise;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) respectarea Avizului de Gospodarire a Apelor cu nr.30/14.06.2017 emis de SGA Tulcea si Avizul nr. 40/18.06.2018 emis de ARBDD Tulcea.

c) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

Se vor respecta conditiile din Avizul DSP nr.128/15.05.2017

d) organizarea de şantier – se va realiza in . parcela T100, Ns 900 – teren neproductiv, incinta statiei de epurare. Lucrările de organizare a santierului constau in amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menajere.

f) deşeurile menajere si din constructii :

–  deseuri specifice : pietris, beton asfaltic;

- diferite ambalaje din hartie, carton, plastic ;

- produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

- deseuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la constructii

Deseurile rezultate din activitatea de constructie si deseul menajer vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, conform Legii 211/2011 un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

j) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.15/06.04.2017 emis de Primaria comunei Valea Nucarilor.

k) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

l) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

m) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

n) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Simona Constantinescu

Redactat: cons.Radu Alina

NR.  AAA                  /          08. 2018