PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS cu sediul în loc.Medias, str.Piata C.I.Motoc, nr.1, jud.Sibiu, înregistrată la APM Tulcea cu nr.3175/08.03.2018, a delegarii de competenta nr.22/03.05.2018 emisa de ANMP si a completarilor cu nr. 7047/25.05.2018, nr.10187/31.07.2018,     în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ordonanta de urgență  Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei și faunei salbatice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;

-  Ord 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.08.2018, că proiectul „Reparatia Conductei Dn1200mm  Isaccea-Negru Voda, Tranzit 3 in urma inspectiei cu PIG inteligent, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si  nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de  evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Caracteristicele proiectului

1.	Marimea proiectului:

Prin proiect se propune refacerea izolației pasive la intrarea/ieșirea din pământ a conductei pe o lungime de cca. 5 m de fiecare parte, refacerea insulelor de protecție, curățirea și vopsirea zonei aeriene a conductei și a pilonilor de susținere.

Izolarea tronsoanelor de conductă la care se va interveni pentru repararea defectelor în cele                         11 locații identificate se va realiza prin aplicarea de tehnologii cu învelișuri complexe din materiale compozite. Se va utiliza un sistem de izolație anticoroziv foarte întărit, cu grosimea de cel putin 3 mm, aplicată la rece, bandă de protecție anticorozivă biadezivă, bandă de protecție mecanică, astfel încât să se elimine posibilitatea deteriorării izolației și implicit apariția de noi defecte de coroziune.

Toate suprafețele supuse izolării se vor curăța mecanizat prin jet abraziv (sablare). Defectele mici de coroziune (cele cu lipsă material sub 30%), identificate după curățarea prin sablare, se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune și materiale de umplere pentru refacerea suprafeței materialului tubular.

Pe raza județului Tulcea, terenul ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse prin proiect se află în extravilanul localităților Mihai Bravu, Baia și Mihail Kogălniceanu, și sunt proprietate privată, proprietăți particulare ale persoanelor fizice/juridice, pășune, domeniul public de interes local și național.

Folosința actuală a terenurilor este: teren arabil, terenuri neproductive (mocirle și smârcuri). Destinația terenurilor propusă, conform Planurilor Urbanistice Generale aprobate: traseu conducte de transport gaze naturale, rețele de îmbunătățiri funciare, teren arabil, ape.

Pe raza județului Constanța, terenul ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse se află în domeniul public și privat al localităților Fântânele, Cogealac, Grădina și Nicolae Bălcescu și proprietate privată persoane fizice și juridice. Folosința actuală a terenurilor este: căi comunicații rutiere, arabil, pășune, parc eolian și construcțiile aferente acestora.

Lucrări propuse prin proiectul „Reparația conductei Dn1200 mm Isaccea – Negru Vodă

| Județ | Localitate | Punct de intervenţie/reparație, lungime |
| --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Lungime tronson conducta , m | Tip de lucrări |
| Tulcea | Mihail Kogălniceanu | TA 1 | 45 | Reizolare conductă existentă puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare, refacere insule de protecție |
|  | Mihai Bravu | TA 2 | 48 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  | Baia | TA 3 | 63 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | TA 4 | 64 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | IZ 1 | 11 | Reizolare tronson conductă subterană |
| Constanța | Fântânele | IZ 2 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 3 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 4 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 5 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 6 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 7 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  | Cogealac | IZ 8 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 12 | 12 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  | Grădina | IZ 9 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 10 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 11 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | TA 5 | 70 | Reizolare conductă existentă puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | TA 6 | 30 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  | Nicolae Bălcescu | R1 | - | Repararea unui defect străpuns (fără oprirea conductei) |

Bilanț teritorial al suprafețelor ocupate temporar

| Județ | UAT | Punct de intervenție | Suprafata ocupata temporar [mp] | Suprafața totală ocupată temporar pe raza UAT [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulcea | Mihail Kogălniceanu | TA 1 | 770 | 770 |
|  | Mihai Bravu | TA 2 | 800 | 800 |
|  | Baia | TA 3 | 950 | 2166 |
|  |  | TA 4 | 960 |  |
|  |  | IZ 1 | 256 |  |
| Suprafață ocupată temporar Județul Tulcea | 3736 |
| Constanța | Fântânele | IZ 2 | 100 | 600 |
|  |  | IZ 3 | 100 |  |
|  |  | IZ 4 | 100 |  |
|  |  | IZ 5 | 100 |  |
|  |  | IZ 6 | 100 |  |
|  |  | IZ 7 | 100 |  |
|  | Cogealac | IZ 8 | 100 | 372 |
|  |  | IZ 12 | 272 |  |
|  | Grădina | IZ 9 | 100 | 1940 |
|  |  | IZ 10 | 100 |  |
|  |  | IZ 11 | 100 |  |
|  |  | TA 5 | 1020 |  |
|  |  | TA 6 | 620 |  |
|  | Nicolae Bălcescu | R 1 | 240 | 240 |
| Suprafață ocupată temporar Județul Constanța | 3152 |
| Suprafața totală ocupată temporar | 6888 mp |

Repararea traversărilor aeriene

Elementele traversărilor aeriene supuse operaţiilor de întreţinere/reparaţie sunt:

-	conducta de transport gaz;

-	piloni de susţinere;

-	elemente de reazem;

-	elemente auxiliare (aripioare elicoidale pentru combaterea vibraţilor).

Lucrările de întreținere/reparație la partea subterană a conductei constau în:

·	execuţia a două gropi de poziţie;

·	îndepărtarea izolaţiei de bitum prin răzuire pe o lungime de 5 m în sol la fiecare din capetele supratraversării;

·	curăţirea prin sablare a conductei pe lungim de 5 m în sol;

·	aplicarea  izolaţiei cu benzi aplicate la rece de tip foarte întărit;

·	verificarea calităţii izolaţiei;

·	astuparea gropii;

·	refacere insulelor de protecţie prin betonare.

Lucrările de întreținere/reparație la partea aeriană a supratraversării constau în:

·	îndepărtarea izolaţiei din benzi aplicate la rece pe o lungime de 1 m de la suprafața solului;

·	sablarea conductei prin utilizarea dispozitivelor de sablare ;

·	aplicarea de răşini epoxidice cu grosimea de minim 3 mm pe 1 m de la ieşirea respectiv intrarea în sol;

·	vopsire.

Pentru grinzile şi consolele se vor realiza următoarele lucrări:

·	se îndepărtează stratul de oxid şi se reface protecţia anticorosivă prin vopsire conform procedurii prezentate;

·	se va înlocui materialul izolator dintre conductă şi brăţările de prindere. Materialul izolator ce se va utiliza în locul covoraşelor de cauciuc existente, va fi  placă de teflon de minim 15 mm grosime.

·	se verifică starea reazemelor mobile cu role şi a celor fixe şi se înlocuiesc reazemele deteriorate sau cele blocate, verificându-se elementele de izolare;

·	pentru elementele auxiliare ale reazemelor mobile (plăci, opritoare, gusee.) se îndepărtează stratul de oxid şi se reface protecţia anticorozivă.

Reizolarea conductei subterane presupune următoarele lucrări:

a) Decopertarea zonei în care se vor efectua lucrările de reizolare. Decopertarea se va executa mecanizat până la distanţa maximă de apropiere de 0,2 m faţă de conductă. Sub această distanţă pământul se va îndepărta manual fără a atinge suprafaţa conductei cu muchii ascuţite. Săpătura se va realiza manual cu 0,5 m sub generatoarea inferioara a conductei.

b) Curăţirea suprafeţei conductei în zona defectului. Îndepărtarea urmelor de pământ se va face cu perii de plastic şi de sârmă.

d) Îndepărtarea izolaţiei de protecţie anticorosivă existentă,  faţă de defect la care se adaugă 2 m suplimentari (1m înainte de defect şi 1 m după defect).

e) Izolarea tronsoanelor de conductă la care se va interveni pentru repararea defectelor se va realiza cu un sistem de izolație anticoroziv foarte întărit pe baza de caucuic butilic pe suport de polietilenă, cu grosimea totală de cel puțin 3 mm, aplicată la rece. Toate suprafețele supuse izolării în șantier se vor curăța mecanizat prin jet abraziv (sablare). Înainte de aplicarea izolației noi la tronsoanele la care s-a intervenit, toate defectele mici de coroziune, care nu se repară prin aplicarea de kit-uri de reparare (cu cele cu lipsă de material sub 30%) dar care sunt identificate după curățare, se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune și materiale de umplere pentru refacerea suprafeței materialului tubular. După aplicarea inhibitorilor de coroziune, cavitățile defectelor se vor umple cu materiale compozite pe bază de rășini epoxidice pentru refacerea fizică a suprafeței exterioare a materialului tubular. După întărire, zonele respective se vor netezi prin șlefuire cu hârtie abrazivă prntru a preveni deteriorarea sistemului de izolare ce urmează a fi aplicată.

f) Se efectuează operaţiile tehnologice din etapa de reparare propriu-zisă a defectelor, specifice procedeului de reparare utilizând materiale pe bază de mastic cu răşini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate. Repararea se va executa numai de personal autorizat pentru acest tip de reparaţii.

g) După aplicarea masticului pe bază de răşini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate se sudează petecul adecvat defectului, după care se pregăteşte zona respectivă prin aplicarea unui strat de compozit cu mastic bituminos cauciucat, care se nivelează asfel încât să nu apară goluri.

Repararea va fi executată de o firmă specializată pentru acest tip reparaţii şi va cuprinde cel puţin următoarele operaţii:

h) Refacerea izolaţiei de protecţie anticorosivă pe tronsonul de conductă pe care s-au efectuat lucrările de mentenanţă. Refacerea izolaţiei se va executa cu un sistem de izolare de tip „foarte întărit” C50 de cel puţin 3 mm.

i) Verificarea izolaţiei aplicate se execută  pe tronsoane de conductă.

j) Acoperirea tronsonului de conductă pe care s-au efectuat lucrările de mentenanţă, prin umplerea cu pământ şi compactarea şanţului în care este amplasat tronsonul de material tubular reizolat şi refacerea terenului din zona de lucru şi redarea sa la starea iniţială (refacerea stratului vegetal, efectuarea de arături şi de operaţii de fertilizare a solului).

După efectuarea lucrărilor de reizolare pe tronsoanele menţionate, şantul se va umple manual cu pământ mărunţit şi cernut până la 20 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Compactarea se va efectua manual, în straturi de 20 cm. Restul umpluturii se poate executa şi compacta mecanizat.

Stratul vegetal se va repartiza uniform. Terenul va fi readus la starea iniţială.

Racordarea la rețele utilitare existente în zonă

În etapa de execuție a proiectului și în perioada de operare  nu este necesară racordarea la rețele utilitare (alimentare cu apă, sistem de canalizare, alimentare cu energie electrică).

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la punctele de intervenție se va realiza utilizănd drumurile existente aflate în vecinătatea traseului actual al conductei.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier pentru județul Tulcea se va organiza în cadrul SMG Isaccea amplasat în localitatea Isaccea, iar pentru județul Constanța se va organiza în cadrul Sector Năvodari amplasat în localitatea Năvodari

2) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat in jud.Tulcea si jud.Constanta

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – se va folosi aggregate minerale.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede –nu este cazul

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – amplasamentul se suprapune cu ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si ROSPA 0100 Stepa Casimcea si ROSPA0019 Cheile Dobrogei si ROSCI0012 Recifii Jurasici Cheia.

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005.       - ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este necesare parcurgerea  celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvate.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată, respectiv ca proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, sunt următoarele:

- amplasamentul propus se suprapune suprapune cu ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si ROSPA 0100 Stepa Casimcea si ROSPA0019 Cheile Dobrogei si ROSCI0012 Recifii Jurasici Cheia.

Titularul a obtinut Avizul cu nr.167/12.07.2018 emis de APND, Avizul nr.2274/06.07.2018 emis de Eco Pontica, Avizul nr.11485/03.07.2018 emis de RNP Romnilva-Directia Silvica Constanta.

- implementarea proiectului nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica

- deseurile produse urmare implementarii proiectului, vor fi colectate selectiv in incinta amplasamentului si vor fi predate uinui operator specializat

- emisiile si zgomotul produse de implementarea proiectului nu vor avea un impact negativ asupra speciilor de interes comunitar, deoarece se va evita folosirea utilajelor de transport de tonaj mare si se vor lua masuri pentru limitarea imprastierii prafului si a pulberilor

- implementarea proiectului nu va afecta negativ zonele de hranire, reproducere sau migrare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) se vor respecta Avizul cu nr.167/12.07.2018 emis de APND, Avizul nr.2274/06.07.2018 emis de Eco Pontica, Avizul nr.11485/03.07.2018 emis de RNP Romnilva-Directia Silvica Constanta

c) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Pe terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare, terenul să ajungă la profilul inițial.

Astuparea cu pământ a conductei, dupa efectuarea lucrărilor de reparații se va realiza tot manual și mecanizat, conform „Norme tehnice pentru proiectarea șl execuția conductelor de transport gaze naturale".

Astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură și depozitat pe marginea şanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat.

Acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația. Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10÷15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20÷30 cm, de asemenea bine compactate.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mană și mecanizat la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Compactarea se va realiza la gradul de compactare al terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste și prin stropire mecanică în spații largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm grosime și se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va așterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20 % și în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20 %.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le folosește pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

f) deşeurile menajere si din constructii – in perioada de execuție a lucrărilor vor fi generate următoarele categorii principale de deșeuri:

-	deșeuri menajere și asimilabile ;

-	deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hatie, carton, lemn, plastic, sticla)

-	deșeuri tehnologice (materiale izolante );

-     deșeuri inerte (pământ, nisip, pietris

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, conform Legii 211/2011 un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

j) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.146/13089/14.12.2017 emis de CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

k) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

l) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

m) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

n) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Simona Constantinescu

Redactat: cons.Radu Alina

NR.  AAA            /         08. 2018