PROIECT

Decizia etapei de incadrare

nr.      …………….

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA cu sediul în mun. Tulcea, str. Păcii, nr.20, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 12028/18.09.2018 si a completarilor ulterioare nr.12651/05.10.2018 în baza:

1.Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

2.Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

3.Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

4.Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

5.Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Agenţia  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 09.10.2018, decide: că proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA,,   propus a se realiza în mun. Tulcea, str. 1848, nr.32, jud. Tulcea, titular CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA,  nu necesită evaluărea impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1.Caracteristicile proiectului:

## Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este un spital pavilionar ,cu corpuri cu diferite functiuni si  inaltimi, articulate intre ele, cu urmatoarele caracteristici:

SUPRAFATA TOTALA TEREN=30.552 mp

POT=SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA/ SUPRAFATA TEREN=3.609 ,40MP/30.552 MP=0,118%

CUT=SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA/ SUPRAFATA TEREN=20.283,54mp/30.552mp=0.664

## Proiectul detaliaza interventiile pentru « REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA  AMBULATORIU SPITAL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA », adica partial corpul B.

CORPUL B – POLICLINICA

Corpul B are regim de inaltime S+P+2 etaje.

Este  adiacent Corpului A de spitalizare in zona de legatura (S+P+5 E - 6E retras).

Se dezvolta pe un plan dreptunghiular (61.68 m x 39.90 m), avand doua curti interioare de lumina.

Functiunile existente pe nivele sunt urmatoarele:

- subsol general –tehnic, cu acces de pe scarile din corpul A.

- parter: accese, cabinete medicale, explorari functionale, tratamente, laboratoare, farmacie, sterilizare, spatii anexe, circulatii verticale- 2 scari

- etaj 1: cabinete medicale, explorari functionale, tratamente, laboratoare, radiologie, spatii anexe, circulatii verticale- 2 scari

- etajul 2 : cabinete medicale, tratamente, laboratoare, bloc operator, bloc nasteri, terapie intensiva, spatii anexe, circulatii verticale- 2 scari

Zona de ambulatoriu trebuie  reabilitata si modernizata, partial, in parterul corpului B.

## Prezentul proiect isi propune sa realizeze imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite in sistem ambulatoriu pentru populatia judetului Tulcea.

## Corpul B ( policlinica)din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Tulcea are suprafata construita existenta =1.947,20 mp.

## Suprafata construita desfasurata existenta( S+P+2E) = 4 x 1947,20 mp= 7.788,80 mp.

## Suprafata construita subsol reabilitata si modernizata  in proiect= 1.947,20 mp.

## Suprafata construita parter reabilitata si modernizata  in proiect= 1047,00 mp.

## Suprafata construita desfasurata reabilitata si modernizata in proiect=1.947,20 + 1.047,00 =2.994,20mp

## Prezentul proiect isi propune sa realizeze imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite in sistem ambulatoriu pentru populatia judetului Tulcea prin următoarele lucrări:

## Lucrari de demolare:

-se desfac parapetii ferestrelor de pe axul U intre axele III÷XIII

- se desface tamplaria exterioara existenta pe axul U intre axele III÷XIII

## - se desface toata tamplaria interioara;

## - se desfac pardoselile: gresia, dalele mozaicate, faianta;

## - se bucciardeaza mozaicul existent;

## Lucrari de constructie:

## -Subsol:

## - structura de beton armat noua in extindere  -cadre noi de b.a., pe axele existente;

## - termoizolare la intrados a placii peste subsol cu termoizolatie polistiren expandat 10 cm

## -Parter:

## - structura de beton armat noua in extindere  -cadre noi de b.a., pe axele existente;

## -compartimentare noua din zidarie de caramida/ pereti noi de compartimentare interiori de gipscarton de 15 cm grosime, cu structura din tabla zincata si 2 foi de gipcarton pe fiecare parte,cu izolatie vata minerala 10 cm;

## -  tamplarie interioara HPL pe toc metalic la toate incaperile;

## - straturi de termo-hidroizolatie la terasa necirculabila,  ca la spitalul existent

## - placare pereti de caramida cu structura din tabla zincata si 2 foi de gipscarton , pentru mascare traseu instalatii noi;

## -sapa autonivelanta la pardoseli, in toate spatiile;

## Circulatii:-pardoseala :covor PVC tip tarket pentru trafic greu, cu scafa la pereti, rezistent la sterilizari

## -pereti:-covor PVC tip tarket la pereti  h=0.90 m, cu mana curenta PVC 10 cm latime + vopsitorii superlavabile;

## -plafon:-plafon fals din gipscarton pe coridoare,cu zone demontabile de acces, pentru mascare trasee de distributie instalatii+ vopsitorii superlavabile

## Cabinete medicale, Sali masoterapie, sala electroterapie

## -pardoseala :covor PVC tip tarket pentru trafic greu, cu scafa la pereti, rezistent la sterilizari

## -pereti:-covor PVC tip tarket la pereti  h=2.10 m, in zona lavoar + vopsitorii superlavabile

## -plafon: vopsitorii superlavabile

## Spatii radiologie: -pardoseala :covor PVC tip tarket antistatic, pentru spatii radiologie, de trafic intens, cu scafa la pereti, rezistent la sterilizari

## -pereti+ plafon:-protectie contra radiatiilor la plansee si pereti cu foi de plumb

## Sali kinetoterapie:pardoseala: covor PVC tip tarchet multistrat pentru Sali de sport

## -pereti: vopsitorii superlavabile

## -plafon:vopsitorii superlavabile

## Grupuri sanitare: -pardoseala :covor PVC tip tarket pentru trafic greu, cu scafa la pereti, rezistent la sterilizari

## -pereti:-covor PVC tip tarket la pereti  h=2.10 m+ vopsitorii superlavabile

## -plafon: vopsitorii superlavabile

## Deasemenea, se va construi un corp nou de cladire de 2 nivele, subsol si parter , tangent corpului B, intre axele U1-V/III-XIII,  la cota subsolului existent (-2.25).

## Corpul nou este alcatuit dintr-o travee de 5.40 ml( ax U1 paralel cu ax U), cu rost de tasare fata de corpul B existent, intre axele III si XIII.

## Are subsol tehnic si parter.

## Subsolul  nou se executa la adancimea subsolului existent al corpului B=-2.25.

## Parterul se executa la cota +0.00 existenta.

## Placa peste parter se executa la cota existenta a placii etajului 1=+ 3.25

## Rezulta ca extinderea are dimensiuni in plan 36.50 x 5.75 m.

## Suprafata nou construita=210,00  mp, perimetru=84.50 ml,regim de inaltime S+P.

## Suprafata construita desfasurata noua=2x 210,00=420,00 mp.

## Suprafata construita desfasurata totala a interventiei =2994,20+ 420,00=3414,20 mp.

## Accesul in corp nou  se face din subsol si parterul corpului B  , pe coridoarele existente.

## Subsolul nou  este tehnic, la fel ca si cel existent.

## In parter , scenariul 2 are aceleasi functiuni cu scenariul 1; in zona noua se extind functiunile existente in scenariul 1

Alimentarea cu energie electrică - Instalatiile electrice interioare existente in cladire, prezinta un grad avansat de uzura fizica si morala, unele dintre ele fiind cele din anul 1971.

De-a lungul timpului au aparut o serie de improvizatii care prezinta pericol de incendiu.

Avand in vedere acest lucru, este necesara demontarea in totalitate a instalatiilor existente,  respectiv a:

- corpurilor de iluminat si prizelor;

- conductoarelor electrice;

- coloanelor de alimentare a tablourilor electrice si a dotarilor medicale;

- tablourilor electrice

si prevederea de instalatii electrice noi in toata zona reamenajata.

Alimentarea cu energie electrica a corpului Policlinica se face din tabloul general amplasat intr-o camera special destinata, la parter. Tabloul general se alimenteaza din postul de transformare al spitalului. Acest tablou nu se inlocuieste, ci doar se completeaza cu aparatura necesara alimentarii  receptorilor noi din Ambulatoriu.

Alimentarea cu energie termică – Prin reabilitarea, refunctionalizarea si consolidarea „Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea- Corp B Policlinica”, instalatiile de incalzire, ventilare si climatizare existente vor fi afectate si se vor moderniza odata cu efectuarea acestor lucrari de constructii , astfel incat sa corespunda cerintelor de asepsie specifice mediului spitalicesc ambulatoriu pe tipuri de functiuni conform „Normativului privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora Indicativ NP 015-97”.Totodata se vor propune solutii tehnice pentru instalatiile termovent in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si pentru reducerea emisiilor de CO2.

Prin extinderea propusa intre axele III si XIII cu axul U si axul nou creat V, atat la subsol cat si la parter, si  instalatiile de incalzire, ventilare si climatizare vor fi extinse si adaptate pentru noile spatii.

Alimentarea cu apă : Alimentarea cu apa a cladirilor ce apartin spitalului se face direct de la reteaua de apa potabila existenta de incinta, alimentata de la o statie de pompare existenta in incinta spitalului.

Apa calda menajera se prepara in centrala termica existenta in incinta spitalului, de la care  se asigura debitele necesare consumului interior al spitalului la presiunea necesara. In vederea optimizarii consumului de apa calda, in subsolul corpului existent P+2 exista instalatie de  recirculare a apei calde menajere.

Evacuarea apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale preluate din cladirile spitalului, se face la reteaua publica printr-o retea de canalizare de incinta, existenta.

Apele uzate menajere inainte de evacuarea in reteaua oraseneasca sunt epurate chimic.

Apele pluviale de pe terasele cladirilor din incinta spitalului sunt preluate printr-o instalatie interioara de canalizare pluviala si sunt evacuate separat la exterior.

Majoritatea instalatiilor sanitare interioare existente in cladirile spitalului (conducte apa si canalizare, obiecte si armaturi), prezinta un grad avansat de uzura fizica si morala

Avand in vedere acest lucru, este indicata inlocuirea in totalitate a instalatiilor sanitare existente si prevederea de instalatii noi.

Instalatia de hidranti interiori existenta nu este conforma cu normativele in vigoare si necesita reproiectarea, pentru a fi pusa in acord cu prevederile specifice in vigoare(conducte  separarate pentru inst se hidranti interiori si inst de apa rece menajera ; asigurarea pentru inst de hidranti interiori a unei istalatii de distributie, de stocare si de presurizare proprie intregului ansamblu spitalicesc).

In aceasta situatie se regaseste si instalatia de hidranti interiori din cladirea care face obiectul interventie propuse prin prezentul proiect.

La nivelul subsolului noului corp de cladire, apele aparute accidental se vor evacua  cu o pompe de epuisment cu flotor, prevazuta intr-o base (hidroizolata).Toate instalatiile de apa si canalizare din acest corp se vor racorda la instalatiile similare existente in subsolul corpului de cladire P+2 existent.

Managementul deseurilor

In perioada de executie deseurile solide rezultate sunt de urmatoarele categorii:

-Deseuri menajere produse de personalul care lucreaza pe santierul de constructii - pot fi colectate in pubele si depozitate in locuri special amenajate de unde se evacueaza, pe baza de contract, la rampe de gunoi special amenajate.

Cantitatea de deseuri menajere variaza in functie de personalul angajat pentru diverse faze de executie a lucrarilor.

-Deseuri tehnologice rezultate din activitatea de constructii, intra in categoria materialulul inert si pot fi folosite ca atare la gropile de gunoi ale localitatii. Se colecteaza in containere si se evacueaza pe baza de contract.

Intretinerea utilajelor folosite in lucrarile de constructie nu se realizeaza in incinta spitalului

Categoriile de utilizatori ale căror cerinţe, privind funcţionalitatea, calitatea şi siguranţa construcţiilor şi instalaţiilor, trebuie soluţionate cu prioritate, sunt în ordine:

-pacienţii (cu prioritate specială cei cu afecţiuni grave)

-personalul medical (cu prioritate, cei implicaţi direct în activităţi medicale cu grad ridicat de risc pentru bolnavi)

-personalul paramedical ce desfăşoară activităţi tehnologice sau tehnice periculoase.

Riscurile avute în vedere:

a. generale comune tuturor clădirilor civile

b. specifice functiunilor spitalicesti rezultate din:

-  aglomerare de persoane cu capacităţi fizice şi psihice diminuate;

- aglomerare de persoane purtătoare de infecţii microbiene, concomitent cu concentrarea de activităţi (acte medicale) care comportă manipulări ale germenilor patogeni cu risc de proliferare şi răspândire;

- aglomerare de tehnologii, echipamente, instalaţii, cu potenţial de producere a accidentelor.

## Deşeurile solide din ambulatoriu sunt de mai multe tipuri:

## - deseuri nepericuloase:

## - deşeuri reciclabile (neinfectate): hârtie,ambalaje din carton,ambalaje din sticlă metal;

## - deşeuri nereciclabile: gunoaie de tip menajer

## - deseuri periculoase:

## - deşeuri infectioase

## - deşeuri intepatoare-taietoare

## - deseuri chimice si farmaceutice

Deseurile solide se colectează la locul lor de provenienţă şi se depozitează distinct, după natura materialelor. Se depozitează temporar in incinta spitalului, într-un spaţiu izolat, pe platforma speciala existenta,. Deseurile se vor ridica si se vor neutralizeaza, pe baza contractelor pe care le are spitalul cu firmele specializate.

Deşeurile reciclabile se colectează şi se depozitează distinct după natura materialelor, după ce au fost asigurate condiţiile de reciclare (spălare, preambalare) la locul lor de provenienţă. Se depozitează pe platforma speciala existenta in incinta spitalului, într-un spaţiu izolat.

Deşeurile nereciclabile: gunoaiele de tip menajer se colectează la sursă şi se transportă în recipiente închise (pubele) sau în saci de polietilenă închişi etanş se depozitează într-o încăpere specializată, amplasată pe platforma de deşeuri, prevăzută cu instalaţii de apă şi canalizare pentru menţinerea igienei atât a spaţiului cât şi a recipienţilor. Deseurile asimilabil menajere se vor colecta in sacii negri sau transparent.

Deseurile medicale curente (provin din activităţile medicale, prezintă potenţial infecţios) vor fi colectate în ambalaje etanşe, transportate şi depozitate în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al igienei, pentru a împiedica contaminarea directă sau indirectă (prin intermediul insectelor sau rozătoarelor) a personalului sau a populaţiei. Deseurile medicale vor fi separate, la sursa, pe categorii. Sacii de culoare galbena se vor folosi pentru colectarea deseurilor infectioase, in timp ce cutiile galbene cu pereti rigizi se vor utiliza pentru colectarea deseurilor intepatoare-taietoare. Cutii din material rezistent la actiuni mecanice vor fi prevazute la partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea deseurilor si sa impiedice scoaterea acestora dupa umplere, fiind prevazute in acest scop cu un sistem de inchidere definitiva. Capacul cutiei va avea orificii pentru detasarea acelor de seringa si a lamelor de bisturiu.

Spatiul de depozitare temporara trebuie sa aiba doua compartimente:

a) un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate;

b) un compartiment pentru deseurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igiena in vigoare privind mediul de viata al populatiei.

Conditiile spatiului de depozitare pentru deseuri periculoase trebuie sa permita depozitarea temporara a cantitatii de deseuri periculoase acumulate in intervalul dintre doua indepartari succesive ale acestora. Spatiul de depozitare temporara a deseurilor periculoase este o zona cu potential septic si trebuie separat functional de restul constructiei si asigurat prin sisteme de inchidere. Incaperea trebuie prevazuta cu sifon de pardoseala pentru evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate in urma curatarii si dezinfectiei. Spatiul de depozitare trebuie prevazut cu ventilatie corespunzatoare pentru asigurarea temperaturilor scazute care sa nu permita descompunerea materialului organic din compozitia deseurilor periculoase. Trebuie asigurate dezinsectia si deratizarea spatiului de depozitare in scopul prevenirii aparitiei vectorilor (insecte, rozatoare).

Organizarea de șantier:

- Pentru amplasarea bîrîcilor de birouri, vestiare, grupuri sanitare, magazie, etc. se va utiliza spațiul pus la dispoziție de beneficiar și anume spațiul existent în incintă (fațada sud vest) lângă accesul carosabil de pe latura de sud, adiacent policlinicii.

b) Cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d)Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare. Acestea vor fi depozitate în pubele ecologice selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

-Emisii de praf:

Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf si noxe de la gazele de esapament. Se vor lua masuri de misorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cailor de acces de cel putin doua ori pe zi.

-Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot. Nu vor exista surse de zgomot ca sa sa perturbe proprietatile vecine.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Spitalul Judetean de Urgenta este amplasat in zona central-estica a municipului Tulcea, pe un teren in suprafata totala de 30 552 mp. Conform certificatului de urbanism folosința actuală a terenului este de Spitalul Județean de Urgență Tulcea

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului, lucrările de construcţie se vor executa etapizat şi manual, iar impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi redus la minim. Pentru acest proiect s-a obținut notificare nr. 422/04.10.2018 emisă de DSP Tulcea.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d)Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 473 din 16.05.2018, emis de UAT Municipiul Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- se va respecta Standardul român STAS 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţuri publice:

-afişate la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul Delta  în data de.  05 10.2018;

- afişate de titular la sediul primăriei mun. Tulcea.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona CONSTANTINESCU

Redactat:Cons. Gabriela Tornea/09.10.2018/ora 13:04

Nr.A.A.A……..../...........10.2018