PROIECT

Decizia etapei de incadrare

nr.      din     .08.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA FRECATEI, loc. Frecăței, str. Principală nr.63, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 10114/30.07.2018 si a completarilor ulterioare 10537/07.08.2018,  în baza:

- Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

- Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.07.2018, că proiectul „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” propus a se amplasa în sat Cataloi, intravilanul str. Principală (DN22A), DJ 229A, str. Italiana, str. Crinului, str. Sanzienelor, str. Orhideelor, str. Nemteasca, str. Scolii, str. Fagului, str. Frasinului, str. Campului, str. Artarului și extravilan T53, P739 (stație epurare)”, com. Frecăței, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

- din analiza după criteriile din Anexa nr. 3 la HG nr 445/2009 rezultă că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, luand în considerare următoarele aspecte:

Obiectivul se află în intravilanul  loc. Tulcea, jud.Tulcea.

1.Caracteristicile proiectului:

a) Situația actuală și situația propusă

Situația actuală:

-în prezent com. Frecăței, sat Cataloi nu dispune de rețele de canalizare menajeră.

Situația propusă:

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei retele noi de canalizare, astfel:

- retea de canalizare PVC,SN8,Dn 250 mm in lungime totala - L = 11 000 m;

- camine de vizitare din elemente prefabricate de beton: 230 buc;

- racorduri la reteaua de canalizare, inclusiv camine de racord – 390 buc.

- statii de pompare a apelor uzate menajere – 4 buc amplasate pe trasul colectoarelor de canalizare;

- conducte de refulare de la statiile de pompare a apelor uzate menajere, din PEID, PE100, PN6, De 90, De 63 si De 90 mm, in lungime totala de 620 m;

- statie de epurare a apelor uzate, dimensionata pentru capacitatea medie zilnica de Quzimed=113 mc/zi;

Lungimea rețelei de canalizare rezultată din calculi va fi de L tot -11 000 m. Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN 8, Dn 250 mm și se vor poza prin metoda clasică cu săpătură deschisă

Distribuția pe străzi a colectoarelor de canalizare este astfel:

| Denumire strada | Conducte din PVC, DN8, Dn 250mm (m) |
| --- | --- |
| STR.ITALIANA | 1184 |
| STR.CRINULUI | 756 |
| STR.SANZIENELOR+STR.ORHIDEELOR | 600 |
| STR.NEMTEASCA | 1031 |
| DN 22 A | 4450 |
| STR.SCOLII | 60 |
| STR.FAGULUI | 376 |
| STR.FRASINULUI | 856 |
| STR.ARTARULUI | 370 |
| STR.CAMPULUI | 1317 |
| Total | 11000 |

Pe traseul rețelei de canalizare menajeră se vor prevedea 230 cămine de vizitare realizate din elemente prefabricate din beton armat, amplasate în aliniamente la distanță de maxim 60 m între ele, respective la intersecție de străzi, schimbări de diameter de canal, schimbare de pantă și în punctele de schimbare a direcției canalului. Acestea vor fi construcții subterane prefabricate din beton, cu diametrul de 1,0 m, etanșe și vor fi acoperite cu capace carosabile din fontă.

| Denumire strada | Camine de vizitare dn elemente prefabricate din beton, cu diametrul de 1.0 m (buc.) |
| --- | --- |
| STR.ITALIANA | 22 |
| STR.CRINULUI | 16 |
| STR.SANZIENELOR+STR.ORHIDEELOR | 11 |
| STR.NEMTEASCA | 22 |
| DN 22 A | 102 |
| STR.SCOLII | 1 |
| STR.FAGULUI | 7 |
| STR.FRASINULUI | 22 |
| STR.ARTARULUI | 6 |
| STR.CAMPULUI | 21 |
| Total | 230 |

Racordurile consumatorilor (390 buc) la reteaua de canalizare menajera menajera se vor realiza din conducte din conducte din PVC, SN4, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de proprietate si vor include inclusiv caminul de racord amplasat in domeniu public, pe trotuar sau in spatiul verde.

Lucrari speciale pe reteaua de canalizare menajera

Realizarea retelei de canalizare menajera in satul Cataloi presupune executia a:

- 2 subtraversari ale drumului judetean DJ 229 A;

- 4 subtraversari ale drumului national DN 22A;

- 3 subtraversari de rau/ravene prin foraj orizontal

- Subtraversare 1 parauTelita (793073.76, 405530.9) intre caminele CM85 si CM86

- Subtraversare 2 ravena (793457.10, 406722.94) intre caminele CM136 si CM136’

- Subtraversare 3 parauTelita (794191.94, 405983.63) intre caminele CM207 si CM207’

Stații de pompare ape uzate:

Configuratia terenului din localitatea Cataloi impune prevederea a patru statii de pompare a apelor uzate (SPAU1, SPAU2, SPAU3 si SPAU4), amplasate astfel:

- Statiile de pompare SPAU1 si SPAU2 vor fi amplasate pe DN 22A;

- Statia de pompare SPAU3 va fi amplasata pe Strada Fagului;

- Statia de pompare SPAU4 va fi amplasata pe Strada Campului.

Statia de pompare apa uzata SPAU1:

- dimensiuni: Di=1200 mm, H=4900m;

- 2pompe(1A+1R) avand fiecare:Q p= 12 mc/h;Hp = 10 mCA

Statia de pompare transporta apele uzate menajere printr-o conducta de refulare din PEID, PE 100, PN6, De 63 mm, L = 290 m catre caminul de canalizare CM94, proiectat pe DN 22A.

Statia de pompare apa uzata SPAU2:

- dimensiuni: Di=1200 mm, H=4600m;

- 2pompe(1A+1R) avand fiecare: Q p= 12.4 mc/h; Hp = 15 mCA

Statia de pompare transporta apele uzate menajere printr-o conducta de refulare din PEID, PE 100, PN6, De 90 mm, L = 330 m catre caminul de canalizare CM139, proiectat pe DN 22A.

Statia de pompare apa uzata SPAU3:

- dimensiuni: Di=1200 mm, H=4800m;

- 2pompe(1A+1R) avand fiecare: Q p= 12.4 mc/h; Hp = 20 mCA

Statia de pompare transporta apele uzate menajere printr-o conducta de refulare din PEID, PE 100, PN6, De 90 mm, L = 416 m catre caminul de canalizare CM179, proiectat pe Str.Fagului.

Statia de pompare apa uzata SPAU4:

- dimensiuni: Di=1200 mm, H=4800m;

- 2pompe(1A+1R) avand fiecare: Q p= 12.4 mc/h; Hp = 15 mCA

Statia de pompare transporta apele uzate menajere printr-o conducta de refulare din PEID, PE 100, PN6, De 90 mm, L = 190 m catre caminul de canalizare CM219, proiectat pe Str.Campului.

Statia de epurare

Statia de epurare propusa prin proiect este de tip containerizat. Statia de epurare functioneaza pe principiul SBR (sequenting batch reactor), folosind o combinatie de tratare cu namol activ si separare fizica prin decantare. Capacitatea statiei de epurare este Qzi med = 113m3/zi.

| BREVIAR DE CALCUL APA UZATA |
| --- |
| DEBITE DE APĂ UZATĂ |
| Qu zi med = Qn zi med = Qpopulaţie + Qind | 113.00 | mc/zi | 4.71 | mc/h | 1.31 | l/s |
| Coeficient de neuniformitate zilnică Kzi pentru localităţi rurale | 1.40 |
| Qu zi max = Kzi x Qu zi med | 158.20 | mc/zi | 6.59 | mc/h | 1.83 | l/s |
| Coeficient de neuniformitate orară pentru localităţi rurale Ko = 1,5 … 3 | 2.82 |
| Qu orar max = (Ko x Qu zi max) / 24 | - | mc/zi | 18.59 | mc/h | 5.16 | l/s |
| Coeficient ”p" pentru nr. locuitori între 1.001-10.000 | 0.1 |
| Qu orar min = (p x Qu zi max) / 24 |  |  | 0.66 | mc/h | 0.18 | l/s |

Refularea stației de epurare se va face prin pompare. Gura de vărsare în emisar se execută cu pereu turnat și consolidare mal; receptor natural, pârâul Telița.

Alimentarea cu energie electrică - energia electica necesara statiei de epurare si statiilor de pompare va fi asigurata prin bransare la reteaua electrica existenta a localitatii.

Alimentarea cu energie termică – nu este cazul.

Alimentarea cu apă : apa menajera necesara functionarii statiei de epurare va fi asigurata prin bransare la reteaua de apa a localitatii.

Evacuarea apelor uzate:

- în perioada de execuție, se vor amplasa 5 WC-uri ecologice;

- perioada de funcționare- face obiectul proiectului.

Managementul deseurilor: deseurile produse in procesul de executie vor fi neutre din punct de vedere chimic si organic si vor fi evacuate si reciclate (depozitate) de catre constructor cu mijloace specifice, conforme cu normele in vigoare.

Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerte rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmând a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator și vor fi predate unităților specializate în acest sens.

Organizarea de șantier:

- lucrările pentru organizarea de șantier se vor desfășura strict în zona afectată de lucrările propuse prin proiect

b) Cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale:

Resursele naturale folosite in constructie sunt :

- Agregatele naturale precum : balastul, nisipul

- Apa

- Pamantul pentru realizarea umpluturilor

In perioada de functionare nu sunt necesare alte resurse natural

d)Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare. Acestea vor fi depozitate în pubele ecologice selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

-Emisii de praf:

Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf si noxe de la gazele de esapament. Se vor lua masuri de misorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cailor de acces de cel putin doua ori pe zi etc..

-Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru acestea. Nu vor exista surse de zgomot ca sa sa perturbe proprietatile vecine.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul și extravilanul satului Cataloi, com. Frecăței, conform PUG aprobat iar folosința actuală este de Ds- drumuri comunale, Dj- drumuri județe, DN- drumuri naționale, conform înregistrării cadastrale – construcții și amenajări aferente rețelelor tehnico – edilitare, căi de comunicații rutiere și trotuare

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului, lucrările de construcţie se vor executa etapizat şi manual, iar impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi redus la minim.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d) Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 24/3902 din 18.05.2016, emis de UAT Municipiul Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- se va respecta Standardul român STAS 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona CONSTANTINESCU

Redactat:Cons. Gabriela Tornea

Nr.A.A.A……..../...........08.2018