PROIECT

Decizia etapei de incadrare

nr.      din     .08.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Municipiul Tulcea, loc. Tulcea, str. Pacii, nr. 20, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9937/25.07.2018 si a completarilor ulterioare 603610320/02.08.2018,  în baza:

- Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

- Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.07.2018, că proiectul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA – STRADA MICA, STRADA VIITORULUI ȘI STRADA Slt. CORNELIU GAVRILOV”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

- din analiza după criteriile din Anexa nr. 3 la HG nr 445/2009 rezultă că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, luand în considerare următoarele aspecte:

Obiectivul se află în intravilanul  loc. Tulcea, jud.Tulcea.

1.Caracteristicile proiectului:

Prin proiect se dorește modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea. Acest lucru presupune extinderea sistemului actual de iluminat pe strazile Corneliu Gavriloiu, Mica si Viitorului.

Situația existent:

In aceasta zona exista un sistem de iluminat public aflat intr-o stare avansata de uzura, depasit din punct de vedere tehnic si estetic.  Stalpii de iluminat existenti sunt deterioarati, intr-o stare precara si nu prezinta siguranta in exploatare.

De asemenea, corpurile de iluminat sunt vechi si in stare avansata de degradare, necorespunzatoare atat din punct de vedere al performantelor luminotehnice, cat si constructive. Corpurile de iluminat au grad de protectie scazut si nu sunt intretinute corespunzator.

Reteaua de iluminat existenta este de tip aerian (LEA) si prezinta defecte multiple  aflandu-se intr-o stare avansata de degradare.

Iluminatul existent nu asigura Iluminarea corecta a unor zone cu risc (intersectii, parcari, cai de acces in bloc), conform normelor in vigoare.

- Soluţia propusa:

Iluminat public – str. Corneliu Gavrilov

Se vor monta unilateral 40 buc. stalpi metalici H=9m (St.01-St.40) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh), la distanta medie de 40m intre ei, la 0.5 m de la bordura strazii.

Pe acesti stalpi, se vor monta corpuri de iluminat cu LED - proiectate, cate un corp de iluminat pe stalp. Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu un brat de tip prelungire trafic greu TG1 051015.

De asemenea, se vor monta bilateral alternat 9 buc. stalpi metalici H=9m (St.41-St.49) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh), la distanta medie de 25m intre ei, la 0.5 m de la bordura strazii, conform plan anexat.

Pe acesti stalpi, se vor monta corpuri de iluminat cu LED - proiectate, cate un corp de iluminat pe stalp. Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu un brat de tip prelungire trafic greu TG1 051015.

Pe stalpii de iluminat din dreptul trecerilor de pietoni (St.10, St 15, St.33, St.40) se vor monta pe langa corpurile de iluminat stradal si cate un corp de iluminat cu LED – proiectate, cu distributie luminoasa dedicata pentru iluminatul trecerii de pietoni. Acesti stalpi vor fi prevazuti si cu cate un panou fotovoltaic care va asigura alimentarea corpurilor de iluminat.

De asemenea, pentru asigurarea iluminatului trecerilor de pietoni conform normelor  in vigoare, se vor mai monta 4 stalpi metalici H=7m (St.10.1, St 15.1, St.33.1, St.40.1) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.75 x 0.75 x 1.00 m ( lxlxh), la 0.5 m de la bordura strazii, amplasati conform plan anexat.     Pe stalpi de iluminat (St.10.1, St 15.1, St.33.1, St.40.1)  se vor monta cate un corp de iluminat cu LED – proiectate,  cu distributie luminoasa dedicata pentru iluminatul trecerii de pietoni. Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu un brat de tip prelungire trafic greu TG1 051015.

Acesti stalpi vor fi prevazuti si cu cate un panou fotovoltaic care va asigura alimentarea corpurilor de iluminat.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua electrica subterana, tip LES jT, prin intermediul unui cablu CYY 3x2.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia corpului de iluminat.

Reteaua electrica subterana, tip LES jT, va realiza distributia energiei electrice de la posturile de transformare existente/ reteaua existenta, până la nivelul fiecarui stalp de iluminat, prin intermediul unui cablu pozat subteran, în canalizatie LES jT cu tuburi de protectie.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas  vor fi prevazute prize de pamant cu rezistenta mai mica de 4Ω  De-a lungul traseului de cablu intre priza de pamant de la ultimul stalp si punctul de alimentare se va poza platbanda din Ol-ZN 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda 25x4mmp.

Iluminat public – str. Mica

Se vor monta unilateral 2 buc. stalpi metalici H=9m (St.01-St.2) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh), la distanta medie de 40m intre ei, la 0.5 m de la bordura strazii.

Pe acesti stalpi, se vor monta corpuri de iluminat cu LED - proiectate, cate un corp de iluminat pe stalp. Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu un brat de tip prelungire trafic greu TG1 051015.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua electrica subterana, tip LES jT, prin intermediul unui cablu CYY 3x2.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia corpului de iluminat.

Reteaua electrica subterana, tip LES jT, va realiza distributia energiei electrice de la posturile de transformare existente/ reteaua existenta, până la nivelul fiecarui stalp de iluminat, prin intermediul unui cablu pozat subteran, în canalizatie LES jT cu tuburi de protectie.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas vor fi prevazute prize de pamant cu rezistenta mai mica de 4Ω  De-a lungul traseului de cablu intre priza de pamant de la ultimul stalp si punctul de alimentare se va poza platbanda din Ol-ZN 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda 25x4mmp.

Iluminat public – str. Viitorului

Se vor monta unilateral 35 buc. stalpi metalici H=9m (St.01-St.35) in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh), la distanta medie de 40m intre ei, la 0.5 m de la bordura strazii.

Pe acesti stalpi, se vor monta corpuri de iluminat cu LED - proiectate, cate un corp de iluminat pe stalp. Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unor console cu un brat de tip prelungire trafic greu TG1 051015.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua electrica subterana, tip LES jT, prin intermediul unui cablu CYY 3x2.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia corpului de iluminat.

Reteaua electrica subterana, tip LES jT, va realiza distributia energiei electrice de la posturile de transformare existente/ reteaua existenta, până la nivelul fiecarui stalp de iluminat, prin intermediul unui cablu pozat subteran, în canalizatie LES jT cu tuburi de protectie.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas vor fi prevazute prize de pamant cu rezistenta mai mica de 4Ω  De-a lungul traseului de cablu intre priza de pamant de la ultimul stalp si punctul de alimentare se va poza platbanda din Ol-ZN 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda 25x4mmp.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din retelele existente in zona.

Alimentarea cu energie termică – nu este cazul.

Alimentarea cu apă : se va realiza din retelele de alimentare existente.

Evacuarea apelor uzate:

Apele menajere provenite de la organizarea de santier vor fi colectate in toalete ecologice asigurate de catre antreprenorul lucrarii. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de catre o firma autorizată în acst sens.

Pe perioada funcționării- nu este cazul.

Managementul deseurilor: deseurile produse in procesul de executie vor fi neutre din punct de vedere chimic si organic si vor fi evacuate si reciclate (depozitate) de catre constructor cu mijloace specifice, conforme cu normele in vigoare.

Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerte rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmând a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract.

Organizarea de șantier

Amplasarea organizarii de santier se face exclusiv pe proprietatea beneficiarului, fara a afecta spatiile si proprietatile din jur.

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt: imprejmuirea spatiului destinat organizarii de santier, instalarea de panouri de informare si avertizare, asigurarea utilitatilor (energie electrica), containere pentru  birouri, vestiare si depozitare, grupuri sanitare ecologice, vidanjabile, pubele de gunoi, platforme destinate parcarii utilajelor si autoturismelor angajatilor, iluminarea incintei organizarii de santier, cabina de paza, desfacerea lucrarilor de organizare de santier si aducerea amplasamentului la starea initiala.

b) Cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale:

Resursele naturale folosite in constructie sunt :

- Agregatele naturale precum : balastul, nisipul

- Apa

- Pamantul pentru realizarea umpluturilor

In perioada de functionare nu sunt necesare alte resurse natural

d)Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare. Acestea vor fi depozitate în pubele ecologice selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

-Emisii de praf:

Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale se vor semnala emisii importante de praf si noxe de la gazele de esapament. Se vor lua masuri de misorare a poluarii prin masuri specifice: stropirea cailor de acces de cel putin doua ori pe zi etc..

-Zgomotul și vibrațiile.

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru acestea. Nu vor exista surse de zgomot ca sa sa perturbe proprietatile vecine.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localităţii Tulcea, jud. Tulcea, folosința actuală conform certificatului de urbanism nr. 688/25.07.2018 este de trotuar + stalpi electrici + spațiu verde iar destinația preconizată va fi de trotuar + stalpi electrici + spațiu verde

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului, lucrările de construcţie se vor executa etapizat şi manual, iar impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi redus la minim.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d) Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 688/27.07.2018, emis de UAT Municipiul Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- se va respecta Standardul român STAS 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Simona CONSTANTINESCU

Redactat:Cons. Gabriela Tornea

Nr.A.A.A……..../...........08.2018