PROIECT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. număr din zz.ll.aaaa

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.  VARD TULCEA  S.A., cu sediul în Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr.22, Judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9436/23.07.2018,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.09.2018, că proiectul “ INSTALARE ECHIPAMENT RTO PENTRU TRATAREA EMISIILOR ATMOSFERICE CARE CONȚIN SOLVENȚI PENTU PROCESELE DE VOPSIRE ”,  propus a fi amplasat în Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr.22, Judeţul Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului și prevede:

- Instalarea unui echipament tip RTO (Oxidare Termică Regenerativă), marca BROFIND

Instalatia ocupa o suprafata de 60 m2, avand urmatoarele dimensiuni:

Lungime-12m,

Latime-5m,

Inaltime- 6,5m si

Greutate ~30T

Lucrările constau în:

-	Executia fundatiei instalatiei pentru tratarea emisiilor atmosferice;

-	Montarea echipamentului RTO propriu-zis;

-	Racord electric echipament;

-	Imprejmuire instalatie;

Capacitatile de procesare ale echipamentului si consumurile preconizate:

| Debitul | Concentratia de admisie COV | Combustibilul Gaz natural | Puterea electrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Nm3/h | g/Nm3 | Nm3/h | Kw |
| 16.000 | 1,25 | 8 | 28 |
| 16.000 | 1 | 12 | 28 |
| Stand-by | 0 | 7 | 5 |
| La pornire, dupa o oprire de 48h | 35 Nm3 | 3 Kwh |
| La pornire, dupa o oprire de 8h | 6 Nm3 | 1,3 Kwh |

- Instalatia este proiectata sa purifice aerul cu continut de solventi absorbiti din cabina de pasivizare, pana la o concentratie de COV la iesirea pe cos de max. 20mg/Nm3

Inainte de patrunderea aerului in echipamentul RTO, in vederea retinerii pulberilor de vopsea, acesta este prefiltrat cu ajutorul a 4 filtre de tip PFO/M si 4 filtre cu saci filtranti sintetici tip „Filtra-Pak S tip P8S cu caracteristicile urmatoare:

- Filtrul PFO/M cu panouri filtrante metalice din plasa metalica cu fir din sarma otelita galvanizata  cu cadru de otel zincat sudat electric si grile pe ambele parti

- Filtru Pak S / P8S cu saci filtranti din materiale sintetice ignifuge cu microfibre structurate progresiv (F1 – DIN 53438), sudate termic pe un cadru din otel galvanizat care poate fi deschis pentru inlocuirea sacilor la sfarsitul duratei de viata.

Cosul de evacuare este confectionat din otel-carbon, cu diametrul-700mm si inaltimea-10m, pentru eliberarea finala in atmosfera fiind  prevazut cu punct de prelevare noxe pentru diametrele mai mari de 500mm.

Materialele de constructie utilizate pentru realizarea proiectului sunt: beton pentru realizarea fundatiei si materiale metalice care fac parte din echipamentul proiectului  (suruburi/carcase/tubulatura/etc).

b) cumularea cu alte proiecte- in vecinatate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: apa, agregate, fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției se vor depozita selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile si preluate de firme autorizate.

In perioada functionarii, in vederea prepurificarii aerului aspirat in instalatie, sunt folosite filtre pentru pulberile de vopsea, care dupa incarcare si inlocuire genereaza deseul “absorbanti si materiale filtrante contaminate cu substante periculoase cod: 15 02 02*”. Deseul rezultat va fi colectat corespunzator si incredintat prin contract cu firme specializate in vederea valorificarii/tratarii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

- emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative

- emisiile în perioada de funcționare se vor încadra în limitele maxim admise prin Legea nr.

278/2013, Anexa 7, Partea 2, pct.8

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului:

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localitatii Tulcea, str. ing. Dumitru Ivanov nr.22, judetul TULCEA, în zonă industrială şi servicii publice.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – fără impact negativ semnificativ.

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fara impact negativ semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar,  în perioada de exploatare emisiile se vor încadra în limitele maxim admise prin Legea nr.278/2013, Anexa 7, Partea 2, pct.8

.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este în arii protejate

Condiţiile de realizare a proiectului:

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de  societati autorizate;

- refacerea terenurilor afectate temporar

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing. Simona CONSTANTINESCU

Redactat  Consilier :

Ing. Valentin TOPAL 04.09.2018/ora 16.00

Nr.A.A.A. : 3794 / 04 .09.2018