(proiect) DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr........../.......01.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., cu sediul în Constanța, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, jud. Constanța, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14520 din 29.11.2018 și a memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 60 din 04.01.2019, în baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare

-ORDIN MMP  Nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

- Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

Agenția  pentru Protecţia Mediului  Tulcea, în calitate de autoritate competentă  pentru protecția mediului, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei  Tehnice de Analiză din data de 14.01.2019,

decide:  că proiectul “Extindere rețea electrică de interes public zona 94 loturi, loc. Malcoci, județul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Malcoci, com. Nufăru, jud. Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr. 57/5554 din 27.09.2018, eliberat de Comuna Nufăru,  titular E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a)- transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       HG nr.445/2009 cu modificările şi completările ulterioare și a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, nu sunt de natură a genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicele proiectului

- Mărimea proiectului

Terenul se găseşte pe teritoriul administrativ al loc. Malcoci , jud . Tulcea  , fiind proprietatea domeniului public .

Dată fiind natura lucrărilor, se vor ocupa următoarele suprafeţe de teren din domeniul public :

- Suprafaţă de teren ocupată temporar , pe domeniul public :

LEA jt  1750 m x 3 m ( culoar de lucru ) = 5250 mp

LEA mt    50 m x 3 m ( culoar de lucru ) =   150 mp

LES mt   600 m x 0,4 m ( Latime sant )  =    240 mp

TOTAL :  5640 mp

- Suprafaţă de teren ocupată definitiv , pe domeniul public :

4 buc stalpi LEA mt x 2 mp /stalp =   8 mp ,

46 buc stalpi LEA mt x 1 mp /stalp = 46 mp ,

TOTAL :  54 mp

Lucrările necesare pentru realizarea reconstructiei liniilor electrice aeriene de joasa tensiune sunt urmatoarele:

Pentru alimentarea cu energie electrica a zonei se propune realizarea unui PTA 160 kVA. Pentru preluarea pe partea de medie tensiune a noului post de transformare se va realiza un racord de 20 kV mixt ( LEA 20kV in lungime de 0,03 km + LES 20 kV in lungime de 0,6 km ) din L20kV 92.20 .  Pentru realizarea racordului de 20 kV sunt necesare urmatoarele lucrari :

- la 10 m de stalpul cu separator de post ( St nr. 1 – numerotare in planul de situatie anexat), de dinaintea PTA38 existent , se va monta un stalp de tip 12/G/31 ( St nr. 2 – numerotare in planul de situatie anexat ) . LES 20 kV existent in racordul PTA 38 se va demonta de la stalpul cu separator de post si se va dezgropa suficient pentru a putea fi remontat pe stalpul proiectat , cu refacerea capetelor terminale . Pe stalpul proiectat se va monta un separator vertical 24 kV si descarcatoare ZnO.

- pentru refacerea racordului de 20 V aferent PTA 38 intre St.1 si St 2 se va monta un cablu aerian 3x50+50Y mmp . Separatorul de post existent pe St.1 se va mentine pe pozitia actuala .

- la 10 m de St.2 se va monta un stalp de tip 12/G/31 ( St nr. 3 – numerotare in planul de situatie anexat ) , pentru realizarea derivatiei pentru PTA proiectat .Pe acest stalp se vor monta un separator vertical cu CLP , descarcatoare ZnO 24 kV si capetele terminale ale LES 20 kV proiectate. Intre St.2 si St 3 se va monta un cablu aerian 3x50+50Y mmp .

- Se va realiza o LES 20 kV pe un traseu de 0,6 km pana in zona de amplasare PTA proiectat.

- inainte de PTA proiectat (la 10 m ) se va monta un stalp de tip 12/G/31 ( St nr. 4 – numerotare in planul de situatie anexat ) Pe acest stalp se vor monta un separator vertical cu CLP, descarcatoare ZnO 24 kV si capetele terminale ale LES 20 kV proiectate. Intre St.4 si PTA se va monta un cablu aerian 3x50+50Y mmp .

- PTA proiectat se va monta pe amplasamentul  aprobat de Primaria Nufaru , pe domeniu public .

Din PTA proiectat se vor realiza doua iesiri in LEA jt pentru preluarea pe joasa tensiune a noilor consumatori .

Organizarea de șantier. Nu sunt prevăzute lucrări speciale pentru organizarea de șantier. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor va fi adaptat de constructor , tinand seama de caracteristicile lucrarilor , la prevederile proiectului tehnic si conditiile concrete din teren .

Siguranta depozitarii materialelor , paza bunurilor si masurile de siguranta ramin in grija constructorului.  Depozitele, magaziile, țarcurile de șantier vor fi amenajate în variante constructive provizorii, pe amplasamente puse la dispoziție de Primăria Nufăru și va avea acces la sistemele de utilitati edilitare existente.

- cumularea cu alte proiecte- nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale: agregate, fără impact semnificativ.

- producția de deșeuri: deșeuri rezultate  în timpul  executării lucrărilor : pământ și materiale excavate , (cod deseu 17.05.04) se reutilizează, parțial la sistematizarea terenului, parțial transportate în locuri stabilite de primărie, în același scop; deșeurile din construcții vor fi sortate şi vor fi depozitate temporar în spațiul destinat organizării de șantier, după care vor fi evacuate şi valorificate  prin societăţi autorizate; deseuri menajere sau asimilabile (cod deseu 20.03.01) vor fi colectate temporar în europubele și predate unităților de profil.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile        utilizate :  se vor respecta Normele de protecție a muncii în activitatea de construcții

2) Localizarea proiectului

a) Terenul pe care se va executa lucrarea este ocupat cu rețeaua existentă și aparține domeniului public al localității.

Pe perioada execuţiei lucrărilor se va ocupa temporar teren cu pământul rezultat din săpături și cu echipamentele electrice pe perioada provizoratului.

Suprafaţa de teren ocupată definitiv este de 54 mp.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

- zone umede –nu este cazul

- zone costiere – nu este cazul;

- zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul ;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

- zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005- nu este cazul

- ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

- ariile dens populate – nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: fără impact negativ semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

Proiectul nu se află în arii protejate

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- Lucrările de organizare a șantierului specific acestui obiectiv de investiție se vor amplasa pe terenuri cu destinație publică pentru care se vor obține acordurile de ocupare, trecere și/sau de lucru din partea Administrației Publice Locale. După dezafectarea punctelor de organizare a șantierului, amplasamentele vor fi readuse la starea inițială prin grija constructorului și sub supravegherea Administrației Publice Locale.

d) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

f) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 57/5554 din 27.09.2018, emis de Primăria Comunei Nufăru;

g) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

h) la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

i) prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

j) conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării, prin anunţuri publice:

-afişate la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul ………….. din data de …………..2019;

- afişate de titular la sediul primăriei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunţuri publice:

- afişate la sediul şi pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Tulcea) şi a titularului;

- publicat de titular în ziarul ………….. din data de ……….2019

- afişate de titular la sediul primăriei locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Până la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului interesat /potenţial afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Sef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Simona Constantinescu

## Redactat:

## Consilier superior, ing. Valentin Topal /14.01.2019 / ora 14.30

NR.  AAA   ............... / ..........01.2019