ANEXA 5.E

laprocedură

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: „CENTRU DEPOZITARE SI PROCESARE  PRODUSE AGRICOLE”

II. Titular:

- numele: SC TOTAL AGRO  SRL;

- adresa poştală. COM. IZVOARELE JUD. TULCEA;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet tel 0733086433., tudordascalu@yahoo.com;

- numele persoanelor de contact: Tudor Dascalu;

• director/manager/administrator Tudor Dascalu;

• responsabil pentru protecţia mediului -.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului

Prezentul proiect acopera intentia societatii de a dezvolta şi moderniza activitatea existenta prin realizarea urmatoarelor investitii:

- extinderea capacităţilor existente de depozitare a produselor agricole

- investitii pentru procesarea produselor agricole pentru a se obtine nutreturi combinate

- achizitionarea de utilaje pentru manipularea produselor agricole

- achizitionarea de utilaje pentru transportul produselor agricole

Cantitate depozitata in urma realizarii investitiei:

| PRODUS AGRICOL | U.M. | Cantitate (kg/an) |
| --- | --- | --- |
| Grau | kg/an | 4.286.840 |
| Porumb | kg/an | 1.991.280 |
| Rapita | kg/an | 1.538.460 |
| Floarea soarelui | kg/an | 512.820 |

Cantitate procesata in urma realizarii investitiei:

| PRODUS | U.M. | Cantitate (kg/an) |
| --- | --- | --- |
| Furaje | kg/an | 300.000 |

- Obiective existente pe amplasament

- Obiect 1: denumire Ansamblu silozuri

Caracteristici unitara(tone) : 1.000*

Nr. celule siloz: 4

Capacitate totala(tone): 4.000*

* GH: 0,8 kg/hl

- Obiect 2: denumire Cladire comanda cantar rutier-laborator-vestiar

Caracteristici tehnice:

- suprafata construita(mp): 76,80

- nr. etaje: parter

- compartimentari interioare:  comanda cantar rutier,  laborator,  vestiar, grup sanitar, hol

- Obiect 3: denumire Cantar rutier

Caracteristici tehnice:

- suprafata construita(mp): 82,66

- Obiect 4: Platforma betonata

Caracteristici :

- suprafata construita(mp): 1.153,24 mp

- Obiective propuse a se realiza prin proiect

- OBIECT  A  denumire: Instalatie stocare cereale(extindere Obiect 1: denumire Ansamblu silozuri )

# - Capacitate unitara celula siloz (m3): 1.900 – 1.950

# - Nr. celule siloz(buc): 3

# - Capacitate totala (m3): 5.700 – 5.850

# - Numarul inelelor: 16-17

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
|  | Aria construită (m²): | 475 |
|  | Volum construit (mc): | 7.548 |

- structura de rezistenta : metalica

- inchideri perimetrale : tabla ondulata

- fundatii : radier din b.a.

- acoperis: : tabla ondulata

- OBIECT  B  denumire: Hala FNC

| Nr.crt. | Denumire | Suprafata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 1x15 |
|  | Travei(m): | 3x5 |
|  | Aria construită (m²): | 238,23 |
|  | Aria desfăşurată(m²): | 238,23 |
|  | Numărul de niveluri: | 1 |
|  | Inălţimea la streasina(m) : | 4,50 |
|  | Inălţimea la cornisa(m) : | 5,60 |
|  | Aria construita parter(m²): | 238,23 |
|  | Volum construit (mc): | 1.235 |

- structura de rezistenta : metalica

- inchideri perimetrale : panouri termoizolante

- fundatii : izolate din b.a.

- acoperis: : panouri termoizolante

- tamplaria exterioara : metalica

- finisaje interioare: panouri termoizolante raman aparente

- finisajele exterioare:  panouri termoizolante raman aparente

- pardoselile : pardoseala industriala epoxidica

- OBIECT  C  denumire: Platforma

| Nr.crt. | Denumire | Suprafata |
| --- | --- | --- |
|  | Aria construită (m²): | 460 |

- structura de rezistenta : platforma b.a.

- Bunuri propuse a se achizitiona prin proiect

# INSTALATIE STOCARE CEREALE

# CONECTARE INSTALATIE EXISTENTA

# - Siber monitorizat – 1 buc

# - Accesorii pentru siber monitorizat – 1 buc

# - Transportor cu lant si racleti – 1 buc

# Productivitate (t/h): 50-55

# Putere (kw): 2,2- 225

# - Accesorii pentru transportor cu lant  - 1 buc

# STOCARE CEREALE

# - Suport metalic – 19 m

# Dimensiuni (m): 2,0 x 2,0

# - Elevator cupe – 1 buc

# Productivitate (t/h): 50-55

# Inaltime (m): 27-29

# Putere (kw): 7,5-8,0

# - Accesorii pentru elevator – 1 buc

# - Distribuitor cu doua cai – 1 buc

# Numarul cailor de descarcare: 2-3

# -  Accesorii pentru distribuitor – 1 buc

# - Curatitor cu aer pentru cereale – 1 buc

# Productivitate produs umed (t/h): 50-55

# Productivitate produs uscat (t/h): 60-65

# Accesorii pentru curatitor – 1 buc

# Pasarela de inspectie – 1 buc

# lungime (m): 40-45

# largime (m): 1,3-1,5

# Accesorii pentru pasarela- 1 buc

# Transportor cu lant si racleti – 1 buc

# Productivitate (t/h): 50-55

# Putere (kw): 5,5 -6,0

# Accesorii pentru transportor cu lant – 1 buc

# SILOZURI

# - Silozuri din tabla realizata din otel structural pentru cereale – 3 buc

# Capacitate unitara celula siloz (m3): 1.900 – 1.950

# Nr. celule siloz(buc): 3

# Capacitate totala (m3): 5.700 – 5.850

# Numarul inelelor: 16-17

# Accesorii pentru silozuri – 1 buc

# - Electroventilator radial -1 buc

# putere (kw): 11-12

# Diametrul conductei (mm): 380-400

# - Extractor circular cu snec – 3 buc

# Diametrul silozului (m): 12,5-13,5

# Putere (kw: 5,5 -6

# - Ventilatie pentru siloz – 3 buc

# Diametrul silozului (m): 12,5-13,5

# Tipul de ventilatie : VTC

# - Sistem de masurare control temperatura cereale -1 buc.

# Diametrul silozului (m): 12,5-13,5

# Tipul de ventilatie : VTC

# SILOZURI

# - Transportor cu lant si racleti – 1 buc

# Productivitate (t/h): 50-55

# Putere (kw): 7,5 – 8,5

# 4.2. Accesorii pentru transportor – 1 buc

# TABLOU ELECTRIC SI MATERIALE PENTRU DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

# - Tablou electric – 1 buc

# Ventilatie fortata

# Elemente modulare extensibile

# - Materiale pentru distributia energiei electrice – 1 buc

# Cabluri electrice

# Casete de derivatie

# Canale principale si secundare

# Cabluri electrice anti-propagare incendiu

- MICRO – FNC – 1 BUC.

- Capacitate (t/h): 0,7-1,3

Compus din:

Siloz capacitate 6-7 mc – min 3 buc.

Melc tubular cu vagoneta – min. 1 buc

Masina combinata pentru macinare si amestecare cu sistem de cantarire inclus – 1 buc.

Pompa dozare ulei – 1 buc.

Buncar depozitare premixuri – 1 buc.

Snec descarcare – 1 buc.

Siloz produs finit capacitate min. 10 mc – min. 2 buc.

Melc tubular –  min.1 buc.

Tablou electric de comanda si control – 1 buc.

- TRACTOR – 1 BUC.

- Putere nominala (CP): 400 - 430

- Numar cilindri: 4-6

# INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL CU BRAT TELESCOPIC – 1 BUC.

- Puterea motorului (CP): 140-150

- Capacitatea de ridicare (kg): 4000-4100

# REMORCA – 1 BUC.

-    Tip de basculare: hidraulic

- Numar axe/boghiuri: 2-3

-   Capacitate (kg): 29000-31000

# DISPOZITIV PDA – 1 BUC.

SISTEM CONSTRUCTIV:

Hala FNC

Fundaţiile vor fi de tip izolat, alcatuite din beton armat.

Imobilul va avea o structura metalica cu profile de tip HEA.

Peretii exteriori vor fi din panouri termoizolante de tip „sandwich” de 10cm grosime..

Compartimentarea interioară va fi realizată din panouri termoizolante tip „sandwich”, montate pe strucutra auxiliara metalica.

Acoperişul va fi de tip şarpantă, în alcătuirea cărei intră structura din metal şi straturile izolatoare (termoizolaţii de min. 10cm şi hidroizolaţii) cu suportul şi protecţiile acestora si va avea o invelitoare alcatuita din panouri termozilante tip „sandwich”.

Silozurile

Suprastructura este realizata din profile laminate la rece si tabla cutata galvanizata,

Infrastructura este compusa din  radiere generale.

Ancorarea la infrastructura se va face cu bolturi din otel adiacent fiecarui stalp pe axa circulara.

Numărul locurilor de parcare este de 4.

Lucrările vor fi realizate cu respectarea normativelor și reglementărilor în vigoare, atât urbanistice, cât și arhitecturale și structurale.

| INDICI URBANISTICI |
| --- |
|  | DIN ACTE | DIN MĂSURĂTORI |
| SUPRAFAŢĂ TEREN | 4490.00 MP | 4490.00 MP |
|  | EXISTENT | PROPUS |
| SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ | 726.00mp | 713.23 mp |
| SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ | 726.00mp | 713.23 mp |
| SUPRAFAŢĂ UTILĂ | 580.80mp | 641.90 mp |
| ÎNĂLŢIME | Hmax = 5.60 m | Hmax = 5.60 m |
| NUMĂR CORPURI DE CLĂDIRE | 7 | 4 |
| NUMĂR NIVELURI | 1 | 1 |
| VOLUM CONSTRUIT | 8552.00 mc | 6854.00 mc |
| P.O.T. | 16.16% | 32.05% |
| C.U.T | 0.16 | 0.32 |

Amplasament : intravilan com. Izvoarele jud. Tulcea, T46, P1421/ 18

Terenul are ca vecinatati:

- Nord: 	drum

- Est: 	Primaria Izvoarele ; nr cad 30083

- Sud: 	Primaria Izvoarele

- Vest: 	Primaria Izvoarele

b) justificarea necesităţii proiectului -Propunerea realizării acestui proiect este determinată de fructificarea judicioasă a terenului și zonei;

c) valoarea investiţiei 6.027.769,62 lei ;

d) perioada de implementare propusă – aproximativ 2 ani;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Destinația clădirii va fi Hala FNC;

- În incinta imobilului vor fi amplasate echipamente specifice:

MICRO – FNC – 1 BUC.

- Capacitate (t/h): 0,7-1,3

Compus din:

- Siloz capacitate 6-7 mc – min 3 buc.

- Melc tubular cu vagoneta – min. 1 buc

- Masina combinata pentru macinare si amestecare cu sistem de cantarire inclus – 1 buc.

- Pompa dozare ulei – 1 buc.

- Buncar depozitare premixuri – 1 buc.

- Snec descarcare – 1 buc.

- Siloz produs finit capacitate min. 10 mc – min. 2 buc.

- Melc tubular –  min.1 buc.

- Tablou electric de comanda si control – 1 buc.

- Materii prime ce se vor utiliza în procesul de producție:

Materii prime folosite FNC

| MATERII PRIME | Total materii prime procesate (Kg) |
| --- | --- |
| Porumb | 60.000,00 |
| Grau | 160.350,00 |
| Tarate grau | 11.190,00 |
| Srot soia | 18.960,00 |
| Srot floarea soarelui | 42.000,00 |
| Concentrat t1 2,5% | 7.500,00 |
| TOTAL | 300.000,00 |

- Energia utilizata pentru întreținerea / confortul imobilului este electrica.

- Combustibilii utilizați: NU ESTE CAZUL;

- Imobilul va fi racordat la rețelele utilitar / edilitare din zonă: energie electrică;

- Pe amplasament  există rețea de alimentare cu apă funcțională.

- Pe amplasament exista bazin vidanjabil.

- Nu vor fi necesare lucrări de refacere ale amplasamentului deoarece se va lucra strict pe amplasamentul terenului proprietate;

- Execuția proiectului nu afectează căile de acces existente.

- În procesul de execuție și utilizare nu vor fi utilizate resurse naturale;

- Fiind o structură metalica, se vor utiliza elemente prefabricate la punerea în operă (profile metalice de tip HEA si panouri de inchidere de tip “sandwich”);

- Durata de execuție este estimată la 2 ani, urmată de darea în folosință pentru exploatare pe perioadă nedeterminată;

- Propunerea realizării acestui proiect este determinată de fructificarea judicioasă a terenului și zonei;

- profilul şi capacităţile de producţie –  Depozitare cereale ; Fabricarea furajelor pentru hrana animalelor de fermă – Capacitate FNC (t/h): 0,7-1,3

- ;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) –Pe amplasament exista un cantar bascula, o cladire birouri si o instalatie stocare cereale impreuna cu obiectivele aferente.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Prezentul proiect acopera intentia societatii de a dezvolta şi moderniza activitatea existenta prin realizarea urmatoarelor investitii:

- noi capacităţi de depozitare produse agricole

- investitii pentru procesarea produselor agricole pentru a se obtine nutreturi combinate

- achizitionarea de utilaje pentru manipularea produselor agricole

- achizitionarea de utilaje pentru transportul produselor agricole

- ACTIVITATEA DE DEPOZITARE

Cantitate depozitata in urma realizarii investitiei:

| PRODUS AGRICOL | U.M. | Cantitate (kg/an) |
| --- | --- | --- |
| Grau | kg/an | 4.286.840 |
| Porumb | kg/an | 1.991.280 |
| Rapita | kg/an | 1.538.460 |
| Floarea soarelui | kg/an | 512.820 |

- ACTIVITATEA DE PROCESARE

Cantitate procesata in urma realizarii investitiei:

| PRODUS | U.M. | Cantitate (kg/an) |
| --- | --- | --- |
| Furaje | kg/an | 300.000 |

FLUX TEHNOLOGIC SILOZURI

Fazele principale ale procesului tehnologic cuprind :

1. Aprovizionare materie prima;

2. Cantarire;

3. Analize laborator;

4. Receptie materii prime vrac;

6. Precuratire

7. Depozitare materii prime;

8. Incarcare;

9. Analize laborator;

10. Cantarire;

12. Livrare.

Materia prima care se va depozita si/sau procesa este achizitionata de la diversii clienti din cadrul judetului si din productia proprie. Aceasta este adusa fie cu tractorul+remorca achizitionate prin proiect fie cu mijloacele de transport ale furnizorilor. Odata ajunsa, marfa este cantarita cu ajutorul cantarului bascula. Dupa cantarire se recolteaza mai multe probe uniforme din masa de produs care sunt duse la laborator unde se efectueaza o gama completa de analize pentru a stabili indicii calitativi ai produsului. In functie de datele obtinute marfa urmeaza urmatorul flux:

- daca indicele care evidentieaza corpurile straine si umiditatea este in standardul necesar depozitarii marfa este directionata spre silozuri unde este depozitata in celulele de siloz

- daca indicele care evidentieaza corpurile straine este peste 2% corpuri straine  fata de indicele standard de pastrare si indicele de umiditate este in standard marfa este directionata spre silozuri  unde este conditionata. Dupa conditionare marfa este depozitata in celulele de siloz.

- daca indicele care evidentieaza indicele de umiditate este peste indicele standard de pastrare marfa este directionata spre alte baze de receptie unde este uscata. Dupa uscare marfa este adusa la baza si depozitata in celulele de siloz

Cand se doresc a fi livrate produsele agricole depozitate sunt incarcate  in tractorul+remorca achizitionate prin proiect  si/sau in mijloacele de transport ale clientilor si transportate la clientii.

FLUX TEHNOLOGIC PROCESARE (aprovizionare – procesare materie prima – comercializare produs finit)

Fazele principale ale procesului tehnologic cuprind :

Flux tehnologic etapa I :

1. Aprovizionare materie prima ferma proprie si tertii;

2. Procesare;

3. Livrare produs finit.

Fluxul tehnologic pentru producerea nutreturilor combinate este urmatorul:

- receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime

- macinarea materiilor prime

- dozarea si amestecarea materiilor prime

- livrarea produselor finit

Nutreturile combinate se vor realiza numai la comanda ferma primita de la clienti si numai in cantitatea solicitata de acestia. Comenzile  primite se accepta numai de la consumatori finali, nu se accepta comenzi de la intermediari, etc.  Materia prima necesara pentru producerea de nutreturi combinate este aprovizionata numai in cantitatea necesara pentru producerea nutretului combinat comandat. Nu se aprovizioneaza materie prima in plus  fata de cea necesara pentru a onora comanzile primite.

Comenzile se primesc anticipat, se aprovizioneaza numai cantitatea de materie prima necesara pentru a onora comanzile respective. Dupa ce se realizeaza produsul finit acesta  se ambaleaza si se livreaza in aceiasi zi la clientul final conform comenzii primite. Nu se produc nutreturi combinate suplimentar fata de comenzile primite, nu se produce marfa pe stoc care sa fie depozitata de catre societate

Materia prima este aprovizionata astfel:

-  graul si porumbul este depozitat in celulele de siloz existente pe amplasament si/sau in cele ce se vor construi conform acestui proiect.

- taratele de grau, srot de soia, srot de floarea soarelui premixurile (concentrat t1) aprovizionata de la tertii in saci de diverse dimensiuni si depozitate temporar pana la procesare in OBIECT  B  denumire: Hala FNC intr-o zona delimitata distinct.

Materia prima (graul si porumbul) depozitata in silozuri se incarca intr-o remorca agricola si se transporta pana la  Hala FNC. Din remorca marfa este descarcata in buncarul “Melcului tubular mobil cu vagoneta (poz.2)” de unde prin intermediul acestuia este alimentat un  Siloz patrat din tabla de otel (poz. 1). Taratele de grau, srot de soia, srot de floarea soarelui sunt descarcate manual din saci  in buncarul “Melcului tubular mobil cu vagoneta (poz.2 )” de unde prin intermediul acestuia este alimentat un Siloz patrat din tabla de otel - (poz. 1)

Premixurile (concentrat t1) sunt descarcate manual din saci  in Buncar depozitare premixuri – (poz. 6). Porumbul, graul, sroturile sunt depozitate in  silozuri  diferite. Daca este cazul se mai adauga in reteta si cantitati mici de ulei de soia si/sau floarea soarelui, cantitati care sunt adaugate  manual prin intermediul bunului Pompa dozare ulei/grasimi pentru ulei-(poz. 5)

Odata incarcata materia prima incepe procesul de producere a furajului combinat.

Din  fiecare Siloz patrat din tabla de otel - 3 buc. (Poz. 1) prin cadere libera materia prima trece in buncarele de la Poz. 4. Nr 04 celule de cantarire, unde marfa este cantarita si dozata. Premixurile se vor alimenta manual din Buncarul depozitare premixuri – (poz. 6) in Poz. 4.  STATIE/Masina de cantarire  - 1 buc. Din  Poz. 4. Nr 04 celule de cantarire - 4 buc STATIE/Masina de cantarire  - 1 buc. materia prima este descarcata in buncarul de la Poz. 3.  Masina combinata pentru macinare si amestecare - 1 buc. In aceasta masina materia prima este macinata si amestecata. Din Poz. 3.  Masina combinata pentru macinare si amestecare - 1 buc. produsul finit este transportat cu ajutorul Poz. 11.  Melci tubulari in Poz. 6.  STATIE/Masina de insacuit si cantarit -  1 buc. unde produsul finit este ambalat in saci. Marfa ambalata se incarca manual in mijloacele de transport ale clientilor.

Comercializarea se  realizeaza numai în mod direct către consumatorul final, catre gospodarii individuale din comuna si comunele limitrofe.

  - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei – NU ESTE CAZUL;;

  - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente – 	NU ESTE CAZUL;

  - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare – NU ESTE CAZUL 	;

  - metode folosite în construcţie/demolare – 	NU ESTE CAZUL;

  - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară – 	NU ESTE CAZUL;

  - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – 	prin lucrarile propuse se urmareste dezvoltarea centrului depozitare cereale existent pe amplasament

  - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – NU ESTE CAZUL;

  - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) –  NU ESTE CAZUL;

  - alte autorizaţii cerute pentru proiect – – au mai fost solicitate următoarele autorizații / avize conform C.U.

    - Enel

    - R.A.J.A.

    - Avizul Directiei sanitar veterinare

    - Avizul Sanatate Populatie

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului – pentru realizarea fundatiilor ptr silozuri se va desface o parte din platforma existenta . Materialul rezultat se va depozita pe amplasament urmand a fi folosit pentru refacerea platformei .

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului – NU ESTE CAZUL;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; – NU ESTE CAZUL;

- metode folosite în demolare – 	demolarea se va realiza mecanizat ;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – NU ESTE CAZUL;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) – 	NU ESTE CAZUL.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Pe teren se propune extinderea unitatii de cereale existente cu 3 silozuri metalice si realizarea unei hale FNC cu regim inaltime P. Pe amplasament exista un cantar bascula, o cladire birouri si o instalatie stocare cereale impreuna cu obiectivele aferente.

Amplasament : intravilan com. Izvoarele jud. Tulcea, T46, P1421/ 18

CALCUL SPATII VERZI

Conform Legii 5 , constructiile de tip industrial vor fi prevazute cu spatii verzi de minimum 20%.

S.TEREN = 4490.00mp

SPATII VERZI REALIZATE PE AMPLASAMENT = 925.00mp

În incintă vor fi amenajate spații verzi, prevăzându-se îmbrăcarea cu pământ vegetal și însămânțarea cu ierburi perene și arbuști decorative, cum ar fi arbori din specia coniferelor (brad caucazian, chamaecyparis L. columnaris), arborele lampion, ailanthus altissima (cenuser) sau catalpa bignoioides.

NOTA!

Speciile de arbori si arbusti enumerate mai sus sunt cu titlu de exemplu, alegerea si plantarea acestora ramane la latitudinea beneficiarului.

Se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor prin amplasarea de pubele diferite pentru fiecare tip de deșeu în parte. Amplasarea pubelelor se va face în exteriorul clădirii într-un spațiu special amenajat. Colectarea se va face de firme autorizate în baza unor contracte de preluare deșeuri.

Preluarea deseului menajer se va face în baza unui contract cu firma de salubrizare ce deservește amplasamentul. Amplasarea recipientului de colectare al gunoiului menajer se va face în interiorul terenului, pe o platformă betonată, împrejmuită, ce va fi prevăzută cu un canal de colectare a apelor pluviale.

Parcarea autovehiculelor va fi realizată în interiorul terenului.

Finisajele exterioare vor fi realizate cu panouri de tip “sandwich”.

Tâmplăria exterioară va fi din PVC + geam termoizolant.

Sistemul de acoperișva fi tip sapranta.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare - – 	NU ESTE CAZUL;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 	NU ESTE CAZUL;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului– imobilul va fi realizat pe 7.50% din suprafata terenului – cf. Certificatului de Urbanism;

• arealele sensibile - NU ESTE CAZUL;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – NU ESTE CAZUL;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute– NU ESTE CAZUL.

b) protecţia aerului:

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de:

lucrările de săpătură pentru fundaţii precum și lucrările de suprastuctură – generează emisii de prafîn atmosferă;

utilajele / echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii– emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă.

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri - NU ESTE CAZUL;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Se vor lua măsuri de protejare a mediului cu plase de protecție și reținere a prafului în aria lucrării, utilizarea eficientă a maşinilor / utilajelor de lucru,astfel încât să se reducă la maximum emisiile din gaze de eşapament;spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier,pentru evitarea împrăştierii pământului şi nisipului pe suprafeţele carosabile.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În timpul realizării obiectivului, se pot reține ca surse de zgomot și vibrații mijloacele de transport și utilajele terasiere. Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilitatea de depășire a limitelor de poluare fonică stabilite prin STAS 10.009/88. Apreciem ca față de împrejurimi impactul zgomotului și al vibrațiilor este nesemnificativ și nu va afecta negativ populația.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

– faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta locației este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia

- nu se impun amenajari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii – NU SUNT SURSE DE RADIAȚII;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – NU ESTE CAZUL;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Din analizarea obiectivului se pot distinge două etape de poluare:

    - etapa de execuţie a obiectivului analizat;

    - etapa de funcţionare a obiectivului.

În timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric, etc).

După execuţia obiectivului și darea în exploatare, nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice, microbiologice sau surse de radiaţii ionizate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Solul decopertat de peamplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat și apoi împrăştiat, nivelat și compactat pe terenul din jur.

În timpul funcţionării unităţii, învederea protejării solului și a subsolului, atenţia se va concentra asupra zonelor de depozitare a deşeurilor.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri:

identificarea clară, betonarea și bordurarea spațiilor de depozitarea deşeurilor;

acoperirea spațiilor de depozitare;

construirea lor astfel încât să se prevină împrăştierea deşeurilor din cauza vântului.

în interiorul ariei de depozitare a deşeurilor nu trebuie sa fie executate drenaje sau guri de evacuare conectate spre sistemul central de drenaj;

Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică prin urmare, realizarea proiectului nu afecteaza ecosistemul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele - NU ESTE CAZUL;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public - NU ESTE CAZUL;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor prin amplasarea de pubele diferite pentru fiecare tip de deșeu în parte. Amplasarea pubelelor se va face în exteriorul clădirii într-un spațiu special amenajat. Colectarea se va face de firme autorizate în baza unor contracte de preluare deșeuri.

Preluarea deșeului menajer se va face în baza unui contract cu firma de salubrizare ce deservește amplasamentul. Amplasarea recipientului de colectare al gunoiului menajer se va face în interiorul terenului, pe o platformă betonată, împrejmuită, ce va fi prevazută cu un canal de colectare a apelor pluviale.

- lista deşeurilor (17.01.01; 17.02; 17.04.05; 17.05.04; 17.09.04)

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse– NU ESTE CAZUL;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. - NU ESTE CAZUL;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: organizarea de șantier se va realiza în interiorul parcelei și nu va avea impact negativ asupra mediului;

  - În timpul organizării de șantier poluanții rezultați vor fi depozitați în containere speciale din metal sau plastic, după caz, în funcție de natura acestora;

  - Nu este cazul de dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

  - Având în vedere măsurile luate în timpul organizării de șantier cât și caracterul temporar al acesteia, se poate aprecia că impactul organizării de șantier asupra mediului este nesemnificativ.

- localizarea organizării de şantier – în interiorul amplasamentului;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii – NU SUNT NECESARE;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat accidental fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric, etc).

În timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor prefabricate de beton provenite de la utilajele de execuţie (betonieră).

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei– NU ESTE CAZUL;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După execuţia obiectivului și darea în exploatare, nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice, microbiologice sau surse de radiaţii ionizate.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare– NU ESTE CAZUL;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor - NU ESTE CAZUL;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului NU ESTE CAZUL.

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................

SC AGRO TOTAL SRL