MEMORIU DE PREZENTARE

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE SARICHIOI SI ZEBIL, COMUNA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA  PROIECTULUI :

Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea.

II. TITULAR

- Numele companiei

Comuna Sarichioi, judetul Tulcea

- Adresa poştală

Primaria Sarichioi, sat Sarichioi, comuna Sarichioi, judetul Tulcea

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel: 0240-563538

Fax: 0240-563511

Email: contact@primariasarichioi.ro

www.primariasarichioi.ro

- Numele persoanelor de contact:

Finoghen Vitali-Cristian

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

a) Rezumat al proiectului

Obiectivul general al proiectului " Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea" este reprezentat de dezvoltarea locala in sectorul de apa uzata pentru asigurarea conformarii cu anganjamentele negociate de Romania in cadrul sectorului de integrare si post-integrare.

SCHEMA GENERALA A EXTINDERII SISTEMULUI  DE CANALIZARE CUPRINDE:

- RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA

- SPAU 11 BUCATI SI CONDUCTE DE REFULARE AFERENTE

- REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA PROIECTATA

b) Justificarea necesitatii proiectului

In prezent in localitatile Sarichioi si Zebil exista un sistem de alimentare cu apa , dar nu dispune si de un sistem centralizat de colectare apelor menajere pentru intreaga comuna, ceea ce contravine legislatiei actuale in domeniul protectiei mediului si calitatii apelor.

Localitatea Sarichioi dispune partial de retea canalizare in lungime totala de 5000 ml si  o statiei de epurare (600 mc/zi) care a fost dimensionata pentru intreaga comuna, dar nu sunt puse in functiune.

Capacitatea statiei de epurare mecano-biologica a fost dimensionata pentru 5700 locuitori echivalenti.

Statia de epurare detine o instalatie compacta, eficienta, durabila si economica proiectata pentru realizarea tratarii biologice a apelor reziduale degradabile.

In sistemul SBR se disting 5 etape secventiale ale procesului de epurare, care se repeta incontinuu:

- etapa 1: alimentarea, durata ciclului cca. 25% din total; apa uzata se introduce in bazin si se amesteca cu namolul activ ramas din ciclul precedent;

- etapa 2: aerarea si amestecarea, durata ciclului  cca. 35% din total; apa uzata proaspata este amestecata energic cu namolul activ care se formeaza prin inmultirea microorganismelor aerobe, concomitent cu introducerea aerului. In aceasta etapa se poate realiza si denitrificarea, prin oprirea aerarii;

- etapa 3: decantarea durata ciclului cca. 20% din total; se opreste aerarea si amestecarea, lasand timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de namol;

- etapa 4: evacuarea, durata ciclului cca. 15% din total; apa uzata epurata decantata se evacueaza din bazin in proportie de pana la cca. 60% din volumul bazinului.

- etapa 5: asteptarea , durata ciclului cca. 5% din total; in aceasta perioada se poate indeparta namolul considerat in surplus (eliminarea partiala) Aceasta secventa  nu este neaparat necesara. Ea poate fi eliminata pe perioada debitelor de varf si prelungita pe perioada debitelor mici.

Principalele parti componente ale instalatiilor de tratament  compact sunt:

- gratarul sau cosul de retinere a materialelor mari;

- bazinul de egalizare

- bazinul de aerare/sedimentare.

In prezent conform situatiei transmisa de catre Primaria Sarichioi nu sunt existente racorduri la reteaua existenta de canalizare din localitatea Sarichioi.

Localitatea Zebil nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera.

In lipsa unui sistem adecvat de canalizare care sa permita colectarea si evacuarea apelor uzate menajere pentru intreaga populatie a aglomerarii, dejectiile se infiltreaza in panza freatica si polueaza apele subterane.

Construirea si modernizarea retelei de canalizare in localitatile Sarichioi si Zebil, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, și, în general, condiții optime de trai, constituind totodata premisele  pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Posibilităţile de dezvoltare ale localităţilor sunt în prezent afectate de nivelul scăzut de dezvoltare a infrastructurii în special canalizarea şi epurarea apelor uzate.

Obiectivul specific este cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de servicii imbunatatite, sprijinirea activitatilor economice, comerciale si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; ameliorarea in conformitate cu standardele în vigoare a conditiilor igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate; ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.

Aceste obiective vor permite dezvoltarea unor masuri si actiuni integrate  durabile pentru crearea premiselor reale de realizare a :

- diversificarii activitatilor economice ;

- prelucrarii si comercializarii produselor agricole ;

În aceste condiţii, se impune ca o necesitate reală construirea si modernizarea retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil care să conducă la ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare de viaţa ale locuitorilor şi a activităţilor desfăşurate de aceştia.

c) Valoarea investitiei

10.807.822,06 lei fara TVA

d)Perioada de implementare propusa;

Durate obiectivului de investitie a fost propusa la 1 luna proiect tehnic si detalii de executie ,cu 19 luni pentru executie.

e) Planse reprezentant limitele amplasamentului proiectului , inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Planurile de situatie si de amplasament vor fi anexate prezentei documentatii.

Toate suprafeţele specificate mai jos au categoria de folosinta cai de comunicatii si sunt  situate in intravilanul si extravilanul Comunei Sarichioi.

Se consideră a fi ocupate definitiv suprafeţele ocupate de căminele de vizitare, staţiile de pompare.

Se  consideră a fi ocupate temporar suprafeţele  pe  care se desfăşoară lucrările de săpătură, transport, montaj (terenuri afectate pe perioada de execuţie a lucrărilor).

Pentru organizarea de şantier este necesar să se stabilească o suprafaţă destinată spaţiilor pentru depozitarea tuburilor şi a celorlalte materiale ce urmează a fi puse în operă, precum şi pentru personalul de şantier.

Natura suprafeţelor ocupate de obiectivul de investiţie:

- Temporar

Se  consideră  suprafaţa  ocupată  temporar  de  săpătură,  debleul realizat pentru pozarea tuburilor şi cel destinat organizării de şantier.

Terenul ocupat temporar aferent reţelei de conducte din sistemul de canalizare este:

- Temporar

  - reţea canalizare 	– 30173 m x 1.5 m = 45259.5 mp

  - retea racorduri	- 2800 m x 1.2 = 3360

  - refulare apa menjera	– 11095 m x 0.7 m = 7766.5 mp

  - total temporar - 56386 mp

- Definitiv

-suprafaţa  aferentă căminelor Dn 1000mm: 1,24m x 1,24m x 663 buc. = 1019,43 mp;

-suprafaţa  aferentă căminelor Dn 800 mm: 1,0m x 1,0m x 126 buc. = 126 mp;

- suprafata aferenta caminel de racord Dn 400 mm: 0.6*0.6*400 buc.= 144 mp

- suprafaţa aferenta staţiilor de pompare: 33 mp;

-  total definitiv - 1322,43 mp

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Comuna Sarichioi este localizată în SE-ul ţării, în regiunea istorică Dobrogea, care corespunde, din punct de vedere al unităţilor de relief, Podişului Dobrogei. În cadrul acestuia ocupă partea de est a subunităţii, respectiv Podişul Dobrogei de Nord. Suprafaţa comunei se întinde în cea mai mare parte peste Dealurile Tulcei. În sud ocupă aproape întreaga subunitate a Podişului Babadag, numită Podişul Visternei.

Comuna Sarichioi ocupă o suprafaţă de 28 239 ha, în partea de SE a judeţului Tulcea. Se învecinează la nord cu comuna Valea Nucarilor, la nord-vest cu comuna Mihail Kogălniceanu, la vest cu oraşul Babadag, iar la sud cu comuna Jurilovca. Resedinţa comunei este reprezentată de localitatea Sarichioi, situată pe malul de NV al Lacului Razim, la 29 km sud de municipiul Tulcea şi 14 km - NE de oraşul Babadag. În componenţa comunei intră, începând cu anul 1968, 5 aşezări: Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia, Visterna. Faţă de reşedinţă, care este amplasată pe malul nord-vestic al Lacului Razim, celelalte localităţi se situează astfel: Sabangia este amplasată la 4 km nord, pe drumul judeţean 222, pe litoralul L. Razim, localitatea Zebil se situează la vest de Sarichioi, pe drumul judeţean 229, pe malul Lacului Babadag, Visterna este aşezată la sud-vest de centrul comunei, pe Valea Ceairelor (Valea Visternei), în Podişul Visternei, localitatea Enisala se desfaşoară la sud de reşedinţa comunei, pe drumul judeţean 222, pe Glacisul Podişului Babadag, ajungând până la L.Babadag şi Balta Enisala.

Accesul în comună se mai poate face şi pe calea ferată. Cele mai apropiate staţii CFR sunt la Tulcea (30 km), Zebil (11 km) şi Babadag (18 km).

In prezent in comuna Sarichioi dispune de un sistem de alimetare cu apa , dar nu dispune si de un sistem centralizat de colectare a apelor menajere care sa acopere intreaga comuna.

La stabilirea schemei de amenajare şi a soluţiilor constructive şi tehnologice au fost considerate următoarele priorităţi:

        - sănătatea locuitorilor;

        - protecţia mediului, respectiv înlăturarea poluării stratului freatic;

        - creşterea nivelului de trai al locuitorilor;

        - creşterea atractivităţii comunei Sarichioi pentru investitorii economici;

        - realizarea unui raport optim între valoarea investiţiei şi atingerea obiectivelor;

        - respectarea prevederilor H.G nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

La proiectarea retelelor de canalizare menajera, s-au avut in vedere reglementarile tehnice in vigoare, respectiv :

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizata in 2015

STAS 1846/2006 – Determinarea debitelor de apa de canalizare.Prescriptii de proiectare

STAS 3051–91–Canale ale retelelor exterioare de canalizare.Prescriptii fundamentale de proiectare.

STAS 2248/82- Canalizari. Camine de vizitare

STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului Romaniei.

SR 8591/97 - Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare.

NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

Retelele de canalizare proiectate se monteaza sub sistemul rutier si cu respectarea distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor.

Materialele utilizate pentru extindere (conducte, vane, armaturi, mufe de imbinare) vor fi avizate sanitar conform ordinului MS 275/2012.

In faza de studiu de fezabilitate s-a eliberat decizia etapei de evaluare intiala nr.808/16.11.2017 in care s-a optat infiintarea unei statiei de epurare in localitatea Zebil cu evacuare apelor epurate in Lacul Babadag, la faza de proiect tehnic s-a propus renuntarea la statia de epurare de pe localitatea Zebil si epurarea apelor menajere din localitatea respectiva in statia de epurare existenta de 600 mc/zi din localitatea Sarichioi.

Adoptarea solutiei prezentate in cadrul memoriului de prezentare s-a realizat din urmatoarele motive:

- in vederea respectarii conditiilor impuse prin avizul 132/21.02.2018 emis de catre EURO FISH SRL, se impune respectarea urmatorilor indicatori de calitatea a apei epurate:

| Nr.crt. | Indicator | Ape piscicole |
| --- | --- | --- |
|  |  | Recomandat | Obligatoriu |
| 1 | Temperatura (grade C) |  | 1.Temperatura masurata in aval de punctul de descarcare a apelor poluate termic (la limita zonei de amestec) nu trebuie sa depaseasca temperatura mediului neafectat de poluare cu mai mult de : 30C |
|  |  |  | 2. Deversarile de ape poluate termic nu trebuie sa cauzeze depasirea temperaturilor urmatoare in aval de punctul de deversare (la limita zonei de ameste):280C |
| 2 | Oxigenul dizolvat (mg/l O2) | 50%>8 100%>5 | 50%>7 |
| 3 | pH |  | 6-9(0)1) |
| 4 | Suspensiile solide (mg/l) | <25 (0) |  |
| 5 | CBO5 (mg/l O2) | <6 |  |
| 6 | Fosfor total (Mg/l P) |  |  |
|  | Nitriti | <0,03 |  |
|  | Fenoli (mg/l C6H5OH) |  | *2) |
|  | Hidrocarburi de origine petroliera |  | *3) |
|  | Amoniac neionizat (mg/l NH3) | <0.005 | <0.025 |
|  |  | R | O |
| 11 | Amoniu total (mg/l HOC1) | <0.2 | <14 |
| 12 | Clor toal rezidual (mg/l NH4) |  | <0.005 |
| 13 | Zinc total (mg/l Zn) |  | <1 |
| 14 | Cupru dizolvat (mg/l Cu) | <0,04 |  |

* Anexa nr.1 la Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protecite si ameliorarea in scopul sustinerii vietii piscicole - HG 563/2006.

- in urma discutiilor si solicitarilor efectuate anterior catre furnizori si ingineri de specialitate cu privire la solutia tehnologica de epurare in localitatea Zebil, ni s-au comunicat urmatoarele:

- cerintele recomandate sunt aproape imposibil de atins cu tehnologia standard a unei statii de epurare. In special cu tehnologia ceruta prin fisele tehnice nu se va putea realiza calitatea ceruta. Cerintele  pe anumiti parametrii sunt de 4 ori mai mici decat maximul admis de NTPA001/2005 ( CBO5).

- cantitatea de oxigen dizolvat este recomandata a fi mai mare decat cea care iese standard dintr-o statie de epurare. Parametrii doriti se pot atinge prin adaugarea de echipamente mult mai scumpe ( gratare automate fine, flotatie, etc), ceea ce ar duce la cresterea costurilor pentru statie cu circa 100 000 euro.

Chiar si in conditiile expuse mai sus, nu se poate garanta 100% ca parametrii apei vor fi tot timpul aceiasi. Problema la canalizarile de la sate este debitul relativ mic de apa si deversarile ocazionale care depasesc cu mult incarcatura organica admisa prin NTPA002/2005. Din experienta stim ca oamenii deverseaza uneori si dejectiile de la grajduri sau exploatatii zootehnice, sange de la sacrificarea animalelor, alte resturi organice de la lapte, curatarea pestilor , etc. Toate aceste deversari ocazionale cresc incarcatura organica la intrarea in statia de epurare si sunt necontrolabile.

Conform cu cerintele acordului, Euro Fish cere acord deplin pentru ca specialistii firmei sa verifice modul de functionare a statiei. Acest lucru presupune ca acestia vor putea sa monitorizeze oricand calitatea apei pe iesire si , tinand cont de despagubirile pe care le cer, consideram ca acest lucru va duce la abuzuri din partea EURO FISH iar UAT Sarichioi va fi pusa in situatia de a plati despagubirile cerute. Investitia in aceasta statie de epurare ori cat de mare ar fi, ar mai avea nevoie in timpul operarii de personal calificat, 24 de ore din 24, personal pentru laborator si echipamente de laborator pentru a  monitoriza continuu parametrii apei la iesire.

In calitatea de proiectant general pentru proiectul de investitie propunem schimbarea solutiei de epurare din localitatea Zebil, prin renuntarea la statia de epurare propusa si epurare apelor menajere in statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi.

1) Retea canalizare

Reţeaua de canalizare proiectatã este de tip separativ si se va poza pe străzile din comuna Sarichioi, de-a lungul drumurilor judetene DJ222 si DJ229 in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe trama strazilor din comuna respectiva.

Lungimea canalelor colectoare din comuna Sarichioi este de 30173 ml conducta gravitationala PVC SN4 din care : 15436 ml propusi pe localitatea Sarichioi si 14737 ml propusi pentru localitatea Zebil.

În lungul colectoarelor menajere sunt dispuse un număr de 789 cămine de vizitare, din care, 370 camine de vizitare amplasate de-a lungul colectoarelor propuse din localitatea Sarichiroi si 419 camine de vizitare amplasate pe colectoarele propuse din localitatea Zebil .

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevazut un numar de 11 statii de pompare ape uzate din care 10 statii propuse noi si o statie existenta reechipata . Statiile vor prelua apele uzate gravitational si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare existente/proiectate.

Lungimea conductelor de refulare aferente statiilor de pompare propuse va fi de 11095 ml fiind realizate din conducte PEHD PE100 PN10 cu diametrele De50, 63, 75, 90 si 125 mm.

Pe traseul conductelor de refulare menajera s-au proiectat 23 camine din beton prevazute cu instalatii de vane de izolare si instalatii de golire sau aerisire.

Caminele aferete retelei de refulare menajera sunt constructii prefabricate din  beton avand dimensiunile constructive Ø 1200mm

Pe traseul colectoarelor menajere s-au propus realizarea a 400 de racorduri.

Caminul de racord se va realiza din polipropilena Ø 400mm si vor avea adancimi constructive cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN4 Dn160mm in lungime totala de 2800  ml.Amplasarea caminelor de racord se va face la limita proprietatilor, in domeniul public al comunei Sarichioi.

De-alungul traseului  retelei  de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari de drum judetean, sant si podet.

    - Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata. Se va acorda o deosebită atenţie modului de execuţie alsăpăturilor pentru conducte. În zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a deţinătorilor reţelelor subterane.

    - Subtraversarile de podet si sant se vor realiza prin sapatura deschisa, cu conductele de transport a apei menajere introduse in tuburi de protectie din otel, izolate anticorosiv.

Se va acorda o deosebită atenţie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. În zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a deţinătorilor reţelelor subterane.

Subtraversari prin foraj dirijat :

      - Subtraversare drum judetean, conducta PVC SN4 gravitationala DN250mm – 14buc– Ltotal= 194.7ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

      - Subtraversare drum judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D63 mm – 2buc– Ltotal=35.3 ml, prevazute cu tub de protectie OL 178x6mm.

      - Subtraversare judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D125 mm – 2buc– Ltotal=38.5 ml, prevazute cu tub de protectie OL245x8mm.

Subtraversari prin sapatura deschisa

      - Subtraversare sant, conducta PVC SN4 canalizare gravitationala DN250mm – 1buc– Ltotal= 32.7ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

      - Subtraversare podet, conducta PVC SN4 canalizare gravitationala DN250mm – 1buc– Ltotal= 16.5ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

      - Subtraversare sant, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D50mm – 1buc– Ltotal=12,5 ml, prevazute cu tub de protectie OL178x6mm.

      - Subtraversare 	sant, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D125 mm – 3buc– Ltotal=30.2 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

Epurarea apelor menajere generate de tronsoanele de canalizare propuse in cadrul localitatilor Sarichioi si Zebil, se vor realiza in statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare localitatea Sarichioi

Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

| Nr. | Colector | Diametru PVC SN4 (mm) | Lungime (m) | Nr. Camine Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tronson CP1(Sarichioi) | 250 | 392 | 11(Dn800) |
| 2 | Tronson CP2(Sarichioi) | 250 | 99 | 3(Dn800) |
| 3 | Tronson CP3(Sarichioi) | 250 | 293 | 7(Dn800) |
| 4 | Tronson CP4(Sarichioi) | 250 | 903 | 21(Dn1000) |
| 5 | Tronson CS1(Sarichioi) | 250 | 319 | 8(Dn1000) |
| 6 | Tronson CS2(Sarichioi) | 250 | 648 | 17(Dn1000) |
| 7 | Tronson CS3(Sarichioi) | 250 | 822 | 21(Dn1000) |
| 8 | Tronson CS4(Sarichioi) | 250 | 694 | 19(Dn1000) |
| 9 | Tronson CS5(Sarichioi) | 250 | 308 | 8(Dn1000) |
| 10 | Tronson CS6(Sarichioi) | 250 | 135 | 3(Dn1000) |
| 11 | Tronson CS7(Sarichioi) | 250 | 140 | 3(Dn1000) |
| 12 | Tronson CS8(Sarichioi) | 250 | 345 | 9(Dn1000) |
| 13 | Tronson CS9(Sarichioi) | 250 | 125 | 3(Dn1000) |
| 14 | Tronson CS10(Sarichioi) | 250 | 135 | 3(Dn1000) |
| 15 | Tronson CS11(Sarichioi) | 250 | 387 | 9(Dn1000) |
| 16 | Tronson CS12(Sarichioi) | 250 | 164 | 4(Dn1000) |
| 17 | Tronson CS13(Sarichioi) | 250 | 180 | 4(Dn1000) |
| 18 | Tronson CS14(Sarichioi) | 250 | 118 | 3(Dn1000) |
| 19 | Tronson CS15(Sarichioi) | 250 | 373 | 10(Dn1000) |
| 20 | Tronson CS16(Sarichioi) | 250 | 338 | 8(Dn1000) |
| 21 | Tronson CS17(Sarichioi) | 250 | 534 | 15(Dn1000) |
| 22 | Tronson CS18(Sarichioi) | 250 | 267 | 6(Dn1000) |
| 23 | Tronson CS19(Sarichioi) | 250 | 1074 | 26(Dn1000) |
| 24 | Tronson CS20(Sarichioi) | 250 | 292 | 6(Dn1000) |
| 25 | Tronson CS21(Sarichioi) | 250 | 159 | 4(Dn1000) |
| 26 | Tronson CS22(Sarichioi) | 250 | 140 | 3(Dn1000) |
| 27 | Tronson CS23(Sarichioi) | 250 | 64 | 2(Dn1000) |
| 28 | Tronson CS24(Sarichioi) | 250 | 101 | 2(Dn1000) |
| 29 | Tronson CS25(Sarichioi) | 250 | 440 | 12(Dn1000) |
| 30 | Tronson CS26(Sarichioi) | 250 | 90 | 2(Dn1000) |
| 31 | Tronson CS27(Sarichioi) | 250 | 467 | 11(Dn1000) |
| 32 | Tronson CS28(Sarichioi) | 250 | 235 | 5(Dn1000) |
| 33 | Tronson CS29(Sarichioi) | 250 | 676 | 15(Dn1000) |
| 34 | Tronson CS30(Sarichioi) | 250 | 899 | 19(Dn1000) |
| 35 | Tronson CS31(Sarichioi) | 250 | 395 | 8(Dn1000) |
| 36 | Tronson CS32(Sarichioi) | 250 | 574 | 13(Dn1000) |
| 37 | Tronson CS33(Sarichioi) | 250 | 67 | 2(Dn1000) |
| 38 | Tronson CS34(Sarichioi) | 250 | 309 | 6(Dn1000) |
| 39 | Tronson CS35(Sarichioi) | 250 | 203 | 4(DN1000) |
| 40 | Tronson CS36(Sarichioi) | 250 | 291 | 7(Dn1000) |
| 41 | Tronson CS37(Sarichioi) | 250 | 98 | 2(Dn1000) |
| 42 | Tronson CS38(Sarichioi) | 250 | 589 | 12(Dn1000) |
| 43 | Tronson CS39(Sarichioi) | 250 | 55 | 1(DN1000) |
| 44 | Tronson CS40(Sarichioi) | 250 | 272 | 7(Dn1000) |
| 45 | Tronson CS41(Sarichioi) | 250 | 120 | 3(Dn1000) |
| 46 | Tronson CS42(Sarichioi) | 250 | 106 | 3(Dn1000) |
| TOTAL | 15436 | 370 |

Caracteristici principale ale retelei de canalizare localitatea Zebil

Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

| Nr. | Colector | Diametru PVC SN4 (mm) | Lungime (m) | Nr. Camine Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tronson CP1(Sarichioi) | 250 | 562 | 14(Dn800) |
| 2 | Tronson CP2(Sarichioi) | 250 | 366 | 11(Dn800) |
| 3 | Tronson CP3(Sarichioi) | 250 | 179 | 4(Dn800) |
| 4 | Tronson CP4(Sarichioi) | 250 | 96 | 3(Dn800) |
| 5 | Tronson CP5(Sarichioi) | 250 | 246 | 6(Dn800) |
| 6 | Tronson CP6(Sarichioi) | 250 | 257 | 8(Dn800) |
| 7 | Tronson CP7(Sarichioi) | 250 | 186 | 7(Dn800) |
| 8 | Tronson CP8(Sarichioi) | 250 | 150 | 6(Dn800) |
| 9 | Tronson CP9(Sarichioi) | 250 | 241 | 7(Dn800) |
| 10 | Tronson CP10(Sarichioi) | 250 | 144 | 4(Dn800) |
| 10 | Tronson CP11(Sarichioi) | 250 | 539 | 16(Dn800) |
| 11 | Tronson CP12(Sarichioi) | 250 | 249 | 7(Dn800) |
| 12 | Tronson CP13(Sarichioi) | 250 | 167 | 6(Dn800) |
| 13 | Tronson CP14(Sarichioi) | 250 | 156 | 6(Dn800) |
| 14 | Tronson CS1 (Sarichioi) | 250 | 270 | 7(Dn1000) |
| 15 | Tronson CS2(Sarichioi) | 250 | 163 | 4(Dn1000) |
| 16 | Tronson CS3(Sarichioi) | 250 | 36 | 1(Dn1000) |
| 17 | Tronson CS4(Sarichioi) | 250 | 303 | 12(Dn1000) |
| 18 | Tronson CS5(Sarichioi) | 250 | 501 | 16(Dn1000) |
| 19 | Tronson CS6(Sarichioi) | 250 | 259 | 10(Dn1000) |
| 20 | Tronson CS7(Sarichioi) | 250 | 264 | 8(Dn1000) |
| 21 | Tronson CS8(Sarichioi) | 250 | 66 | 3(Dn1000) |
| 22 | Tronson CS9(Sarichioi) | 250 | 332 | 9(Dn1000) |
| 23 | Tronson CS10(Sarichioi) | 250 | 313 | 11(Dn1000) |
| 24 | Tronson CS11(Sarichioi) | 250 | 138 | 3(Dn1000) |
| 25 | Tronson CS12(Sarichioi) | 250 | 468 | 18(Dn1000) |
| 26 | Tronson CS13(Sarichioi) | 250 | 225 | 7(Dn1000) |
| 27 | Tronson CS14(Sarichioi) | 250 | 74 | 2(Dn1000) |
| 28 | Tronson CS15(Sarichioi) | 250 | 110 | 4(Dn1000) |
| 29 | Tronson CS16(Sarichioi) | 250 | 201 | 6(Dn1000) |
| 30 | Tronson CS17(Sarichioi) | 250 | 435 | 13(Dn1000) |
| 31 | Tronson CS18(Sarichioi) | 250 | 123 | 4(Dn1000) |
| 32 | Tronson CS19(Sarichioi) | 250 | 814 | 22(Dn1000) |
| 33 | Tronson CS20(Sarichioi) | 250 | 455 | 11(Dn1000) |
| 34 | Tronson CS21(Sarichioi) | 250 | 220 | 5(Dn1000) |
| 35 | Tronson CS22(Sarichioi) | 250 | 1009 | 23(Dn1000) |
| 36 | Tronson CS23(Sarichioi) | 250 | 295 | 6(Dn1000) |
| 37 | Tronson CS24(Sarichioi) | 250 | 328 | 7(Dn1000) |
| 38 | Tronson CS25(Sarichioi) | 250 | 229 | 5(Dn1000) |
| 39 | Tronson CS26(Sarichioi) | 250 | 334 | 7(Dn1000) |
| 40 | Tronson CS27(Sarichioi) | 250 | 418 | 10(Dn1000) |
| 41 | Tronson CS28(Sarichioi) | 250 | 431 | 12(Dn1000) |
| 42 | Tronson CS29(Sarichioi) | 250 | 243 | 9(Dn1000) |
| 43 | Tronson CS30(Sarichioi) | 250 | 120 | 3(Dn1000) |
| 44 | Tronson CS31(Sarichioi) | 250 | 110 | 2(Dn1000) |
| 45 | Tronson CS32(Sarichioi) | 250 | 200 | 5(Dn1000) |
| 46 | Tronson CS33(Sarichioi) | 250 | 675 | 20(Dn1000) |
| 47 | Tronson CS34(Sarichioi) | 250 | 88 | 3(Dn1000) |
| 48 | Tronson CS35(Sarichioi) | 250 | 252 | 9(Dn1000) |
| 49 | Tronson CS36(Sarichioi) | 250 | 523 | 12(Dn1000) |
| 50 | Tronson CS37(Sarichioi) | 250 | 174 | 5(Dn1000) |
| TOTAL | 14737 | 419 |

Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de ferestrele locuintelor din imprejurime.

Se vor lua toate masurile pentru limitarea nocivitatilor produse de SPAU-uri (miros, zgomot).

Distanta dintre conductele de canalizare si conductele de distributie apa potabila respecta distanta minima de 3,00 m conform HG 930/2005- privind protectia sanitara a instalatiilor de aprovizionare cu apa potabila. In zonele in care aceasta distanta nu poate fi respectata conductele de distributie apa potabila vor fi amplasate cu 40 cm mai sus fata de conductele de canalizare cu conditia sa respecte adancimea de inghet.

2) STATII DE POMPARE APE UZATE

Statia de pompare ape uzate SPAU 1(Sarichioi)

SPAU  1(Sarichioi), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Comunei Sarichioi. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=4000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 4,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP3,CP4,CS29,CS30,CS31,CS32,CS33,CS34,CS35,

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1.73 l/s, Hp =11,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 63 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 337ml şi va transporta apa uzată în reteaua existenta din zona drumului judetean DJ222.

Statia de pompare ape uzate SPAU Existent(Sarichioi)

SPAU Existent (Sarichioi) , este amplasata in afara drumului judetean DJ222 pe domeniul public al Comunei Sarichioi. Datorita preluarii a unor debite suplimentare fata de capacitatea initiala, se propune reechiparea statiei cu grup de pompare , instalatii hidraulice si electrice moderne.

Statia de pompare apa uzata menajera existena este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte (D-1600mm si H-4800mm). In urma analizei breviarelor de calcul capacitatea constructiva a statiei de pompare existenta permite si preluare debitelor suplimentare generate de tronsoanele de canalizare propuse.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor: CP1, CS1, CS2, CS3, CS14,CS15, CS4, CS5, CS8, CS11, CS6, CS7, CS10, CS9, CS13, CS12,

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2.42 l/s, Hp =11,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare existenta aferenta statiei de pompare  are De 160 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, care va transporta apa uzată în reteaua existenta din zona drumului judetean DJ222.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 1(Zebil)

SPAU 1(Zebil), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. In urma intocmirii breviarului de calcul s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1800mm si H=4000mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare si daca este cazul cu platforma de lucru (la statiile de pompare la care caminul pompelor are inaltime mare).

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila  de 4.00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente intregii retele de canalizare din localitatea Zebil.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 4.08 l/s, Hp = 45.00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 125mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 8388 ml şi va transporta apa uzată catre statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi.

Statia de pompare ape uzate SPAU 2(Zebil)

SPAU 2 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS1,CS3.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0,56 l/s, Hp =6,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 291 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CP1 , camin CP1.9.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 3(Zebil)

SPAU 3(Zebil), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. In urma intocmirii breviarului de calcul s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1800mm si H=3500mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare si daca este cazul cu platforma de lucru (la statiile de pompare la care caminul pompelor are inaltime mare).

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila  de 3.50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente intregii retele de canalizare din localitatea Zebil.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 3.21 l/s , Hp = 9.00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 90mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 336 ml şi va transporta apa uzată pana in tronsonul de canalizare proiectat CP1 , camin CP1.14.

Statia de pompare ape uzate SPAU 4(Zebil)

SPAU 4 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS7,CS9.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2,91 l/s, Hp =13,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 90 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 310 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS5 , camin CS5.6.

Statia de pompare ape uzate SPAU 5(Zebil)

SPAU 5 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS12,CP11,CS8,CS13,CP12.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2.03 l/s, Hp =14,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 75 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 558 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS9 , camin CS9.6.

Statia de pompare ape uzate SPAU 6(Zebil)

SPAU  6(Sarichioi), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=4000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 4,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP7,CS16, CP9, CP7, CP8,CS14,CS25, CS27,CS32, CS28, CS30, CS29,CS31, CS33,CS34 , CRef_SPAU9, CRef SPAU8.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1.33 l/s, Hp =12,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 212 ml şi va transporta apa uzată pana in tronsonul de canalizare proiectat CS13 , camin CS13.1.

Statia de pompare ape uzate SPAU 7(Zebil)

SPAU 7 (Zebil) , va fi amplasata inafara dumului judetean pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP13, CP14, CS17,CS18.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =9,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 183 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CP12, camin CP12.7.

Statia de pompare ape uzate SPAU 8(Zebil)

SPAU 8 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS26, CS35.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =9,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 273 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS34, camin CS34.1.

. Statia de pompare ape uzate SPAU 9(Zebil)

SPAU 9 (Zebil) , va fi amplasata inafara dumului judetean pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS36 si CS37.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =10,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 207 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS33, camin CS33.8.

Caracteristici principale ale reţelei de canalizare

Distribuţia pe lungimi a reţelei de refulare canalizare

| Nr. | Refulare | Diametru PEHD | Lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRef_SPAU1(Sarichioi) | 63 | 337 |
| 2 | CRef_SPAU1(Zebil) | 125 | 8388 |
| 3 | CRef_SPAU2(Zebil) | 50 | 291 |
| 4 | CRef_SPAU3(Zebil) | 90 | 336 |
| 5 | CRef_SPAU4(Zebil) | 90 | 310 |
| 6 | CRef_SPAU5(Zebil) | 75 | 558 |
| 7 | CRef_SPAU6(Zebil) | 50 | 212 |
| 8 | CRef_SPAU7(Zebil) | 50 | 183 |
| 9 | CRef_SPAU8(Zebil) | 50 | 273 |
| 10 | CRef_SPAU9(Zebil) | 50 | 207 |
| Total | 11095 |

Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de ferestrele locuintelor din imprejurime.

Se vor lua toate masurile pentru limitarea nocivitatilor produse de SPAU-uri (miros, zgomot).

4) Elemente specifice proiectului

4.1.Procese de productie

Proiectul propus presupune:

- Colectarea si transportul apelor uzate, este vorba de o activitate noua de construire si modernizare retea de canalizare; epurarea apelor uzate va fi asigurata de statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi de capacitate 600 mc/zi.

- Pentru realizarea retelelor si a dotarilor acestora se vor folosi urmatoarele materiale:

- PEHD, PVC, PE, beton pentru conducte, canale si statie de pompare

- betoane pentru constructii camine si statie de pompare

- fitinguri metalice, pompe, conductori si fitinguri pentru retele electrice , vopsele, agregate, prefabricate din beton etc;

Acestea vor fi asigurate de constructor conform tehnologiei si metodelor de constructie folosite;

- In functionarea acestui proiect materia prima folosita este apa; aceasta fiind captata din surse existente; pentru pomparea apei uzate se va consuma energie electrica, la acest nivel de proiectare nu poate fi estimat consumul de energie. Energia electrica este asigurata din reteaua nationala de distributie a acesteia;

- Se propune realizarea unor statii noi de pompare a apelor uzate;

4.2. Lucrari de refacere a amplasamentului

- Lucrarile de constructie si modernizare a retelelor si canal se realizeaza in intravilan/extravilanul, in lungul tramei stradale a localitatii, in acest scop constructorul va dezafecta partea carosabila a strazii pentru realizarea excavatiilor in vederea pozarii acestor retele.Dupa pozarea conductelor acesta va fi obligat sa refaca trama stradala si sa o aduca la parametri de calitate initiali.

- Specificul acestui proiect nu presupune realizarea unor lucrari de organizare de santier de mare amploare; cu toate acestea contructorul va obtine aprobarile necesare pentru ocuparea amplasamentului in vederea organizarii de santier; va limita la maxim suprafetele de teren destinate acestui obiectiv; va asigura masurile de refacere si redare in folosinta, la aceeasi parametri, a terenului folosit pentru organizarea de santier.

- Nu sunt necesare noi cai de acces; executia si functionarea acestui proiect nu impun noi cai de acces in afara celor existente.

REFACERI SISTEM PIETONAL SI RUTIER

4.3. Metode de constructie folosite

- Pentru realizarea acestui proiect vor fi folosite metodele clasice de constructie, acestea presupunand:

  - Dezafectare pavaj; excavatii pentru realizarea fundatiilor si pentru pozarea retelelor de apa si apa uzata;

  - Montarea retelelor de conducte si canale;

  - Verificarea lucrarilor, probe de etanseitate, spalare, dezinfectare;

  - Umplerea transeei cu pamant, compactarea acestei umpluri;

  - Cofrari, turnari de betoane;

  - Montaj piese, echipamente, retele electrice, pompe;

  - Refacere pavaj stradal;

  - Punere in functiune

- Planul de executie va fi stabilit de catre constructor in colaborare cu operatorul retelei (OR) si cu beneficiarul local al acestui proiect (Consiliul Local);

- Exploatarea proiectului va fi asigurata de catre OR – acesta avand licenta, experienta pentru exploatarea unor astfel de lucrari;

- Intretinerea si monitorizarea functionarii proiectului revin tot OR;

4.4. Relatia cu alte proiecte

- Dezvoltarea acestui proiect a fost gandita astfel incat sa extinda si sa modernizeze un proiect de acelasi tip, existent;

- Proiectul este corelat cu datele statistice de evolutie a populatiei;

- Proiectul tine seama de planul de actiune pentru protectia mediului dezvoltat la nivel local;

- Proiectul ia in considerare cerintele ce decurg din Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, respectiv imbunatatirea performantelor de mediu;

- Proiectul se dezvolta in concordanta cu planul de urbanism al localitatii, luand astfel in considerare evolutia viitoare a acesteia.

5. Alternative

Planul local de actiune pentru Mediu - este un document strategic ce reprezinta opinia comunitatii in ceea ce priveste problemele prioritate de mediu, precum si actiunile identificate ca fiind prioritate pentru solutionarea problemelor.

Ierarhizarea problemelor de mediu indentificate la nivelul judetului s-a facut pe baza unei analize multicriteriale:

- Calitatea necorespunzatoare si cantitatea insuficienta a apei potabile

- Poluarea apei de suprafata si a apei subterene

- Poluarea atmosferei

- Poluarea fonică

- Poluarea solului

- Poluarea radioactivă

- Degradarea mediului natural şi construit: păduri, habitate naturale, floră şi faună sălbatică, situri arheologice, monumente naturale şi construite, etc.

- Problematica ariilor protejate

- Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice (poluări accidentale)

- Problematica stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu poluarea mediului

In lista de ma sus s-a prezentat ierarhizarea problemelor de mediu, pe baza chestionarelor din municipii si comune si a datelor furnizate de specialistii din institutiile judetene care gestioneaza aceste probleme. Din analiza acestei liste se constata ca poluarea apelor si apa potabila reprezinta problemele de mediu prioritare.

5.1. Alternativa zero - a nu face nimic

Optiunea " a nu face nimic" este considerata ca nepotrivita, avand in vedere, de asemenea necesitatea conformarii legislatiei nationale cu cea europeana, in procesul de tranzitie al Romaniei, agreat cu EU in sectorul de mediu:

- Implementarea Directivei EU 91/271/CE (transpusă în legislaţia naţională prin NTPA 011/2002) privind colectarea şi epurarea apelor urbane uzate în judeţul Tulcea şi pentru a evita descărcarea apelor uzate urbane ne-epurate în corpurile de apa naturale.

- Conformarea cu Directiva EU 98/83/CE privind calitatea apei utilizată pentru consumul uman, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea 311/2004.

5.2. Alternative de amplasament

Scopul acestui proiect este de-a se crea un sistem centralizat de canalizare cu epurarea apelor menajere in statia de epuare existenta din localitatea Sarichioi.

Pe de alta parte, alternativele de amplasament pentru localitatea Zebil sunt limitate de posibilitatile, de evacuare a apelor ca si de aproximitatea surselor de energie, respectiv de necesitatea protejarii habitatelor ecologice de valoare.

5.3. Alternative privind procesele tehnologice

Tehnologiile propuse sunt cele clasice, tin seama de urmatoarele aspecte:

- Folosirea celor mai noi materiale, cu fiabilitate ridicata si randamente bune de exploatare;

- Reducerea consumurilor energetice;

- Reducerea pierderilor de apa din retele;

- Usurinta in executie si exploatare;

- Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera.

IV. DECRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Operatiile de taiere a sistemelor de suprafata avand infrastructura din beton sau asfalt se vor executa cu unelte corespunzatoare, pentru a asigura o taiere dreapta si exacta( utilaje mecanice cu disc diamantat) . Vor fi evitate alterari ale suprafetelor adiacente in urma lucrarilor.

Antreprenorul va readuce toate zonele de lucru la conducta la o stare curata. Aceasta refacere va continua lucrarile de umplere si va include gramezile de resturi, caile de acces, reziduurile si orice alte urme ale constructiilor. Materialele in surplus vor fi transportate la depozitul Antreprenorului cat mai curand posibil dupa instalarea conductelor pentru a reduce posibilitatea pierderilor cauzate de terte parti.

Suprafata tuturor drumurilor existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor si pavajelor taiate pe durata lucrarilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situatia lor initiala de catre Antreprenor.

Dupa reumplerea excavatiilor se va realiza o refacere temporara. Refacerea permanenta va fi aplicata numai dupa consolidarea definitiva a solului.

Toate suprafetele existente vor fi catalogate de catre Antreprenor pentru a se stabili starea curenta, pentru a fi aprobate de catre Inginer inainte de inceperea excavatiilor.

Antreprenorul va asigura imbinarea corespunzatoare cu suprafetele de asfalt existente. Stratul de uzura va acoperi intreaga latime a suprafetei taiate.

Drumurile neasfaltate vor fi readuse la starea de trafic prin compactarea materialului de umplere si aplicarea unui strat d de material component al drumului (macadam, balast, s.a).

Toate lucrarile de refacere a drumurilor vor fi realizate cu personal de specialitate.

Refacerea permanenta a celorlalte suprafete (zone verzi, alei, trotuare si pavaje) va fi realizata imediat dupa umplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor initiala.

Daca apare o tasare excesiva a suprafetei refacute, Antreprenorul va excava transeea din nou, la o adancime suficienta pentru a recompacta materialul de umplere si a reface suprafata. 	Aceasta se va realiza pe cheltuiala Antreprenorului si nu se vor efectua plati suplimentare pentru inlocuirea suprafetelor drumurilor temporare. Nu se admit tasari mai mari decat cele prevazute in normativele specifice tipurilor de lucrari.

Orice parte a structurii care a fost avariata dincolo de latimea santului, se va decupa si reface, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Nu sunt necesare noi cai de acces; executia si functionarea acestui proiect nu impun noi cai de acces in afara celor existente.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- judeţul:      TULCEA

- localitatea: SARICHIOI / ZEBIL

- comuna:     SARICHIOI

Comuna Sarichioi este localizată în SE-ul ţării, în regiunea istorică Dobrogea, care corespunde, din punct de vedere al unităţilor de relief, Podişului Dobrogei. În cadrul acestuia ocupă partea de est a subunităţii, respectiv Podişul Dobrogei de Nord. Suprafaţa comunei se întinde în cea mai mare parte peste Dealurile Tulcei. În sud ocupă aproape întreaga subunitate a Podişului Babadag, numită Podişul Visternei.

Comuna Sarichioi ocupă o suprafaţă de 28 239 ha, în partea de SE a judeţului Tulcea. Se învecinează la nord cu comuna Valea Nucarilor, la nord-vest cu comuna Mihail Kogălniceanu, la vest cu oraşul Babadag, iar la sud cu comuna Jurilovca. Resedinţa comunei este reprezentată de localitatea Sarichioi, situată pe malul de NV al Lacului Razim, la 29 km sud de municipiul Tulcea şi 14 km - NE de oraşul Babadag. În componenţa comunei intră, începând cu anul 1968, 5 aşezări: Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia, Visterna. Faţă de reşedinţă, care este amplasată pe malul nord-vestic al Lacului Razim, celelalte localităţi se situează astfel: Sabangia este amplasată la 4 km nord, pe drumul judeţean 222, pe litoralul L. Razim, localitatea Zebil se situează la vest de Sarichioi, pe drumul judeţean 229, pe malul Lacului Babadag, Visterna este aşezată la sud-vest de centrul comunei, pe Valea Ceairelor (Valea Visternei), în Podişul Visternei, localitatea Enisala se desfaşoară la sud de reşedinţa comunei, pe drumul judeţean 222, pe Glacisul Podişului Babadag, ajungând până la L.Babadag şi Balta Enisala.

Accesul în comună se mai poate face şi pe calea ferată. Cele mai apropiate staţii CFR sunt la Tulcea (30 km), Zebil (11 km) şi Babadag (18 km).

Toate suprafeţele specificate mai jos au categoria de folosinta cai de comunicatii si sunt  situate in intravilanul/extravilanul COMUNEI SARICHIOI.

Se consideră a fi ocupate definitiv suprafeţele ocupate de căminele de vizitare, staţiile de pompare.

Se  consideră a fi ocupate temporar suprafeţele  pe  care se desfăşoară lucrările de săpătură, transport, montaj (terenuri afectate pe perioada de execuţie a lucrărilor).

Pentru organizarea de şantier este necesar să se stabilească o suprafaţă destinată spaţiilor pentru depozitarea tuburilor şi a celorlalte materiale ce urmează a fi puse în operă, precum şi pentru personalul de şantier.

Scopul acestui proiect este de-a se crea un sistem centralizat de canalizare cu epurarea apelor menajere in statia de epuare existenta din localitatea Sarichioi.

Pe de alta parte, alternativele de amplasament sunt limitate de posibilitatile, de evacuare a apelor ca si de aproximitatea surselor de energie, respectiv de necesitatea protejarii habitatelor ecologice de valoare.

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

| Statii de pompare ape uzate |
| --- |
| Nr.crt. | X | Y |
| SPAU 1(Sarichioi) | 389945.263 | 803132.877 |
| SPAU 1(Zebil) | 389233.604 | 797888.945 |
| SPAU 2(Zebil) | 389291.856 | 797786.110 |
| SPAU 3(Zebil) | 389153.104 | 797734.398 |
| SPAU 4(Zebil) | 389436.060 | 797340.892 |
| SPAU 5(Zebil) | 389498.775 | 796995.061 |
| SPAU 6(Zebil) | 389870.425 | 797163.854 |
| SPAU 7(Zebil) | 389740.310 | 796767.417 |
| SPAU 8(Zebil) | 390325.814 | 796993.520 |
| SPAU 9(Zebil) | 390471.279 | 796495.711 |

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuare si dispersia poluantilor in mediu :

# In acest capitol sunt sintetizate principalele surse de poluanti si impactul produs de lucrarile propuse in proiectul analizat, asupra principalelor factori de mediu. Acolo unde a fost posibil debitele si concentratiile sau incarcarea in compusi poluanti sunt descrise contatitativ, conform caracterului lucrarilor propuse in proiect.

Pentru fiecare factor de mediu impactul potenţial generat de proiectul propus este identificat şi descris conform naturii proiectului, respectiv pozitiv sau negativ, şi acolo unde este posibil au fost identificate beneficiile ce pot fi obţinute. Estimarea impactului potenţial se bazează pe caracteristicile condiţiilor locale, respectiv pe caracteristicile proiectului propus.

Suplimentar, impactul identificat a fost evaluat separat pentru perioada de construcţie, respectiv pentru perioada de funcţionare a proiectului. Această practică, larg aplicată, a separării evaluării impactului, oferă o imagine asupra semnificaţiei impactului conform naturii sale, caracteristicilor şi amplitudinii, respectiv distribuţiei in timp şi spaţiu.

In general, impactul datorat perioadei de construcţie are un caracter local şi temporar, pe scurt timp şi în zonele din imediata vecinătate a activităţilor de realizare a lucrărilor propuse.

Impactul produs în timpul perioadei de construcţie pot fi considerate ca fiind mai puţin semnificative, respectiv nesemnificative sau cu semnificaţie redusă. Sunt adesea temporare şi pe termen scurt.

Un anume impact datorat perioadei de funcţionare poate avea caracteristici locale sau regionale la nivel municipal sau judeţean, sau chiar la nivel naţional. Acesta este adesea permanent, respectiv pe termen lung. Ca urmare, acest impact este considerat cu semnificaţie mai mare, in cazul in care măsuri specifice pentru evitarea sau pentru minimizarea lor nu sunt luate.

1. Protecţia calităţii apelor:

Surse de poluati si impactul acestora

Prin aplicarea lucrărilor proiectate se va reduce considerabil poluarea apelor subterane şi a celor de suprafaţă.

Practicile actuale de evacuare a apelor uzate constituie surse considerabile de poluare.

Perioada de constructie

- Degradarea calitatii apei prin descarcarea apelor uzate netrate datorita activiatilor de constructii.

- Antrenarea pamantului din excavatii de catre apele din precipitatii.

- Degradarea calitatii apelor datorita practicilor de lucru nesigure pentru mediu, spre exemplu intretinere masinilor de constructii , depozitarea materialelor si altor substante folosite, respectiv vopsele, beton, etc.

- Perturbarea ecosistemelor acvatice din zona prin constructia facilitatilor de descarare.

- Descarcarea apelor cu continut ridicat in suspensii solide generate de activitatile de constructii.

Perioada de functionare

- Degradarea calitatii solului si a apelor subterane prin scurgerile din sistemul de canalizare.

- Degrada calitatii apelor de suprafata datorita esecurilor in procesul de epurare, fie ca urmare a unor accidente, fie datorita continutului ridicat in substante periculoase provenite din apele uzate industriale ( neconforme cu prevederile NTPA 002/2002)

Masuri de protectie

Protectia apelor subterane impotriva apelor uzate netrate exfiltrate din sistemul de canalizare reprezinta unul din obiectivele proiectelor prioritate propuse, care includ reabilitatea si extinderea sistemului de canalizare.

Prin monitorizarea frecventa a substantelor periculoase ( ca de exemplu, ape uzate industriale) care interfereaza cu procesele biologice se va asigura derularea neperturbata a acestui proces.

Se vor adopta practici de bun management de catre toate categoriile de constructori in perioada de realizare a proiectului. Prin infiintarea sistemului de canalizare, in special in vecinatatea corpurilor de apa mici, nu va fi permisa descarcarea apelor brute in nici unul din aceste corpuir de apa , inclusiv in canalele de drenaj.

2. Protecţia aerului:

Surse de poluanti si impactul acestora

Principalele surse de poluare in perioada de constructie sunt emisiile de gaze si praf datorate utilajelor si echipamentelor de constructii iar in timpul functionarii, poluarea este datorata in principal emisiilor de mirosuri

Perturbarea datorată mirosurilor este limitată la nivelul colectării şi tratării apelor uzate. Dacă sistemul de canalizare nu va fi corect întreţinut, condiţiile anaerobe pot determina emisii puternice de mirosuri. Mirosurile neplăcute sunt adesea asociate condiţiilor anaerobe sau anoxice din sistemul de colectare sau din staţia de epurare.

Perioada de constructie.

Pe perioada implementării proiectelor, un impact pe termen scurt asupra aerului este posibil şi inevitabil. Vehiculele de transport şi alte echipamente utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare şi alte echipamente asociate acestora, vor emite CO, NO2, SO2 şi PM10.

Emisiile fugitive de praf reprezintă particulele generate şi introduse în atmosferă care nu vor fi depuse repede pe sol, ca urmare a dimensiunilor lor. Deşi acest fenomen se va produce temporar doar pe timpul realizării anumitor construcţii particulele de praf din aer pot avea un impact măsurabil asupra calităţii aerului din vecinătatea zonei de construcţii. Emisiile fugitive vor varia dependent de programul de construcţie, activităţile desfăşurate, şi de localizarea construcţiilor în raport cu drumurile de acces pavate sau nepavate. Caracteristicile solului şi condiţiile meteorologice, ploile şi vântul, vor influenţa de asemenea formarea şi dispersia emisiilor fugitive.

Activităţile de construcţii specifice acestui plan ar putea genera emisii datorate autovehiculelor, care vor avea impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale şi parcuri. Emisiile de particule fugitive şi ai precursorilor ozonului ar putea contribui la depăşirea limitelor admisile pentru ozon şi PM10. Totuşi, având în vedere ca aceste emisii sunt temporare, impactul asupra calităţi aerului este apreciat ca nesemnificativ.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei constructiei, sunt asociate lucrarilor de excavare, de vehiculare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare, precum si altor lucrari specifice.

Degajarea de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Constructiile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential de generare a prafului. Cu alte cuvinte, in cazul realizarii unei constructii, emisiile au o perioada bine definita de existenta (perioada de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si localizare de la o faza la alta a procesului de constructie.

Perioada de functionare

Emisii de gaze din procesele specifice epurarii apelor uzate. Unele din aceste gaze sunt favorizante ale fenomenelor schimbarilor climatice.

Statia de epurare va emite mirosuri datorită prezenţei microorganismelor şi gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diverse niveluri dependent de ritmul de funcţionare al staţiei, temperatura şi condiţiile climatice, în special vântul. Nu sunt de aşteptat emisii care să ducă la creşterea nivelului de ozon şi PM10 la niveluri care să fie semnificative şi care să aibă impact asupra calităţii aerului.

Transportul nămolurilor spre locurile de stocare şi/sau refolosire implică emisii de gaze. Se preconizează folosirea unor echipamente adecvate pentru a minimaliza impactul asupra aerului ambietal. Totuşi, existenta unei cantităţii de nămol manipulată în incinta staţiilor ar putea determina o creştere a emisiilor de mirosuri. Ca urmare se va determina potenţialul generării emisiilor de gaze şi mirosuri (în special metan şi hidrogen sulfurat) şi se vor identifica măsurile specifice necesare minimizării riscului producerii acestora.

Masuri de protectie.

În timpul perioadei de construcţie a lucrărilor propuse în proiectele propus, perturbarea datorată emisiilor de praf şi noxe produse de utilajele şi echipamentele de construcţie vor putea fi limitate prin măsuri de bune practici, cum a fi de exemplu cele precizate în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu amendamentele sale şi prin întreţinerea utilajelor conform prescripţiilor producătorilor, astfel încât să se conformeze reglementărilor în domeniu.

Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calităţii aerului (CO, NO2, SO2, şi PM10) în perioada de construcţie constau în:

- Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de constructor pentru a asigura emisii în limitele normale de funcţionare. Operatorul de apă va cere constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare.

- Pentru limitarea antrenării prafului din amplasamentul de execuţie al lucrărilor sau de pe drumurile de acces (nepavate) se va aplica udarea cu apă sau stabilizarea cu substanţe chimice adecvate.

- Stropirea cu apă sau aditivi chimici pe bază de apă va fi aplicată în toate zonele cu trafic intens şi cu potenţial ridicat de antrenare a prafului.

- Vehiculele care transportă materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare.

- Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative

În timpul perioadei de funcţionare a componentelor referitoare la sistemul de canalizare şi epurare, mirosurile emise sunt asociate în principal condiţiilor anaerobe. Pentru evitarea acestora sistemul de canalizare va trebui întreţinut şi exploatat în condiţii optime; vor fi îndepărtate orice blocaje în curgerea apelor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Surse de poluati si impactul acestora.

Principalele surse de impact asupra mediului datorat zgomotului pot fi separate conform perioadei de producere în timpul ciclului de viaţă al proiectului propus.

Mai întâi, sunt de semnalat zgomotele şi vibraţiile produse în timpul construcţiilor generate de utilajele şi echipamentele de construcţii ca şi de traficul spre şi dinspre şantier, care va afecta nu numai zona din interiorul acestuia. Suplimentar vor apare zgomote şi vibraţii datorate lucrărilor de demolare a unor structuri existente.

Perioada de constructie.

- Generarea de zgomote si viratii de catre utilajele grele de constructii

- Zgomote generate de activitatile de montare a noilor echipamente.

Perioada de functionare.

Zgomotele generate de functionarea statiei de epurare propuse. Studiile realizate pe mai multe tipuri de astfel de statii arata ca perturbarile generate de functionarea acestora se propaga pe distante de maxim 35 m fata de amplasamentul lor.

Zgomote produse de către instalaţiile de pompare existente din statiile prevazute sau de pe traseul reţelelor de transport, dacă nu vor fi proiectate sau întreţinute corect, cum ar fi spre exemplu, montarea în containere pentru atenuarea nivelului zgomotului.

Masuri de protectie.

Măsurile pentru prevenirea zgomotelor şi vibraţiilor în perioada de construcţie includ, printre altele, întreţinerea corectă a utilajelor şi echipamentelor de construcţii conform normelor constructive ale acestora, organizarea programului de lucru în timpul zilei cu respectarea orelor de odihnă şi anunţarea acestuia, respectiv alegerea atentă a rutelor de transport pentru evitarea traficului în zonele urbane sensibile.

Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile (şcoli, spitale, grădinite), in cazul în care alte masuri de minimizare nu pot fi luate.

Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot asa cum sunt precizate de producător.

Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (eşapament);

Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerintelor de protecţia muncii. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru diverse atentionari a semnalelor sonore, în locul celor luminoase

În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi echipamente şi utilaje care să se incadreze in aceste limitele;

In cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru;

Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- Nu este cazul.

- Nu sunt utilizate substanţe radioactive

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Surse de poluanti si impactul acestora

Riscul poluării solului şi subsolului este datorat carburanţilor si lubrifiantilor(uleiuri) folosiţi pentru echipamentele de construcţie.

Riscuri pentru degradarea solului pot apare datorită compactării solului prin activitatea utilajelor de construcţii şi prin stocarea materialelor de construcţie.

Asigurarea spaţiilor pentru organizarea de şantier poate genera de asemenea afectarea solului şi scoaterea din alte folosinţe. Totuşi, este de aşteptat ca organizarea de şantier să se realizeze în principal în actualul amplasament al acestor facilităţi, astfel că nu va fi necesară ocuparea suplimentară a terenului.

În timpul funcţionării sistemului de canalizare există riscul apariţie unor scurgeri de ape uzate în sol şi subsol. Mai mult, va exista un risc pentru poluarea solului şi subsolului prin refolosirea nămolului stabilizat pentru scopuri agricole, în special dacă acesta va conţine metale grele care pot duce la creşterea încărcării solului cu aceste substanţe.

Pentru acest proiect se va realiza un studiu dedicat managementului namolului rezultat din  epurarea apelor uzate (la nivel regional).

Perioada de constructie

Perturbarea solului prin eroziune (uscată sau umedă) datorită decopertării acestuia.

Degradarea solului prin compactare şi modificarea structurii sale de către utilajele de mare tonaj folosite în construcţii, reducând realimentarea apelor subterane şi revegetarea solului.

Tasarea şi afânarea solurilor ar putea dăuna structurii şi fundaţiilor construcţiilor. Fundaţiile şi structurile facilităţilor acestui proiect se extind în general sub zona de expansiune, astfel că nu vor fi afectate de această caracteristică a solurilor. Totuşi unele structuri pot fi afectate semnificativ de prezenţa acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice ar trebuie să identifice zonele cu astfel de soluri, propunând măsurile de minimizare necesare.

Perturbarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe perioada de implementare ar putea determina eroziunea solului. Potenţialul de erodare este în general mai sever pe terenurile în pantă, nisipuri fine sau soluri mâloase. Potenţialul de erodare este de asemenea ridicat pe zonele rămase multă vreme fără vegetaţie, în special dacă acestea au fost expuse anterior eroziunii. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe zonele perturbate. De regulă zonele supuse eroziunii sunt înguste şi împrăştiate pe suprafeţe mari, astfel ca impactul este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi.

Poluarea solului prin neaplicarea unor măsuri de bune practici, cum ar fi întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor de construcţii, depozitarea deşeurilor, depozitarea improprie a materialelor şi substanţelor folosite.

Perioada de functionare

Poluarea potenţială a solului şi subsolului prin contaminarea cu apă uzată netratată, urmare unor scurgeri din sistemul de canalizare.

Poluarea potenţială a solului şi subsolului în zonele agricole unde se va aplica nămol stabilizat dacă acesta nu va fi conform cu normele legale stabilite pentru aceste practici, în special în ce privesc metalele grele.

Sursele potentiale de poluare a solului sunt reprezentate de:

-gestionarea deseurilor menajere;

-gestionarea deseurilor tehnologice: namoluri;

Posibilitatea de poluare a solului ca rezultat al gestionarii deseurilor menajere va fi practic nula, datorita dotarilor existente si anume: deseurile menajere rezultate vor fi  colectate in mod corespunzator.

În procesul de epurare a apelor uzate menajere din cadrul statiei de epurare propusa, rezultă cantităţi însemnate de nămoluri, în diverse stadii de umiditate, nămoluri cu conţinuturi bogate în substanţă organică, cu procente ridicate de elemente nutritive necesare culturilor agricole. În unele cazuri nămolurile rezultate au o putere de fermentare ridicată ce presupune mirosuri dezagreabile şi o virulenţă ridicată, dar şi un conţinut mare de ioni ai metalelor grele.

În vederea reducerii în mod semnificativ a puterii de fermentare şi a riscurilor sanitare rezultate prin utilizare, nămolurile se stochează pe termen lung. Înlăturarea acestor dezavantaje se realizează în aceste condiţii prin procese biologice, rezolvându – se, în acest context, pe termen scurt şi mediu posibilitatea de depozitare a nămolului rezultat la staţia de epurare a apei.

Datorită cantităţilor mari de nămol rezultate din procesul de epurare a apelor orăşeneşti uzate, cât şi a similitudinii compoziţiei chimice cu cea a gunoiului de grajd, prin asimilare cu acesta, a fost propus ca fertilizator şi ameliorator al solului la diferite culturi agricole.

Masuri de protectie.

Măsurile pentru minimizarea şi prevenirea perturbărilor solului şi subsolului includ aplicarea unor practici de lucru prietenoase pentru mediu, ca de exemplu întreţinerea corectă a utilajelor de construcţii, manipularea şi stocarea conform specificului a tuturor materialelor folosite pe şantier. 	Se vor stabili trasee clare pentru utilajele de mare tonaj, respectiv pentru cele ce aprovizionează şantierul sau evacuează deşeurile generate.

In perioada de executie se va evita depozitarea produselor şi deşeurilor în alte locuri decât cele stabilite şi amenajate corespunzător

Atât în etapa de proiectare cât şi în cea de construcţie vor fi luate toate măsurile practice pentru a asigura reducerea efectelor directe şi indirecte generate de posibile cutremure de pământ, conform cu magnitudinea acestora (riscul acestora) în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecărilor de teren, prăbuşirii malurilor etc. Structura construcţiilor va fi dimensionată conform celor mai recente norme şi criterii în acest domeniu.

În cazul unor lucrări ce impun volume importante de umplutură, materialul folosit va fi certificat din punct de vedere al conţinutului în substanţe contaminante.

Pentru fiecare componentă a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica soluţiile pentru reducerea pierderilor de sol şi a impactului asupra calităţii apei.

.	6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Surse de poluanti si impactul acestora

Ecosistemele vulnerabile si valoroase ca si comunitatile specifice de flora si fauna nu vor fi afectate semnificativ de lucrarile propuse.

Perturbarea ecosistemelor acvatice se va putea produce pe perioada lucrărilor din sistemul de canalizare, dar aceste lucrări se vor realiza pe un perimetru restrâns, pe o perioadă de timp relativ scurtă. Cu toate acestea va fi necesar să se aplice măsuri de bune practici pe toată durata realizării construcţiilor propuse.

Lucrarile propuse din cadrul investitiei nu sunt amplasate in intr-un sit Natura 2000 si nici in vecinatate.

Perturbarea florei şi faunei în zonele de protecţie a biodiversităţii nu este de aşteptat în timpul perioadei de funcţionare a proiectului propus ca şi în perioada de realizare a constructiilor  componente ale sistemului de canalizare.

Perioada de constructie

Perturbarea ecosistemelor acvatice si terestre prin realizarea lucrărilor.

Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru (cai de acces, organizare de santier) sunt particulele de praf.

Alaturi de acestea dar in cantitati mai mici vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie urmatorii poluanti susceptibiii de a produce dezagremente asupra formelor de viata: NOx, SO2, CO (acesta din urma in mai mica masura).

Activitatile desfasurate in perioada de executie, ce se constituie in surse de poluare care se manifesta la nivelul amplasamentului analizat si in vecinatatea acestuia sunt:

- Inlaturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrarile desfasurate (decopertare, betonare).

-   Reducerea productivitatii biologice prin cresterea gradului de poluare in zona.

Ocuparea diferitelor suprafete de teren cu santierul propriu-zis sunt activitati care genereaza in mod inerent ocuparea habitatelor naturale ale speciilor de plante si animale native. Aceasta este de natura sa duca la inlaturarea in totalitate a elementelor naturale din amplasament.

Particulele se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Perioada de functionare

Nu se prognozeaza un impact semnificativ.

Masuri de protectie

Pentru perioada de construcţie va fi necesară aplicarea unor practici de bun management al lucrărilor aferente proiectului propus.

Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop;

Limitarea dislocărilor de sol si vegetatie la minimul necesar atat pentru lucrarile temporare cat si pentru cele definitive;

Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din zonă şi fauna sălbatică.

Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor si a coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Surse de poluanti, impactul acestora si masuri de protectie

Beneficiile şi necesitatea realizării lucrărilor propuse, constau în îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice şi a sănătăţii populaţiei, ca şi în îmbunătăţirea stării mediului; importanţa majoră a acestora.Sursele de impact asupra mediului uman (posibil să apară în perioada de construcţie): direct asupra lucrătorilor prin neluarea măsurilor de protecţie adecvate, dar si pentru populaţie, ca de exemplu îngreunarea traficului, restricţionarea accesului la locuinţe, riscuri de accidente se vor datora organizării improprii a lucrărilor de construcţii.

Aplicarea celor mai bune practici de lucru, ca de exemplu cele prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu amendamentele sale şi întreţinerea şi exploatarea corectă a utilajelor de construcţii folosite, va reduce semnificativ aceste forme de impact.

Perioada de constructie

- Accidente ale forţei de muncă prin neasigurarea măsurilor de protecţie necesare.

- Emisii de noxe, zgomot şi vibraţii de către utilajele de transport şi construcţii.

- Inconveniente asupra populaţiei din zonă prin perturbarea traficului şi a accesului la locuinţe pe perioada realizării lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare a apelor uzate.

Perioada de functionare

- Deranjamente provocate de mirosuri. Dacă sistemul de canalizare nu va fi corect întreţinut, condiţiile anaerobe pot determina emisii puternice de mirosuri.

- Transportul nămolurilor spre locurile de stocare şi/sau refolosire implică emisii de gaze. Se preconizează folosirea unor echipamente adecvate pentru a minimaliza impactul asupra aerului ambietal si asezarilor din zona.

- Strategiile de depozitare a nămolului din cadrul statiei de epurare propusa, în cazul în care refolosirea sa în agricultură nu este acceptată.

Masuri de protectie

Aplicarea celor mai bune practici de lucru, ca de exemplu cele prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu amendamentele sale şi întreţinerea şi exploatarea corectă a utilajelor de construcţii folosite, va reduce semnificativ aceste forme de impact.

Amplasamentul statiei de epurare existenta se afla la o distanta de cca. 130 m fata de cel mai apropiat imobil locuibil astfel respectand normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei impuse prin ord.119/2014

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile menajere rezultate din activitate se vor colecta în pubele si se vor transporta la groapa de gunoi a orasului.

Deseurile de materiale de constructii vor fi transportate in locuri special amenajate.

Deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferenţiată de la sursă a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje pe tipuri de deşeuri sau sortimente de materiale in containere speciale amplasate pe platforme betonate si anume: menajere, hartie, carton , PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de catre serviciul de salubritate a localitatii pentru a fi transportate la depozitul de deseuri menajere a municipiului; deseurile valorificabile se vor preda catre societati autorizate.

Depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri special amenajate care nu vor permite împrăştierea combustibililor,lubrefianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.După terminarea lucrarilor de amenajare se vor înlătura resturile de materiale de construcţie  rămase, refăcându-se spaţiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spatii adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deseuri

Se va respectia legislatia privind gestionarea deseurilor,directivele Uniunii Europene.

Perioada de constructie

În timpul activităţilor de constructii la principalele structuri (camine de vizitare), pentru realizarea acesteia, sunt produse deşeuri solide. Dependent de tipurile de structuri din componenţa sistemului de canalizare a apelor uzate ce vor trebui construite/extinse, principalele materiale rezultate vor fi:

•beton,

•armături metalice din structurile de beton,

Cantitatea materialelor rezultate ca şi volumul deşeurilor rezultat din construcţii nu sunt cunoscute în această etapă de proiectare.

Tipuri de deşeuri şi managementul acestora.

| Tip deşeu | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Menajer sau asimilabile | În interiorul incintei se va organiza un punct de colectare prevăzut cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puţin săptămânal) acestea vor fi colectate si preluate conform contractului care se va incheia cu societatea de salubritate locala. | Deseurile menajere rezultate vor fi colectate si eliminate in mod corespunzator |
| Deşeuri din demolări si din materiale de construcţii | Apariţia acestei categorii de deşeuri implică o abordare specifică. Din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite, fiind vorba în special de steril şi resturi de beton. În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor, în funcţie de contextul situaţiei se propune utilizarea materialului pentru umpluturi, nivelări. | Se vor valorifica, în funcţie de contextul situaţiei, utilizandu-se pentru umpluturi, nivelari pe terenurile indicate de primarie |
| Acumulatori şi uleiuri uzate | Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi a manipulanţilor. Vor fi stocate şi depozitate corespunzător, în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă. | Vor fi predate unităţilor de recuperare specializate. |
| Anvelope uzate | În cadrul spaţiilor de depozitare pe categorii a deşeurilor va fi rezervată o suprafaţă şi anvelopelor. Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare. | Deşeuri tipice pentru organizările de şantier din România. Se vor elimina respectând normele legale |

Perioada de functionare

Principale surse de deşeuri sunt deşeurile solide menajere care intră în reţeaua de canalizare de pe străzi şi care sunt reţinute de grătarele şi sitele ale staţiilor de pompare existente.

Namolul din cadrul statiei de epurare va constitui de asemenea o sursa importanta de deseu, dar asa cum s-a mai aratat, pentru acesta va fi realizata o strategie de eliminare/valorificare a namolului rezultat in urma proceselor de epurare .

| Tipuri de deşeuri | Managementul deşeurilor |
| --- | --- |
| Deşeuri solide menajere reţinute pe site şi grătare | Deşeurile solide menajere din sistemul de canalizare vor fi spălate pentru a li se reduce riscul potenţial asupra sănătăţii muncitorilor şi neplăcerile datorate mirosului. Vor fi depozitate ca deşeuri solide menajere în depozite de deşeuri controlate. |
| Namol din epurare | Se va gestiona in coformitate cu prevederile strategiei de eliminare/valorificare a namolului provenit din epurarea apelor uzate in cadrul acestui proiect : Alternativa A: Refolosirea controlată a nămolului în agricultură Pentru refolosirea în agricultură se va monitoriza continuu conformarea calităţii cu normele legale. Reutilizarea nămolului în agricultură depinde în mare măsură de posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii acestuia şi de creştere a încrederii în beneficiile sale. Acest lucru implică prevenirea poluării apelor uzate la sursă ca şi asigurarea unei monitorizări corespunzătoare a calităţii nămolului. Alternativa B: Depozitarea namolului în depozite controlate de deşeuri. Tratarea nămolului pentru a reduce conţinutul de apă şi pentru a permite depozitarea sa. |

Masuri de protectie

Contractorul va trebui să ia masuri pentru a asigura că deşeurile solide generate vor fi colectate, transportate şi depozitate în condiţii sigure, care să fie conforme reglementarilor în domeniu.

Principalele măsuri ce trebuie luate în perioada de construcţii constau în:

- se va urmări reducerea cantităţii de deşeuri rezultate, ca de exemplu prin refolosirea materialelor din excavaţii la umplerea unor gropi;

- deşeurile vor fi colectate separat şi vor şi reciclate sau valorificate conform specificului acestora - spre exemplu metale, sticla, lemn etc.,

- deşeurile menajere generate în locaţia şantierului vor fi colectate şi evacuate în condiţii sigure,

- deşeurile solide rezultate din excavaţii şi construcţii vor fi depozitate astfel încât să nu conducă la folosirea unor suprafeţe de teren suplimentare,

- nu se va admite arderea deşeurilor solide,

- solul vegetal va fi manevrat şi depozitat separat pentru a putea fi apoi folosit la acoperire şi re-vegetare,

- se vor respecta cu stricteţe prevederile legale în domeniul colectării şi valorificării bateriilor şi anvelopelor din dotarea utilajelor de construcţii;

- se vor lua măsuri pentru colectarea şi valorificarea ambalajelor, conform normelor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construcţii, constructorul va primi ultima tranşă a costurilor abia după ce s-a asigurat ca locaţia şantierului a fost curăţată de toate deşeurile produse, iar suprafeţele afectate, ocupate temporar de şantier au fost redate folosinţelor lor iniţiale

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Pentru infiintarea sistemului de canalizare nu vor fi folosite substanţe toxice sau periculoase atât în perioada de construcţie cât şi în cea de funcţionare.

Sunt considerate de asemenea substanţe periculoase carburanţii folosiţi de utilajele de construcţii; având în vedere amploarea redusă a lucrărilor nu se aşteaptă să se realizeze depozite de carburanţi în organizarea de şantier; ca urmare riscul este minor; în orice caz acestia vor fi manipulaţi conform restricţiilor în vigoare.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

În ceea ce priveşte monitorizarea factorilor de mediu acest lucru se va concretiza printr-un program de urmărire a calităţii apelor, aerului şi solului. Principalele surse monitorizate vor fi următoarele:

- infiltraţii de apă uzată din reţeaua de canalizare;

- apele uzate la intrarea în reţeaua de canalizare;

- apele uzate evacuate în canalul receptor existent.

Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza printr-un program de urmărire a acestora.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor din constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune soluţii prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcţii respectând legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului şi cerinţele legislaţiei europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcţii se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător prin întreţinerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcţii în locuri special amenajate care nu vor permite împrăştierea combustibililor, lubrefianţilor şi a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Perioada de constructie

Următoarele aspecte reprezintă o listă minimală a cerinţelor de monitorizare pe durata realizării construcţiilor. Rezultatele monitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale. Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

- Monitorizarea stării drumurilor, indirect, unde impactul este datorat vehiculelor de transport şi utilajelor.

- Echipamentele şi vehiculele vor fi periodic verificate din punct de vedere al emisiilor de gaze şi al zgomotului, pentru a se verifica conformarea cu specificaţiile tehnice ale acestora.

- Controlul transportului materialelor de construcţii şi al deşeurilor pentru a se preveni împrăştierea acestora pe drumurile publice sau în cursurile de apă.

- Controlul locaţiilor la finalizarea lucrărilor de construcţii.

Perioada de functionare

Rezultatele monitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale.

Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

- Monitorizarea calităţii apelor subterane, dacă va fi cazul, în zona sistemului de canalizare şi a puţurilor private. Totuşi acest proiect propune eliminarea inconvenientelor sanitare, acolo unde acestea există.

- Monitorizarea periodică a exfiltraţiilor şi blocajelor reţelei de canalizare, pentru a se evita poluarea apelor subterane şi producerea mirosurilor.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI  AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

### Impactul asupra populatiei

Impactul datorat activităţilor de realizare a componentelor proiectului propus asupra mediului uman are două aspecte. Pe de o parte este impactul asupra forţei de muncă prin aplicarea unor practici nesigure pentru mediu şi mai mult decât atât, dăunătoare sănătăţii muncitorilor direct antrenaţi în această activitate.

Pe de altă parte este impactul asupra populaţiei, zgomotul, respectiv îngreunarea traficului, restricţionarea accesului la zonele de locuit sau de lucru, ca şi riscul apariţiei unor accidente prin nesemnalizarea adecvată a lucrărilor.

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Minor, regional, temporar, indirect. (oportunitatea creării unor noi locuri de muncă prin implementarea proiectului, forţa de muncă fiind recrutată din zonă). IMPACT NEGATIV: Moderat, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor de construcţie în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii; controlul siguranţei şi sănătăţii populaţiei, ca şi protecţia mediului prin lucrările de construcţii. Realizarea unui control strict pentru a verifica conformarea cu normele şi reglementările din domeniu. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile (şcoli, spitale, grădinite), in cazul în care alte masuri de minimizare nu pot fi luate. Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot asa cum sunt precizate de producător. Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (eşapament); Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerintelor de protecţia muncii. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru diverse atentionari a semnalelor sonore, în locul celor luminoase În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi echipamente şi utilaje care să se incadreze in aceste limitele; In cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor pe carosabil Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul si rezidenţii din zonă. |

Pentru exploatarea proiectului sunt prognozate urmatoarele forme de impact:

Sistemul de canalizare

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Major, local, termen lung, direct. ( Obiectivul principal al proiectului Colectarea apelor uzate, reducerea riscului imbolnavirilor, cresterea gradului de confort al populatiei, etc.. IMPACT NEGATIV: Nu |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | În cazul unor disfuncţionalităţi: asigurarea unor surse de energie pentru situaţii de urgenţă. |

SEAU

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Major, regional, termen lung, direct. ( Obiectivul principal al proiectului IMPACT NEGATIV: Nu (numai in situatii de avarii: minor, local, temporar, direct) |
| --- | --- |

### Impactul asupra faunei si florei

În cea mai mare parte, proiectul propus este restricţionat la zona rurala. Ca urmare, nu este de aşteptat ca pe perioada realizării acestor lucrări, zonele de floră şi faună cu valoare deosebită să fie afectate..

Sistemul de canalizare

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor prin clauze contractuale (spre exemplu Legea 10/1995 şi FIDIC). Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Limitarea dislocărilor de sol si vegetatie la minimul necesar atat pentru lucrarile temporare cat si pentru cele definitive; Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze fauna sălbatică. Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor si a coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate |

SEAU

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. Ca forme potentiale de impact se identifică: Perturbarea ecosistemelor acvatice în zona de realizare a lucrărilor la staţia de epurare. Perturbarea ecosistemelor acvatice prin descărcarea apelor uzate încă insuficient epurate, sau parţial epurate |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor prin clauze contractuale Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Limitarea dislocărilor de sol si vegetatie la minimul necesar atat pentru lucrarile temporare cat si pentru cele definitive; Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate |

### Impactul asupra solului

În perioada de construcţie riscul poluării solului se datorează tasării acestuia de către utilajele de construcţii şi de către facilităţile de depozitare a materialelor. Asigurarea birourilor pentru organizarea de şantier sau pentru camparea muncitorilor va putea crea un impact suplimentar prin scoaterea din folosinţe a unor terenuri suplimentare.

Lucrările proiectului propus sunt limitate în cea mai mare parte la amplasamente existente, ocupate de acelaşi tip de lucrări, în principal desfăşurându-se în perimetrul urban.

- Perturbarea solului prin eroziune (uscată sau umedă) datorită decopertărilor.

- Poluarea solului prin aplicarea unor practici de lucru nesigure pentru mediu, cum ar fi întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor, depozitarea incorectă a materialelor, etc.

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul realizării construcţiilor (conform Legii 10/1995 şi FIDIC). Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Pentru parcarea vehiculele si utilajele de constructii se vor utiliza numai locuri de parcare cu suprafata dura si sisteme de drenaj pentru apele pluviale. Limitarea dislocărilor de sol si vegetatie la minimul necesar atat pentru lucrarile temporare cat si pentru cele definitive; Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol si a impactului asupra calitatii apei subterane. Pământul din excavatii va fi amenajat cu berme si pante pentru a dirija scurgerea apelor meteorice; Oriunde va fi necesar se vor instala decantoare inainte de descarcarea apelor în receptor; Asigurarea unor conditii şi spaţii corespunzătoare pentru depozitarea deseurilor menajere (euro pubele, suprafata betonata, imprejmuire cu gard). Încheierea unui contract de colectare si transport a deseurilor cu operatorul de salubritate. Examinarea periodica a tuturor utilajelor pentru constructii si a vehiculelor pentru a descoperi posibile scurgeri de combustibili si lubrifianti, consemnarea si interventia rapida asupra unor eventuale defecte. Interzicerea utilizarii de catre constructor a unor vechicule/utilaje de constructii non-certificate si neautorizate. Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport: scăpări neintenţionate sau accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice (vopseluri) etc. în timpul manipulării acestora; Depozitarea materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de ape pluviale. |

Pentru exploatarea proiectului sunt definite urmatoarele caracteristici ale impactului:

Sistemul de canalizare

| Impact potenţial: | IMPACT POZITIV, direct, local, termen lung (colectarea apelor uzate si eliminarea riscurilor de poluare a factorului de mediu sol) |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | - |

SEAU

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Moderat, regional, permanent, direct. Alternativa A: Refolosirea controlată a nămolului în agricultură IMPACT NEGATIV: Minor, regional, permanent, direct. Alternativa B: Depozitarea namolului în depozite controlate de deşeuri. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Alternativa A: Pentru refolosirea în agricultură se va monitoriza continuu conformarea calităţii cu normele legale (HG 344/2004). Alternativa B: Tratarea nămolului pentru a reduce conţinutul de apă şi pentru a permite depozitarea sa. Spălarea şi compactarea deşeurilor reţinute pe site şi grătare. |

Reutilizarea nămolului în agricultură depinde în mare măsură de posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii acestuia şi de creştere a încrederii în beneficiile sale. Acest lucru implică prevenirea poluării apelor uzate la sursă (în principal a apelor uzate industriale) ca şi asigurarea unei monitorizări corespunzătoare a calităţii nămolului. In orice caz un studiu privind managementul namolului va fi realizat ca parte componenta a acestui proiect.

### Impactul asupra apei

Locaţiile de realizare a lucrărilor pentru construire si modernizare a retelei de canalizare, sunt dispersate pe tot perimetrul rural al comunei. Cu toate acestea, prin specificul lucrărilor ce vor fi realizate, nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra apelor de suprafaţă atâta timp cât pe fiecare şantier se va asigura un management adecvat al lucrărilor şi o gestionare atentă a tuturor materialelor de construcţie folosite.

Statia de epurare reabilitata va contribui la imbunatatirea calitatii receptorilor naturali ai acestor ape.

Antreprenorul va asigura permanent măsuri efective de evitare a poluării cursurilor de apă de suprafaţă şi subterane.

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor spre mediu, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla Calitatea lucrărilor de construcţii conform Legii 10/1995, prin contractul de construcţii, şi conform FIDIC a condiţiilor privind sănătatea şi siguranţa populaţiei (clauza 6.7) ca şi în ceea ce priveşte protecţia mediului ca urmare a activităţilor de construcţii (clauza 4.18). Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport: scăpări neintenţioate sau accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice (vopseluri), în timpul manipulării acestora; Depozitarea materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de ape pluviale. Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice de managementul apelor din zonă pentru a evita poluarea chimică a apelor de suprafaţă şi subterane Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi realizată doar după obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. |

SEAU

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Moderat, local, temporar, direct. Perturbarea canalelor de drenaj sau a cursurilor de apă ar putea să se producă prin construcţiile din staţia de epurare: - Degradarea calităţii apei prin deversarea apelor uzate ne-epurate ca urmare a activităţilor de construcţii. - Degradarea calităţii apei datorită practicilor nesigure pentru mediu, cum ar fi întreţinerea necorespunzătoare a maşinilor de construcţii, depozitarea materialelor de construcţii şi a consumabilelor etc. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla Calitatea lucrărilor de construcţii conform Legii 10/1995, prin contractul de construcţii, şi conform FIDIC a condiţiilor privind sănătatea şi siguranţa populaţiei (clauza 6.7) ca şi în ceea ce priveşte protecţia mediului ca urmare a activităţilor de construcţii (clauza 4.18). Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport: scăpări neintenţioate sau accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice (vopseluri), în timpul manipulării acestora; Depozitarea materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de ape pluviale. Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice de managementul apelor din zonă pentru a evita poluarea chimică a apelor de suprafaţă (şi subterane) Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi realizată doar după obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. Constructorul va fi obligat să menţină funcţionalitatea naturală a tuturor apelor din zonă. Constructorul va fi obligat să asigure măsuri de protecţie a cursurilor de apă şi a apelor subterane din zonă. Activităţile de epuismente vor include măsuri pentru reducerea antrenării şi descărcării substanţelor solide. Se va urmări protecţia zonelor supuse epuismentelor împotriva antrenării hidrodinamice, sufoziei etc. În plus, constructorul va fi obligat să asigure colectarea şi descărcarea controlată a apelor din precipitaţii din platforma afectată de lucrările şantierului astfel încât apele încărcate cu compuşi solizi sau substanţe dizolvate contaminante să nu fie descărcate în afara platformei staţiei. Va fi necesar ca pe toată durata construcţiei să se asigure măsuri de verificare a apelor descărcate şi să se identifice soluţiile de remediere. La terminarea lucrărilor de execuţie este obligatorie îndepărtarea sau eliminarea din zonele afectate a oricăror materiale şi reziduri, iar deşeurile revalorificabile rezultate vor fi predate numai unităţilor autorizate în acest scop. |

Prin condiţiile de contractare, Antreprenorul va fi obligat să asigure desfăşurarea tuturor lucrărilor într-o manieră care să permită funcţionarea în continuare a facilităţilor existente pe perioada execuţiei.

Pentru perioada de exploatare a SEAU impactul este caracterizat astfel:

| Impact potenţial: | Impact PoZitiv: Major, regional, permanent, direct ( Principalul obiectiv al proiectului IMPACT NEGATIV: Nu (În cazul unor perturbări în funcţionare: minor, regional, temporar, direct) |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | În cazul unor funcţionări defectuoase: folosirea liniilor de proces paralele, înregistrarea şi verificarea apelor uzate industriale, asigurarea unui sistem de energie suplimentar, realizarea unui plan de intervenţii. |

### Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de construcţie a proiectului propus, sursele mobile de poluare a aerului sunt restricţionate la maşinile şi utilajele de construcţii. În tabelul următor sunt redaţi principalii factori de emisie ai utilajelor grele în Uniunea Europeană, deduşi prin aplicarea proiectului CORINAIR, pentru diferite surse de emisie şi sectoare de activitate (EEA 2003).

Surse Mobile – Factorii principali de emisie ai utilajelor grele (limite de variaţie în Uniunea Europeană)

| Utilaje grele | Unitate | Factor de emisie |
| --- | --- | --- |
| CO2 | [g/kg carburant] | 3,09 – 3,11 |
| CH4 | [g/kg carburant] | 0,18 – 0,28 |
| NOx | [g/kg carburant] | 19,14 - 30,04 |

Riscul poluării aerului în perioada de construcţie este datorat în principal, neîntreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţie. În perioadele secetoase, praful este generat de traficul vehiculelor de transport şi al utilajelor de construcţii. Contractul pentru realizarea acestor proiecte se va încheia conform normelor şi va respecta prevederile Legii 10/1995, urmărind stricta încadrare în prevederile acestora, astfel încât este de aşteptat ca impactul să se manifeste în limite admisibile.

Poluarea aerului este generată de vehiculele şi utilajele de construcţii, respectiv, praf şi de emisiile de gaze relevante pentru efectul de seră rezultate din arderea carburanţilor, atunci când nu sunt corect întreţinute.

Sistemul de canalizare

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla prin contractul de construcţii, conform Legii 10/1995, calitatea lucrărilor de construcţii,condiţiile privind sănătatea şi siguranţa populaţiei ca şi măsurile de protecţie a mediului, ca urmare a activităţilor de construcţii Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de contructor pentru a menţine nivelul emisiilor în limite normale.Operatorul de apă va cere constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare; Folosirea carburanţilor care corespund normelor euro, reglarea motoarelor, reducerea timpului de stationare si functionare in gol a utilajelor; Stropirea cu apă sau cu aditivi chimici pe baza de apa va fi aplicata in toate zonele cu trafic intens si cu potential ridicat de antrenare a prafului. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare. Interzicerea utilizarii de catre constructor a unor vechicule/utilaje de constructii non-certificate si neautorizate. |

SEAU

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor-mediu, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla prin contractul de construcţii, conform Legii 10/1995, calitatea lucrărilor de construcţii, condiţiile privind sănătatea şi siguranţa populaţiei ca şi măsurile de protecţie a mediului, ca urmare a activităţilor de construcţii. Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de contructor pentru a menţine nivelul emisiilor în limite normale.Operatorul de apă va cere constructorului să implemnteze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare; Folosirea carburanţilor care corespund normelor euro, reglarea motoarelor, reducerea timpului de stationare si functionare in gol a utilajelor; Se va aplica udarea cu apă sau stabilizarea cu substante chimice adecvate a drumurilor de acces (nepavate). Stropirea cu apă sau cu aditivi chimici pe baza de apa va fi aplicata in toate zonele cu trafic intens si cu potential ridicat de antrenare a prafului. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare. Interzicerea utilizarii de catre constructor a unor vechicule/utilaje de constructii non-certificate si neautorizate. |

Pentru perioada de exploatare impactul prognozat este caracterizat astfel:

Sistemul de canalizare

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Neglijabil, local, temporar, direct. (mirosuri - in timpul perioadei de funcţionare a componentelor referitoare la sistemul de canalizare, mirosurile emise sunt asociate în principal condiţiilor anaerobe. Pentru evitarea acestora sistemul de canalizare va trebui întreţinut şi exploatat în condiţii optime; vor fi îndepărtate orice blocaje în curgerea apelor). Emisii relevante pentru climă Impact Pozitiv: Minor, naţional, permanent, |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Asigurarea unei întreţineri adecvate a sistemului de canalizare pentru a se evita apariţia condiţiilor anaerobe. |

SEAU

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor-moderat, local, permanent, direct.( mirosuri) Emisii relevante pentru climă Impact Pozitiv: Moderat, naţional, permanent, indirect (reducerea consumului de energie) |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Realizarea unei instalaţii de ventilaţie forţată la grătarele existente; Procesele de epurare se desfasoara in spatii inchise Plantarea unor aliniamente de copaci la limita SEAU, în special spre zona locuită (oraş). Prevederea în planul de urbanism a necesităţii menţinerii unei zone de protecţie de minimum 100 m, faţă de viitoarele zone construite, atunci când este posibil. |

### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Extinderea  reţelelor de canalizare se vor desfăşura practic în lungul străzilor.

Pentru lucrările de extindere a reţelelor se vor adopta tehnologii care nu impun neapărat dezafectarea traficului, excavaţii de mare anvergură, astfel că impactul vizual este nesemnificativ.

Antreprenorul va trebui să adopte măsurile necesare pentru izolarea vizuală, prin panouri, a lucrărilor de excavaţii şi a depozitelor de pământ.

| Impact prognozat: | Minor advers, local, termen scurt |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Măsuri de izolare vizuală a excavaţiilor. Organizarea depozitelor temporare de pământ excavat În măsura în care este posibil amplasarea construcţiilor se va face astfel încât va asigura reducerea impactului vizual, prin minimizarea interferenţei cu elementele de suprafaţă existente. Elementele de construcţie se vor incorpora armonios cu situaţia existentă. La finalizarea noilor construcţii vor fi asigurate culori plăcute, care să se încadreze armonios în peisajul existent Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din zonă şi fauna sălbatică. Vor fi evitate sau limitate la minimul necesar tăierile de pomi maturi, demolările sau excavaţiile. Înprejmuirile care limitează obiectele proiectului de zonele rezidenţiale adiacente sau de drumuri vor trebui astfel realizate încât să minimizeze impactul estetic Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor, coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate. |

Construcţiile şi instalaţiile existente sunt vizibile. Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt reduse faţă de cele existente, fiind vorba în principal de lucrări  de construire si modernizare. Nu vor necesita spaţiu suplimentar semnificativ, nu vor modifica semnificativ regimul de înălţime. Se va urmări ca regimul de înălţime al noilor construcţii să fie conform cu cel din contextul general al zonei, din punct de vedere al peisajului.

### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Accesul auto se desfăşoară în multe cazuri în zone rezidenţiale cu străzi relativ înguste. Ca urmare Antreprenorul va trebui să-şi stabilească propriile facilităţi astfel încât accesul vehiculelor grele să fie mai uşor.

Excavaţiile din interiorul orasului, respectiv pentru construirea si modernizare reteei de canalizare ar putea aduce daune structurilor construite din vecinătate. Antreprenorul va lua măsurile de prevenire şi protecţie necesare pentru a evita producerea unor daune acestor structuri.

Lucrările de construcţie propriu zise se desfasoara pe un perimetru limitat, astfel ca nu se întrevede posibilitatea generării unui impact deosebit asupra patrimoniului istoric si cultural al localitatii

| Impact prognozat: | Neglijabil advers, temporar, local |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Respectarea programului de lucru; stabilirea rutelor de transport în comun cu autoritatea rutieră şi instituţia arhitectului şef al oraşului. Alegerea unor echipamente de lucru de gabarit şi tonaj reduse. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile (şcoli, grădinite, biserici, muzee), in cazul în care alte masuri de minimizare nu pot fi luate. |

### Impactul asupra mediului social si economic

Impactul datorat activităţilor de realizare a componentelor proiectului propus asupra mediului uman are două aspecte. Pe de o parte este impactul asupra forţei de muncă prin aplicarea unor practici nesigure pentru mediu şi mai mult decât atât, dăunătoare sănătăţii muncitorilor direct antrenaţi în această activitate. Pe de altă parte este impactul asupra populaţiei, respectiv îngreunarea traficului, restricţionarea accesului la zonele de locuit sau de lucru, ca şi riscul apariţiei unor accidente prin nesemnalizarea adecvată a lucrărilor.

Perioadele de întrerupere a furnizării apei potabile, datorate racordarii unor tronsoane ale acestei reţele vor fi limitate la maxim şi vor fi anunţate în prealabil, indicându-se de fiecare dată ora de început şi sfârşit a întreruperii.

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Minor, regional, temporar, indirect. (oportunitatea creării unor noi locuri de muncă prin implementarea proiectului, forţa de muncă fiind recrutată din zonă). |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor de construcţie în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii; controlul siguranţei şi sănătăţii populaţiei conform normelor FIDIC (clauza 6.7) ca şi protecţia mediului prin lucrările de construcţii (clauza 4.18). Realizarea unui control strict pentru a verifica conformarea cu normele şi reglementările din domeniu. |

SEAU

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Moderat, regional, temporar, indirect. (noi locuri de muncă prin implementarea proiectului, forţa de muncă fiind recrutată preponderent din zonă). |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: |  |

Principalele beneficii socio-economice şi pentru populaţia oraşului sunt următoarele:

- Asigurarea unor servicii performante.

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea potenţialului pentru dezvoltarea economică a regiunii.

- Creşterea eficienţei folosirii energiei şi a resurselor de apă.

- Crearea unor noi locuri de muncă pe perioada realizării construcţiilor.

- Îmbunătăţirea calităţii apelor emisarului prin eliminarea apelor uzate descărcate, insuficient epurate.

- Obţinerea unui nămol stabilizat folosibil în agricultură, ca fertilizator, dacă este conform cu reglementările în vigoare.

SEAU va permite dezvoltarea in continuare a reţelei de canalizare cu efecte economice semnificative asupra dezvoltării localităţii, a mediului de afaceri, dar si a turismului. Proiectul creează locuri de munca atât pentru perioada de execuţie cat si pentru cea de exploatare

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vederea ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Monitorizarea factorilor de mediu, în special cu privire la efectele potenţiale ale proiectului propus, se consideră că ar trebui făcută de o entitate independentă, care are capacitatea şi specializarea necesară, şi este autorizată pentru această activitate.

Conform tipului proiectului propus, principalii factori de mediu ce ar trebui monitorizaţi sunt apa, solul, mediul uman, ca şi managementul deşeurilor şi neplăcerile datorate zgomotului, vibraţiilor şi mirosului.

Contractul pentru implementarea proiectelor propuse trebuie să furnizeze următoarele documente:

- Plan de siguranţă şi sănătate;

- Plan de management al mediului, conform cu recomandările stipulate în actul de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

- Planuri de intervenţii referitoare la accidente şi situaţii de risc.

## Perioada de construcţie

Următoarele aspecte reprezintă o listă minimală a cerinţelor de automonitorizare pe durata realizării construcţiilor. Rezultatele automonitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale. Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

- Monitorizarea stării drumurilor, indirect, unde impactul este datorat vehiculelor de transport şi utilajelor.

- Echipamentele şi vehiculele vor fi periodic verificate din punct de vedere al emisiilor de gaze şi al zgomotului, pentru a se verifica conformarea cu specificaţiile tehnice ale acestora.

- Controlul transportului materialelor de construcţii şi al deşeurilor pentru a se preveni împrăştierea acestora pe drumurile publice sau în cursurile de apă.

- Controlul locaţiilor la finalizarea lucrărilor de construcţii.

## Perioada de funcţionare

Următoarele aspecte reprezintă o listă minimală a cerinţelor de monitorizare pe durata funcţionării obiectivelor realizate. Rezultatele monitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale. Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

### Ape uzate

- Apele uzate industriale descărcate în reţeaua de canalizare municipală, ţinând cont de principiul precauţiei şi al poluatorului plăteşte, conform NPTA 002/2002.

- Calitatea şi cantitatea nămolului stabilizat, atunci când este utilizat în agricultură, conform cu OM 334/2004 şi, respectiv Directiva EU 86/278/EEC.

- Monitorizarea calităţii apelor subterane, dacă va fi cazul, în zona sistemului de canalizare şi a puţurilor private. Totuşi acest proiect propune eliminarea inconvenientelor sanitare, acolo unde acestea există.

- Monitorizarea periodică a exfiltraţiilor şi blocajelor reţelei de canalizare, pentru a se evita poluarea apelor subterane şi producerea mirosurilor.

- Frecvenţa probelor va fi adoptată în corelaţie cu scara proiectului propus şi cu cerinţele şi recomandările actului de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

IX. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APĂ, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DEŞEURILOR ETC.)

- Nu este cazul

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## Organizarea de santier - se va face in zona statiei de epurare (teren detinut Primaria Sarichioi)

Prin natura lor aceste lucrari nu impun un volum semnificativ de consumuri de materiale, activitati de aprovizionare, procese tehnologice semnificative pentru prelucrarea materiei prime, consumuri importante de combustibili sau carburanti etc. In aceste conditii nici organizarea de santier nu presupune dezvoltarea unor lucrari ample, respectiv nu necesita ocuparea unor suprafete de teren importante.

Principalele lucrari si activitati derulate in cadrul acestui proiect vor consta in:

- Aprovizionare conducte, fitinguri, piese, echipamente, piese electrice, armaturi pentru montarea acestora in retelele de apa si canalizare ce se vor extinde;

- Aprovizionare betoane pentru fundatii, blocuri suport, camine retele;

- Excavatii canale pentru montaj conducte si canale;

- Montaj conducte, piese reglaj, echipamente.

Ca urmare, organizarea de santier va fi redusa asigurand doar spatii pentru depozitare, respectiv parcare utilaje mecanice, terasiere si de transport folosite in santier. O parte din aceste materiale vor fi depozitate in spatii deschise – conducte, prefabricate – altele vor necesita magazii inchise. Acestea vor fi magazii metalice, usoare, montate fara fundatii speciale.

Pentru coordonarea santierului va trebui instalata o baraca cu rol de birou. Spatiul ocupat se va inprejmui pentru a limita vandalismul si furtul de materiale. In orice caz in organizarea de santier se va asigura paza pe timpul noptii.

Santierul nu va impune realizarea unor racorduri ample la retele utilitare, cu exceptia retelei electrice, racord ce va fi realizat similar oricarui bransament casnic, fara a impune lucrari speciale. 	Racordul la canalizare nu va fi obligatoriu necesar, acest lucru putand fi suplinit de montarea unor toalete ecologice.

Santierul nu presupune un necesar de forta de munca deosebit, ca urmare nu vor fi necesare spatii pentru camparea muncitorilor  - o parte din acestia putand fi recrutati de pe piata locala a fortei de munca.

Necesarul de apa in organizarea de santier este redus; ca urmare aceasta va putea fi asigurata fie prin racord la reteaua publica existenta, daca va fi posibil, fie prin aprovizionare cu cisterna.

Volumul redus de lucrari nu justifica montarea unor statii de betoane, sau pentru prepararea, respectiv procesarea altor produse, astfel ca acesta va fi procurat prin contracte de la firme specializate din oras sau din apropierea orasului.

Amplasamentul santierului va fi stabilit de catre constructor de comun acord cu beneficiarul si primaria locala, astfel incat impactul, de orice natura, sa fie minim.

## Impactul asupra mediului

Organizarea de santier este redusa ca volum, spatii si activitati. Impactul asupra mediului generat de aceasta este caracterizat prin:

- Ocuparea unor suprafete de teren si perturbarea unor activitatii sau utilizari existente pe amplasament;

- Tasarea solului, modificarea structurii acestuia, reducerea capacitatii de infiltratie;

- Perturbarea circuitului natural al apelor din precipitatii; incarcarea potentiala, suplimentara cu particule solide sau cu substante dizolvate rezultatrea din materialele folosite in perimetrul santierului;

- Degradarea vegetatiei, asfixierea acesteia in spatiile ocupate de depozite, baraci, spatii parcare;

- Emsii de zgomote la pornirea utilajelor pentru inceperea lucrului, respectiv incarcarea si descarcarea materialelor aprovizionate;

- Emisii de particule fine, pulberi noxe din activitatea utilajelor, respectiv arderea carburantilor in motoarele acestora;

- Generarea de deseuri solide de tip menajer dar si din activitatile tehnice desfasurate.

Impactul este caracterizat ca minor (amploare si intensitate), local (in perimetrul organizarii de santier), relativ redus ca durata, mai curand temporar – avand in vedere ca lucrarile propuse se vor realiza intr-un interval de timp scurt.

Cu toate acvestea se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru limitarea si minimizarea acestui impact:

- Reducerea la minimul necesar a suprafelelor ocupate de organizarea de santier; folosirea unor amplasamente fara valoare deosebita;

- Limitarea la minim a operatiilor de manevre a utilajelor in interiorul organizarii de santier;

- Organizarea unei retele de colectare a apelor pluviale din platforma; dirijarea lor spre emisarii cei mai apropiati si prevederea unor decantoare pentru sedimentarea particulelor solide continute;

- Colectarea separata a deseurilor solide generate; realizarea de contracte cu firme specializate pentru ridicarea si valorificarea lor, conform caracteristilor acestora;

- Mentinerea tuturor plantatiilor din vecinatate pentru a limita efectele perturbatoare asupra riveranilor;

- Programnul activitatilor in organizarea de santier va fi corelat cu activitatile riverane acestuia, astfel incat perturbarea sa fie minima.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti se concretizeaza in:

- Platforme betonate, sau containere pentru depozitarea lichidelor;

- Depozitarea in spatii inchise a materialor ce ar putea fi antrenate de apa;

- Colectarea organizata a deseurilor;

- Prevederea de decantoare daca apele pluviale antreneaza particule solide;

- Dotarea cu toalete ecologice;

- Folosirea pe cat posibil a unor utilaje silentioase; optimizarea manevrelor acestora; interzicerea mersului “in gol”; folosirea carburantilor standardizati.

XII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Specificul acestui proiect nu presupune realizarea unor lucrări de organizare de şantier de mare amploare; cu toate acestea constructorul va obţine aprobările necesare pentru ocuparea amplasamentului in vederea organizării de şantier; va limita la maxim suprafeţele de teren destinate acestui obiectiv; va asigura masurile de refacere si redare in folosinţa, la aceeaşi parametri, a terenului folosit pentru organizarea de şantier.

Lucrarile de constructie si modernizare a retelelor de canalizare si de alimentare cu apa se realizeaza in intravilan, in lungul tramei stradale a orasului; in acest scop constructorul va dezafecta pavajul strazii pentru realizarea excavatiilor in vederea pozarii acestor retele; dupa pozarea conductelor acesta va fi obligat sa refaca trama stradala si sa o aduca la parametri de calitate initiali;

Nu sunt necesare noi cai de acces; execuţia si funcţionarea acestui proiect nu impun noi cai de acces in afara celor existente.

- La finalizarea lucrarilor de constructii, se vor executa lucrari de refacere a solului si a vegetatiei aferente, terenul se va aduce la starea initiala.

- Se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada realizarii proiectului.

Intocmit,

Ing. Cezar Besleaga