#### MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5.E/ LEGEA 292/2018

I. Denumirea proiectului:            CONSTRUIRE  PENSIUNE AGROTURISTICA

II. Titular:

- numele:                                          CLIM D. DANIELA PFA

- adresa poștală:   COM. JURILOVCA  , loc. JURILOVCA, str. Viilor , nr. 1 E –F 12 intravilan, T 61, P 467, nr. cad. 32120

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet- 0720857048

- numele persoanelor de contact: CLIM DANIELA

 director/manager/administrator -

- responsabil pentru protecția mediului: CLIM DANIELA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului

Prin tema program se solicită studierea unei zone situate în intravilanul localităţii JURILOVCA, în partea sud-vest a acesteia ,pentru amplasarea unei agropensiuni, de capacitate redusa ( 4 camere de cazare + apartament gazde)

Localitatea Jurilovca  face parte dintre localitatile limitrofe teritoriului administrat de RBDD, invecinandu-se pe latura sa de sud cu acest teritoriu, face parte dintre localitatile importante din Delta Dunarii,  care, avand un amplasament extrem de favorabil  din punct de vedere al cadrului natural, a cunoscut o anumita a turismului, si, mai ales, a agroturismului. Localitatea este caracterizata printr-o impartire riguroasa a pateurilor delimitate de strazi, de alinierea zonei de constructii intr-un front stradal compact, in timp ce , in adancime, parcelele sunt  plantate cu arbori fructiferi, vita-de-vie, sau sunt utilizate ca gradini de legume.

Amplasamentul se afla la circa 600 de metri in sud-vest fata de centrul localitatii , marcat de schimbarea de directie a DJ 222 de pe traseul vest-est, pe un traseu spre nord.  Deoarece localitatea are un deosebit potential turistic d-na Clim Daniela  a avut initiativa implementarii , pe un teren proprietate particulara care ii apartine , si pentru care este constituit PATRIMONIU DE AFECTATIUNE in favoarea firmei CLIM  D. DANIELE  P.F.A , a unei pensiuni agroturistice , functiune care este deja destul de raspandita in localitate.

Terenul se afla în proprietatea particulară a doamnei CLIM DANIELA si are o suprafata de 3 444,00 mp, în conformitate Contractul de vanzare-cumparare  nr. 600 din 16.07.2004 .

În ultimii ani localitatea Jurilovca  a cunoscut o dezvoltare in ceea ce priveste activitatile legate de turism sau agroturism.  Dintr-o localitate modestă , cu specific pescăresc , Jurilovca a cunoscut in ultimii ani initiative particulare care ridică standardul turistic al localităţii ; turismul  organizat ete mai putin reprezentat, in schimb au luat avant agroturismul sau  ecoturismul, care atrag în mod constant amatori în zona  .

Zona de studiu este situată  în intravilanul localităţii,  în zona de sud-vest a acesteia , la o distanta de circa 600 de metri in sud-est fata de centrul acesteia . Zona este de un pitoresc deosebit şi prezintă toate condiţiile pentru practicarea pescuitului .

Practic , pe terenul de amplasament  se doreste construirea unei pensiuni agro-turistice , cu un regim de inaltime P+1( cu DEMISOL partial)

De asemenea, se propune amplasarea unui foisor si a unor spatii de agrement- loc de joaca pentru copii si piscina.

Constructia se va amplasa in zona de nord a terenului, unde se va amplasa si o anexa pentru agropensiune iar catre zona mediana  un foisor , mentinandu-se restul terenului pentru agrement, parcare, spatii verzi amenajate.

Se propune un  corp  de cladire pentru agropensiune, avand la parter spatiile comune pentru clienti si o camera de cazare, precum si unele spatii administrative si gospodaresti, celelalte fiind amplasate la demisol, iar la etaj se vor amplasa 3 camere pentru cazare si apartamentul gazdei, Agropensiunea va avea,deci,  o structura cu 4 camere pentru cazare, fiecare pentru doua persoane,  la fiecare camera de cazare fiind prevazut un grup sanitar cu dus si un apartament pentru gazde.

Accesul se va face pe latura de nord a agropensiunii atat catre spatiile comune cat si pentru camera de cazare de la parter , prin intermediul unei terase; pe latura de nord   este prevazut si accesul catre parcajul pentru clienti sau pentru aprovizionare ( 5 locuri de parcare)

Asezarea   constructiei in interiorul parcelei se va face respectandu-se limita edificabilului propusa prin documentatia de fata si tinandu-se seama de orientarea incaperilor fata de punctele cardinale( o exploatare in special a zonei de sud)  .

Proiectul  isi propune implementarea unei functiuni noi – accea de prestari-servicii , respectiv pensiune agro-turistica,   intr-o zona din intravilanul unei localitati definite ca avand un potential turistic evident.

Din acesta perspectiva , functiunea este compatibila cu zona de amplasament .

Regimul de inaltime pentru noua functiune va fi P+1, cu  DEMISOL.

Au fost prevazute 4 locuri de parcare .

BILANT TERITORIAL PROPUS

CONSTRUCTII				                   152,59 mp       5%

ALEI PIETONALE, TROTUARE, TERASE	       560,00  mp     16%

PARCAJE +ALEI CAROSABILE	                  160,00  mp       5%

PISCINA                                                                   45,00 mp        2%

LOC DE JOACA COPII  			         55,00 mp        2%

SPATII VERZI AMENAJATE                               2471,41 mp        70%

TOTAL			         		                3444,00 mp       100%

POT propus= 5% ( POT max. conf. PUZ = 15%)

CUT propus =0,10  ( CUT max. conf.PUZ =0,50)

b) justificarea necesității proiectului;

Amplasamentul se afla intr-o localitate  cu potential  turistic, si potrivita pentru dezvoltarea acestui tip de functiuni  ; in intravilan exista mai multe functiuni de acest tip , agropensiuni cat si de case de vacanta, dar nu multe cu arhitectura de tip traditional.

In ipoteza extinderii in continuare, pe viitor, a functiunii turistice in intravilan , si noul obiectiv propus poate constitui un punct de atractie pentru turisti ,desi are o capacitate mica de cazare .

c) valoarea investiției: 272 000,00 lei

d) perioada de implementare propusă : 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție : profil agroturistic,  de prestari-servicii, putand caza intre 8 si 12 persoane( in cazul unor familii cu copii)

- descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)-nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea-nu e cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora-nu e cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Parcela va fi racordata la retelele tehnico-edilitare existente in zona (energie electrica, apa).

ALIMENTAREA CU APA  se face prin racord  din conducta stradala de distributie a apei potabile , situata la limita amplasamentului, in nord-vest  ,pe strada Viilor . Racordul se va executa cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul  de 40 mm.

Pe racord se va executa camin apometric cu aparat pentru masurarea consumurilor de apa potabila .	In cladire se vor prevedea  stingatoare portabile cu spuma ; langa tabloul electric  vor fi amplasate stingatoare portabile cu praf si CO2 .

In incinta se va asigura amplasarea unui panou (pichet) exterior de incendiu - dotare standard .

CANALIZAREA  obiectivului se asigura prin executia colectoarelor interioare  de canalizare si racordarea acestora la canalizarea generala a incintei ; dupa colectare, apele uzate vor fi dirijate catre un bazin vidanjabil, cu o capacitate de 10,00 mc ,  situat in nordul  amplasamentului, in apropierea accesului auto

Apele uzate de la bucatarie vor fi  colectate separat si trecute prin separator de grasimi dotat cu sita de retinere a resturilor alimentare .

ENERGIA ELECTRICA -alimentarea consumatorilor se face la tensiunea de 380 V , din reteaua exterioara de joasa tensiune din zona, situata pe strada  Viilor , adiacenta amplasamentului. Pe bransament se va intercala grup de masura a energiei electrice consumate .

Solutia efectiva pentru alimentarea cu energie electrica va fi stabilita de furnizorul de energie electrica in cadrul avizului de racordare .

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA –obiectivul nu va functiona doar sezonier, de aceea a fost prevazut un spatiu pentru centrala termica ce va functiona cu combustibil solid- lemne sau peleti.  Apa calda de consum, in timpul verii  va fi preparata cu ajutorul unor panouri solare , care pot asigura apa calda menajara pe tot parcursul verii .

Climatizarea incaperilor de cazare si a altor spatii se va asigura cu ajutorul aparatelor de climatizare individuale ; acestea vor fi reversibile si vor fi dotate cu filtre

TELEFONIA se va asigura prin conexiune wireless si instalatie interioara de conectare ; conectarea se poate asigura si prin terminalele mobile ale vizitatorilor sau terminale puse la dispozitie de administrator .

SEMNALUL TV va fi asigurat prin instalatie de transmisie prin satelit .

Prin conectarile enuntate se va asigura si conexiuni internet .

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

- suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la strictul necesar , astfel incat amplasamentul santierului si traseul drumurilor de acces sa aduca prejudicii minime mediului natural ;

- se va evita folosirea utilajelor de transport de tonaj mare , iar traficul de santier si functionarea utilajelor vor fi limitate la trasee si programe de lucru specificate

- transportul si depozitarea materialelor rezultate prin lucrarile de executie se vor face in locuri adecvate , lipsite de vegetatie ;

- se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor , respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de catre autoritatiile de Protectia Mediului , in conditii care sa impiedice raspandirea pulberilor sau a altor materiale generatoare de pulberi

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Nu este necesara modernizarea traseelor care duc catre obiectiv , amplasamentul fiind adiacent strazii Viilor  , care este pietruita si se afla in stare buna . Drumurile stradale descarca, in general , in principalul traseu carosabil al localitatii , DJ 222 , care strabate localitatea de la vest la est, pana in centru, dupa care se indreapta catre nord. Trama stradala este foarte ordonata, formand pateuri construite destul de dens catre strada si , in general, dreptunghiulare.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare: pentru balustrade se va utiliza lemnul, nuanta NUC, pentru invelitoare se va folosi stuful, soclul cladirii se va placa cu piatra naturala in asize orizontale; aleile vor fi amenajate cu pietris sau piatră

- metode folosite în construcție/demolare-constructie de tip clasic, cu materiale și finisaje obisnuite( zidarii, tencuieli umede, placari cu piatra sau cu gresie, acoperire cu invelitoare din stuf, etc.)

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară- executare in circa 12 luni, cu punerea in functiune imediat dupa receptie,  si activitatea  de  urmărire  a  comportării  construcţiei de tip „CURENT ” , potrivit normativului P 130 / 1999 .

- relația cu alte proiecte existente sau planificate-nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare- nu au fost luate in considerare alternative

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)- nu este cazul agropensiunea va avea o capacitate mica de cazare, eliminarea apelor uzate se va face in sistem individual, în bazin vidanjabil cu capacitatea de 10,00 mc. Pe iesirea apelor uzate dela bucatariie se va intercala un separator de grasimi, iar deseurile vor fi preluate de firme specializate

- alte autorizații cerute pentru proiect- toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare-  Terenul  se afla la limita cu zona protejata, in vecinatatea  siturilor  desemnate NATURA 2000  – si la incidenta cu  teritoriul administrat de R.B.D.D.

In ceea ce priveste patrimoniul istoric si cultural  , in zona sau pe amplasament nu sunt  semnalate   situri  arheologice .

In timpul perioadei de constructie se recomanda supravegherea urmatorelor activitati:

- Restrangerea la strictul necesar  a suprafetelor destinate organizarii de santier ;

- Urmarirea unei bune functionari a utilajelor si mentinerea ordinii si curateniei in santier

- Respectarea normelor de protectie a muncii ;

- Luarea tuturor masurilor pentru a nu se produce fenomene de poluare

- Refacerea zonelor destinate  lucrarilor de organizare a santierului, dupa incetarea executiei

Pentru perioada de functionare a agr-pensiunii se propune:

-Colectarea diferentiata a deseurilor si transportarea acestora in locurile stabilite de Primarie conform HG 856/2002 privind gestiunea deşeurilor, modificată şi completată de HG 210/2007,

-Functiunea nu este o functiune producatoare de disconfort fonic.

Nu se preconizeaza ca integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe sa fie  afectate de proiectul propus.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații :Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu au fost luate in considerere alte variante de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor: Evacuarea apelor uzate se va face in sistem individual, in bazin vidanjabil cu o capacitate de 10 mc. Canalizarea obiectivului se asigura prin executia colectoarelor interioare de canalizare si racordarea acestora la canalizarea generala a incintei ; dupa colectare intr-un camin principal, apele uzate vor fi dirijate in bazinul vidanjabil. Pe iesirea apelor uzate de la zona de bucatarie nu este necesar separator de grasimi, avandu-se in vedere capacitatea redusa de cazare , si cantitatea nica de hrana preparata, similara cu cea dintr-o familie.

Conductele de canalizare sunt din polipropilena pentru canalizari cu diametrul de 110 si 160 mm. si polietilena 50 mm. se vor adopta pante de scurgere pentru incadrarea vitezelor in domeniul vitezelor de autocuratire .

Toate conductele de apa si canalizare vor fi montate in pamant , ingropate la minim 1.00 m. adancime si protejate in pat de nisip .

Umplerea si golirea piscinei ,care va avea capacitatea de 36,00 mc ,  precum si schimbul de apa se va realiza dupa cum urmeaza :

- piscina se umple cu apa de la reteaua publica, la inceputul sezonului, primavara si se goleste toamna tarziu; inainte de golire nu se vor mai face operatiuni de tratare chimica, astfel incat clorul sa tinda spre zero. Apa  rezultata din golirea piscinei va fi utilizata pentru udarea spatiilor verzi.

- filtrele cu nisip se spala in contracurent cu pompele din dotare. In functie de gradul de incarcare cu utilizatori, aceasta operatiune se face o data pe saptamana.

- completarea cu apa proaspata se face o data pe saptamana, dupa spalarea filtrelor.

b) protecția aerului: Nu este cazul. Unitatea nu produce noxe. Energia  termica – se va asigura prin centrala termica proprie, cu functionare pe lemne sau peleti, cu gazeificare. De asemenea, in special pentru prepararea apei calde poate fi prevazuta o instalatie de captare a energiei solare.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: grosimea planseului dintre parter si etaj si finisajul acestuia  asigura protectia fonica intre nivele ; grosimea peretilor despartitori dintre camerele de cazare asigura de asemenea protectia fonica intre camere ( 20 cm grosime )	Pentru protectia impotriva zgomotului aerian exterior au fost prevazute ferestre cu garnituri de etansare care asigura o protectie fonica buna.

d) protecția împotriva radiațiilor:Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:Nu este cazul.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: Nu este cazul, zona este antropizata.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Terenul  se afla in zona de vecinatatea A.R.B.D.D., si se supune Regulamentului de urbanism pentru Delta Dunarii (HG 1516 /2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii).

Amplasamentul nu se afla in perimetrul  de protectie al zonei cu patrimoniu arheologic repetat, conform definitiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 5, alin. 7 din acelasi act normative)

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Functiunea produce deseuri de importanta redusa, care vor fi colectate pe categorii de deseuri, prin intermediul uinei firme specializate Deseurile care rezulta prin implementarea proiectului se vor colecta pe categorii de deseuri , in pubele care se vor amplasa pe platforma amenajata si imprejmuita, propusa prin proiect, in apropierea zonei de parcare . Pe aceasta  platforma betonata si imprejmuita pentru depozitarea deseurilor, deseurile vor fi colectate diferentiat, pe tipuri de deseuri:

- ambalaje din plastic (150102)

- hartie si carton ( 200101)
- sticla(200102)
- deseuri menajere (200301)

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: Nu este cazul , proiectul se implementeaza in zona antropizata , care este zona locuinte si functiuni complementare locuirii.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Lucrarile pentru organizarea de santier vor fi minime si vor cuprinde :

-o platforma de aprovizionare si  depozitare a materialelor

-o baraca amplasata adiacent platformei

-o cabina W.C. ecologica

-racordurile ( apa si electricitate ) necesare functionarii santierului

Zona de organizare de santier va fi prevazuta in apropierea  accesului carosabil din drumul stradal( pe locul care va deveni, ulterior, zona de parcare) . Pe platforma depozitarea materialelor se va face ordonat si ingrijit pentru a se ocupa minimum de spatiu  , cu protejarea materialelor care pot fi afectate de intemperii si cu limitarea imprastierii prafului si pulberilor .

Dupa finalizarea constructiei terenul aferent organizarii de santier se va reamenaja ca spatiu verde sau platforma de parcare .

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalizarea investitiei peste 25% din teren va fi destinata spatiilor verzi ( spatii verzi amenajate+ plantatii de protectie)

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Titular:

Clim Daniela

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |