MEMORIU DE PREZENTARE

-conf. Anexa 5E –LG.292/2018

I.Denumirea proiectului :

„ EXTINDERE  RETEA  G.N.R.P SI RACORDURI G.N.R.P PE  STRAZILE  GRIVITEI,  CETATUIA, DEMOCRATIEI, MUNCII , L=550ML- ORAS MACIN  "

II.TITULAR :

- Numele companiei : S.C. MACIN GAZ S.R.L. –MACIN

- Adresa titularului : ors. Macin , jud.Tulcea, str. Malului , nr.2A

- telefon, fax, adresa de e-mail : tel/fax0240/572769,macin.gaz@hotmail.com

c)Numele persoanelor de contact :

  - Administrator :Stanescu Zamfira ;

  - Director executiv :Albu Constantin Catalin ;

  - Responsabil pentru protectia mediului :Deacu Mihaela .

III.Descrierea caracteristicile fizice ale intregului proiect   :

a)Rezumat al proiectului

Obiectivul „ EXTINDERE  RETEA G.N.R.P  SI RACORDURI  G.N.R.P.  STRAZILE GRIVITEI,CETATUIA, DEMOCRATIEI, MUNCII, L= 550 ML- ORAS MACIN  "se va realiza prin amplasarea conducte de distributie gaze naturale in domeniul public cu respectarea Legii 18/1991, republicata in 2008 si  respectarea Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executia  si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale –aprobate cu Ordinul ANRE nr.89/2018,precum si cu respectarea prevederilor din avizele de amplasament emise de catre detinatorii de utilitati si de catre administratorul domeniului public.

Analizand situatia in teren  se propune  extinderea conductei de gaz existenta pe strada  Cetatii( PE 100 SDR  11 Dn 160 ) pe strazile Grivitei,Cetatuia, Democratiei, Muncii Conducta va fi din  polietilena PE 100 SDR 11 , Dn 75mm ,(extindere executata in carosabil  ).Lungimea conductei fiind de 550 ml.

Montajul conductelor de distributie gaze naturale din polietilenă se va realiza cu utilaje specifice si personal necesar calificat. Săpătura santului se face manual si mecanizat. Traseul conductei materializat pe planurile de situatie anexate la documentadie, va fi transpus în teren prin pichetarea corespunzătoare si va fi predat pe bază de proces-verbal, în prezenta beneficiarului. Predarea amplasamentului traseului conductelor constituie fază determinantă a executiei. Pentru realizarea conductei de distributie gaze naturale de presiune medie se va utiliza teavă din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11.

Tevile din polietilenă sunt executie precisă - destinată tuturor tipurilor de îmbinări,corespunzător SDR11 – SR ISO 4437+C1/2001 livrate în colaci sau bare.

Schimbarea de directie în plan orizontal şi vertical se face prin curbe executate manual din ţeavă

de polietilenă fără aport de căldură la o rază minimă de curbură de 30 Dn. Unde nu este posibilă

montarea unei curbe cu rază 30 Dn, se vor monta coturi fabricate, la 90◦ si 45◦, ce pot fi montate prin sudare, printr-unul din procedeele omologate. La intersectia  conductei de distributie /bransament  cu alte conducte sau cabluri, se va monta tub de protectie, dacă nu se respectă conditiile impuse de Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale/2018. Tuburile de protecţie depăşesc în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0.5m (în cazul canalizaţiilor telefonice, canalelor de ape uzate, conducte care transportă fluide sub presiune, cabluri electrice şi a altora de acest gen) şi cu cel puţin 1.5m limitele canalelor termice. La ambele capete ale tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori.

Conform H.G. nr.766/1997,lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect fac parte din categoria de importanta C-constructii de importanta normala.

Ţevile utilizate fac parte din gama de dimensiuni standard SR-ISO 4437 ,din materie prima nouă ,fără reciclare şi vor fi marcate.Ţeava de polietilena şi fitingurile montate vor avea certificate de calitate şi conformitate , date de producător. Se utilizează  numai ţeavă din polietilenă PE100 SDR11, pentru conductele de gaze naturale presiune redusă.

Sanţul de montare al conductei va fi conform prevederilor NTPEE/2018- art. 194. Adâncimea minima a santului se stabileste în conformitate cu art. 75: reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare subterane se montează la adâncimea minimă de montaj de 0,9m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protecţie ,dupa caz; la stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheţ a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă.

Latimea santului pentru conducte (ls) se stabileste in functie de diametrul conductei Dn:

a).pentru Dn < 100mm, ls = 0,4 m

b).pentru Dn ≥ 100mm, ls = 0,4 m + Dn

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni :

a) latimea = latimea santului + 0,6 m;

b) lungimea = 1,2 m;

c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Saparea santurilor se face cu putin timp înainte de montarea conductelor.  Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii se executa fara asperitati. Fundul santului se acopera cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulatie 0,3…0,8 mm.  Pozarea conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a îmbinarilor sudate. Conductele din polietilena se aseaza serpuit în sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza în straturi subtiri, cu pamânt maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Conductele şi fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza într-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20…30 m, avansând într-o singura directie, pe cât posibil în urcare.

Compactarea se considera că se execută la umiditatea optimă de compactare , printr- un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat .Gradul de compactare se consideră că se realizează cf. STAS 2914-89.

Umiditatea optimă de compactare stabilită cf. STAS 1913/1-83,  se asigură prin stropire manuală în locuri înguste pentru complectarea gradului de compactare arătat mai jos:

90-96% când se face  pe straturi de 10 cm grosime

80 -90% când se face  pe straturi de 10 cm grosime

Controlul se va  face strat după strat

Verificarea se va face la :

calitatea pământului utilizat

grosimea straturilor aşternute

modulul de deformaţie liniară la nivelul patului drumului (Edp),trebuie să fie de min .

Edp =100daN/cmp.

Pentru conductele din PE ,se monteaza rasuflatori , in zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane astfel:

la capetele tuburilor de protectie

la imbinari

la ramificatii de conducte si schimbari de directie

la iesirea capetelor de bransament din pamant.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si perete ,se face din teava din otel cu diametrul de

2 ”.În dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Îmbinarea conductelor de gaze naturale din polietilenă

Îmbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, în functie de dimensiuni, se realizeaza prin urmatoarele procedee :

a) sudura cap la cap, pentru diametre de cel putin 75 mm;

b) electrofuziune, pentru orice diametru;

c) compresie, între conducte si fitinguri cu strângere mecanica, pentru diametre cuprinse între 32 si 63 mm.

Controlul calităţii sudurilor pentru conductele din PE se va face 100% vizual pentru  toate îmbinările şi prin metode nedistructive,în proporţie de 25%, din numarul total de suduri.Controlul vizual al calităţii sudurilor are la bază prevederile CR13.

Îmbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate.  Nu se admit nici un fel de intervenţie ,pentru corectarea oricăror îmbinări.Prelucrarea şi îmbinarea ţevilor din polietilenă şi a elementelor de asamblare din polietilenă se pot realiza la temperatura mediului ambiant cuprinsă între 5-40 ° C.

Protejarea conductelor şi branşamentelor de gaze din polietilenă:

Pe intregul traseu al conductelor si bransamentelor din polietilena,la o inaltime de 35cm de generatoarea superioara a acestora,este obligatorie montarea unei benzi  de avertizare din materiale plastice de culoare galbena, cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „Gaze naturale –Pericol de explozie ”, conform NTPEE/2018 art.216

În scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii conductelor din polietilena, acestea sunt însotite pe întreg traseul de un fir trasor, care este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5 mmp, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV şi se fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4m, cu banda adeziva.

Montarea tuburilor de protecţie

Tuburile de protecţie se confecţionează din :

a).teava de oţel pentru montare :   - în carosabil

- sub linii de tramvai sau cale ferata

b). Tuburi din polietilenă PE 100 SDR17,65 pentru montare:

- în trotuare

- langă sau la intersecţia cu cabluri electrice, telefonice sau instalaţii de apă –canal

Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior al conductei şi destinaţia conductei protejate:

a).pentru conducte de distribuţie:

ditub= de + 100mm

b). Pentru branşamente

ditub = de+ 50mm

Tuburile de protecţie trebuie să depăşească în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin  0,5m.Tuburile de protecţie se prevăd la capete,la partea superioară cu găuri şi răsuflători,iar capetele se etanşează cu ţeavă din polietilenă.

Montarea conductelor întuburi de protecţie se face astfel încât să nu să nu existe îmbinări pe toată lungimea tubului( pe lungimi ale tubului de protecţie de până la 6m).

Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din oţel lângă sau la intersecţia cu cabluri electrice.

Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din polietilenă:

a) lângă sau la intersecţia cu canale termice;

b) în carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel. Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă.

VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a SD se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrarilor.

Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a SD se efectueaza de catre executant ,in prezenta delegatului operatorului SD,la terminarea lucrarilor in vederea receptiei.

Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaza la presiuni conform NTPEE/2018 ,art.269,tabelul 8,astfel:

verificarea si proba de rezistenta pentru conducte de distribuţie redusă presiune se vor realiza la presiunea de 4 bar

verificarea si proba de etansare pentru conducte de distribuţie redusă presiune se vor realiza la presiunea de 2 bar

Verificările se fac pe tronsoane de până la 500m si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore.

Proba se efectueaza pe conductele terminate si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 24 ore.Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ora ,iar pentru proba de etanseitate la presiune este de 24 de ore.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune a retelelor de distributie se efectueaza cu aer comprimat, dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare ,a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii si temperaturii vor fi de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate si se monteaza de catre personal autorizat. Clasa de exactitate a acestor aparate de masura trebuie sa fie de minimum 1,5. Pe langa aparatele de baza se monteaza in paralel aparate de control indicatoare avand aceeasi clasa de exactitate. Inregistrarea parametrilor de presiune fie pe diagrama, fie pe protocolul printat de echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistenta si etanseitate. Aceste inregistrari se dateaza si semneaza de catre responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si contin date referitoare la caracteristicile tehnice si dimensionale ale tronsonului de conducta si date de identificare si verificare ale aparatelor de masurare.

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant.Timpul necesar pentru pentru egalizarea  temperaturii este in functie de volumul conductei ,conform valorilor date in  tabelul 9, art. 276 ,din NTPEE/2018.

b) Justificarea necesitatii proiectului

La solicitarea proprietarilor din zona SC MACIN GAZ SRL  deruleaza proiectarea extinderii retelei de distributie a agazelor naturale existenta in orasul Macin , in scopul alimentarii cu gaze naturale a imobilelor existente pe strazile Grivitei, Cetatuia, Democratiei, Muncii, L= 550ML   .

Prin realizarea extinderii distribuţiei de gaze naturale:

- se îmbunătăţeşte calitatea vieţii prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor,

- se reduce gradul de poluare a mediului prin folosirea sistemului de încălzire în condensaţie;

- scad cheltuielile pentru încălzire şi preparare hrană.

c) Valoarea investitiei este de : 175 000 lei cu TVA inclus

d)Perioada de implementare propusa : 270de zile de la data  obtinerii  autorizatiei de construire .

e)Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului ,inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament).

Traseul propus este indicat pe planul de încadrare în zonă  și pe planul de situație ,  anexate la documentație. Pentru realizarea conductei de distribuție presiune medie în lungime de 550 m (gropi de poziție și șanț) și a branșamentului la imobil nr. 9 de pe strada Muncii în lungime de 5.0 m se va afecta   domeniul public si anume carosabil – macadam  .

Etapa actuală tratează proiectarea rețelei de distribuție gaze naturale și a branșamentului aferent, în orasul Macin , jud. Tulcea , pe strazile Grivite, Cetatuia , Democratiei, Muncii .

Suprafețele de teren utilizate pentru realizarea obiectivului vor fi aduse la starea initiala dupa executarea lucrarilor .

f )Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect , formele fizice ale proiectului (planuri , cladiri , alte structuri , materiale de constructii si altele).

Materializarea proiectului constă în construirea unei rețele de distribuție gaze naturale format din tronsoane de țeavă din polietilenă PE 100 montată îngropat, continuarea unei rețele existente.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie

Profilul construcţiei este distribuţia gazelor naturale preluate din conducta de gaze naturale existentă Dn 63mm PE100 SDR11, cu o conductă Dn 63mm PE 100 SDR11 nou proiectată pentru consumatorii de pe strazile Grivitei, Cetatuia, Democratiei, Muncii.

Rețeaua de distribuție nu are capacitate de producție, ci capacitate de vehiculare a gazelor naturale pana la imobilul cu nr.9 de pe strada Muncii,   cu  debit maxim de 10 mc/h.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Nu există fluxuri tehnologice pe amplasament

Instalaţia este conform rezumat proiect (subcapitolul III a)

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Descrierea este conform rezumat proiect (subcapitol III. a)

-Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de utilizare a acestora

Principalele materii prime pentru realizarea reţelei de distribuţie :

- Ţeava din polietilena Dn 63 PE100 SDR11 în lungime de 550 ml;

- Fir insoţitor tip monofilar din cupru;

- Răsuflatori de spaţiu verde ;

- Nisip pentru crearea patului de aşezare –drenare necesar la montajul conductei.

Principalii combustibili folosiţi pentru realizarea reţelei de distribuţie:

Motorină/ benzină necesară pentru acţionarea utilajelor mici care sapă/ acoperă şanţul în care se montează conductele (miniexcavator) şi pentru mijloacele de transport. Parţial sau total, săpatură sanţului se face manual în funcţie de aglomerarea de utilităţi în zona săpaturii.

Modul de asigurare al principalilor combustibili:

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu combustibil în centre specializate – benzinării;

Utilajele folosite vor fi alimentate cu combustibili în şantier

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Funcţionarea reţelei de distribuţie gaze naturale nu necesită racordarea la reţelele utilitare din zonă (energie electrică, apă, canal, etc).

Pentru realizarea reţelei de distribuţie organizarea şantierului de execuţie nu necesită racordarea acestuia la utilităţi datorita duratei scurte de execuţie.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După finalizarea lucrărilor de montaj a conductei, se trece obligatoriu la refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. Aceste lucrări de refacere constau în:

- astuparea şanţului conductei;

- curăţirea terenului de eventualele deşeuri rezultate în procesul de montare/demontare, iar deşeurile revalorificabile rezultate se predau unităţilor autorizate să preia acest tip de deşeuri;

- nivelarea terenului, tasare, fertilizare şi redepunerea stratului fertil decopertat la începutul lucrărilor pe aliniamentul conductei cu scopul aducerii la starea iniţială;

- operaţii de refacere a stratului de asfalt afectat şi a betonului;

- operaţii de îndepartare a moluzului rezultat în urma săpăturii şi depozitarea acestuia în locaţii precizate de Primărie în Autorizaţia de construire;

- predarea şi recepţia amplasamentului.

- Căi noi de access sau schimbări ale celor existente

Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor de pe str. Grivitei, Cetatuia, Democratiei, Muncii nu creează căi noi de acces şi nu le schimbă pe cele existente.

-Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În construcţie nu sunt folosite resurse naturale.

În funcţionare se va folosi resursa energetică reprezentată de gazul metan CH4.

- Metode folosite în construcţie/demolare

Principalele metode de construcţie ale reţelei de distribuţie sunt:

- decopertarea ştraţului vegetal sau a îmbrăcăminţii asfaltice a drumurilor;

- săparea şanţului de montaj;

- montarea conductelor în sanţ;

- efectuare probe de rezistenţă şi etanşeitate;

- acoperirea conductelor cu pământ în straturi succesive; tasarea acestora

- readucerea terenului la starea iniţială.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul şi fazele de construcţie sunt identice cu cele prezentate în rezumatul proiectului

(subcapitolul III a si subcapitolul III.e).

Punerea în funcţiune a conductei de distribuție gaze naturale se face de către instalatorul autorizat al operatorului Sistemului de Distribuţie gaze, conform procedurilor interne, după primirea cărții tehnice de la instalatorul autorizat al executantului. Odată cu predarea carţii tehnice se face şi recepţia tehnică a conductei, din acest moment punerea în funcţiune şi exploatarea conductei intră în sarcina distribuitorului licenţiat conform normelor ANRE. Punerea în funcțiune a conductelor de gaze naturale pentru clădirile prevăzute cu subsol va fi realizată numai după ce, prin grija proprietarului imobilului sau beneficiarului lucrării, se va realiza etanșarea intrărilor racordurilor subterane de încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, cablu TV etc., în clădire.

Se va întocmi de către constructor planul conductelor pentru cartea construcţiei pe care se vor menţiona distanţele între suduri, locul sudurilor de poziţie, diametrul conductei, locul schimbărilor de diametru, lungimea fiecărui tronson de conductă pe diametre şi lungimea totală a conductei, locul de intersecţie cu alte conducte, cabluri, etc, distanţa până la alte instalaţii întâlnite însăpătură, construcţii sau alte obstacole subterane, locurile dispozitivelor de închidere, profile transversale în puncte aglomerate. De asemenea constructorul va pune la dispoziţia operatorului sistemului de distributie pentru completarea cărţii construcţiei:

- certificate de calitate materiale,

- procese verbale de lucrări ascunse,

- diagramele probelor de presiune.

Exploatarea reţelei de distributie gaze se face numai de către distribuitorul licenţiat, conform procedurilor interne şi normelor ANRE.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Acest proiect nu este în relaţie cu alte proiecte din zonă.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Având în vedere ca traseul conductei a fost ales conform avizului de racordare al distribuitorului de gaz care a ţinut cont de amplasarea consumatorului, nu au fost posibile alte alternative sau variante.

- Alte activiăţi care pot apărea ca urmare a proiectului(de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

În timpul realizării lucrarii şi la exploatare nu rezultă activităţi care pot deriva din lucrare.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform certificatului de urbanism emis de Primărie, ataşat.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare :

Nu este cazul

V.Descrierea amplasarii proiectelui :

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Lucrarea nu cade sub incidenta Conventiei

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Lucrarea este prezentată în planul de încadrare în zonă scara 1:5000 şi pe planul de situaţie  anexate la documentaţie.

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Terenul este domeniul public .

- arealele sensibile:

Nu este cazul .

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului , care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica , in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

| Inventar de coordonat Sistem de proiectie 1970 Pct. X (m) Y(m) 1 420609.286 745840.705 2 420562.993 745832.124 3 420547.118 745749.574 4 420621.731 745807.516 5 420466.685 745757.776 6 420464.568 745808.576 7 420392.601 7458838.209 8 420384.134 745806.459 9 420322.963 745865.444 10 420265.283 745881.319 |  |
| --- | --- |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

- Nu este cazul

VI Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului , in limita informatiilor disponibile :

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea , evacuarea , dispersia poluantilor de mediu :

a)Protectia calitatii apelor :

Săpătura realizată prin excavarea terenului cuprins în perimetrul obiectivului, pentru amplasarea conductelor de gaze naturale nu va afecta pânza freatică. Pentru realizarea obiectivului nu se vor face construcţii sau instalaţii necesare pentru alimentare cu apă în scop menajer, sau potabil. Obiectivul realizat nu produce şi nu evacuează ape uzate de nici un fel.

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la mijloacele de transport şi de la utilaje. Pentru a diminua la minim aceste riscuri nu se vor realiza reparaţii, alimentări cu combustibili sau înlocuiri de lubrifianţi la mijloacele de transport şi la utilaje decât în spaţii special amenajate.

Mijloacele de transport şi utilajele defecte vor fi înlocuite.

Resturi vegetale, spărturi de betoane şi mixturi asfaltice. Aceste deşeuri rezultate din săpătura realizată pentru montajul conductelor de polietilenă se vor colecta în containere speciale şi vor fi evacuate de unitatea de resort.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b)Protectia aerului :

În timpul execuţiei conductelor şi la exploatarea lor nu sunt scăpări de gaze care sa aibă impact asupra calităţii aerului. În zona de execuţie a proiectului lucrările de terasamente se vor executa cu umectarea superficială a straturilor, pentru evitarea antrenării în aer a particulelor prăfoase. Utilajele folosite vor funcţiona la parametrii tehnologici, gazele de eşapament încadrându-se în limitele admise.

-sursele de poluanti pentru aer , poluanti ,inclusiv surse de mirosuri

Emisiile de gaze de ardere de la motoarele cu ardere internă de antrenare a utilajelor folosite şi a mijloacelor de transport. Aceste emisii sunt instantanee cu o disipare rapidă în atmosfera zonei;

Pulberi fine de praf datorate activităţii de săpare, încărcare şi transport resturi de spărturi de betoane şi mixturi asfaltice. Datorită caracteristicilor spaţiilor din zona de lucru (zone betonate şi asfaltate cu lungimi mici) cantitatea acestor poluanţi este foarte mică, dispersia este mare şi nu se pun probleme de afectarea aerului. Componentul gazului ce se transporta prin conducte, respectiv CH4, CO2, N2, C2H6, C3H8 sunt elemente nepoluante si au viteza mare de dispersie in aer atmosferic (q=0,554, a=1). Metanul nu este un poluant în sine. În timpul exploatării, la refulările tehnologice, precum şi în cazul în care au loc remedieri ale defecţiunilor au loc evacuări în atmosfera (emisii) de metan. Aceste cantitati sunt relativ reduse şi cu frecvenţa scazută de apariţie. Etilmercaptanul substanţa cu rol de odorizant, se adaugă în conductele cu metan datorită mirosului specific, în scopul depistării eventualelor pierderi de gaz pe traseu şi la utilizator, are proprietăţi fizico chimice specifice importante, care o fac indispensabilă pentru securitatea instalaţiilor de gaze naturale.

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul .

c)Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor :

-sursele de zgomot si de vibratii

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

La executarea lucrărilor sunt utilizate utilaje şi maşini omologate a căror motoare dezvoltă un nivel de zgomot care se înscrie în limitele legale.

În timpul exploatării conductelor nu există sursa de zgomot şi nici vibraţii.

d)Protectia impotriva radiatiilor :

- surse de radiatii :

Nu exista surse de radiatii .

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu sunt necesare  .

e)Protectia solului si subsolului :

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

La executarea lucrărilor şi la exploatarea conductei nu sunt surse de poluanţi pentru sol, subsol si pânze freatice. Având în atenţie faptul că afectarea solului are un caracter provizoriu (numai pe perioada execuţiei) şi că lucrările vor determina o bună stabilitate a solului prin reducerea eroziunilor, considerăm că impactul asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ. La executarea lucrărilor şi în cazul unor intervenţii în timpul exploatării, stratul vegetal de pământ de pe traseul conductelor va fi decopertat de pe întregul culoar de lucru şi depozitat separat, iar la încheierea lucrărilor se reface stratul vegetal la gradul avut înainte de începerea acestora. Un factor de poluarea solului şi subsolului sunt scurgerile accidentale de la mijloacele de transport şi de la utilajele acţionate de motoare cu ardere internă. Nu vor fi admise accesul utilajelor şi mijloacelor de transport care au defecţiuni ce produc scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi. În cazul unor scurgeri locale, accidentale, se va asigura colectarea urgentă a materialului afectat, după presarea cu material absorbant - nisip sau rumeguş; materialul colectat se va stoca temporar în recipienţi metalici în vederea evacuării din obiectiv. Nu se va permite depozitarea pe terenul obiectivului a deşeurilor de natură solidă de orice fel, acestea vor fi colectate în pubele din PVC. Se face precizarea că lucrările petru execuţia şi întreţinerea instalaţiei de alimentare cu gaze nu afectează solul şi subsolul.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Conducta de gaze naturale va fi din polietilenă de înaltă densitate PEHD 100 montată în aşa fel încât să asigure etanşarea corespunzătoare în raport cu solul şi subsolul, se va amplasa subteran, are o durata mare de viata, iar pentru eventualele scăpări de gaze naturale se prevad răsuflători din oţel amplasate deasupra conductei, pe un strat de nisip pentru drenare.

f)Protectia ecosistemelor acvatice si terestre :

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

Nu se pot identifica areale sensibile ce pot fi afectate de proiect şi deci nu sunt necesare lucrări suplimentare.

-lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul , intrucat montarea conductei de distributie si a bransamentelor se realizeaza in domeniul public.

g)Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,

zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la atmosfera poluată generată de lucrările din timpul fazei de construcţie, in conditiile impunerii prin fisa tehnica a respectarii recomandarilor de la factorul aer. Perioada de construire nu va implica riscuri ieşite din comun asupra infrastructurii prezente. În perioada de exploatare nu se vor influența negativ așezările umane și nici obiectivele de interes public. Racordarea locuințelor la sistemul de alimentare cu gaze naturale va avea un impact pozitiv. Pentru accesul riveranilor pe strada si trotuar si al celorlalti participanti la trafic se vor amplasa podete peste santurile sapate pentru pozarea conductelor.

Reteaua de gaze naturale se va amplasa in domeniul public, la o distanta de minim 2,0m de asezarile umane. Nu sunt necesare lucrari si dotari suplimentare pentru protejarea asezarilor umane sau de interes public. Prin proiectare s-au luat toate masurile pentru respectarea distantelor de siguranta dintre conducta si diferite obiective prevazute in „Norme tehnice pentru proiectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" NTPEE- 2018. Lucrarea nu afecteaza zone declarate ,,Monumente ale Naturii".

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate .Pentru perioada de execuţie a obiectivului constructorul se va organiza pentru colectarea deşeurilor produse, deşeuri menajere şi materiale de construcţie uzate (resturi de beton şi asfalt).

Deşeurile din construcţii se clasifică după cum urmează:

* 01.04.08 deşeuri de piatrş şi spărturi de piatră;

* 17.01.07 beton, cărămizi, materiale ceramice;

* 17.02.01 lemn;

* 17.02.02 sticlă;

* 17.02.03 materiale plastice;

* 17.04.07 amestecuri metalice;

* 17.09.00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei, evacuarea în fucţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate se va face pe bază de contract, tinând cont de prevederile Legii nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Examinând lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase întrucât aceasta categorie de deşeuri nu se generează prin lucrările de construcţie proiectate. Deşeurile de lemn, sticla, materiale plastice se încadreaza în categoria deşeurilor menajere; sunt generate de personalul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Din proiectul analizat nu rezulta substante toxice si periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Prin proiectul propus a se realiza nu se vor genera substanţe chimice periculoase şi nici nu vor fi folosite în exploatare astfel de substanţe. În acest sens nu se impun lucrări sau măsuri pentru gospodărirea preparatelor chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluaţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se vor avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Eventualele defecte accidentale (emanatii de gaz) in timpul exploatarii vor fi sesizate vizual, auditiv, detectate cu detectoare speciale de gaz in urma controalelor periodice, prin scaderea brusca a olfactiv, datorita etilmercaptanului introdus in gaz pentru a avea miros si presiunii la aparatele de masura si control existente la capetele conductei. Instalaţiile de utilizare de la consumatori, inclusiv amplasarea şi funcţionarea consumatorilor de combustibili gazoşi vor primi agremente de la firme specializate ANRE.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Având în vedere durata mică de execuţie a reţelei de gaz, Organizarea de şantier se va realiza numai pe timp de zi pe domeniul public şi va consta în amplasarea de utilaje mici şi scule cu împrejmuire şi semnalizare a lucrărilor. Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse în momentul punerii în opera.

Responsabilul de lucrare va organiza în aşa fel săpătura, montajul conductei şi astuparea şanţului, ca peste noapte sa nu rămână şanţ deschis, traseul astupat să se redea domeniului public localizarea organizării de şantier;

«EXTINDERE  RETEA  G.N.R.P SI RACORDURI G.N.R.P PE  STRAZILE  GRIVITEI,  CETATUIA, DEMOCRATIEI, MUNCII , L=550ML  –ORS. MACIN »

- Zonele efective de lucru sunt evidenţiate în planul de încadrare anexat.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei în caz de accidente şi/sau

la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Deasemenea prin contract, la terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia ca locaţia conductei cu culoarul de lucru precum şi terenul de amplasare al organizării de şantier să o aducă la starea iniţială, aşa cum a fost ea înainte de începerea lucrării.

În cazul în care, în perioada execuţiei, vor apărea ca necesare şi alte măsuri faţă de cele prevăzute, se va completa lista cu lucrări necesare pentru protecţia mediului.

În ce priveşte situaţiile de risc, se poate identifica posibilitatea spargerii sau ruperii unei conducte datorită agresiunii conductei sau neetanşeităţi în reţea, în astfel de situaţii, puţin probabile având în vedere calitatea materialelor şi soluţiile de execuţie, vor fi precizate şi înlăturate în conformitate cu regulamentul de exploatare şi întreţinere al obiectivului prevazute in procedurile proprii ale distribuitorului licenţiat SC MACIN GAZ SRL .

Modul în care reţeaua de distribuţie gaze naturale va fi executată şi exploatată, reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populaţiei. Potrivit celor prezentate mai sus, constucţia, montajul şi exploatarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale, nu constituie surse de poluare pentru factorii de mediu: apa, aer, sol şi nu afectează sănătatea populaţiei din zonă.

XII. Anexe –piese desenate :

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare autilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului poiectului, inclusv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar( planuri de situaţie şi amplasamente);

- plan de încadrare în zonă scara 1:5000

- plan de situaţie scara 1:500

2. scheme-flux pentru procesul tehnologic ţi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deşeurilor:

Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de auroritatea publică pentru protecţia mediului:

Nu este cazul.

XIII. Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 49/2011.

XIV.Proiectele care se realizeaza pe ape sau au legaturla cu apele memoriul va fi completat cu informatii specifice – nu este cazul .

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului : nu este cazul .

Semnatura si stampila titularului

Director executiv,

Ec. Albu Constantin Catalin

# Text boxes

DISTRIBUTIE SI FURNIZARE GAZE NATURALE

INCALZIRE

APA

CANALIZARE

SC MACIN GAZ SRL           MACIN, JUD. TULCEA 825300

STR. MALULUI NR. 2A

Telefon / Fax:                        0240 572769;

E-mail:                                    macin.gaz@hotmail.com

Inreg.la RC – J36/353/2009    C.U.I. - 26043900

TEL.VERDE                     0800862246

CERTIFICAT NR. 1246-2

SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICAT NR.1246-1

SR EN  ISO 14001:2015