DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## (proiect)

Ca urmare a solicitării depusă de UAT COMUNA TURCOAIA, cu sediul în loc. Turcoaia, str.Troesmis nr.120, com. Turcoaia, jud. Tulcea, pentru proiectul „Completare rețea de canalizare pe străzile nemodernizate în comuna Turcoaia”, propus a se realiza în intravilan loc. Turcoaia – str. Troesmis, str. Pieții, str. Tufanelelor, str. Podului, str. Granitului, str. Fantanitei, jud.Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 8288/31.05.2019 și ca urmare a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu APM Tulcea cu nr. 10007/04.07.2019, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 06.08.2019, ca proiectul „Completare rețea de canalizare pe străzile nemodernizate în comuna Turcoaia”, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct.11 lit. c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

In prezent, in Comuna Turcoaia din Judetul Tulcea, exista un sistem de colectare si transport a apei uzate menajere cu statie de epurare aferenta, ce functioneaza in parametrii normali. In anul curnt (2019), se desfasoara lucrari de extindere a sistemului de canalizare finantat prin programul PNDL.

Avand in vedere ca, urmeaza sa se implementeze un nou proiect de asfaltare pe majoritatea strazilor din comuna, edilii doresc sa realizeze reteaua de canalizare pe toate strazile nemodernizate inca. Astfel, prezentul proiect propune realizare pe o lungime de aproximativ 923.70ml, acoperind astfel, o arie cat mai mare din totalitatea teritoriului satului Turcoaia din comuna Turcoaia, judetul Tulcea.

Reteaua prezentata in proiect, a fost dimensionata pentru un numar de 192 locuitori.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta, alcatuita din tuburi din PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2), SN 4 cu diametrul De 200 mm, respectiv De 250mm si din tuburi PEID, PE 100, De 63 mm, montate sub adancimea de inghet de 0,80 m, conform studiului geotehnic. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate variaza functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autocuratire de 0,7 m/s, acolo unde este posibil acest lucur.

Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitationala proiectata, din comuna Turcoaia, insumeaza 923.70ml conducta gravitationala.

Lungimea totala a conductelor de refulare proiectate, pentru transportul apei uzate menajere din SPAU catre caminul de pe colector este de 122.18ml.

Diametrul conductelor de refulare este De 63 mm, toate conductele urmand a fi realizate din PEID PE100, PN6.

Descrierea lucrărilor:

- Retea de canalizare in sistem separativ - cu curgere gravitationala, sistem separativ, cu colectoare principale menajere, calculata pentru intreaga comuna la Quz orar max = 6.99 mc/h =1.94 l/s. Reteaua de canalizare in prezenta investitie are o lungime de 923.70 m si se prevede a se realiza din urmatoarele conducte PVC-KG cu mufa si etansate cu inel de cauciuc (Sat Turcoaia PVC-KG 200/L = 376.00 ml , PVC-KG 250/L = 547.70 ml;

- PVC-KG SN4 - D= 200 mm= 376.00 ml

- PVC-KG SN4 - D= 250 mm  = 547.70 ml

- Pe colectoare au fost prevazute un numar de 27 camine de vizitare, amplasate la o distanta de max. 60 m. Caminele de vizitare au fost prevazute cu urmatoarele roluri:

- camine de vizitare si inspectie

- in punctele de schimbare a dimensiunilor;

- in punctele de schimbare a pantei;

- in punctele de schimbare a directiei;

- camine in punctele in care apele de canalizare necesita control calitativ din partea organelor de exploatare.

- Racorduri = 52 buc.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

In localitatea Turcoaia, din judetul Tulcea exista un sistem de colectare-transport si epurare a apei uzate menajere.

In prezent (a.c. 2019) exista un executie un proiect de extindere a sistemului existent de canalizare, finandat prin programul PNDL.

Avand in vedere ca, urmeaza ca primaria sa implementeze un proiect de asfalare a strazilor din interiorul comunei, se doreste ca pe strazile nemodernizate, inainte turnarii asfaltului, sa se execute si reteaua de canalizare, astfel incat, sa acupere un procent cat mai mare din gospodariile localitatii.

Realizandu-se acest proiect, gradu de acoperire a retelei de canaliare este de aproximativ 90%.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate;

Pentru realizarea obiectivului de investitie, se propun urmatoarele lucrari:

Lungimea retelei de colectare si transport a apei uzate menajere cu curgere gravitationala este de 923.70ml, cu un numar de 27 camine prefabricate din beton.

| Nr. Crt. | Strada | Lungime conducta [m] | DN [mm] | Numar camine [buc] | Racorduri [buc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Fantanitei | 120.00 | 250.00 | 3 | 10 |
| 2 | Str. Granitului | 225.02 | 250.00 | 6 | 10 |
| 3 | Str. Pietei | 135.00 | 200.00 | 5 | 7 |
| 4 | Str. Podului | 100.00 | 200.00 | 3 | 4 |
| 5 | Str. Scolilor | 120.00 | 250.00 | 3 | 5 |
| 6 | Str. Troesmis | 82.68 | 250.00 | 3 | 5 |
| 7 | Str. Tufanelelor | 141.00 | 200.00 | 4 | 11 |
| Total | 923.7 | - | 27 | 52 |

- Retea de canalizare in sistem separativ - cu curgere gravitationala, sistem separativ, cu colectoare principale menajere, calculata pentru intreaga comuna la Quz orar max = 6.99 mc/h =1.94 l/s. Reteaua de canalizare in prezenta investitie are o lungime de 923.70 m si se prevede a se realiza din urmatoarele conducte PVC-KG cu mufa si etansate cu inel de cauciuc (Sat Turcoaia PVC-KG 200/L = 376.00 ml , PVC-KG 250/L = 547.70 ml;

- PVC-KG SN4 - D= 200 mm= 376.00 ml

- PVC-KG SN4 - D= 250 mm  = 547.70 ml

- Pe colectoare au fost prevazute un numar de 27 camine de vizitare, amplasate la o distanta de max. 60 m. Caminele de vizitare au fost prevazute cu urmatoarele roluri:

- camine de vizitare si inspectie

- in punctele de schimbare a dimensiunilor;

- in punctele de schimbare a pantei;

- in punctele de schimbare a directiei;

- camine in punctele in care apele de canalizare necesita control calitativ din partea organelor de exploatare.

- Racorduri = 52 buc.

Racordarea abonatilor la reteaua de canalizare stradala se va face:

- in caminele de vizitare amplasate pe reteaua stradala, sau

- in camine de racord noi care se amplaseaza pe reteaua stradala in punctul de racord sau

- prin prevederea de piese in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul de racord.

In cadrul prezentei investitii, acolo unde nu este cuprins racordarea consumatorilor, sunt cuprinse numai piesele in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul in care va exista un racord spre o proprietate. Pozitia acestor piese se vor stabili la data executiei retelei de canalizare, functie de conditiile fiecarui amplasament.

Un racord de canalizare menajera consta din urmatoarele componente:

- Piesa tip „sa” de racord pe canalizarea stradala (sau piesa de legatura in caminul de vizitare)

- Conducta de racord la caminul de racord al proprietatii (Dn 160 mm si Dn 110mm) si cele doua coturi de 30/450 din fiecare capat

- Caminul de racord al proprietatii. Acest camin poate fi amplasat in afara proprietatii (recomandat, pentru a avea acces permanent nerestrictionat) sau in interiorul proprietatii, dar numai daca se obtine acord notarial de amplasare si acces la el pentru exploatare/intretinere.

Obs!: Pe str. Troesmis, la Hanul Turcoaianilor, conducta de racord este din PVC Dn 160mm.

La fel ca si in cazul retelei de alimentare cu apa potabila, exista un punct clar definit de limitare a retelei de canalizare publice si a celei private. Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale abonatului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord.

Racordul de la caminul de racord spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare. Exploatarea, intretinerea si repararea lor sunt in sarcina operatorului de apa/canal.

Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara a abonatului se face prin caminul de racord care este ultima componenta a retelei publice de canalizare.

Dupa acest camin de racord, incepe instalatia interioara a imobilului. Abonatul intretine si repara instalatia interioara de apa uzata pana la caminul de racord.

In cazul in care caminul de racord se afla pe proprietatea abonatului, acesta este obligat sa mentina curatenia si sa-l intretina in stare corespunzatoare.

- Statie de pompare – SPAU. Pomparea apei uzate pe reteaua de canalizare, in zona DJ 222H se va realiza cu ajutorul unei statii de pompare a apei uzate

- Conducta de refulare sub presiune de la statia de pompare apa uzata SPAU din conducte PEHD PE100 PN6

| SPAU | AMPLASAMENT | Adancime radier conducta intrare in SPAU [m] | CR intrare (mdM) | Debit intrare in SPAU (grav) [l/s] | Debit iesire din SPAU (pompare) [l/s] | Cota teren (CTA) SPAU | Cota piezometrica plecare din SPAU [mdM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPAU1 | Str. Troesmis | 1.50 | 18.89 | 0.42 | 2.00 | 20.90 | 26.90 |
| Pierderi de sarcina in instalatie SPAU (m) | Inaltime de pompare necesara (m) | Cota teren punct descarcare | Cota piezometrica descarcare [mdM] | Presiune disponibila descarcare (mCA) | De cond. refulare SP (mm) | L cond. refulare SP (m) |
| 1.08 | 7.97 | 23.88 | 26.33 | 2.45 | 63 | 130.00 |

Datorita configuratiei terenului, pentru a putea colecta intreaga apa uzata din Comuna Turcoaia aa fost necesara o statie de pompare. Statia de pompare se va monta intr-un camin din beton prefabricat, cu Di=1500mm, cu doua pompe submersibile si tablou de automatizare.

CONDUCTA CU CURGERE GRAVITATIONALA

| Nr. Crt. | Strada | Lungime conducta [m] | DN [mm] | Numar camine [buc] | Racorduri [buc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Fantanitei | 120.00 | 250.00 | 3 | 10 |
| 2 | Str. Granitului | 225.02 | 250.00 | 6 | 10 |
| 3 | Str. Pietei | 135.00 | 200.00 | 5 | 7 |
| 4 | Str. Podului | 100.00 | 200.00 | 3 | 4 |
| 5 | Str. Scolilor | 120.00 | 250.00 | 3 | 5 |
| 6 | Str. Troesmis Tr.3 | 82.68 | 250.00 | 3 | 5 |
| 7 | Str. Tufanelelor | 141.00 | 200.00 | 4 | 11 |
| Total | 923.7 | - | 27 | 52 |

In localitatea Turcoaia, in prezent, se executa retaua de canalizare cu titlul de proiect „Extindere canalizare menajera in comuna Turcoaia, judetul Tulcea” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.

Avad in vedere ca, la momentul intocmirii proiectului, s-au corelat cotele radier ale caminelor date in proiectul tehnic mentionat mai sus, in momentul executiei prezentei investitii, contructorul va corela situatia existenta dupa executia proiectului „Extindere canalizare menajera in comuna Turcoaia, judetul Tulcea”, astfel incat, sa se poata realiza racordarea in camine a noilor retele, in conditii optime de functionare.

Pe str. Podului se va monta conducta de transport in conducta de protectie din OL 356x8.0mm pe o lungime de 19.00ml, datorita ravenei existente in zona. Conducta de protectie se va ancora la capete in masive din beton, astfel incat, la o posibila viitura, functionarea retelei de canalizare sa nu fie pusa in pericol.

Str. Pietei se va racorda in reteaua existenta aflata pe DJ 222H. Avand in vedere ca, la momentul infiintarii retelei de canalizare, la intersectia cu str. Pietei nu a fost prevazut un camin pentru o viitoare racordare, este necesar montarea unui camin din beton pe traseul existent.

Pe str. Scolilor, datorita caminului din aval in care se va racorda sistemul propus, nu s-a putut realiza panta minima proiectanta 1:DN, realizandu-se o panta de 2.67%o pe o lungime de 40.0ml, intre caminele CM2 si Cmex1. Se recomanda monitorizarea tronsonului si intretinerea actuia la o perioada mai scurta de timp (curatare,spalare).

CONDUCTA CU CURGERE SUBPRESIUNE

| Denumire | Sectiune | Diametru exterior [mm] | Lungime sectiune [m] | Panta [‰] | Viteza [m/s] | Pierdere de sarcina | Debit [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref_SPAU | S34 | 63 | 11.36 | -18.77 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S29 | 63 | 59.44 | -28.42 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S32 | 63 | 8.62 | -18.77 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S31 | 63 | 5.18 | -18.77 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S30 | 63 | 16.6 | -18.77 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S33 | 63 | 13.39 | -18.77 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Ref_SPAU | S28 | 63 | 7.59 | -187.34 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| Lungime totala | - | - | 122.18 | - | - | - | - |

Pentru a putea realiza racordarea tuturor gospodariilor si datorita reliefului, a fost necesar ca adancimea de pozare a conductelor sa fie marita.

De-a lungul retelei de canalizare, s-au prevazut camine de vizitare cu diametrul interior Di=1000mm, in numar de 27 bucati

Numarul caminelor si inaltimea acestora sunt prezentate mai jos:

| Nr.Crt. | Nume strada | Camin | coord. X | coord. Y | Cota teren [mdM] | Cota radier [mdM] | Adancime camin [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scolilor | CM4 | 751342.15 | 404743.31 | 65.8 | 64.3 | 1.5 |
|  |  | CM3 | 751330.97 | 404792.04 | 63.58 | 61.98 | 1.6 |
|  |  | CM2 | 751310.48 | 404813.95 | 62.08 | 60.58 | 1.5 |
|  |  | CMex1 | 751294.75 | 404850.73 | 61.67 | 60.47 | In executie-PNDL |
| Total camine | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Tufanelelor | CM8 | 751356.41 | 404964.85 | 69.26 | 67.26 | 2 |
|  |  | CM7 | 751349.85 | 404992.07 | 69.87 | 67.05 | 2.82 |
|  |  | CM6 | 751345.96 | 405026.86 | 70.28 | 66.78 | 3.5 |
|  |  | CM5 | 751307.97 | 405027.71 | 65.46 | 63.96 | 1.5 |
|  |  | CMex2 | 751268.3 | 405032.88 | 61.95 | 60.65 | In executie-PNDL |
| Total camine | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Fantanitei | CM11 | 751321.93 | 405098.92 | 70.03 | 67.03 | 3 |
|  |  | CM10 | 751282.06 | 405095.72 | 66.42 | 64.92 | 1.5 |
|  |  | CM9 | 751222.24 | 405091.09 | 59.87 | 58.37 | 1.5 |
|  |  | CMex3 | 751202.37 | 405093.33 | 57.58 | 56.08 | Existent |
| Total camine | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Granitului | CM16 | 751242.87 | 405299.68 | 69.44 | 67.94 | 1.5 |
|  |  | CM15 | 751277.07 | 405263.2 | 69.53 | 67.73 | 1.79 |
|  |  | CM14 | 751306.37 | 405222.67 | 69.33 | 67.53 | 1.79 |
|  |  | CM13 | 751310.42 | 405192.94 | 69.31 | 67.41 | 1.9 |
|  |  | CM12 | 751312.27 | 405147.98 | 69.51 | 67.23 | 2.28 |
|  |  | CM11 | 751321.93 | 405098.92 | 70.03 | 67.03 | 3 |
| Total camine | 6 | - | - | - | - | - |
| 6 | Pietei | CM22 | 750838.81 | 405834.41 | 27.92 | 26.42 | 1.5 |
|  |  | CM21 | 750802.21 | 405850.56 | 23.48 | 21.98 | 1.5 |
|  |  | CM20 | 750772.83 | 405856.62 | 17.53 | 16.03 | 1.5 |
|  |  | CM19 | 750732.84 | 405857.22 | 8.56 | 7.06 | 1.5 |
|  |  | CM18 | 750707.85 | 405858.02 | 8 | 6.5 | 1.5 |
| Total camine | 5 | - | - | - | - | - |
| 11 | Troesmis Tr.3 | CM27 | 751380.25 | 407219.96 | 23.16 | 21.66 | 1.5 |
|  |  | CM28 | 751389.76 | 407231.46 | 22.87 | 21.25 | 1.62 |
|  |  | CM29 | 751429.91 | 407276.07 | 21.16 | 19.6 | 1.55 |
|  |  | SPAU1 | 751436.32 | 407280.41 | 20.89 | 19.39 | 2 |
| Total camine | 3 | - | - | - | - | - |
| 10 | Str. Podului | CM32 | 751357.9 | 407099.05 | 26.82 | 25.32 | 1.5 |
|  |  | CM31 | 751331.44 | 407069.05 | 24.29 | 22.79 | 1.5 |
|  |  | CM30 | 751316.47 | 407055.79 | 23.82 | 22.66 | 1.17 |
|  |  | CMex8 | 751285.18 | 407030.87 | 23.82 | 22.39 | In executie-PNDL |
| Total camine | 3 | - | - | - | - | - |

Caminele de vizitare se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917 2003 si SR EN 588-2:2002, din elemente prefabricate din beton cu forma circulara. Se vor amplasa la distanta de maxim 60.0m unul fata de celalalt, in intersectii de drumuri, la schimbari de directie, conform prevederilor STAS 3051/1991 si vor prevazute cu gol de acces si capac de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar la interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte de acces in camin.

| Camine pe retea Di=1000mm |
| --- |
| Sat | Total camine (buc) | H<1.5 m (buc) | 1.5<H<2.0 m (buc) | 2.0<H<2.5 m (buc) | 2.5<H<3.0 m (buc) | 3.0<H<3.5 m (buc) |
| Turcoaia | 27 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 |

Refacerea structurii rutiere

Pentru refacerea integrala a suprafetelor afectate dupa desfacerea si realizarea transeelor pentru pozarea conductelor proiectate, functie de situatia existenta pentru fiecare zona afectata s-au prevazut mai multe structuri rutiere.

Conductele de canalizare se vor poza pe o portine asfaltata din DJ 222H si pe trotuarul aferent acestuia, cat si pe axul strazilor ce au o imbracaminte din piatra sparta si balast.

Astfel, dupa executarea lucrarilor, constructorul trebuie sa aduca la starea naturala feicare zona afectata de lucrarile pentru pozarea retelei de canalizare.

Utilitati:

Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa se realizează din sursa proprie aflata pe amplasament, un foraj cu adancimea de 40 m prevazut cu o pompa hidrofor.

Forajul este amplasat în incinta proprietății având următoarele caracteristici:

Q = 40l/min. (0,66 l/sec), H = 40 m, Nhs = 15 m, Nhd = 20 m.

Volume si debite de apă potabilă autorizate:

- Debit mediu = 4,63mc/zi

- Debit maxim = 5,12 mc/zi

- Volum anual = 1,021 mii mc

Funcționarea instalatiei de pompare este 200 zile/an, 8 ore pe zi, 5 zile/săptămână.

lnstalații de captare: Alimentarea cu apă din subteran se face prin intermediul unei pompe cu hidrofor tip HW 25 care are următoarele caracteristici: Q = 1 ,2 mc/h, H = 40 mCA, P = 0,75 kW.

lnstalații de distribuție si înmagazinare: Distribuția apei în incintă se realizează printr-o rețea construită în sistem ramificat, din conductă PEID, Dn = 1", L = 60 m.

Nu există capacități pentru înmagazinarea apei potabile, presiunea in retea functie de consumatori, fiind mentinută prin rezervorul tampon de expansiune de tip hidrofor. Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rețeaua de distribuție al apei potabile. Apa este folosită pentru nevoi igienico - sanitare, în scop potabil si pentru spălarea autovehiculelor pe rampă la iesirea din incintă, după descărcare, platforma depozitelor de subproduse animaliere si igienizarea suprafețelor betonate (S = 1500 mp).

Norme de apa pentru principalii consumatori este:

personal servicii = 20 l/om/zi; personal muncitor = 60 l/om/zi

Instalaţia de sprinklere/pulverizatoare pe împrejmuire în vederea diminuării mirosurilor. Necesarul de apă utilizat pentru realizarea perdelei de apă perimetral amplasamentului în perioadele în care sunt emisii de miros s-a calculat având la bază următoarele: se vor monta 55 de pulverizatoare;timpul de funcţionare: 2000 minute/an, debitul de pulverizare/360ᵒ deschidere - 1,61 l/minut, Q = 2000 x 1,61 x 55= 177,1 mc/an.

Dezinfectorul deasupra portii de intrare. Necesarul de dezinfectant (P3-TOPAX66) utilizat conform fisei tehnice de securitate este de 2,95  mc/an. Necesarul de apă pentru dezinfecţia autoutilitarelor si a autovehiculelor de transport deseuri este calculat după cum urmează:

- s-au considerat un număr mediu de 15 auto cate intră pe amplasament zilnic;

- s-a considerat ca timp de funcţionare pentru fiecare autotransport 2 minute;

- debitul de pulverizare/180ᵒ deschidere - 2,05 l/minut;

Q = 15 x2 x 2,05 x 5 = 307,5 l/zi

Q = 98,4 mc/an soluţie 3% pentru dezinfecţie

Necesarul de apă este 95,45 mc/an

Evacuarea apelor uzate menajere: Apele uzate rezultate din activitatea unității sunt de tip menajer, ape de la spălarea autovehiculelor, pavimentelor de depozitare si de la igienizarea suprafețelor betonate.

Rețeaua de canalizare este executată din conducte AZBO cu diametrul de 200 mm si lungimea totală de 55-60 m, prevăzut cu cămine de vizitare.

Apa uzata menajera de la grupul sanitar si filtrul sanitar este colectata intr-un bazin vidanjabil (18) de 5 mc.

Evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea auto si igienizarea halei de depozitare deseuri  se face într-un bazin betonat vidanjabil (16) cu capacitatea de 20 mc,

Evacuarea apelor uzate rezultate din igienizarea halei de productie ingrasamant  se face într-un bazin betonat vidanjabil (17) cu capacitatea de 19 mc.

Vidanjarea bazinelor este asigurată de Aquaserv SA Macin, in baza contractului nr.7076/2016, încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

După rampa de spălare/dezinfecție auto pe traseul apelor uzate către bazinul vidanjabil este montat  un separator de hidrocarburi pentru reținerea eventualelor scăpări de produse petroliere de la  autovehicule sau grasimi provenite de la curatarea interioară a zonei de transport deseuri înaintea  deversării în bazinul vidanjabil.

Volume de ape uzate evacuate:

Debit zilnic mediu = 3,7 mc/zi

Debit zilnic maxim = 4,1 mc/zi

Volum anual = 0,816 mii mc/an

Alimentare cu energie electrica.

Se realizeaza din sistemul national prin intermediul unui post de transformare aflat pe amplasamentul instalatiei in baza contractului cu S.C. ENEL S.A. Consumul mediu de energie electrica este de 2500Mwh/an

Exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiilor de alimentare cu energie electrica se face de catre furnizor –ENEL SA, Sucursala de Distributie Tulcea.

Managementul deseurilor: Din activitatea desfasurata de catre operatorul activitatii de neutralizare prin incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, rezulta deseuri din proces (cenusa si oase calcinate) valorificabile, uleiuri uzate, anvelope de la mijloacele de transport si deseuri menajere.

Deseurile menajere rezultatã din activitatea curenta sunt colectate în europubele sunt valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Cu exceptia cenusii si oaselor calcinate, care pot fi valorificate in special in agricultura in diferite preparate in amestec in diferite proportii cu faina de peste/faina proteica, etc., deseurile generate pe amplasament sunt sunt colectate selectiv și predate unităților autorizate.

Organizarea de șantier: Nu este cazul, deoarece proiectul nu cuprinde etape de construire sau demolare. Prin prezentul proiect se montează echipamente pentru asigurarea fluxului tehnologic la normele în vigoare.

b) Cumularea cu alte proiecte: Activitatea desfăsurată de către CAZACIOC &CO SRL se încadrează in activităţi cu impact semnificativ asupra mediului identificate conform Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările si completările ulterioare:

- cod CAEN 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase;

- cod CAEN 3821- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

- cod CAEN 2015 – fabricarea îngrăsămintelor si  produselor azotoase.

Secția de producere îngrăsământ mineral organic se desfăsoară pe un lot de teren (Lot 2) rezultat prin dezmembrarea întregii suprafețe de teren.

Activitatea de producere îngrăsământ mineral organic va fi înglobată în activitatea desfăsurată pe amplasament de către CAZACIOC & CO S.R.L

Activitatea de producere a îngrăsământul mineral organic se încadrează în codul CAEN 2015 –fabricarea îngrăsămintelor si  produselor azotoase (detaliat in cadrul Clasificarea produselor si serviciilor asociate – CPSA 2015: 2015.80 – Îngrăsăminte de origine animala sau vegetala n.c.a.)

c) Utilizarea resurselor naturale: În perioada de modernizare nu se vor folosi resurse naturale. În perioada de funcționare se va folosi - apă pentru spălarea containerelor utilizate la transportul deseurilor nepericuloase de origine animală, la pulverizatoarele perimetrale, igienizări hale si grupurile sanitare – cca. 50 mc/lună.

# d) Producția de deșeuri: Nu este cazul.

e)  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

- Emisii de praf: nu este cazul.

- Zgomotul și vibrațiile.Amplasamentul fiind o zona izolată, iar casele din localitatea Smârdan fiind la o distanta de peste 1500 m, conform cartilor tehnice, echipamentele si utilajele din amplasament asigura un nivel de zgomot de 65 - 85 dB (A), astfel încât nivelul zgomotului la limita incintei sa se incadreze in valoarea de 65 dB(A) stabilita de SR 10009-2017 – Acustica.

In imediata vecinatate a obiectivului se afla zone industriale, agricole, amplasamentul fiind la distanta de cca.1500m de locuintele din com. Smardan. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot in afara de cele care privesc mentenanta echipamentelor si utilajelor, precum si reducerea vitezei de rularea autovehiculelor.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: Pierderi accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate pentru transportarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect.

2.Localizarea proiectului

Amplasamentul societatii este situat în extravilanul localității Smârdan,  in T34 Cc 224/1, nr cadastral 30164,  in suprafata de 19389 mp, situat la circa 1500 m față de zona locuită, având următoarele vecinătăți: nord – drum de exploatare si teren arabil; sud – islaz comunal; est – extravilan comuna Smardan;vest – domeniu public

Accesul in incinta societatii se realizeaza prin intermediul drumului de exploatare (drum neasfaltat ), cu latimea de aproximativ 4,00 m.

Distantele amplasamentului, instalatiei fata de zonele locuite sunt urmatoarele: nord – est – Comuna Jijila 10 km; la nord – Comuna I.C. Braianu – 12,5 km; la sud – est – Orasul Macin 10 km; la sud – vest - Municipiul Braila 2 km; la sud- vest – Comuna Smardan 1,5 km.

3.Caracteristicile impactului potențial

a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: Proiectul nu prevede lucrări care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului.

b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, care se vor executa etapizat cu personal calificat. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

d) Probabilitatea impactului. Nesemnificativă, având în vedere criteriile de la punctele 2 şi 3.

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. Toate acțiunile/activitățile care se vor desfăsura, atât în faza de modernizare cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative asupra factorilor de mediu.

Extinderea impactului. Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerați mai sus.

Magnitudinea și complexitatea impactului Toate acțiunile/activitățile care se vor desfăsura, atât în faza de, modernizare cât si în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate –  proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu punctul de vedere nr. 10970/23.07.2019 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Tulcea.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:

  - organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

  - organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

  - se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87 privind protectia atmosferei;

  - pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – SCJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

- beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

- daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 5/25.02.2019, emis de Primaria com. Smârdan.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizatii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Intocmit: ing. Camelia Tuzlaru/19.08.2019/ora: 15:00

A.A.A. ................../................08.2019