DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

draft

Ca urmare a solicitarii depusă de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării cu sediul în mun. Tulcea, str. Portului nr. 34 A, jud. Tulcea, pentru proiectul Situație de urgență HG nr.299/23.05.2019 „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul Tulcea”, propus a se realiza în extravilan com.C.A. Rosetti, jud.Tulcea, canal Letea, identificat prin T31 Hc313/1, T30 Hc305/1 și canal Sidor, identificat prin T10 Hc116/1, conform Certificatului de urbanism nr.13/1334/22.07.2019, emis de UAT comuna C.A. Rosetti, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.11615/06.08.2019 și depunerii memoriului de prezentare,  înregistrat la APM Tulcea cu nr. 15365/05.11.2019,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiza din data 27.11.2019, că proiectul „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul Tulcea”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrata in anexa nr.2, la punctul 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece amplasamentul celor două canale se suprapune integral cu perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și ROSCI 0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunarii și complexul Razim Sinoie.

- proiectul propus intra sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile și completarile ulterioare.

1.   Caracteristicele proiectului:

a) Dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Cunoscand bine situatia greoaie a traficului de ambarcatiuni pe canalele Letea si Sidor, Primaria Comunei C.A. Rosetii a facut solicitare la Comitetul Situatiilor de Urgenta de a aproba in regim de urgenta decolmatarea celor 2 canale. O situaţie  deosebit  de  critică  creată  de  seceta  prelungită  din perioada de vară a ultimilor ani,  determinată  de  cantităţile  foarte  mici  de  precipitaţii coroborat  şi  cu  temperaturile  deosebit  de  ridicate din  lunile de vară,  s-a  creat  un  regim  de  circulaţie  a  apelor  foarte  slab  pe  teritoriul  Rezervaţiei  Biosferei  Delta  Dunării,  care  a  condus  în  acest  moment  la  deterioarea  stării  ecologice  a  ecosistemelor  acvatice,  imposibilitatea  evadării  faunei  piscicole  din  lacurile  cu  volum  de  apă  redus  în  canalele  şi  braţele  cu  adâncime  mare,  accelerarea  fenomenului  de  eutrofizare  prin  stoparea  surselor  de  îmbogăţire  a  apei  cu  nutrienţi.

In decursul anului 2019 nivelul apei a fost fluctuant, in luna iunie  nivelul apei a atins cote maxime la  mira Sulina de 108 mrMNS (in 26 iunie 2019) , apoi scazand pana la  cota de 65 mrMNS.  In 30 iulie 2019, iar in luna decembrie poate ajunge la cota de 33 mrMNS.

In data de 16-17 iulie am realizat masuratori pe canalele Letea si Sidor, cand cota mirei de la Sulina  era de 76 mrMNS , adancimea maxima pe senalul canalului Sidor era de 70 cm, minima de 20 cm, iar pe canalul Letea  adancimea maxima era de 85 cm si minima de 30 cm.

In conformitate cu cerintele Primariei C.A. Rosetti prin care suntem instiintati de situatia canalelor din zona localitatii Letea (Canal  Letea si Canal  Sidor), este necesara decolmatarea in regim de urgenta din cauza nivelului de apa foarte scazut (perioada verii), fapt ce duce la imposibilitatea accesului  ambarcatiunilor localnicilor din zona.

Nivelul scazut de apa blocheaza in totalitate accesul navelor sanitare tip ambulanta si a celor pentru situatii de urgenta, punand astfel in pericol viata locuitorilor si a bunurilor acestora. Pentru a se ajunge la comuna C.A. Rosetti, rutele cele mai scurte sunt canalele Letea si Sidor, deservind cea mai mare parte a locuitorilor comunei.

S-a precizat faptul ca anul acesta au fost incendii pe raza localitatii C.A. Rosetti, iar echipele de interventie a pompierilor au fost in imposibilitatea de a interveni cu ambarcatiunile din dotare mai aproape de locul afectat din cauza colmatarii canalelor.

Prin decolmatarea acestor  canale accesul pe apa catre  satul Letea va fi posibila atat pentru navelor sanitare tip ambulanta si a celor pentru situatii de urgenta,cat si a ambarcatiunilor  localnicilor.

Investiţia este susţinută cu finanţare acordatã  de Ministerul Mediului, din Fondul de rezervă bugetară pentru situatii de urgenta.  In acest sens a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 299 din 23.05.2019.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Tehnologia de execuţie propusă având în vedere condiţiile fizico-geografice şi geotehnice ale zonelor de amplasament are ca utilaj principal de săpare greiferul echipat cu draglina si draga absorbant refulanta.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

OBIECTUL  NR. 1  -  AMENAJAREA  ŞI  PREGĂTIREA  TERENULUI

Lucrările  de  amenajare  şi  pregătire  a  terenului  se  execută  înainte  de  lucrările  de  dragaj  conform  tehnologiei  de  execuţie  a  lucrărilor  de  reprofilare  a  canalelor, pentru  asigurarea  frontului  de  lucru  şi  accesul  utilajelor  de  hidromecanizare.

- Operaţiunea  1  -   Semnalizarea   traseului  de  săpare  a  canalelor  cu  pari  de  lemn  (D = 8 cm,  L = 2 m),  plantati  la  100 ml  unul  de  altul.  Aceasta  operatiune  se  suporta  de  antreprenor  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.

- Operatiunea  2  – taierea  vegetatiei acvatice (stuful de pe malurile canalelor).

- Operaţiunea 3 - Imprastierea materialului dragat anterior (existent pe malurile canalului Sidor).

OBIECTUL  NR. 2  -  LUCRĂRI  HIDROTEHNICE  -  DRAGARE  CANALE

Faze  de  execuţie  a  lucrărilor hidrotehnice de reconstrucție ecologică

Lucrările  de  terasamente  constau  în  excavaţii  ale  depunerilor  de  sedimente  în  canale  pentru  realizarea  unor  secţiuni  de  scurgere  conform  modelului  hidrologic.

Lucrările  de  reprofilare  şi  săpare  a  canalelor   constau  în  lucrări  de  dragare  a  terasamentelor  pentru  realizarea  unor  secţiuni  de  scurgere  acceptabile  şi  la  niveluri  medii / minime  ale  apelor.

Terasamentele  rezultate  în  urma  săpăturilor  se  vor  depozita  pe  ambele  maluri,  intermitent (doar pe canalul Sidor, pe canalul Letea materialul se depune pe partea de canal opusa satului),  pentru  a  permite  în  timpul  inundaţiilor  scurgerile  naturale  spre  depresiunile  interioare  ale  complexelor,  prin  breşele  rămase.  Bresele  se vor realiza la 100 ml una de alta.

Este interzisa obturarea garlelor pescaresti existente.

In urma unei intalniri  la sediul ARBDD in data de 1 octombrie, cu participarea la discutie a proiectantului, constructorului, dirigintele de santier si un reprezentat al SGA Tulcea, s-a convenit ca materialul dragat din canalul Sidor sa fie depus pe ambele maluri cu mentiunea ca materialul depus pe malul Nordic va fi folosit de catre SGA Tulcea la consolidarea digului de aparare a localitatii Letea.  Lucrarea va fi realizata in primavara anului 2020.

Pentru  accesul  utilajelor  de  săpare  şi  asigurare  a  frontului  de  lucru  se  vor  executa,  în  prealabil,  operaţiunile  de  pregătire / amenajare  a  terenului  limitrof  canalelor  unde  vor  fi  depuse  terasamentele  rezultate  din  dragaj.

În  situaţia  în  care  pe  amplasamentul  lucrărilor  se  identifică  cuiburi  de  păsări  protejate  se  va  sesiza  personalul  de  inspecţie  şi  pază  al  A.R.B.D.D.  Tulcea.

- FAZA  1  - Executarea  de  săpături  cu  greiferul  plutitor cu  bratul  de  16 m  pentru  25%  din  cantitatea  totală  cu  depunerea  alternativă  şi  intermitentă  a  terasamentelor  pe  malurile  canalului  pentru  realizarea  diguleţelor  de  reţinere  a  materialului  refulat  de  dragă  în  faza  următoare;

Săpătura  cu  greiferul,  va  păstra  obligatoriu  între  malul  canalului  şi  digul  de  reţinere  o  bermă  minimă  de  4,00m.

- FAZA  2    - Executarea  de  dragaje  cu  greifer plutitor cu lungimea bratului de 18 m (pe canal Letea) pentru  75%  din  cantitatea  totală/ draga absorbant refulanta (pe canal Sidor),  cu  refularea  terasamentelor  în  spatele  diguleţelor  de  reţinere.

Pe canalul Sidor se vor folosi urmatoarele utilaje: greifer plutitor cu lungime brat 16m  şi dragă absorbant refulanta.

Un procent de aproximativ 25% din cantitatea totală se va executa cu primul tip de utilaj, cu depunere alternativă şi intermitentă pe ambele maluri ale canalului pentru realizarea diguleţelor de reţinere a materialului refulat de dragă în faza următoare. Săpătura cu greiferul va păstra obligatoriu între malul canalului şi digul de reţinere o bermă minimă de 4,00 m.

In etapa a II a se va folosi draga absorbant refulanta pentru 75% din cantitatea totală, cu refularea terasamentelor în spatele diguleţelor de reţinere.

Se va avea în vedere ca depozitarea materialului rezultat din decolmatări să se facă uniform, la distanţă suficient de mare faţă de maluri, pentru ca la niveluri mari ale apei acesta să nu revină  în canal.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru utilajele de dragare, carburantul este asigurat prin aprovizionarea de la statiile de profil, folosind recipienti metalici speciali pentru transportul carburantului (canistre metalice)

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Amplasamentul lucrărilor si deplasarea continua a utilajelor  nu permit realizarea racordurilor la utilități.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Asa după cum am arătat în capitolele anterioare, în cadrul procesului tehnologic de decolmatare și de pregătire a amplasamentului pentru lucrările propuse se vor realiza :

- cosirea vegetatiei (vegetaţie mixtă de stuf şi papură )de pe amplasamentul lucrarilor cu indepartarea materialelor rezultate din zona de lucru ;

- depunerea terasamentelor pe malurile canalului pentru  realizarea diguletelor de retinere a dragajelor ce se vor executa ulterior.  Aceste digulete se vor executa intermitent si discontinuu pe ambele maluri ale canalului cu mentinerea unei berme libere de minimum   4,00 ml ;

- Terasamentele  rezultate  în  urma  săpăturilor  se  vor  depozita  pe  ambele  maluri,  intermitent (doar pe canalul Sidor, pe canalul Letea materialul se depune pe partea de canal opusa satului),  pentru  a  permite  în  timpul  inundaţiilor  scurgerile  naturale  spre  depresiunile  interioare  ale  complexelor,  prin  breşele  rămase.  Bresele  se vor realiza la 100 ml una de alta.

- Malurile canalului Sidor a suferit numeroase interventii, in acest moment pe aceste maluri pe o latime de 10-20m se gasesc depozite de nisip, dragate din canal. Pentru un aspect placut si pentru a nu rezulta mormane inalte de depozite pe malurile canalului Sidor se vor realiza mai intai lucrari de impingere nivelare a depozitului existent, apoi se va depune noul material dragat.

Se va avea în vedere ca depozitarea materialului rezultat din decolmatări să se facă uniform, la distanţă suficient de mare faţă de maluri, pentru ca la niveluri mari ale apei acesta să nu revină  în canal. După finalizarea lucrărilor de decolmatare, terasamentele rămân în locurile de depozitare. Datorită fenomenelor meteorologice, se va realiza tasarea naturală a acestor terasamente, digulețe și înierbarea naturală cu vegetație specifică zonei.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Caile de acces raman aceleasi. Nu se creeaza cai noi de acces.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Materialul dragat  poate fi considerat resursa naturala  folosita   in realizarea lucrarilor. Se scoate  pamant din canal si se depoziteaza pe malul canalului.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Modul de realizare a lucrărilor de decolmatare a fost prezentat în tehnologia de execuție, conform punctelor anterioare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Modul de realizare a lucrărilor de decolmatare a fost prezentat în tehnologia de execuție, conform punctelor anterioare,  folosirea ulterioara a canalului realizandu-se in cele mai bune conditii.

# Alimentarea cu apa: Se va realiza prin branșament la rețeaua orașului Babadag.

# Evacuarea apelor uzate menajere: Se va realiza prin branșament la rețeaua orașului Babadag.

Alimentare cu energie electrica. Se va realiza prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Organizarea de șantier: Organizarea de șantier nu va depăși limita incintei. La terminarea lucrărilor de construcție se va reface amplasamentul în zona afectată de execuția lucrărilor prin curățarea terenului de deșeuri (moloz, pământ, resturi de lemn, beton etc.), care vor fi colectate, preluate și depozitate în locuri special amenajate, indicate de autoritatea locală. Terenul ramas liber în urma amenajării incintei va fi arat, înierbat și amenajat ca spațiu verde.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și sau/aprobate: nu este cazul.

# c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul.

# d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor emisiile vor rezulta, din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: extravilan com. Somova, teren agricol.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a-III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite, conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră ca există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere emis de Direcția județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale existente, dacă, pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial.

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată - impact minor.

b) natura impactului - implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimează că lucrările vor avea impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate -  nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele care transportă materiale, se va utiliza material absorbant.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate – proiectul propus nu este amplasat în arii naturale protejate.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă. În conformitate cu punctul de vedere nr.15633/11.1.209 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea și Avizul SGA nr.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevazute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor;

- lucrările se vor desfașura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- este intezisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- se interzice eliminarea oricăror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții, astfel încat să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele;

- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hartie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul raspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatului de urbanism nr.67/19.12.2018, emis de UAT oraș Babadag.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV,

# chim. Mirela - Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru /27.11.2019/ora 9:50

Nr.A.A.A……..…../ ……......11.2019