Proiect

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SARICHIOI, cu sediul în jud. Tulcea, comuna Sarichioi, nr.254,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14196/09.11.2017, şi a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 12072/19.08.2019, în baza:

-Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei  Tehnice de Analiza din data de 25.09.2019, că proiectul „Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea”, propus a se realiza in intravilanul localitatii Sarichioi si Zebil, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, la punctul 13 lit. a ) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea perimetrului RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI0065 Delta Dunarii.

d) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevede lucrări de modernizare a retelei de canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil.

1) Retea canalizare

Reţeaua de canalizare proiectatã este de tip separativ si se va poza pe străzile din comuna Sarichioi, de-a lungul drumurilor judetene DJ222 si DJ229 in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe trama strazilor din comuna respectiva.

Lungimea canalelor colectoare din comuna Sarichioi este de 30173 ml conducta gravitationala PVC SN4 din care : 15436 ml propusi pe localitatea Sarichioi si 14737 ml propusi pentru localitatea Zebil.

În lungul colectoarelor menajere sunt dispuse un număr de 789 cămine de vizitare, din care, 370 camine de vizitare amplasate de-a lungul colectoarelor propuse din localitatea Sarichiroi si 419 camine de vizitare amplasate pe colectoarele propuse din localitatea Zebil .

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevazut un numar de 11 statii de pompare ape uzate din care 10 statii propuse noi si o statie existenta reechipata . Statiile vor prelua apele uzate gravitational si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare existente/proiectate.

Lungimea conductelor de refulare aferente statiilor de pompare propuse va fi de 11095 ml fiind realizate din conducte PEHD PE100 PN10 cu diametrele De50, 63, 75, 90 si 125 mm.

Pe traseul conductelor de refulare menajera s-au proiectat 23 camine din beton prevazute cu instalatii de vane de izolare si instalatii de golire sau aerisire.

Caminele aferete retelei de refulare menajera sunt constructii prefabricate din  beton avand dimensiunile constructive Ø 1200mm

Pe traseul colectoarelor menajere s-au propus realizarea a 400 de racorduri.

Caminul de racord se va realiza din polipropilena Ø 400mm si vor avea adancimi constructive cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN4 Dn160mm in lungime totala de 2800  ml.Amplasarea caminelor de racord se va face la limita proprietatilor, in domeniul public al comunei Sarichioi.

De-alungul traseului  retelei  de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari de drum judetean, sant si podet.

    - Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata. Se va acorda o deosebită atenţie modului de execuţie alsăpăturilor pentru conducte. În zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a deţinătorilor reţelelor subterane.

    - Subtraversarile de podet si sant se vor realiza prin sapatura deschisa, cu conductele de transport a apei menajere introduse in tuburi de protectie din otel, izolate anticorosiv.

Se va acorda o deosebită atenţie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. În zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a deţinătorilor reţelelor subterane.

Subtraversari prin foraj dirijat :

- Subtraversare drum judetean, conducta PVC SN4 gravitationala DN250mm – 14buc– Ltotal= 194.7ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

- Subtraversare drum judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D63 mm – 2buc– Ltotal=35.3 ml, prevazute cu tub de protectie OL 178x6mm.

- Subtraversare judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D125 mm – 2buc– Ltotal=38.5 ml, prevazute cu tub de protectie OL245x8mm.

Subtraversari prin sapatura deschisa

- Subtraversare sant, conducta PVC SN4 canalizare gravitationala DN250mm – 1buc– Ltotal= 32.7ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

- Subtraversare podet, conducta PVC SN4 canalizare gravitationala DN250mm – 1buc– Ltotal= 16.5ml, prevazute cu tub de protectie OL 377 x10mm.

- Subtraversare sant, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D50mm – 1buc– Ltotal=12,5 ml, prevazute cu tub de protectie OL178x6mm.

- Subtraversare 	sant, conducta refulare PEHD PE100 PN10 D125 mm – 3buc– Ltotal=30.2 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

Epurarea apelor menajere generate de tronsoanele de canalizare propuse in cadrul localitatilor Sarichioi si Zebil, se vor realiza in statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare localitatea Sarichioi

Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

| Nr. | Colector | Diametru PVC SN4 (mm) | Lungime (m) | Nr. Camine Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tronson CP1(Sarichioi) | 250 | 392 | 11(Dn800) |
| 2 | Tronson CP2(Sarichioi) | 250 | 99 | 3(Dn800) |
| 3 | Tronson CP3(Sarichioi) | 250 | 293 | 7(Dn800) |
| 4 | Tronson CP4(Sarichioi) | 250 | 903 | 21(Dn1000) |
| 5 | Tronson CS1(Sarichioi) | 250 | 319 | 8(Dn1000) |
| 6 | Tronson CS2(Sarichioi) | 250 | 648 | 17(Dn1000) |
| 7 | Tronson CS3(Sarichioi) | 250 | 822 | 21(Dn1000) |
| 8 | Tronson CS4(Sarichioi) | 250 | 694 | 19(Dn1000) |
| 9 | Tronson CS5(Sarichioi) | 250 | 308 | 8(Dn1000) |
| 10 | Tronson CS6(Sarichioi) | 250 | 135 | 3(Dn1000) |
| 11 | Tronson CS7(Sarichioi) | 250 | 140 | 3(Dn1000) |
| 12 | Tronson CS8(Sarichioi) | 250 | 345 | 9(Dn1000) |
| 13 | Tronson CS9(Sarichioi) | 250 | 125 | 3(Dn1000) |
| 14 | Tronson CS10(Sarichioi) | 250 | 135 | 3(Dn1000) |
| 15 | Tronson CS11(Sarichioi) | 250 | 387 | 9(Dn1000) |
| 16 | Tronson CS12(Sarichioi) | 250 | 164 | 4(Dn1000) |
| 17 | Tronson CS13(Sarichioi) | 250 | 180 | 4(Dn1000) |
| 18 | Tronson CS14(Sarichioi) | 250 | 118 | 3(Dn1000) |
| 19 | Tronson CS15(Sarichioi) | 250 | 373 | 10(Dn1000) |
| 20 | Tronson CS16(Sarichioi) | 250 | 338 | 8(Dn1000) |
| 21 | Tronson CS17(Sarichioi) | 250 | 534 | 15(Dn1000) |
| 22 | Tronson CS18(Sarichioi) | 250 | 267 | 6(Dn1000) |
| 23 | Tronson CS19(Sarichioi) | 250 | 1074 | 26(Dn1000) |
| 24 | Tronson CS20(Sarichioi) | 250 | 292 | 6(Dn1000) |
| 25 | Tronson CS21(Sarichioi) | 250 | 159 | 4(Dn1000) |
| 26 | Tronson CS22(Sarichioi) | 250 | 140 | 3(Dn1000) |
| 27 | Tronson CS23(Sarichioi) | 250 | 64 | 2(Dn1000) |
| 28 | Tronson CS24(Sarichioi) | 250 | 101 | 2(Dn1000) |
| 29 | Tronson CS25(Sarichioi) | 250 | 440 | 12(Dn1000) |
| 30 | Tronson CS26(Sarichioi) | 250 | 90 | 2(Dn1000) |
| 31 | Tronson CS27(Sarichioi) | 250 | 467 | 11(Dn1000) |
| 32 | Tronson CS28(Sarichioi) | 250 | 235 | 5(Dn1000) |
| 33 | Tronson CS29(Sarichioi) | 250 | 676 | 15(Dn1000) |
| 34 | Tronson CS30(Sarichioi) | 250 | 899 | 19(Dn1000) |
| 35 | Tronson CS31(Sarichioi) | 250 | 395 | 8(Dn1000) |
| 36 | Tronson CS32(Sarichioi) | 250 | 574 | 13(Dn1000) |
| 37 | Tronson CS33(Sarichioi) | 250 | 67 | 2(Dn1000) |
| 38 | Tronson CS34(Sarichioi) | 250 | 309 | 6(Dn1000) |
| 39 | Tronson CS35(Sarichioi) | 250 | 203 | 4(DN1000) |
| 40 | Tronson CS36(Sarichioi) | 250 | 291 | 7(Dn1000) |
| 41 | Tronson CS37(Sarichioi) | 250 | 98 | 2(Dn1000) |
| 42 | Tronson CS38(Sarichioi) | 250 | 589 | 12(Dn1000) |
| 43 | Tronson CS39(Sarichioi) | 250 | 55 | 1(DN1000) |
| 44 | Tronson CS40(Sarichioi) | 250 | 272 | 7(Dn1000) |
| 45 | Tronson CS41(Sarichioi) | 250 | 120 | 3(Dn1000) |
| 46 | Tronson CS42(Sarichioi) | 250 | 106 | 3(Dn1000) |
| TOTAL | 15436 | 370 |

Caracteristici principale ale retelei de canalizare localitatea Zebil

Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

| Nr. | Colector | Diametru PVC SN4 (mm) | Lungime (m) | Nr. Camine Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tronson CP1(Sarichioi) | 250 | 562 | 14(Dn800) |
| 2 | Tronson CP2(Sarichioi) | 250 | 366 | 11(Dn800) |
| 3 | Tronson CP3(Sarichioi) | 250 | 179 | 4(Dn800) |
| 4 | Tronson CP4(Sarichioi) | 250 | 96 | 3(Dn800) |
| 5 | Tronson CP5(Sarichioi) | 250 | 246 | 6(Dn800) |
| 6 | Tronson CP6(Sarichioi) | 250 | 257 | 8(Dn800) |
| 7 | Tronson CP7(Sarichioi) | 250 | 186 | 7(Dn800) |
| 8 | Tronson CP8(Sarichioi) | 250 | 150 | 6(Dn800) |
| 9 | Tronson CP9(Sarichioi) | 250 | 241 | 7(Dn800) |
| 10 | Tronson CP10(Sarichioi) | 250 | 144 | 4(Dn800) |
| 10 | Tronson CP11(Sarichioi) | 250 | 539 | 16(Dn800) |
| 11 | Tronson CP12(Sarichioi) | 250 | 249 | 7(Dn800) |
| 12 | Tronson CP13(Sarichioi) | 250 | 167 | 6(Dn800) |
| 13 | Tronson CP14(Sarichioi) | 250 | 156 | 6(Dn800) |
| 14 | Tronson CS1 (Sarichioi) | 250 | 270 | 7(Dn1000) |
| 15 | Tronson CS2(Sarichioi) | 250 | 163 | 4(Dn1000) |
| 16 | Tronson CS3(Sarichioi) | 250 | 36 | 1(Dn1000) |
| 17 | Tronson CS4(Sarichioi) | 250 | 303 | 12(Dn1000) |
| 18 | Tronson CS5(Sarichioi) | 250 | 501 | 16(Dn1000) |
| 19 | Tronson CS6(Sarichioi) | 250 | 259 | 10(Dn1000) |
| 20 | Tronson CS7(Sarichioi) | 250 | 264 | 8(Dn1000) |
| 21 | Tronson CS8(Sarichioi) | 250 | 66 | 3(Dn1000) |
| 22 | Tronson CS9(Sarichioi) | 250 | 332 | 9(Dn1000) |
| 23 | Tronson CS10(Sarichioi) | 250 | 313 | 11(Dn1000) |
| 24 | Tronson CS11(Sarichioi) | 250 | 138 | 3(Dn1000) |
| 25 | Tronson CS12(Sarichioi) | 250 | 468 | 18(Dn1000) |
| 26 | Tronson CS13(Sarichioi) | 250 | 225 | 7(Dn1000) |
| 27 | Tronson CS14(Sarichioi) | 250 | 74 | 2(Dn1000) |
| 28 | Tronson CS15(Sarichioi) | 250 | 110 | 4(Dn1000) |
| 29 | Tronson CS16(Sarichioi) | 250 | 201 | 6(Dn1000) |
| 30 | Tronson CS17(Sarichioi) | 250 | 435 | 13(Dn1000) |
| 31 | Tronson CS18(Sarichioi) | 250 | 123 | 4(Dn1000) |
| 32 | Tronson CS19(Sarichioi) | 250 | 814 | 22(Dn1000) |
| 33 | Tronson CS20(Sarichioi) | 250 | 455 | 11(Dn1000) |
| 34 | Tronson CS21(Sarichioi) | 250 | 220 | 5(Dn1000) |
| 35 | Tronson CS22(Sarichioi) | 250 | 1009 | 23(Dn1000) |
| 36 | Tronson CS23(Sarichioi) | 250 | 295 | 6(Dn1000) |
| 37 | Tronson CS24(Sarichioi) | 250 | 328 | 7(Dn1000) |
| 38 | Tronson CS25(Sarichioi) | 250 | 229 | 5(Dn1000) |
| 39 | Tronson CS26(Sarichioi) | 250 | 334 | 7(Dn1000) |
| 40 | Tronson CS27(Sarichioi) | 250 | 418 | 10(Dn1000) |
| 41 | Tronson CS28(Sarichioi) | 250 | 431 | 12(Dn1000) |
| 42 | Tronson CS29(Sarichioi) | 250 | 243 | 9(Dn1000) |
| 43 | Tronson CS30(Sarichioi) | 250 | 120 | 3(Dn1000) |
| 44 | Tronson CS31(Sarichioi) | 250 | 110 | 2(Dn1000) |
| 45 | Tronson CS32(Sarichioi) | 250 | 200 | 5(Dn1000) |
| 46 | Tronson CS33(Sarichioi) | 250 | 675 | 20(Dn1000) |
| 47 | Tronson CS34(Sarichioi) | 250 | 88 | 3(Dn1000) |
| 48 | Tronson CS35(Sarichioi) | 250 | 252 | 9(Dn1000) |
| 49 | Tronson CS36(Sarichioi) | 250 | 523 | 12(Dn1000) |
| 50 | Tronson CS37(Sarichioi) | 250 | 174 | 5(Dn1000) |
| TOTAL | 14737 | 419 |

2) STATII DE POMPARE APE UZATE

Statia de pompare ape uzate SPAU 1(Sarichioi)

SPAU  1(Sarichioi), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Comunei Sarichioi. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=4000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 4,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP3,CP4,CS29,CS30,CS31,CS32,CS33,CS34,CS35,

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1.73 l/s, Hp =11,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 63 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 337ml şi va transporta apa uzată în reteaua existenta din zona drumului judetean DJ222.

Statia de pompare ape uzate SPAU Existent(Sarichioi)

SPAU Existent (Sarichioi) , este amplasata in afara drumului judetean DJ222 pe domeniul public al Comunei Sarichioi. Datorita preluarii a unor debite suplimentare fata de capacitatea initiala, se propune reechiparea statiei cu grup de pompare , instalatii hidraulice si electrice moderne.

Statia de pompare apa uzata menajera existena este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adeziv de imbinare si are dimensiuni compacte (D-1600mm si H-4800mm). In urma analizei breviarelor de calcul capacitatea constructiva a statiei de pompare existenta permite si preluare debitelor suplimentare generate de tronsoanele de canalizare propuse.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor: CP1, CS1, CS2, CS3, CS14,CS15, CS4, CS5, CS8, CS11, CS6, CS7, CS10, CS9, CS13, CS12,

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2.42 l/s, Hp =11,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare existenta aferenta statiei de pompare  are De 160 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, care va transporta apa uzată în reteaua existenta din zona drumului judetean DJ222.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 1(Zebil)

SPAU 1(Zebil), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. In urma intocmirii breviarului de calcul s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1800mm si H=4000mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare si daca este cazul cu platforma de lucru (la statiile de pompare la care caminul pompelor are inaltime mare).

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila  de 4.00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente intregii retele de canalizare din localitatea Zebil.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 4.08 l/s, Hp = 45.00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 125mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 8388 ml şi va transporta apa uzată catre statia de epurare existenta din localitatea Sarichioi.

Statia de pompare ape uzate SPAU 2(Zebil)

SPAU 2 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS1,CS3.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0,56 l/s, Hp =6,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 291 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CP1 , camin CP1.9.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 3(Zebil)

SPAU 3(Zebil), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. In urma intocmirii breviarului de calcul s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1800mm si H=3500mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare si daca este cazul cu platforma de lucru (la statiile de pompare la care caminul pompelor are inaltime mare).

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila  de 3.50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente intregii retele de canalizare din localitatea Zebil.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 3.21 l/s , Hp = 9.00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 90mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 336 ml şi va transporta apa uzată pana in tronsonul de canalizare proiectat CP1 , camin CP1.14.

Statia de pompare ape uzate SPAU 4(Zebil)

SPAU 4 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS7,CS9.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2,91 l/s, Hp =13,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 90 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 310 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS5 , camin CS5.6.

Statia de pompare ape uzate SPAU 5(Zebil)

SPAU 5 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3500 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,50 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS12,CP11,CS8,CS13,CP12.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 2.03 l/s, Hp =14,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 75 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 558 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS9 , camin CS9.6.

Statia de pompare ape uzate SPAU 6(Zebil)

SPAU  6(Sarichioi), va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al localitatii Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=4000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 4,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP7,CS16, CP9, CP7, CP8,CS14,CS25, CS27,CS32, CS28, CS30, CS29,CS31, CS33,CS34 , CRef_SPAU9, CRef SPAU8.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1.33 l/s, Hp =12,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 212 ml şi va transporta apa uzată pana in tronsonul de canalizare proiectat CS13 , camin CS13.1.

Statia de pompare ape uzate SPAU 7(Zebil)

SPAU 7 (Zebil) , va fi amplasata inafara dumului judetean pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CP13, CP14, CS17,CS18.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =9,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 183 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CP12, camin CP12.7.

Statia de pompare ape uzate SPAU 8(Zebil)

SPAU 8 (Zebil) , va fi amplasata pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS26, CS35.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =9,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 273 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS34, camin CS34.1.

Statia de pompare ape uzate SPAU 9(Zebil)

SPAU 9 (Zebil) , va fi amplasata inafara dumului judetean pe un teren apartinand domeniului public al Zebil. Din aceasta cauza s-a optat pentru realizarea unei statii de pompare prefabricate din beton cu dimensiunile constructive Dint=1200mm si H=3000 mm.

Statia de pompare apa uzata menajera este construita din elemente din beton armat imbinate intre cu adevziv de imbinare si are dimensiuni compacte.Caminul pompelor este conceput a fi echipat cu capace de vizitare in clasele D400 KN.

La interior statia de pompare este conceputa pentru a permite montajul a doua pompe submersibile cu debite si inaltimi de pompare diferite, in functie de aplicatia pentru care se utilizeaza.

Tevile de refulare au diametre diferite si sunt confectionate din: polietilena. Tevile de ghidaj ale pompelor sunt confectionate din otel zincat, iar lanturile pentru ridicare sunt din otel zincat.

Sunt echipate cu supape de sens cu bila si robineti sertar pana, precum si cu scara de acces, cos de materii grosiere plutitoare.

Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura functionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt realizate cu ajutorul a patru regulatori de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare are o inaltime utila de 3,00 m. Statia de pompare preia apele uzate aferente tronsoanelor CS36 si CS37.

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56 l/s, Hp =10,00 mcA;

- scara de acces

- gratar

- instalatie electrica de automatizare si forta

Conducta de refulare are De 50 mm alcatuita din tuburi PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 207 ml şi va transporta apa uzată  pana in tronsonul de canalizare proiectat CS33, camin CS33.8.

#### Caracteristici principale ale reţelei de canalizare

Distribuţia pe lungimi a reţelei de refulare canalizare

| Nr. | Refulare | Diametru PEHD | Lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRef_SPAU1(Sarichioi) | 63 | 337 |
| 2 | CRef_SPAU1(Zebil) | 125 | 8388 |
| 3 | CRef_SPAU2(Zebil) | 50 | 291 |
| 4 | CRef_SPAU3(Zebil) | 90 | 336 |
| 5 | CRef_SPAU4(Zebil) | 90 | 310 |
| 6 | CRef_SPAU5(Zebil) | 75 | 558 |
| 7 | CRef_SPAU6(Zebil) | 50 | 212 |
| 8 | CRef_SPAU7(Zebil) | 50 | 183 |
| 9 | CRef_SPAU8(Zebil) | 50 | 273 |
| 10 | CRef_SPAU9(Zebil) | 50 | 207 |
| Total | 11095 |

Organizarea de șantier:

Organizarea de santier se va face in zona statiei de epurare (teren detinut Primaria Sarichioi).

Organizarea de santier va fi redusa asigurand doar spatii pentru depozitare, respectiv parcare utilaje mecanice, terasiere si de transport folosite in santier. O parte din aceste materiale vor fi depozitate in spatii deschise – conducte, prefabricate – altele vor necesita magazii inchise. Acestea vor fi magazii metalice, usoare, montate fara fundatii speciale.

Pentru coordonarea santierului va trebui instalata o baraca cu rol de birou. Spatiul ocupat se va inprejmui pentru a limita vandalismul si furtul de materiale. In organizarea de santier se va asigura paza pe timpul noptii.

Santierul nu va impune realizarea unor racorduri ample la retele utilitare, cu exceptia retelei electrice, racord ce va fi realizat similar oricarui bransament casnic, fara a impune lucrari speciale. 	Racordul la canalizare nu va fi obligatoriu necesar, acest lucru putand fi suplinit de montarea unor toalete ecologice.

Santierul nu presupune un necesar de forta de munca deosebit, ca urmare nu vor fi necesare spatii pentru camparea muncitorilor, o parte din acestia putand fi recrutati de pe piata locala a fortei de munca.

Necesarul de apa in organizarea de santier este redus; ca urmare aceasta va putea fi asigurata fie prin racord la reteaua publica existenta, daca va fi posibil, fie prin aprovizionare cu cisterna.

Volumul redus de lucrari nu justifica montarea unor statii de betoane, sau pentru prepararea, respectiv procesarea altor produse, astfel ca acesta va fi procurat prin contracte de la firme specializate din oras sau din apropierea orasului.

Amplasamentul santierului va fi stabilit de catre constructor de comun acord cu beneficiarul si primaria locala, astfel incat impactul, de orice natura, sa fie minim.

b)cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere, de ambalaje şi deşeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/stoca în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și predate către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobata a terenurilor: amplasamentul este situat în intravilanul localitatii Sarichioi si Zebil, jud.Tulcea, cu destinația de drumuri judetene, drumuri stradale, curti constructii, teren neproductiv, teren arabil.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea perimetrului RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI0065 Delta Dunarii

-zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea perimetrului RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI0065 Delta Dunarii.

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

-peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA- este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impactul se va manifesta local, pe suprafeţe bine stabilite, numai în zonele de lucru şi nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condiţiile respectării rnăsurilor propuse de titular prin proiect; proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, deoarece amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea perimetrului RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI0065 Delta Dunarii.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul generat de lucrările propuse pe perioada execuţiei, precum şi pe perioada functionării obiectivului va fi redus, se va manifesta temporar numai în zona proiectului;

- probabilitatea impactului: probabilitatea de apariţie a impactului este redusă prin măsurile de prevenire stabilite;

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul se va manifesta ca durata în timpul execuţiei proiectului, va fi reversibil, de magnitudine redusă, cu condiţia respectării prevederilor documentaţiei tehnice, a măsurilor propuse de titularul de proiect

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pământul și nisipul vor fi depozitate pe terenul proprietate, vor fi acoperite cu prelate pentru evitarea antrenării acestora de către vânt. Se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate :

- Amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea perimetrului RBDD, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie si ROSCI0065 Delta Dunarii.;

- Proiectul nu include acţiuni care să ducă la modificări fizice cu un impact semnificativ negativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, terenul pe care urmeaza a se implementa proiectul avand categoria de folosinta teren arabil.

- Poiectul nu va avea un impact semnificativ asupra zonelor de hrănire/reproducere/migraţie ale speciilor de interes comunitar, nu va conduce la o izolare reproductivă a unor specii de interes comunitar, deoarece pe amplasament nu au fost identificate specii de interes comunitar care ar putea fi afectate  de implementarea proiectului.

- Implementarea proiectului nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica,

- Emisiile si zgomotul produse de implementarea proiectului se vor manifersta pe o perioada determinata si nu vor avea un impact negativ asupra speciilor de interes comunitar.

Titularul a obtinut adresa cu nr. 8933/14.08.2019 de la ARBDD, prin care s-a decis mentinerea Avizului cu nr. 42/22.06.2019, cu urmatoarele conditii :

- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare, a Legii 82/1993 privind constituirea ARBDD cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată de Legea nr.136 din 2011, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr.164/2008.

- Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată de  Ordonanţa de Urgenţă  nr. 154/2008 şi aprobată prin Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare.

- Respectarea prevederilor din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

- Respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de celelalte instituţii de avizare.

- Se va evita producerea de modificări antropice remanente în zona amplasamentului.

- Respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţie şi certificatul de urbanism. Respectarea parametrilor referitori la amenajarea spaţiului şi ai regimului tehnico-juridic avizat.

- Respectarea condiţiilor din avizul  de gospodărire a apelor.

- Se vor respecta întocmai prevederile art. 28 alin. (1) din OUG 57/2007 cu modificările şi completările din OUG 154/2008, “Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor  pentru care au fost desemnate ariile respective,  atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea si conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor”.

- Recunoasterea în teren dacă este cazul, a zonelor sensibile (locurile de adăpost, reproducere, hrănire, cuibărit), înainte de începerea lucrărilor şi aplicarea metodologiilor de lucru  cu minim impact.

- Evitarea zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile (populaţiile) de interes comunitar din perimetrul sitului  Natura 2000 (ROSCI0065 Delta Dunãrii şi  ROSPA 0031-Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie) din zona proiectului.

- Sesizarea în cel mai scurt timp a ARBDD Tulcea în legătură cu orice situaţie de poluare accidentală identificată.

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotic (florei şi faunei) în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu, a evitării producerii de zgomot peste limitele admise şi  a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de praf şi zgomot etc., fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare.

- Se interzice:

- deteriorare malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor şi a vegetaţiei prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrări;

- recoltarea speciilor de plante şi animale protejate sau declarate monumente ale naturii;

- evacuarea deşeurilor de orice tip, apelor uzate  în apele de suprafaţă ori subterane aflate pe teritoriul Rezervaţiei;

- aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deşeurilor;

- abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;

- poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervaţiei prin deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activităţi economice;

- depozitarea  necontrolată a deșeurilor în zonele de desfășurare a activităților autorizate;

- reducerea suprafețelor habitatelor și a speciilor de importanță comunitară prin activități care afectează siturile din Rețeaua Natura 2000 în vederea conservării habitatelor naturale ale florei și faunei de interes comunitar;

- utilizarea armelor de foc, cu scop de eliminare a păsărilor aflate pe listele de ocrotire europene şi/sau internaţionale;

- Respectarea  de către titular, a tuturor măsurilor  propuse pentru a preveni, reduce şi compensa, cât de complet posibil, orice efect advers asupra mediului al implementării obiectivului de investiţii în perioada de construcţie şi respectarea programului de monitorizare şi a măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu şi asupra biodiversităţii, conform recomandărilor din memoriul de prezentare întocmit pentru obiectivul  menţionat.

Instituirea unui sistem de automonitorizare  pentru  perioada de construcţie în conformitate cu recomandările din memoriul de prezentare şi a măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu şi asupra biodiversităţii, propuse prin memoriul de prezentare, având în vedere că amplasamentul obiectivului de investiţii  este în vecinătatea perimetrului RBDD, în vecinătatea sitului de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta Dunării şi în vecinătatea ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie- zonă de o importanţă deosebită pentru migraţia, hrănirea şi reproducerea păsărilor.

- Amenajarea corespunzătoare a organizării de şantier, cu asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului. Organizarea de şantier se va realiza pe terenul deţinut de titular. Este  strict interzisă amenajarea organizării de şantier în perimetrul RBDD, în situl de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta Dunării şi în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie.

- Este strict interzisă utilizarea resurselor naturale din zonă, toate materialele necesare implementării proiectului sunt furnizate de societăți de profil  şi depozitate în locuri special amenajate.

- Ecologizarea  zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri. Deşeurile inerte rezultate în urma construcţiei vor fi predate către unităţi specializate cu care s-a încheiat contract de prestări servicii în acest sens. Deşeurile reciclabile vor fi valorificate prin unităţi de profil.

- Respectarea prevederilor privind gestionarea uleiurilor uzate conform HG 235/2007.

- Nivelul de zgomot echivalent exterior  se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988, respectiv 50 Db(A) curba Cz.45.  Nivelul de zgomot interior se va încadra în limitele prevăzute de STAS 6156/1986, respectiv 35 Db (A),   Curba  Cz 30.

- Respectarea prevederilor Ordinului   nr. 462 din  1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

- Deşeurile reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale etc.) vor fi colectate separat pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării, conform legislaţiei privind gestionarea deşeurilor: Legea nr. 465/2001 privind gestionarea deşeurilor reciclabile şi Ordinul MMGA   nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a  HG    nr. 166/2004 privind dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor PET, cu modificările şi completările ulterioare din  HG nr.  989/2005.

- Titularul avizului și reprezentanții acestuia au obligația prezentării acestuia organelor cu drept de control, o copie a avizului fiind păstrată la punctul de lucru.

- Titularul are obligaţia de a notifica ARBDD când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării. Respectarea celorlalte prevederi specifice în vigoare, precum şi a celor apărute ulterior emiterii notificării.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform punctului de vedere al SGA Tulcea, nu este necesara elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Titularul a obtinut Avizul de gospodărire a apelor Nr. 46 / 30.08.2019 modificator al Avizului G. A  nr.  17 /19.04.2018, cu urmatoarele conditii:

 Se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legii.

 In zona de evacuare a apelor uzate epurate se vor realiza lucrari de consolidare a malurilor cu piatra pe lungimea de 2 m amonte si 2 m aval.

  Se vor respecta solutiile prevazute in documentatie.

 Se interzice executarea altor lucrări neprevăzute în documentaţia tehnică.

 Alte eventuale lucrări în zonă se vor realiza numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 Monitorizarea activităţilor desfăşurate privind impactul asupra factorilor de mediu-apă.

 Se va obţine acordul tuturor titularilor de bunuri afectaţi.

 Alegerea metodelor optime de execuţie.

 In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii apelor de suprafata, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine constructorului;

 Se interzice depozitarea desurilor din constructii sau a altor materiale in apa sau pe malul lacului Razelm.

 Este interzisă evacuarea deşeurilor de orice tip în apele de suprafaţă;

 Dupa terminarea lucrarilor , zona afectata va fi adusa la forma si caracteristicile initiale .

 La finalizarea lucrarilor amplasamentele vor fi eliberate de materiale si deseuri.

 Beneficiarul are obligatia sa anunte in scris Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral – Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea despre data de incepere a lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta;

 La finalizarea lucrarilor, sa anunte ABA DL – S.G.A. Tulcea, in vederea participarii unui reprezentant la receptia lucrarilor;

  In cazul schimbarii solutiei prezentate in documentatia tehnica, se va solicita aviz modificator.

 In situatia in care  la executia lucrarilor vor interveni modificari a proiectului de executie, se va notifica  suplimentarea acestor lucrari , cu 15 zile inainte la Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea , pe baza unei documentatii tehnice in vederea revizuirii actului de reglementare .

 Respectarea legislaţiei in domeniul apei, LEGEA apelor nr. 107/1996 ,cu completările şi completările ulterioare;

 Beneficiarul are obligatia sa realizeze foraje de observatii, amplasate amonte si aval pe directia de curgere a apelor subterane, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 17, litera d), pentru urmarirea evolutiei starii de calitate a apelor subterane din zona de influenta a statiei de epurare , pentru loc. Sarichioi cat si pentru loc. Zebil .

 Dupa  finalizarea lucrarilor , beneficiarul  are obligatia sa solicite si sa obtina Autorizatia de gospodarire a apelor in conformitate cu prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu  completarile si modificarile ulterioare .

 Prezentul aviz nu scuteste beneficiarul de obtinerea altor avize/autorizatii cerute de legislatia in vigoare, si in mod special avizele (puncte de vedere) prevazute prin certificatul de urbanism;

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea.

Solicitarea unui nou  aviz se solicita cu 60 de zile inainte de expirarea acestuia , conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019, privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii , precum si a Continutului cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa .

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspundere administrativa dupa caz, precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentaţia tehnicã de fundamentare, vizatã spre neschimbare de cãtre autoritatea de gospodãrire a apelor, face parte integrantã din prezentul aviz.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexă la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de santier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depașească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – SCJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 60/8425 din 02.10.2017 emis de Primaria Comunei Sarichioi;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Avizul de la ARBDD si de la SGA;

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat: Şef Serviciu     				  	      Avizat: Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU		     		ing. Elena MICU

Întocmit: Elizabeth Varzaru  / 08.10.2019 /ora 16.00

A.A.A........../.................2019

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv şi unul la dosar acte de reglementare.