(proiect)Decizia etapei de încadrare

Nr. ............ din ……..2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PREST GEO-DAN SRL, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 7, bl.3, sc.A, ap.12, jud. Tulcea, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 1291 din 31.01.2019 și a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 7836 din 23.05.2019, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului,

A.P.M. Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.06.2019, că proiectul „INSTALAȚIE DE STOCARE ȘI ALMENTARE GPL”, propus a se amplasa în extravilan Tulcea, T260, P4238, nr.cad. 34680, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 6 lit. c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în interiorul unei arii protejate de interes comunitar.

d) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prezentul proiect trateaza ampasamentul unui depozit pentru stocarea gazului petrolier lichefiat (GPL) alcatuit din 4 recipiente de stocare cu capacitate totala de pana la 20000 litri (volum de apa), si poate stoca, incarcat maxim 16000 litri GPL, echivalent cu 8,16 tone, asigurat de societatea BUTANGAS ROMANIA SA.

Suprafata de teren necesara amplasarii depozitului de GPL, este de 115,6 m².

Caracteristicile tehnice ale instalatiei:

Recipientele de stocare propan lichid cu capacitatea de 5000 litri/recipient, montate in baterie de 4 recipiente sunt proiectate pentru urmatorii parametrii:

- temperatura max admisibila de lucru                           +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                            -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica: conform carte tehnica recipient

- produs stocat:  propan faza lichida

Recipientele de stocare sunt prevazute cu racordurile functionale, conform PT C8-2010, dotate cu accesoriile si aparatele de masura si control necesare.

Pe recipient se afla 6 racorduri, cu urmatoarele functiuni:

- racordul r6 prevazut cu grup de serviciu si manometru pus in legatura cu interiorul recipientului (pentru preluare faza gaz)

- racordul r5 pentru incarcarea recipientului

- racordul r4 pentru preluare faza lichida

- racordul r3 prevazut cu un indicator de nivel (urmarit de beneficiar sa nu scada sub 20%)

- racordul r2 prevazut cu supapa de siguranta reglata la 17,65 bar

- racordul r7 pentru drenaj, asezat pe generatoarea inferioara a recipientului

Retea de distributie GPL faza lichida constituita din reteaua de conducte ce pleaca de la racordurile r4 ale recipientelor pana la intrarea in vaporizatorul de gaz cu capacitatea de 150 kg/h:

- temperatura max admisibila de lucru                           +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                            -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   25 bar

- produs stocat                                                               propan faza lichid

Vaporizator cu rezistente electrice tip ,,ECOVAP” 150E cu preincalzire electrica (P=24kW)

- fabricat de firma PEGORARO - Italia

- capacitatea Q=150 kg/h,

- presiunea max de lucru pe tubulatura GPL: – 20 bar;

- temperatura de lucru ptr.:     - GPL -40 ÷ +120oC;

- fluid transfer termic (apa+glicol)    -20 ÷ +105oC;

- capacitatea recipientului ptr. fluidul de transfer termic -90 l

Retea de egalizare presiune intre recipiente, faza vapori constituita din conductele ce pleaca de la grupurile de serviciu montate la racordurile r6 pe recipiente si conducta de egalizare a presiunii in recipiente continuand cu o conducta de bypas peste vaporizator, in amonte de regulatorul treapta I:

- temperatura max admisibila de lucru                            +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                             -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65 bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   25 bar

- produs stocat                                                                  propan faza vapori

Retea de medie presiune constituita din conducta intre grupul de reglare presiune treapta I (legat in aval de vaporizatorul de GPL, cu debit de 150 kg/h) si regulatorul treapta a II-a din KIT-ul arzatorului:

- presiune de lucru                                                             1,0 bar

- presiune de incercare                                                       4.0 bar

- produs transportat                                                            propan faza gaz

- grup reglare treapta I, COPRIM, Italia, de la max 18 bar pana la 1 bar, 150 kg/h;

Sistemul consumator este constituit din:

-Uscator cereale tip 4C-40, cu puterea instalata de 1,65 MW, Georgia Business Company,1 buc;

Procesul de productie al proiectului propus este compus din urmatoarele parti principale:

-depozit de stocare  compus din 4 recipiente GPL cu capacitatea de stocare maxima de 4x4000=16000 litri, care poate furniza gaz, prin vaporizare naturala la temperaturi exterioare mai mari de +5 oC, arzatorul care echipeaza uscatorul de cereale, in vederea insilozarii acestora;

-vaporizator electric cu capacitatea de vaporizare de 150 kg/h, cu puterea electrica instalata de 24 kW, care asigura furnizarea fazei gaz a GPL (prin vaporizare fortata), la temperaturi exterioare mai mici de +5 oC;

-grup reglare treapata I care reduce presiunea inalta a GPL faza gaz, de la max 17.5 bar, la max 1.0 bar pentru vehicularea gazului pana in zona arzatorului in siguranta si economic;

-retea de conducte si armaturi de presiune inalta (17.5 bar) de la recipiente pana in amonte de grupul de reglare trepta I si presiune medie in aval de grupul de reglare treapta I;

Alimentarea cu GPL a aparatului consumator se face astfel:

- de la recipiente, datorita presiunii de vapori a GPL, faza lichida este impinsa prin intermediul conductei de lichid, catre vaporizator;

- in vaporizator, sub influenta transferului de caldura de la fluidul de transfer termic la GPL, aceasta trece din faza lichida in faza gazoasa la o presiune cuprinsa intre 1.5 si 18 bar;

- din vaporizator, GPL in faza gazoasa intra in grupul de reducere a presiunii treapta I unde i se reduce presiunea pana la valoarea de 1bar;

- prin intermediul conductei de medie presiune care se afla in aval de grupul de reducere a presiunii GRP1, GPL ajunge la filtrul stabilizator de presiune din furnitura arzatorului;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Organizarea de santier nu necesita constructii sau amenajari speciale, ci doar un container pentru depozitarea materialelor marunte (exemplu fitinguri, matreriale de etansare, materiale de adaos la sudare)  si sculelor si echipamentelor  pentru lucru.

Tevile pentru conducte si materialele de suporti sunt depozitate in aer liber pe o platforma betonata  in curte  aproape de amenajarea depozitului.

Localizarea organizării de șantier: organizarea de santier se va realiza in incinta proprie;

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: GPL, fără impact negativ semnificativ;

d) Deşeurile rezultate din activitatea de construire şi activităţile anexe :

Deseurile rezultate     – in faza de constructie sunt:

- sparturi de beton;

- deseuri de lemn;

- deseuri menajere si asimilabile;

- deseuri metalice.

–in faza de exploatare sunt:

- deseuri menajere si asimilabile

Deseurile sunt colectate si depozitate temporar pe platforma betonata si sunt valorificate/eliminate prin societati autorizate. Deseurile menajeresunt colectate in pubele 240 l.

e) poluarea şi alte efecte negative: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: in cazul unor scapari accidentale de gaz, acesta va fi in cantitati mici si se vor dispersa in aer, distantele de siguranta fiind respectate.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: instalatia de stocare si alimentare cu GPL va fi supusa permanent supravegherii si verificata periodic pentru evitarea oricarei scapari de gaz .

2. Amplasarea proiectului:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrarilor este situat in extravilan mun. Tulcea, T260, P4238, nr.cad. 34680, județul Tulcea, avand destinatia de teren arabil si anexe ale exploatatiei agricole;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: proiectul utilizează apă și agregate ;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau archeologic: nu au fost consemnate.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nu este cazul.

b) natura impactului: impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: proiectul nu este de natura a genera un impact negativ semnificativ asupra mediului;

e) probabilitatea impactului: foarte putin probabil de a avea un impact negativ semnificativ asupra mediului;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul indirect este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie. Impactul direct se va manifesta atât în perioada de constructie a obiectivelor, cât și în perioada de funcționare. Nivelul rezultat este minor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă nu se mai desfășoară activitati similare. Proiectul este benefic, indirect, pentru activitatile agricole desfasurate in zona, prin asigurarea conditiilor de pastrare a cerealelor recoltate, rezultate din aceste activitati.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pentru a proteja recipientele contra migratiei GPL dintr-un recipient in altul, s-a prevazut un colector de egalizare a presiunii din recipiente. Din acest colector s-a prevazut o conducta de bypas peste vaporizator, care alimenteaza grupul de reglare GRP1 in perioadele cu temperaturi peste +5ºC si consumul de gaz redus.

Conducta de lichid este protejata contra depasirii presiunii maxime admisibile cu ajutorul unei supape de siguranta, reglata sa declanseze la 17,65 bar.

De protectie la suprapresiune beneficiaza si vaporizatorul electric prin intermediul unei supape de siguranta, reglata sa declanseze la 17,65 bar.

De asemenea recipientele sunt protejate fiecare contra depasirii presiunii maxime admisibile prin intermediul a cate unei supape de siguranta reglata sa deschida la 17,65 bar.

Grupul de reducere a presiunii este protejat la suprapresiune prin intermediul unei supape de siguranta.

Valoarea presiunii fluidului se poate controla in diferite puncte ale instalatiei astfel:

- presiunea din recipient se citeste pe cadranul manometrului (0-25 bar) aflat in componenta grupului de serviciu;

- valoarea presiunii GPL la iesirea din vaporizator se poate citi pe manometrul de control din dotarea vaporizatorului (0-25 bar);

- valoarea presiunii GPL la iesirea din grupul de reducere a presiunii se poate citi pe manometrul de control montate pe colectorul de iesire din grupul de reducere.

Suplimentar se paote verifica temperatura fluidului de schimb termic prin intermediul unui termometru montat pe vaporizator.

Ca masura de siguranta suplimentara, s-a intercalat inainte de vaporizator o valva comandata electric, care are rolul de a inchide intrarea GPL in vaporizator la temperatura minima. Electrovalva este comandata de termostatul TS setat la 50oC.

Cresterea temperaturii fluidului de schimb termic peste temperatura maxima admisa nu este posibila, este reglata de termostate la temperatura maxima de 80oC.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu se află în arii protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform punctului de vedere al SGA nr. 8176/30.05.2019

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect .

c) lucrările  si activitatile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare emise de alte autorități (Avizul ISCIR, Autorizatia pentru securitate la incendiu).

d) este interzisă părăsirea incintei cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi/beton, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

e) managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate, generate în perioada lucrărilor vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

- deșeurile din construcții și industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate . Se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

f) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

g) pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depașească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

h) utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect. În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și utilaje, se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

i) raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – SCJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

j) prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

k) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 1138 din 07.12.2018, emis de Primăria municipiului Tulcea;

l) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

m) la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Secretariatul Comisariatului Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu					                  Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                     Calitatea Factorului de Mediu

ing. Simona CONSTANTNESCU				    ing. Elena MICU

Intocmit: Valentin TOPAL / 02.07.2019 /13:00

A.A.A. ......... /.............07.2019