DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.... din .................2020

proiect

Ca urmare a solicitării depusă de UAT COMUNA MAHMUDIA, str. Geolog Vasile Bacalu nr.19, jud. Tulcea, pentru proiectul „PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT MAHMUDIA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Mahmudia, jud. Tulcea, pe terenul identificat, T76, P2805, Nr. CAD. 32021, conform certificatului de urbanism nr. 60/10.10.2018, emis de Primăria comunei Mahmudia județul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 191/09.01.2019 și a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr.7366/29.05.2020, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfășurate în cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 03.06.2020, că proiectul „PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT MAHMUDIA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Mahmudia, jud. Tulcea, pe terenul identificat, T76, P2805, Nr. CAD. 32021, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

    - proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice și pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

    - proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare, amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunarii;

    - proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

    - lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicele proiectului.

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Terenul pe care se dorește realizarea investiției se află în intravilanul comunei Mahmudia UTR1, pe malul drept al brațului Sfântu Gheorghe, al Dunării.  Suprafața terenului este de 8199 mp, având o formă neregulată, de arc alungit dinspre Vest, înspre Sud Est. Terenul are o lungime maximă de 414 m, și o lățime medie de aproximativ 20 m, care variază între: 3,60 m (lățime minimă) și 47,30 m (lățime maximă). Laturile terenului au dimensiunile: 32,40 m (la Vest, învecinarea cu Hotel Mon Jardin), 307,40 m (la Sud, învecinarea cu strada Portului), 32,50 m (la Est, învecinarea cu portul de pasageri), 430,70 m (la Nord și Nord Est, învecinarea cu brațul Sfântu Gheorghe). Terenul se află în zona de Nord Est a comunei, pe malul drept al brațului Sfântu Gheorghe (fluviul Dunărea) și se întinde între complexul hotelier Mon Jardin (la Vest) și portul de pasageri / gara fluvială (Sud Est și Est). Acesta se învecinează cu: - Dunărea (brațul Sfântu Gheorghe), înspre Nord; - Hotelul Mon Jardin (parcarea hotelului), la limita de Vest; - Strada Portului, înspre Sud și Sud Est; - Proprietăți private (numerele cadastrale 31101, 0465, 30643), înspre Sud Est; - Gara fluvială și portul de pasageri, la limita de Sud Est și Es

În prezent, terenul este folosit pentru mai multe tipuri de activitați, fara a exista o ierarhizare sau organizare a funcțiunilor:

- Partea dinspre V: Este reprezentată de teren stâncos, nesistematizat, pe care administrația publică a montat câteva instalații specifice de parc: foișor odihnă/belvedere, loc de joacă pentru copii, bănci, jardinière, etc.

- Partea centrală: Este caracterizată de un mal înalt – o apărare de mal, degradată, realizată din umplutură de pământ, sprijinită de anrocamente. Aceasta este folosită ca parcare și spațiu pentru îmbarcare/debarcare ambarcațiuni mici și medii (prin intermediul celor 3 pontoane ancorate de mal).

- Partea dinspre SE: Este reprezentată de un mal scund, nesistematizat și fără lucrări vizibile de apărare mal. Această zonă este folosită ad-hoc, ca spațiu de acostare pentru ambarcațiuni mici (bărci pescărești). Este dotată cu o rampă din beton, cu caracter improvizat, folosită pentru lansarea din peridoc (pentru ambarcațiuni mici și medii). De asemenea, datorită malului scund, aici se află o rampă din pământ și piatră pe care se face îmbarcarea vehiculelor rutiere pentru traversarea cu bacul. Capătul de SE al terenului este ocupat de o parcare improvizată, iar malul este marcat de vegetație specifică Deltei.

Amenajarea pune în valoare atuurile și vocațiile terenului, răspunzând astfel nevoilor comunei Mahmudia și ale comunității locale. Propunerea s-a realizat conform temei transmise de către beneficiar și a analizei realizate la fața locului, fiind rezultatul efortului de proiectare al unui colectiv multidisciplinar de specialiști și consultanți, care a fost optimizat în cadrul sesiunilor de consultare publică și de proiectare, împreună cu beneficiarul.

Caracteristicile generale ale amenajării sunt definite de lucrări realizate în principal, dar nu limitativ, la nivel de: infrastructură și apărare de mal – taluzuri, terasări, pereți de sprijin – amenajări – peisagistice, de spațiu public și de spațiu comunitar, construcții – pavilion multifuncțional și turn de observare.

Pe terenul pus la dispoziție se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement și relaxare, în zona de Nord Est a comunei Mahmudia, pe malul brațului Sfântu Gheorghe, prin amenajarea unui spațiu public, polivalent compus din 3 zone funcționale, cu caracteristici diferite dar complementare:

- Parcul mineral;

- Faleza comunală;

- Grădina publică.

Parcul mineral (suprafața =1847 mp)

Aflată la limita de vest a terenului, zona prezintă un relief spectaculos, creat de formațiunile stâncoase ale dealului Beștepe, care se întind până la contactul cu brațul Sfântu Gheorghe. Din punct de vedere geografic, Mahmudia este ultimul punct de contact între apele Dunării și dealurile Dobrogei, iar acest detaliu reprezintă un element puternic de identitate locală. De aceea, proiectul de amenajare are în vedere punerea în valoare a reliefului spectaculos prin demontarea obstrucțiilor și a structurilor existente și realizarea unei intervenții minimale care să pună în valoare terenul natural și atmosfera locală. Amenajarea constă în:

- Platformă belvedere. Accesul pe platformă se face de la cota străzii, direct dinspre pietonalul existent. Aceasta avansează peste formațiunea stâncoasă, aproximativ perpendicular pe direcția de curgere a fluviului și astfel se creează un punct de belvedere spectaculos. Platforma este realizată din structură metalică și sprijinită pe stâlpi încastrați în formațiunea stâncoasă. Conectarea la cota parcului mineral – de dedesubt – și la aleea suspendată, se face printr-o scară metalică. Platforma este dotată cu un binoclu panoramic care poate fi folosit de către vizitatori pentru a explora peisajul din Delta Dunării.

- Alee suspendată. Pentru a înlesni explorarea malului stâncos și pentru a asigura accesul la un punct de contact cu apa, se propune realizarea unei alei pietonale, cu pardoseală transparentă, realizată din tablă expandată și cu structură metalică, suspendată peste terenul natural. Respectând principiile designului incluziv, aleea este rezolvată ca o succesiune de platforme orizontale și rampe cu înclinație scăzută, care coboară spre fluviu. Astfel este asigurat accesul la punctul de contact cu apa inclusiv pentru persoane vârstnice, cei cu mobilitate scăzută, nevăzători sau hipoacuzici.

- Punct de contact cu apa (suprafața de aproximativ 25 mp). Este realizat sub forma unei platforme suspendate, amplasată în imediata vecinătate a fluviului. Platforma are pardoseala transparentă, realizată din tablă expandată și cu structură metalică, încastratăîn terenul natural realizată din structură metalică  inundabilă ocazional. realizată din beton și piatră naturală, ocazional inundabilă, folosită pentru relaxare, plajă, contact cu apa.

- Amfiteatru. Zona de parc mineral se închide, înspre Est, cu un amfiteatru orientat spre Dunăre. Acesta este totodată și parte componentă a apărării de mal, fiind amenajat în continuarea structurii din beton armat care reprezintă perete de sprijin pentru Faleză. Amfiteatrul este finisat cu gradene și trepte realizate din beton armat, prefabricat și montat in-situu. Amfiteatrul are rol de belvedere către Dunăre pentru turiști și localnici, dar va fi folosit în mod regulat și pentru evenimente publice pentru aproximativ 50 – 100 de spectatori (recitaluri de muzică, reprezentații teatru, etc). În aceste situații, se va monta o scenă temporară, direct pe terenul natural, aflat în fața amfiteatrului.

- Teren natural (stâncărie calcaroasă). Se propune doar salubrizarea și demontarea structurilor și obstrucțiilor existente în prezent pe acest teren, astfel încât vizitatorii să poată explora și experimenta formațiunea stâncoasă în starea ei naturală.

- Amenajare peisagistică. Se propune o amenajare peisagistică minimală, cu plante endemice, specific dobrogene. De asemenea, se are în vedere păstrarea și completarea aliniamentului de arbori existent și plantarea de arbuști.

- Mobilier urban. Zona va fi echipată cu elemente specifice pentru șezut, odihnă, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat exterior (ambiental și arhitectural / scenografic), etc. Toate obiectele de mobilier urban vor fi de calitate superioară, realizate din materiale rezistente pentru mediul umed.

- Elemente de signalistică și panouri de informare. Zona de parc mineral propune atât valorificarea elementului de relief spectaculos – stâncăria – cât și informarea succintă a publicului despre relieful dobrogean și elemente de interes din geologia locală. În acest sens, se propune montarea de panouri de informare, din structură metalică, accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități.

FALEZA COMUNALĂ (suprafața = 4315 mp)

La est față de Parcul mineral, se desfășoară o zonă care are vocația de spațiu central al comunei, promenadă pe malul Dunării. Zona Faleză reprezintă cea mai mare și cea mai complexă porțiune din cadrul amenajării propuse. Astfel, pentru amenajarea acesteia, se au în vedere atât lucrări de infrastructură și apărare de mal (terasări, pereți de sprijin), cît și amenajări (peisagistice, de spațiu public și de spațiu comunitar). De asemenea, se propune și edificarea unor construcții care nu cuprind spații de locuit (pavilion multifuncțional și turn de observarere).

Datorită conformației atipice a terenului, zona de Faleză comunală este alcătuită din două jumătăți distincte:

Platforma de promenadă – jumătatea dinspre Vest – care cuprinde pavilionul multifuncțional, spațiu de îmbarcare / debarcare pentru grupuri de turiști și alee de promenadă pe malul Dunării.

Piațeta comunală – jumătatea dinspre Est – o platformă terasată, care cuprinde locul de joacă pentru copii, turnul de observare și o succesiune de pergole, toate organizate în jurul unei piațete publice, pe malul Dunării.

Funcțiunile și dotările propuse pentru această zonă sunt:

- Pavilion multifuncțional (suprafața de aproximativ 95 mp). Acesta este situat în capătul de Vest al Falezei comunale, în dreptul intersecției străzii Portului cu strada Vasile Bacalu, fiind un capăt de perspectivă spectaculos pentru această stradă. Pavilionul are o formă dreptunghiulară (23,00 m x 5,00 m), cu o înălțime ce variază între 3,50 m și 5,00 m. Spațiul interior al pavilionului este deschis, flexibil și poate fi folosit în principal ca spațiu pentru expoziții temporare, adunări publice ale comunității locale, dezbateri de interes local, etc. De asemenea, pavilionul mai conține un spațiu de primire și informare pentru grupuri de turiști. Structura de rezistență a pavilionului este realizată din cadre metalice, iar închiderile spre exterior sunt realizate din sticlă transparentă, clară și panouri opace tip sandwich. Pentru umbrire, sunt disponibile două opțiuni:

  - montarea pe fațadă a unor panouri prefabricate din tablă expandată;

  - sistem cu lamele verticale de esență tare (ex: fag, frasin, pin nordic, etc), stabilizat pentru medii umede, impregnat prin presiune sau termotratat, montate pe o un cadru metalic de susținere.

- Pergole. Paralel cu partea carosabilă, dar retras la o distanță de aproximativ 5 m, se propune o succesiune de pergole alcătuite din cadre metalice, trilitice, descoperite sau acoperite cu riflaj din lemn, pentru de zone umbrite. Spațiul marcat astfel de către pergole, creează un traseu pietonal care se desfășoară pe toată lungimea Falezei comunale. Acest traseu începe de la Pavilionul multifuncțional și se termină în dreptul turnului de observare. Spațiul de sub pergole este dotat cu mobilier urban (pentru odihnă) și pastile de vegetație (pentru umbrire și asigurarea unui microclimat plăcut).

- Turn de observare (pentru ornitologi amatori și belvedere). Turnul este amplasat în partea de Est a Falezei comunale, în mijlocul piațetei publice pe care o domină prin volum și înălțime. Turnul are o bază dreptunghiulară (9,00 m x 5,00 m), care găzduiește grupurile sanitare pentru public și un spațiu de depozitare pentru echipamente de întreținere. Terasa acestui spațiu este circulabilă, fiind prevăzută cu un sistem tip deck lemn, de esență tare (ex: fag, frasin, pin nordic, etc) stabilizat pentru medii umede, impregnat prin presiune sau termotratat, sprijinit pe structură metalică, la care se ajunge pe o scară cu trepte din lemn tratat în același mod. Pe această bază și cu acces direct din terasa descrisă anterior, se află scara metalică ce face legătura cu o platformă de observare și belvedere, amplasată la 12,00 m înălțime și care dă posibilitatea unor imagini panoramice atât înspre Delta Dunării, cât și înspre localitatea Mahmudia și dealurile Beștepe. Platforma poate găzdui un grup de până la 30 de persoane și este dotată cu două binocluri panoramice care pot fi folosite de către vizitatori. Turnul are o înălțime maximă de 13,00 m, este realizat pe structură metalică, stâlpi și grinzi din oțel zincat, pe care sunt montate, către exterior sunt disponibile două opțiuni:

  - montarea pe fațadă a unor panouri prefabricate din tablă expandată;

  - sistem cu lamele verticale de esență tare (ex: fag, frasin, pin nordic, etc), stabilizat pentru medii umede, impregnat prin presiune sau termotratat, montate pe o un cadru metalic de susținere.

- Loc de joacă pentru copii. Se află în partea de Est a Falezei comunale și este accesibil atât pentru copii tipici, cât și pentru copii cu diverse dizabilități. În afară de instalațiile de joacă propuse aici, spațiul preia tema reliefului local, dobgean, printr-o serie denivelări în pavajul spațiului de joacă, realizat din material moale, pentru exterior – tartan. Succesiunea de cinci calote semisferice, este o reprezentare abstractă a formațiunii deluroase Beștepe, elementul dominant de relief pentru comuna Mahmudia. Astfel, prin joacă, se creează un context favorabil pentru transmiterea copiilor, de vărste și abilități diferite, o serie de noțiuni introductive privind cadrul natural local. De asemenea, acest spațiu este dotat cu instalații și echipamente accesibilitate pentru copiii cu dizabilități, fiind astfel promovat un mediu incluziv de joacă.

- Ponton acostare nave turistice. Pentru ca ambarcatiunile turistice, de dimensiuni medii și mari să poată acosta în condiții de siguranță, se are în vedere dotarea spațiului public cu un ponton plutitor, metalic, dotat și echipat pentru îmbarcarea și debarcarea grupurilor de turiști care vizitează localitatea și împrejurimile. Acest ponton va fi dotat cu sală de așteptare pentru turiști, cameră administrativă pentru pontonierul de serviciu, grup sanitar, cu bazin de retenție și spații tehnice specifice unei astfel de funcțiuni. Capacitatea de transfer pentru acest ponton este estimată la un număr mediu de 175 turiști/zi (17500 turiști/sezon turistic). Prin realizarea proiectului de spațiu public și instalarea pontonului pentru nave turistice fluviale – o importantă infrastructură complementară turismului în Delta Dunării – se estimează că numărul de vizitatori ai localității va crește cu cel puțin 10% în cursul anilor următori

NOTĂ: Comuna mai deține un număr de alte 8 pontoane publice, destinate acostări ambarcațiunilor private, de dimensiuni mici. Proiectul de față a ținut cont de existența acestora și prevede spații adecvate pentru ancorarea acestora la mal, în condiții de siguranță. În partea desenată a acestei documentații, planșa „A03 – Plan general de amenajare”, pontoanele existente sunt figurate cu titlu informativ, dar poziția exactă a acestora rămâne la latitudinea administrației publice locale.

- Rampă lansare ambarcațiuni mici și mijlocii. Aceasta închide spre Est zona de Faleză comunală. Se propune construirea unei rampe publice de lansare pentru ambarcațiuni mici și pentru ambarcațiuni mijlocii (din peridoc). Aceasta va fi realizată din beton armat pentru construcții hidrotehnice, este proiectată pentru a putea susține sarcini generate de traficul autovehiculelor de care este atașată o remorcă tip peridoc. În același timp, are lățimea necesară pentru a îndeplini simultan funcțiunea de lansare/recuperare din apă a ambarcațiunilor de dimensiuni mici precum și a ambarcațiunilor de dimensiuni mijlocii. De asemenea, rampa este dotată și cu locuri pentru staționarea autovehiculelor în timpul manevrelor de lansare la apă a ambarcațiunilor. Această rampă va îmbunătăți accesul în Delta Dunării, pentru turiști.

- Amenajare peisagistică. Se propune o amenajare peisagistică cu plante endemice, specific dobrogene. Materialul vegetal va fi grupat în pastile dreptunghiulare de vegetație, dispuse de-a lungul promenadei pietonale. În jumătatea dinspre est a Falezei comunale, se propune plantarea de arbuști, în fâșii vegetale de protecție, înspre Dunăre. De asemenea, de-a lungul spațiului carosabil, se propune crearea unui aliniament de vegetație, care completează aliniamentul existent, din zona Parc mineral.

- Mobilier urban. Zona va fi echipată cu elemente specifice pentru șezut, odihnă, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat exterior (ambiental și arhitectural / scenografic), puncte de apă – în dreptul Pavilionului multifuncțional și al Turnului de observare – sub forma unor cișmele, etc. Pentru ameliorarea microclimatului, mai ales pe timpul verii, în piațeta comunală se propune instalarea une fântâni dinamice, încastrată în paviment (arteziană). Pentru siguranța în spațiul public, acolo unde normele în vigoare impun acest lucru, se vor monta balustrade metalice de protecție, la limita dintre spațiului amenajat și brațul Sfântu Gheorghe al Dunării. De asemenea, pentru asigurarea unei bune ancorări a pontoanelor publice și a navelor acostate la mal, se prevede instalarea de babale metalice, dimensionate corespunzător, încastrate în fundație din beton. Toate obiectele de mobilier urban vor fi de calitate superioară, realizate din materiale rezistente pentru mediul umed. Adițional, se mai propun o serie de elemente de mobilier urban non-standard. Acestea sunt lespezi de dimensiuni variate foarte mari (volum de 1 – 4 mc), de forme neregulate, din diverse tipuri de piatră dobrogeană, neprelucrată sau prelucrată minimal, instalate în spațiul de promenadă al Falezei comunale. Ele pot fi folosite de către vizitatori și localnici atât ca locuri de șezut, odihnă, joacă, cât și ca obiecte sculpturale, care întăresc specificul local și informează publicul în legătură cu particularitățile geologice ale zonei.

- Elemente de signalistică și panouri de informare. Zona Falezei comunale conține o gamă complexă de elemente cu rol de orientare, ghidaj și informare – atât pentru persoanele tipice, cât și pentru cei cu diverse dizabilități. Astfel, pentru a crea un spațiu public cât mai ușor de perceput și parcurs, se propun intervenții la nivelul pavajului, prin variațiuni de textură și culoare, care marchează tipologii diferite de spații și posibile obstacole pentru cei cu deficiențe locomotorii sau de vedere. Se propune montarea de panouri de informare, din structură metalică, accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități, care prezintă informații utile despre Delta Dunării, obiective turistice, faună și floră locală. De asemenea, Faleza comunală este dotată cu două obiecte pentru signalistică / informare cu caracter unicat. Acestea sunt:

  - Macheta tactilă a comunei Mahmudia. Sunt prezentare schematic, în relief, punctele principale de interes din comună și amenajările de pe malul Dunării. Aceasta este realizată din metal și beton și are forma unui bloc monolit, cilindric, de aproximativ 0,90 m înățlime. Macheta este completată cu un set de marcaje montate în pavaj (inserții metalice, din bronz sau oțel inoxidabil), care reprezintă distanța (scalată proporțional) până la cele mai importante orașe aflate în bazinul Dunărean și al Mării Negre. Poziția marcajelor montate în pavaj este corectă din punct de vedere al orientării cardinale în raport cu Mahmudia.

  - Macheta tactilă cu relieful nord dobrogean și Delta Dunării. Sunt prezentare schematic, în relief, cele mai importante formațiuni geologice și punctele principale de interes din Delta Dunării. Aceasta este realizată din metal și beton și are forma unui bloc monolit, cilindric, de aproximativ 0,90 m înățlime.

De asemenea, pentru a asigura o bună semnalizare a localității către navigatorii de pe brațul Sfântu Gheorghe, este prevăzută dotarea pontonului cu panoul luminos, descris anterior, la punctul intitulat „Ponton acostare nave turistice”.

GRĂDINA PUBLICĂ (suprafața = 1750 mp)

Intervenția propusă asupra terenului se încheie în partea de Est, prin amenajarea unei grădini publice, pe malul Dunării. Se are în vedere o intervenție minimală care să păstreze atmosfera de mal natural, specific Deltei Dunării. Intervenția se va rezuma la realizarea unor alei de acces, din pietriș sau nisip stabilizat, amenajare peisagistică cu plante endemice, instalarea unor elemente de signalistică,  informare turistică despre fauna și flora locală. Zona va fi echipată cu elemente specifice pentru șezut, odihnă, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat exterior (ambiental), etc. Toate obiectele de mobilier urban vor fi de calitate superioară, realizate din materiale rezistente pentru mediul umed.

Alimentarea cu apă: nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică:nu este cazul.

Organizarea de șantier: având în vedere durata mică de execuţie a reţelei de gaz, organizarea de şantier se va realiza numai pe timp de zi, pe domeniul public şi va consta în amplasarea de utilaje mici şi scule cu împrejmuire şi semnalizare a lucrărilor. Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse în momentul punerii în opera. Responsabilul de lucrare va organiza în aşa fel săpătura, montajul conductei şi astuparea şanţului, ca peste noapte sa nu rămână şanţ deschis, traseul astupat să se redea domeniului public localizarea organizării de şantier.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și sau/aprobate: nu este cazul.

# c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul.

# d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor emisiile vor rezulta, din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși  nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: orașul Isaccea, comunele Jijila, Luncavița, Niculițel, Frecăței, Somova

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunarii;

- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secțiunea a III a - zone protejate, zonele de protecție instituite, conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunarii;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale în vigoare, dacă pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial.

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata - impact minor;

b) natura impactului - implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele fac aprovizionarea transportă materiale.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- , amplasamentul se suprapune parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunarii

- nu se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes  comunitar pentru care au fost instituite ariile protejate ;

- nu se fragmentează habitatele de interes comunitar;

- nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Titularul a obținut Avizul favorabil nr.11/18.03.2019, emis de Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu respectarea măsurilor de protecția mediului înscrise în Planul de management integrat și a măsurilor asumate prin memoriul tehnic.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu punctul de vedere nr. 7476/02.06.20230 și Avizul de gospodărire a apelor nr.15/15.03.2019 emise Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu următoarele condiții:

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizația de construire au obligația să gestioneze deșeurile din construcții, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 60/10.10.2018, emis de Primăria comunei Mahmudia județul Tulcea.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela - Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru/09.06.2020/ora:10

Nr.A.A.A……..…../ …….....06.2020