DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## proiect

Ca urmare a solicitării depusă de SC MĂCIN GAZ SA, cu sediul în oraș Măcin, str.Malului, nr.2A, jud Tulcea, pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE ȘI RACORDURI RP Str. PETRE ISPIRESCU – Str. ETERNITĂȚII Nr. 23”, propus a se realiza în intravilanul orașului Măcin, str. Petre Ispirescu – str. Eternității nr.23, jud.Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14397/11.10.2019, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 17037/12.12.2019 și completărilor transmise cu adresa nr. 2108/13.02.2020, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 14.01.2020, că proiectul „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE ȘI RACORDURI RP Str. PETRE ISPIRESCU – Str. ETERNITĂȚII Nr. 23”, propus a se realiza în intravilanul orașului Măcin, str. Petre Ispirescu – str. Eternității nr.23, jud.Tulcea , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

    - I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr.2, pct.3 alin. b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    - proiectul propus nu intra sub incidența art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

    - proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- Caracteristicele proiectului.

- Dimensiunea si conceptia întregului proiect: Obiectivul „ EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE SI

RACORDURI R.P. STRADA PETRE ISPIRESCU STRADA ETERNITATII NR.23ORAS MACIN "se va realiza prin amplasarea conducte de distributie gaze naturale in domeniul public cu respectarea Legii 1 8/1 991, republicata in 2008 si respectarea Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executia si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale —aprobate cu Ordinul ANRE nr.89/201 8,precum si cu respectarea prevederilor din avizele de amplasament emise de catre detinatorii de utilitati si de catre administratorul domeniului public.

Montajul conductelor de distributie gaze naturale din polietilenä se va realiza cu utilaje specifice si personal necesar calificat. Säpätura santului se face manual si mecanizat. Traseul conductei materializat pe planurile de situatie anexate la documentadie, va fi transpus în teren prin pichetarea corespunzätoare si va fi predat pe bazä de proces-verbal, în prezenta beneficiarului. Predarea amplasamentului traseului conductelor constituie fazä determinantä a executiei. Pentru realizarea conductei de distributie gaze naturale de presiune medie se va utiliza teavä din polietilenä de înaltä densitate PE 1 00 SDRI I .

Tevile din polietilenä sunt executie precisä - destinatä tuturor tipurilor de îmbinäri,corespunzätor SDRI I — SR ISO 4437+C 1/2001 livrate în colaci sau bare.

Schimbarea de directie în plan orizontal vertical se face prin curbe executate manual din teavä de polietilenä färä aport de cäldurä la o razä minimä de curburä de 30 Dn. Unde nu este posibilä montarea unei curbe cu razä 30 Dn, se vor monta coturi fabricate, la 90 0 si 45 0 , ce pot f1 montate prin sudare, printr-unul din procedeele omologate. La intersectia conductei de distributie /bransament cu alte conducte sau cabluri, se va monta tub de protectie, dacä nu se respectä conditiile impuse de Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale/2018. Tuburile de protectie depÇesc în ambele pärti limitele instalatiei sau constructiei traversate cu cel putin 0.5m (în cazul canalizatiilor telefonice, canalelor de ape uzate, conducte care transportä fluide sub presiune, cabluri electrice a altora de acest gen) cu cel putin 1.5m limitele canalelor termice. La ambele capete ale tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori.

Conform H.G. nr.766/1997,1ucrarile ce fac obiectul prezentului proiect fac parte din categoria de importanta C-constructii de importanta normala.

Tevile utilizate fac parte din gama de dimensiuni standard SR-ISO 4437 ,din materie prima nouä ,färä reciclare vor f1 marcate.Teava de polietilena fitingurile montate vor avea certificate de calitate conformitate , date de producätor. Se utilizeazä numai teavä din polietilenä PEIOO SDRI 1, pentru conductele de gaze naturale presiune redusä.

Santul de montare al conductei va f1 conform prevederilor NTPEE/2018- art. 194. Adâncimea minima a santului se stabileste în conformitate cu art. 75: retelele de distributie instalatiile de utilizare subterane se monteazä la adâncimea minimä de montaj de 0,9m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie ,dupa caz; la stabilirea adâncimii de montare se are în vedere cä temperatura de înghet a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenä.

Latimea santului pentru conducte (Is) se stabileste in functie de diametrul conductei Dn:

a).pentru Dn < 100mm, Is = 0,4 m

b).pentru Dn > 100mm, Is = 0,4 m + Dn

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni

- latimea = latimea santului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adâncimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Saparea santurilor se face cu putin timp înainte de montarea conductelor. Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de Pietre, iar peretii se executa fara asperitati. Fundul santului se acopera cu un strat de 10. . . 15 cm de nisip de granulatie 0,3 	mm. Pozarea conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a îmbinarilor sudate. Conductele din polietilena se aseaza serpuit în sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza în straturi subtiri, cu pamânt maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Conductele si fitingurile din polietilenä nu se deformeazä la cald în vederea montärii. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza într-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20. . . 30 m, avansând într-o singura directie, pe cât posibil în urcare.

Compactarea se considera cä se executä la umiditatea optimä de compactare , printr- un numär variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat .Gradul de compactare se considerä cä se realizeazä cf. STAS 2914-89.

Umiditatea optimä de compactare stabilitä cf. STAS 1913/1-83, se asigurä prin stropire manualä în locuri înguste pentru complectarea gradului de compactare arätat mai jos: 90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime 80 -90% când se face pe straturi de 10 cm grosime Controlul se va face strat dupä strat Verificarea se va face la : calitatea pämântului utilizat grosimea straturilor a$ernute modulul de deformatie liniarä la nivelul patului drumului (Edp),trebuie sä fie de min . Edp = 100daN/cmp.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si perete ,se face din teava din Otel cu diametrul de 2 ".ln dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10...15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Imbinarea conductelor de gaze naturale din polietilenä

Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, în functie de dimensiuni, se realizeaza prin urmatoarele procedee

- sudura cap la cap, pentru diametre de cel putin 75 mm;

- electrofuziune, pentru orice diametru;

- compresie, între conducte si fitinguri cu strângere mecanica, pentru diametre cuprinse între 32 si 63 mm.

Controlul calitätii sudurilor pentru conductele din PE se va face 100% vizual pentru toate îmbinärile prin metode nedistructive,în proportie de 25%, din numarul total de suduri.Controlul vizual al calitätii sudurilor are la bazä prevederile CR 13.

Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate. Nu se admit nici un fel de interventie ,pentru corectarea oricäror îmbinäri.Prelucrarea îmbinarea tevilor din polietilenä a elementelor de asamblare din polietilenä se pot realiza la temperatura mediului ambiant cuprinsä între 5-40 0 C.

Protejarea conductelor  de gaze din polietilenä:

Pe intregul traseu al conductelor si bransamentelor din polietilena,la o inaltime de 35cm de generatoarea superioara a acestora,este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena, cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „Gaze naturale —Pericol de explozie ", conform NTPEE/2018 art.216

In scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii conductelor din polietilena, acestea sunt însotite pe întreg traseul de un fir trasor, care este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5 mmp, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV se fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4m, cu banda adeziva. Montarea tuburilor de protectie

Tuburile de protectie se confectioneazä din .

a).teava de Otel pentru montare : - în carosabil

- sub linii de tramvai sau cale ferata

b). Tuburi din polietilenä PE 100 SDRI 7,65 pentru montare: - în trotuare

- langä sau la intersectia cu cabluri electrice, telefonice sau instalatii de apä —canal

Tuburile de protectie trebuie sä în ambele pärti, limitele instalatiei sau constructiei traversate cu cel putin 0,5m.Tuburile de protectie se preväd la capete,la partea superioarä cu gäuri räsuflätori,iar capetele se etan§eazä cu teavä din polietilenä.

Montarea conductelor întuburi de protectie se face astfel încât sä nu sä nu existe îmbinäri pe toatä lungimea tubului( pe lungimi ale tubului de protectie de pânä la 6m).

Se interzice montarea conductelor în tuburi de protectie din otel lângä sau la intersec!ia cu cabluri electrice.

Se interzice montarea conductelor în tuburi de protectie din polietilenä:

- lângä sau la intersectia cu canale termice;

- în carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

Tuburile calotele räsuflätorilor se confectioneazä din Otel. Capacele pentru räsuflätorile pozate în carosabil se confectioneazä din fontä.

VERIFICARI Sl PROBE DE REZISTENTA Sl ETANSEITATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a SD se efectueazä de cätre executant pe parcursul realizärii lucrarilor.

Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a SD se efectueaza de catre executant ,in prezenta delegatului operatorului SD,la terminarea lucrarilor in vederea receptiei.

Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaza la presiuni conform NTPEE/2018 ,art.269,tabelul 8,astfel:

verificarea si proba de rezistenta pentru conducte de distributie redusä presiune se vor realiza la presiunea de 4 bar verificarea si proba de etansare pentru conducte de distributie redusä presiune se vor realiza la presiunea de 2 bar

Verificärile se fac pe tronsoane de pânä la 500m si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore.

Proba se efectueaza pe conductele terminate si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 24 ore.Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ora ,iar pentru proba de etanseitate la presiune este de 24 de ore.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune a retelelor de distributie se efectueaza cu aer comprimat, dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare ,a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii si temperaturii vor fl de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate si se monteaza de catre personal autorizat. Clasa de exactitate a acestor aparate de masura trebuie sa fie de minimum 1,5. Pe langa aparatele de baza se monteaza in paralel aparate de control indicatoare avand aceeasi clasa de exactitate. Inregistrarea parametrilor de presiune fie pe diagrama, fie pe protocolul printat de echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistenta si etanseitate. Aceste inregistrari se dateaza si semneaza de catre responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si contin date referitoare la caracteristicile tehnice si dimensionale ale tronsonului de conducta si date de identificare si verificare ale aparatelor de masurare.

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant.Timpul necesar pentru pentru egalizarea temperaturii este in functie de volumul conductei ,conform valorilor date in tabelul 9, art. 276 ,din NTPEE/2018.

- Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul

Alimentare cu energie electrică: nu este cazul

Managementul deșeurilor: Deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele și acestea vor fi predate către o firmă autorizată, pe baza unui contract.

a) Organizarea de șantier:

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturalenu este cazul.

d) Producția de deșeuri: Deşeurile generate în perioada de execuţie a proiectului, încadrate în categoria deşeurilor nepericuloase vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Acestea vor colectate selectiv şi vor fi predate către societăţi autorizate.

e)  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

- Emisii de praf: pe durata executării construcției, impactul va fi de scurtă durată.

- Zgomotul și vibrațiile. Se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase în zona locuințelor, între orele 22:00-8:00 și se va încadra în SR 10009/2017.

f) Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: minor.

2.Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: orașu Măcin, str. Petre Ispirescu – str. Eternității nr.23, jud. Tulcea.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata: impact minor.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact minor pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de construcție.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate: amplasamentul nu este situat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. Conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea, nr. 17576/31.12.2019, proiectul nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu este necesar aviz de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

- lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 139/11961/04.10.2019  emis de Primăria orașului Măcin.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						      Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				      Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			      ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru/13.02.2020 ora 15:15

A.A.A. ................../.............02.2020