DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## proiect

Ca urmare a solicitării depusă de domnul MARIN NECULAE,  cu domiciliul în mun. Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 144A, Bl. E1, ScA, et.II, apt. 10, jud.Tulcea, pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNE”, propus a se realiza în loc. Dunavățu de Jos, str. Lacului nr. 65, comuna Murighiol, județul Tulcea, pe terenul identificat prin F12 intravilan, T30, A878, Cc877, Nr.Cad./CF35677, conform Certificatului de urbanism nr. 109/04.11.2019, emis de Primăria comunei Murighiol,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 529/16.01.2020 și depunerii Memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr.4287/23.03.2020 și completărilor transmise în data de 02.04.2020, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificările și completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfășurate în cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 25.02.2020, ca proiectul „BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI EXTINDERE REȚEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Grădinarilor nr. 1, pe terenul identificat prin T64, Cc2455, comuna Jijila, jud.Tulcea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- - proiectul propus intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrata in anexa nr.2, la pct.10 alin. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

- - proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul se suprapune parțial cu limita RBDD, parțial cu ROSCI0065 Delta Dunarii și se află la circa 20 m de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

    - lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicele proiectului.

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Rezumatul proiectului: Documentatia , propune construirea unei pensiuni in regim de inaltime demisol+parter,  cu suprafata construita de 169.60 mp,  pe un teren proprietate privata al beneficiarului , amplasata in Sat Dunavatu de Jos, com. Murighiol, str. Lacului, nr. 65, F12, T30, A 878,  Cc 877, nr. cad. 35677, jud. Tulcea.

Amplasamentul este situat  intr-o zona de locuinte colective clar delimitata, terenul este firesc sa fie destinat unor functiuni de locuire,  pentru a intregi fondul existent construit .

Valoarea investitiei : 561653.24 ei

Perioada  de implementare propusa:

Indici de plan general

Arie  teren                              3344.00 mp

Arie construita existenta          332.00 mp

Arie desfasurata existenta       746.00 mp

Arie construita propusa           169.60 mp

Arie desfasurata propusa        626.05 mp

Arie construita totala existenta + propusa          501.60 mp

Arie desfasurata totala existenta + propusa       1372.05 mp

P.O.T.existent = 9.93 %           C.U.T.existent= 0.22

P.O.T.propus=   15.00%          C.U.T.propus=  0.41

Descrierea lucrarilor –  Documentatia , propune construirea unei pensiuni in regim de inaltime demisol+parter,  cu suprafata construita de 169.60 mp,  pe un teren proprietate privata al beneficiarului , amplasata in Sat Dunavatu de Jos, com. Murighiol, str. Lacului, nr. 65, F12, T30, A 878,  Cc 877, nr. cad. 35677, jud. Tulcea.

Situatie propusa :

Constructie  propusa Pensiune D+P:

- Demisol:

-     Hol                                          Au=    88.05 mp

-     Camera 1                                Au=  16.05 mp

-     Baie 1                                     Au=    5.30 mp

-     Terasa 1                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 2                                Au=  16.15 mp

-     Baie 2                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 2                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 3                                Au=  16.15 mp

-     Baie 3                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 3                                Au=     6.20 mp

-     Camera 4                                Au=  16.15 mp

-     Baie 4                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 4                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 5                                Au=  16.15 mp

-     Baie 5                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 5                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 6                                Au=  16.15 mp

-     Baie 6                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 6                                Au=     6.20 mp

-     Camera 7                                Au=  16.15 mp

-     Baie 7                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 7                                Au=     6.20 mp

-     Camera  8                                Au=  16.15 mp

-     Baie 8                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 8                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 9 personal                 Au=  16.15 mp

-     Baie 9                                     Au=    5.45 mp

-     Terasa 9                                 Au=    6.20 mp

-     Camera 10 personal               Au=  16.05 mp

-     Baie 10                                   Au=    5.40 mp

-     Terasa 10                               Au=     6.20 mp

-     Casa scarii                              Au=  11.25 mp

-     Hol                                          Au=  10.70 mp

-     Vestiar                                    Au=    4.90 mp

-     Dus personal                           Au=    2.25 mp

-     Grup sanitar                            Au=    2.25 mp

-     Rufe murdare                          Au=    4.75 mp

-     Spalatorie/uscatorie                Au=    3.80 mp

-     Rufe curate                             Au=    4.75 mp

-     Camera pompe piscina          Au=     28.35 mp

- Parter:

- Culoar acces                           Au=  38.75 mp

- Restaurant                              Au=  110.95 mp

- Bucatarie          	               Au=    30.65 mp

- Depozitare                              Au=   10.70 mp

- Hol                                          Au=    1.80 mp

- Grup sanitar femei                  Au=    2.70 mp

- Sas barbati                              Au=    1.70 mp

- Grup sanitar barbati                Au=     2.70 mp

- Terasa                                     Au=   41.25 mp

- Terasa                                     Au=   58.50 mp

- Terasa inierbata                       Au=   104.75 mp

- Suprafata construita                      456.45 mp

- Suprafata desfasurata                   626.05 mp

- Suprafata utila demisol                 376.65 mp

- Suprafata utila parter                      150.50mp

- Suprafata utila totala                     527.15 mp

- Inaltime libera demisol                    3.20 m

- Inaltime libera parter                       2.87 m

Infrastructura este compusa din fundatii continue din beton armat sub pereti si izolate sub stalpi .

Suprastructura este realizata din cadre din  stalpi si grinzi din b.a. precum si plansee din beton armat.

Elementele din beton armat sunt executate cu B150-B250 si armatura  OB37 si PC52.

Inchiderile sunt sunt realizate cu pereti din BCA cu grosimea de 30 cm , cu sistem termoizolant in grosime de 10 cm.

Compartimentarile se vor executa din BCA cu grosime de 30 cm si de 15 cm.

Acoperirea se va realiza in terasa, cu o panta de 2% pentru scurgerea apelor pluviale.

Invelitoarea , tip terasa, cu o invelitoare din membrane hidroizolante.	Pentru preluarea apelor pluviale rezultate la impactul cu aticul se va monta pe atic un profil de inchidere cu lacrimar inclinatia fiind spre terasa.

Tamplaria : Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn, cu geam termopan pentacameral. Usile interioare vor fi executate din lemn, cu sau fara suprafata vitrata.

Finisajele interioare si exterioare vor fi de calitate si executate conform cerintelor de exigenta in vigoare .

Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică:nu este cazul.

Organizarea de șantier: având în vedere durata mică de execuţie a reţelei de gaz, organizarea de şantier se va realiza numai pe timp de zi, pe domeniul public şi va consta în amplasarea de utilaje mici şi scule cu împrejmuire şi semnalizare a lucrărilor. Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse în momentul punerii în opera. Responsabilul de lucrare va organiza în aşa fel săpătura, montajul conductei şi astuparea şanţului, ca peste noapte sa nu rămână şanţ deschis, traseul astupat să se redea domeniului public localizarea organizării de şantier.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și sau/aprobate: nu este cazul.

# c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul.

# d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate selectiv și predate unităților autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor emisiile vor rezulta, din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși  nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: intravilanul localității Jijila, str. Grădinarilor nr. 1,

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul se suprapune parțial cu limita RBDD, parțial cu ROSCI0065 Delta Dunarii și se află la circa 20 m de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secțiunea a III a - zone protejate, zonele de protecție instituite, conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul se suprapune parțial cu limita RBDD, parțial cu ROSCI0065 Delta Dunarii și se află la circa 20 m de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale în vigoare, dacă pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial.

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata - impact minor;

b) natura impactului - implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va utiliza material absorbant

în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele fac aprovizionarea transportă materiale.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- amplasamentul se suprapune parțial cu limita RBDD, parțial cu ROSCI0065 Delta Dunarii și se află la circa 20 m de ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- nu se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes  comunitar pentru care au fost instituite ariile protejate ;

- nu se fragmentează habitatele de interes comunitar;

- nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Titularul a obținut Avizul favorabil nr.03/RV/21.01.2020, emis de Administrația parcului Național Munții Măcinului, cu respectarea măsurilor de protecția mediului înscrise în Planul de management integrat și a măsurilor asumate prin memoriul tehnic.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu punctul de vedere nr. 5803/22.04.2020, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, proiectul nu necesită aviz de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele carora se va emite autorizația de construire au obligația să gestioneze deșeurile din construcții, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

- se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism nr.89/18.11.2019, emis de Primăria comunei Jijila.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela - Aurelia RAICU

Șef Serviciu 						Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU			ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru/18.03.2020/ora:14:00

Nr.A.A.A……..…../ …….....03.2020